## Slide 1: Tema 1 Multicast
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Sumario
Introducción. Aspectos generales
IGMP
Routing Multicast

## Slide 3: Direcciones multicast en Ethernet:
I/G = 0 Dirección Individual (unicast)
I/G = 1 Dirección de Grupo (multi./broad.)
U/L = 0 Dir. Única (administrada globalmente IEEE)
U/L = 1 Dir. Local (administrada localmente)
XX | XX | XX | XX | XX | XX
OUI
Dirección
 |  |  |  |  |  | U/L | I/G
En Ethernet los bits dentro de cada byte se representan en orden inverso. Por tanto el bit I/G es el último del primer byte.
Regla:
  En Ethernet una dirección es multicast si y solo si el segundo dígito hexadecimal es impar.
  Ej.: la dirección AB-00-03-00-00-00 es multicast.
Notes: En el formato habitual de 48 bits de las direcciones MAC del IEEE los dos primeros bits tienen un significado especial. El primero se utiliza para indicar si se trata de una dirección individual (es decir unicast) o de una dirección de grupo (multicast o broadcast). El segundo bit se emplea para indicar si se trata de una dirección única (administrada globalmente por el IEEE) o de una dirección local (asignada por software); en este último caso la no duplicidad de direcciones (imprescindible para el correcto funcionamiento) debe garantizarla el administrador de la red. Normalmente las direcciones locales se emplean en protocolos de red que asignan la dirección MAC a partir de la dirección de red, por lo que el propio mecanismo que garantiza la no duplicidad de direcciones de red garantiza automáticamente la no duplicidad de direcciones MAC.
Un detalle importante a tener en cuenta es que en Ethernet la representación de los bits dentro de cada byte en las direcciones MAC sigue un orden inverso al del IEEE, es decir que el primer bit del primer byte se convierte en el último bit del primer byte. Por tanto si queremos saber si una dirección Ethernet es unicast o multicast deberemos fijarnos en el valor del último bit del primer byte. Dada la forma habitual de expresar las direcciones MAC como un conjunto de dígitos hexadecimales podemos pues expresar la siguiente regla:
En Ethernet una dirección es multicast si y solo si el segundo dígito hexadecimal es impar
Evidentemente se consideran impares los valores hexadecimales B, D y F.

## Slide 4: Multicast en LAN
El tráfico multicast no es aislado normalmente por los conmutadores
Muchos protocolos utilizan multicast en la LAN:
  Spanning tree (dirección 01-80-C2-00-00-00)
  Protocolos de routing: OSPF, IS-IS, RIP, etc.
  Protocolos propietarios: Appletalk, IPX, CDP, etc.
El tráfico multicast en una LAN puede ser importante aun cuando a nivel 3 (los routers) no esté habilitado el multicast
Notes: Alguna gente cree que si los routers de una red no soportan routing multicast no circulará tráfico multicast en la LAN. No es este el caso, ya que existen una serie de protocolos de control muy habituales que emplean transmisión multicast para distribuir de manera más eficiente la información. Un ejemplo de esto lo tenemos en el protocolo Spanning Tree que utilizan los puentes y conmutadores para evitar bucles en la topología. Otro ejemplo son los protocolos de routing, como RIP, OSPF o IS-IS. Diversos protocolos propietarios utilizan transmisión multicast a direcciones especiales (globales) para anunciar determinados servicios a sus clientes, evitando de esta forma molestar innecesariamente a los hosts que no soportan dicho protocolo (cosa que ocurriría si los anuncios se enviaran a la dirección broadcast).
Como consecuencia de esto el tráfico multicast puede ser importante, incluso en una red que no implemente routing multicast en los routers y que no utilice aplicaciones multicast.

## Slide 5
Multicast en una LAN broadcast compartida
Rosa
Juan
Luis
0000.E85A.CA6D
0001.02CD.8397
0001.02CC.4DD5
M
Dir.Origen: 0000.102C.D832
Dir.Destino: 0100.5E00.0001
0000.102C.D832
Grupo Multicast 0100.5E00.0001
0100.5E00.0001
0100.5E00.0001
Direcciones capturadas por la tarjeta de red
En la LAN todos los equipos reciben todo el tráfico multicast, estén o no interesados
Afortunadamente la tarjeta de red descarta el que no nos interesa
M
M
FFFF.FFFF.FFFF
FFFF.FFFF.FFFF
FFFF.FFFF.FFFF
Join
0100.5E00.0001
Join
0100.5E00.0001
M
Notes: En una LAN broadcast la transmisión multicast es trivial. En el ejemplo de la figura realizamos una emisión de vídeo en tiempo real a la dirección multicast 0100.5E00.0001 desde la dirección unicast 0000.102C.D832. Desde el primer momento se envían las tramas Ethernet con las correspondientes direcciones de origen y destino a la red, aun cuando inicialmente no hay ninguna persona ‘sintonizando’ la emisión. Inicialmente los ordenadores de Juan, Rosa y Luis solo capturan el tráfico dirigido a su propia dirección unicast y el tráfico broadcast que haya en la red.
De alguna manera Juan se entera de que se está produciendo una emisión de vídeo que le interesa y su aplicación emite un comando ‘Join 0100.5E00.0001’. Esto tiene el efecto de añadir dicha dirección MAC a la lista de direcciones que capturará del cable su tarjeta de red; a continuación Juan empieza a ver el vídeo en su ordenador. Obsérvese que el comando ‘Join’ no tiene ningún efecto en el tráfico que la tarjeta de red del ordenador de Juan recibe de la red, que es el mismo que antes. La única diferencia es que ahora su tarjeta de red está pasando al nivel de red (es decir a la CPU) una serie de tramas MAC que antes eran descartadas; como consecuencia de esto el proceso del nivel de red en el ordenador de Juan está ahora consumiendo más CPU que antes.
Más tarde Rosa decide unirse también a la emisión, para lo cual emite el comando ‘Join’ correspondiente con similares consecuencias. Por su parte el ordenador de Luis, que no se ha unido al grupo multicast, sufre como el de Juan y el de Rosa el tráfico multicast, aunque su tarjeta de red filtra a nivel de enlace este tráfico, lo cual reduce el consumo de CPU de su proceso de red.
Obsérvese que el emisor de un grupo multicast no tiene por que ser receptor de dicho grupo.

## Slide 6
Multicast en una LAN broadcast conmutada
Rosa
Juan
Luis
0000.E85A.CA6D
0001.02CD.8397
0001.02CC.4DD5
M
D.O.: 0000.102C.D832
D.D.: 0100.5E00.0001
0000.102C.D832
Grupo Multicast 0100.5E00.0001
0100.5E00.0001
0100.5E00.0001
M
M
M
Direcciones capturadas por la tarjeta de red
El uso de un conmutador no mejora la situación en lo que a tráfico multicast se refiere. El tráfico sigue llegando a todos los hosts
FFFF.FFFF.FFFF
FFFF.FFFF.FFFF
FFFF.FFFF.FFFF
Join
0100.5E00.0001
Join
0100.5E00.0001
Ana
Notes: Cuando se utiliza una LAN conmutada la situación es equivalente en lo que al tráfico multicast se refiere a la de un medio compartido, ya que los conmutadores en principio reenvían el tráfico multicast por todas sus interfaces. Así pues la labor de filtrado que normalmente realiza un conmutador queda completamente anulada cuando se trata de tráfico multicast, ya que el conmutador se comporta como si fuera un hub.
Como antes la pertenencia o no de los hosts individuales al grupo multicast en cuestión no supone ninguna diferencia en lo que se refiere al tráfico que circula por la LAN.

## Slide 7
Emisión de un grupo multicast en una WAN
Rosa
Pedro
Luis
Juan
Los routers replican los paquetes justo allí donde se produce la bifurcación
Emisor
Receptor
Receptor
Receptor
Ana
Notes: La idea básica del routing multicast es la optimización de la transmisión, enviando cada paquete una vez y solo una por allí donde debe pasar. Los routers serán por tanto los encargados de copiar los paquetes en los sitios donde se produzca la bifurcación.

## Slide 8
Emisión de dos grupos multicast
Rosa
Pedro
Luis
Juan
Pedro recibe los dos grupos
Paquetes de vídeo
Paquetes de audio
Línea de baja velocidad
Ana
Receptor
Audio/Video
Receptor
Audio
Receptor
Vídeo
Normalmente cada grupo se identifica por una dirección multicast diferente
Receptor
Vídeo
Notes: En este ejemplo se realizan dos emisiones multicast (dos `programas’) diferentes, y cada usuario decide cual de ellas recibe.
Es bastante normal, como se muestra en la figura, que una videoconferencia se emita utilizando un grupo multicast diferente para el audio y para el vídeo. Esto permite que cada usuario elija si quiere recibir sólo audio, solo vídeo o ambos. Por ejemplo, el usuario Juan, que dispone de una conexión de baja velocidad (menor de 128 Kb/s) difícilmente podrá recibir la emisión de vídeo; Juan puede seguir el evento suscribiéndose únicamente al grupo multicast de audio. Luis, que es sordo, solo está interesado en la emisión de vídeo (probablemente Luis puede leer los labios o el guión se envía también con lenguaje de signos).
El uso de diferentes grupos multicast permite también asignar diferente prioridad a cada parte; por ejemplo se podría dar más prioridad al tráfico de audio que al de vídeo, ya que el audio es más sensible al retardo y a la pérdida de paquetes.
La distribución de tráfico se optimiza, como antes, replicando los paquetes justo en los routers donde se producen las bifurcaciones. Dado que hay dos grupos multicast diferentes se producen dos árboles de distribución diferentes, uno para cada grupo. Los árboles son dinámicos, se modifican de acuerdo con las selecciones realizadas por los usuarios.

## Slide 9: Tipos de direcciones IPv4
Red | Host
Unicast (A, B o C): 0.0.0.0 – 223.255.255.255
Multicast (D): 224.0.0.0- 239.255.255.255
1110 | Grupo Multicast (28 bits)
Reservado (E): 240.0.0.0 – 255.255.255.254
1111 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Broadcast (en la red actual): 255.255.255.255
Broadcast en una red (remota):
Red | 1 1 1 1 1 1 . . . . 1 1 1 1 1 1
Notes: A diferencia de lo que ocurre con las direcciones unicast, en las direcciones multicast de IP no existe una estructura jerárquica, es decir no hay separación de la parte red y la parte host.

## Slide 10
Direcciones Multicast en IP
Las direcciones multicast tienen estructura plana (no jerárquica)
Las direcciones multicast solo pueden aparecer como direcciones de destino, nunca de origen
No pueden aparecer en los campos opcionales source route o record route
ICMP y multicast:
  Los datagramas multicast no pueden dar lugar a mensajes ICMP DESTINATION UNREACHABLE
  Tampoco pueden dar lugar a mensajes ICMP TIME EXCEEDED. Sin embargo el TTL se decrementa normalmente y cuando vale cero el datagrama se destruye
  Los mensajes multicast ICMP ECHO REQUEST generan respuestas unicast de todos los miembros del grupo. Las respuestas, unicast, llevan como dirección de origen la del emisor y destino la del host que envió el ICMP multicast.
Notes: Análogamente a como ocurría con las direcciones MAC multicast las direcciones IP multicast no pueden aparecer en el campo dirección de origen de un datagrama. Tampoco pueden aparecer en los campos opcionales source route o record route.
Los datagramas multicast no pueden dar lugar a mensajes ICMP del tipo Destination Unreachable. Por otro lado el campo TTL de los datagramas multicast se decrementa de la misma forma que el de los datagramas unicast y cuando vale cero el datagrama se destruye, pero no se envían mensajes ICMP Time Exceeded al emisor.
Los mensajes ICMP ECHO REQUEST enviados a direcciones multicast producen mensajes unicast ICMP ECHO REPLY de todos los miembros del grupo; en la respuesta cada miembro pondrá como dirección de origen la suya propia y como dirección de destino la del emisor del ICMP ECHO REQUEST; por tanto las respuestas a un ping multicats son mensajes unicast.

## Slide 11
Resolución de direcciones multicast IP-Ethernet
Se realiza por mapeo de la dirección IP en la dirección MAC. No se utiliza ARP.
Para hacer un mapeo exacto de la IP en la MAC harían falta 28 bits, es decir los 4 últimos bits de la OUI y los 24 siguientes. Esto requeriría reservar 24 = 16 OUIs contiguos, que habrían costado $16.000 dólares
El IETF decidió comprar solo un OUI (01-00-5E) y dedicar solo la mitad inferior a multicast, reservando la otra para otros fines. Por tanto se dispone solo de 23 bits
Por tanto en el mapeo se ignoran los cinco primeros bits de la dirección IP
Notes: Para la resolución de direcciones multicast, es decir la equivalencia entre las direcciones de nivel de enlace (direcciones MAC) y las del nivel de red (direcciones IP) se utiliza un mapeo directo de una en la otra.
Dado que las direcciones IP clase D reservan 28 bits para identificar el grupo un mapeo biunívoco necesitaría disponer de 28 bits en la dirección MAC, lo cual se podría haber conseguido con un conjunto de 16 OUIs contiguos (OUI = Organizationally Unique Identifier, el prefijo de tres bytes que el IEEE asigna a los fabricantes de tarjetas de red). Desgraciadamente cuando se planteó esa posibilidad a principios de los 90 en el seno del IETF cada OUI costaba 1000 dólares, el proyecto de transmisión multicast no parecía muy interesante y no se consiguieron los 16.000 dólares necesarios (en una reunión del IETF se llegó a plantear hacer una colecta para lograr este objetivo). En su lugar el IETF decidió comprar un solo OUI (se le asignó el 01-00-5E) y además decidió dedicar únicamente la mitad inferior del rango correspondiente para el mapeo de direcciones multicast, reservando la mitad superior para otros fines.
Por tanto las direcciones multicast de IP siempre se traducen en direcciones MAC con 01-00-5E en los primeros 24 bits y un cero en el bit siguiente (el 25), quedando libres los 23 últimos. En estos 23 bits se escriben los últimos 23 bits de la dirección IP. Las direcciones IP multicast están formadas por 28 bits (los cuatro primeros siempre tienen el mismo valor), por tanto al calcular la dirección MAC correspondiente se ignoran los cinco primeros.

## Slide 12
Resolución direcciones multicast IP-Ethernet
1110 | xxxx xabcdefg hijklmno pqrstuvw
Dirección IP multicast:
00000001 | 00000000 | 01011110 | 0abcdefg | hijklmno | pqrstuvw
01 | 00 | 5E |  |  | 
Dirección MAC:
Correspondencia no biunívoca:
Bits
ignorados
Binario
Hexadecimal
Bits ‘mapeados’ (23)
224.0.0.1
224.128.0.1
225.0.0.1
225.128.0.1
.
.
239.0.0.1
239.128.0.1
0100.5E00.0001
32 direcciones IP
1 dirección MAC
OUI del IETF
Mitad inferior
Notes: Aquí podemos ver gráficamente como se realiza el mapeo de direcciones multicast MAC-IP. La dirección MAC tiene fijados los 24 primeros bits (el ‘OUI’) y el bit siguiente (el 25) dejando libres tan solo los 23 últimos bits. En estos se acomoda bit a bit el valor de los últimos 23 bits de la dirección IP.
Una consecuencia curiosa de este mapeo ‘aproximado’ es la correspondencia no biunívoca de direcciones. Concretamente existen, para cada dirección MAC multicast, 32 direcciones IP multicast posibles (todas las que coinciden en los últimos 23 bits).
Por ejemplo, si calculamos la dirección MAC correspondiente a las direcciones IP multicast 224.0.0.1 y 224.128.0.1 obtendremos en ambos casos la dirección MAC 0100.5E00.0001. Esta dirección MAC corresponde también a las direcciones 225.0.0.1, 225.128.0.1, etc., hasta un total de 32 direcciones IP multicast diferentes.

## Slide 13
Resolución direcciones multicast
Cuando en una LAN corresponde la misma MAC a dos direcciones IP multicast la tarjeta LAN pasa los dos grupos al nivel de red
El nivel de red filtra los paquetes que no son suyos. El protocolo funciona pero el trabajo extra del nivel de red produce un consumo adicional de CPU.
Algunas tarjetas de red aceptan un número muy limitado de grupos multicast; cuando se supera este límite se ponen en modo ‘aceptar todo el multicast’. El nivel de red ha de realizar el filtrado. Es como un modo promiscuo para el tráfico multicast
Notes: Afortunadamente las consecuencias de ese mapeo MAC-IP no biunívoco no son desastrosas. Cuando se da la casualidad de que en una misma LAN hay dos grupos IP multicast diferentes que tienen la misma dirección MAC correspondiente las tarjetas de red pasarán al nivel de red ambos grupos (ya que cuando intenten ‘sintonizar’ el suyo automáticamente sintonizarán ambos, inevitablemente). Las tarjetas pasarán pues al nivel de red las tramas de ambos. A continuación el nivel de red comprobará la dirección IP de destino en la cabecera del datagrama y detectará que algunos de los datagramas que recibe no son suyos, por lo que los descartará silenciosamente.
Por tanto el resultado es que el protocolo funciona correctamente, si bien se produce un consumo extra de CPU debido a la necesidad de que el nivel de red filtre tráfico que en condiciones ‘normales’ debería haber sido filtrado por el nivel de enlace (es decir, por la tarjeta de red).
Otra cuestión que merece la pena comentar es el hecho de que algunas tarjetas de red de gama baja soportan un número muy limitado de direcciones multicast. Cuando se supera dicho umbral (por ejemplo si el usuario se suscribe a muchos grupos multicast) la tarjeta captura todo el tráfico multicast de forma indiscriminada (el que lleva a 1 el bit individual/de grupo) y lo pasa al nivel de red, que se ha de ocupar entonces de filtrar el tráfico que le incumbe. El consumo de CPU debido a este filtrado puede ser importante.

## Slide 14
Resolución de direcciones multicast
Rosa
Juan
Luis
0000.E85A.CA6D
0001.02CD.8397
0001.02CC.4DD5
0100.5E00.0001
0100.5E00.0001
Direcciones capturadas por la tarjeta de red
0100.5E00.0001
M
M
M
M
M
M
M
D.D.: 0100.5E00.0001
Grupo Multicast 224.128.0.1
Grupo Multicast 225.0.0.1
M
Join
224.128.0.1
Join
224.128.0.1
Join
225.0.0.1
FFFF.FFFF.FFFF
FFFF.FFFF.FFFF
FFFF.FFFF.FFFF
Notes: En esta figura se muestra un ejemplo de la coincidencia de direcciones en el mapeo MAC-IP. Por un lado tenemos un emisor de datagramas multicast en el grupo 224.128.0.1 en el que están interesados Juan y Rosa; por otro lado hay un emisor del grupo 225.0.0.1 en el que está interesado Luis. Ambos emisores están generando un tráfico de vídeo en la LAN, que está llegando a todos los hosts. Cuando Juan y Rosa deseen recibir el grupo 224.128.0.1 programarán su tarjeta para recibir la dirección MAC 0100.5E00.0001; a partir de ese momento el nivel de red en el host de Juan y Rosa recibirá ambos flujos de vídeo, si bien ellos solo verán el de 224.128.0.1 ya que el nivel de red descartará el otro grupo. Análogamente, cuando Luis desee recibir el grupo 225.0.0.1 recibirá ambos flujos, pero su nivel de red solo le mostrará el que ha solicitado.

## Slide 15: Rangos de direcciones multicast IPv4 reservadas o especiales
Rango | Uso
224.0.0.0/24 | Direcciones locales asignadas por la IANA. No propagadas por los routers.
224.0.1.0/24 | Direcciones globales asignadas por la IANA. Propagadas por los routers
224.0.2.0/24 – 224.0.255.0/24 | Bloque para asignaciones ad-hoc. Probablemente el más utilizado
224.1.0.0/16 | Grupos multicast para Stream Protocol
224.2.0.0/16 | Bloque SAP/SDP (MBone)
232.0.0.0/8 | Multicast específico de la fuente (SSM)
233.0.0.0/8 | Reservado para ‘glop addressing’
239.0.0.0/8 | Multicast con ámbito limitado por la dirección
255.255.255.255/32 | Broadcast confinado a la LAN
Los rangos no incluidos en esta tabla están reservados por la IANA (Internet Assignment Numbers Authority) y no deberían utilizarse
Notes: Existen una serie de rangos de direcciones dentro de la clase D que se han reservado para fines específicos y que no deberían ser utilizados de otro modo. El más singular de todos ellos es el 224.0.0/24 (que comprende desde la dirección 224.0.0.0 hasta la 224.0.0.255). Este rango está reservado para control en la red local y su ámbito está estrictamente restringido a la red local, es decir nunca los routers deberían propagar datagramas con direcciones de destino de este rango, independientemente del valor que tenga el campo TTL.
El rango 224.0.1/24 corresponde a servicios que deben recibir direcciones ‘bien conocidas’ y que por tanto han recibido una asignación por parte del IANA. Estos sin embargo si que se propagan más alla de la LAN, hasta allí donde se lo permita su valor de TTL.
El rango 224.2/16 es utilizado por todas las aplicaciones que normalmente arrancan desde el SDR (audio, video y pizarra electrónica).
El rango 232/8 se utiliza para emisiones multicast tipo SSM (Source Specific Multicast), es decir emisiones en las que el receptor puede seleccionar al emisor. Para el correcto funcionamiento de SSM es preciso utilizar IGMPv3, como veremos más adelante.

## Slide 16: Algunas direcciones IPv4 multicast reservadas
Dirección | Uso
224.0.0.0 | Reservada
224.0.0.1 | Hosts con soporte multicast
224.0.0.2 | Routers con soporte multicast
224.0.0.4 | Routers DVMRP (routing multicast)
224.0.0.5 | Routers OSPF
224.0.0.6 | Routers OSPF designados
224.0.0.9 | Routers RIP v2
224.0.0.10 | Routers IGRP
224.0.0.11 | Agentes móviles
224.0.0.12 | Agentes DHCP server/relay
224.0.0.13 | Routers PIMv2 (routing multicast)
224.0.0.15 | Routers CBT (routing multicast)
224.0.0.22 | Routers IGMP v3 (Memb. Report)
255.255.255.255 | Todos los hosts
Locales
Globales
Dirección | Uso
224.0.1.1 | NTP – Network Time Protocol
224.0.1.7 | Audio News
224.0.1.12 | IETF-1-Video
224.0.1.16 | Music-Service
224.0.1.39 | RP Announce (PIM)
224.0.1.40 | RP Discovery (PIM)
224.0.1.41 | Gatekeepers (H.323)
224.0.1.52 | Directorio VCR de MBone
224.0.1.68 | Protocolo MADCAP
224.2.127.254 | Anuncio de sesiones SAP (SDR)
Las direcciones multicast reservadas se resuelven al nombre correspondiente en el dominio mcast.net, p. ej. 224.0.1.7 es audionews.mcast.net
Notes: Aquí se muestran algunos ejemplos de direcciones multicast reservadas por el IANA para fines específicos. Por un lado tenemos las pertenecientes al rango 224.0.0.0/24, que tiene ámbito local, y por otro las del rango 224.0.1.0/24 que tiene un ámbito global, es decir que deben ser propagadas por toda la red multicast (siempre y cuando lo permita el valor del campo TTL).

## Slide 17: Envíos broadcast en Internet
En Internet no es posible hacer un envío broadcast. Si utilizamos la dirección 255.255.255.255 el envío se difunde en la red local únicamente, no pasa más allá.
Dicho de otro modo, el paquete broadcast es tratado como si tuviera TTL=1, cualquiera que sea el valor de TTL que realmente tenga
Esto se hace para preservar la ‘salud’ de la red. De lo contrario cualquier usuario desaprensivo o despistado podría saturar la red

## Slide 18: Diferencia entre envíos a 255.255.255.255 y a 224.0.0.1
Rosa
Juan
Luis
W 3.11
IP
W 95
IP
Linux
IPX
255.255.255.255
224.0.0.1
Router IP
(con soporte multicast)
255.255.255.255
255.255.255.255
255.255.255.255
224.0.0.1
224.0.0.1
Ninguno de los dos datagramas se transmite al exterior (independientemente de cual sea su TTL)
El kernel de Windows 3.11 no tiene soporte multicast
Notes: Esta figura muestra la diferencia entre un datagrama enviado a la dirección 255.255.255.255 (broadcast en la red local) y uno enviado a la dirección 224.0.0.1 (todos los hosts multicast en la red local).
El datagrama enviado a la dirección broadcast es recibido por todos los equipos que disponen de una implementación de los protocolos TCP/IP. En cambio el datagrama enviado a la dirección 224.0.0.1 es recibido por todos aquellos que, además de implementar TCP/IP incluyen el soporte de multicast. Por ejemplo el sistema operativo Windows 3.11 a diferencia de Windows 95 no disponía de una implementación de TCP/IP incorporada en el propio sistema operativo, pero aun en el caso de que se incluyera una implementación externa de TCP/IP el sistema operativo no permitía soporte multicast.
Tanto el datagrama dirigido a 255.255.255.255 como el dirigido a 224.0.0.1 están siempre confinados a la LAN, no pudiendo atravesar routers.

## Slide 19: Broadcast ‘dirigido’
En Internet cuando se define una red automáticamente se define una dirección broadcast en dicha red. Dicha dirección es la más alta existente en esa red (parte host toda a unos).
Por ejemplo si definimos la red 130.206.4.0/23 su dirección de broadcast es 130.206.5.255
En principio cualquier host puede hacer un envío broadcast a una red remota utilizando dicha dirección; esto se conoce como ‘broadcast dirigido’

## Slide 20: Ataques con broadcast dirigido
A finales de los 90 se produjeron diversos ataques utilizando broadcast dirigido. La técnica consistía en enviar un paquete a la dirección broadcast de una red grande poniendo una dirección de origen falsa (la del host a atacar). Cuando ese host recibía las respuestas de los pings su consumo de CPU crecía enormemente
Como consecuencia hoy en día es normal no permitir el broadcast dirigido. Si se recibe un ping broadcast dirigido solo lo responde el router que da acceso a esa red
En los routers cisco el broadcast dirigido se controla con el comando ‘ip directed-broadcast’ a nivel de interfaz. Por defecto este comando está puesto a ‘no’ en todas las interfaces (por tanto por defecto no se permite)

## Slide 21
Internet
Broadcast en IP
147.156.1.2/24
147.156.1.3/24
147.156.1.200/24
…
…
…
147.156.255.2/24
ping 147.156.1.255
A recibe 199
ICMP echo reply
ping 147.156.1.255
B recibe un ICMP
echo reply (de X)
147.156.1.1/24
Se supone que los routers X e Y tienen todas sus interfaces con la configuración por defecto, es decir con ‘no ip directed-broadcast’
ping 147.156.255.255
A
B
D
D recibe un ICMP
echo reply (de X)
X
Y
147.156.2.2/24
C
ping 147.156.1.255
C recibe un ICMP
echo reply (de X)
ping 147.156.2.255
D recibe un ICMP
echo reply (de Y)
147.156.2.1/24
147.156.255.1/24
Notes: En esta figura se analizan diversas situaciones en la que se producen envíos broadcast.
En el primer caso el host A envía un mensaje ICMP echo request a la dirección 147.156.1.255, que corresponde a la dirección broadcast de la subred en la que él se encuentra. Este mensaje se envía a la red local en una trama Ethernet con la dirección de destino FF:FF:FF:FF:FF:FF y es recibido por los otros 198 hosts y por el router, por lo que A recibe 199 mensajes ICMP echo reply. Exactamente lo mismo habría ocurrido si A hubiera hecho ping a 255.255.255.255.
En el segundo caso el host B, que se encuentra en otra subred conectada a X, envía también un ICMP echo request a 147.156.1.255. En condiciones normales cabría esperar que B recibiera 200 ICMP echo reply, pero en la práctica solo recibe uno, enviado por el router X. Esto se debe a que el router X esta configurado con lo que se denomina ‘no ip directed-brodacast’, de forma que solo él responde a los envíos broadcast que vienen del exterior, ocultando la presencia de sus hosts a posibles atacantes.
En el tercer caso el host C, situado en el router Y, envía el ICMP echo request a la dirección 147.156.1.255. El mensaje es respondido una sola vez por X, como en el caso anterior.
En el cuarto caso un host externo, D, envía un ICMP echo request a la dirección broadcast 147.156.2.255 (es decir, a la subred a la que pertenece C) y recibe una sola respuesta de Y.
En el quinto caso D envía un ICMP echo request a la dirección broadcast 147.156.255.255. Se da la circunstancia de que esta es a la vez la dirección broadcast de la subred de B y la dirección broadcast de toda la red clase B (147.156.0.0/16). Sin embargo como normalmente estaremos funcionando en un entorno ‘classless’ los routers interpretarán la dirección como broadcast en la subred 255 y por tanto será X quien enviará el único ICMP echo reply que recibirá D.

## Slide 22: Ámbito de una emisión multicast
En multicast es fundamental disponer de mecanismos que permitan limitar el ámbito de difusión de los grupos multicast. Esto puede conseguirse de tres formas:
  Ajustando el valor del TTL (obsoleto)
  Asignando rangos de direcciones a determinados ámbitos
  Utilizando el protocolo de anuncio de ámbitos MZAP (Multicast Zone Announcement Protocol, RFC 2776). Poco extendido.
Notes: En las emisiones multicast a menudo estamos interesados en fijar un ámbito, es decir que la emisión no pueda recibirse más allá de determinadas fronteras preestablecidas. Por ejemplo, es frecuente realizar emisiones multicast limitadas a la red local, la organización o el país en donde se originan.
Existen tres formas de conseguir esto, aunque actualmente casi siempre se utiliza la basada en rangos de direcciones.

## Slide 23: Delimitación de Ámbito por dirección (RFC 2365)
Rango | Ámbito
224.0.0.0/24 (224.0.0.0-224.0.0.255) | Nivel de enlace (LAN)
224.0.1.0-238.255.255.255 | Global.
239.0.0.0 – 239.191.255.255 | Reservado para usos futuros
239.192.0.0/14 (239.192.0.0-239.195.255.255) | Organización
239.196.0.0 – 239.254.255.255 | Reservado para usos futuros
239.255.0.0/16 (239.255.0.0-239.255.255.255) | Nivel de enlace (LAN)
Se asigna un significado especial a determinados rangos de direcciones multicast.
El router, mediante ACLs, realiza un filtrado de los paquetes multicast que no deben salir (este filtrado es independiente del descarte por TTL=0
Notes: El RFC 2365 definió un mecanismo de delimitación del ámbito basado en reservar un rango de direcciones para cada caso. En principio se ha reservado todo el espacio de direcciones 239/8 (es decir desde la dirección 239.0.0.0 hasta la 239.255.255.255) para estos fines. De momento se han asignado únicamente los rangos 239.192/14 y 239.255/16 con los significados de ámbito de organización y local, respectivamente. El resto del espacio se ha reservado para usos futuros.
En cierto modo los rangos 239.192/14 y 239.255/16 son el equivalente en multicast de las direcciones unicast privadas, especificadas en el RFC 1918 (direcciones 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16).
Aunque no forma parte de los rangos reservados en el RFC 2365 recordaremos aquí que el rango 224.0.0/24, reservado para protocolos especiales, tiene también un ámbito local.

## Slide 24
Red de la Univ. de Valencia
RedIRIS
239.255.0.0/16
Delimitación del ámbito por dirección
(RFC 2365, 7/1998)
239.192.0.0/14
224.0.1.0-238.255.255.255
Red de la Univ. de Murcia
Europa
Mundo
Filtra 239.192.0.0/14
Filtra 239.255.0.0/16
Notes: Aquí vemos gráficamente un ejemplo de asignación de ámbitos de acuerdo con los rangos del RFC 2365.
Una de las ventajas de este mecanismo es la posibilidad de reutilizar direcciones. Por ejemplo si la Universidad de Valencia desea hacer una emisión multicast restringida al ámbito de la organización puede utilizar cualquier dirección del rango 239.192.0.0/14 sin necesidad de preocuparse por la posibilidad de colisión con la Universidad de Murcia, ya que cualquier emisión que realice la Universidad de Murcia con direcciones de este rango deberá estar reservada al interior de dicha Universidad.

## Slide 25: Delimitación de ambito multicast por dirección en IPv6
Formato de las direcciones IPv6 multicast:
1111 1111 | Flags | Scope | Grupo Multicast
Flags: 000T, donde:
8
4
Bits 
4
112
T = 0: dirección asignada de forma global y permanente (IANA)
T = 1: dirección asignada de forma local y temporal
Scope (0-F): valor que indica el ámbito o alcance de la emisión. Puede haber 16 ámbitos diferentes. El grupo multicast puede ser cualquiera.
Notes: En esta figura se muestra el formato de una dirección multicast de IPv6. Los ocho primeros bits a uno identifican que se trata de una dirección multicast.
Los cuatro bits siguientes (Flags) se utilizan como indicadores; de momento solo se ha asignado significado al cuarto bit, que indica si se trata de una dirección permanente asignada por la IANA, o si se trata de una dirección temporal asignada localmente.
Los siguientes cuatro bits (Scope) se utilizan para indicar el ámbito de difusión, por lo que desempeñan una función equivalente a la delimitación de ámbito según el RFC 2365 en IPv4.
El resto de la dirección (112 bits) se utiliza para especificar el grupo multicast.

## Slide 26: Equivalencia de ámbitos IPv4-IPv6
Scope IPv6 | Ámbito | Direcciones IPv4 (RFC 2365)
0 | Reservado | 
1 | Nodo | 
2 | Nivel de enlace (LAN) | 224.0.0.0/24 239.255.0.0/16
3 | (sin asignar) | 
4 | (sin asignar) | 
5 | Ubicación (ej. Campus) | 
6 | (sin asignar) | 
7 | (sin asignar) | 
8 | Organización | 239.192.0.0/14
9 | (sin asignar) | 
A | (sin asignar) | 
B | (sin asignar) | 
C | (sin asignar) | 
D | (sin asignar) | 
E | Global | 224.0.1.0-238.255.255.255
F | Reservado | 
Notes: En principio el campo Scope permite 16 ámbitos diferentes. De momento solo se ha asignado significado a unos pocos valores de este campo, como se indica en la tabla adjunta. La tabla indica además la equivalencia de cada uno de estos valores en IPv4 según el RFC 2365.

## Slide 27: Asignación de direcciones multicast
Actualmente en Internet las direcciones multicast se asignan normalmente mediante el protocolo SAP (Session Announcement Protocol, RFC 2974, 10/2000). El rango de direcciones que utiliza SAP es el 224.2.0.0/16.
El SAP presenta varios inconvenientes:
  Tiene una estructura plana, no jerárquica. Por tanto no es escalable
  Esta pensado específicamente para aplicaciones multimedia
  La asignación se realiza dinámicamente. No es posible efectuar asignaciones estáticas (permanentes)
Se han propuesto otros protocolos más avanzados pero hasta la fecha no han tenido éxito
Notes: Otro problema importante en multicast es la asignación de direcciones a los emisores. Actualmente la asignación la hace el protocolo de anuncio de sesiones llamado SAP (Session Announcement Protocol). SAP se encarga de asignar una dirección multicast libre a la nueva sesión dentro del rango que tiene reservado, que es el 224.2/16.
Sin embargo este mecanismo no es adecuado para una utilización generalizada en las emisiones multicast de Internet por varios motivos:
No tiene una estructura jerárquica, por lo que si el número de solicitudes es elevado puede colapsarse.
Está pensado específicamente para aplicaciones multimedia (audio y vídeo) y no se adapta bien a otro tipo de aplicaciones
La asignación es dinámica, por un tiempo limitado a la vida de la sesión anunciada. No se prevé la posibilidad de asignar direcciones de forma indefinida o estática.

## Slide 28: Protocolos de asignación de direcciones multicast
Para la asignación de direcciones multicast el IETF ha definido el protocolo MADCAP (Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol) RFC 2730 (12/1999)
MADCAP está inspirado en DHCP
El servidor MADCAP necesita disponer de un rango de direcciones para repartir.
Las direcciones multicast se asignan a los servidores MADCAP mediante otro protocolo, el MASC (Multicast Address Set Claim) RFC 2909 9/2000)
MASC hace las funciones de los RIR (registros regionales) pero de forma dinámica. Las direcciones siguen una agregación de acuerdo al proveedor.
Notes: Para resolver los problemas de la asignación de direcciones multicast en Internet se han definido dos protocolos complementarios entre sí: el MADCAP y el MASC.
El MADCAP es muy similar al DHCP; se encarga de asignar en la red local direcciones multicast a los hosts que lo soliciten.
Para saber de que direcciones multicast puede disponer el servidor MADCAP consulta al servidor MASC de su zona. Los servidores MASC tienen una estructura jerárquica; cada servidor MASC posee un determinado rango de direcciones multicast que puede ir asignando a sus servidores ‘hijos’ para que dispongan de direcciones para satisfacer las peticiones que reciban de los servidores MADCAP. Los rangos que manejan los servidores MASC pueden cambiar con el tiempo en función de las necesidades de toda la red.

## Slide 29: Funcionamiento de MASC (Multicast Address Set Claim)
224/4
ISP-A
224.0/12
ISP-B
224.16/12
ISP-C
224.32/12
224.0/16
224.1/16
224.16/16
224.17/16
224.32/16
224.33/16
Servidor MASC
de máximo nivel
ISPs Tier-1
ISPs Tier-2
ISPs Tier-3
224.16.0/20
224.16.16/20
224.17.0/20
224.17.16/20
224.1.0/20
224.1.16/20
224.33.0/20
224.33.16/20
224.0.0/20
224.0.16/20
224.32.0/20
224.32.16/20
Notes: Aquí tenemos un ejemplo de cómo se podrían organizar los servidores MASC en Internet. Se supone que los proveedores de Internet de máximo nivel (los denominados Tier-1) obtendrán amplios rangos de direcciones multicast en sus servidores MASC, de los cuales asignarán partes a los servidores MASC de sus ISPs usuarios (Tier-2) que a su vez asignarán partes aún menores a sus ISPs usuarios (Tier-3) y así sucesivamente. Los rangos se expresarán mediante la notación dirección/máscara, de forma análoga a como se expresan los rangos de direcciones unicast. Además los rangos serán agregables, es decir los rangos repartidos por cada ISP serán a su vez subrangos del rango que éste haya recibido.
El diseño de MASC está inspirado en el funcionamiento de la asignación de redes IP unicast en Internet desde que se instauró CIDR. En realidad los MASC son un intento de automatizar para las direcciones multicast la labor que vienen realizando los RIRs para las direcciones unicast desde entonces. La rapidez con que caducan las direcciones multicast hace necesario en este caso el desarrollo de un protocolo que automatice el proceso.

## Slide 30: ‘Glop addressing’
Para asignar direcciones IP multicast estáticas se utiliza actualmente el denominado ‘Glop addressing’ (RFC 3180, 9/2001), que funciona así:
  Se utiliza el rango 233.0.0.0/8 (233.0.0.0 – 233.255.255.255)
  Se asigna a los dos bytes centrales el valor del AS correspondiente. Ej.: a RedIRIS (AS 766) le corresponde el rango 233.2.254/24 (2.254 equivale a 766 expresado en dos bytes)
  Dentro de cada AS el ISP asigna las direcciones como le parece.
Notes: Aunque MADCAP y MASC serán a largo plazo la solución al problema de asignación de direcciones, su uso esta aún muy poco extendido en Internet, por lo que en la práctica raramente suponen una opción viable.
De forma provisional se ha adoptado un esquema de reparto de direcciones multicastmuy fácil de implementar denominado ‘glop addressing’ para el cual se ha reservado el rango 233/8. El glop addressing consiste en asignar a los bytes segundo y tercero de la dirección multicast el número correspondiente al sistema autónomo al que pertenece el emisor. De esta forma el registro de las direcciones multicast se puede realizar de forma independiente dentro del ámbito de cada sistema autónomo. Por ejemplo la red española de I+D, RedIRIS, tiene asignado el sistema autónomo de número 766, que expresado en dos bytes corresponde a 2.254. Por tanto el rango ‘glop addressing’ de RedIRIS corresponde a 233.2.254/24.
Debido a su estructura el glop addressing solo suministra un conjunto de 256 direcciones para cada sistema autónomo. Estas direcciones puede gestionarlas el administrador de cada sistema autónomo y utilizarlas en aquellas situaciones en que no sea adecuado el uso de SAP (por ejemplo para asignaciones estáticas).

## Slide 31: Sumario
Introducción. Aspectos generales
IGMP
Routing Multicast

## Slide 32: IGMP = Internet Group Management Protocol
Objetivo: permite a los routers averiguar los grupos multicast presentes en sus interfaces LAN
Utiliza el valor 2 del campo ‘protocolo’ en la cabecera IP
Todos los mensajes IGMP se emiten con TTL=1, por lo que solo son recibidos en la LAN correspondiente a la interfaz por la que se emiten
Existen tres versiones de IGMP:
  V1: RFC 1112 (8/1989): Ej. W95, NT 4.0 SP3
  V2: RFC 2236 (11/1997): W98, NT 4.0 SP 4, W2000
  V3: RFC 3376 (10/2002): XP Prof., W2003
Notes: El protocolo IGMP se utiliza para mantener los grupos multicast. Más concretamente IGMP permite que los hosts notifiquen a los routers cuales son los grupos multicast en los que están interesados.
Gracias a la información recopilada mediante IGMP los routers mantienen una lista de los grupos multicast en los que están interesados los hosts que están conectados a sus interfaces. Dado que generalmente los hosts se conectan a redes locales el funcionamiento de IGMP afecta normalmente a las interfaces LAN de los routers.
Todos los mensajes IGMP se envían con un valor de TTL igual a 1, por lo que los mensajes IGMP solo pueden ser intercambiados entre equipos directamente conectados entre sí (normalmente entre hosts y routers conectados en una misma LAN).
Existen tres versiones de IGMP, 1, 2 y 3. Dado que cada versión es una ampliación de la anterior es más sencillo comentar sus funcionalidades por orden cronológico. Aunque actualmente los más extendidos son IGMP v2 y v3 empezaremos explicando IGMP v1 pues de esta forma se comprende mejor el funcionamiento de los tres. Además aún es posible encontrar sistemas que implementan IGMP v1 (por ejemplo Windows 95).

## Slide 33: Tipos de mensajes en IGMPv1
Tipo | Emitido por | Función | Dirección de destino
Consulta de miembros (Membership Query) | Routers | Preguntar a los hosts si están interesados en algún grupo multicast | 224.0.0.1
Informe de Pertenencia (Membership Report) | Hosts | Informar a los routers que el host está interesado en un determinado grupo multicast | La del grupo en cuestión
Notes: El protocolo IGMPv1 fue definido en el apéndice I del RFC 1112 (Host Extensions for IP Multicasting) aprobado en 1989. Además del IGMP dicho RFC especifica todos los aspectos fundamentales de la transmisión multicast y se le considera el documento esencial sobre IP multicast.
IGMPv1 es un protocolo muy sencillo, puesto que solo implementa dos tipos de mensajes.
Los mensajes ‘Membership Query’ son emitidos por los routers y enviados a la dirección multicast 224.0.0.1 (todos los hosts multicast de la red). Su objetivo es preguntar a los hosts en que grupos multicast están interesados.
Los hosts responden a un ‘Membership Query’ con un mensaje ‘Membership Report’, en el cual informan a los routers de los grupos en los que están interesados. El mensaje ‘Membership Report’ es enviado precisamente a la dirección multicast en la que está interesado el host. Los routers capturan absolutamente todo el tráfico multicast que pasa por sus interfaces, por lo que captarán el mensaje ‘Membership Report’ y podrán por tanto tomar nota del grupo multicast en que está interesado el host.
Ni el ‘Membership Query’ ni el ‘Membership Report’ salen del ámbito de la LAN pues los mensajes IGMP llevan siempre TTL=1.

## Slide 34: Proceso ‘presentarse’ de IGMPv1
C
B
A
A decide unirse a 224.2.2.2
B decide unirse a 224.1.1.1
Envía un IGMP ‘Membership Report’ a 224.1.1.1
2
3
Cuando un host quiere entrar a formar parte de un grupo multicast envía un mensaje IGMP de ‘saludo’ llamado Membership Report.
Estos mensajes se envían al mismo grupo multicast al que se quiere unir el host
1
Envía un IGMP ‘Membership Report’ a 224.2.2.2
C decide unirse a 224.2.2.2
Envía un IGMP ‘Membership Report’ a 224.2.2.2
El mensaje no lo recibe nadie
El mensaje no lo recibe nadie
Este mensaje lo recibe A

## Slide 35: Proceso pregunta-respuesta de IGMPv1
C
B
A
X
Y
Router multicast
Es el ‘Query’ Router
Miembro de 224.2.2.2
Miembro de 224.1.1.1
Miembro de 224.2.2.2
1: Cada 60 seg. X envía un mensaje query a 224.0.0.1
1
2: B se reporta (mensaje a 224.1.1.1)
2
3: C se reporta (mensaje a 224.2.2.2)
3
4: A no se reporta (sabe que ya lo ha hecho C)
4
5: X sabe que en la LAN hay miembros de 224.1.1.1 y de 224.2.2.2, pero no sabe cuantos ni quienes
6: Y tiene la misma información que X pues recibe todos los mensajes
Los routers multicast son siempre miembros de todos los grupos multicast de su LAN
Router multicast
(no es ‘Query’ Router)
Grupos de X
Grupos de Y
224.1.1.1
224.1.1.1
224.2.2.2
224.2.2.2
Notes: En esta figura se muestra el funcionamiento del proceso pregunta-respuesta de IGMP v1.
Supongamos que disponemos inicialmente de tres hosts y dos routers. Para evitar tráfico innecesario uno de los dos routers ha de ser designado ‘Query Router’. La elección del Query router es una tarea que en IGMP v1 se deja a cargo del protocolo de routing multicast. En nuestro ejemplo supondremos que dicha elección ha recaído en el router X.
El router X lanza una vez por minuto un mensaje ‘Membership Query’ a la dirección 224.0.0.1, que reciben todos los hosts de la LAN.
En respuesta al mensaje de X el host B responde con un ‘Membership Report’ en el que indica que está interesado en el grupo 224.1.1.1 (la respuesta va dirigida precisamente a dicho grupo multicast). El ‘Membership Report’ es captado por X e Y, que reflejan la nueva información en su tabla de grupos.
El host C también responde con un ‘Membership Report’ que es recibido y anotado por X e Y. Además este ‘Membership Report’ es recibido por A que pertenece al mismo grupo multicast; como consecuencia A decide omitir su propio ‘Membership Report’ pues resulta innecesario. Este mecanismo se denomina ‘supresión del informe’ y tiene por objeto reducir el tráfico en la red y la carga en los routers debido al proceso de los Membership Report.
Obsérvese que debido a la ‘supresión del informe’ los routers no tienen, ni pueden tener, un conocimiento del número ni la identidad de los hosts que forman parte de cada grupo multicast.

## Slide 36: Proceso apuntarse (join) de IGMPv1
C
B
A
X
Y
Router multicast
Miembro de
224.2.2.2
Miembro de
224.1.1.1
Miembro de
224.2.2.2
3: Los routers toman nota de que hay presente un miembro de un nuevo grupo multicast, el 224.3.3.3
Router multicast
D
1: D se apunta a 224.3.3.3
2: D se reporta (mensaje a 224.3.3.3)
2
Grupos de X
224.1.1.1
224.2.2.2
Grupos de Y
224.1.1.1
224.2.2.2
224.3.3.3
224.3.3.3
Notes: Los hosts pueden enviar en cualquier momento un ‘Membership Report’ no solicitado. Por ejemplo, supongamos que una aplicación en el host D acaba de solicitar incorporarse al grupo multicast 224.3.3.3. Como consecuencia de esto la tarjeta de red se programará para captar la dirección MAC 0100.5E03.0303 y el host enviará un Mebership Report dirigido al grupo 224.3.3.3. El mensaje será recibido por los routers X e Y que inmediatamente incorporarán el nuevo grupo multicast a su lista de grupos activos.

## Slide 37: Proceso abandonar (leave) de IGMPv1
Miembro de
224.3.3.3
C
B
A
X
Y
Router multicast
Query router
Miembro de
224.2.2.2
Miembro de
224.1.1.1
Miembro de
224.2.2.2
Router multicast
D
1: D decide abandonar 224.3.3.3
2: X envía el query una vez por minuto y no recibe respuesta de 224.3.3.3. Cuando esto ocurre tres veces seguidas decide borrar 224.3.3.3 de sus tablas
3: Al pasar 3 minutos sin oír informes de 224.3.3.3 Y también le borra de sus tablas
Grupos de X
224.1.1.1
224.2.2.2
Grupos de Y
224.1.1.1
224.2.2.2
224.3.3.3
224.3.3.3
2
2
2
Notes: En IGMP v1 no existe un comando que permita a los hosts anunciar cuando abandonan un grupo multicast. El abandono es reconocido de forma implícita por los routers cuando el Query router ha enviado tres mensajes ‘Membership Query’ sin haber recibido un ‘Membership Report’ como respuesta.
La frecuencia de envío de los ‘Membership Query’ es por defecto de un minuto, aunque puede ser configurable. En cualquier caso el tiempo que tardan los routers en considerar que se ha abandonado un grupo multicast es siempre el triple del tiempo de emisión de los ‘Membership Query’.

## Slide 38: Problemas de IGMP v1
Cuando un host abandona un grupo el tráfico multicast puede seguir inundando esa LAN durante un tiempo largo (tres minutos). Si el usuario hace ‘zapping’ esto consume mucho ancho de banda inútilmente y puede suponer un problema en la red.
No se especifica por que mecanismo se elige al ‘Query router’. Se supone que se utilizará el router elegido como designado por el protocolo de routing.
Los timeouts para la recepción de informes no se pueden configurar dinámicamente
Notes: IGMP v1 era un protocolo muy primitivo, que presentaba diversos problemas. El principal era la ausencia de un mensaje ‘Leave’ que permitiera a los hosts indicar su abandono de un grupo multicast. Al tener que esperar tres minutos antes de suprimir un grupo determinado se podían producir situaciones poco eficientes. Imaginemos por ejemplo el caso de un usuario en una LAN que dispone de diversas emisiones multicast de vídeo en tiempo real y que realiza ‘zapping’ con ellas, es decir que las visita sucesivamente sintonizando cada una de ellas durante breves instantes. Supongamos que el usuario está una media de quince segundos viendo cada emisión, con lo que al cabo de tres minutos habrá visitado doce grupos diferentes. Si cada uno de esos grupos corresponde a una emisión MPEG-1 de 1,5 Mb/s al cabo de tres minutos el usuario está inyectando 18 Mb/s en la LAN, aun cuando su ordenador solo está captando una de las doce emisiones.
Otro problema de IGMP v1 era la elección del Query router, que se delegaba al protocolo de routing. Esta dependencia no resulta adecuada y en algún caso interesa que el router designado del protocolo de routing no sea el mismo que el query router de IGMP.
Por último, el valor por defecto de un minuto entre mensajes ‘Membership Query’ puede ser modificado por configuración, pero no de forma dinámica.

## Slide 39: Mejoras introducidas por IGMPv2
Hay un mensaje ‘Leave Group’ que permite a los hosts notificar al router de forma explícita cuando abandonan un grupo
Existen dos tipos de Query:
  Query General
  Query específico de grupo
La elección del Query router se realiza de forma independiente al protocolo de routing. Se elige el de dirección IP más baja.
Los timeouts para la recepción de informes se pueden modificar dinámicamente y anunciarse en los mensajes IGMP de Query
Notes: Con el ánimo de resolver los problemas que presentaba IGMP v1 se aprobó en 1997 el RFC 2236, que especifica IGMP v2. Las mejoras que presenta IGMP v2 son las siguientes:
Existe un mensaje nuevo, el ‘Leave Group’, que permite a los hosts indicar de forma explícita cuando abandonan un determinado grupo multicast.
El comando Query tiene ahora dos modalidades: el ‘General Query’ (equivalente al Membership Query de IGMP v1) y el ‘Group-Specific Query’, que permite a los routers lanzar una pregunta dirigida exclusivamente a los miembros de un grupo multicast determinado.
La elección del Query router se realiza de forma autónoma e independiente del protocolo de routing. El mecanismo es determinista y se basa sencillamente en elegir el router que presenta la dirección IP más baja.
Los timeouts para la recepción de mensajes ‘Membership Report’ se pueden modificar dinámicamente en función de las necesidades y situación de la red, y sus valores se pueden anunciar a los hosts en los mensajes General Query.

## Slide 40: Tipos de mensajes en IGMPv2
Tipo | Emitido por | Función | Dirección de destino
Consulta General (General Query) | Routers | Preguntar a los hosts si están interesados en algún grupo multicast | 224.0.0.1
Consulta específica de grupo (Group-Specific Query) | Routers | Preguntar a los hosts si están interesados en un determinado grupo multicast | La del grupo en cuestión
Informe de Pertenencia (Membership Report) | Hosts | Informar a los routers que el host está interesado en un determinado grupo multicast | La del grupo en cuestión
Abandono de Grupo (Leave Group) | Hosts | Informar a los routers que el host deja de estar interesado en un grupo multicast | 224.0.0.2
Nuevo
Nuevo
Notes: En esta tabla se muestran los cuatro tipos de mensajes de IGMP v2.
El mensaje ‘General Query’ equivale al ‘Membership Query’ de IGMP v1.
El ‘Group-Specific Query’ permite a los routers lanzar una pregunta dirigida a un grupo multicast específico. Dicha pregunta va dirigida al grupo en cuestión.
El ‘Membership Report’ es funcionalmente equivalente al ‘Membership Report’ de IGMP v1.
El ‘Leave Group’ permite a los hosts notificar de forma explícita su abandono de un determinado grupo multicast. Esta notificación se realiza a la dirección 224.0.0.2, que corresponde a todos los routers multicast de la red.

## Slide 41: Proceso abandonar (leave) de IGMPv2 (I)
C
B
A
X
Y
Router multicast
Query router
Miembro de
224.2.2.2
Miembro de
224.1.1.1
Miembro de
224.2.2.2
Router multicast
1: La aplicación de C decide abandonar 224.2.2.2
3: X envía un Group- Specific Query a 224.2.2.2
3
4: A envía Membership Report a 224.2.2.2
4
5: X decide mantener activo el grupo 224.2.2.2 ya que aun tiene miembros
6: Y, que lo ha oido todo, decide también mantener activo el grupo 224.2.2.2
Grupos de X
224.1.1.1
224.2.2.2
Grupos de Y
224.1.1.1
224.2.2.2
2: C envía Leave Group a 224.0.0.2
2
Notes: En esta figura se muestra como funciona el mensaje ‘Leave Group’ en IGMP v2.
En primer lugar la aplicación en el host C decide abandonar el grupo 224.2.2.2 al que pertenece. Por tanto emite un mensaje ‘Leave Group’ a la dirección 224.0.0.2 (todos los routers multicast). El mensaje es recibido por X, que envía entonces un ‘Group-Specific Query’ a la dirección 224.2.2.2. A responde con un ‘Membership Report’ dirigido a 224.2.2.2 indicando su interés en seguir perteneciendo a dicho grupo. Como consecuencia de este mensaje X e Y deciden mantener al grupo 224.2.2.2 en su lista.

## Slide 42: Proceso abandonar (leave) de IGMPv2 (II)
C
B
A
X
Y
Router multicast
Query router
Miembro de
224.2.2.2
Miembro de
224.1.1.1
Router multicast
1: La aplicación de A decide abandonar 224.2.2.2
3: X envía un Group- Specific Query a 224.2.2.2
3
4: como no recibe respuesta X decide eliminar el grupo 224.2.2.2 de esa interfaz
5: Y, que lo ha oido todo, decide también eliminar el grupo 224.2.2.2
Grupos de X
224.1.1.1
224.2.2.2
Grupos de Y
224.1.1.1
224.2.2.2
2: A envía Leave Group a 224.0.0.2
2
Notes: En este caso el host A decide abandonar el grupo 224.2.2.2, por lo que envía un ‘Leave Group’ a 224.0.0.2 indicándolo. Al recibirlo el router X envía un ‘Group-Specific Query’ al grupo 224.2.2.2, y espera el timeout establecido. Después de pasado ese tiempo sin haber recibido respuesta X borra 224.2.2.2 de su lista. El router Y, que no ha emitido ningún mensaje IGMP, ha recibido todos los mensajes y seguido todo el proceso, por lo que también decide borrar 224.2.2.2 de sus tablas aproximadamente en el mismo momento que X.

## Slide 43
En general cuando en una red hay algún router o algún host que utiliza IGMP v1 todo el conjunto funciona como IGMP v1
A menudo en estos casos los routers han de configurarse manualmente para que funcionen con IGMP v1 (para que sepan que no deben enviar los mensajes ‘Group Specific Query’)
Compatibilidad IGMP v1-v2

## Slide 44: Mejoras introducidas por IGMP v3
La aportación de IGMPv3 es que la elección de los flujos multicast ya no se limita solo a la dirección de destino; también se puede especificar la dirección de origen
Esto permite aislar a ‘saboteadores’ o ‘indeseables’. Evita que se puedan producir ataques de denegación de servicio en emisiones multicast.
A la funcionalidad aportada por IGMPv3 se la denomina SSM, Source Specific Multicast.
Notes: Con IGMP v1 y v2 los routers mantienen una relación de los grupos multicast en los que están interesados los hosts, pero no tiene ninguna información sobre las direcciones de origen de dichos grupos. En ocasiones el receptor está interesado en el tráfico multicast de un grupo, pero solamente cuando la dirección de origen sea una determinada.
El protocolo IGMP v3 ( que se encuentra en fase de borrador) prevé como mejora fundamental la posibilidad de que los hosts indiquen a los routers no solo los grupos multicast en que están interesados sino las direcciones de origen de los datagramas que desean recibir. Esto permite por ejemplo eliminar el flujo generado por saboteadores o indeseables.

## Slide 45: Mensajes nuevos de IGMP v3
El Membership Report puede indicar una serie de fuentes a incluir, o a excluir, ej.:
  Unirse (Join):
  ‘Membership Report 224.1.1.1 EXCLUDE ()’
  Abandonar (Leave):
  ‘Membership Report 224.1.1.1 INCLUDE ()’
El comando Query tiene ahora tres modalidades:
  General Query (v1)
  Group-Specific Query (v2)
  Group-and-Source-Specific Query (v3)
Notes: Para permitir la suscripción selectiva a algunos emisores el comando ‘Membership Report’ de IGMP v3, además de indicar el grupo multicast en el que está interesado el receptor, especifica un filtro que puede ser de dos tipos: EXCLUDE (lista) para indicar que se desea recibir el tráfico de todas las fuentes menos las indicadas explícitamente, o INCLUDE (lista) para indicar justo lo contrario, es decir que se desea recibir solo el tráfico de las fuentes indicadas. Por ejemplo el comando ‘Membership Report 224.1.1.1 EXCLUDE ()’ equivale a un Join indiscriminado, que es lo que hacía un ‘Membership Report’ de IGMP v2. EN IGMP v3 no existe un comando Leave Group, ya que esta función la desempeña el comando ‘Membership Report 224.1.1.1 INCLUDE ()’
Para completar adecuadamente su funcionalidad IGMP v3 amplía el comando Query con un tercer tipo que es el ‘Group-and-Source-Specific Query’. Este permite a los routers preguntar a los hosts si siguen interesados en recibir el tráfico multicast de un grupo determinado originado por una fuente concreta.

## Slide 46: Tipos de mensajes en IGMPv3
Tipo | Emitido por | Función | Dirección de destino
Consulta General (General Query) | Routers | Preguntar a los hosts si están interesados en algún grupo multicast | 224.0.0.1
Consulta específica de grupo (Group-Specific Query) | Routers | Preguntar a los hosts si están interesados en un determinado grupo multicast | La del grupo en cuestión
Consulta específica de grupo y fuente (Group-and-Source-Specific Query) | Routers | Preguntar a los hosts si están interesados en un determinado grupo multicast de una serie de fuentes determinada | La del grupo en cuestión
Informe de Pertenencia (Membership Report) | Hosts | Informar a los routers que el host está interesado en un determinado grupo multicast (indicando una serie de fuentes a incluir o a excluir) | 224.0.0.22
Nuevo
Modificado
Notes: Los mensajes ‘Group-and-Source-Specific Query’ se envían a la dirección multicast del grupo en cuestión, para que sean recibidos por todos los hosts de dicho grupo en la LAN.
Los mensajes ‘Membership Report’ de IGMP v3 tienen una sintaxis diferente a la de IGMP v1 o v2, debido a que incorporan la información de filtros antes descrita. Para evitar confusión entre los mensajes v3 y los anteriores se ha elegido para estos una nueva dirección multicast, la 224.0.0.22.

## Slide 47: Suscripción ‘selectiva’ de IGMP v3
Emisor de 224.1.1.1
Miembro de 224.1.1.1
Emisor de 224.1.1.1
130.206.1.1
140.34.1.1
Membership Report:
224.1.1.1
EXCLUDE (140.34.1.1)
X
Grupos de X
224.1.1.1 exclude ()
2
Membership Report:
224.1.1.1
EXCLUDE ()
1
224.1.1.1 EXCLUDE (140.34.1.1)
A
B
C
Y
Z
3
Group-and-Source-Specific Query:
224.1.1.1, 140.34.1.1
Notes: En esta figura se muestra un ejemplo del funcionamiento de IGMP v3. Inicialmente el host A está interesado en la emisión multicast 224.1.1.1, y así se lo indica a su router mediante el ‘Membership Report’ correspondiente. Como en principio no sabe quienes emiten en dicho grupo emite un ‘Membership Report’ indiscriminado, de forma que recibe todo el tráfico multicast de la red. El router X recibe el ‘Membership Report’ y anota en su tabla el nuevo grupo. El protocolo de routing multicast actúa en consecuencia recabando de la red (routers Y y Z) todo el tráfico generado en dicho grupo multicast, con lo que A empieza a recibir el tráfico generado por las fuentes B y C.
Más tarde A descubre que el tráfico generado por C no le interesa y decide indicárselo a su router para que adopte las medidas oportunas y eventualmente suprima el tráfico innecesario. Para ello le envía un nuevo ‘Membership Report’ indicando el filtro EXCLUDE (140.34.1.1). A continuación el router emite un ‘Group-and-Source-Specific Query’ para confirmar que ningún host está ya interesado en el tráfico generado por C. Al no recibir ninguna respuesta dentro del timeout previsto X decide añadir el filtro EXCLUDE (140.34.1.1) en su lista. El protocolo de routing multicast envía un mensaje de poda al router Z, que como consecuencia suprime la emisión generada por 140.34.1.1.

## Slide 48: Multicast en una LAN conmutada
Servidores de vídeo MPEG-2 multicast
WAN
4 x 3 Mb/s
P1
P2
P3
P4
P1
P3
P1
P4
1 Gb/s
100 Mb/s
10 Mb/s
P1: 239.192.0.1
P2: 239.192.0.2
P3: 239.192.0.3
P4: 239.192.0.4
12 Mb/s
Notes: Las emisiones multicast resultan un medio de difusión de información muy adecuado en redes LAN y WAN gracias a la optimización del tráfico que suponen. Sin embargo en redes locales conmutadas se plantean problemas debido a que los conmutadores no filtran el tráfico multicast.
Para entenderlo mejor veámoslo con un ejemplo. En la figura aparece la LAN de una gran empresa con diversos niveles jerárquicos de conmutación, estando los ordenadores conectados a puertos de 10 Mb/s. Supongamos que el departamento de formación decide empezar cursos de idiomas, para lo cual pone en marcha cuatro servidores de vídeo multicast. Cada servidor emite un flujo MPEG-2 que ocupa 3 Mb/s, por lo que el conmutador principal recibe 12 Mb/s de tráfico multicast, que debe retransmitir por todos sus puertos. Este tráfico ha de ser replicado indiscriminadamente por todos los puertos de todos los conmutadores, independientemente del número de usuarios que realmente estén siguiendo cada una de las emisiones multicast. Evidentemente esto supone un problema serio para los usuarios, que verán saturada su conexión de 10 Mb/s con tráfico que en la mayoría de los casos no les interesa.
Obsérvese que en este caso el router no juega ningún papel, ya que tanto los emisores como los receptores de los grupos multicast se encuentran en la misma LAN. De hecho el router podría estar apagado y la emisión multicast funcionaría igualmente. A pesar de eso si el router es un router multicast (y por tanto implementa la parte router del protocolo IGMP) deberá procesar los 12 Mb/s de tráfico multicast por si llega algún datagrama que contenga mensajes IGMP.

## Slide 49: Multicast con router en medio
Servidores de vídeo MPEG-2 multicast
WAN
3 Mb/s
P1
P2
P3
P4
P1
P3
P1
P4
6 Mb/s
9 Mb/s
El router tiene que procesar todo el tráfico de vídeo
Notes: Una posible solución al problema anterior sería conectar los servidores de vídeo al router. Dado que el router recibirá los mensajes IGMP de los hosts sabrá que grupos multicast tienen miembros y cuales no. Si algún curso no está siendo visto por ningún usuario (caso del programa P2 en el ejemplo de la figura) ese tráfico multicast será filtrado por el router. Sin embargo esta solución no es muy buena, ya que basta que un solo usuario siga un determinado curso para que todos los ordenadores de la LAN reciban el flujo multicast correspondiente. Además esta solución requiere que el router procese todo el tráfico multicast enviado por la LAN (9 Mb/s en el ejemplo). Esta es una tarea mucho mas pesada que el simple filtrado del tráfico multicast para la detección de los mensajes IGMP que realizaba el router en la topología anterior.

## Slide 50: Multicast con VLANs
Servidores de vídeo MPEG-2 multicast
WAN
P1
P2
P3
P4
P1
P3
P1
P4
VLAN Servidores
VLAN A
VLAN B
VLAN C
El router tiene que procesar todo el tráfico de vídeo
Enlaces ‘Trunk’
Notes: Otra posible solución sería particionar la LAN en VLANs, asignando una VLAN para los servidores y varias VLANs para el resto de la red. De esta forma cuando un usuario solicita un flujo multicast únicamente inunda a los miembros de su misma VLAN, no a toda la red. Si colocamos a los usuarios con intereses comunes en una misma VLAN cabe pensar que existirá cierta correlación entre los cursos seleccionados por los usuarios y su pertenencia a una u otra VLAN, lo cual reducirá más el tráfico innecesario. Evidentemente en el caso límite (absurdo por otra parte) de crear una VLAN para cada usuario la distribución del tráfico multicast sería óptima, ya que el tráfico solo llegaría a aquellos usuarios que estuvieran realmente siguiendo cursos.
El problema en este caso es por tanto que sigue habiendo cierta inundación innecesaria de tráfico multicast, y por otra parte estamos obligando también a que todo el tráfico multicast pase por el router. Además en la topología propuesta el tráfico pasaría dos veces por el mismo enlace, ya que tiene que entrar y salir del router por la misma interfaz.

## Slide 51: Multicast en LAN conmutada
Cuando un host desea recibir un grupo multicast tiene que emitir un IGMP Membership Report
Analizando los mensajes IGMP que pasan por él un conmutador podría saber por que puertos debe distribuir cada grupo multicast, y filtrar el tráfico innecesario
Esto se conoce como ‘IGMP snooping’ (snooping = husmear)
Notes: En principio cualquier host que desee ser miembro de un grupo multicast debe emitir un mensaje IGMP Membership Report.
Si los conmutadores pudieran analizar los mensajes IGMP que pasan por ellos podrían averiguar que hosts están interesados en que grupos multicast, y hacer así la distribución de forma optimizada. En principio esta no debería ser tarea de los conmutadores puesto que son dispositivos de nivel 2 y los mensajes IGMP son de nivel 3, pero esto es precisamente lo que hace la técnica denominada IGMP snooping.

## Slide 52: IGMP Snooping
Para realizar el IGMP snooping los conmutadores han de realizar el siguiente proceso:
  Ver si se trata de una trama multicast
  Ver si se trata de un paquete IP (por ejemplo campo Ethertype = x’0800)
  Ver si se trata de un mensaje IGMP (valor 2 en el campo protocolo de la cabecera IP)
  Una vez comprobado todo el conmutador ha de interpretar el mensaje IGMP y actuar en consecuencia
Este proceso puede hacerse de dos formas:
  Por hardware: se incorporan ASICs adicionales al conmutador para que no intervenga la CPU. Normalmente esto solo se hace en conmutadores de gama alta
  Por software: la CPU realiza el IGMP snooping. Normalmente esto limita el rendimiento del equipo en tráfico multicast
Notes: El IGMP snooping requiere que los conmutadores analicen todo el tráfico multicast que pasa por ellos, ya que en principio cualquier paquete multicast puede ser potencialmente un mensaje IGMP. La detección de las tramas multicast es relativamente fácil pues se identifican por el bit correspondiente en la dirección de destino. Una vez comprobado que se trata de una trama multicast el conmutador ha de analizar si se trata de un paquete IP (valor x’0800’ en el campo Ethertype) y, en caso afirmativo, si se trata de un mensaje IGMP (valor 2 en el campo protocolo de la cabecera IP). Si todas estas condiciones se cumplen se trata de un mensaje IGMP y el conmutador ha de interpretarlo para actuar en consecuencia.
Todo este proceso excede con mucho la complejidad de los chips ASICs (Aplication Specific Integrated Circuit) utilizados normalmente en los conmutadores LAN, que han sido diseñados para realizar para realizar por hardware únicamente el algoritmo de filtrado de tramas propio de los puentes transparentes. Así pues, para implementar el IGMP snooping existen dos alternativas:
Hacerlo por hardware. Esto requiere diseñar chips adicionales a medida. Esto encarece considerablemente el coste del equipo y solo es viable en conmutadores de gama alta.
Hacerlo por software. En este caso el IGMP snooping requiere la intervención de la CPU del equipo, que tiene una capacidad limitada de proceso de paquetes (mucho menor que la capacidad de los ASICs que conmutan normalmente las tramas unicast). Generalmente esto supone que el rendimiento del conmutador en tráfico multicast será muy inferior al del mismo equipo con tráfico unicast.

## Slide 53: Multicast en LAN con IGMP snooping
Servidores de vídeo MPEG-2 multicast
WAN
P1
P2
P3
P4
P1
P3
P1
P4
El router no reenvía el tráfico multicast, pero ha de procesar todos los paquetes por si contuvieran mensajes IGMP
Conmutador con IGMP Snooping por hardware
Conmutadores con IGMP Snooping por software
Notes: En esta figura vemos un ejemplo de cómo el uso de IGMP snooping optimizaría la distribución de tráfico multicast en la LAN conmutada de nuestro ejemplo. Cada flujo multicast se distribuiría únicamente por aquellos puertos donde fuera necesario para satisfacer las peticiones realizadas por los usuarios. El router ha de recibir todo el tráfico multicast y procesarlo por si contuviera mensajes IGMP, pero no ha de reenviarlo ya que no participa en la distribución de los flujos de vídeo.

## Slide 54: Supresión de informes con IGMP Snooping
La supresión de informes permite que un host omita el envío del ‘Membership Report’ si otro ya lo ha enviado. Esto da al traste con el IGMP Snooping, los conmutadores ya no saben exactamente en que puertos están los receptores multicast.
Una solución es que los conmutadores propaguen los ‘Membership Report’ solo por los puertos por donde recibieron los ‘Membership Query’ (que es donde está el router que preguntó).
Pero los ‘Membership Report’ también se han de enviar a los demás routers, aunque no hayan lanzado la pregunta. Los conmutadores pueden ‘descubrir’ a los routers por algunos mensajes característicos, o se puede indicar en la configuración del conmutador.
Todo esto complica el funcionamiento de IGMP Snooping.
En IGMP v3 los ‘Membership Report’ se envían a la dirección 224.0.0.22, que solo es recibida por los routers IGMP v.3 y no por los hosts. Por tanto en IGMPv3 no existe la supresión de informes, lo cual simplifica el IGMP Snooping.
Notes: La supresión de informes es un serio inconveniente cuando se emplea IGMP Snooping. Recordemos que la supresión de informes se basa en la posibilidad que tiene un host de no enviar su ‘Membership Report’ como respuesta a un ‘Membership Query’ enviado por el router. El IGMP Snooping se basa en la hipótesis de que los hosts manifestarán su interés en un grupo multicast enviando los ‘Membership Report’; si esto no ocurre el conmutador acabará ignorando a ese host y suprimiendo la emisión multicast por ese puerto.
Una solución a este problema es que los conmutadores filtren los ‘Membership Report’ de forma que solo los propaguen por el puerto por donde recibieron el ‘Membership Query’; en este puerto se supone que se encuentra el router, que es el único interesado en recibir el ‘Membership Report’.
Pero en la red podría haber otros routers que no hayan enviado el ‘Membership Query’ pero que si deberían recibir el ‘Membership Report’; el conmutador se debe encargar de hacer llegar el ‘Membership Report’ también a estos routers, para lo cual deberá saber por que puertos se encuentran. El conmutador puede ‘descubrir’ a los routers por algunos mensajes caracterísiticos que solo envían ellos, o se puede indicar en la configuración del conmutador por que puertos hay routers conectados.
En cualquier caso los conmutadores han de realizar un trabajo adicional, lo cual complica la implementación de IGMP Snooping.
En IGMP v3 los ‘Membership Report’ se envían a la dirección 224.0.0.22 que solo reciben los routers IGMP v3. Por tanto ya no existe la supresión de informes y el IGMP Snooping se simplifica considerablemente.

## Slide 55: Sumario
Introducción. Aspectos generales
IGMP
Routing Multicast

## Slide 56: Funcionamiento del routing multicast
Una vez el router sabe (por IGMP) en que grupos multicast están interesados los hosts de su LAN debe ‘conspirar’ con los demás routers para conseguir que dichos paquetes le lleguen desde donde se estén produciendo
El routing multicast funciona al revés que el unicast: se enruta en función de la dirección de origen, no de la de destino.
El receptor busca la ruta óptima para llegar al emisor. Cuando la encuentra solicita a los routers del camino le hagan llegar los paquetes
Condición: debe haber una ruta unicast viable emisor-receptor y dicha ruta debe ser simétrica
Notes: Hasta ahora hemos visto como los routers averiguan los grupos activos en una interfaz. Ahora queda por resolver el problema de cómo hacer llegar el tráfico multicast dirigido a esos grupos desde los emisores allí donde se encuentren. De esta labor se van a ocupar los routers y los protocolos de routing multicast.
En todos los protocolos de routing multicast se parte de la premisa de que existe una ruta viable (unicast) que permita hacer llegar los datagramas de los emisores a los receptores.
Como iremos viendo a lo largo de las diapositivas siguientes el problema del routing multicast es en cierto modo inverso al que se planteaba en el routing unicast. En el caso unicast la interfaz de salida se decidía en función de la dirección de destino. En el routing multicast la interfaz de salida se elige en función tanto de la dirección de destino como de la dirección de origen.

## Slide 57: Modo denso y modo disperso
Modo denso: inicialmente los datagramas multicast se propagan por toda la red y establecen un árbol óptimo sin bucles (spanning tree); si algún router no está interesado en la emisión solicita cortar su rama del árbol enviando un mensaje ‘prune’ (prune = podar).
Modo disperso: Se presupone que solo una minoría de los routers están interesados en la emisión por lo que en principio no se le envía a ninguno; si a alguno le interesa lo debe solicitar con un mensaje ‘join’ (unirse, apuntarse).
Notes: El principal problema del routing multicast es el descubrimiento mutuo de emisores y receptores. Existen dos estrategias básicas para esto:
El modo denso. Consiste en difundir los datagramas multicast por toda la red y esperar a que los routers que no los deseen lo indiquen explícitamente. Este proceso se conoce como ‘podado’ del árbol y se realiza mediante mensajes ‘prune’ (prune: podar en inglés).
El modo disperso. Consiste en difundir la información únicamente a los routers que previamente la han solicitado. Los routers que deseen adherirse al grupo deben indicarlo mediante una petición explícita (mensajes ‘Join’).

## Slide 58: Modo denso
Es el más antiguo y el más sencillo
Se utiliza cuando hay un gran ancho de banda o cuando una mayoría de los routers quieren recibir el grupo multicast
No es eficiente cuando el número de receptores es minoritario
No es escalable.
Protocolos que utilizan el modo denso:
  DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol). RFC 1075 (11/1988)
  PIM-DM (Protocol Independent Multicast – Dense Mode). RFC 3973 (1/2005)
  MOSPF (Multicast OSPF) RFC 1584 (3/1994)
Notes: El modo denso presupone que una mayoría de los routers de la red estarán interesados en la emisión en curso. Es adecuado para redes pequeñas con una gran capacidad sobrante, pero no para grandes redes como es el caso de la Internet o cuando el ancho de banda es reducido. No es escalable a redes con muchos routers o con muchos grupos multicast pues requiere que cada router mantenga información de estado sobre las emisiones que no quiere recibir.
El modo denso es el más sencillo de implementar; fue el primero que se utilizó en Internet y el primero que se estandarizó.

## Slide 59: Modo disperso
Es preferible al modo denso cuando el número de receptores es minoritario
Es el más utilizado actualmente en Internet, pues es escalable
Protocolos que utilizan el modo disperso:
  PIM-SM v2 (Protocol Independent Multicast – Sparse Mode) RFC 2362 (6/1998)
  CBT v2 (Core Based Trees) RFC 2189, 2201 (9/1997)
  BGMP (Border Gateway Multicast Protocol) RFC 3913 (9/2004)
Notes: El modo disperso requiere que los emisores y receptores indiquen de forma explícita su deseo, ya que en caso contrario no se les difunde ningún datagrama multicast.
El modo disperso es el más utilizado actualmente, pues los routers solo han de mantener información de estado cuando realmente deba pasar por ellos tráfico multicast, lo cual se considera que será en general el caso minoritario.

## Slide 60: PIM-DM (Protocol Independent Multicast – Dense Mode)
Para calcular las rutas óptimas utiliza la tabla de routing unicast, independientemente del protocolo utilizado para obtenerla (de ahí lo de ‘protocol independent’). Puede usar OSPF, IS-IS, EIGRP e incluso rutas estáticas
El tráfico se transmite inicialmente por inundación. Los bucles se evitan por la técnica denominada ‘RPF Check’
Los routers no interesados pueden enviar comandos ‘prune’ (podar); si cambian de opinión pueden enviar comandos ‘graft’ (injertar)
La inundación (y el consiguiente podado) se repite cada 3 minutos
Ha sido estandarizado por el IETF en el RFC 3973
Se utiliza en Internet junto con PIM-SM
Notes: PIM-DM no incluye un algoritmo para la localización de las rutas óptimas hacia los emisores, sino que delega esta tarea en el protocolo de routing unicast, cualquiera que este sea (de ahí lo de ‘Protocol Independent’). Así PIM-DM puede funcionar en combinación con OSPF. IS-IS, EIGRP, etc. Incluso es posible utilizar PIM-DM en una red que emplee rutas estáticas únicamente.
En PIM-DM la información se difunde inicialmente a todos los routers de la red por inundación, siendo éstos los encargados de solicitar el podado (comando ‘prune’) si lo desean, y el posterior injerto (comando ‘graft’) si más tarde desean recibir de nuevo la emisión. Para evitar la creación de bucles PIM-DM utiliza la técnica del encaminamiento por el camino inverso o RPF check.
El protocolo PIM-DM ha sido estandarizado por el IETF y su especificación se recoge en el RFC 3973 (1/2005). Existen implementaciones de este protocolo para diversas marcas de routers.

## Slide 61
Es una forma de evitar los bucles por inundación que consiste en que antes de reenviar por inundación un paquete el router realiza la siguiente comprobación:
  Analiza la interfaz de entrada del paquete y su dirección de origen (unicast)
  Consulta en la tabla de rutas la interfaz de la ruta óptima hacia la dirección de origen
  Si la interfaz de entrada coincide con la de la ruta óptima el paquete es aceptado y redistribuido por inundación. En caso contrario el paquete se descarta ya que probablemente se trata de un duplicado
El RPF check se usa en PIM-DM y PIM-SM
El RPF check es incompatible con rutas asimétricas
RPF check (Reverse Path Forwarding check)
Notes: El RPF check es un mecanismo de seguridad para evitar en lo posible la creación de bucles. Su funcionamiento es el siguiente:
Cuando un router recibe un paquete obtiene la dirección de origen del mismo y analiza si la interfaz por la que lo ha recibido coincide con la interfaz que el propio router tiene identificada como la de la ruta óptima hacia ese destino. Si la comprobación es satisfactoria el paquete se acepta y se redistribuye por inundación. Por el contrario si la comprobación falla, es decir si el paquete no llegó por la ruta óptima hacia su dirección de origen, el paquete es descartado por sospecharse que se pueda tratar de un duplicado.

## Slide 62
A
E
B
F
G
C
D
M
M
M
M
M
M
Funcionamiento del RPF check
M
M
M
M
M
M
E sabe que su interfaz óptima hacia A es S1 y no S0; por tanto descarta el paquete recibido por S0
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S1
S1
S1
S1
S2
S1
S0
S2
S2
S1
S1
S2
Emisor multicast
Rutas óptimas hacia A
En cada bucle se envían dos paquetes de más, pero como los routers los descartan no hay problema
Notes: En esta figura vemos un ejemplo de aplicación del RPF check. Se supone que el router A dispone de una fuente de tráfico multicast, y que el tráfico se distribuye por inundación en la red sin ningún conocimiento previo de la topología de la misma. En cada caso se han marcado con flechas rojas las interfaces óptimas hacia A desde cada uno de los routers (estas interfaces óptimas se calculan a partir del protocolo de routing unicast, por ejemplo RIP, OSPF o incluso rutas estáticas).
El RPF check provoca en este caso el descarte de seis paquetes, concretamente los intercambiados entre D y E, E y F, y entre F y G. Cada uno de estos tres enlaces cerraba un bucle que había en la red, y en cada caso ha sido necesario enviar dos paquetes extra para que el RPF check rompiera el bucle. Puede demostrarse fácilmente que en una red cualquiera con N enlaces redundantes el uso de RPF check produce el envío de 2N paquetes extra (N = 3 en nuestro ejemplo).
El mecanismo de RPF check se aplica en la gran mayoría de los protocolos de routing multicast.
El RPF check parte de la suposición, no siempre cierta, de que las rutas son simétricas. Existen diversas situaciones en las que interesa configurar rutas asimétricas en una red (por ejemplo cuando se utiliza un enlace via satélite simplex con retorno telefónico). Siempre que se utilizan rutas asimétricas el RPF check falla, y casi siempre que falla el RPF falla también el routing multicast.

## Slide 63
Emisor multicast
1.1.1.2
A
E
B
F
G
C
D
M
M
M
M
M
M
Funcionamiento de PIM-DM
Inundación inicial
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S1
S1
S1
S1
S2
S1
S0
S2
S2
S1
S1
S2
1.1.1.0/24 | S0 S1
1.1.1.0/24 | S1 S2
1.1.1.0/24 | S1 S2
1.1.1.0/24 | S1
1.1.1.0/24 | S0 S2
1.1.1.0/24 | S0 S2
1.1.1.0/24 | S1
Red 1.1.1.0/24
M
M
M
M
M
M
Los paquetes recibidos en estas interfaces no son propagados por inundación porque no superan la prueba del RPF Check
Notes: En PIM-DM cada router averigua la ruta óptima hacia el emisor del tráfico multicast. A continuación el router informa de este hecho a su inmediato anterior en dicha ruta, para que le tenga en cuenta en la distribución multicast. De esta forma se construye el árbol de distribución de rutas óptimas o SPT (Shortest Path Tree).
En el ejemplo de la figura un emisor multicast se encuentra conectado a la LAN del router A, que distribuye por inundación el tráfico hacia B y D por las interfaces S0 y S1, respectivamente. A su vez B y D distribuyen dicho tráfico, también por inundación. El posible bucle que se produciría por el tráfico cruzado entre E y D, por ejemplo, es cortado gracias al mecanismo del RPF Check.
En el caso de que hubiera emisores multicast en algún otro router se crearía otra distribución también por inundación desde dicho router.

## Slide 64
A
E
B
F
G
C
1.1.1.2
170.2.2.2
D
Miembro de 224.2.2.2
M
M
M
M
M
M
M
Emisor de 224.2.2.2
M
M
224.2.2.2
Grupos de E
P
P
P
P
1: Inundación (flooding)
2: Podado (prune)
E0
E0
S0
E0
S0
S0
S0
S0
S0
S1
S1
S1
S1
S2
S1
S0
S2
S2
S1
S1
S2
S1
1.1.1.2, 224.2.2.2
Podado en A
S1
1.1.1.2, 224.2.2.2
Podado en C
S1
1.1.1.2, 224.2.2.2
Podado en B
S2
2.2.2.2
Funcionamiento de PIM-DM (II)
Emisión broadcast y Podado (Pruning)
160.2.2.2
M
M
M
M
M
M
P
P
P
P
P
P
Notes: Una vez establecida la inundación inicial, para reducir tráfico innecesario los routers que no necesiten recibir el tráfico multicast lo indicarán enviando mensajes de podado o ‘prune’ hacia arriba.
Los routers D, F y G no tienen en sus LANs miembros del grupo multicast 224.2.2.2, por lo que emiten mensajes ‘prune’ hacia arriba. El router C, que no tiene miembros del grupo multicast en su LAN, al recibir los mensajes ‘prune’ de F y G envía a su vez un ‘prune’ hacia B pues en ese momento sabe que no hay ningún miembro del grupo que cuelgue de él ni en su LAN (si la tuviera) ni en los enlaces WAN que de él dependen. Por su parte el router B no emitirá mensaje ‘prune’ pues no lo ha recibido de E y por tanto deberá respetar la emisión multicast hacia él. Cuando un router recibe un mensaje ‘prune’ por una interfaz suprime la emisión de tráfico por esa rama y además si esa era su única emisión (su única rama) propaga el mensaje ‘prune’ hacia arriba.
Los mensajes ‘prune’ producen información de estado que tienen que mantener todos los routers de la red. A diferencia de la información de rutas, que se identificaba por la subred correspondiente, la información de pruning se identifica por el emisor y por el grupo multicast. Generalmente para hacer referencia a la emisión multicast de una fuente concreta en un grupo multicast se utiliza la notación (S,G) donde S significa ‘source’ (fuente) y G ‘group’ (grupo). En ocasiones interesa referirse a todo el conjunto de emisiones multicast de un grupo, cualesquiera que sea la fuente; en esos casos se utiliza la notación (*,G).

## Slide 65
A
E
B
F
G
C
1.1.1.2
170.2.2.2
D
Miembro de 224.2.2.2
M
M
M
M
Emisor de 224.2.2.2
M
224.2.2.2
Grupos de E
E0
E0
S0
E0
S0
S0
S0
S0
S0
S1
S1
S1
S1
S2
S1
S0
S2
S2
S1
S1
S2
S1
1.1.1.2, 224.2.2.2
Podado en A
S1
1.1.1.2, 224.2.2.2
Podado en C
S1
1.1.1.2, 224.2.2.2
Podado en B
S2
G
M
Funcionamiento de PIM-DM (III)
Injerto (Grafting)
2.2.2.2
160.2.2.2
Miembro de 224.2.2.2
G
M
224.2.2.2
Grupos de F
M
Notes: Si una vez se ha realizado el podado de una rama del árbol aparece un nuevo miembro del grupo en dicha rama se utiliza el comando ‘graft’ (injerto) para volver a incorporar al árbol ramas previamente podadas. En la figura un host de la LAN del router F se incorpora al grupo y como consecuencia envía un mensaje ‘graft’ hacia C, que a su vez lo reenvía hacia B. Dado que B forma parte del árbol de distribución activo puede satisfacer la petición de forma autónoma.
Obsérvese que el injerto de C y F no tiene ninguna consecuencia para A, que ni siquiera tiene conocimiento en ningún momento de los routers que están recibiendo su emisión; para A lo único importante es que debe enviar la emisión de 1.1.1.2 hacia B..
El mensaje ‘graft’ no puede utilizarse para incorporar en la emisión multicast a nuevos routers que se incorporen a la red más tarde (por ejemplo routers que se han encendido después de iniciar la emisión). Para dar oportunidad de participar a estos routers el mecanismo de inundación se repite en PIM-DM cada 3 minutos. Este mecanismo podría hacer innecesario el ‘graft’, pero el ‘graft’ (o injerto) permite reducir la latencia en la incorporación de nuevos miembros al grupo.

## Slide 66
A
E
B
F
G
C
1.1.1.2
160.2.2.2
170.2.2.2
D
Miembro de 224.2.2.2
M
M
M
M
Emisor de 224.2.2.2
M
224.2.2.2
Grupos de E
E0
E0
S0
E0
S0
S0
S0
S0
S0
S1
S1
S1
S1
S2
S1
S0
S2
S2
S1
S1
S2
S1
1.1.1.2, 224.2.2.2
Podado en A
S1
1.1.1.2, 224.2.2.2
Podado en C
S2
M
Funcionamiento de PIM-DM (IV)
Aparición de un segundo emisor
M2
M2
M2
2.2.2.2
E0
160.2.2.2
Miembro de 224.2.2.2
M
Emisor de 224.2.2.2
M2
M2
M2
M2
M2
224.2.2.2
Grupos de F
Árbol para 2.2.2.0/24
M
P
P
P
P
S2
2.2.2.2, 224.2.2.2
Podado en F
S1
2.2.2.2, 224.2.2.2
Podado en B
S0
2.2.2.2, 224.2.2.2
M2
M2
S0
2.2.2.2, 224.2.2.2
Podado en D
Notes: En esta figura aparece un segundo emisor del mismo grupo multicast, en este caso conectado al router D. En primer lugar se produce la inundación siguiendo el árbol, de acuerdo con lo calculado por el protocolo de routing. Todo esto será válido para cualquier emisor de la red conectada a D, la 2.2.2.0/24, que pueda aparecer más tarde.
El tráfico del segundo emisor (marcado como M2 en la figura) se distribuye inicialmente a todos los routers de la red. Para evitar envíos inútiles los routers G, C, B y A envían mensajes ‘prune’, como consecuencia de los cuales se registra información de estado en los routers F, B, A y D, respectivamente.
Especialmente interesante resulta el caso del router A, que debe aplicar un podado diferente según que la fuente sea 1.1.1.2 o 2.2.2.2, aunque ambos flujos pertenezcan al mismo grupo multicast.

## Slide 67: Problemas del modo denso
Cada router de la red ha de mantener:
  La topología del SPT (la relación de las ‘ramas’ que cuelgan de él en el árbol). Para cada red emisora y cada grupo hay un árbol diferente
  La relación de las ramas que han sido podadas para cada emisor y cada grupo (cada par (S,G), Source, Group)
La gran cantidad de información de estado hace difícil establecer un servicio multicast en una red grande para un número elevado de emisores y grupos
Para construir el SPT inicial se procede por inundación. Para adaptarse a cambios en la red el proceso se repite cada 2-3 minutos, lo cual genera mucho tráfico.

## Slide 68: Funcionamiento de PIM-SM
Se basa para construir árboles en la tabla de routing unicast (como PIM-DM). Puede usar OSPF, IS-IS, EIGRP, etc., incluso rutas estáticas
Al funcionar en modo disperso no se hace inundación de la información
Problema: como localizamos a los emisores
Solución: establecemos un punto de encuentro donde los emisores se registren y los receptores vayan a preguntar. Ese punto de encuentro es un router que denominamos Rendezvous Point

## Slide 69
A
E
B
F
RP
C
1.1.1.2
3.3.3.3
D
2: Membership Report 224.2.2.2 EXCLUDE ()’
M
3: Fuente F1 de G (224.2.2.2)
M
E0
E0
S0
E0
S0
S0
S0
S0
S0
S1
S1
S1
S1
S2
S1
S0
S2
S2
S1
S1
S2
Funcionamiento de PIM-SM (I)
Árbol compartido, receptores primero
2.2.2.3
Rendezvous Point (®)
J
J
1: ‘Membership Report 224.2.2.2 EXCLUDE ()’
RP | Ent | Sal
(*, G) |  | S1
R M
R M
R M
M ®
M ®
M ®
M ®
J
J
J
C | Ent | Sal
(F1,G) | S0 | S1
B | Ent | Sal
(F1,G) | S0 | S1
A | Ent | Sal
(F1,G) | E0 | S0
M
M
M
E | Ent | Sal
(*,G) | S2 | E0
F | Ent | Sal
(*, G) | S2 | E0
S0
M
M
M
M
R M
R M
R M
RS
RS
RS
Registro de emisores | 
(F1,G) | S0
S0
G
Notes: En la primera fase del funcionamiento de PIM-SM un host del router F se suscribe al grupo multicast (por ejemplo mediante el comando IGMPv3 ‘Membership Report 224.2.2.2 EXCLUDE ()’). El router toma nota de la petición y remite un mensaje ‘join’ al RP (Rendezvous Point). El RP toma nota del hecho. A continuación un usuario del router E desea formar parte del mismo grupo multicast, envía el correspondiente IGMP Membership Report y su router envía hacia el RP el mensaje ‘join’, que no llega realmente al RP pues cuando llega a F este ve que puede satisfacer la petición de forma autónoma. Se supone que F y E saben por otros medios (por ejemplo por configuración inicial) la dirección IP del RP. Para localizarle ambos utilizan la información de rutas disponible en su tabla de rutas unicast.
Más tarde aparece una fuente de tráfico en ese grupo multicast en el router A (la dirección 1.1.1.2). Lo primero que hace A al detectar que tiene tráfico multicast es enviar un mensaje ‘register’ (unicast) hacia el RP (de nuevo A averigua donde está el RP a partir de su tabla de rutas unicast). El mensaje ‘register’ contiene encapsulado el datagrama multicast de 1.1.1.2. El RP, al recibir un envío dirigido al grupo 224.2.2.2 y detectar que existen receptores de dicha emisión decide enviar un ‘join’ a A. El join establece información de estado en los routers intermedios y permite que cuando A lo reciba empiece a enviar tráfico multicast de forma nativa; a pesar de ello A sigue enviando el tráfico multicast encapsulado en mensajes ‘register’ unicast, por si acaso. Cuando el RP empieza a recibir el tráfico multicast nativo de 1.1.1.2 le envía a A un mensaje ‘register stop’ para indicarle que ya puede dejar de realizar los envíos unicast.
Durante todo el proceso el RP envía los datagramas multicast recibidos de 1.1.1.2 hacia E y F, sin enviar duplicados.

## Slide 70
A
E
B
F
RP
C
1.1.1.2
3.3.3.3
D
3: ‘Membership Report 224.2.2.2 EXCLUDE ()’
M
E0
E0
S0
E0
S0
S0
S0
S0
S0
S1
S1
S1
S1
S2
S1
S0
S2
S2
S1
S1
S2
Funcionamiento de PIM-SM (II)
Árbol compartido, emisor primero
2.2.2.3
Rendezvous Point (®)
J
J
2: ‘Membership Report 224.2.2.2 EXCLUDE ()’
RP | Ent | Sal
(F1, G) | S0 | S1
R M
R M
R M
J
J
J
C | Ent | Sal
(F1,G) | S0 | S1
B | Ent | Sal
(F1,G) | S0 | S1
A | Ent | Sal
(F1,G) | E0 | 
M
M
M
E | Ent | Sal
(*, G) | S2 | E0
F | Ent | Sal
(*,G) | S2 | E0
S0
M
M
M
M
RS
RS
RS
Registro de emisores | 
(F1,G) | S0
1: Fuente F1 de G (224.2.2.2)
M
S0
Notes: En esta figura analizamos el funcionamiento de PIM-SM con el mismo ejemplo que en la diapositiva anterior, pero suponiendo que los hechos ocurren ahora en un orden diferente.
En primer lugar tenemos la fuente 1.1.1.2 que empieza a emitir antes de que aparezca ningún receptor. El router A, que conoce la dirección del RP, le envía el tráfico multicast generado encapsulado en mensajes ‘register’. Cuando recibe el primer ‘register’ el RP registra a la fuente y a continuación analiza si tiene receptores para ese grupo multicast (el 224.2.2.2). Como no los tiene envía un ‘register stop’ (RS) al router A. Cuando A recibe el register stop deja de enviar el tráfico multicast encapsulado al RP.
Más tarde aparece en F un miembro interesado en el grupo, y F envía el correspondiente ‘join’ hacia el RP. Entonces el RP envía a su vez un ‘join’ hacia A y cuando A lo recibe empieza a enviarle el tráfico multicast (de forma nativa) al RP, que lo redistribuye a F siguiendo el árbol.
Después aparece un segundo receptor en E. Esto provoca que E envíe un ‘join’ hacia el RP. F tramita la petición de E sin molestar ni notificar al RP, puesto que la petición se refiere a una emisión que él ya esta recibiendo.
En resumen, el mecanismo implementado en PIM-SM mediante los comandos ‘register’ y ‘register stop’ permite optimizar el tráfico en la red, ya que si no hay receptores de un grupo multicast el tráfico no viajará inútilmente desde la fuente hasta el RP.
Es interesante observar también que el RP no tiene un conocimiento detallado de todos los receptores. En este ejemplo el router sabe que hay receptores en S1, pero no cabe cuantos ni quienes son. Esto es importante de cara a la escalabilidad.

## Slide 71
A
E
B
F
RP
C
1.1.1.2
3.3.3.3
D
Miembro de (*,G)
M
Fuente F1 de G (224.2.2.2)
M
E0
E0
S0
E0
S0
S0
S0
S0
S0
S1
S1
S1
S1
S2
S1
S0
S2
S2
S1
S1
S2
Funcionamiento de PIM-SM (III)
Dos fuentes, árbol compartido
2.2.2.3
Rendezvous Point (®)
Miembro de (*,G)
RP | Ent | Sal
(F1, G) | S0 | S1
M
M
M
M
C | Ent | Sal
(F1,G) | S0 | S1
B | Ent | Sal
(F1,G) | S0 | S1
A | Ent | Sal
(F1,G) | E0 | S0
M
M
M
M2
M2
R M2
E | Ent | Sal
(*, G) | S2 | E0
F | Ent | Sal
(*, G) | S2 | E0,S0
(F2,G) | E0 | S0
2.2.2.2
Fuente F2 de G
Registro de emisores | 
(F1,G) | S0
(F2,G) | S1
RS
M2
Notes: En este ejemplo aparece una segunda fuente de tráfico en el mismo grupo multicast, que se encuentra en la misma LAN que uno de los receptores. Por tanto el router en el que se encuentra dicha fuente ya formaba parte del árbol de distribución compartido.
El router F, al observar que la nueva fuente que aparece en su LAN pertenece a un grupo multicast que tiene receptores activos en S0 decide enviar por dicha interfaz el tráfico generado por F2.
Además F enviará un mensaje Register al RP. Sin embargo el RP devolverá un Register Stop ya que observa que no tiene receptores registrados para ese grupo por ninguna interfaz salvo S1, que es por la que le ha llegado el propio Register.

## Slide 72
A
E
B
F
RP
C
1.1.1.2
3.3.3.3
D
Miembro de (*,G)
M
E0
E0
S0
E0
S0
S0
S0
S0
S0
S1
S1
S1
S1
S2
S1
S0
S2
S2
S1
S1
S2
Funcionamiento de PIM-SM (IV)
Árbol SPT (Shortest Path Tree)
2.2.2.3
Rendezvous Point (®)
Miembro de (*,G)
RP | Ent | Sal
(F1,G) | S0 | S1
C | Ent | Sal
(F1,G) | S0 | S1
B | Ent | Sal
(F1,G) | S0 | S1
A | Ent | Sal
(F1,G) | E0 | S0
M
M
M
E | Ent | Sal
(*, G) | S2 | E0
F | Ent | Sal
(*,G) | S2 | E0 S0
M
M
M
M
1: E crea SPT para (F1,G)
J
M
P
M
2: F crea SPT para (F1,G)
J
M
M
P
P
Registro de emisores | 
(F1,G) | S0
Fuente F1 de G (224.2.2.2)
M
S2
S2
S1
S1
Notes: El RP de PIM-SM minimiza la cantidad de información de estado que tienen que conservar los routers, ya que todas las emisiones multicast utilizan el mismo árbol (de ahí la denominación de árbol compartido). Pero el hecho de que todo el tráfico tenga que ser distribuido desde el RP plantea a veces problemas de congestión en las líneas de acceso al RP, o de rendimiento por la carga que puede tener que soportar el RP.
Una solución a este problema es establecer varios RPs y repartir el tráfico entre ellos. Se puede por ejemplo asignar un RP diferente a cada rango de direcciones multicast utilizado. En cualquier caso la elección del (o de los) RPs es importante para el correcto funcionamiento del tráfico multicast.
Otra posible solución a este problema, que contempla PIM-SM, es la posibilidad de que los receptores, una vez conocida la existencia y ubicación de la fuente, establezcan árboles SPT (Shortest Path Tree) desde ella, liberando de este trabajo al RP. En esta figura se muestra como se realiza esto en PIM-SM. En este caso los dos receptores (el de E y el de F) establecen conexión directa con la fuente F1 en A. Cada receptor establece el SPT emitiendo un ‘join’ hacia la fuente. Cuando el receptor detecta que el tráfico multicast le está llegando por el SPT emite un ‘prune’ hacia el RP para que éste deje de enviarle el tráfico duplicado. Cuando el último receptor (router F) emite el ‘prune’ hacia el RP éste emite a su vez un ‘prune’ hacia la fuente F1.
El cambio de árbol compartido a árbol SPT se realiza normalmente cuando el tráfico supera un determinado valor umbral, fijado en la configuración de los routers. En los routers de Cisco dicho umbral es por defecto cero, es decir que el RP sólo desempeña la función de 'punto de encuentro' y el árbol SPT desde el receptor hacia la fuente se establece de forma inmediata en cuanto el RP recibe el 'Join' del receptor.

## Slide 73: Leyenda de símbolos empleados en las diapositivas
M
Datagrama multicast. Dirección de origen: 1.1.1.2. Dirección de destino 224.2.2.2
M2
Datagrama multicast. Dirección de origen: 2.2.2.2. Dirección de destino 224.2.2.2
P
Mensaje ‘Prune’ (DVMRP, PIM-DM, PIM-SM y CBT)
G
Mensaje ‘Graft’ (DVMRP y PIM-DM)
J
Mensaje ‘Join’ (PIM-SM y CBT)
R M
Mensaje ‘Register’ con datagrama multicast encapsulado (PIM-SM)
RS
Mensaje ‘Register Stop’ (PIM-SM)
M ®
Datagrama multicast desencapsulado por un RP (PIM-SM)

## Slide 74: Mensajes PIM SM
Los mensajes Join o Prune de PIM-SM se envían por la interfaz por la que apunta la ruta unicast hacia el RP (o hacia la fuente, en caso de que se esté estableciendo el árbol SPT)
La dirección de destino de esos mensajes no es el RP o la fuente, sino la dirección multicast 224.0.0.13; por tanto solo se mandan al siguiente router.
El siguiente router, en función del mensaje recibido y su información de estado multicast, decide si debe, o no, propagar el Join o Prune al siguiente router hacia el RP (o hacia la fuente, en caso de que se esté estableciendo el árbol SPT)
Los mensajes Register y Register Stop son mensajes unicast; se envían siempre a la dirección unicast del RP y del emisor. Los routers intermedios no tienen ninguna posibilidad de interceptarlos o modificar su contenido

## Slide 75: PIM-SM
Es el más complejo de los protocolos de routing multicast en uso actualmente
Los árboles compartidos minimizan la cantidad de información de estado en los routers. Los árboles SPT optimizan el tráfico
Se suele fijar un umbral de tráfico a partir del cual los routers conmutan de árbol compartido a SPT. Si umbral=0 se conmuta con el primer paquete, si umbral= siempre se usa el árbol compartido.
Debido a su flexibilidad y escalabilidad PIM-SM es el protocolo que tiene más futuro en Internet. MBone está evolucionando hacia PIM-SM

## Slide 76: Elección del RP
El RP se puede asignar por configuración en cada router
Es posible asignar un RP diferente para diferentes rangos de direcciones multicast
Se puede designar un RP backup por si falla el RP principal
Dado que generalmente los árboles SPT desde la fuente se establecen con el primer paquete enviado, la ubicación del RP no es crítica en lo que a rendimiento se refiere. Sin embargo si el RP falla el multicast en la red deja de funcionar.

## Slide 77: Descubrimiento del RP
Para evitar la configuración manual la mayoría de las implementaciones utilizan un protocolo de descubrimiento del RP que hace uso de dos grupos multicast para distribuir sus mensajes:
  RP Announce: 224.0.1.39
  RP Discovery: 224.0.1.40
Para que el protocolo de descubrimiento del RP funcione los grupos 224.0.1.39 y 224.0.1.40 han de distribuirse en modo denso (PIM-DM)
Esto da origen a lo que se conoce como el PIM-sparse-dense, que utiliza modo sparse excepto para los dos grupos anteriores, para los que usa modo dense

## Slide 78: Multicast entre sistemas autónomos
En PIM-SM el RP es imprescindible para el funcionamiento del protocolo
Si el RP está en otro ISP (otro AS) y queda fuera de servicio los usuarios locales no pueden utilizar multicast
Para resolver este problema el IETF ha creado un protocolo llamado MSDP (Multicast Source Discovery Protocol) (RFC 3618, 10/2003) que consiste en que:
  Cada AS tiene su propio RP
  Los RPs de distintos AS se ‘descubren’ mutuamente y una vez se conocen acuerdan intercambiar información
Para el tráfico multicast entre ASs se utiliza el protocolo BGMP (Border Gateway Multicast Protocol) (RFC 3913, 9/2004)

## Slide 79: Problemas del routing multicast en las redes actuales
Los principales problemas que tiene el multicast son los siguientes:
  Cortafuegos: no permiten el paso de paquetes multicast
  Rutas asimétricas: falla el RPF check y el multicast no funciona
  Soporte: algunos routers no soportan o no tienen configurado el routing multicast.
  Fiabilidad: aunque el fabricante lo soporte en general el software multicast está mucho menos extendido, menos probado y por tanto es menos fiable que el unicast
  Rendimiento: determinados tipos de tráfico multicast pueden cargar mucho los routers.
  Seguridad: es muy fácil realizar ataques de denegación de servicio en una red con mutlicast habilitado.
  Escalabilidad: algunos protocolos de multicast no han sido probados a gran escala, especialmente entre diferentes sistemas autónomos.

## Slide 80: Sumario
Introducción. Aspectos generales
IGMP
Routing Multicast
Aplicaciones multicast. Ejemplos

## Slide 81: Aplicaciones Multicast
Todas las aplicaciones multicast utilizan UDP como protocolo de transporte
  No hay control de congestión
  No hay control de datagramas erróneos, duplicados, descartados, etc.
Todas estas tareas quedan a cargo de la aplicación, que recibe información de la situación a través de los protocolos RTP y RTCP.
La inmensa mayoría de las aplicaciones disponibles para multicast son herramientas de comunicación multimedia (vídeoconferencia, distribución de vídeo, etc.).

## Slide 82: Protocolos de control
Las aplicaciones de audio y vídeo suelen utilizar:
  RTP (Real time Transport Protocol) y
  RTCP (RTP Control Protocol)
RTP solo es utilizado por las fuentes
RTCP envía sus informes al mismo grupo multicast que la emisión de audio/vídeo que están controlando
RTCP es utilizado por las fuentes y por los receptores (para generar informes de emisión y recepción).
En la práctica esto significa que:
  Cualquier fuente multicast es también receptor y viceversa
Esto tiene consecuencias en la creación de los árboles de distribución del protocolo de routing multicast

## Slide 83: Aplicaciones Multicast
Cuando apareció la red MBone (multicast backbone) en 1992 surgieron una serie de herramientas de videoconferencia de libre distribución que se utilizaban para transmitir reuniones del IETF. Esas herramientas están disponibles en: http://www-mice.cs.ucl.ac.uk/multimedia/software/ aunque actualmente son poco utilizadas
Probablemente el programa más utilizado en multicast actualmente sea el VideoLAN (www.videolan.org), que es un software para vídeo streaming y vídeo bajo demanda (esto último en unicast)
El catálogo de aplicaciones comerciales que soportan multicast va creciendo, por ejemplo:
  Windows Media (Microsoft)
  Real Player (Real Video)
  Quicktime (Apple)
  IP/TV (Cisco)
También se utiliza multicast en algunos programas de transferencia masiva de información, como el Norton Ghost, de Symantec

## Slide 84: Soporte de muticast en Internet
En muchos casos el IP multicast está confinado a la parte académica de Internet. Muy pocos ISPs comerciales lo implementan en sus redes.
Algunos ISPs y empresas utilizan multicast IP en su Intranet, pero sin conexión multicast a la Internet
Algunas aplicaciones (Windows Media o IP/TV p.ej.) permiten comunicar por unicast una serie de servidores distribuidos, con lo que permiten realizar a nivel de aplicación algo equivalente a túneles multicast. Esto les permite además hacer ‘caching’ de la información localmente, con lo que la distirbución de contendios puede automatizarse y optimizarse el uso de la red.

## Slide 85: Distribución de contenidos multimedia en una red unicast
Red unicast
Servidor de vídeo multicast principal
Servidor de vídeo multicast secundario
Servidor de vídeo multicast secundario
Servidor de vídeo multicast secundario
Tráfico unicast
Tráfico multicast
Notes: En esta figura se muestra una forma de aprovechar las facilidades multicast de algunas aplicaciones y de muchas LANs cuando la red WAN (por ejemplo la Internet) no soportan transmisión multicast. En este caso podríamos decir que el multicast se realiza a nivel de aplicación.
La situación es muy análoga a la constitución de túneles DVMRP. Una serie de hosts, concretamente uno por LAN, son nominados como encargados de realizar la transmisión unicast del tráfico multicast encapsulando los datagramas hasta el siguiente host, que se encarga de redistribuir el tráfico multicast en la LAN. Como en el caso de DVMRP el host que actúa de nodo central tiene que generar una copia diferente de cada datagrama para cada una de las LANs remotas.
Esta arquitectura tiene la ventaja de suministrar las mayoría ventajas del multicast sin requerir soporte de multicast en la WAN, cosa que aún no está disponible en las redes de la mayoría de los ISPs.

## Slide 86: RFCs sobre multicast
Protocolo | RFC | Fecha | Pág. | Estado | Grado Implement.
Ámbito Direcc. | 2365 | 07/1998 | 8 | Best current practice | Alto
MZAP | 2776 | 02/2000 | 27 | Estándar | Muy bajo
SAP | 2974 | 10/2000 | 18 | Experimental | Alto
MADCAP | 2730 | 12/1999 | 53 | Estándar | Muy bajo
MASC | 2909 | 09/2000 | 56 | Experimental | Muy bajo
Glop addressing | 3180 | 09/2001 | 5 | Best current practice | Alto
IGMP v1 | 1112 | 08/1989 | 5 (17) | Estándar | Muy bajo
IGMP v2 | 2236 | 11/1997 | 24 | Estándar | Medio
IGMP v3 | 3376 | 10/2002 | 53 | Estándar | Alto
DVMRP (v1) | 1075 | 11/1988 | 24 | Experimental | Muy bajo
DVMRP v3 | Draft | 05/2004 | 49 |  | Muy bajo
PIM-DM | 3973 | 01/2005 | 61 | Experimental | Alto
MOSPF | 1584 | 03/1994 | 102 | Estándar | Muy bajo
PIM-SM v1 | 2362 | 06/1998 | 66 | Experimental | Medio
PIM-SM v2 | Draft | 03/2006 | 148 |  | Alto
CBT v2 | 2189 | 09/1997 | 23 | Experimental | Muy bajo
BGMP | 3913 | 09/2004 | 41 | Informativo | Alto
MSDP | 3618 | 10/2003 | 19 | Experimental | Muy bajo
Notes: En esta tabla se muestran a modo de resumen los diferentes protocolos que se han ido comentando en este capítulo. Para cada uno de ellos se indica el RFC donde está descrito. La palabra ‘Draft’ en esta columna indica que el protocolo está aún siendo especificado y por tanto el documento correspondiente sólo está disponible en versión de borrador. Todos estos documentos pueden obtenerse del web del IETF (www.ietf.org).
La columna ‘Estado’ refleja la situación de ese protocolo en el proceso de estandarización del IETF. Algunos se encuentran en lo que se conoce como el ‘Standards track’, lo cual significa que se espera que sigan un camino de consolidación como protocolos ampliamente utilizados en Internet,. Otros no está claro si serán de amplia difusión y utilidad en el futuro, por lo que de momento se han etiquetado como ‘experimentales’. Por último el estado de ‘Best Current Practice’ incluye especificaciones que no describen un protocolo sino un convenio o forma de utilización, como es el caso de la limitación del ámbito por rangos de direcciones.
La columna ‘Grado de Implementación’ refleja en una escala relativa una idea aproximada del grado de implementación que cada uno de los protocolos comentados tiene en la Internet.

## Slide 87
D
C
E
A
Emisor
Receptor
Receptor
Receptor
B
F
G
Dada la red multicast PIM-SM de la figura dibuje cual sería el árbol de distribución multicast en caso de que el RP se sitúe en cada uno de los siete routers de la red.
Diga cual o cuales ubicaciones hacen un uso más eficiente de la red, usando como criterio de optimización minimizar el tráfico total en el conjunto de enlaces WAN.
Se supone que la métrica utilizada es únicamente el número de saltos.
Problema examen Febrero 2002

## Slide 88
A
E
R
D
E
C
B
G
F
R
R
A
E
R
D
E
C
B
G
F
R
R
A
E
R
D
E
C
B
G
F
R
R
A
E
R
D
E
C
B
G
F
R
R
A
E
R
D
E
C
B
G
F
R
R
A
E
R
D
E
C
B
G
F
R
R
A
E
R
D
E
C
B
G
F
R
R
Solución:
RP en A: 6 enlaces
RP en C: 5 enlaces
RP en D: 4 enlaces
RP en F: 4 enlaces
RP en G: 6 enlaces
RP en E: 5 enlaces
RP en B: 4 enlaces
Notes: Al situar el RP en A el árbol de distribución establece dos ramas, una para llegar al RP desde el receptor situado en G y otra desde el de F. Cada una de las ramas se establece de modo independiente y usando la ruta más corta. El receptor situado en B puede aprovechar la rama que se establece para F.
Con el RP en B se establece una única rama, ya que la ruta para llegar a G es aprovechada por B y por F.
El RP en C crea dos ramas, una hacia F (pasando por G) y otra hacia B, directa desde A puesto que al enviar B su Join el rouer A lo intercepta y le envía el flujo multicast sin informar de ello a C.
El RP en D crea un árbol hacia G que es aprovechado por B y F.
El RP en E provoca dos ramas, una hacia F (pasando por G) y otra hacia directa desde A por razones análogas a las del RP en C.
El RP en F crea una rama de A hacia G que pasa por F y B.
El RP en G crea una rama de G hacia B que pasa por F, pero debido a la ubicación de G el tráfico multicast atraviesa casi toda la red (seis de los siete enlaces).
Los casos más favorables son los que ocupan menos enlaces, es decir 4, lo cual ocurre cuando el RP está situado en B, en D o en F.

## Slide 89
Junio 2004. Problema 2.2
Servidores de vídeo multicast
P1
P2
P3
P4
P1
P3
P4
Router multicast
1
2
3
A
B
C
D
1
2
1
2
3
4
Cada flujo multicast (P1, P2, P3 y P4) genera 2 Mb/s.
Rellene la tabla indicando el flujo (entrante y saliente) en los puertos indicados.
A implementa IGMP Snooping, B, C y D no.
Conmutador | Puerto | Flujo entrante (Mb/s) | Flujo saliente (Mb/s)
B | 1 |  | 
 | 2 |  | 
 | 3 |  | 
C | 1 |  | 
 | 2 |  | 
D | 1 |  | 
 | 2 |  | 
 | 3 |  | 
 | 4 |  | 
A envía por cada puerto solo las emisiones multicast que tienen algún suscriptor:
Hacia B P1
Hacia D P3 y P4
Hacia C todos (router en modo promiscuo)
0
0 2
0 2
0
0 8
0
0 4
0 4
0 4

## Slide 90
Febrero 2005. Problema 3.1
Servidores multicast
P1
P2
P3
P4
P1
P3
P1
P4
Conmutadores con
IGMP Snooping
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
Eth0
Eth1
Eth2
Eth3
Indique que flujos pasan por cada una de las interfaces del router y que flujos llegan a cada host.
Los conmutadores de primer nivel implementanIGMP Snooping, los de segundo nivel no
Routers:
Eth0 recibe los cuatro grupos (modo promiscuo)
Eth1 envía P1 y P3
Eth2 envía P1
Eth3 envía P4
Hosts:
H1 y H2 reciben P1
H3 y H4 reciben P3
H5 y H6 no reciben nada
H7 y H8 reciben P1
H9 y H10 no reciben nada
H11 y H12 reciben P4

## Slide 91
Junio 2007. Problema 2.1
A
B
C
2048 Kb/s
2048 Kb/s
64 Kb/s
E0
S0
S1
Emisor P1
Emisor P2
Emisor P3
Receptor P3
Receptor P3
Receptor P3
Receptor P1
Routing unicast: OSPF (métrica basada en ancho de banda)
Routing multicast: PIM-SM con RP en A. Se revierte al SPT de forma inmediata
Los conmutadores tienen IGMP Snooping
Cada emisor genera 500 Kb/s de tráfico
Calcule el flujo entrante y saliente en cada interfaz del router A
P1 genera 500 Kb/s de tráfico entrante en E0 de A
P2 no genera ningún tráfico en A
P3 genera 500 Kb/s de tráfico que entra por S1 y sale por E0 . Además salen 500 Kb/s por S0 hacia B
Interfaz | Entrante | Saliente
E0 | 500 Kb/s (P1) | 500 Kb/s (P3)
S0 | 0 Kb/s | 500 Kb/s (P3)
S1 | 500 Kb/s (P3) | 0 Kb/s

## Slide 92
Febrero 2007. Problema 2.1
Servidor 192.168.1.1/24
Emisión de vídeo (10 Mb/s)
239.0.0.1
H1
Servidor 192.168.1.2/24
Emisión de audio (50 Kb/s)
239.128.0.1
H2
H3
H4
192.168.1.3/24
192.168.1.4/24
192.168.1.5/24
192.168.1.6/24
H1 y H2 reciben audio, ningún host recibe vídeo (no tienen aplicación adecuada)
Si la emisión de vídeo cambia a la dirección 239.0.0.2, ¿Cómo cambia el tráfico?
Los conmutadores no implementan IGMP Snooping
R: Al no tener IGMP Snooping en los conmutadores el tráfico multicast es inundado en toda la red, todos los hosts reciben el audio y el vídeo, antes y después del cambio de dirección en el flujo de vídeo
En H3 y H4, que no se han asociado a ninguna emisión, la tarjeta de red filtra todo el tráfico multicast por lo que este no consume ciclos de CPU ni antes ni después del cambio.
En H1 y H2 con la dirección 239.0.0.1 el vídeo utiliza la misma dirección MAC que el audio, por lo que no es posible filtrar el tráfico de vídeo que consumirá ciclos de CPU. Con la nueva dirección la MAC es diferente y por tanto es posible el filtrado.