## Slide 1
Tema 10 Transmisión de datos en redes ATM y Frame Relay
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2
Sumario
Protocolo AAL5 de ATM
Transmisón de datos en ATM
Transmisión de datos en Frame Relay

## Slide 3
‘En sus inicios las redes IP fueron guiadas por un conjunto reducido de individuos competentes […]. Por el contrario, los estándares ATM están siendo definidos en el Fórum ATM por un gran número de empresas con intereses mutuamente incompatibles, no todas las cuales tienen experiencia en construir y operar redes ATM’.
    S. Keshav: An Engineering Approach to Computer Networking, 1997
Notes: Por si todo lo anterior no fuera bastante algunos autores han expresado sus dudas sobre la calidad de los estándares ATM, basados fundamentalmente en la labor desarrollada por el ATM Forum. La cita recogida en esta diapositiva es una muestra de ello.

## Slide 4
La Internet global, que se basa en IP, representa una vasta y siempre creciente infraestructura no ATM. Para introducirse en este mercado, y proteger la inversión en tecnología Internet, las redes ATM deben interoperar con redes IP. Desgraciadamente, esa interoperabilidad es problemática porque las redes ATM e IP tienen filosofías de diseño fundamentalmente distintas. [...] A la vista de estas diferencias crear una red integrada IP/ATM puede ser un ejercicio frustrante. Aun así, si las redes ATM van a ser utilizadas por la siempre creciente población de usuarios IP, deben acomodar los deseos de estos usuarios. Esto es un reto para los diseñadores de los protocolos ATM.
  S. Keshav: 'An Engineering Approach to Computer Networking‘, 1997
Notes: También se han expresado a menudo dudas sobre la idoneidad de ATM como medio para el transporte de datagramas, como lo muestra la cita que recoge la presente diapositiva.

## Slide 5
AAL5
Especialmente apto para servicio UBR y ABR, pero también puede utilizarse sobre CBR y VBR cuando hace falta calidad de servicio.
Funcionamiento:
  Subcapa CS: Añade una cola al mensaje recibido de la aplicación y rellena a múltiplo de 48.
  Subcapa SAR:
    Corta el mensaje en trocitos de 48 bytes y lo acomoda en celdas.
    Coloca a 1 el último bit (clase) del campo PTI en la cabecera de la última celda

## Slide 6
Carga útil | Relleno | UU | CPI | Long. | CRC
Formato de mensaje en la subcapa CS de AAL5
0-65535
0-47
1
1
2
4
El mensaje recibido de la aplicación.
Asegura que la longitud total es múltiplo de 48.
User to User. A disposición de la aplicación. Actualmente no se utiliza.
Common Part Indicator. Indica el significado del resto de los campos. De momento sólo se ha definido uno.
Indica la longitud de la carga útil (para que el receptor sepa donde empieza el relleno).
El mismo que se utiliza habitualmente en LANs.
Carga útil:
Relleno:
UU:
CPI:
Long.:
CRC:

## Slide 7
AAL 5
Cab
Cab
Cab
Cab
Mensaje recibido
de la aplicación
Paquete
(subcapa CS)
Celdas
ATM
Última celda clase 1 (campo PTI a xx1)
Datos
Datos
Cola AAL 5 (longitud,CRC)
Relleno
8 bytes
El receptor detecta el final por la celda clase 1, reensambla los datos, comprueba el CRC y usa la longitud para quitar el relleno
Celdas de
48 bytes
(subcapa SAR)
Se respeta el orden de las celdas
Cab

## Slide 8
Sumario
Protocolo AAL5 de ATM
Transmisión de datos en ATM
Transmisión de datos en Frame Relay

## Slide 9
Transporte de datos sobre ATM
El transporte de datos pertenecientes a otros protocolos (IP, IPX, etc.) se ha convertido en la principal aplicación de ATM
Existen básicamente dos tipos de soluciones, las estandarizadas por el IETF y las del ATM Forum:
  IETF:
    Multiprotocol encapsulation over AAL5: RFC 1483 (7/93)
    Classical IP and ARP over ATM: RFC 1577 (1/94) y otros
    MPLS (Multiprotocol Label Switching): RFC 2547 (3/99), 2702 (9/99) y otros en discusión
  ATM Forum:
    LAN Emulation Versión 1.0 (1995-96), V. 2.0 (1997-99)
    MPOA (MultiProtocol Over ATM) v. 1.0 (1997-98), v. 1.1 (1999- )

## Slide 10
Multiprotocol Encapsulation over AAL5 (RFC 1483)
Los paquetes de red (IP, IPX, Appletalk, etc.) se meten en mensajes AAL5
El soporte multiprotocolo se consigue:
  Estableciendo un VC diferente para cada protocolo, o
  Añadiendo una cabecera LLC/SNAP (IEEE 802.2) a cada paquete (como en las LAN)
La resolución de direcciones ATM-nivel_de_red se hace de forma manual y estática. Cada host mantiene su propia tabla de equivalencias.
Se pueden utilizar PVCs o SVCs

## Slide 11
VCs AAL5
VC AAL5 LLC/SNAP (IP + Atalk)
RFC 1483: Multiplexado por VCs
RFC 1483: Multiplexado por LLC/SNAP (802.2)
IP
IP
ATalk
ATalk
IP
IP
ATalk
Atalk
IP
ATalk

## Slide 12
VC multiprotocolo IP y AppleTalk (LLC/SNAP)
IP
IP
ATalk
Atalk
IP
VC IP solo
130.206.211.1/29
130.206.211.2/29
130.206.211.3/29
VPI/VCI 1/225
VPI/VCI 3/58
Ejemplo configuración conexiones ATM RFC1483
gordius
Las tres direcciones IP se encuentran en la misma red /29 (ocho direcciones)

## Slide 13
Gordius#
show conf
…
interface ATM0/0
description conexion fisica OC3 conmutador ATM
no ip address
atm sonet stm-1
atm pvc 1 0 5 qsaal 155000 155000 94
atm pvc 2 0 16 ilmi 155000 155000 94
!
interface ATM0/0.1 multipoint
description conexion con RedIRIS para UV (45Mbps)
mtu 1500
bandwidth 90000
ip address 130.206.211.1 255.255.255.248
atm pvc 11 1 225 aal5mux ip 55000 55000 32
atm pvc 12 3 58 aal5snap 35000 35000 32
map-group ip-rediris
…
map-list ip-rediris
ip 130.206.211.2 atm-vc 11 broadcast
ip 130.206.211.3 atm-vc 12 broadcast
Config. router gordius del ejemplo anterior
VC IP solo (VPI 1/VCI 225) CBR 55 Mb/s
Interfaz física OC-3
Circuitos de señalización e ILMI
Subinterfaz ATM
‘Mapeo’ de los VPI/VCI a direcciones IP
Subred de ocho direcciones
VC SNAP (VPI 3/VCI 58) CBR 35 Mb/s

## Slide 14
Transporte de datagramas IP sobre AAL5 con encapsulado LLC/SNAP
IP
LLC/SNAP
AAL5
ATM
FÍSICA
Cabec. IP
SNAP
Cabec. IP
Convergence Sublayer (CS)
Segmentation &
Reassembly (SAR)
Datos
Cabec. IP
SNAP
Transmission Convergence (SONET/SDH, PDH, ...)
Medio físico (fibra, cobre, ...)
CRC,Long
Relleno
Datos
Datos
20
8
8
0-47
5
5
5
5
5
5
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
8

## Slide 15
RFC 1577 (Classical IP over ATM)
Versión ‘mejorada’ de RFC 1483:
  Mecanismo de resolución de direcciones: ATM ARP (similar a ARP)
  Posibilidad de crear varias redes IP lógicas (LIS, Logical IP Subnet) sobre una misma red ATM física
También soporta tráfico multiprotocolo pero las mejoras solo están disponibles para IP
Requiere:
  Utilizar cabecera LLC/SNAP
  Soporte de SVCs en la red ATM (protocolo de señalización).
Solo usa categoría de tráfico UBR (no aprovecha características de QoS)

## Slide 16
ATM ARP
En cada LIS (Logical IP Subnet) debe haber un servidor ATM ARP que mantenga una tabla de equivalencias entre direcciones IP y ATM. Puede haber mas de uno por razones de fiabilidad.
La tabla se rellena de forma dinámica: cada host al arrancar se registra enviando un mensaje al servidor ATM ARP.
Para saber la dirección ATM que corresponde a una dirección IP dada los hosts preguntan al servidor ATMARP; las respuestas las anotan en una tabla, la cache ATMARP, donde las conservan durante 15 min.
Las entradas en el servidor también caducan; los clientes se deben re-registrar cada 20 minutos
También hay un protocolo ATM ARP Inverso análogo a RARP
Los mensajes ATM ARP y ATM ARP Inverso son muy similares a los de ARP y RARP.
Notes: ATM no es una red de tipo broadcast. Por tanto a la hora de establecer el mecanismo para la resolución de direcciones ATM-IP no se puede hacer uso del envío de mensajes broadcast, como ocurría en las redes locales.
En vez de eso se adopta un mecanismo basado en el registro inicial de todos los hosts en un servidor, de forma que cuando algún cliente necesita resolver una dirección sabe que puede preguntarla al servidor ATMARP ya que este conoce a todos los clientes que existen en un momento dado.
Para asegurar que la información es actualizada regularmente el servidor ATMARP dispone de un mecanismo de caducidad de las direcciones.
Análogamente a lo que ocurría en ARP los clientes conservan durante un tiempo la información sobre direcciones en una tabla en memoria llamada la ATMARP cache. Las entradas en esta tabla caducan pasado cierto tiempo, para asegurar que la información que contienen no es obsoleta.

## Slide 17
Servidor
ATMARP
Configuración:
IP: 147.156.12.3
ATM: 39..2c01.00
Tabla ATMARP
IP ATM
147.156.12.3 39..2c01.00
Cliente A
Configuración:
IP: 147.156.15.7
ATM: 39..579b.00
ARP Server: 39..2c01.00
Funcionamiento de ATM ARP: registro inicial
El servidor responde con un
mensaje ATMARP inverso, es
decir pide la dirección IP que
corresponde a la ATM del cliente
2
Al arrancar A establece un SVC con el
servidor ATMARP y le lanza un mensaje
solicitando ser registrado en su tabla.
En el mensaje manda su ATM pero no su IP.
1
39..579b.00
A responde al mensaje con lo cual el servidor recopila la información necesaria y la incorpora en sus tablas
3
147.156.15.7
Red ATM
Notes: El registro de un cliente en el servidor ATM ARP requiere el intercambio de tres mensajes. En primer lugar el cliente solicita ser registrado por el servidor; en su petición el cliente indica su dirección ATM. Como consecuencia de la petición el servidor inicia el proceso del protocolo Inverse ATMARP, formado por una pregunta y una respuesta. En la pregunta el servidor le pide al host A, del cual conoce su dirección ATM, que le indique cual es su dirección IP. En la respuesta el host A le suministra dicha información al servidor. Como resultado de todo el proceso el servidor ha incorporado en la tabla ARP toda la información necesaria para registrar al cliente A.

## Slide 18
ATM ARP: resolución de direcciones
Servidor
ATMARP
Cliente B
Cliente A
A llama a B, establece un SVC con él y le envía el ICMP Echo Request
3
Para responder B ha de averiguar la dirección ATM de A. Envía un ATMARP request al servidor preguntándosela
4
A quiere enviar un ping a B. Lanza un ATMARP request hacia el servidor preguntando por la dirección ATM de 147.156.30.4.
1
El servidor responde con la dirección ATM solicitada, con lo que A añade una entrada en su ATMARP cache
2
6
B le envía el ICMP Echo Reply a A por el SVC establecido
5
El servidor responde con la dirección ATM solicitada
IP: 147.156.12.3
ATM: 39..2c01.00
IP: 147.156.15.7
ATM: 39..579b.00
ARP Server: 39..2c01.00
IP: 147.156.30.4
ATM: 39..468a.00
ARP Server: 39..2c01.00
Tabla ATMARP
IP ATM
147.156.12.3 39..2c01.00
147.156.15.7 39..579b.00
147.156.30.4 39..468a.00
ATMARP Cache
IP ATM
147.156.30.4 39..468a.00
ATMARP Cache
IP ATM
147.156.15.7 39..579b.00
Notes: Para describir el funcionamiento de ATM ARP supongamos que un cliente A, cuya dirección IP es la 147.156.15.7, lanza un ping hacia otro cliente B de dirección 147.156.30.4. En primer lugar A lanza un ATMARP request al servidor preguntando por la direcíón ATM de B, a lo que el servidor responde con la información solicitada. Entonces A establece un SVC hacia B y le envía el datagrama IP que contiene el mensaje ICMP Echo Request (debidamente encapsulado según AAL5). Al recibir el mensaje el host B desea responder con un ICMP Echo Reply, para lo cual a su vez ha de consultar al servidor la dirección ATM correspondiente a la IP con la que quiere contactar; una vez obtenida la información B envía a A el mensaje ICMP que tiene preparado. En este caso B no necesita establecer un nuevo SVC sino que puede aprovechar el ya existente.
Obsérvese que el protocolo ATMARP no admite ‘atajos’, es decir la información en las tablas ATMARP Cache solo puede incluírse como consecuencia de mensajes ATMARP request y reply entre los clientes y el servidor. Cabría pensar en la posibilidad de que B aprovechara el paquete IP que recibe de A para averiguar su dirección ATM y evitar así el segundo intercambio de mensajes ATMARP. Pero esto complicaría la implementación pues habría que contemplar la posibilidad de que la tabla ATMARP se rellenara por otros mecanismos distintos a los mensajes ATMARP y además supondría problemas de seguridad ya que A podría estar utilizando una dirección IP falsa en sus mensajes. Obligando el paso por el servidor a la hora de resolver las direcciones ATM resulta más difícil que un cliente consiga falsear su dirección IP.

## Slide 19
Subredes IP Lógicas (LISes)
Permiten formar grupos en una misma red ATM por razones de gestión, afinidad, seguridad, etc.
También permiten reducir el número de VCs que se establecen en la red; la comunicación entre miembros de LISes diferentes se ha de hacer necesariamente a través de uno o varios routers.
En cada LIS ha de haber al menos un servidor ATMARP.
Normalmente cada LIS se corresponde con una subred IP (como ocurría con las VLANs).
En ‘Classical IP over ATM’ no se ha previsto un mecanismo para la transmisión broadcast/multicast; para hacerla es preciso que el router establezca un SVC con cada host y duplique la información.

## Slide 20
Organización de LISes en ‘Classical IP over ATM’
Servidor ATMARP
123.233.45.2
Servidor ATMARP
123.233.77.2
LIS B: 123.233.45.0/24
LIS A: 123.233.77.0/24
123.233.77.1
123.233.45.1
123.233.45.3
123.233.45.12
123.233.45.27
123.233.77.34
123.233.77.86
X
Y
La comunicación X-Y pasa
dos veces por la red ATM
SVCs

## Slide 21
Modelo ‘Overlay’ de Classical IP over ATM
ConmutadorATM
Host ATM
Host ATM
ATM física
ATM
IP
OSPF
Transporte
ATM
física
ATM
ATM
ATM física
IP
OSPF
Transporte
Routing IP
ConmutadorATM
ATM
ATM
física
ATM
física
ATM
física
PNNI
PNNI
Routing
ATM
Aplicación
Aplicación
CIPoATM/AAL5
CIPoATM/AAL5

## Slide 22
Sumario
Protocolo AAL5 de ATM
Transmisón de datos en ATM
Transmisión de datos en Frame Relay

## Slide 23
Transmisión de datos en Frame Relay
Frame Relay es un servicio de red CONS que incorpora:
  Traffic shaping/traffic policing (CIR, EIR, bit DE). Estos los maneja la propia red
  Control de congestión (bits BECN, FECN). Estas no suelen utilizarlas los protocolos de nivel superior
Es una tecnología interesante para la interconexión de LANs, se adapta bien a la transmisión de datos. Incluye soporte multiprotocolo.
Las funciones de control de congestión no suelen utilizarse en los protocolos que utilizan Frame Relay
El RFC 1294 (Multiprotocol Interconnect over Frame Relay) especifica como se acomoda el paquete en la parte de datos de la trama

## Slide 24
Modos de funcionamiento de Frame Relay
Admite dos modos de funcionamiento:
  Tramas enrutadas (routed frames): el paquete de nivel de red se acomoda en el campo datos de la trama F.R. Una cabecera adicional indica el protocolo utilizado a nivel de red (IP por ejemplo)
  Tramas puenteadas (bridged frames): se transmite la trama MAC. Una cabecera adicional indica el tipo de trama MAC (802.3, 802.5, etc.). En este caso los routers que establecen el circuito F. R. actúan como puentes remotos.
Las tramas puenteadas permiten un funcionamiento más transparente, pero menos eficiente (tráfico broadcast/multicast)

## Slide 25
Datos sobre Frame Relay
Router
Router
Frame
Relay
Puente remoto transparente
Puente remoto transparente
Frame
Relay
Tramas puenteadas
Tramas enrutadas
IP
IP
IP
IP
Datagrama IP o ATalk
Trama Ethernet
VC
VC
ATalk
ATalk
ATalk
ATalk
Notes: En el mecanismo denominado ‘tramas puenteadas’ los dispositivos de conexión a la red Frame Relay se comportan como puentes remotos, desempeñando todas las tareas características de un puente transparente (inundación de tramas con destino desconocido, multicast o broadcast, filtrado de tramas innecesarias). Esto supone el envío de cierto tráfico innecesario y conlleva una merma de rendimiento, pero tiene la ventaja de permitir la interconexión de forma independiente al protocolo de nivel de red utilizado.
En el mecanismo de ‘tramas enrutadas’ los dispositivos que unen la LAN con la red Frame Relay son routers, y por tanto es necesario que conozcan cada uno de los protocolos utilizados a nivel de red. A cambio realizan un filtrado más eficiente del tráfico, en especial el correspondiente a tramas broadcast y multicast.
Aunque la funcionalidad sea mucho más limitada podemos decir que el mecanismo de tramas puenteadas de Frame Relay equivale a LAN Emulation en ATM, y el de tramas enrutadas equivale a Classical IP over ATM.

## Slide 26
Delimit. X ‘7E’ | Direc. | Cont. X’03’ | Rell. X’00’ | Protoc. X’80’ | OUI X’0080C2’ | Tipo X’0001’ | Trama Ethernet | CRC | Delimit. X ‘7E’
Delimit. X ‘7E’ | Dirección (DLCI, etc.) | Datos | CRC | Delimit. X ‘7E’
Formato de las Tramas Puenteadas
Trama Ethernet en F. R.:
1
2-4
2
1
0-8188
1
2-4
2
1
64-1518
3
2
1
1
1
‘080C2’ indica
trama puenteada
‘0001’ indica trama Ethernet con CRC
Cabecera LLC/SNAP
Notes: Cuando se utilizan tramas puenteadas la trama MAC entera se incluye en la parte de datos de una trama Frame Relay, precedida de una cabecera que indica que se trata de una trama puenteada y a que formato de trama MAC corresponde (aparte del formato Ethernet se soportan otros como el de Token Ring, FDDI, etc.)

## Slide 27
Delimit. X ‘7E’ | Direc. | Cont. X’03’ | Rell. X’00’ | Protoc. X’80’ | OUI X’000000’ | Ethertype X’089B’ | Datagrama AppleTalk | CRC | Delimit. X ‘7E’
Delimit. X ‘7E’ | Dirección (DLCI, etc.) | Datos | CRC | Delimit. X ‘7E’
Delimit. X ‘7E’ | Dirección (DLCI,...) | Control X ’03’ | Protocolo X ’CC’ | Datagrama IP | CRC | Delimit. X ‘7E’
Tramas Enrutadas:
Datagrama IP en F. R.:
Datagrama AppleTalk en F.R.:
1
2-4
2
1
0-8188
1
2-4
2
1
0-8186
1
1
2-4
2
1
0-8180
3
2
1
1
1
1
‘CC’ Indica
protocolo IP
‘089B’ Indica
protocolo AppleTalk
Notes: Cuando se utilizan tramas enrutadas el paquete de nivel de red se encapsula en la parte de datos de la trama Frame Relay, precedido de una cabecera que indica de que protocolo de nivel de red se trata. La cabecera puede tener dos formatos: en el más sencillo la cabecera tiene únicamente dos bytes de longitud, pero desgraciadamente este formato solo está soportado para un número muy reducido de protocolos. En la mayoría de los casos es necesario utilizar una cabecera de ocho bytes (análoga a la cabecera SNAP) para indicar el protocolo. De estos los seis primeros bytes siempre tienen el valor X’030080000000’.

## Slide 28
Resolución de direcciones en Frame Relay
La correspondencia entre DLCI y dirección IP se puede resolver:
  De forma estática, por configuración de los equipos. Complicado en grandes redes.
  De forma dinámica: mediante algún protocolo de resolución de direcciones. Se puede utilizar ARP, RARP e Inverse ARP.

## Slide 29
Resolución de direcciones en Frame Relay
ARP y RARP funcionan como en LANs, pero en lugar de la dirección MAC utilizan el DLCI que obtienen de la cabecera F.R.
Requieren simular envíos broadcast, enviando mensajes (ARP request p. ej.) a todos los DLCI existentes. Poco eficiente.
Para evitarlo se ha creado Inverse ARP. No hay mensajes broadcast. El host o router pregunta por cada DLCI quien está detrás
Notes: En Frame Relay se pueden utilizar los protocolos ARP y RARP sustituyendo las direcciones MAC por los números de DLCI. El número de DLCI no se obtiene del campo ‘dirección hardware’ del paquete ARP sino que se extrae directamente de la cabecera Frame Relay. Esto se debe a que el DLCI puede cambiar continuamente durante el trayecto de la trama por el circuito y es más sencillo utilizar para averiguar su valor el campo de la cabecera Frame Relay que tener que modificar el campo del paquete ARP en cada conmutador de la red por el que pase la trama.

## Slide 30
2.0.0.1/24
2.0.0.4/24
2.0.0.3/24
2.0.0.2/24
DLCI 20
DLCI 30
DLCI 40
Funcionamiento de ARP en Frame Relay
A
B
C
D
ARP Cache
DLCI | IP
12 mensajes
Red formada por un router principal y tres satélites, todos ellos en la red 2.0.0.0/24
ARP Req. (A): ¿Quién es la IP 2.0.0.2?
ARP Reply (B): Es DLCI 20
ARP Req. (A): ¿Quién es la IP 2.0.0.3?
ARP Reply (C): Es DLCI 30
ARP Req. (A): ¿Quién es la IP 2.0.0.4?
ARP Reply (D): Es DLCI 40
20 2.0.0.2
30 2.0.0.3
40 2.0.0.4
Notes: Para utilizar el protocolo ARP en Frame Relay es preciso simular un envío broadcast, es decir el DTE (router en este caso) envía el mensaje ARP Request por todos los DLCI que conoce (tres en este ejemplo) y espera recibir la respuesta por alguno de ellos.
En un caso como el de la figura el proceso de identificación de todos los vecinos requiere el envío de 12 mensajes en total. Para un DTE con n vecinos el número de mensajes enviados es igual a n2+n.

## Slide 31
2.0.0.1/24
2.0.0.4/24
2.0.0.3/24
2.0.0.2/24
DLCI 20
DLCI 30
DLCI 40
Funcionamiento de Inverse ARP en Frame Relay
A
B
C
D
ARP Cache
DLCI | IP
6 mensajes
InARP Req. (A): ¿Quien está en DLCI 20?
InARP Reply (B): Está la IP 2.0.0.2
InARP Req. (A): ¿Quien está en DLCI 30?
InARP Reply (C): Está la IP 2.0.0.3
InARP Req. (A): ¿Quien está en DLCI 40?
InARP Reply (D): Está la IP 2.0.0.4
20 2.0.0.2
30 2.0.0.3
40 2.0.0.4
Notes: El protocolo Inverse ARP solo hace uso de mensajes unicast. Pregunta por cada DLCI la dirección IP que se encuentra al otro lado, de forma que con el envío de 2n mensajes consigue descubrir todo los vecinos que tiene accesibles a través de la red.
Inverse ARP es similar en cierto sentido a RARP, porque envía una dirección hardware (el DLCI en este caso) y recibe una dirección de red. Sin embargo la diferencia esencial radica en que en Inverse ARP se está preguntando la dirección IP del equipo remoto, meintras que en RARP la dirección IP que se intenta averiguar es la propia.

## Slide 32
Ejercicios

## Slide 33
Ejercicio 2
Conexión IP/ATM con AAL5. RFC 1483 sin encapsulado LLC/SNAP
Datagramas de 9000 bytes
CLR (Cell Loss Rate) = 10-3
Calcular eficiencia medida a nivel IP

## Slide 34
Ejercicio 2: solución
Mensaje AAL5: 9008 bytes (8 bytes cola AAL5)
Ocupa 9008/48 = 187,67 = 188 celdas (16 bytes de relleno)
Si se pierde solo una celda de cada grupo el datagrama se pierde; la probabilidad de perder una celda en 188 es 188 veces la de perder una celda:
188 * 10-3 = 0,188
La eficiencia será pues:
1- 0,188 = 0,812 = 81,2 %

## Slide 35
Ejercicio 3
Conexión OC-3c ATM (SDH) entre dos hosts con AAL5; no se usa encapsulado 802.2.
Calcular caudal máximo efectivo y overhead:
  A nivel ATM
  A nivel AAL5
  A nivel IP
  A nivel TCP
  A nivel de aplicación
Los datagramas son de 9180 bytes

## Slide 36
Ejercicio 3. solución
Datagrama IP: 9180 bytes
Segmento TCP: 9160 bytes
Aplicación: 9140 bytes
Mensaje AAL5: 9180 + 8 = 9188
9188/48 = 191,42 = 192 celdas
192 * 48 = 9216 bytes (9216 – 9188 = 28 de relleno). Eficiencia 48/53 = 0,9057
ATM: Eficiencia 260/270 (trama OC-3c)

## Slide 37
Ejercicio 3: solución
Nivel | Eficiencia | Caudal efectivo | Overhead
Físico | 100/100 | 155,52 Mb/s | 0 %
ATM | 260/270 | 149,76 Mb/s | 3,7 %
AAL5 | 48/53 | 135,63 Mb/s | 12,8 %
IP | 9180/9216 | 135,10 Mb/s | 13,1 %
TCP | 9160/9180 | 134,81 Mb/s | 13,3 %
Aplicación | 9140/9160 | 134,51 Mb/s | 13,5 %