## Slide 1: Tema 11 IP Móvil
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Movilidad y Portabilidad
Movilidad: El host se traslada de una red origen a una red destino. Se requiere que la conexión se mantenga en todo momento mientras el host se mueve.
Portabilidad: Se requiere conexión en la red origen y en la red destino, pero la conexión puede perderse durante el cambio de una red a otra.
En ambos casos se requiere una cierta transparencia del usuario respecto al cambio de ubicación

## Slide 3: ¿Qué es IP móvil?
Mecanismo a nivel de red diseñado para permitir la movilidad de un host en Internet de forma que se mantenga en todo momento su dirección IP original, así como las conexiones o sesiones que tuviera establecidas
El cambio de router se produce dinámicamente y de forma transparente a los niveles superiores. Las sesiones se mantienen incluso durante el cambio de router, siempre y cuando la comunicación se mantenga en todo momento, aunque la velocidad de movimiento puede influir en este factor
IP móvil está diseñado para resolver el problema de la ‘macro’ movilidad, o sea entre redes diferentes. La ‘micro’ movilidad (entre células en una red inalámbrica) se resuelve mejor con mecanismos a nivel de enlace.

## Slide 4: Movilidad en IP: el problema
A 147.156.0.0/16 por A
A 152.48.0.0/16 por D
A
D
C
B
Internet
A 147.156.0.0/16 por A
A 152.48.0.0/16 por D
Red 147.156.0.0/16
Red 152.48.0.0/16
A 147.156.0.0/16 por A
A 152.48.0.0/16 por D
A
D
C
B
Internet
A 147.156.0.0/16 por A
A 152.48.0.0/16 por D
Red 147.156.0.0/16
Red 152.48.0.0/16
Ping 147.156.135.22
Ping 147.156.135.22
?
¡Host X queda inaccesible al cambiar de LAN!
X
X
147.156.135.22
Y
147.156.135.22
Y
Notes: En esta figura se muestra el problema que plantea la movilidad en IP. Supongamos que el host X desea enviar un datagrama al Y, de dirección IP 147.156.135.22. Los routers encaminarán el paquete de acuerdo con sus tablas, es decir siguiendo en este caso concreto la ruta C-B-A. Una vez en A el paquete es entregado a Y a nivel de enlace, puesto que A conoce (por ejemplo por ARP) la dirección MAC de Y.
Supongamos ahora que Y se traslada a la red de D (la 152.48.0.0/16). Dado que las tablas de rutas en B no se han modificado seguirá encaminando el paquete hacia A quien, en el caso de que aun conserve en su ARP cache la dirección MAC de Y, enviará el datagrama a la LAN, si bien este no será recibido. En caso de que A no tenga en su cache la entrada de Y lanzará una ARP request que no será respondida, por lo que el datagrama también se perderá.
Con el funcionamiento normal de IP si un host cambia de red manteniendo su dirección de red pierde por completo la conectividad.

## Slide 5: Solución DHCP + DNS dinámico
147.156.135.22
A 147.156.0.0/16 por A
A 152.48.0.0/16 por D
A
D
C
B
Internet
A 147.156.0.0/16 por A
A 152.48.0.0/16 por D
Red 147.156.0.0/16
Red 152.48.0.0/16
Ping 147.156.135.22
?
Host queda inaccesible al cambiar de LAN
El host recibe una nueva dirección en la red visitada
No requiere cambios de software en el host ni en los routers
No se consigue transparencia, y las sesiones se interrumpen
A pesar de eso es una solución aceptable (y recomendable) en la mayoría de los casos (si solo se requiere portabilidad)
152.48.15.37
X
Y
Notes: Una primera solución al problema de la movilidad es la utilización de DHCP. En este caso el host itinerante (Y) no mantiene su dirección IP sino que recibe una nueva dirección que pertenece a la red visitada. Esto crea el problema de la no transparencia a los niveles superiores, aunque esto puede paliarse en parte con actualizaciones dinámicas del DNS. Las actualizaciones dinámicas permiten que el host Y solicite al servidor DNS principal del dominio del que depende que asocie la nueva dirección IP con el nombre que le corresponde. Así por ejemplo si el host Y tiene el nombre www.uv.es, cuando se ubique en la nueva red pedirá al servidor primario del dominio uv.es que asocie a dicho nombre la dirección IP 152.48.15.37 en vez de la 147.156.135.22. Recordemos que el servidor de un dominio (uv.es en este ejemplo) puede asociar cualquier dirección IP, no esta obligado a utilizar únicamente las que pertenecen a su organización (147.156.0.0/16 en este caso).
Esta solución puede conseguir portabilidad pero nunca movilidad, puesto que las sesiones se interrumpen completamente cuando se cambia de dirección IP.

## Slide 6: Solución LAM (Local Area Mobility) Propietaria Cisco
147.156.135.22
A 147.156.0.0/16 por A
A 152.48.0.0/16 por D
A 147.156.135.22/32 por D
A
D
C
B
Internet
A 147.156.0.0/16 por A
A 152.48.0.0/16 por D
Red 147.156.0.0/16
Red 152.48.0.0/16
Ping 147.156.135.22
A 147.156.135.22/32 por E0
A 147.156.135.22/32 por B
Ofrece transparencia y portabilidad, pero no movilidad. No mantiene sesiones
No requiere cambios de software en los hosts, solo en los routers
Requiere propagar rutas host por toda la red
Convergencia lenta
Difícil realizar agregación de rutas
Problemas de escalabilidad
X
Y
Notes: El LAM es un protocolo propietario de Cisco diseñado para permitir la portabilidad. Se basa en el uso de rutas host, y tiene la ventaja de no requerir modificaciones en el software de los hosts. Sin embargo requiere que los routers incorporen el protocolo LAM, propietario. Como se tienen que propagar rutas host por toda la red tiene una convergencia relativamente lenta que lo hace inaceptable como solución de auténtica movilidad. Además el uso de rutas host lo convierte en una solución poco escalable pues es difícil realizar la agregación de rutas.

## Slide 7: Solución IP móvil
Túnel IP de A hacia D
147.156.135.22
A 147.156.0.0/16 por A
A 152.48.0.0/16 por D
A
D
C
B
Internet
A 147.156.0.0/16 por A
A 152.48.0.0/16 por D
Red 147.156.0.0/16
Red 152.48.0.0/16
Ping 147.156.135.22
Se construye un túnel entre el router habitual (A) y el router ‘visitado’ (D).
Ofrece completa transparencia y movilidad
Requiere cambios de software en el host y en los routers
La ruta resultante no es en general óptima
Paquetes encapsulados
X
Y
Notes: En IP móvil cuando el host cambia a depender de otro router se construye un túnel entre el router inicial y el router de la red visitada. A través de este túnel el router de la red original envía el tráfico encapsulado, que cuando llega al router de la red visitada es desencapsulado y entregado al host móvil de destino. El host móvil mantiene en todo momento su dirección original, lo cual permite una total transparencia hacia el nivel de transporte y superiores. El ‘relevo’ de un router al otro se realiza de forma que normalmente no se pierden las conexiones, aunque esto depende de la velocidad de movimiento relativa a la zona de cobertura entre el área abarcada por ambos routers.
Con IP móvil no se modifica nada en los routers que no participan en la ‘itinerancia’ (B y C en nuestro ejemplo). Tampoco se modifica nada en el host fijo que mantiene la conversación con el host móvil (X). Los que si han de incorporar nuevos protocolos son el router en la red original (A), el router en la red visitada (D) y el propio host móvil (Y).
Uno de los principales inconvenientes de IP móvil es que generalmente las comunicaciones no discurren por la ruta óptima ya que el tráfico de X a Y ha de pasar necesariamente por A.

## Slide 8: Terminología de IP móvil
A
D
C
B
Internet
Home Agent (HA)
Foreign Agent (FA)
Mobile Node (MN)
Correspondent Node (CN)
Care of Address (CoA)
La ‘Care of Address’ es la dirección IP donde se termina el túnel (en este caso la de la interfaz ethernet del router D)
Home network (HN): 147.156.0.0/16
Foreign network (FN):
152.48.0.0/16
Home Address (HAd):
147.156.135.22
X
Y
Notes: Esta figura muestra la terminología utilizada en IP móvil:
Mobile Node (MN): Es el host que se mueve de una red a otra.
Correspondent Node (CN): es el host que envía datagramas al MN
Home Network (HN): La red a la que pertenece el host móvil y en la que se encuentra inicialmente. Está definida por un prefijo.
Foreign Network (FN): la red en la que se encuentra el MN de forma transitoria
Home Agent (HA): El agente (normalmente un router) encargado de las labores de mantenimiento asociadas a IP móvil en la HN. Entre otras cosas se encarga de crear el túnel con el FA
Foreign Agent (FA): El agente (normalmente un router) que se encarga de las labores de mantenimiento asociadas a IP móvil en la FN. Entre otras cosas se encarga de mantener el túnel con el HA
Care of Address (CoA): la dirección IP que tiene el túnel de IP móvil en el lado del FA. El FA es normalmente un router con varias interfaces y el túnel puede terminar en cualquiera de ellas, por lo que la CoA puede ser cualquiera.
Home Address (Had): la dirección IP del MN en la HN

## Slide 9: Ventajas de IP móvil
Sólo el HA (Home Agent) y el FA (Foreign Agent) necesitan saber la ubicación del host móvil. Los demás routers realizan encaminamiento de paquetes de la manera normal.
Solo los routers y los hosts móviles necesitan nuevo software. Transparente al resto de la red
Escalable. Solo el HA y el FA almacenan información de estado
El host móvil siempre está accesible en la misma dirección IP.
Se produce ineficiencia por:
  Encapsulado (cabecera IP adicional)
  Ruta no óptima (problema de triangulación) como consecuencia del túnel (sólo en el sentido CNMN)

## Slide 10: Funcionamiento de IP móvil
Para el funcionamiento de IP móvil es fundamental que el MN localice a su FA. Esto se hace por medio de extensiones al mecanismo de Router Discovery (RFC 1256) que usa mensajes ICMP (Agent Solicitation y Agent Advertisement)
El MN emite a intervalos regulares mensajes de búsqueda de agentes (Agent Solicitation). Si recibe respuesta del HA deduce que está ‘en su casa’ (su HN) y no usa los servicios de IP móvil
Si el MN recibe respuesta de un FA inspecciona el prefijo de red; si se trata de una red extraña pide la CoA y envía un mensaje de registro a su HA para que construya el túnel
Por otro lado los agentes (HA y FA) se anuncian periódicamente en el ámbito de su LAN (TTL = 1) e indican cuales son sus posibilidades (actuar como HA, como FA o como ambos)
Si el MN recibe un Agent Advertisement de un FA nuevo deduce que ha cambiado de zona (quizá se está moviendo); entonces pide una nueva CoA y se reregistra en su HA.

## Slide 11: Proceso de IP móvil (simplificado)
147.156.135.22
HA: 147.156.0.1
A
D
C
B
Internet
HN: 147.156.0.0/16
FN: 152.48.0.0/16
HA
FA
MN
CN
1
1: El MN busca y descubre al FA (Agent Solicitation)
4: El HA construye el túnel y encapsula
paquetes del CN hacia el MN
4
5: En sentido contrario el FA enruta paquetes
(sin pasar por el túnel) del MN hacia el CN
5
2
2: El FA le indica al MN la CoA
CoA: 152.48.0.1
lista de desplazados (mobility binding) | 
MN | CoA
3: El MN se registra en el HA a través del FA
3
152.48.0.1
147.156.135.22
Si el MN se mueve y se conecta a través de otro FA el proceso se repite.
La nueva entrada del MN en la tabla del HA (con otra CoA) borra la anterior.
Esto permite el cambio de FA (‘roaming’) sin perder la comunicación.
3
Lista de vistantes | 
MN | HA
147.156.0.1
147.156.135.22
147.156.0.1
Notes: Esta figura muestra de forma simplificada el proceso que se sigue para el funcionamiento de IP móvil.
En primer lugar el MN busca un agente en su red. Si encuentra un FA y ve que el prefijod e red no coincide con el suyo deduce que se encuentra en una red extraña y debe por tanto iniciar el proceso de IP móvil. Para ello pide en primer lugar la CoA al FA y envía un mensaje de registro hacia su HA, cuya dirección conoce por configuración. El mensaje de registro (que viaja en un datagrama UDP) no lo envía directamente al HA sino que lo hace a través del FA. Esto permite al FA actualizar su ‘lista de visitantes’ con una entrada que identifica al MN que acaba de llegar y al HA del que depende. Cuando el mensaje de registro llega al HA este actualiza su lista de desplazados o ‘mobility binding’ con una entrada que identifica al MN y a la CoA que le asigno el FA (la CoA viene indicada en el mensaje de registro). A continuación el HA construye el túnel IP con el FA y envía a través de él encapsulados los datagramas que recibe dirigidos al MN.
Para la comunicación en sentido contrario (del MN al CN) se utilizan las tablas de rutas normales, sin túneles. Así pues las rutas no son simétricas.
El MN envía periódicamente mensajes Agent Solicitation. De esta forma descubrirá cuando dependa de otro FA debido a un cambio de ubicación o cualquier otra circunstancia; en ese caso se repetirá el proceso de registro sustituyéndose la nuvea CoA en la entrada correspondiente al MN en la lista de desplazados. Cuando el MN vuelva a casa dicha entrada desaparecerá.

## Slide 12: Funcionamiento de IP móvil: resumen
Proceso | Mecanismo
Descubrimiento de agentes (FA y/o HA) | Paquetes ICMP. Mensajes Agent Solicitation y Agent Advertisement
Registro del MN en el HA vía el FA | Datagramas UDP. Mensajes Registration Request y Registration Reply
Creación del túnel HAFA | Opciones: IP-en-IP Encapsulado mínimo GRE (Generic routing encapsulation)

## Slide 13: Seguridad en IP móvil
La autentificación de los mensajes de registro entre el MN y el HA es fundamental. De lo contrario un impostor podría suplantar al MN
Los mensajes de registro tienen una extensión de autentificación basada en una clave hash MD5 y un timestamp, para evitar los ‘replay attacks’.
La autentificación es obligatoria para el registro del MN en el HA y opcional en los demás casos

## Slide 14: Comunicación de hosts de la HN con el MN
147.156.135.22
A
D
B
HN: 147.156.0.0/16
FN: 152.48.0.0/16
MN
FA
HA
X
1: Un datagrama de MN a X (que está en la HN) llega sin problemas usando las rutas estándar (D-B-A).
2: Pero un datagrama de X a MN no llega: X lanza una ARP Request (buscando la MAC de X) que no es respondida. X no sabe que MN está fuera de su red.
3: Para evitarlo se utiliza el ‘Proxy ARP’: el HA ‘suplanta’ al MN y responde en su lugar a la ARP Request, anunciando su propia MAC para la IP del MN.
4: Para asegurar la rápida actualización de las ARP caches, cuando el MN se va de la HN el HA manda un mensaje ARP anunciando su dirección MAC para la IP del MN, sin esperar ningún ARP Request.
Esto se conoce como ‘Gratuitous ARP’.
ARP Request:
¿quién es 147.156.135.22?
Notes: IP móvil plantea un problema interesante en la comunicación entre el MN y los hosts de su Home Network. Supongamos en la figura una comunicación entre el MN y el host X, situado en su Home Network. Los datagramas de MN hacia X llegan sin problemas puesto que siguen la ruta normal, que pasa por D-B-A.
Sin embargo los datagramas enviados por X hacia el MN no llegarán. La razón es que X, al ver que el host de destino pertenece a su misma red, le buscará en su LAN mediante un ARP Request y MN no recibirá dicho mensaje pues no se encuentra en esa LAN.
La solución a este problema es que el HA suplante a efectos de ARP el papel del MN y responda a los ARP Request como si el mismo fuera el MN. A efectos del host X la dirección del MN será la de la interfaz Ethernet del HA. Este mecanismo se conoce como ‘Proxy ARP’. El HA empieza a funcionar como Proxy ARP para el MN en cuanto este se registra desde un FA, es decir cuando se cre una mobility binding para él.
Pero queda por resolver un problema. Cuando el MN se marcha de la HN la ARP cache de X contiene la dirección MAC de MN y no enviará una ARP Request hasta después de variso minutos. Para forzar la rápida actualización de la ARP Cache en X cuando el HA realiza una mobility binding para el MN envía un mensaje ARP broadcast anunciando la nueva dirección MAC de MN. Esto provoca la inmediata actualización de todas las ARP caches que tuvieran una entrada para la IP del MN. Este mecanismo de envío de mensajes ARP no solicitados se conoce como ‘Gratuitous ARP’.

## Slide 15: Características de IP móvil
El MN y el FA deben tener comunicación a nivel de enlace, sin routers intermedios.
El túnel es unidireccional, los datagramas de vuelta (desde el MN al CN) siguen la ruta normal estándar, sin túneles (salvo que el CN sea también un MN).
Pero si los routers tienen filtros rechazarán datagramas que vengan de la FN (Foreign Network) con dirección de origen HA (Home Address); en ese caso hay que hacer el túnel bidireccional (camino de vuelta a través del HA).

## Slide 16: Problema de IP móvil en routers con filtros
147.156.135.22
A
D
C
B
Internet
Red 147.156.0.0/16
Red 152.48.0.0/16
No aceptar paquetes con IP origen  152.48.0.0/16
permit ip 152.48.0.0 0.0.255.255 any deny ip any any
1: El MN envía un datagrama hacia el CN siguiendo la ruta normal (D-B-C).
2: El router B revisa la dirección de origen del datagrama y lo rechaza pues no cumple la condición impuesta para esa interfaz
MN
CN
Notes: En principio IP móvil solo requiere el establecimiento de túneles en el sentido HA  FA. Para el sentido opuesto se puede utilizar en principio la ruta estándar, sin túneles.
Sin embargo esto plantea el problema de enviar datagramas cuya dirección de origen no corresponde con la dirección de la red que los envía. Esta práctica está desaconsejada por motivos de seguridad y muchos ISPs establecen filtros que impiden el envío de estos datagramas. En la figura se muestra un ejemplo donde se ha configurado en el router B un filtro que impide a un usuario conectado al router D enviar a Internet cualquier datagrama que no tenga como dirección de origen el prefijo 152.48.0.0/16. En estas condiciones B descartará cualquier datagrama enviado por MN hacia CN.

## Slide 17: Túnel bidireccional: Solución al problema de routers con filtros
147.156.135.22
A
D
C
B
Internet
Red 147.156.0.0/16
Red 152.48.0.0/16
No aceptar paquetes con IP origen  152.48.0.0/16
permit ip 152.48.0.0 0.0.255.255 any deny ip any any
1: MN envía a D un datagrama para CN
3: B revisa el datagrama y lo acepta pues la dirección de origen es D. Lo envía por tanto hacia A
Túnel bidireccional
4: A desencapsula el datagrama y lo envía a CN por la ruta normal
MN
CN
2: D encapsula el datagrama y lo envía hacia A a través del túnel
1
2
3
4
Notes: La solución al problema anterior es crear un túnel FA  HA, es decir hacer bidireccional el túnel creado para la comunicación CN-MN. De esta forma los datagramas enviados por el MN hacia el CN serán encapsulados cuando lleguen al FA en otros datagramas que tendrán como dirección de origen la CoA, que si es una dirección válida para enviar a través del router con filtros.
Esto supone que los datagramas del MN al CN tienen que dar un rodeo adicional por el HA, como ya ocurría para el sentido opuesto. Se incurre por tanto en una ineficiencia debido al enrutamiento subóptimo y a las cabeceras adicionales.

## Slide 18: IP móvil sin ‘Foreign Agent’
A 147.156.0.0/16 por A
A 152.48.0.0/16 por D
A
D
C
B
Internet
A 147.156.0.0/16 por A
A 152.48.0.0/16 por D
Red 147.156.0.0/16
Red 152.48.0.0/16
Ping 147.156.135.22
Al MN se le asigna una IP de la red visitada (por DHCP u otro mecanismo)
Esta IP actúa como Care of Address (‘co-located Care of Address’)
El túnel va directamente desde el Home Agent hacia el Mobile Node
Evita establecer un FA en cada red, pero requiere disponer en la red visitada de un rango de direcciones reservado para CoA y el software del host es más complejo
Paquetes encapsulados
HA
152.48.11.12 (CoA)
MN
CN
147.156.135.22
Túnel IP de HA hacia MN
Notes: Aunque lo normal en IP móvil es que haya un FA su presencia no es imprescindible para el funcionamiento de este mecanismo. Cuando la red visitada no posee un FA el MN puede construir directamente el túnel IP con el HA. Para ello el MN tiene previamente que obtener una dirección IP de la red visitada, que utilizará como CoA ya que es en ella donde terminará el túnel IP. Esto se conoce como la ‘co-located Care of Address’.
Esta modalidad de IP móvil tiene la ventaja de no requerir la presencia de un FA en la red visitada, por lo que puede utilizarse en redes que no hayan sido adaptadas para IP móvil, es decir que no hayan modificado el software y configuración de su router para que actúe como un FA.
El uso de IP móvil sin FA presenta dos inconvenientes: por un lado requiere reservar en la red visitada un rango de direcciones para asignarlas a los MN visitantes. Por otro requiere que el MN sea capaz de establecer el túnel con el HA, lo cual requiere un softwrae más complejo y que el MN desempeñe tareas adicionales.
La asignación de la dirección de la red visitada al MN se realiza por mecanismos independientes de IP móvil. Lo mas normal es utilizar para ello DHCP, con lo que se asigna de forma automática dentro del rango previsto, aunque también es posible asignar una dirección permanente a un MN concreto si es un visitante asiduo en dicha red.

## Slide 19: Encapsulado
CN MN
TCP/UDP
Datos
HA FA(CoA)
Túnel HA  FA:
CN MN
TCP/UDP
Datos
HA MN(CoA)
Túnel HA  MN:
MN CN
TCP/UDP
Datos
FA(CoA) HA
Túnel FA  HA:
MN CN
TCP/UDP
Datos
MN(CoA) HA
Túnel MN  HA:
Datagrama original
IP origen
IP destino
Cabecera IP
original
Cabecera IP
túnel
Ida:
Vuelta:

## Slide 20: Documentos sobre IP Móvil (IETF)
RFCs (IPv4):
  IP Móvil: RFC 2002
  Encapsulado: RFC 2003, RFC 2004, RFC 1701
  Aplicabilidad de IP Móvil: RFC 2005
  MIBs de IP Móvil: RFC 2006
Grupo de trabajo de IP Móvil (desarrollos en curso):
  http://www.ietf.org/html.charters/mobileip-charter.html

## Slide 21: Desarrollos en curso
Optimización de ruta: <draft-ietf-mobileip-optim-11.txt>
  Intenta evitar el problema de la ineficiencia debida a la triangulación
  El HA informa al CN de la CoA asociada con el MN para que éste cree su propio túnel directo, sin hacer uso del HA
  El HA informa al CN de la nueva CoA del MN cada vez que ésta cambia
Otros desarrollos:
  Seguridad y autentificación
  Calidad de Servicio

## Slide 22: IP móvil e IPv6
Aún no está estandarizado para IPv6. El borrador está en <draft-ietf-mobileip-ipv6-15.txt>
Principales diferencias:
  En vez de túneles se utiliza la cabecera de routing (de IPv6). El CN envía directamente los datagramas al MN. Esto conlleva automáticamente la optimización de ruta
  La cabecera de routing resuelve también el problema de los routers con filtros sin recurrir al uso de túneles inversos
  No existen ‘Foreign Agents’ (pero si ‘Home Agents’)
  No se requiere el uso de Proxy ARP y Gratuitous ARP. En su lugar se emplea el protocolo ‘Neighbour Discovery’ de IPv6 (RFC 2461)
Los protocolos son más sencillos, robustos y eficientes