## Slide 1: Tema 12 Telefonía Celular y Bluetooth
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Sumario
Redes de telefonía celular: GSM, GPRS, UMTS
Bluetooth

## Slide 3: Historia
Años 70: los laboratorios Bell prueban la telefonía celular analógica (telefonía de 1ª generación, 1G). No estandarizada.
Años 80: se comercializa la 1G, sobre todo en Norte de Europa. Aparecen incompatibilidades entre países. En España, aparece MoviLine.
1982: El CEPT (Conference of Europe Posts and Telecom) crea el Groupe Special Mobile (GSM) para estandarizar telefonía 2G
1989: La estandarización de GSM se traslada de CEPT a ETSI
1991: Se comercializa GSM en Europa (inicialmente 900 MHz)
1993: Existen 36 redes GSM en 22 países diferentes
2000: Aparece GPRS (General Packet Radio Service, 2,5G). Solución provisional para datos mientras llega UMTS (3G)

## Slide 4: Objetivos de GSM
Uso mas eficiente del espectro que la telefonía analógica, utilizando técnicas de multiplexación en tiempo y frecuencia.
Incluir roaming internacional
Terminales y sistema de bajo coste
Buena calidad de voz (comparable a la telefonía fija)
Ampliación de servicios
Baja potencia de transmisión: reutilización de canales, al no saturar canales de células vecinas
Privacidad en las comunicaciones

## Slide 5: Tipos de servicio
Teleservicios: voz, SMS (Short Message Service) de 160 bytes, fax, etc...
Servicios portadores (datos)
Servicios complementarios (llamadas en espera, multiconferencias, identificación de llamadas, etc...)

## Slide 6: Radiofrecuencia (1/2)
GSM utiliza dos bandas de frecuencia cada una de 25 Mhz de anchura:
  890-915 Mhz, desde la estación móvil a la estación base (ascendente)
  935-960 Mhz, desde la estación base a la estación móvil (descendente)
Cada banda se divide en 125 canales de 200 KHz de anchura cada uno.
El primer canal está reservado, por lo que hay disponibles 124.
También se han definido servicios en bandas de 1800 MHz (denominado DCS 1800) y de 1900 MHz (denominado PCS 1900, usado en América).

## Slide 7
Asignación de frecuencias en telefonía celular digital en el mundo

## Slide 8: Asignación de frecuencias en telefonía celular digital en Europa
MHz
890
915
935
960
1710
1785
1805
1880
1900
2025
2110
2200
GSM
asc.
GSM
desc.
DCS 1800
asc.
DCS 1800
desc.
DECT
UMTS
(FDD-TDD-MSS)
UMTS
(FDD-MSS)

## Slide 9: Radiofrecuencia (2/2)
Cada canal se divide por TDMA (Time Division Multiple Access, Acceso Multiple por Division de Tiempo) en ocho ranuras o ‘slots’ que dan servicio a otros tantos usuarios:
La ranura asignada a una comunicación se cambia (en tiempo y frecuencia) a razón de 217 cambios/seg; esto se denomina frequency hopping y se hace para evitar interferencias.
Cada ranura transporta 22,8 Kb/s de información digital ‘en bruto’; por ella se puede enviar voz (13,2 Kb/s) o datos (9,6 Kb/s).
La combinación de una ranura de subida y una de bajada permite una comunicación full dúplex. El número máximo de comunicaciones simultáneas es teóricamente de 124*8=992. Sin embargo muchos canales no se pueden usar para evitar conflicto con las celdas vecinas.
4
3
2
1
0
7
7
6
5
4
3
2
1
0

## Slide 10: Uso de frecuencias en GSM
890,2 MHz
890,4 MHz
914,8 MHz
935,2 MHz
935,4 MHz
959,8 MHz
1
2
124
1
2
124
Desc.
(Base a
Móvil)
Asc.
(Móvil a
Base)
Tiempo
.
.
.
.
.
.
Frecuencia
Trama TDM
Canal

## Slide 11: Codificación de voz en GSM
Una conversación telefónica normal ocupa en formato digital 64 Kb/s ( 8.000 muestras de un byte por segundo)
En GSM la voz se comprime según un algoritmo llamado RPE-LPC (Regular Pulse Excited – Linear Predictive Coder) que da una calidad casi equivalente usando sólo 13,2 Kb/s
Además en GSM solo se transmite cuando la persona habla (transmisión discontinua o supresión de silencios). Esto supone un ahorro del 60% en el canal y reduce el gasto de batería del emisor.
Para evitar que el receptor crea que la conexión se ha cortado la transmisión discontinua se acompaña de ruido de confort.

## Slide 12: Terminales GSM
Los terminales puedes ser de tres tipos según su potencia:
  Fijos (en vehículos): 20 W (vatios)
  Portables (de maletín): 5 y 8 W
  De mano: 2 y 0,8 W
El alcance máximo (independientemente de la potencia) es de 35 Km. Esto se debe al retardo máximo en la propagación de la señal que requiere el uso de TDMA.
Los terminales siempre operan a la mínima potencia posible para que haya comunicación con la estación base. De esta forma se minimiza la interferencia en las celdas vecinas.
El BER se ha de mantener entre 10-6 y 10-8 . Si el BER es mayor se aumenta la potencia (hasta llegar al máximo). Si el BER es menor se disminuye, hasta llegar al mínimo, que es de 20 mW.

## Slide 13: Celdas GSM
El área atendida por una estación base (BTS) se denomina celda.
Todos los usuarios de una misma celda comparten los canales disponibles. Cuanto mas usuarios hay dentro de una celda mas riesgo hay de que se produzca saturación.
En zonas con elevada densidad de usuarios (ej. ciudades) se tiende a crear celdas pequeñas. En zonas rurales, con densidad pequeña, se prefiere crear celdas grandes.
Las celdas vecinas se agrupan en clusters. Dentro de un cluster cada canales solo se utiliza una vez, para evitar interferencias.
Cada cluster está formado por 4, 7, 12 o 21 celdas, según la topología del terreno y las circunstancias concretas de la zona.

## Slide 14
MSC
MSC
MSC
BSC
BSC
BSC
BTS
BTS
BTS
Arquitectura de una red GSM (1/2)
MS
MS
MS
MS: Mobile Station
BTS: Base Transceiver Station
BSC: Base Station Controller
MSC: Mobile Services switching Center
BSS: Base Station Subsystem
SIM: Subscriber Identity Module
NSS: Network
Switching Subsystem
Celda

## Slide 15
RTC
(Red telefónica
conmutada)
MSC
EIR
AuC
HLR
VLR
BSC
BSC
BTS
BTS
Interfaz
Um
Interfaz
Abis
Interfaz
A
Estación
Móvil
BSS (Subsistema
de la estación base)
NSS (Subsistema de
conmutación de red)
Arquitectura de una red GSM (2/2)
SIM:
MS:
BTS:
BSC:
BSS:
Subscriber Identity Module
Mobile Station
Base Transceiver Station
Base Station Controller
Base Station Subsystem
HLR:
VLR:
MSC:
EIR:
AuC:
NSS:
Home Location Register
Visitor Location Register
Mobile Services switching Center
Equipment Identity Register
Authentication Center
Network Switching Subsystem
MS

## Slide 16: Mobile Station (MS)
Mobile Station (MS) con potencia de 0,8 hasta 20 W (coches). Posee un número de serie o IMEI International Mobile Equipment Identity (de 15 dígitos)
Posee un módulo SIM (Subscriber Identity Module) protegido con PIN (Personal Identificacion Number)
El módulo SIM contiene el International Mobile Subscriber Identity IMSI, que es utilizado para identificación del usuario.

## Slide 17: Base Station Subsystem (BSS)
Se compone de dos partes:
BTS: Base Transceiver Station, que incluye transceptor y antenas (laminares o dipolos). Cada BTS define una celda.
BSC: Base Station Controller, se encarga de handovers, saltos de frecuencia (frequency hopping del CDMA). Actúa como concentrador de tráfico.

## Slide 18: NSS: Network Switching Subsystem (1/3)
Esta formada por ocho componentes:
MSC (Mobile Services Switching Center): Es el componente central del NSS y se encarga de realizar las labores de conmutación dentro de la red, así como de proporcionar conexión con otras redes.
GMSC (Gateway Mobile Services Switching Center): es un dispositivo traductor (puede ser software o hardware) que se encarga de interconectar dos redes haciendo que los protocolos de comunicaciones que existen an ambas redes se entiendan, por ejemplo con la telefonía fija.

## Slide 19: NSS: Network Switching Subsystem (2/3)
AuC (Authentication Center): se encarga de la autentificación de los usuarios (utilizando el IMSI del módulo SIM).
EIR (Equipment Identity Register): proporciona seguridad a nivel de equipos válidos. Contiene una base de datos con los IMEI de todas las MS autorizadas en la red. Si una MS cuyo IMEI no está en el EIR trata de hacer uso de la red se le rechaza.
GIWU (GSM Interworking Unit): sirve como interfaz de comunicación entre diferentes redes para comunicación de datos.
OSS (Operation Support Subsystem): controla y monitoriza la red GSM

## Slide 20: NSS: Network Switching Subsystem (3/3)
Home Location Register (HLR): base de datos distribuida (única por red GSM) que contiene información sobre localización y características de los usuarios conectados a cada MSC.
Visitor Location Register (VLR): contiene toda la información sobre un usuario de otra red necesaria para que dicho usuario acceda a los servicios de red (información extraída del HLR y MSC).

## Slide 21: Roaming
Se produce cuando tratamos de identificarnos y el terminal no es capaz de encontrar la red.
Permite que un usuario haga uso de una red foránea (si el operador tiene acuerdo y el roaming está habilitado)
La red foránea obtiene el HLR del usuario y lo incorpora en su VLR.
El usuario visitante corre a cargo con el costo extra cuando recibe una llamada.

## Slide 22: Handover
Al menos una vez por segundo el terminal GSM evalúa las posibles alternativas a la estación base actual
El terminal intenta cambiar a otra estación base cuando:
  La señal actual no cumple un nivel de calidad mínimo, o
  Otra estación base ofrece una señal de mayor calidad
El cambio de estación se denomina handover o handoff. Tipos de handover:
  De canales en la misma celda,
  De celdas (BTS) dentro de la misma BSC
  De celdas de BSCs diferentes pero que dependen del mismo MSC
  De celdas que dependen de diferente MSC

## Slide 23: GPRS (General Packet Radio Service)
Es una nueva tecnología para la transmisión de datos en redes móviles GSM. Conexión de ‘alta’ velocidad.
Utiliza misma infraestructura radio que GSM.
Supone una nueva red de conmutación superpuesta a la red convencional GSM.
Uso de paquetes, no orientado a conexión --> uso más eficiente del espectro
Los usuarios están “permanentemente conectados”
Conocido como GSM-IP pues utiliza la red GSM para acceder a Internet.

## Slide 24: Conmutación de paquetes vs circuitos
Conmutación de circuitos:
Necesidad de establecimiento de conexión
Canal dedicado (1:1)
Facturación basada en tiempo de conexión
Posibilidad de aplicaciones en tiempo real
Una sobrecarga en el sistema resulta en una señal de ocupado
Conmutación de paquetes:
Sin establecimiento de conexión
Canal compartido (1:N / N:M)
Facturación basada en información transmitida
Sólo permite aplicaciones en near real time
Una sobrecarga en el sistema resulta en una disminución de la velocidad

## Slide 25: Características de GPRS
La facturación se realiza por cantidad de datos transmitidos, no por tiempo.
El usuario puede estar siempre conectado (always on), ya que sólo se factura por tráfico
Los canales son compartidos por varios usuarios
Se puede recibir simultáneamente voz y datos (terminales clase A)
Alcanza velocidades de hasta 171,2 Kb/s
Incorpora un backbone para transmisión de datos en modo paquete, paralelo al de modo circuito
Las aplicaciones GPRS pueden ser punto a punto y punto a multipunto (p.ej. información de tiempo, tráfico, noticias, ...)

## Slide 26
Los 2 elementos fundamentales de la arquitectura GPRS son SGSN y GGSN:
SGSN (Serving GPRS Support Node)
  Es el elemento que gestiona todas las funciones de movilidad, autenticación y registro en la red de las estaciones móviles.
  Está conectado al BSC y es el punto de acceso a la red GPRS cuando un terminal solicita este servicio.
  Cuando una estación quiere enviar/recibir datos hacia o desde redes externas, el SGSN intercambia los datos con el pertinente GGSN. Encapsula los paquetes.
GGSN (Gateway GPRS Support Node)
  Se conecta a redes externas como Internet o X.25.
  Es un dispositivo de encaminamiento hacia una subred ya que hace que la infraestructura de la red GPRS sea transparente vista desde fuera.
  Cuando recibe datos dirigidos hacia un usuario específico, comprueba si la dirección está activa, y en caso afirmativo, envía los datos al SGSN.
  Encamina hacia la red correspondiente los datos que origina el móvil.
Arquitectura GPRS (1/4)

## Slide 27: Arquitectura GPRS (2/4)
INTERNET
HLR
GSM
Red GSM
BSC
MSC
GPRS
PCU
INTERNET
GGSN
SGSN
DATOS
VOZ

## Slide 28: Arquitectura GPRS (3/4)
Internet
Red
Corporación 1
Red
Corporación 2
Red IP 155.222.31.0/24
Red IP 191.200.44.0/24
Red IP 131.44.15.0/24
Host móvil 155.222.31.55
Host 191.200.44.21
Host 131.44.15.69
El GGSN se comporta como un router, de forma que “camufla” las características especiales de la red GPRS desde el punto de vista de la red externa
Red
GSM/GPRS
Routers
GGSN

## Slide 29
Arquitectura GPRS (4/4)
La red GPRS es una nueva red de Conmutación de Paquetes que se superpone y convive con la actual estructura de Conmutación de Circuitos propia de GSM
RTB/RDSI
Otras redes
BTS
BSC
MSC/VLR
GMSC
HLR
GSM
Conmutación de Circuítos
GSM BSS
Internet
Intranet
GPRS
Conmutación de Paquetes
SGSN
GGSN

## Slide 30
Tráfico de datos en GPRS
GPRS utiliza las mismas ranuras TDM que GSM, con cuatro posibles esquemas de codificación:
Se pueden usar varias ranuras de un mismo canal en una misma comunicación. La velocidad máxima teórica es de 21,4 * 8 = 171,2 Kb/s
El número de ranuras y la codificación empleadas son negociados entre la red y el usuario
Se distingue entre la información real y la útil transmitida
CS-1 | CS-2 | CS-3 | CS-4
9,05 Kb/s | 13,4 Kb/s | 15,6 Kb/s | 21,4 Kb/s

## Slide 31
7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Los slots se asignan dinámicamente según necesidades.
Se asignan por separado para cada sentido, pudiendo establecer conexiones asimétricas.
Ejemplos de asignación de slots en tramas TDMA:
Enlace Ascendente
Enlace Descendente
Enlace Ascendente
Enlace Descendente
Enlace Ascendente
Enlace Descendente
Asignación de slots en GPRS
1:1
2:2
1:4
{
{
{
4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1
4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1

## Slide 32
Velocidad en GPRS
Cada canal de radio: 8 ranuras
GPRS emplea hasta 8 ranuras (un canal completo):
GSM: 1 conexión  1 ranura
1 conexión para datos  9.6 Kb/s
2 tipos de conexiones en GPRS:
  Estáticas: se usan única y exclusivamente para datos.
  Dinámicas: se usan para voz o datos. La voz tiene prioridad.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Esquema de codif. | Tasa por conexión (Kb/s) | Veloc. Max. Teórica (Kb/s)
CS-1 | 9,05 | 72,4
CS-2 | 13,4 | 107,2
CS-3 | 15,6 | 124,8
CS-4 | 21,4 | 171,2

## Slide 33
Direccionamiento en GPRS
El direccionamiento se realiza por medio de direcciones IP
Según la naturaleza de estas direcciones tendremos:
  Direcciones IP Privadas: accesibles sólo dentro de un entorno determinado dentro de la red
  Direcciones IP Públicas: accesibles desde cualquier punto de Internet
Según la asignación de estas direcciones tendremos:
  Direcciones IP Estáticas: estas direcciones irán asociadas de forma estática vía el HLR
  Direcciones IP Dinámicas: estas direcciones se obtienen de unos pools de direcciones gestionados bien por el Operador de la red bien por una Entidad Externa (como un servidor DHCP).

## Slide 34
Datos
Clases de terminales móviles GPRS (1/2)
CLASE B
Se pueden realizar y recibir llamadas en voz o en datos de manera secuencial.
Son los terminales disponibles actualmente (año 2002)
Retenida
Llamada voz
Fin llamada
establecida
CLASE C
El terminal sólo puede usarse para datos o para voz (pero no ambos) en función de la configuración elegida. Se esperan en forma de tarjeta para introducir en PC portátil
Útiles en servicios de telemetría, telecontrol, etc ...
Siguen datos

## Slide 35
Clases de terminales móviles GPRS (2/2)
CLASE A
Soportan tráfico simultáneo. El usuario puede hacer y recibir llamadas en los 2 tipos de servicio sin interrupción de ninguno de ellos
Datos
Llamada voz
Siguen datos
establecida
Estos terminales aún no están disponibles
Existen dudas sobre la viabilidad de su comercialización

## Slide 36: UMTS (Universal Mobile Telecom System)
Nueva tecnología radio, red de 3ª generación (3G)
Red con mayor capacidad, completamente basada en conmutación de paquetes
Mayores velocidades de datos: hasta 2 Mbps en condiciones estáticas (a menos de 10 km/h) y hasta 384 kbit/s con movilidad (en espacios abiertos)
Nuevos terminales (más potentes, con posibilidad de ser sistemas abiertos y de ejecutar un sistema operativo).
Nueva tarjeta SIM.
Basado en la tecnología de WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) que emplea espectro disperso. Permite enmascarar señales con cadenas pseudoaleatorias para compartir mismo medio
Utiliza IPv6 sobre backbone de ATM
Pretende introducir VozIP (VoIP)

## Slide 37
UMTS vs GPRS
Problemas de UMTS:
  Dudosa interoperabilidad de equipos de red (p.ej entre Europa, EEUU y Japón)
  Dudosa disponibilidad de terminales (problemas de consumo)
  Cobertura sólo en ciudades de más de 250.000 habitantes
  Poca madurez y dudosa comercialización
Ventajas de GPRS:
  Desarrollo de Aplicaciones novedosas que serán utilizables en UMTS
  Estímulo de los usuarios (especialmente empresas) en el uso de aplicaciones de transmisión de datos en un entorno celular
  Aprendizaje del operador en este nuevo mercado y en la nueva tecnología de datos

## Slide 38: Sumario
Redes de telefonía celular: GSM, GPRS, UMTS
Bluetooth

## Slide 39: Bluetooth (IEEE 802.15)
Objetivo: reemplazar cables de conexión entre periféricos
Esta tecnología se creó en el seno de un Grupo de Trabajo creado por Nokia y Ericsson. Mas tarde lo adoptó el IEEE como el comité 802.15
Bluetooth fue un rey danés que en el siglo X unificó Dinamarca y Noruega
Estándar aprobado por el IEEE en junio de 2002.

## Slide 40: Nivel físico en Bluetooth
Tecnología muy similar a 802.11 FHSS:
  Misma banda (2,4 GHz)
  Misma tecnología de radio (Frequency Hoping)
Pero:
  Potencias de emisión inferiores (diseñado para equipos portátiles, como PDAs, con baterías de baja capacidad)
  Alcance mucho menor (10 m)
  Velocidad más reducida (721 Kb/s)
  Cambio de frecuencias mucho más frecuente que en 802.11 (1600 en vez de 50 veces por segundo)
Existe probabilidad de interferencia entre:
  Dos redes Bluetooth próximas
  Una red Bluetooth y una 802.11 a 2,4 GHz (sobre todo FHSS)
  Una red Bluetooth y un horno de microondas

## Slide 41: Arquitectura y protocolo MAC de Bluetooth
Arquitectura:
  No hay puntos de acceso, solo estaciones (PCs portátiles, PDAs, impresoras, etc.)
  Uno de los dispositivos de la red actúa como maestro y el resto (máximo 7) como esclavos.
  El maestro fija el patrón de salto de frecuencias y da las señales de reloj para que el resto de dispositivos se sincronicen con él.
Protocolo MAC:
  El maestro se encarga de dar ‘turno de palabra’ a los esclavos

## Slide 42
Dos ‘picoredes’ se pueden unir para formar una ‘scatternet’
Topología de una red Bluetooth

## Slide 43
Arquitectura de Bluetooth
Aplicaciones / Perfiles |  |  |  |  |  |  |  | 
Audio | Otros |  |  | RFcomm | Telefonía | Descubrimiento de Servicios |  | Control
 |  | LLC |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Protocolo de adaptación de LLC |  |  |  | 
 |  |  |  | Link Manager |  |  |  | 
Banda Base |  |  |  |  |  |  |  | 
Nivel físico de radiofrecuencia |  |  |  |  |  |  |  | 
Capa de aplicación
Capa intermedia
(‘middleware’)
Capa de enlace
Capa física

## Slide 44
Formato de una trama Bluetooth
Addr: Dirección (máximo 8 estaciones)
Type: Tipo de trama, corrección de errores y longitud
F: Control de flujo
A: Acknowledgment
S: Num. Secuencia (protocolo de parada y espera)
Access Code: identifica al maestro (puede haber más de uno accesible para el esclavo)
Código de acceso | Cabecera | Datos
Bits 72 54 0-2744
Direcc. | Tipo | F | A | S | Checksum
Bits 3 4 1 1 1 8
Esta cabecera (18 bits) se envía tres veces por seguridad