## Slide 1: Tema 2 Redes Multimedia
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Sumario
Fundamentos de telefonía. Conversión analógico-digital
Audio digital. Estándares. Compresión
Vídeo digital. Estándares. Compresión
Protocolos RTP y RTCP
Calidad de Servicio
Videoconferencia. Estándares H.32x
Pasarelas e Interoperabilidad
Telefonía Internet
Protocolo SIP

## Slide 3
100 Hz
1 KHz
10 KHz
Frecuencia
100 KHz
10 Hz
Potencia relativa
0 dB
-20 dB
-40 dB
-60 dB
Rango dinámico
de la voz
Canal telefónico
Límite superior
de la radio AM
Límite superior
de la radio FM
Rango dinámico
de la música
MÚSICA
VOZ
Ruido
Espectro acústico de la voz y la música
3,3 KHz
300 Hz
Límite superior
del CD-audio
Notes: La elección de un canal de 300 a 3.300 Hz para la telefonía se debe a que se diseñó pensando en transmitir la voz humana, que tiene un espectro de frecuencias con la mayor parte de la energía concentrada en esta banda de frecuencias. Por ese motivo la voz de una persona tiene un sonido diferente cuando se escucha por teléfono, ya que todas las frecuencias situadas fuera de este rango se pierden en la transmisión telefónica. A pesar de eso no tenemos ningún problema para entender una conversación telefónica ya que la mayor parte de la información se encuentra presente.
Cuando se quiere transmitir música por teléfono la situación es diferente, ya que la música maneja una banda de frecuencias mucho más amplia y la cantidad de información perdida en la transmisión telefónica resulta en este caso notable.
Además de una banda de frecuencias reducida el canal telefónico tiene una relación señal/ruido pequeña, es decir maneja una gama dinámica reducida. Esto se debe a que la voz maneja una gama dinámica más reducida que la música y aquí de nuevo el diseño se ha hecho pensando en la voz únicamente. En la telefonía digital la gama dinámica reducida se debe a que se utilizan únicamente ocho bits para representar cada muestra obtenida de la señal original.

## Slide 4
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Distorsión (%)
Ancho de Banda
(KHz)
3
5
10
15
Distorsión molesta
Distorsión perceptible
0
Anchura de canal y distorsión
Al reducir la anchura del canal no solo se reduce el ancho de banda, también se reducen los requerimientos de calidad, ya que se tolera una mayor distorsión
Notes: En realidad la elección de un ancho de banda reducido para la telefonía aporta ventajas en dos sentidos. Por un lado evidentemente se pueden ‘meter’ (multiplexar) más conversaciones en un canal de un ancho de banda determinado (o bien si se digitaliza la señal se han de obtener menos muestras por segundo). Pero por otro lado el uso de un canal estrecho permite ser menos riguroso en el tratamiento de la señal, ya que el oido humano es más tolerante a la distorsión cuando se reduce la anchura del canal.

## Slide 5: Diseño de la red telefónica
Hacia 1930 la banda de frecuencias en una comunicación telefónica era de 300 a 3300 Hz, aproximadamente. Esta limitación se debía a la necesidad de abaratar los teléfonos y los equipos de transmisión. La relación señal/ruido (lo que se conoce como el ‘rango dinámico’) tampoco era demasiado elevada, en torno a 40dB.
Se observó que estas condiciones tan ‘pobres’ eran suficientes para permitir una comunicación inteligible
Cuando, hacia 1960, se empezó a implantar la telefonía digital el objetivo fue igualar (no mejorar) la calidad que tenía la telefonía analógica

## Slide 6
Teorema de muestreo de Nyquist (1924)
La digitalización de una señal analógica ha de hacerse muestreando al menos al doble de la frecuencia máxima que se pretende capturar.
Ejemplos:
  Canal telefónico: 3,3 KHz  Muestreo 8 KHz
  Audio HiFi: 20 KHz  Muestreo 44,1 KHz
Notes: En 1924 Nyquist formuló el teorema que lleva su nombre, que establece que cuando una información digital se transporta por un canal analógico el número de baudios no puede ser mayor que el doble de la anchura del canal en hertzios. Dicho teorema también se aplica al caso en que una señal analógica se codifica en forma digital; en este caso el teorema dice que las muestras digitales de la señal se han de obtener a una frecuencia que sea como mínimo el doble que la frecuencia máxima que se quiere captar, por lo que se suele denominar ‘Teorema de muestreo de Nyquist’. Dicha frecuencia se conoce como ‘Frecuencia de Nyquist’.
Por ejemplo una conversación telefónica utiliza normalmente un ancho de banda de 3 KHz. Para tener un margen de seguridad la separación entre canales telefónicos contiguos es de 4 KHz. Por esta razón cuando se digitaliza una conversación telefónica se utiliza una frecuencia de muestreo de 8 KHz, de forma que sea posible restituir la onda original cuando se vuelva la señal a su forma analógica.
Otro ejemplo interesante es el caso del audio de alta fidelidad. Aquí la frecuencia máxima a captar es de 20 KHz, valor máximo percibido por el oído humano en condiciones óptimas. Por eso el estándar de audio digital utilizado en discos compactos (CD/DA) emplea una frecuencia de muestreo de 44,1 KHz, capaz de captar frecuencias de audio de hasta 22,05 KHz.
Aunque nos hemos centrado en el caso del audio el Teorema de Nyquist también se aplica a una señal de vídeo analógica. La señal de vídeo de una cámara analógica es también una onda. La única diferencia es que en este caso se trata de canales con anchuras del orden de los MHz y por tanto las frecuencias de muestreo han de ser mucho mayores que en el caso del audio.

## Slide 7
Señal ‘muestreada’
a 8 KHz
Señal analógica
original
Canal telefónico
Ancho de banda
300 a 3.300 Hz
Conversión analógico-digital: muestreo de la señal
Muestras
Proceso de muestreo
8.000 muestras/s
(captura de 0 a 4 KHz)
Notes: La primera fase en el proceso de digitalización consiste en medir la amplitud de la onda en cada muestra. Por ejemplo en el caso de la telefonía esa toma de muestras se realiza 8.000 veces por segundo como ya hemos comentado. Esto equivale a tomar una muestra cada 125 microsegundos (1/8.000 = 0,000125).
Aunque las normas de telefonía digital varían según los países y los continentes la frecuencia de muestreo es una de las pocas cosas que son universales y comunes a todas ellas.

## Slide 8
Conversión analógico-digital
Señal
‘muestreada’
(valores continuos)
Señal digital (valores discretos)
Ruido (o error) de cuantización
100100111011001
Digitalización
La señal digital se ha de ajustar a uno de los valores preestablecidos de amplitud
El error de cuantización depende del número de bits por muestra.
La escala de digitalización puede ser lineal o logarítmica
Notes: La amplitud de la onda es una magnitud continua que puede tener cualquier valor. Por el contrario su representación digital en un número limitado de bits obliga a utilizar un conjunto finito de valores discretos. La necesidad de ajustar el valor real al valor discreto más próximo introduce una distorsión que se conoce como error o ruido de cuantización.
Por ejemplo en la digitalización de un canal telefónico cada muestra se representa la amplitud de la onda utilizando ocho bits, lo cual permite representar hasta 256 diferentes valores de la amplitud; el valor en la onda analógica original, que es continuo, se ha de transformar en uno de esos 256 valores discretos posibles (lógicamente aquel que se encuentre más próximo a la magnitud real).
Si en vez de un byte se utilizaran dos bytes por muestra (como ocurre por ejemplo con el audio digital en CD) la gama de valores de amplitud sería de 65536, lo cual permite representar con mucha mayor precisión el valor de la onda analógica original. Por tanto el error de cuantización disminuye al aumentar el número de bits empleados al digitalizar cada muestra. Este menor error de cuantización se percibe como una mejor (o más elevada) relación señal/ruido.
En algunos sistemas de telefonía los valores discretos utilizados en la codificación digital no se corresponden linealmente con la magnitud digitalizada (la amplitud) sino con su logaritmo. De esta forma se consigue una mayor precisión en los valores pequeños. Este es el caso que se ha representado en la figura adjunta.

## Slide 9: Compromiso entre calidad y recursos (costo)
Para digitalizar una señal analógica hay que fijar dos parámetros:
  Frecuencia de muestreo: cuanto más alta mayor es el ancho de banda que se captura de la señal analógica
  Número de bits por muestra: cuanto mayor es menor es el error de cuantización y mayor la relación señal/ruido de la señal digital
En ambos casos un valor mayor supone una mayor fidelidad en la información digitalizada, pero también un mayor caudal en los datos generados

## Slide 10: Telefonía digital G.711 PCM
La digitalización de audio para telefonía se viene haciendo en la red troncal desde los 1960s, por varias razones fundamentalmente:
  Mayor calidad de sonido, especialmente en largas distancias cuando es necesario regenerar la señal
  Mayores facilidades para multiplexar varias conversaciones
En 1972 la ITU-T estableció el estándar G.711 para la telefonía digital, también llamado PCM (Pulse Code Modulation)
El muestreo se hace con una frecuencia de 8 KHz, es decir una muestra cada 125 µs.
La amplitud se representa en una escala logarítmica utilizando 8 bits por muestra
El caudal utilizado es de 64.000 bits por segundo. Este caudal se utilizó después para el canal B de RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)
Existen dos variantes de G.711:
  G.711 µ- law: usada en Norteamérica y Japón
  G.711 A-law: usada en el resto del mundo

## Slide 11
Comunicación entre teléfonos analógicos en una red moderna
Central
Telefónica
final
Central
Telefónica
final
Central
Telefónica
de facturación
Central
Telefónica
primaria
Central
Telefónica
de facturación
Bucle de
abonado
Bucle de
abonado
Enlace de central
final
Enlace de central
final
Enlaces entre
centrales de facturación
Códec
Códec
Señal
Analógica
(300-3.400 Hz)
Señal Digital G.711
(64 Kb/s)
Señal
Analógica
(300-3.400 Hz)
Notes: Hoy en día casi toda la infraestructura de comunicación entre centrales telefónicas es digital. Por tanto cuando dos abonados establecen una comunicación telefónica a través de la red su conversación esta siendo digitalizada mediante un codec en la central telefónica de la que dependen, de forma que la comunicación discurre de forma digital en todo el trayecto excepto el bucle de abonado de cada uno de ellos. Asi pues entre centrales telefónicas una conversación ocupa un canal de 64 Kb/s.
En el caso de teléfonos RDSI lo que se hace sencillamente es extender la comunicación digital al propio bucle de abonado. En este caso la conversación ocupa un canal de 64 Kb/s (un canal B) en todo el trayecto. En este caso el códec se encuentra en el propio teléfono RDSI.
La telefonía digital para la interconexión de centrales se empezó a introducir hace ya mucho tiempo, en la década de 1960, fundamentalmente por los siguientes motivos:
Simplifica la multiplexación de conversaciones en un mismo cable (los equipos son más baratos).
La señal digital se puede regenerar mediante repetidores, que no degradan la señal. En el caso de transmisión analógica se tenían que utilizar amplificadores que introducían una distorsión por lo que había que limitar el número máximo de amplificadores por los que podía pasar la señal.
Permite mayores capacidades, ya que es posible multiplexar más conversaciones sobre un mismo cable.
Con sistemas de transmisión avanzados (ATM por ejemplo) se pueden aplicar técnicas de compresión con lo que se consigue aumentar aún más la capacidad.

## Slide 12: Sumario
Fundamentos de telefonía. Conversión analógico-digital.
Audio digital. Estándares. Compresión
Vídeo digital. Estándares. Compresión
Protocolos RTP y RTCP
Calidad de Servicio
Vídeoconferencia. Estándares H.32x
Pasarelas e Interoperabilidad
Telefonía sobre Internet
Protocolo SIP

## Slide 13
Audio digital no comprimido
Tipo | Frec. de Muestreo (KHz) | Ancho de banda (KHz) | Bits por muestra | Relación S/R (dB) | Canales | Caudal
Sonido telefónico (G.711) | 8 | 4 | 8 log | 48 | 1 | 64 Kb/s (canal B de RDSI)
CD-DA (Compact Disc – Digital Audio) (Linear PCM) | 44,1 | 22,05 | 16 lineal | 96 | 2 | 1,411 Mb/s (CD-ROM 1x)
DVD-Audio | 192 (máx.) | 96 | 24 lineal (máx.) | 144 (máx.) | 2 | 9,216 Mb/s (capacidad de un DVD)
Notes: La frecuencia de muestreo y el número de bits por muestra son las dos magnitudes que definen la calidad de una señal digital. De la frecuencia de muestreo depende la anchura de banda captada y del número de bits la relación señal/ruido.
Conocidas la frecuencia de muestreo y el tamaño de cada muestra resulta trivial calcular el caudal que requiere una señal digital.
Sigamos con los dos ejemplos anteriores.
El sonido telefónico digital utiliza como ya hemos dicho ocho bits por muestra, lo cual nos da un caudal de 8 KHz x 8 bits/muestra = 64 Kb/s. Este es precisamente el caudal que corresponde a un canal B (Bearer) de RDSI. Esta forma de digitalizar el sonido telefónico, que es la más habitual, está estandarizada por la ITU-T en la norma conocida como G.711.
En el audio digital de disco compacto cada muestra tiene 16 bits (a fin de conseguir una relación señal/ruido mejor que en telefonía). Dado que el sonido es normalmente estéreo el caudal resultante es de 44,1 KHz x 16 bits/muestra x 2 canales = 1,411 Mb/s. Este caudal (equivalente a 176 Kbytes/s) corresponde al de un lector de CD-ROM de simple velocidad y es el caudal de un lector de CD de audio.
Los sistemas DVD-Audio emplean el mismo principio básico que el CD o la telefonía digital, pero la mayor capacidad de almacenamiento del DVD permite llegar a frecuencias de muestreo de hasta 192 KHz recogiendo hasta 24 bits por muestra. Utilizando estos parámetros con dos canales el caudal resultante es de 9,2 Mb/s, que se encuentra próximo al límite del DVD-Audio (9,6 Mb/s).

## Slide 14: Diseño de la alta fidelidad (Hi-Fi)
El diseño de la alta fidelidad se hizo con un criterio maximalista, es decir conseguir una calidad de sonido que abarque todo el rango de frecuencias que puede captar el oído humano (20-20.000 Hz), de forma que resulte indistinguible del original, para su almacenamiento o distribución
Como consecuencia de ello los parámetros elegidos fueron:
  Anchura de canal: 20 KHz mínimo
  Relación señal/ruido: 90 dB mínimo
Cuando se estandarizó el CD-DA el objetivo fue mantener, e incluso mejorar, la calidad que tenía la Hi-Fi existente. La disminución en alguno de los parámetros del CD-DA podría haber dado lugar a una merma perceptible de calidad

## Slide 15: Clasificación algoritmos de compresión
Por su fidelidad:
  Sin pérdidas (lossless): usada para datos (ej.: norma V.42bis en módems, ficheros .zip)
  Con pérdidas (lossy): usada normalmente en audio y vídeo. Inaceptable para datos
Por su velocidad relativa de compresión/descompresión:
  Simétricos: necesitan aproximadamente la misma potencia de CPU para comprimir que para descomprimir
  Asimétricos: requieren bastante más CPU para comprimir que para descomprimir.
En multimedia se suelen utilizar algoritmos lossy
Siempre se necesita más CPU para comprimir que para descomprimir
Generalmente los algoritmos que consiguen mayor compresión gastan más CPU.
Notes: La compresión permite reducir el caudal de bits necesario para transmitir una determinada información. Según su fidelidad podemos distinguir dos tipos de compresión:
Compresión sin pérdidas: en este caso es posible restituir bit a bit el flujo original (no comprimido) descomprimiendo el flujo comprimido. Esta es la compresión utilizada siempre que se envían datos.
Compresión con pérdidas: se tolera que el flujo resultante de la descompresión sea ligeramente diferente del flujo original, si con ello se consigue un mayor factor de compresión. Este tipo de compresión tiene sentido cuando lo que se transmite es información analógica digitalizada, ya que la información no es perfecta, el proceso de digitalización previo ha introducido un error debido al muestreo y la cuantización. La utilización de algoritmos de compresión con pérdidas permite realizar una compresión considerablemente mayor a cambio de que el flujo descomprimido no sea idéntico. Además algunos algoritmos de compresión con pérdidas aprovechan características psicológicas del oído y del ojo humano para eliminar información cuya ausencia no será detectada. Cuando el factor limitante en la calidad es el caudal generado (que es lo habitual) la mayor compresión de los algoritmos con pérdidas permite realizar la digitalización con mayor precisión (más muestras por segundo o más bits por muestra) con lo que a la postre se obtiene una mayor calidad para un mismo caudal de bits transmitidos.
También podemos hablar de algoritmos simétricos o asimétricos según el tiempo de CPU requerido para la compresión sea parecido o mucho mayor que el de la descompresión. Generalmente la compresión requiere más CPU, incluso en los algoritmos simétricos.
Como era previsible los algoritmos que consiguen mayor compresión suelen ser los que consumen mayor cantidad de CPU.

## Slide 16: Tipos de algoritmos de compresión de audio (‘lossy’)
Generales (aptos para todo tipo de sonidos):
  Psicoacústica. Ej.: MPEG
  Adaptativa Diferencial. Ej.: ADPCM (Adaptative Differential Pulse Code Modulation))
Específicos para voz:
  CELP (Code Excited Linear Prediction)
  CS-ACELP (Conjugate-Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction
  LPC
  GSM
Específicos para la música:
  MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
Notes: Podemos clasificar las diferentes técnicas de compresión de audio en dos grandes grupos en función de que estén diseñadas para comprimir todo tipo de sonidos o específicamente para la voz.
A su vez en las técnicas de compresión de tipo general podemos hacer dos subgrupos. El primero esta formado por las técnicas psicoacústicas, que aprovechan las características del oído humano para mejorar el nivel de compresión. En este grupo podríamos situar las técnicas de compresión aplicadas en la parte de audio de MPEG. El otro subgrupo está formado por las técnicas adaptativas diferenciales, como las utilizadas en las diferentes normas ADPCM utilizadas en telefonía (ver tabla en diapositiva siguiente).
Existen varios algoritmos de compresión específicamente diseñados para la voz; en este caso se consiguen una eficiencia muy elevada pero la calidad se degrada considerablemente cuando se intenta reproducir otro tipo de sonidos, como por ejemplo música.

## Slide 17: Ejemplo de Compresión lossy : ADPCM (Adaptative Diferential PCM)
En PCM ‘normal’ (G.711) la amplitud de cada muestra se representa con 8 bits, independientemente del resto.
Rango de amplitudes: ±127
118
115
En ADPCM a 32 Kb/s solo la primera muestra se representa con 8 bits. El resto se representa con 4. Cada muestra está referida a la anterior.
118
120
115
110
3
-3
-2
2
5
110
Rango de amplitudes: ± 7
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
PCM:
ADPCM:
Notes: Un ejemplo de compresión con pérdidas lo tenemos en el algoritmo ADPCM utilizado en telefonía. Este algoritmo se basa en el hecho de que los valores de amplitud de muestras consecutivas suelen ser muy similares entre sí. Entonces en vez de representar en cada muestra la amplitud como una magnitud absoluta se la representa como la diferencia de amplitud respecto de la muestra anterior. Solo en la primera muestra se representa la amplitud como valor absoluto.
Al codificar las diferencias de amplitud, que son generalmente valores pequeños, se pueden utilizar menos bits. Por ejemplo si se utilizan cuatro bits por nuestra los valores de amplitud que pueden representarse oscilan entre -7 y +7.
En el caso de que la amplitud de la onda sufra una variación mayor que 7 unidades el codec necesitará varios intervalos para poder llegar a la magnitud real, con lo que el uso de ADPCM impone cierta inercia en la digitalización de la señal y puede provocar cierta distorsión.
Al ser las amplitudes relativas a la primera muestra la pérdida de esta podría afectar seriamente la señal. Por este motivo se introduce una muestra de referencia cada cierto número de muestras.
Se puede utilizar ADPCM con 2, 3, 4 ó 5 bits, dando como caudal resultante 16, 24, 32 ó 40 Kb/s.
ADPCM es especialmente adecuado para telefonía puesto que genera un caudal constante y no introduce retardo puesto que la codificación de cada muestra se realiza de forma independiente y trivial.

## Slide 18
Algunos codecs de audio digital
Formato | Ancho de banda (KHz) | Caudal (Kb/s) | Uso
PCM (G.711) | 3,3 | 64 | Voz
G.719 | 20 | 32 a 128 | Voz y música
SB-ADPCM (G.722) | 7 | 48/56/64 | Voz
SB-ADPCM (G.722.1) | 7 | 16/24/32 | Voz y música
SB-ADPCM (G.722.1C) | 14 | 24/32/48 | Voz y música
AMR-WB (G.722.2) | 7 | 12,65-23,85 | Voz (GSM)
MP-MLQ (G.723.1) | 3,3 | 6,3/5,3 | Voz
ADPCM (G.726) | 3,3 | 16/24/32/40 | Voz
LD-CELP (G.728) | 3,3 | 16 | Voz
CS-ACELP (G.729A) | 3,3 | 8 | Voz
LPC-10E (FS 1015) | 3,3 | 2,4 | Voz
MELP (STANAG-4591) | 3,3 | 0,6-2,4 | Voz
ILBC (RFC 3951) | 3,3 | 13,33/15,2 | Voz
CD-DA / DAT | 22/24 | 705,6/768 | Voz y música
MPEG-1 Layer I | 16/22/24 | 192-256 | Voz y música
MPEG-1 Layer II | 16/22/24 | 96-128 | Voz y música
MPEG-1 Layer III (MP3) | 16/22/24 | 64 | Voz y música
MPEG-2 AAC | 16/22/24 | 32-44 | Voz y música
Elevado
Retardo
y alta
calidad
(música)
Bajo
Retardo y,
en general,
baja
calidad
(telefonía)
No comprimido
No comprimido
Notes: Generalmente cualquier técnica de compresión de audio introduce una cierta merma de calidad respecto al audio no comprimido, aunque en algunos casos dicha merma es difícilmente perceptible. En general a mayor compresión menor calidad. Los diferentes algoritmos de compresión difieren también en su complejidad de cálculo; en general para un mismo caudal las técnicas más complejas obtienen una mayor calidad a costa de emplear más CPU. La mayoría de las técnicas de compresión de audio han sido estandarizadas por la ITU-T en las normas de telefonía G.7xx.
La comunicación telefónica es muy sensible a los retardos y al jitter. Los algoritmos de compresión diseñados para telefonía deben introducir un retardo muy pequeño ya que de lo contrario se pierde interactividad y aparecen problemas de ecos y baja calidad del sonido. Esta restricción limita las posibilidades de los algoritmos empleados en los estándares de telefonía. Existen otros algoritmos de compresión de audio que al no contar con esta restricción permiten unas tasas de compresión más elevadas ya que pueden analizar muestras de audio más extensas y emplear un mayor tiempo en su análisis, introduciendo por tanto mayor retardo y jitter. Estos son los algoritmos de audio que forman parte de los estándares MPEG, estandarizados por ISO. Con caudales comparables a los de la telefonía los algoritmos MPEG ofrecen calidades comparables al compact disc. En algunos casos la compresión puede no hacerse en tiempo real y puede ser muy asimétrica. La descompresión siempre ha de hacerse evidentemente en tiempo real.

## Slide 19: Codecs de audio estandarizados
La mayoría de los códecs estandarizados de compresión de audio provienen de dos organismos
  La ITU-T: son los estándares G.7xx pensados para telefonía (voz) aunque algunos son aptos para música y sonidos diversos. Suelen tener bajo retardo y poco consumo de CPU.
  La ISO: son los estándares de audio de MPEG pensados para películas (por tanto música y sonidos diversos). Suelen tener elevado retardo y gran consumo de CPU. Generalmente no aptos para telefonía.

## Slide 20: Retardo y complejidad de codecs ITU vs ISO
Codec | Ancho de banda | Caudal | Retardo | Complejidad (CPU)
G.719 | 20 kHz | 64-256 Kbps | 40 ms | 17,7 MIPS
MP3 | 20 kHz | 64-384 Kbps | ≥ 54 ms | > 100 MIPS
MPEG-4 AAC LD | 20 kHz | 24-192 Kbps | ≥ 20 ms | > 130 MIPS

## Slide 21
Limitación
Comparación de codecs
Fuente
Simulación de canal
“El tren es un medio de transporte cómodo.”
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
G.711 tiene un MOS de 4,2
Codec ‘X’
La comparación de calidad de codecs de audio no puede hacerse por técnicas objetivas. Se suele recurrir a encuestas de opinión puntuando entre 1 y 5, obteniendo lo que se denomina un MOS (Mean Opinion Score)
MOS | Calidad voz | Nivel de distorsión
5 | Excelente | Imperceptible
4 | Buena | Apenas perceptible, no desagradable
3 | Regular | Perceptible, levemente desagradable
2 | Pobre | Desagradable, pero aceptable
1 | Insatisfactoria | Muy desagradable, inaceptable
Notes: La calidad de diferentes algoritmos de compresión se mide realizando pruebas subjetivas ciegas en las que el sujeto escucha una determinada frase de prueba que es emitida por una fuente y transmitida a través de un canal telefónico al cual se le ha añadido un códec que implementa el algoritmo de compresión que se quiere evaluar. El sujeto debe emitir una valoración puntuando la calidad en una escala de 1 a 5. La prueba se realiza con varios sujetos y se obtiene para cada códec un valor medio que se denomina MOS (Mean Opinion Score).
El estándar G.711 de la ITU-T establece el formato de codificación de una comunicación telefónica cuando no se utiliza ningún tipo de compresión (es decir ocupando 64 Kb/s). En este caso el MOS obtenido es de 4,2. Este valor corresponde a lo que podemos considerar calidad óptima, ya que los algoritmos de compresión actúan sobre un flujo de bits de entrada G.711 y conseguirán un MOS de 4,2 cuando la compresión no introduzca ninguna degradación perceptible de la calidad.

## Slide 22
Compresión vs calidad
Caudal (Kb/s)
MOS (Mean Opinion Score)
0
PCM (G.711)
ADPCM 32 (G.726)
ADPCM 24 (G.725)
ADPCM 16 (G.726)
LDCELP 16 (G.728)
LPC 4.8
CS-ACELP 8 (G.729)
MP-MLQ 6,4 (G.723.1)
Normalmente para tener alta compresión con calidad y bajo retardo hay que ejecutar el algoritmo de compresión en hardware, en unos chips llamados DSP (Digital Signal Processor)
8
16
24
32
40
48
56
64
CS-ACELP (G.729a)
0
1
2
3
4
5
Notes: Esta gráfica muestra la relación entre calidad y factor de compresión. Normalmente para conseguir un mayor factor de compresión sin reducir la calidad es preciso utilizar algoritmos mas sofisticados, que requieren por tanto mayor consumo de CPU. Dado que la compresión en telefonía ha de hacerse en tiempo real esto impone una limitación al nivel de complejidad que puede tener el algoritmo utilizado. Cuando se quieren utilizar algoritmos complejos se utilizan chips que incorporan en hardware dichos algoritmos, como el chip DSP (Digital Signal Processor) que aparece en la fotografía. Esto se emplea sobre todo en equipos que han de realizar al compresión para varios canales de forma simultánea.
Según las pruebas subjetivas de calidad los códecs más habituales obtienen las siguientes puntuaciones MOS:
  G.711 (64 Kb/s): 4,2
  G.729 (8 Kb/s): 3,92
  G.726 (32 Kb/s): 3,85
  G.729a (8Kb/s): 3,7
  G.723.1 (5,3 Kb/s): 3,65
  G.728 (16 Kb/s): 3,61
En cuanto a complejidad de cálculo los algoritmos mas complejos son precisamente los más eficientes, es decir los que consiguen una mayor calidad con un menor caudal. Estos son G.729, G.723.1 y G.728.

## Slide 23
Codec de alta compresión optimizado para la voz humana
Se basan en un diccionario de fonemas.
Estos codecs no son aptos para la música u otros sonidos
Notes: Los códecs más eficientes, como los que utilizan el algoritmo CELP, se basan en la utilización de un diccionario de fonemas habituales en la mayoría de los idiomas, de forma que la información transmitida solo contiene la información sobre los fonemas utilizados. El receptor utiliza el mismo diccionario que el emisor para reproducir el sonido original.
Este tipo de algoritmos requiere una elevada complejidad de cálculo. Cuando solo se trata de procesar un flujo de audio es posible con los procesadores actuales realizar la compresión en tiempo real por software, pero esto no es posible si se quiere procesar varios flujos simultáneamente, como es habitual en telefonía. En estos casos se emplean chips especiales conocidos como DSP (Digital Signal Processor) que llevan ya programados en el hardware los algoritmos de compresión.

## Slide 24: Audio digital comprimido
En telefonía y videoconferencia se suele utilizar codecs G.xxx (estándares ITU-T) que dan un bajo retardo y una calidad adecuada para la voz, pero no para la música (excepto algunos como G.719 y G.722)
La parte de compresión audio de MPEG (estándares ISO) es más eficiente (mejor ratio de compresión) y da mayor calidad, pero consume mucha CPU e introduce mucho retardo por lo que no suele emplearse en aplicaciones interactivas
Generalmente a más compresión menor calidad y mayor consumo de CPU.

## Slide 25
Audio MPEG-1
Compresión psicoacústica con pérdidas (aprovecha las características del oído humano).
Frecuencias de muestreo entre 8 y 48 KHz. Si se va a utilizar un caudal reducido es conveniente hacer el muestreo a baja frecuencia.
Tres capas en orden ascendente de complejidad/calidad. Cada capa incorpora nuevos algoritmos, y engloba los de las anteriores :
  Capa I: buena calidad con 192-256 Kbps por canal; no se utiliza
  Capa II: calidad CD con 96-128 Kbps por canal
  Capa III: calidad CD con 64 Kbps por canal
El más utilizado actualmente es Capa III por su mayor eficiencia. También se le conoce como MP3. El caudal puede estar entre 8 y 320 Kb/s
Notes: El audio de MPEG-1 es un buen ejemplo de compresión con pérdidas aprovechando factores psicoacústicos, es decir las características perceptuales del oído humano que permiten omitir cierta información sin que esta omisión sea percibida por el oído; por ejemplo el oído humano percibe sin dificultad un sonido de 25 dB a 500 Hz cuando ocurre aislado, pero si dicho sonido se acompaña de otro de 50 dB de intensidad a 200 Hz el sonido de 500 Hz queda enmascarado, por lo que a la hora de codificar la información puede ser ignorado. También se aprovecha en ocasiones la redundancia de información entre ambos canales cuando se codifica un programa estéreo (es lo que se denomina ‘joint stereo’).
El audio MPEG-1 ofrece tres algoritmos de complejidad y eficiencia crecientes. Cada algoritmo se incorpora en una ‘capa’ diferente. Las capas superiores (de mayor complejidad) son un ‘superset’ de las anteriores; por ejemplo un decodificador de MPEG-1 capa III es capaz de decodificar programas de capas I y II, pero no a la inversa.
El algoritmo más eficiente es el que incorpora la capa III, que permite reproducir una calidad comparable a la de un CD de audio con tan sólo 64 Kb/s por canal. El MPEG-1 capa III corresponde al formato conocido popularmente como MP3, y es el que se utiliza en las emisiones de radio digital (DAB, Digital Audio Broadcast).

## Slide 26
Audio MPEG-2:
AAC (Advanced Audio Conding)
Algoritmo de compresión de audio de alta eficiencia y alta calidad incorporado en los estándares MPEG-2 parte 7 y MPEG-4 parte 3.
Frecuencias de muestreo de 8 a 192 KHz. Caudales entre 8 y 529 Kb/s
Calidad comparable a MP3 con el 50-70% de caudal. Calidad CD stéreo con 96 Kbps
Soporte multicanal (idiomas) y 5.1 (5 canales más surround). Permite hasta 48 canales simultáneos
Hay una versión adaptada para bajo retardo, especialmente pensada para telefonía (AAC-LD, Low Delay)
Notes: En audio MPEG-2 permite utilizar todos los formatos existentes en MPEG-1, y añade la posibilidad de tener más de dos canales para efectos especiales (surround, etc.) o para permitir bandas sonoras en diversos idiomas.
Además MPEG-2 incorpora nuevos algoritmos de compresión de audio, aun en estudio, que permiten conseguir calidades comparables a MPEG-1 capa III con la mitad de caudal.

## Slide 27: Sumario
Fundamentos de telefonía. Conversión analógico-digital.
Audio digital. Estándares. Compresión
Vídeo digital. Estándares. Compresión
Protocolos RTP y RTCP
Calidad de Servicio
Vídeoconferencia. Estándares H.32x
Pasarelas e Interoperabilidad
Telefonía Internet
Protocolo SIP

## Slide 28
Señales de vídeo analógico
A menudo las dos componentes de crominancia (U y V) se combinan (multiplexan en frecuencia) en una única señal llamada C.
En equipos sencillos (p. ej. vídeo VHS) se combinan Y y C en una única señal que se llama composite o vídeo compuesto.
Conforme se reduce el número de señales disminuye la calidad (especialmente en el paso de Y/C a vídeo compuesto).
Num. Señales | Denominación (PAL) | Tipo de conector | Tipo de equipo | Calidad
3 | YUV (componentes) | 3 RCA o 3 BNC | Equipos profesionales | Estudio
2 | Y/C | S-Vídeo (mini-DIN) | Vídeo Hi-8, S-VHS | Broadcast
1 | Compuesto (composite) | RCA | Vídeo 8 mm, VHS | Vídeo doméstico

## Slide 29
Señal de vídeo analógica
R (rojo)
G (verde)
B (azul)
Divisor
R
B
G
Lente
Filtros
Escaneador
rasterizador
amplitud
tiempo
amplitud
tiempo
amplitud
tiempo
La imagen capturada se descompone en tres señales que corresponden a los colores primarios. A partir de ellos se puede reconstruir cualquier color
Notes: Para comprender bien los algoritmos de compresión de vídeo es preciso describir, aunque sea de forma muy somera, el funcionamiento de la televisión analógica.
En primer lugar la imagen capturada por la lente de la cámara es convertida en tres imágenes monocromáticas obtenidas al aplicar filtros de los tres colores fundamentales, rojo, verde y azul. La correcta combinación de estas tres imágenes monocromáticas permite reconstruir la imagen original. Las señales RGB así obtenidas están disponibles en algunas cámaras, aunque no es habitual trabajar con ellas.

## Slide 30
Fundamentos de la TV en color
Las señales R-G-B obtenidas se transforman en otras tres, una de luminancia (Y) y dos de crominancia (U y V). Esta conversión se hace:
  Para mantener la compatibilidad con televisión en blanco y negro (en ese caso se ignora la crominancia)
  Para dar más ancho de banda a la luminancia, ya que el ojo es menos sensible a la crominancia
En el sistema PAL (europeo) la transformación se realiza aplicando las siguientes fórmulas:
  Y (Luminancia) = 0,30 R + 0,59 G + 0,11 B
  U (Crominancia) = 0,493 (B - Y) = -0,15 R - 0,29 G + 0,44 B
  V (Crominancia) = 0,877 (R - Y) = 0,62 R - 0,52 G - 0,10 B
Notes: Generalmente cuando se tiene que almacenar o transmitir una señal de vídeo las señales RGB se transforman en otras tres que corresponden a una combinación lineal de dichas señales. La combinación se realiza de tal manera que una de las nuevas señales recoge toda la información lumínica o de brillo de la imagen, por lo que a esta señal se la denomina luminancia. Las otras dos señales, llamadas U y V, corresponden a diferentes combinaciones de las tres señales originales, elegidas de tal manera que recogen toda la información de color; por este motivo a estas dos señales se las denomina genéricamente crominancia.
La conversión a YUV se realiza para mantener la compatibilidad con la televisión en blanco y negro (que únicamente interpreta la señal Y) y para permitir en el sistema de transmisión o almacenamiento dedicar un mayor ancho de banda o capacidad a la señal de luminancia; esto se hace porque está demostrado que el ojo humano es mucho más sensible a las variaciones en luminancia que en crominancia; por ejemplo en el sistema PAL la luminancia recibe aproximadamente 5 MHz de ancho de banda mientras que las componentes de crominancia reciben 1 MHz cada una.
Podemos considerar el cambio de RGB a YUV como un cambio de un sistema de coordenadas a otro que mantiene el mismo número de grados de libertad pero permite resolver el problema de forma más sencilla.

## Slide 31
Funcionamiento de la TV en color
R
B
G
Circuito
Matricial
Modulador
V
U
Y
Mezclador
Filtro
TV Blanco y Negro
Matriz
Inversa
TV Color
R
G
B
Y
Modulador
El modulador traslada las señales U y V a frecuencias superiores, para que no se solapen con la luminancia
Notes: En una emisión de TV en color las tres componentes (Y, U y V) se combinan en un mezclador para su emisión. Previamente U y V se modulan de forma que puedan transmitirse en una banda a determinada frecuencia dentro del canal de televisión, junto con la luminancia. La emisión completa contiene además el audio y las señales de sincronismo necesarias para la correcta recepción de la señal.
Cuando la emisión es sintonizada en un televisor en color la señal se introduce en un dispositivo denominado matriz inversa que mediante un proceso inverso se ocupa de regenerar las señales RGB originales, que son las que se reproducen en el televisor.
En el caso de recibirse en un televisor en blanco y negro la emisión pasa simplemente por un filtro que suprime las señales U y V, con lo que la señal Y es la que se reproduce en pantalla.

## Slide 32
Vídeo digital ‘no comprimido’
El formato de vídeo digital utilizado como referencia en estudios de TV es el estándar ITU-R CCIR-601, también llamado D1.
En CCIR-601 (y en otros formatos digitales) las componentes de crominancia se denominan Cr y Cb (en vez de U y V)
En CCIR-601 PAL la parte de luminancia de cada fotograma se representa como una imagen de 720x576 píxels. Las de crominancia con 360x576:
  Luminancia (Y): 720(h) x 576(v) x 8 bits x 25 fps = 82,944 Mb/s
  Crominancia (Cr ): 360(h) x 576(v) x 8 bits x 25 fps = 41,472 Mb/s
  Crominancia (Cb): 360(h) x 576(v) x 8 bits x 25 fps = 41,472 Mb/s
Caudal total: 82,944 + 41,472 + 41,472 = 165,888 Mb/s
Notes: En vídeo digital el formato no comprimido más utilizado es el CCIR-601 estandarizado por la ITU-R, que corresponde a calidad de estudio y puede funcionar con el sistema americano (NTSC) o el europeo (PAL) en formato 4:3 o 16:9. En CCIR-601 se digitaliza directamente cada una de las tres componentes habitualmente utilizadas en televisión analógica, la luminancia (Y) y las dos componentes de crominancia, que aquí se denominan Cr y Cb. En PAL la imagen es de 720 x 576 pixels, con una frecuencia de 25 fotogramas por segundo. En luminancia se digitalizan todos los pixels, pero para la crominancia se representa únicamente la mitad en horizontal, dando una imagen de 360 x 576 pixels. Esto reduce a la mitad la información generada por la crominancia aprovechado el hecho psicológico de que el ojo humano es más sensible a la luminancia. A razón de ocho bits por pixel la luminancia genera 720 x 576 x 8 x 25 = 82,944 Mb/s y la crominancia 360 x 576 x (8+8) x 25 = 82,944 Mb/s, lo cual da un total de 165,888 Mb/s.
En Televisión de alta definición el formato equivalente a CCIR-601 llegaría a caudales de hasta 2 Gb/s
A la vista de estos valores se comprende fácilmente la necesidad de efectuar compresión del vídeo cuando se almacena de forma digital o se transmite por redes telemáticas.

## Slide 33
Submuestreo
La reducción de la resolución en las componentes de crominancia se denomina submuestreo (equivalente a reducir la frecuencia de muestreo al digitalizar una onda)
El submuestreo se basa en la menor sensibilidad del ojo humano a la crominancia.
El submuestreo de CCIR-601, llamado 4:2:2, reduce la información de crominancia a la mitad. Sin submuestreo el caudal total sería 248,832 Mb/s.
La información de crominancia puede reducirse aún más aplicando submuestreo 4:1:1 ó 4:2:0. Esto degrada un poco la calidad de color, pero la diferencia respecto a 4:2:2 es pequeña y sólo suele ser percibida por profesionales o en situaciones extremas.
Notes: La técnica de reducir la resolución en las componentes de crominancia se conoce como submuestreo. Esto se basa en la menor sensibilidad del ojo humano a la información de crominancia
Con el submuestreo 4:2:2 el CCIR-601 reduce la cantidad total de información de crominancia a la mitad, con lo que se produce un notable ahorro en el caudal generado.
Es posible aplicar reducciones aún más severas en la información de crominancia, con el submuestreo 4:1:1 o el 4:2:0. Esto reduce ligeramente la calidad de la información de color de la imagen, pero normalmente la diferencia solo puede ser percibida por expertos o en situaciones extremas.

## Slide 34
B
G
R
Y
Cb
Cr
720
720
576
576
360
Luminancia 4
Crominancia 2+2
Submuestreo 4:2:2
8 bits
576
Notes: En esta figura se muestra como actúa el submuestreo 4:2:2. La resolución en sentido vertical se mantiene constante, pero en sentido horizontal el número de pixels para Cr y Cb se reduce a la mitad respecto al de Y.

## Slide 35
B
G
R
Y
Cr
720
720
576
576
180
Submuestreo 4:1:1
Cb
576
Luminancia 4
Crominancia 1+1
Notes: En el submuestreo 4:1:1 se mantiene la misma resolución vertical, pero en horizontal la resolución de Cr y Cb es la cuarta parte que para Y. En este caso la información de crominancia requiere la cuarta parte de caudal que la de luminancia.

## Slide 36
B
G
R
Y
Cb
Cr
720
720
576
576
360
Submuestreo 4:2:0
288
Luminancia 4
Crominancia 2+0
Notes: Por último en el submuestreo 4:2:0 se reduce la resolución de Cr y Cb a la mitad tanto en sentido horizontal como en vertical. Aquí de nuevo la crominancia ocupa la cuarta parte de caudal que la luminancia.

## Slide 37
Sistema | Submuestreo | Bits/pixel | Compresión | Mb/s
D5 | 4:2:2 | 10 | 1:1 | 220
D1 (ITU CCIR 601) | 4:2:2 | 8 | 1:1 | 172
Digital Betacam (Sony) | 4:2:2 | 10 | 2,3:1 (*) | 95
AMPEX DCT | 4:2:2 | 8 | 2:1 (*) | 88
Digital-S, D-9, DVCPRO50 | 4:2:2 | 8 | 3,3:1 (*) | 50
DV, DVCAM, DVCPRO, D-7 | 4:1:1 ó 4:2:0 | 8 | 5:1 (*) | 25
D2, D3 | Composite | 8 | 1:1 | 94
Sistemas de grabación de vídeo digital para TV estándar (no HDTV)
(*) Compresión espacial (intraframe) con algoritmos muy parecidos a los de M-JPEG.
Notes: Esta tabla muestra las características principales de algunos de los sistemas de grabación de vídeo digital más comunes. El orden en que aparecen corresponde aproximadamente a un orden descendente de calidad. Obsérvese que algunos sistemas de caudal relativamente reducido (DVCPRO50 y similares, DVCPRO y similares) consiguen una calidad que supera a otros sistemas de mayor caudal (D2, D3) gracias al uso de la compresión.
Prácticamente todos estos sistemas, salvo el DV y DVCAM solo se utilizan en entornos profesionales.
En los sistemas con compresión los algoritmos utilizados son similares a los empleados en M-JPEG, es decir la compresión se realiza de forma completamente independiente para cada fotograma. Esto permite que el flujo de video generado tenga un caudal más o menos constante.
Como cualquier sistema de grabación digital una de las grandes ventajas de estos equipos es la no degradación de la calidad cuando se realizan generaciones sucesivas de una cinta.

## Slide 38
Compresión de vídeo en tiempo real
Estación digitalizadora (PC/Mac/Workstation)
Cámara de TV o vídeo
Vídeo analógico
Almacena-miento
Red local
(o WAN)
Digitaliza-dor
CODEC Hard o soft
CODEC: COmpresor/DECompresor
Vídeo digital
sin comprimir
Vídeo digital comprimido
Monitor
Señal YUV, Y/C o Composite
La compresión introduce retardo
Notes: Dependiendo del algoritmo de compresión elegido y del procesador disponible será o no factible realizar la compresión en tiempo real. En ocasiones es preciso recurrir al uso de codecs por hardware para poder realizar la compresión en tiempo real.
Si la compresión se realiza en tiempo real es posible emitir directamente el vídeo a la red para su visualización por el o los destinatarios. Opcionalmente es posible grabar una copia de la información en un fichero en disco para su posterior reproducción.

## Slide 39
Compresión de vídeo en diferido
Estación digitalizadora (PC/Mac/Workstation)
Monitor
Cámara de TV o vídeo
Almacena-miento
Red local
(o WAN)
Digitaliza-dor
CODEC Soft
CODEC: COmpresor/DECompresor
Vídeo digital comprimido
Almacena-miento
Vídeo digital
sin comprimir
Vídeo analógico
Señal YUV, Y/C o Composite
Notes: Cuando el codec de vídeo disponible no tiene la potencia suficiente para proceder a la compresión en tiempo real es preciso recurrir a la compresión en diferido. También suele hacerse la compresión en diferido cuando se desea conseguir la máxima calidad en el proceso de compresión, por ejemplo para la confección de DVDs.
En la compresión en diferido el proceso se realiza en tres fases:
1: El vídeo se captura sin comprimir en disco duro.
2: Se procesa la información grabada en el disco con el codec generando el fichero comprimido.
3: Para la emisión del vídeo por la red se transmite el fichero comprimido. En este caso los clientes necesitan poder descomprimir el fichero en tiempo real.
Dado que las tareas 1 y 2 solo se realizan una vez y la tarea 3 se realiza muchas veces es aceptable que se emplee mucho más tiempo en las tareas de compresión que en las de descompresión. Dependiendo de los algoritmos y equipos utilizados el factor de asimetría puede llegar a ser de 60, es decir una hora de tiempo para comprimir un minuto de vídeo.

## Slide 40: Formatos compresión de vídeo
Sistema | Compresión Espacial (DCT) | Compresión temporal | Complejidad compresión | Eficiencia | Retardo
M-JPEG | Sí | No | Media | Baja | Muy pequeño
H.261 | Sí | Limitada (fotog. I y P) | Elevada | Media | Pequeño
MPEG-1/2 | Sí | Extensa (fotog. I, P y B) | Muy elevada | Alta | Grande
H.263 MPEG-4 | Sí | Extensa (fotog. I, P y B) | Enorme | Alta | Media Grande
Notes: Los algoritmos de compresión de vídeo más sencillos manejan la información sin buscar la redundancia entre fotogramas sucesivos. A cada fotograma se le aplican las técnicas habituales del JPEG.
En un nivel superior se encuentran los algoritmos que aplican la compresión entre fotogramas, pero sin realizar interpolación de los vectores de movimiento (esto lo describiremos más adelante). A este grupo pertenecen los algoritmos H.261 utilizados en videoconferencia.
A continuación se encuentran los algoritmos MPEG-1 y MPEG-2 que realizan compresión entre fotogramas con interpolación de los vectores de movimiento.
Por último tenemos el algoritmo H.263 que consigue mejoras de rendimiento respecto a H.261 a costa de aumentar aún más la complejidad de los cálculos a realizar. En este se basa también el funcionamiento de MPEG-4.
Como es lógico a medida que aumenta la complejidad aumenta la eficiencia, es decir se consigue mayor calidad para un caudal dado o menor caudal para una calidad dada. Además la mayor complejidad provoca un aumento del retardo pues el codec ha de analizar una mayor cantidad de fotogramas para elegir la forma óptima de realizar la compresión.

## Slide 41
Estándar/Formato | Ancho de banda típico | Ratio de compresión
CCIR 601 | 170 Mb/s | 1:1 (Referencia)
M-JPEG | 10-20 Mb/s | 7-27:1
H.261 | 64 Kb/s – 2000 Kb/s | 24:1
H.263 | 28,8-768 Kb/s | 50:1
MPEG-1 | 0,4-2,0 Mb/s | 100:1
MPEG-2 | 1,5-60 Mb/s | 30-100:1
MPEG-4 | 28,8-500 Kb/s | 100-200:1
Caudal requerido por los sistemas de compresión de vídeo más comunes
Bajo
retardo
Elevado
retardo
Notes: En esta tabla se comparan los algoritmos de compresión de vídeo más habituales, adoptando como referencia el estándar de vídeo digital CCIR 601. Como era de esperar el M-JPEG nos ofrece la menor eficiencia, seguido por el grupo de estándares H.26x utilizados en videoconferencia, y por último por el de los estándares MPEG utilizado en servicios de vídeo bajo demanda y distribución de vídeo.

## Slide 42
Caudales de video digital en diferentes calidades (a 25 fps)
Calidad | Sub- muestreo | Bits/ pixel | Resolución | Caudal no compr. | Caudal compr.
CIF (VHS) | 4.1:1 | 12 | 352 x 288 | 30 Mb/s | 56-256 Kb/s
SD (CCIR-601) | 4:2:2 | 16 | 720 x 576 | 166 Mb/s | 256-512 Kb/s
HD 720p | 4:2:2 | 16 | 1280 x 720 | 369 Mb/s | 1-2 Mb/s
HD 1080p | 4:2:2 | 16 | 1920 x 1080 | 829 Mb/s | 2-4 Mb/s
Dig. cinema 2K | 4:4:4 | 36 | 2048 x 1080 | 3822 Mb/s | 100 Mb/s
Dig. cinema 4K | 4:4:4 | 36 | 4096 x 2160 | 7644 Mb/s | 200 Mb/s
Conclusión: La compresión en vídeo digital es una necesidad
Notes: En esta tabla se comparan los caudales generados por un flujo de vídeo digital a diferentes niveles de calidad. En la columna Bits/pixel indicamos el número promedio de bits por pixel, así por ejemplo en el caso de CCIR-601 se utilizan 16 bits por pixel ya que 8 corresponden a la luminancia y 4 a cada componente de crominancia (realmente se utilizan 8 bits en pixels alternos debido al submuestreo).
En los sistemas con submuetreo 4:4:4 cada pixel viene descrito por 24 bits, que corresponden a 8 de luminancia y 16 de crominancia.
Por último, en los sistemas de mayor calidad, los denominados Digital Cinema, se emplean 12 bits por pixel para la luminancia y para cada componente de crominancia, lo cual da un total de 36 bits por pixel.

## Slide 43: Compresión de vídeo
Para la compresión de vídeo se aplican dos técnicas:
  Compresión espacial o intraframe: se aprovecha la redundancia de información que hay en la imagen de cada fotograma, como en la imágenes JPEG
  Compresión temporal o interframe: se aprovecha la redundancia de información que hay entre fotogramas consecutivos.
La compresión temporal siempre lleva implícita la espacial
La compresión temporal aumenta el consumo de CPU, pero mejora la eficiencia

## Slide 44: Compresión espacial de vídeo
Consiste en la compresión de cada fotograma de forma independiente. Permiten la edición no lineal (edición independiente de cada fotograma):
  M-JPEG: los fotogramas se comprimen con JPEG. Usado en las cámaras DV (25 Mb/s). No es un estándar
  M-JPEG2000: los fotogramas se comprimen con JPEG2000. Usado en vídeo de muy alta resolución (digital cinema). Forma parte del estándar ISO JPEG2000 (parte 3)
Generalmente en estos casos el audio se registra como LPCM (Linear Pulse Code Modulation, calidad CD sin compresión)

## Slide 45: Compresión temporal
Para detectar la redundancia de información los algoritmos de compresión temporal dividen la imagen de cada fotograma en una cuadrícula de macrobloques
Cada macrobloque está formado por un cuadrado de 8x8 ó 16x16 píxels. Por eso a veces cuando se pierden paquetes la imagen se ve ‘cuadriculada’.
El tamaño de un fotograma (especialmente P ó B) puede variar mucho en función de la cantidad de información que deba incluir respecto al fotograma anterior
Los fotogramas B al ser una interpolación del fotograma anterior y posterior aumentan la complejidad de cálculo y la latencia

## Slide 46
MPEG (Moving Pictures Expert Group)
Grupo de trabajo de ISO que desarrolla estándares de audio-vídeo comprimido:
MPEG-1 (1992, ISO 11172)
  Orientado a vídeo en CD-ROM (vídeo progresivo)
  Objetivo: Calidad VHS. Caudal típico 1,5 Mb/s
  Útil para teleenseñanza, aplicaciones de empresa, negocios, etc.
MPEG-2 (1996, ISO 13818)
  Extensión compatible de MPEG-1 ‘hacia arriba’
  Orientado a teledifusión (vídeo entrelazado)
  Calidad broadcast, también HDTV. 4-100 Mb/s.
  Útil para todo tipo de aplicaciones (negocios, entretenimiento, etc.)
MPEG-3: Inicialmente pensado para HDTV, finalmente resuelto por reparametrización de MPEG-2.
Notes: El grupo de trabajo MPEG es el encargado dentro de ISO de especificar y aprobar los estándares de audio y vídeo comprimido.
MPEG-1 estaba dirigido fundamentalmente a permitir la reproducción de vídeo digital en un lector de CD-ROM de simple velocidad (1,4 Mb/s) con calidad de imagen comparable a la de un magnetoscopio VHS doméstico y de sonido comparable a un CD de audio. En estas condiciones un CD-ROM puede almacenar aproximadamente una hora de vídeo.
MPEG-2 pretende ofrecer una calidad broadcast, comparable a CCIR-601, pero con un caudal mucho menor, del orden de 4-6 Mb/s, para ser utilizado como soporte de la televisión digital.
MPEG-3 pretendía cubrir la calidad de televisión de alta definición con caudales de 15-30 Mb/s. Sin embargo se vio que con una reparametrización adecuada MPEG-2 podía cumplir este requisito, por lo que el grupo de trabajo MPEG-3 se disolvió sin aprobar nunca un estándar.

## Slide 47
MPEG 3, 4 y HEVC
MPEG-3: Grupo inicialmente pensado para HD, finalmente disuelto. Objetivo resuelto por reparametrización de MPEG-2.
MPEG-4: ha aprobado multitud de estándares diferentes denominados ‘partes’ de los que dos tienen que ver con algoritmos de compresión de video:
  Parte 2: basado en algoritmos DCT, como MPEG-1 y 2 pero un poco más eficiente. Resoluciones desde 176 x 144 hasta 1920 x 1080 y caudales desde 64 Kb/s hasta 38 Mb/s. Utilizado en codecs DivX, Xvid y Nero Digital.
  Parte 10: también llamado H.264/AVC (Advanced Video Coding). Calidad comparable a MPEG-2 o MPEG-4 parte 2 con la mitad de caudal. Rango amplio de resoluciones (16 niveles) y algoritmos (14 perfiles). Se usa en algunas emisiones de HDTV y en videoconferencia (H.264)
El siguiente estándar en desarrollo es el del grupo denominado HEVC (High Efficiency Video Codec) que es una colaboración de la ISO y la ITU-T

## Slide 48
Funcionamiento de MPEG
Compresión espacial y temporal
Fotogramas
digitalizados
Compresor MPEG
(software o hardware)
Flujo MPEG
comprimido
La compresión puede o no ser en tiempo real.
Generalmente para hacerla en tiempo real
se requieren compresores en hardware

## Slide 49
Compresión temporal
Se definen tres tipos de fotogramas:
  I (Intra): autocontenidos, solo compresión espacial (como JPEG)
  P (Predictive): referido al P/I anterior. Compresión temporal por extrapolación mediante macrobloques. Un macrobloque pueden ser:
    Inalterado: no modificado respecto al fotograma de referencia
    Desplazado: (p. ej. un balón en movimiento) se describe por un vector de movimiento y eventualmente una corrección (diferencia respecto al original)
    Nuevo: (p. ej. lo que aparece detrás de una puerta que se abre) se describe partiendo de cero por compresión espacial (como un fotograma I)
  B (Bidireccional): compresión temporal con interpolación; referido al P/I anterior y al P/I posterior. Máxima compresión, máxima complejidad de cálculo. Suaviza la imagen, reduce el ruido.
Notes: La incorporación de fotogramas P permite conseguir un factor de compresión mayor. En el caso límite de una escena sin movimiento alguno el contenido de los fotogramas P sería nulo con lo que el factor de compresión mejoraría mucho respecto al uso de fotogramas I exclusivamente.
Sin embargo el uso de fotogramas P también conlleva desventajas. La complejidad de cálculos a realizar en el proceso de descompresión, y sobre todo en el proceso de compresión, aumenta sensiblemente (y también aumenta la asimetría del proceso de compresión/descompresión). Por otro lado, si se produce algún error en la codificación de un fotograma I el fallo se apreciará normalmente en todos los fotogramas P basados en él.
Para mantener un equilibrio entre las ventajas y desventajas de los fotogramas P cada cierto número de fotogramas se intercala un nuevo I con lo que la secuencia comienza de nuevo.
En un nivel de complejidad aún mayor MPEG puede intercalar entre fotogramas P consecutivos otros que realicen una interpolación de los vectores de movimiento, en base a la información del fotograma anterior y posterior. Por ejemplo si se ha identificado un objeto en movimiento entre dos fotogramas P podemos suponer en primera aproximación que dicho movimiento se realiza en línea recta y codificar un fotograma intermedio que contenga únicamente la información de corrección del movimiento frente a esa hipótesis, lo cual requerirá una cantidad de información mas pequeña que un fotograma P. Estos fotogramas son los conocidos como B o Bidireccionales, porque para su codificación y descodificación es necesario disponer del fotograma I o P anterior y posterior. Los fotogramas B complican aún más el proceso de compresión/descompresión de MPEG.

## Slide 50
Fotogramas I (Intra)
Los fotogramas Intra se codifican de forma autocontenida, sin referirse a otros fotogramas
160 ms
72 KB
72 x 1024 x 8 / 0,16 = 3,7 Mb/s
25 fotogramas
por segundo
18 KBytes
I
18 KBytes
I
18 KBytes
I
18 KBytes
I
18 KBytes
I
Notes: En una primera fase de la codificación MPEG elige con que frecuencia se elegirá los fotogramas a codificar como Intra (por ejemplo uno cada 9). Esto significa que de la secuencia de fotogramas se codificará el 1 y el 10, y se dejará sin codificar (de momento) del 2 al 9.
Los fotogramas I se codifican directamente, como si se tratara de imágenes JPEG.
En un caso típico de MPEG-1 un fotograma SIF (352x288) comprimido como Intra puede ocupar unos 18 Kbytes. Si no hiciéramos otro tipo de compresión y capturásemos a razón de 25 fotogramas por segundo esto supondría un caudal de 3,7 Mb/s

## Slide 51
Compresión temporal en MPEG
El primer fotograma se digitaliza como una imagen JPEG
De los siguientes fotogramas sólo se se digitalizan los cambios respecto al anterior. Para localizar los cambios:
  Se ‘cuadricula’ la imagen en macrobloques, cada uno formado por 16x16 pixels de Y (8x8 de Cr y 8x8 de Cb)
  Si se detecta que un macrobloque ha cambiado de sitio esto se indica mediante un vector de movimiento.
Una imagen SIF (352x288) está formada por: 352/16 x 288/16 = 22 x 18 = 396 macrobloques

## Slide 52
Fotogramas P (Predictivos)
Los fotogramas Predictivos se codifican usando compensación de movimiento basada en el fotograma I o P anterior
240 ms
60 KB
60 x 1024 x 8 / 0,24 = 2,0 Mb/s
18 KB
I
6 KB
P
6 KB
P
18 KB
I
6 KB
P
6 KB
P
18 KB
I
Notes: En la segunda fase MPEG decide cuantos fotogramas P codificará entre dos fotogramas I consecutivos, por ejemplo dos. En este caso se elegirían el 4 y el 7 que están equidistantes entre los fotogramas I. El fotograma P4 se refiere en sus vectores de movimiento al I1 y el P7 al P4.
El espacio ocupado por los fotogramas P es muy variable pues depende de la movilidad de la escena y de los cambios de cámara que tengan lugar. A título orientativo diremos que en una situación normal el tamaño medio para un flujo MPEG-1 SIF de un fotograma P es de unos 6 Kbytes. Una secuencia IPPIPP... de 25 fps ocuparía entonces 2 Mb/s.

## Slide 53
Fotogramas B (Bidireccionales)
Orden de transmisión: 1,4,2,3,7,5,6,10,8,9,…
360 ms
54 KB
Los fotogramas Bidireccionales se codifican usando compensación de movimiento basada en el I o P mas próximo anterior y posterior
54 x 1024 x 8 / 0,36 = 1,2Mb/s
18 KB
I
1
4 KB
B
2
4 KB
B
3
6 KB
P
4
4 KB
B
5
4 KB
B
6
6 KB
P
7
4 KB
B
8
4 KB
B
9
18 KB
I
10
Valores
orientativos
Notes: En la tercera fase MPEG codifica como fotogramas B los restantes.Por tanto la secuencia que resulta es:
  I1: referido a sí mismo (JPEG)
  B2: referido a I1 y a P4
  B3: referido a I1 y a P4
  P4: referido a I1
  B5: referido a P4 y a P7
  B6: referido a P4 y P7
  P7: referido a P4
  B8: referido a P7 y a I10
  B9: referido a P7 y a I10
  I10: referido a sí mismo (JPEG)
Obsérvese que las características de los fotogramas B impiden llevar a cabo un tratamiento estrictamente secuencial; no es posible codificar o descodificar los fotogramas B2 y B3 hasta después de procesar el P4.
El espacio ocupado por los fotogramas B es muy variable pues depende de la movilidad de la escena y de los cambios de cámara que tengan lugar. A título orientativo el tamaño medio para un flujo MPEG-1 SIF de un fotograma B es de unos 4 Kbytes. Con los valores que hemos dicho una secuencia IBBPBBPBBI... de 25 fps ocuparía 1,2 Mb/s.

## Slide 54
I
B
P
B
I
I
P
P
P
P
0 ms
40 ms
80 ms
120 ms
0 ms
40 ms
80 ms
120 ms
0 ms
40 ms
80 ms
120 ms
Vector de movimiento
fotograma P
Vector de desviación fotograma B
I _ _ P
I P P P
I B B P
Comparación fotogramas P y B
Notes: En esta figura se intenta mostrar de manera intuitiva la eficiencia y la complejidad de cálculo que supone el uso de fotogramas B.
Supongamos que capturamos con una cámara el movimiento de una pelota de golf (en verde en la imagen) que sigue la trayectoria marcada en negro. En el primer caso utilizamos un fotograma I inicial seguido de un P cada 120 ms (8,3 fotogramas por segundo). El fotograma I contendrá la descripción completa de la escena, mientras que el P sólo contendrá el vector de movimiento asociado a la pelota de golf (representado en rojo). Dado que con 8,3 fps el movimiento que se consigue no es regular podríamos suavizarlo interpolando la posición de la pelota y generando dos fotogramas intermedios, por ejemplo a los 40 y 80 ms, consiguiendo así 25 fps.
Pero la interpolación produce una distorsión respecto a la trayectoria real. Para solucionarlo podemos aumentar la frecuencia de los fotogramas P, como se ha hecho en la segunda figura. Hemos mejorado la calidad, pero se ha incrementado de forma apreciable la cantidad de información (representada por los tres vectores de movimiento en rojo).
Otra posibilidad sería realizar la interpolación con corrección, es decir presentar únicamente los vectores de desviación respecto a la posición que se obtenía en el primer caso, con la interpolación sencilla entre I y P; esto es lo que se hace en la tercera figura, en la que ese vector de desviación se representa de color azul. Se consigue la misma fidelidad en la descripción del movimiento que en el segundo caso, pero la cantidad de información a transmitir es menor puesto que los vectores son ahora menores.

## Slide 55
Fotogramas MPEG I, P y B
Macrobloque 16X16 Pixels
Vector de movimiento
Área de búsqueda
I
B
B
P
B
B
I
Predicción Bidireccional
0
1
2
3
4
5
0
Grupo de fotogramas
Fotograma n
Fotograma n+1
B
B
1
2
P
3
Notes: En esta figura vemos un ejemplo de cómo identifica MPEG los macrobloques en base a los cuales referirá los vectores de movimiento.

## Slide 56
Vídeo MPEG-1
Secuencia típica (360 ms): I1 B2 B3 P4 B5 B6 P7 B8 B9 I10
Orden codif/decodificación: I1 P4 B2 B3 P7 B5 B6 I10 B8 B9
Tamaño típico de fotogramas (SIF, 352 x 288):
  I: 18 KBytes
  P: 6 KBytes
  B: 4 KBytes
  Caudal medio (IBBPBBPBBI): 1,2 Mbps
  Con QSIF el caudal se reduce a 300 Kbps
Latencia de compresión (valores típicos):
  M-JPEG: 45 ms
  MPEG fotogramas I: 200 - 400 ms
  MPEG fotogramas I y P: 200 - 500 ms
  MPEG Fotogramas I, P y B: 400 - 850 ms
Notes: Los valores mostrados en esta transparencia reflejan uno de los esquemas mas típicos de funcionamiento de MPEG-1 cuando se utiliza en sistema PAL; la secuencia de 10 fotogramas ejecutada en 360 ms da una tasa de 25 fotogramas por segundo.
El uso de fotogramas de complejidad creciente (P y B) aumenta el retardo introducido por el proceso de codificación. Por este motivo los fotogramas B no se utilizan en los sistemas de videoconferencia.

## Slide 57
Vídeo MPEG (MPEG-1)
Submuestreo 4:2:0 (25% ahorro respecto 4:2:2)
Dos formatos posibles:
  SIF (Standard Interchange Format): en PAL Y: 352 x 288 pixels, Cr y Cb: 176 x 144 pixels
  QSIF (Quarter SIF): Y: 176 x 144; Cr y Cb : 88 x 72
Dos tipos de compresión (simultáneamente):
  Espacial: como en JPEG
  Temporal: se aprovecha la semejanza que cada fotograma tiene con los que le rodean.
Notes: Para comprender el mecanismo de compresión de vídeo empleado por MPEG describiremos brevemente el caso de MPEG-1. El algoritmo básico es el mismo en MPEG-2
La imagen de partida está normalmente en el formato denominado SIF, que tiene 352 x 288 pixels. Se realiza submuestreo 4:2:0 , con lo que las componentes de crominancia tienen 176 x 144 pixels y la información a codificar se reduce significativamente.
El primer fotograma a codificar se comprime aplicando un algoritmo similar al del formato de fotografía JPEG. Esto permite aprovechar la redundancia de la imagen en la compresión. También se aplican factores psicológicos para eliminar información que es difícilmente perceptible por el ojo humano (compresión con pérdidas). Así se construye lo que se denomina un fotograma I o Intra (de Intraframe).
MPEG puede comprimir cada fotograma utilizando fotogramas I únicamente, pero esto no es muy eficiente ya que los fotogramas consecutivos son muy similares, es decir hay una redundancia temporal entre ellos.
Para aprovechar esta redundancia MPEG intenta identificar los objetos en movimiento. Una vez detectados los fotogramas siguientes al fotograma I inicial se describen mediante un vector de movimiento respecto al fotograma anterior. La localización de objetos en movimiento se hace en base a macrobloques; un macrobloque está formado por un cuadrado de 16 x 16 pixels de luminancia y 8 x 8 pixels de crominancia. Así se construyen los fotogramas P (Predicitvos)

## Slide 58
Caudal de una vídeoconferencia
Caudal medio: 384 Kb/s
Resolución: 352 x 288 x 30 fps
Caudal
instantáneo
600 Kb/s
300 Kb/s
Fotograma I
Fotograma I
Fotogramas P y B
(mayor compresión)
Tiempo
0 Kb/s
0 ms
100 ms
200 ms
300 ms
400 ms
… I B B P B B P B B I …
Notes: En esta gráfica se muestra como el flujo de fotogramas I, P y B genera un flujo irregular en la red. Este ejemplo concreto muestra el caudal instantáneo de una vídeoconferencia H.323 a 384 Kb/s en una red Ethernet. El tamaño máximo de trama de Ethernet (1518 bytes) se da en los fotogramas I, mientras que los fotogramas P y B tienen un tamaño mucho más reducido.
La vídeoconferencia por sus características singulares (bajo nivel de movimiento relativo) tiene una mayor calidad para un caudal dado que una película. Por este motivo se puede obtener una calidad muy aceptable con caudales del orden de los 380 Kb/s. En el caso de películas con compresión MPEG-1 el caudal se ha de aumentar a valores en torno a los 1,5 Mb/s. En ese caso también se da un caudal irregular en la red, aunque la proporción de tramas de tamaño máximo aumenta de forma considerable al ser el caudal mayor.

## Slide 59
Vídeo M-JPEG (Motion JPEG)
Es el más sencillo. Trata el vídeo como una secuencia de fotografías JPEG, sin aprovechar la redundancia entre fotogramas.
Algoritmos DCT (Discrete Cosine Transform)
Poco eficiente, pero bajo retardo.
Usado en:
  Algunos sistemas de grabación digital y de edición no lineal (edición independiente de cada fotograma)
  Algunos sistemas de videoconferencia (bajo retardo).
No incluye soporte estándar de audio. El audio ha de codificarse por algún otro sistema (p. Ej. CD-DA) y sincronizarse por mecanismos no estándar.
Notes: El algoritmo de compresión de vídeo más sencillo es el denominado M-JPEG que comprime cada fotograma de forma independiente, sin aprovechar la redundancia que normalmente existe entre fotogramas sucesivos. A cada fotograma le aplica el algoritmo JPEG, de ahí su nombre. Debido a esta característica M-JPEG no consigue las elevadas eficiencias que obtienen otros formatos de compresión de vídeo, siendo necesario utilizar caudales relativamente elevados para conseguir una calidad aceptable.
M-JPEG no es un formato estandarizado de compresión de vídeo. Además en principio solo contempla la compresión de vídeo, por lo que ha de adoptarse algún formato para la digitalización (y eventualmente la compresión) del audio. A pesar de ello M-JPEG es un formato muy popular en ciertos entornos debido a que ofrece la posibilidad de editar de forma independiente cada fotograma (lo que se conoce como edición no lineal) y al reducido retardo introducido por el proceso de compresión. Ambas características son precisamente consecuencia de que la compresión se realiza de forma independiente para cada fotograma.
Las modernas cámaras de vídeo digital (sistemas DV, DVCAM, DVCPRO) utilizan algoritmos similares al M-JPEG, pero mejorados, para reducir el flujo de bits grabado en la cinta magnética manteniendo un alto nivel de calidad.

## Slide 60: Estándares de compresión de vídeo
Los estándares de compresión de vídeo se llevan a cabo en el seno de dos grupos de trabajo:
  El MPEG (Moving Pictures Expert Group) de la ISO: sus estándares se denominan MPEG-n (n = 1,2,4,7…). Abarcan la compresión de audio y video
  El VCEG (Video Coding Experts Group) de la ITU-T: sus estándares se denominan H.26x (x = 1,3,4,5…). Solo abarcan la compresión de video, la de audio se hace según los estándares de telefonía (G.xxx)
Los algoritmos básicos son los mismos y en muchos casos pueden utilizar los mismos los ASICs (mismos chips)

## Slide 61
Estándares de compresión de vídeo
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
ISO
(MPEG)
ITU-T
(VCEG)
MPEG-1
(1993)
MPEG-4 Part -2
(1998-2001+)
H.120
(1984-1988)
H.261
(1990+)
H.263
(1995-2000+)
MPEG-2 ó H.262
(1994/95-1998+)
MPEG-4 part 10
(H.264 ó AVC)
(2003-2006)
JPEG 2000 Part 3
(M-JPEG 2000)
(2001- )
HEVC
(2009- )

## Slide 62
Audio MPEG-1
Muestreo mono o estéreo a 32, 44.1(CD) o 48 (DAT) KHz. Si se va a utilizar caudal es reducido es conveniente hacer el muestreo a 32 KHz.
Compresión psicoacústica (con pérdidas) asimétrica.
De 32 a 448 Kbps por canal de audio
Tres capas en orden ascendente de complejidad/calidad:
  Capa I: buena calidad con 192-256 Kbps por canal; no se utiliza
  Capa II: calidad CD con 96-128 Kbps por canal
  Capa III: calidad CD con 64 Kbps por canal
Cada capa incorpora nuevos algoritmos, y engloba los de las anteriores.
Capa III usada en DAB (Digital Audio Broadcast) y en MP3
Notes: El audio de MPEG-1 es un buen ejemplo de compresión con pérdidas aprovechando factores psicoacústicos. También se aprovecha en ocasiones la redundancia de información entre ambos canales cuando se codifica un programa estéreo (es lo que se denomina ‘joint stereo’).
El audio MPEG-1 ofrece tres algoritmos de complejidad y eficiencia crecientes. Cada algoritmo se incorpora en una ‘capa’ diferente. Las capas superiores (de mayor complejidad) son un ‘superset’ de las anteriores; por ejemplo un decodificador de MPEG-1 capa III es capaz de decodificar programas de capas I y II, pero no a la inversa.
El algoritmo más eficiente es el que incorpora la capa III, que permite reproducir una calidad comparable a la de un CD de audio con tan sólo 64 Kb/s por canal. El MPEG-1 capa III corresponde al formato conocido popularmente como MP3, y es el que se utiliza en las emisiones de radio digital (DAB, Digital Audio Broadcast).

## Slide 63
Sistema MPEG-1
Se ocupa de asegurar el sincronismo entre audio y vídeo mediante un sistema de marcas de tiempo (‘timestamps’) en base a un reloj de 90 KHz.
Solo es necesario si se utilizan audio y vídeo simultáneamente (no para flujos MP3 por ejemplo)
Ocupa poco caudal (5-50 Kbps)
Notes: En realidad el estándar MPEG-1 tiene tres partes: el audio, el vídeo y el sistema. Esta tercera es la encargada de sincronizar a las dos anteriores.

## Slide 64
Codificador
de audio
Codificador
de vídeo
Multiplexor
del sistema
Señal de audio analógica
Flujo MPEG-1
Señal de vídeo analógica
Sincronización de audio y vídeo MPEG
Flujo de vídeo digital
con marcas de tiempo
Flujo de audio digital
con marcas de tiempo
Reloj
de 90 KHz
Durante la decodificación se realiza el proceso inverso

## Slide 65
MPEG-n
MPEG-4 (1998-1999, ISO 14496):
  Extensión ‘hacia abajo’ de MPEG-1. Orientado a vídeo sobre Internet
  Útil en el rango 28,8-500 Kb/s. Nuevos algoritmos de compresión
  Definición de AVOs (objetos audio visuales) similar a VRML
  MPEG-4 v. 2 (previsto dic. 1999)
MPEG-5 y MPEG-6: inexistentes
MPEG-7 (aprobado sep. 2001, ISO 15938)
  Descripción de contenidos audiovisuales (indexación, búsquedas, bases de datos, etc.). Interpreta semántica de la información audiovisual
MPEG-21: en fase borrador. Prevista aprobación de IS entre 12/2002 y 9/2004
Referencia: http://mpeg.telecomitalialab.com
Notes: MPEG-4 extiende la posibilidad de vídeo digital por abajo, a velocidades de hasta 64 Kb/s. Además desarrolla el concepto de objetos audiovisuales tanto naturales como sintéticos empleando como punto de partida para ello el trabajo desarrollado en VRML (Virtual Reality Markup Language)
Los grupos de trabajo MPEG-5 y MPEG-6 no se han creado intencionalmente, con el único fin de mantener la irregularidad en la numeración de los estándares MPEG
MPEG-7 permitirá la descripción de contenidos audiovisuales para facilitar su indexación, búsqueda, catalogación, etc.

## Slide 66
MPEG 1 y 2
MPEG-1
  Orientado a vídeo en CD-ROM (vídeo progresivo)
  Objetivo: Calidad VHS. Caudal típico 1,5 Mb/s
  Útil para teleenseñanza, aplicaciones de empresa, negocios, etc.
MPEG-2
  Extensión compatible de MPEG-1 ‘hacia arriba’ (mayor calidad)
  Orientado a TV digital (vídeo entrelazado) calidad SD (broadcast) también HD. Caudales de 4 a 100 Mb/s.
  Útil para un rango amplio de aplicaciones mediante diferentes niveles (calidades) y perfiles (algoritmos)
  Es el más utilizado hoy en día (TV digital, DVDs, cámaras digitales)
Notes: El grupo de trabajo MPEG es el encargado dentro de ISO de especificar y aprobar los estándares de audio y vídeo comprimido.
MPEG-1 estaba dirigido fundamentalmente a permitir la reproducción de vídeo digital en un lector de CD-ROM de simple velocidad (1,4 Mb/s) con calidad de imagen comparable a la de un magnetoscopio VHS doméstico y de sonido comparable a un CD de audio. En estas condiciones un CD-ROM puede almacenar aproximadamente una hora de vídeo.
MPEG-2 pretende ofrecer una calidad broadcast, comparable a CCIR-601, pero con un caudal mucho menor, del orden de 4-6 Mb/s, para ser utilizado como soporte de la televisión digital.
MPEG-3 pretendía cubrir la calidad de televisión de alta definición con caudales de 15-30 Mb/s. Sin embargo se vio que con una reparametrización adecuada MPEG-2 podía cumplir este requisito, por lo que el grupo de trabajo MPEG-3 se disolvió sin aprobar nunca un estándar.

## Slide 67
Niveles y perfiles en MPEG-2
Nivel | Resolución max. | Calidad
Bajo | 352 x 288 | MPEG-1 (CIF, VHS)
Principal | 720 x 576 | SD (‘Broadcast’ o CCIR-601)
Alto-1440 | 1440 x 1152 | HD 4:3
Alto | 1920 x 1152 | HD 16:9
Perfil | Finalidad
Simple | Solo fotogramas I y P (para codecs de bajo costo)
Principal | El más utilizado
SNR | Alta calidad, escalable
Espacial | Para video tridimensional
Alto | Permite submuestreo 4:2:2 (además del 4:2:0)
Notes: MPEG-2 define niverles y perfiles. Cada perfil se caracteriza por el submuestreo realizado (es decir la forma de reducir la información de crominancia) y por el tipo de fotogramas utilizados, uso de I, P y B o bien I y P solamente (la supresión de los fotogramas B permite construir decodificadores mas sencillos a costa de una pérdida en la eficiencia de la compresión).
Cada emisión MPEG-2 viene caracterizada por un determinado nivel y perfil. No todas las posibles combinaciones de niveles y perfiles están permitidas.
Para cada combinación de perfil y nivel el estándar fija un caudal máximo utilizable. Por ejemplo la televisión digital actual utiliza el perfil principal y nivel principal (indicado normalmente como ML@MP) que según el estándar puede llegar a un caudal de 15 Mb/s.

## Slide 68
 | Perfiles | Simple | Principal | SNR | Espacial | Alto
 | Submuestreo | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0/2
 | Alto 1920 x 1152 (HDTV 16:9) | No | 80 Mb/s | No | No | 100 Mb/s
 | Alto-1440 1440 x 1152 (HDTV 4:3) | No | 60 Mb/s | No | 60 Mb/s | 80 Mb/s
 | Principal 720 x 576 (CCIR 601) | 15 Mb/s | 15 Mb/s | 15 Mb/s | No | 50 Mb/s
 | Bajo 352 x 288 (MPEG1) | No | 4 Mb/s | 4 Mb/s | No | No
Niveles
Combinaciones permitidas de niveles/perfiles en MPEG-2 y caudales máximos
Notes: En esta tabla se muestran las combinaciones permitidas de perfiles y niveles y los caudales máximos correspondientes.

## Slide 69
Vídeo MPEG-2 (I)
Extensión compatible de MPEG-1
Diseñado para televisión digital:
  Optimizado para transmisión, no almacenamiento
  Prevé vídeo entrelazado (TV) además de progresivo (MPEG-1 era sólo progresivo)
Según los valores de los parámetros de muestreo utilizados se definen en MPEG-2 cuatro niveles:
  Bajo: 352 x 288 (compatible MPEG-1)
  Principal: 720 x 576 (equivalente CCIR 601)
  Alto-1440: 1440 x 1152 (HDTV 4:3)
  Alto: 1920 x 1152 (HDTV 16:9)
Notes: El vídeo MPEG-2 se creó como una extensión compatible de MPEG-1 para ser utilizada en la televisión digital. El objetivo inicial era dar una calidad comparable a CCIR-601, pero más tarde se vio que con una parametrización adecuada era capaz de dar calidades mucho mayores, del nivel requerido para la televisión de alta definición (HDTV). A diferencia de su predecesor MPEG-2 nació con la vocación de ser utilizado en redes de difusión y de telecomunicaciones, no para el almacenamiento (aunque también se utiliza para los discos DVD).
En MPEG-2 se prevé un estándar para servicios de vídeo bajo demanda, en la parte denominada DSM-CC (Dgital Storage Media Communications and Control).
MPEG-2 define cuatro posibles niveles de resolución que corresponden con niveles crecientes de calidad, desde el bajo (equivalente a MPEG-1), pasando por el principal (que corresponde a CCIR 601) hasta llegar al alto que equivale a HDTV en formato 4:3 o 16:9.
En cuanto a algoritmos de compresión de vídeo, MPEG-2 se basa en los mismos principios que MPEG-1, haciendo uso de fotogramas I, P y B.

## Slide 70
Vídeo MPEG-2 (II)
Además de los niveles se definen seis perfiles según el submuestreo y algoritmo de compresión utilizado. Los perfiles posibles son:
  Simple: para codecs de bajo costo
  Principal: el más utilizado
  SNR
  Espacial
  Alto
  4:2:2
No todas las combinaciones nivel-perfil están permitidas
Cada combinación tiene un caudal máximo previsto
TV digital y DVD utilizan nivel y perfil principal ML@MP (Main Level @ Main Profile)
Para gran calidad
Notes: Aparte de los niveles ya vistos MPEG-2 define perfiles. Cada perfil se caracteriza por el submuestreo realizado (es decir la forma de reducir la información de crominancia) y por el tipo de fotogramas utilizados, uso de I, P y B o bien I y P solamente (la supresión de los fotogramas B permite construir decodificadores mas sencillos a costa de una pérdida en la eficiencia de la compresión).
Cada emisión MPEG-2 viene caracterizada por un determinado nivel y perfil. No todas las posibles combinaciones de niveles y perfiles están permitidas.
Para cada combinación de perfil y nivel el estándar fija un caudal máximo utilizable. Por ejemplo la televisión digital actual utiliza el perfil principal y nivel principal (indicado normalmente como MP@ML) que según el estándar puede llegar a un caudal de 15 Mb/s.

## Slide 71
 | Perfiles | Simple | Principal | SNR Escal. | EspacialEscal. | Alto | 4:2:2 (Studio)
 | Submuestreo | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0/2 | 4:2:0/2
 | Alto 1920 x 1152 (HDTV 16:9) |  | 80 Mb/s |  |  | 100 Mb/s | 
 | Alto-1440 1440 x 1152 (HDTV 4:3) |  | 60 Mb/s |  | 60 Mb/s | 80 Mb/s | 
 | Principal 720 x 576 (CCIR 601) | 15 Mb/s | 15 Mb/s | 15 Mb/s |  | 20 Mb/s | 50 Mb/s
 | Bajo 352 x 288 (MPEG1) |  | 4 Mb/s |  |  |  | 
Niveles
Caudales de Niveles y Perfiles MPEG-2
Los mostrados son los caudales máximos previstos en el estándar para cada combinación de perfil y nivel.
Notes: En esta tabla se muestran las combinaciones permitidas de perfiles y niveles y los caudales máximos correspondientes.

## Slide 72
Audio MPEG-2
Algoritmos:
  Versión compatible con MPEG-1 capa I, II y III
  Sistema de compresión mejorado Advanced Audio Coding (AAC). Calidad comparable a MPEG-1 capa III con el 50-70% de caudal. No compatible con MPEG-1.
Canales:
  Versión estéreo compatible con MPEG-1
    Independiente (cada canal por separado)
    Conjunto (aprovecha redundancia entre canales)
  Soporte multicanal (idiomas) y 5.1 (5 canales más surround)
Notes: En audio MPEG-2 permite utilizar todos los formatos existentes en MPEG-1, y añade la posibilidad de tener más de dos canales para efectos especiales (surround, etc.) o para permitir bandas sonoras en diversos idiomas.
Además MPEG-2 incorpora nuevos algoritmos de compresión de audio, aun en estudio, que permiten conseguir calidades comparables a MPEG-1 capa III con la mitad de caudal.

## Slide 73: Formatos habituales de video digital en CD
Formato | Compres.Video | Resolución PAL | Resolución NTSC | Caudal Video (Mb/s) | Compres. Audio | Caudal Audio (Kb/s) | Cons. CPU | Calidad
ASF, SMR/nAVI | MPEG-4 | 320 x 240 o menor | 320 x 240 o menor | 0,1-0,5 | MPEG-4 | 64-128 | Alto | Mala
VCD | MPEG-1 | 352x288 | 352 x 240 | 1,15 | MPEG-1 (II) | 224 | Bajo | Regular
XVCD | MPEG-1 | 352x288 | 352 x 240 | 1,5-2,5 | MPEG-1 (II) | 32-384 | Bajo | Regular
CVD | MPEG-2 | 352x576 | 352 x 480 | 1,5-2,5 | MPEG-1 (II) | 128-384 | Medio | Buena
SVCD | MPEG-2 | 480 x 576 | 480 x 480 | 1,5-2,5 | MPEG-1 (II) | 32-384 | Medio | Buena
DivX | MPEG-4 | 640 x 480 o menor | 640 x 480 o menor | 0,3-1 | MPEG-1 (III), WMA | 64-192 | Muy alto | Buena
XSVCD | MPEG-2 | 352 x 288 352 x 576 720 x 576 | 352 x 240 352 x 480 720 x 480 | 1,5-3 | MPEG-1 (II) | 32-384 | Medio | Buena
DVD | MPEG-2 | 720 x 576 | 720 x 480 | 3-8 | MPEG-2 | 192-448 | Alto | Excelente
DV | DV | 720 x 576 | 720 x 480 | 25 | DV | 1000-1500 | Alto | Excelente

## Slide 74
Vídeo H.26x
Estándares de vídeo la ITU-T para vídeoconferencia: baja velocidad, poco movimiento. Menos acción que en el cine.
  H.261: Desarrollado a finales de los 80 para RDSI (caudal constante).
  H.263, H.263+, H.26L. Más modernos y eficientes.
Algoritmos de compresión MPEG simplificados:
  Vectores de movimiento más restringidos (menos acción)
  En H.261: No fotogramas B (excesiva latencia y complejidad)
Menos intensivo de CPU. Factible codec software en tiempo real
Submuestreo 4:1:1
Resoluciones:
  CIF (Common Interchange Format): 352 x 288
  QCIF (Quarter CIF): 176 x 144
  SCIF (Super CIF): 704 x 576
Audio independiente: G.722 (calidad), G.723.1, G.728, G.729
Sincronización audio-vídeo mediante H.320 (RDSI) y H.323 (Internet)
Notes: En vídeoconferencia los algoritmos de compresión de vídeo son similares a los utilizados en MPEG, es decir se aprovecha la redundancia espacial y temporal de la información. Para simplificar el proceso de compresión y descompresión y reducir la latencia no se utilizan fotogramas B, únicamente I y P. Dado que la movilidad de la imagen se espera que sea menor que en MPEG los vectores de movimiento que se permiten son más reducidos, lo cual permite obtener más calidad para un mismo ancho de banda, o bien ocupar un menor ancho de banda para una misma calidad. Se realiza submuestreo 4:1:1 para reducir la información de crominancia.
Los estándares existentes (fijados por la ITU-T) son el H.261 y el H.263. El H.261 es más antiguo y menos eficiente. El H.263 fue estandarizado en 1997 y es más eficiente a costa de emplear algoritmos más complejos y es por tanto más intensivo en el uso de CPU. Muchos sistemas de videoconferencia actuales utilizan el H.261 con un codec software, mientras que el soporte de H.263 es bastante más limitado y en muchos casos no es viable si el equipo no incluye un codec por hardware. Productos como el Netmeeting de Microsoft utilizan el H.261. Otros sistemas más avanzados (como los denominados equipos de videoconferencia de sala) incluyen tanto el H261 como el H.263.

## Slide 75
 | Formato | SQCIF | QCIF | CIF | 4CIF o SCIF | 16CIF 4:3 | 16CIF 16:9
 | Resolución | 128x96 | 176x144 | 352x288 | 702x576 720x576 | 1408x11521440x1152 | 1920x1152
 | H.261 |  |  | Opc. |  |  | 
 | H.263 |  |  |  | Opc. | Opc. | 
 | MPEG-4 |  |  |  |  |  | 
 | MPEG-1 |  |  |  |  |  | 
 | MPEG-2 |  |  | Bajo | Princip. | Alto 1440 | Alto
Estándar
Resoluciones estándar de vídeo comprimido
Notes: Cada uno de los sistemas de compresión de vídeo está previsto para funcionar en una gama de resoluciones en las que consigue un rendimiento óptimo. En este cuadro se compara dicha gama para cada uno de los sistemas estándar comentados anteriormente. El que presenta una gama más amplia de posibilidades es el H.263, que permite desde resoluciones bajísimas (SQCIF o Sub Quarter CIF) denominadas ‘cabezas parlantes’ hasta la 16CIF, que corresponde a una resolución similar a la de televisión de alta definición. Sin embargo los formatos CIF, 4CIF y 16CIF son opcionales y pueden no estar presentes en algunas implementaciones.

## Slide 76
Resoluciones de vídeo
16CIF 16:9
16CIF 4:3
SCIF
CIF
QCIF
SQCIF
Notes: Esta figura muestra el tamaño comparado de las resoluciones máxima y mínima de cada uno de los formatos de vídeo descritos.

## Slide 77
Estándares de vídeo ITU-T (VCEG)
Desarrollados para videoconferencia:
  H.120: Histórico, no se usa
  H.261(1980): desarrollado para RDSI (caudal constante). Poco utilizado actualmente
  H.262: es el MPEG-2. No se usa en videoconferencia
  H.263 (1995): Desarrollado para IP (caudal variable)
  H.264 (2003): Coincide con MPEG-4 Parte 10
  HEVC (¿?): en fase de discusión
La videoconferencia generalmente usa un caudal mas bajo que el cine y tiene menos acción (los vectores de movimiento se restringen a +/- 15 pixels)
Estos estándares no especifican la compresión de audio. Para ello se emplean los estándares G.xxx
Notes: En vídeoconferencia los algoritmos de compresión de vídeo son similares a los utilizados en MPEG, es decir se aprovecha la redundancia espacial y temporal de la información. Para simplificar el proceso de compresión y descompresión y reducir la latencia en algunos casos (H.261) no se utilizan fotogramas B, únicamente I y P. Dado que la movilidad de la imagen se espera que sea menor que en MPEG los vectores de movimiento que se permiten son más reducidos, lo cual permite obtener más calidad para un mismo ancho de banda, o bien ocupar un menor ancho de banda para una misma calidad. Se realiza submuestreo 4:2:0 para reducir la información de crominancia.
Los estándares existentes (fijados por la ITU-T) son el H.261 y el H.263. El H.261 es más antiguo y menos eficiente. El H.263 fue estandarizado en 1997 y es más eficiente a costa de emplear algoritmos más complejos y es por tanto más intensivo en el uso de CPU. Muchos sistemas de videoconferencia actuales utilizan el H.261 con un codec software, mientras que el soporte de H.263 es bastante más limitado y en muchos casos no es viable si el equipo no incluye un codec por hardware. Productos como el Netmeeting de Microsoft utilizan el H.261. Otros sistemas más avanzados (como los denominados equipos de videoconferencia de sala) incluyen tanto el H.261 como el H.263.

## Slide 78: Compresión M-JPEG2000: Digital Cinema
Resoluciones: 2K (2048x1080) y 4K (4096x2160)
Caudal de vídeo hasta 250 Mb/s
4K ofrece una calidad superior al cine de 35mm, comparable a una actuación en directo (límite del ojo humano)
Codificación intraframe: Motion-JPEG2000 (MJ2, MJP2)
Audio: muestreo de 24 bits, PCM a 48 ó 96 kHz sin comprimir. Hasta 16 canales
Se está estableciendo un estándar a través del DCI (Digital Cinema Initiatives) http://www.dcimovies.com/

## Slide 79: Formatos compresión de vídeo
Codec | Compresión temporal | Complejidad Algoritmo | Eficiencia | Usos
M-JPEG | No | * | * | Cámaras DV
M-JPEG 2000 | No | ** | ** | Digital Cinema
H.261 | Fot. I y P | ** | **** | Videoconf. (antigua)
MPEG-1 | Fot. I, P y B | *** | *** | VCD
MPEG-2, H.262 | Fot. I, P y B | *** | *** | DVD, SDTV, HDTV
MPEG-4 parte 2 | Fot. I, P y B | **** | **** | DivX, Xvid
H.263 | Fot. I, P y B | **** | **** | Videoconf.
MPEG-4 Parte 10 H.264 | Fot. I, P, B y otros | ***** | ***** | HDTV, videoconf.

## Slide 80: Sumario
Fundamentos de telefonía. Conversión analógico-digital.
Audio digital. Estándares. Compresión
Vídeo digital. Estándares. Compresión
Protocolos RTP y RTCP
Calidad de Servicio
Videoconferencia. Estándares H.32x
Pasarelas e Interoperabilidad
Telefonía Internet
Protocolo SIP

## Slide 81: Protocolo de transporte para tráfico en tiempo real
TCP presenta dos inconvenientes para tráfico en tiempo real:
  En caso de reenvío de un paquete (por error o pérdida) la copia no llegará normalmente a tiempo de ser reproducida en su sitio
  El mecanismo de slow-start puede provocar que en caso de reinicio el caudal de la comunicación sea menor que el mínimo necesario
Por ese motivo normalmente se utiliza UDP
El único caso en que se utiliza TCP para tráfico en tiempo real es como ‘truco’ para cruzar los cortafuegos (que a veces no dejan pasar UDP). En esos casos se suele crear un buffer grande que retrasa la reproducción 10-30 segundos, de forma que los reenvíos sí pueden llegar a tiempo y el efecto del slow-start puede compensarse con el contenido del buffer

## Slide 82: Características de UDP
UDP da un servicio ‘best effort’ (del mejor esfuerzo) a nivel de transporte, igual que lo hace IP a nivel de red. En particular:
  UDP no reenvía paquetes perdidos
  UDP no descarta duplicados
  UDP no garantiza que se respete el orden
  UDP no realiza control de congestión

## Slide 83: Protocolos RTP y RTCP
Los protocolos RTP (Real Time Protocol) y RTCP (Real Time Control Protocol) complementan UDP cuando se envía tráfico en tiempo real
Sus funciones son:
  Detectar los paquetes perdidos e informar de ello al emisor (el cual normalmente no reenviará esos paquetes)
  Detectar y descartar duplicados
  Detectar paquetes que llegan fuera de orden
RTP y RTCP pueden funcionar en unicast y en multicast
Notes: La acción combinada de RTP y RTCP nos va a permitir suplir para las aplicaciones en tiempo real las funciones que no nos ofrece UDP:
En primer lugar estos protocolos nos van a permitir detectar los paquetes perdidos, e informar de ello al emisor. Normalmente esto no provocará el reenvío de dichos paquetes sino la adopción de medidas para reducir el caudal generado en la red, evitando así agravar las situaciones de congestión que presumiblemente están provocando la pérdida de paquetes .
Los duplicados serán detectados y descartados pro el receptor.
Por último, el receptor también podrá detectar los casos en que se haya alterado el orden en la entrega de los paquetes.

## Slide 84: Estructura de un paquete RTP
Cabecera
UDP
Cabecera
IP
Datos (Audio o Video digital)
Cabecera
RTP
8
20
12
Variable
Número de secuencia
(16 bits)
Ordenar datagramas
recibidos,
detectar perdidos
Timestamp
(32 bits)
Reproducir en el
instante adecuado,
sincronizar audio y vídeo
Tipo de carga útil
(7 bits)
Identificar si es audio
o video y el codec
utilizado
La cabecera RTP incluye:
Con esto el receptor puede:
Identificador
de la fuente
(32 bits)
Distinguir diferentes
fuentes originadas por
un mismo emisor
Notes: Para realizar sus funciones RTP utiliza una cabecera que contiene una serie de campos de entre los cuales destacamos los siguientes:
El campo ‘Tipo de carga útil’ (Payload Type) permite especificar el formato de la información digital de audio o vídeo que lleva el paquete (por ejemplo el valor 9 representa audio G.722). Esto permite al receptor realizar correctamente la decodificación. El emisor puede variar el formato cuando lo desee durante una sesión simplemente cambiando el valor de este campo.
El campo ‘Número de secuencia’ lo utiliza el emisor para numerar de forma monótonamente ascendente los paquetes enviados. Esto permite al receptor (o receptores) detectar paquetes perdidos (por ejemplo por congestión en la red) y reordenar los paquetes recibidos fuera de orden.
El campo ‘Timestamp’ es una marca de tiempo que indica a que instante pertenece la información que contiene el paquete. Esto permite al receptor correlacionar y sincronizar la reproducción de diferentes flujos de información producidos por una misma fuente (por ejemplo audio y vídeo). Un mismo paquete puede contener muestras pertenecientes a instantes diferentes (por ejemplo varias muestras de audio) en cuyo caso el timestamp corresponde a la primera. También puede darse el caso de que varios paquetes lleven el mismo timestamp, por ejemplo si pertenecen a un mismo fotograma MPEG que ha tenido que ser fragmentado en varios paquetes RTP para su transmisión.
Identificador de sincronización de la fuente: Este campo es una especie de ‘sello’ que identifica los paquetes que corresponden a una fuente de información dada, lo que podemos denominar un flujo RTP. Por ejemplo una videoconferencia genera típicamente dos flujos, uno de audio y uno de vídeo, y cada uno vendrá identificado por un valor diferente de este campo.

## Slide 85
Valor | Significado
0 | G.711 µ- law
9 | G.722
14 | MPEG Audio
15 | G.728
26 | M-JPEG
31 | H.261
32 | MPEG 1 video
33 | MPEG 2 video
Algunos valores del campo ‘Tipo de carga útil’ en RTP
El valor se puede cambiar ‘al vuelo’ en una transmisión, por ejemplo un audio de G.711 a G.728

## Slide 86
Flujo vídeo (ident. 653)
Flujo audio (ident. 468)
Flujos RTP en una videoconferencia
Tipo H.261
Seq. 27
TS 315
Ident. 653
Tipo H.261
Seq. 28
TS 315
Ident. 653
Tipo H.261
Seq. 29
TS 635
Ident. 653
Tipo H.261
Seq. 30
TS 635
Ident. 653
Tipo H.261
Seq. 31
TS 955
Ident. 653
Tipo H.261
Seq. 32
TS 955
Ident. 653
Tipo G.711
Seq. 34
TS 315
Ident. 468
Tipo G.722
Seq. 35
TS 955
Ident. 468
Un fotograma
Un fotograma
Un fotograma
En este ejemplo cada paquete de audio contiene 80 ms o sea 640 muestras (el audio que corresponde a dos fotogramas)
A 25 fps se emite un fotograma cada 40 ms
Notes: En el ejemplo de la figura tenemos una emisión simultánea de un flujo de vídeo y uno de audio. El flujo de vídeo emite 25 fotogramas por segundo (es decir un o cada 40 ms). Suponiendo que cada fotograma ocupa aproximadamente 3 KB y que la MTU (Maximum Transfer Unit) es de 1500 bytes cada uno ocuparía dos datagramas. En la práctica el tamaño de los fotogramas será variable y dependerá del movimiento de la escena y del tipo de fotograma de que se trate (I, P ó B).
Por su parte el flujo de audio corresponde a una frecuencia de muestreo de 8 kHz (es decir una muestra cada 125 µs) y se envía un paquete de audio cada 80 ms, que contiene por tanto 640 muestras ( 8.000*0,08 = 640). Como utilizamos G.711 cada muestra ocupa un byte por lo que cada paquete tiene 640 bytes de datos. Sería posible acumular más muestras por paquete, pero esto podría introducir un retardo excesivo debido a la paquetización del audio.
Mientras que el flujo de vídeo utiliza todo el tiempo codificación H.261 podemos ver que el de audio ha cambiado sobre la marcha de G.711 a G.722, que ofrece mayor calidad manteniendo el mismo caudal.
El campo Seq. (número de secuencia) es un valor monótonamente creciente que indica la posición relativa de cada paquete en el flujo.
El campo TS (Timestamp) indica el instante al que hace referencia el contenido del datagrama. Así por ejemplo los paquetes de vídeo 27 y 28 llevan ambos el TS 315 puesto que ambos forman parte del mismo fotograma y se refieren al mismo instante. Por su parte el paquete de audio 34 lleva también el TS 315 lo cual indica que la primera muestra de audio que contiene se refiere al mismo instante que el fotograma contenido en los datagramas 27 y 28. Las otras 639 muestras de audio que contiene el paquete 34 abarcan el intervalo de tiempo comprendido entre el TS 315 y el TS 955.
Por último el campo Ident. sirve para identificar a que flujo corresponden los paquetes recibidos

## Slide 87
Mensajes RTCP
Tipo de mensaje | Enviado por | Contenido
SR (Sender Report) | Emisores | Información sobre paquetes enviados y timestamp de sincronización
RR (Receiver Report) | Receptores | Información sobre paquetes recibidos, perdidos, jitter y retardo medidos
SDES (Source Description) | Emisores | Descripción de un emisor, p. ej.: nombre, e-mail, teléfono, identificación, etc.
BYE | Emisores y receptores | Cuando un participante se despide del grupo
Notes: El protocolo RTP no envía mensajes propios, funciona únicamente a partir de la información contenida en su cabecera.
En cambio el protocolo RTCP envía mensajes propios que pueden ser de cuatro tipos:
SR (Sender Report): enviados por los emisores, contienen información sobre los paquetes enviados y los timestamp que contienen.
RR (Receiver Report): enviados por los receptores, contienen información sobre la tasa de paquetes perdidos y una estimación del jitter. Los receptores obtienen esta información a partir de los paquetes RTP que reciben del emisor.
SDES (Source Description). Los envían los emisores para suministrar información de contacto y de tipo administrativo sobre la emisión en curso
BYE: lo envían los emisores y receptores cuando dejan de participar en una emisión

## Slide 88
RTCP
Los mensajes RTCP no llevan información de audio/vídeo, sólo información de control.
Los mandan tanto emisores como receptores. En una emisión multicast el RTCP convierte a todos los receptores del tráfico RTP en emisores del grupo multicast correspondiente (debido al envío de los Receiver Report)
En principio una emisión RTP multicast con muchos receptores podría llegar a tener una parte importante de tráfico RTCP
Para evitarlo el tráfico RTCP se limita a un 5% del tráfico RTP. De ese 5% el 25% se asigna a los emisores (mensajes SR y SDES) y el 75% restante a los receptores (mensajes RR)
Notes: Gracias a la información suministrada por RTP (fundamentalmente el número de secuencia) el terminal receptor puede obtener unas estadísticas detalladas de la calidad de la transmisión que está teniendo lugar. Esta información la utiliza para generar informes periódicos que son enviados al emisor, de forma que éste recibe realimentación del receptor y puede por ejemplo reducir el caudal si detecta que se están produciendo pérdidas. De esta forma sería posible implementar un cierto grado de control de congestión a nivel de la aplicación.
Además de estas funciones de control de tráfico RTCP puede utilizarse como mecanismo para averiguar que receptores está teniendo una emisión de tipo multicast, ya que normalmente todos los receptores generarán mensajes RTCP periódicamente.

## Slide 89: Control de congestión con RTP
El receptor de un flujo RTP informa periódicamente al emisor del número de paquetes perdidos
El emisor normalmente supondrá que la pérdida se debe a congestión en la red (como hace TCP)
En ese caso la aplicación puede intentar paliar el problema, por ejemplo pasando a un codec con mas compresión, bajando la resolución del vídeo o la frecuencia de muestreo del audio
RTP y RTCP permiten detectar las situaciones de congestión, pero en ningún caso intentan aplicar medidas correctoras o paliativas. Eso siempre queda al albedrío de la aplicación

## Slide 90: Sumario
Fundamentos de telefonía. Conversión analógico-digital.
Audio digital. Estándares. Compresión
Vídeo digital. Estándares. Compresión
Protocolos RTP y RTCP
Calidad de servicio
Vídeoconferencia. Estándares H.32x
Pasarelas e Interoperabilidad
Telefonía sobre Internet
Protocolo SIP

## Slide 91: Redes con calidad de servicio
Desde principios de los 90 se ha experimentado en Internet con diferentes protocolos que permiten priorizar determinado tipo de tráfico considerado más importante o ‘urgente’
Decimos que las redes que incorporan dichos protocolos ofrecen ‘Calidad de Servicio’ (QoS, Quality of Service) mientras que las que no lo hacen dan un servicio ‘best effort’ (del mejor esfuerzo)
La realidad es que la mayor parte de la Internet sigue funcionando en modo ‘best effort’. Ninguno de los protocolos de Calidad de Servicio se ha extendido de forma significativa
Algunos consideran que cuando aparecen problemas de congestión es hoy en día más sencillo y más barato ampliar capacidad que implementar QoS

## Slide 92: Requisito de las redes multimedia
Las aplicaciones de audio-video en tiempo real han sido tradicionalmente los principales usuarios de redes con QoS, ya que el servicio se degrada rápidamente cuando la red va lenta
Los principales factores que influyen en esa degradación son los siguientes:
  Pérdida de paquetes
  Retardo excesivo en la entrega de los paquetes
  Fluctuación excesiva en el retardo (Jitter)
Los problemas se pueden deber a congestión en la red o a que simplemente se esté inyectando un caudal superior a la capacidad disponible

## Slide 93: Multimedia sin QoS
La necesidad de utilizar aplicaciones multimedia en redes sin QoS ha provocado el desarrollo de técnicas ‘paliativas’ tales como:
  Usar grandes búferes en el receptor. Esto solo es posible en aplicaciones no interactivas.
  Ajustar dinámicamente el ancho de banda utilizado
  Reconstruir la información de los paquetes perdidos a partir de información colindante
  Introducir un canal de comunicación en paralelo con información redundante

## Slide 94: Uso de grandes búferes
El jitter puede compensarse introduciendo un buffer en el receptor que retrase la reproducción del flujo de audio o vídeo
Con un buffer suficientemente grande puede compensarse cualquier jitter, por grande que sea
Sin embargo esto puede introducir un retardo inaceptable cuando se trata de una comunicación interactiva (videoconferencia o telefonía)
Las mayores exigencias en cuanto a retardo se dan en las aplicaciones de telefonía

## Slide 95: Compensación del jitter con un buffer de reproducción
Paquetes
1
2
3
4
5
6
7
8
Tiempo (ms)
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
Reproducción sin buffer
Reproducción con buffer de 76 bytes (2 paquetes)
Paquetes recibidos demasiado tarde
Flujo de audio ILBC de 15,2 Kb/s
(1 paquete de 38 bytes cada 20 ms)
Todos los paquetes llegan a tiempo
Retardo de transmisión 140 ms
Salida
Llegada
0
Retardo de paquetización
20 ms
Retardo de reproducción 40 ms

## Slide 96: Retardo máximo admisible
La recomendación G.114 de la ITU-T establece retardos máximos en telefonía:
  Se considera que un retardo por debajo de 150 ms es imperceptible y permite una buena calidad de comunicación
  Entre 150 y 400 ms el retardo se considera perceptible pero tolerable
  Por encima de 400 ms se considera excesivo e inaceptable
En comunicación unidireccional (p. ej. conferencias, clases magistrales) se puede tolerar un retardo bastante mayor
En aplicaciones donde el receptor no tiene ninguna posibilidad de interacción (p. ej. emisora de radio por Internet) se genera un retardo de reproducción de hasta 30 segundos, con lo que se pueden tolerar congestiones momentáneas (y se puede funcioanr con TCP sin problemas)

## Slide 97: Recomendación ITU-T G.114
Imperceptible
Perceptible pero tolerable
Intolerable

## Slide 98: Ajuste dinámico del ancho de banda
El receptor puede (mediante RTP) detectar los paquetes perdidos, e informar al emisor de la tasa de pérdidas mediante RTCP (Receiver Report)
El emisor puede entonces reducir el caudal bajando la calidad (ej. video de 720x576 a 352x288) o pasando a un códec más eficiente (de H.263 a H.264), o ambos
Periódicamente el emisor debería probar a volver a la situación inicial por si la saturación era momentánea

## Slide 99: Reconstruir los paquetes perdidos
El receptor puede intentar minimizar el efecto producido por la pérdida de un paquete de varias maneras, por ejemplo:
  En vídeo se puede reconstruir un macrobloque ausente a partir de los macrobloques vecinos, o de los fotogramas anteriores o posteriores
  En audio se puede rellenar un hueco extrapolando o interpolando a partir de las muestras de audio anteriores o posteriores

## Slide 100: Información redundante
Algunos sistemas envían un flujo paralelo con información redundante utilizando códigos correctores FEC (Forward Error Correction).
Esto permite al receptor reconstruir los paquetes perdidos sin que el emisor los tenga que reenviar y sin tener que enviar el tráfico duplicado
Normalmente estos mecanismos se ajustan dinámicamente, de forma que cuando no se pierden paquetes no se envía información redundante

## Slide 101: Codec ILBC
Para compensar la poca implantación de técnicas QoS en Internet se han desarrollado códecs resistentes a la pérdida de paquetes
El codec ILBC (Internet Low Bitrate Codec) ha sido desarrollado por el IETF (RFC 3951) con el objetivo de permitir una calidad aceptable aun en el caso de que produzca la pérdida de una cantidad significativa de paquetes
ILBC es utilizado por Skype, Google Talk, Yahoo Messenger, Gizmo5, QuteCom y Ekiga

## Slide 102
Comparación de los codecs ILBC, G.729A y G.723.1

## Slide 103: Tipos de retardo que afectan a las aplicaciones en tiempo real
Retardo del medio de transmisión: es el debido a la longitud de los cables y los equipos repetidores. Es pequeño, constante e inevitable
Retardo de encolamiento: es el que introducen los conmutadores y routers debido a las colas que se producen en sus interfaces. Se puede reducir o eliminar con técnicas de calidad de servicio (QoS), por ejemplo priorizando paquetes de ciertos tipos.
Retardo de serialización: es el que se produce en un router o conmutador cuando recibe un paquete urgente y tiene la interfaz ocupada con otro paquete en curso. La transmisión en curso no puede interrumpirse.
Retardo de paquetización: es el que se introduce cuando el emisor intenta meter varias muestras en un mismo paquete. Ej.: en telefonía IP si un paquete contiene 400 muestras de audio consecutivas (400 bytes) introduce un retardo de 400 * 125 µs = 50 ms (8.000 muestras de audio por segundo corresponden a una muestra cada 125 µs). Este retardo solo suele afectar al audio.

## Slide 104
Retardo de serialización vs velocidad y tamaño de paquete
 | 64 bytes | 128 bytes | 256 bytes | 512 bytes | 1024 bytes | 1500 bytes
64 Kb/s | 8 ms | 16 ms | 32 ms | 64 ms | 128 ms | 187 ms
128 Kb/s | 4 ms | 8 ms | 16 ms | 32 ms | 64 ms | 93 ms
192 Kb/s | 2,7 ms | 5,3 ms | 10,7 ms | 21,3 ms | 42,6 ms | 62,5 ms
256 Kb/s | 2 ms | 4 ms | 8 ms | 16 ms | 32 ms | 46 ms
384 Kb/s | 1,3 ms | 2,7 ms | 5,3 ms | 10,7 ms | 21,3 ms | 31,3 ms
512 Kb/s | 1 ms | 2 ms | 4 ms | 8 ms | 16 ms | 23 ms
1024 Kb/s | 0,5 ms | 1 ms | 2 ms | 4 ms | 8 ms | 12 ms
Retardo de serialización
Velocidad | Tamaño fragmento
64 Kb/s | 160 Bytes
128 Kb/s | 320 Bytes
192 Kb/s | 480 Bytes
256 Kb/s | 640 Bytes
384 Kb/s | 960 Bytes
512 Kb/s | 1280 Bytes
1024 Kb/s | 2560 Bytes
Tamaño de
fragmento
(para retardo de 20 ms)
Notes: Esta tabla muestra como debe ajustarse el tamaño de paquete máximo en función de la velocidad de la línea y del retardo de serialización máximo que se quiere permitir.
Es bastante normal en Internet utilizar un tamaño de paquete máximo de 1500 bytes, ya que este es el tamaño de paquete máximo utilizado en Ethernet. En el caso de querer garantizar un retardo de serialización menor de 20 ms es preciso reducir el tamaño máximo de paquete para velocidades de la línea de 512 Kb/s o inferiores.

## Slide 105
Subsistema de colas de nivel 3
Subsistema de colas de nivel 2
Encolamiento de baja latencia
PQ voz
PQ voz
Política
Clase X
Clase Y
Default
CBWFQ
Fragmento
Interleave
TX
Ring
Salida
Paquetes
Entrada
Paquetes
WFQ
Vo
Datos no urg.
Datos urgentes
Vídeo
Voz
Vi
Ur
Encolamiento en un router con QoS
NU
Vo
Vi
Ur
NU
NU
NU
Vo
Vi
Ur
NU
Vo
Vi
Ur
NU
NU
NU
WFQ: Weighted Fair Queuing
CBWFQ: Customer Based Weighted Fair Queuing
Notes: Un adecuado subsistema de colas en el router puede reducir el retardo de encolamiento. En el ejemplo de la figura se supone que el router recibe tráfico de voz, de vídeo, de datos urgentes que puede ser tráfico SNA (protocolo propietario de IBM sensible al retardo) y de datos no urgentes (datagramas IP por ejemplo). El router organiza los paquetes en colas diferentes y los envía por la línea siguiendo unas políticas pactadas previamente. El tráfico de voz disfruta de máxima prioridad (PQ = Prioirty Queuing) y por tanto se envía de forma inmediata en cuanto se produce. Debido a sus privilegios el tráfico de voz debe tener siempre un caudal pequeño. El resto del tráfico sigue un algoritmo de reparto proporcional de los recursos disponibles (CBWFQ = Customer Based Weighted Fair Queuing); se puede asignar por ejemplo un 20% para el tráfico de vídeo, un 30% para el de datos urgentes y el resto para el de datos no urgentes. En este caso el router intentará asegurar que el tráfico de vídeo obtiene siempre al menos el 20% de la capacidad del enlace.
El subsistema de nivel 2 se encarga de mezclar en la línea el tráfico PQ con el CBWFQ. Además se ocupa de introducir una fragmentación obligada de los paquetes grandes de tráfico CBWFQ para evitar que el tráfico PQ tenga que esperar a que termine un paquete grande de tráfico no prioritario.

## Slide 106
Compresión de cabeceras RTP (RFC 2508)
Los paquetes de voz no pueden ser muy grandes (retardo de serialización)
Con la compresión de la voz el problema se acentúa. G.729 genera 8 Kb/s (20 bytes cada 20 ms)
Cabeceras:
  IP: 20 bytes
  UDP: 8 bytes
  RTP: 12 bytes
200% de overhead. La mayoría de los campos no cambian durante la sesión
La compresión reduce las cabeceras a 2-4 bytes. Se aplica a nivel de enlace.
Notes: Cuando se utilizan paquetes IP para transmitir voz digitalizada en aplicaciones de telefonía es preciso hacer paquetes pequeños. Si se generaran paquetes grandes se introduciría un retardo considerable (el denominado retardo de paquetización) que aumenta el peligro de que se produzcan ecos en la comunicación y reduce el grado de interacción de la comunicación.
Por ello es bastante habitual en este tipo de aplicaciones que los paquetes contengan solamente 20 bytes de información de audio. Se da por tanto la paradoja de que los paquetes contienen 20 bytes de información útil junto a 40 bytes de cabeceras (20 de la cabecera IP, 8 de la UDP y 12 de la RTP). Así pues el overhead introducido por las cabeceras es del 200%.
Resulta que en el flujo de audio de una comunicación telefónica la mayoría de los campos de esa cabecera son invariantes, lo cual ha llevado a los fabricantes a aplicar técnicas de compresión de cabeceras con lo que consiguen reducirla de los 40 a 2 ó 4 bytes, mejorando con ello notablemente la eficiencia de la telefonía sobre Internet.
La compresión de cabeceras debe ser negociada por los dos equipos que intercambian los paquetes al inicio de la comunicación.

## Slide 107: Sumario
Fundamentos de telefonía. Conversión analógico-digital.
Audio digital. Estándares. Compresión
Vídeo digital. Estándares. Compresión
Protocolos RTP y RTCP
Calidad de Servicio
Videoconferencia. Estándares H.32x
Pasarelas e Interoperabilidad
Telefonía Internet
Protocolo SIP

## Slide 108: Aplicaciones de audio-vídeo en tiempo real
Aplicación | Sentido | Retardo tolerable | Espectadores | Multicast
Audio/Video conferencia (telefonía) | Bidirecc. | 150-400 ms | Uno o varios | Apropiado
Audio-Vídeo bajo demanda* | Unidirec. | 5-10 s | Uno | No
Emisión en directo (radio-TV por Internet) | Unidirec. | 10-30 s | Muchos | Muy Apropiado
(*) En el audio-vídeo bajo demanda el usuario puede controlar la
emisión, de ahí el requerimiento de un retardo no excesivo
Notes: Al analizar los requerimientos de las diversas aplicaciones multimedia que se pueden dar en una red podemos distinguir tres grupos en función de que se requiera o no transmisión en tiempo real y de que se necesite o no comunicación bidireccional, es decir que se requiera la posibilidad de interacción entre los participantes.
En el primer grupo se encuentran las aplicaciones bidireccionales que requieren tiempo real. Estas son las más exigentes pues además de tener que realizar la compresión y descompresión en tiempo real el retardo introducido por todo el proceso ha de ser pequeño para que la interactividad no se vea afectada de forma importante. El ejemplo más claro de este tipo de aplicaciones es la vídeoconferencia
.El segundo grupo lo constituyen las aplicaciones que permiten la emisión en diferido, como el vídeo bajo demanda. En este caso el único requisito es que la descompresión se realice en tiempo real; la compresión puede hacerse en diferido con el fin de obtener la máxima calidad y por supuesto el retardo introducido por ésta es irrelevante.
El tercer grupo está formado por las aplicaciones que requieren transmisión en tiempo real pero no interacción; en este caso la compresión/descompresión ha de hacerse en tiempo real, pero puede introducir un retardo importante (de hasta 10-30 segundos) permitiendo así al codec optimizar el código generado. Este grupo está formado por las emisiones en directo de eventos
Lo que sería una cuarta posibilidad, un flujo bidireccional en diferido, carece de sentido y no se da en la práctica.

## Slide 109: Videoconferencia
Comunicación interactiva por medio de audio y video. Opcionalmente puede haber compartición de datos
Puede ser:
  Punto a punto
  Punto a multipunto
  Multipunto a multipunto

## Slide 110: Requisitos/Características de la videoconferencia
Compresión/descompresión en tiempo real
Retardo máximo 400 ms.
Movilidad reducida
Normalmente aceptable audio de calidad telefónica
Necesidad de sincronizar audio y vídeo
Necesidad de protocolo de señalización (servicio orientado a conexión)
Notes: Debido a su requisito de bajo retardo la vídeoconferencia nunca utiliza los algoritmos de compresión MPEG, ni en audio ni en vídeo. En su lugar emplea los H.261 y H.263 que, al ser menos ‘agresivos’ en cuanto la eficiencia de compresión, son mas rápidos (menos retardo) y más ligeros (menor consumo de CPU). El bajo retardo permite la interacción entre los participantes, reduce los efectos de eco en el sonido (que se acentúan cuando aumenta el retardo) y ha hecho factible desde hace ya unos cinco años disponer de estaciones aptas para la videoconferencia a partir de PCs normales sin necesidad de utilizar codecs hardware. Por ejemplo cualquier PC actual permite mantener sin problemas una vídeoconferencia en formato CIF a razón de 15 fotogramas por segundo sin necesidad de hardware adicional.
Para el audio se utilizan los formatos de compresión habituales en telefonía que en su mayoría limitan el ancho de banda (y por tanto la calidad del sonido) a los 3,1 KHz del canal telefónico.
A pesar de lo dicho aun tienen cabida los equipos especializados que incorporando codecs hardware permiten una compresión más eficiente y con ello una mayor calidad, especialmente en entornos en que el caudal disponible es limitado. Otros factores importantes en los que los equipos especializados mejoran la calidad son los mecanismos de supresión de eco y los sistemas de control y enfoque de las cámaras.

## Slide 111: Estándares de Videoconferencia
Los estándares H.32x (x = 0, 1, 2, 3 ó 4) de la ITU-T establecen todo lo relativo a videoconferencia. La ‘x’ depende del tipo de red utilizada
Son estándares ‘paraguas’ ya que en muchos casos se basan en otros estándares. Por ejemplo G.7xx para el audio, H-26x para el vídeo
La serie H de la ITU-T se refiere a sistemas multimedia y audiovisuales.

## Slide 112
Estándares H.320 y H.323
RDSI
IP

## Slide 113
Videoconferencia H.320
RDSI
3*BRI
Flujo de audio-vídeo
128 - 384 Kb/s
3*BRI
Picturetel
Dirección E.164: 963865420
Dirección E.164: 963983542
Polycom
Sistema de grupo o sala
Notes: Una de las aplicaciones multimedia más utilizadas es la vídeoconferencia. La forma más sencilla de suministrar la Calidad de Servicio que requieren este tipo de aplicaciones es asegurar el caudal necesario extremo a extremo; por este motivo la forma habitual de realizar vídeoconferencia ha sido durante muchos años el uso de circuitos RDSI entre los dos participantes.
Los equipos tradicionales de vídeoconferencia están formados por un ordenador con un codec hardware (H.26x) y una conexión RDSI, al que se le acopla un monitor de televisión y una serie de dispositivos de entrada/salida de altas prestaciones, tales como cámaras activadas por la voz, cámaras de documentos, micrófonos direccionales, micrófonos de ambiente, un sistema de altavoces de alta calidad, etc. Además incorporan sofisticados sistemas de supresión de eco para mejorar la calidad del sonido.
La conexión RDSI típica es de un acceso básico con lo que se puede llegar a 128 Kb/s. Los equipos de gama alta suelen disponer de tres accesos básicos con lo que consiguen mayor calidad ya que pueden llegar a 384 Kb/s.
Dado que se utiliza la RDSI cada terminal recibe una dirección E.164 (es decir, un número de teléfono tradicional) y, en principio, cualquier terminal puede conectar con cualquier otro. El protocolo de señalización es el habitual de la red telefónica. Una vez establecida la conexión los dos terminales establecen un diálogo inicial, se anuncian mutuamente los formatos soportados de audio y vídeo y negocian un formato común antes de proceder al intercambio de información.

## Slide 114: Direcciones E.164
El formato de los números de teléfono se establece en el estándar E.164 de la ITU-T
Los números pueden tener un máximo de 15 dígitos decimales.
Los primeros 1, 2 ó 3 dígitos representan el país, ej:
  1: Norteamérica (Estados Unidos y Canadá)
  34: España
  216: Túnez
La estructura de las direcciones dentro de cada país es decidida por el país. Normalmente es de tipo jerárquico con criterio geográfico

## Slide 115
Internet
Videoconferencia H.323
ADSL
10BASE-T
Flujo de audio-vídeo
14,4 - 512 Kb/s
Microsoft
Netmeeting,
Polycom ViaVideo
Dirección IP: 147.156.1.20
Dirección IP: 172.68.135.22
Sistema de
sobremesa
Polycom,
Tandberg
Notes: En el caso de H.323 la situación es similar, salvo que en vez de RDSI se utiliza la Internet. Dado que en Internet no existe en general Calidad de Servicio el usuario no tiene garantizado el caudal y la calidad de la transmisión puede verse afectada en situaciones de congestión.
Las direcciones utilizadas por el protocolo de señalización en este caso son las direcciones IP de los terminales implicados.
Existen multitud de productos comerciales que implementan H.323 y que van desde soluciones gratuitas puramente software, como el Netmeeting de Microsoft, hasta otras que incluyen un codec por hardware y tarjeta para la conexión de una cámara analógica.
En muchos casos los terminales H.323 ofrecen una calidad inferior comparados con los H.320 debido al tipo de componentes utilizados: cámaras digitales de baja calidad, micrófonos baratos, no supresión de eco en el software (como es el caso del Netmeeting), etc.

## Slide 116: Arquitectura terminal H.323
Equipo e/s
de vídeo
Equipo e/s
de audio
Datos usuario
Aplicaciones
T.120, etc.
Interfaz de
usuario para
control
del sistema
Codec Video
H.26x
Control H.245
H.225.0 Control
llamada
H.225.0 Control
RAS
Retardo
trayecto
Recepción
(Sync)
Capa
H.225
UDP
TCP
RTP
RTCP
IP
UDP
Control del sistema
Codec Audio
G.7xx
Notes: Esta figura muestra la relación que guardan entre sí los diversos componentes que constituyen el estándar H.323. Como puede apreciarse los formatos de audio y vídeo son sólo una parte del conjunto de ‘piezas’ que componen el estándar, que está formado además por una serie de protocolos estándar de señalización y control.
Como podemos ver el audio y vídeo se apoyan en UDP como protocolo de transporte. Esto es normal ya que TCP con su mecanismo de reenvío de paquetes perdidos no puede adaptarse a las exigencias de tiempo real de estos flujos. Para desarrollar las funciones propias de la transmisión de información en tiempo real se utilizan dos protocolos por encima de UDP, que son el RTP (Real time Transport Protocol) y el RTCP (RTP Control Protocol) descritos en el RFC 1889.
La llamada de un terminal a otro se realiza mediante el protocolo de señalización H.245.
Las funciones RAS (Registration, Admission, and Status) se realizan interactuando con el gatekeeper mediante el protocolo H.225.0.
Para la compartición de aplicaciones se utilizan los protocolos T.123, T.124 y T.125, conocidos colectivamente como T.120.
El ámbito de aplicación de los protocolos RTP y RTCP es más amplio que los estándares H.323, pues se utilizan en la mayoría de las aplicaciones de audio y vídeo en tiempo real de Internet, incluidas las de emisiones multicast de MBone. Por este motivo veremos dichos protocolos con un poco de detalle.

## Slide 117
Terminales de videoconferencia
Polycom ViewStation SP128
Video: H.261, H.263+
Audio: G.711, G.722, G.728
Caudal: 56-128 Kb/s (H.320), 56-768 Kb/s (H.323)
Formatos: CIF, QCIF
Peso: 2,7 Kg
Conexiones ent./sal.: video v audio
Precio: 5.000 euros
Polycom ViaVideo
Video: H.261, H.263, H.263+
Audio: G.711, G.722, G.728, G.723.1
Caudal: 32-384 Kb/s (H.323)
Formatos: CIF, QCIF
Peso: 250 g
Conexiones ent./sal.: USB, audio
Precio: 500 euros

## Slide 118
Videoconferencia H.323: Gatekeeper
Pedro
147.156.1.20
Ext. 5111
GK
Internet
Luis
147.156.3.12
Ext. 5112
Laura
147.156.4.15
Ext. 5113
Ana
147.156.7.45
Ext. 5114
Dirección E.164 (número teléfono) | Alias H.323 | Dirección IP
5111 Pedro 147.156.1.20
5112 Luis 147.156.3.12
5113 Laura 147.156.4.15
5114 Ana 147.156.7.45
Solo la parte de audio es obligatoria en un terminal H.323

## Slide 119: Terminales H.323
Red IP
Solo la parte de audio es obligatoria en un terminal H.323
Sistema de grupo o sala
Sistema de
sobremesa
Teléfono IP

## Slide 120: Señalización H.323
GK
Petición de admisión
Confirmación de admisión
RAS
(Registration
Admission
Status)
Inicio
Conexión
H.225
(Q.931)
Intercambio de capacidades
Apertura de canal lógico
ACK de apertura de canal lógico
H.245
Path
Resv
RSVP
(opcional)
Flujo RTP
Flujo RTP
Flujo RTCP
Medio
Gatekeeper
Terminal H.323
Terminal H.323

## Slide 121: Sumario
Fundamentos de telefonía. Conversión analógico-digital.
Audio digital. Estándares. Compresión
Vídeo digital. Estándares. Compresión
Protocolos RTP y RTCP
Calidad de Servicio
Videoconferencia. Estándares H.32x
Pasarelas e Interoperabilidad
Telefonía Internet
Protocolo SIP

## Slide 122: Elementos de videoconferencia
Terminal: es el equipo que utiliza el usuario para comunicarse
Gateway, pasarela o puerta de enlace: interconecta redes diferentes: H.320 (RDSI) e Internet (H.323)
Gatekeeper o equipo selector: permite el control de acceso. Realiza la equivalencia de direcciones E.164 o usuarios a direcciones IP
MCU, Multipoint Control Unit o Unidad de control multipunto: replica un flujo de audio/video para permitir multiconferencia

## Slide 123
Pasarela (Gateway) H.320-H.323
Internet
RDSI
Gateway o
‘puerta de enlace’
147.156.2.15
147.156.2.69
963171500
963972386
BRI
PRI
Arrancar Netmeetig
GW 147.156.2.69
Llamar a 963972386
ADSL
GW
Notes: Al aparecer H.323 surge la necesidad de interconectar con el servicio de vídeoconferencia tradicional, H.320. Para esto se utiliza una pasarela o gateway, que traduce la señalización de un protocolo a otro.
Evidentemente para desarrollar su función la pasarela necesita disponer de una conexión a la RDSI y de una conexión a Internet. Además en función del ancho de banda que tengan estas dos conexiones vendrá fijado el número máximo de usuarios simultáneos que la pasarela podrá soportar.
Gracias a la pasarela el usuario de Internet puede llamar a un usuario de la RDSI y establecer con él una vídeoconferencia; sin embargo el establecimiento de la comunicación en sentido inverso no es posible.

## Slide 124: Funciones Gateway H.323
Interoperabilidad entre audio/vídeo y estándares de red
Conversión de protocolo
  Procedimientos de comunicación
  Formatos de transmisión
Opcionalmente: Transcodificación (conversión de formatos audio/video)

## Slide 125
Gateway/Gatekeeper, llamada entrante
Internet
GW
RDSI
147.156.2.15
147.156.2.69
Gatekeeper o
‘equipo selector’
158.42.5.96
963171500
963972386
BRI
PRI
Usuario IP Ext.
Llamar a
963171500 ext. 60
Arrancar Netmeeting
GK: 158.42.5.96
Usuario: Alicia
Número de tel.: 60
Alicia 147.156.2.15 60
¿ext. 60?
60 = 147.156.2.15
GK
ADSL
Notes: Para poder resolver el problema de la comunicación en sentido inverso es precio incorporar un nuevo elemento en la Internet, el denominado ‘Gatekeeper’ o equipo selector. El Gatekeeper se ocupa de registrar a cada nuevo usuario que aparezca en la Internet y asignarle una dirección en el espacio de direcciones E.164, para que pueda ser llamado desde la RDSI.
La función de gatekeeper puede ser desempeñada por un host, un router o también por el mismo equipo que actúa de pasarela. Aunque en este último caso el dispositivo físico sea el mismo y la dirección IP coincida se trata de una entidad lógica diferente con funciones perfectamente definidas.
Existen varias formas de asignar direcciones E.164 a terminales H.323, siendo la más universal la asignación de números de extensión. En este caso cada terminal tiene asignado y configurado un número de extensión. Cuando el usuario arranca en su ordenador el software H.323 este envía un mensaje de registro al Gatekeeper, con lo cual éste lo incorpora en su tabla. A partir de ese momento el terminal H.323 puede recibir llamadas de la RDSI.

## Slide 126
Gateway/Gatekeeper, llamada saliente
Internet
RDSI
147.156.2.15
Gatekeeper
158.42.5.96
963972386
BRI
PRI
Usuario IP Ext.
Arrancar Netmeeting
GK: 158.42.5.96
Usuario: Alicia
Número de tel.: 60
Alicia 147.156.2.15 60
Llamar al 963972386
Usar GW 147.156.2.69
GK
ADSL
Registro
147.156.2.69
963171500
GW
Notes: Cuando existe Gatekeeper en la red el usuario H.323 que desea llamar a un terminal H.320 realizará la solicitud al gatekeeper, el cual le indicará la dirección del Gateway que debe utilizar. De este modo si el Gatekeeper mantiene el control de varios Gateway puede asignar en cada caso aquel que se encuentre más próximo al destinatario RDSI, reduciendo así el costo de la llamada por la red telefónica conmutada. El Gatekeeper decidirá el Gateway a utilizar en función de la dirección E.164 de destino.

## Slide 127: Funcionamiento del gatekeeper
El Gatekeeper puede validar el usuario/password en el momento del registro accediendo a un servidor RADIUS
El alias y la dirección E.164 permiten localizar a usuarios que utilicen diversos terminales o en redes que utilicen direcciones IP dinámicas
El Gatekeeper facilita el control de uso del servicio, permisos y autorizaciones, paso por cortafuegos, NATs, etc.

## Slide 128: Procedimientos de llamada vía Gateway/Gatekeeper
Respuesta de voz interactiva (IVR, Interactive Voice Response):
  Al marcar se escucha una locución que dice: ‘si sabe la extensión tecléela con un cero delante, si no espere y le atenderá la operadora’.
Extensión por defecto:
  Todas las llamadas se encaminan a una extensión determinada.
Llamada directa del exterior (DID, Direct Inward Dialing):
  Cada extensión recibe un número directo del exterior. Ej.: 96-386-3563 llama a la extensión 3563. Requiere obtener números extra del operador, lo cual tiene un costo.
Enrutamiento TCS4:
  La extensión se marca detrás del número, ej.: 96-386-3500#3563 llama a la extensión 3563. No disponible en España (los números extra se ignoran).

## Slide 129
Videoconferencia multipunto H.323
MCU H.323
(Multipoint Control Unit)
Internet
Replica el flujo de audio/vídeo
para cada participante.
Posible cuello de botella
MCU
Notes: El concepto de MCU es igualmente aplicable a la vídeoconferencia H.323. Se aplican aquí los mismos criterios en cuanto a caudales necesarios que en el caso de H.320, es decir, la MCU ha de replicar n veces el flujo de audio-vídeo recibido, por lo que su conexión a la red ha de ser de mayor capacidad que los terminales a los que da servicio.

## Slide 130
Transcodificación
MCU con transcodificacion
La transcodificación ha de hacerse en
tiempo real y consume mucha CPU
PRI
3*BRI
BRI
3*BRI
3*BRI
Flujos H.263 de 384 Kb/s
Flujo H.261
de 128 Kb/s
Terminal sin
soporte H.263
RDSI
Valencia
Bilbao
Toulouse
Atenas
MCU
Notes: Un problema que se plantea a menudo en las videoconferencias multipunto es la diferencia de facilidades y/o ancho de banda de los participantes. Una solución es forzar a todos los participantes a adoptar el conjunto más restrictivo de facilidades y el ancho de banda más reducido.
En el ejemplo de la figura una serie de terminales H.320 desean participar en una vídeoconferencia multipunto en la que el emisor y algunos receptores disponen de accesos RDSI 3*BRI (384 Kb/s) y posibilidad de codificar/decodificar vídeo H.263. Sin embargo el terminal de Atenas dispone de un acceso RDSI BRI únicamente y solo soporta H.261. El formato H.261 es un subconjunto del H.263, por lo que el emisor podría generar un flujo H.261 de 128 Kb/s y en ese caso todos los receptores podrían seguir la emisión. Pero esto supone una merma de calidad importante para los terminales de mayores prestaciones de Bilbao y Toulouse.
La solución a este problema está en realizar transcodificación en la MCU. El emisor genera el vídeo con la calidad más alta, es decir H.263 con un caudal de 384 Kb/s, y el MCU al realizar las copias se encarga de generar una H.261 de 128 Kb/s para Atenas.
La transcodificación es una labor intensiva de CPU ya que supone realizar la descompresión de un formato y la compresión en otro distinto. Cuando ha de realizarse en tiempo real como en el ejemplo de la figura es preciso disponer de un procesador potente o de algún tipo de asistencia hardware para ejecutar con rapidez los algoritmos implicados.

## Slide 131: Arquitectura de MCU H.323
Presencia continua
Activación por voz
Control de imagen
de vídeo
Mezclador de audio
Mezclador de audio
T.120

## Slide 132
Transcodificación
MCU con transcodificacion
La transcodificación ha de hacerse en
tiempo real y consume mucha CPU
PRI
3*BRI
BRI
3*BRI
3*BRI
Flujos H.263 de 384 Kb/s
Flujo H.261
de 128 Kb/s
Terminal sin
soporte H.263
RDSI
Valencia
Bilbao
Toulouse
Atenas
MCU
Notes: Un problema que se plantea a menudo en las videoconferencias multipunto es la diferencia de facilidades y/o ancho de banda de los participantes. Una solución es forzar a todos los participantes a adoptar el conjunto más restrictivo de facilidades y el ancho de banda más reducido.
En el ejemplo de la figura una serie de terminales H.320 desean participar en una vídeoconferencia multipunto en la que el emisor y algunos receptores disponen de accesos RDSI 3*BRI (384 Kb/s) y posibilidad de codificar/decodificar vídeo H.263. Sin embargo el terminal de Atenas dispone de un acceso RDSI BRI únicamente y solo soporta H.261. El formato H.261 es un subconjunto del H.263, por lo que el emisor podría generar un flujo H.261 de 128 Kb/s y en ese caso todos los receptores podrían seguir la emisión. Pero esto supone una merma de calidad importante para los terminales de mayores prestaciones de Bilbao y Toulouse.
La solución a este problema está en realizar transcodificación en la MCU. El emisor genera el vídeo con la calidad más alta, es decir H.263 con un caudal de 384 Kb/s, y el MCU al realizar las copias se encarga de generar una H.261 de 128 Kb/s para Atenas.
La transcodificación es una labor intensiva de CPU ya que supone realizar la descompresión de un formato y la compresión en otro distinto. Cuando ha de realizarse en tiempo real como en el ejemplo de la figura es preciso disponer de un procesador potente o de algún tipo de asistencia hardware para ejecutar con rapidez los algoritmos implicados.

## Slide 133
Gatekeeper, Gateway y MCUs
Internet
GW
RDSI
Pasarela
Gatekeeper
BRI
3*BRI
PRI
MCU H.320 con
transcodificación
PRI
MCU H.323
GK
MCU
MCU
Notes: En esta figura se han combinado todos los componentes que hemos ido viendo en los ejemplos anteriores.
Es posible disponer como en el ejemplo de la figura de dos MCUs, una para el ámbito H.323 y otra para el ámbito H.320. En este caso, al disponer además de una pasarela que interconecta ambos entornos los usuarios pueden en principio establecer vídeoconferencias multipunto haciendo uso de cualquiera de las dos MCUs. Atendiendo puramente a factores de eficiencia y optimización de recursos lo lógico sería utilizar en cada caso la MCU correspondiente a la red donde se encuentre el mayor número de participantes en la vídeoconferencia; por ejemplo si hay diez participantes de los cuales siete son H.323 y tres son H.320 lo lógico sería utilizar la MCU de H.323, ya que de esta forma solo tres sesiones tendrán que atravesar la pasarela. Ahora bien, si se quisiera realizar transcodificación habría que utilizar la H.320, ya que en el ejemplo se supone que esta función no está soportada por la MCU H.323.

## Slide 134: Sistemas de telepresencia
Son sistemas de videoconferencia de alta gama donde además de video y audio de máxima calidad se cuidan aspectos ambientales para acercar lo más posible la comunicación a la presencia física

## Slide 135: Sumario
Fundamentos de telefonía. Conversión analógico-digital.
Audio digital. Estándares. Compresión
Vídeo digital. Estándares. Compresión
Protocolos RTP y RTCP
Calidad de Servicio
Vídeoconferencia. Estándares H.32x
Pasarelas e Interoperabilidad
Telefonía Internet
Protocolo SIP

## Slide 136: Telefonía sobre Internet
Pretende aprovechar la red IP para la comunicación telefónica
Requiere una red con bajo retardo y QoS, o bien una red sobredimensionada
Además de digitalizar la voz es necesario ofrecer todas las funciones propias de una red telefónica:
  Señalización (llamada)
  Funciones avanzadas: reenvío de llamadas, mensajería, etc.

## Slide 138
Evolución de la telefonía (I)
Telefonía Tradicional
Línea E1 (2.048 Kb/s)
Par telefónico
Voz no comprimida
Datos
Centralita telefónica
(PBX, Private Branch Exchange)
Notes: En esta figura y las siguientes se muestra la evolución de los escenarios de redes de telefonía.
En el primer caso se trata de una red telefónica tradicional en la que se utilizan teléfonos convencionales conectados a centralitas. Las centralitas se conectan entre sí mediante enlaces punto a punto. Por ejemplo un enlace E1 (2.048 Kb/s) permite mantener hasta 30 conversaciones simultáneas entre usuarios de ambas centralitas.
En este caso los datos utilizarían una red completamente independiente, con enlaces separados en la red WAN.

## Slide 139
Evolución de la telefonía (II)
Telefonía tradicional sobre backbone ATM (voz sobre ATM)
Circuito CBR 2 Mb/s
Línea OC-3c (155,52 Mb/s)
Línea E1 (2.048 Kb/s)
Par telefónico
Voz y datos
Notes: En el segundo caso (denominado “voz sobre ATM”) las centralitas siguen desempeñando su función de conectar teléfonos tradicionales, pero en vez de conectarse directamente lo hacen a través de conmutadores ATM. Esto permite configurar circuitos con un caudal reservado para la voz, con lo que la calidad de servicio no se ve afectada.
Los datos pueden compartir en la WAN los mismos enlaces si utilizamos LAN Emulation o Classical IP over ATM.
Se pueden utilizar esquemas parecidos a estepero basados en Frame Relay (“voz sobre Frame Relay”) con la única diferencia de que en ese caso no se puede garantizar una calidad de servicio tan alta, y los caudales disponibles son menores (Frame Relay utiliza tramas y no celdas). Además, con Frame Relay sería normal utilizar dispositivos de compresión de la voz a fin de reducir el caudal utilizado por ésta y dejar más capacidad disponible para los datos. En ATM esto no es tan necesario pues normalmente se dispone de mayor capacidad.

## Slide 140
Evolución de la telefonía (II)
Telefonía tradicional sobre backbone IP (voz sobre IP)
Voz comprimida
Ethernet
Línea E1
Par telefónico
Voz y datos
Notes: En este caso se ha unificado la red de voz y la de datos compartiendo el enlace IP para ambos tipos de tráfico. Como antes se utilizan teléfonos y centralitas tradicionales, pero éstas en vez de conectarse directamente lo hacen a través de routers IP que disponen de interfaces especiales para su conexión. Los routers se encargan de acomodar la voz digital en paquetes IP. A fin de poder incluir ambos servicios en la misma línea es necesario comprimir la voz, de lo que también se encargan los routers. Si se pudiera disponer de enlaces de mayor capacidad entre los routers sería posible realizar la interconexión sin tener que recurrir a la compresión.

## Slide 141
Call Manager
Call Manager
Evolución de la telefonía (III)
Telefonía IP
Ethernet
Línea E1
Par telefónico
Voz comprimida
Voz y datos
Notes: En el tercer caso se han suprimido por completo las centralitas y los teléfonos tradicionales. Aquí los teléfonos generan directamente paquetes IP, posiblemente comprimiendo la voz. Los routers no necesitan ninguna interfaz específica para la voz, únicamente disponen de interfaces Ethernet y la línea serie de 2.048 Kb/s. El conmutador LAN podría disponer de interfaces específicamente diseñadas para teléfonos IP, que permiten suministrar alimentación eléctrica al teléfono IP a través del cable de red.

## Slide 142
CONS vs CLNS
Red Telefónica
Red IP
Dir. E.164: 1001
Dir. E.164: 2001
Dir. E.164: 1001
Dir. IP: 136.12.15.32
Dir. E.164: 2001
Dir. IP: 158.35.23.1
En caso de fallo la red telefónica no se recupera de forma automática
En caso de fallo la red IP reenvía los paquetes por una ruta alternativa.
Notes: Una de las ventajas de la telefonía IP estriba en la posibilidad de beneficiarse de la mayor fiabilidad que suministra un servicio de red no orientado a conexión.
En una red telefónica tradicional la comunicación se establece a través de una ruta determinada y cualquier fallo que se produce en la ruta elegida genera una interrupción en la comunicación.
Cuando se utilizan datagramas IP como medio de transporte si se produce un fallo en la ruta elegida los datagramas se reencaminan por la ruta alternativa, de forma que se puede ofrecer un servicio más fiable que en el caso de la telefonía tradicional.

## Slide 143: Ejemplo de telefonía IP
Red Telefónicapública
Salamanca
Zaragoza
Pamplona
Red Telefónicapública
Red Telefónicapública
1
2
3
1
2
3
A 0976* por 1
A 0* por 2
Resto por 1
A 0923* por 1
A 0* por 2
Resto por 1
Notes: Los gateways para voz sobre IP (sin vídeo) se implementan en muchos modelos de routers del mercado, simplificando así la implantación de estos servicios en las redes de las empresas.
En el ejemplo de la figura una empresa dispone de dos oficinas en localidades diferentes. Las dos oficinas están conectadas entre sí mediante un enlace punto a punto o bien un circuito dedicado Frame Relay o ATM. Se supone que el enlace no está saturado, o en tal caso se emplea algún mecanismo de calidad de Servicio (por ejemplo mediante el campo DS de la cabecera IP).
Las llamadas internas entre Salamanca y Zaragoza se realizan utilizando la línea punto a punto; también se enrutaran por dicha línea las llamadas realizadas desde Salamanca a destinos en Zaragoza (prefijo 976) y viceversa, las realizadas desde Zaragoza a destinos en Salamanca (prefijo 923). Obsérvese la tabla de rutas en las centralitas (se supone que el prefijo 0 se utiliza para realizar llamadas externas).
La oficina de Pamplona, al no estar integrada en la red de datos, solo está accesible a través de la red telefónica conmutada.
Evidentemente en caso de avería de la red de datos todas las llamadas se realizarán directamente a la red pública en Salamanca y Zaragoza.
Sería posible utilizar en vez de un circuito dedicado los servicios de un ISP que soportara algún tipo de calidad de servicio. Para que los servicios de telefonía sobre IP funcionen correctamente es preciso asegurar un retardo máximo y un caudal mínimo.

## Slide 144
Teletrabajador
Oficina Principal
Sucursal ‘Moderna’
Sucursal ‘Antigua’
Internet
Red Telefónica
Ejemplo de red de telefonía IP
Call Manager
Notes: Es posible la coexistencia de la telefonía tradicional y la telefonía IP, con diversos grados de desarrollo.
En este ejemplo se muestra la red de una empresa que dispone de una oficina principal, dos sucursales y un teletrabajador. El teletrabajador dispone de una conexión a Internet (por ejemplo ADSL) a través de la cual envía tanto los datos como la telefonía. La oficina ‘antigua’ dispone de una red de telefonía tradicional, por lo que necesita de dos conexiones independientes, una para voz y otra para datos. La oficina moderna solo posee telefonía IP. Por último la oficina principal dispone de una moderna red de telefonía IP que posee funciones avanzadas gracias a la existencia de un call Manager. La oficina tiene una conexión a Internet y una conexión a la red telefónica para integrar su red de telefonía IP con la red telefónica convencional.

## Slide 145: Telefonía IP
Ventajas:
  Integración de la red de datos y la red telefónica
  Reducción de distancias (y costes) en la red telefónica
  Fácil enrutamiento alternativo en caso de averías en la red (servicio no orientado a conexión)
  Posibilidad de compresión de la voz (G.729, G.723.1)
  Supresión de silencios y generación de ruido de confort
  Servicios de alta calidad (G.722, G.722.1, G.719)
  Posibilidad de integrar servicios: directorio telefónico con LDAP, envío de ficheros de audio por e-mail, lectura automática de e-mails por teléfono, navegación web asistida, etc.
Inconvenientes
  Degradación de la calidad cuando hay congestión
  Mayores retardos, posibles problemas de ecos
  Mayor costo de los teléfonos
Notes: Además del ahorro que para la telefonía supone el uso de Internet gracias a la reducción de distancias en la red telefónica conmutada se permite un mayor aprovechamiento de las infraestructuras gracias a la facilidad con que puede realizarse la compresión y supresión de silencios. Además resulta muy sencillo ofrecer servicios de voz de mayor calidad. Otra ventaja interesante de la telefonía sobre IP es la fiabilidad debida al servicio no orientado a conexión que suministra la red.
En el lado negativo podemos destacar la rápida degradación de la calidad cuando se pierden paquetes, cosa que ocurre normalmente en redes con congestión sin calidad de servicio. Además la necesidad de optimizar el tamaño de los paquetes y su enrutamiento por la red introducen retardos que pueden ser la causa de efectos de eco molestos para el usuario.

## Slide 146
LAN con telefonía IP
WAN con QoS
(DiffServ o IntServ)
Teléfono software
(Netmeeting, GnomeMeeting, Softphone, etc.)
El teléfono recibe alimentación eléctrica desde el switch LAN (estándar 802.3af) y actúa como un switch de dos puertos
Call Manager
(Gestor de telefonía IP)
(Servidor Windows/XP)
Tramas H.323 con alta prioridad (802.1p)
Las tramas del teléfono van en una VLAN de alta prioridad (se usa 802.1p y 802.1Q)

## Slide 147
Teléfonos IP
Cisco 7960G
Audio G.711 y G.729a
Incorpora conmutador de dos puertos 10/100
Precio: 500 euros
Cisco SoftPhone
Audio G.711, G.723.1 y G.729a
Precio: 150 euros
Cisco 7905
Audio G.711 y G.729a
Precio: 200 euros
OpenPhone
http://www.openh323.org/code.html
Precio: 0 euros
Hard
Soft

## Slide 148: Tratamiento del sonido en videoconferencia y telefonía
Control automático de ganancia: si la fuente sonora es más débil la ganancia se aumenta
Supresión automática de ruidos: un sonido constante se suprime (por ejemplo el ventilador de un proyector)
Supresión de silencios y ruido de confort: el emisor deja de enviar cuando el sonido está por debajo de un umbral. El receptor genera entonces un ruido de fondo artificial llamado ‘ruido de confort’
Cancelación de eco: en los sistemas manos libres es fundamental evitar realimentaciones altavoz-micrófono; muchas veces esto se consigue forzando una comunicación half duplex. Requieren cierto ‘adiestramiento’ (por ejemplo si se cambia la ubicación de los micrófonos)

## Slide 149: Telefonía IP con H.323
Un terminal H.323 solo está obligado a soportar audio, el vídeo es opcional
Por tanto con H.323, gateways y gatekeepers podemos ofrecer telefonía Internet sin necesidad de nuevos estándares
Sin embargo la mayoría de los fabricantes utilizan protocolos propietarios para dar soporte a las funciones adicionales (desvío de llamadas, mensajería, etc.)
En la práctica es muy difícil desarrollar una red de telefonía IP multifabricante basada solo en estándares H.323

## Slide 150: Sumario
Fundamentos de telefonía. Conversión analógico-digital.
Audio digital. Estándares. Compresión
Vídeo digital. Estándares. Compresión
Protocolos RTP y RTCP
Calidad de Servicio
Vídeoconferencia. Estándares H.32x
Pasarelas e Interoperabilidad
Telefonía Internet
Protocolo SIP

## Slide 151: SIP (Session Initiation Protocol)
En el mundo del IETF los estándares de la ITU-T siempre se han visto con recelo. En particular H.323 se considera un protocolo demasiado complejo
Esto dió lugar al desarrollo de un protocolo alternativo llamado SIP (Session Initiation Protocol, RFC2543, 3/99, 153 pág.) cuyo diseño está inspirado en HTTP y SMTP
En SIP las direcciones son URIs. Ej.: sip:rector@uv.es
Página principal del SIP: Universidad de Columbia: http://www.cs.columbia.edu/sip
Con el tiempo SIP se ha complicado más de lo previsto. Pero aun así parece que terminará ganando la batalla a H.323
Notes: Cuando se diseñó la familia de protocolos H.323 se pensaba en aplicaciones de videoconferencia, no de telefonía. Aunque es posible utilizar H.323 en telefonía el protocolo resulta excesivamente complejo en algunos aspectos. Esto motivó el desarrollo de un protocolo alternativo denominado SIP (Session Initiation Protocol) en el seno del IETF.
A pesar de su reciente aparición SIP se ha desarrollado muy intensamente en los últimos años y es posible que en un corto plazo se convierta en el protocolo mayoritario para el desarrollo de aplicaciones de telefonía sobre IP. Actualmente muchos fabricantes soportan en sus equipos tanto H.323 como SIP.

## Slide 152
Algunos pensaron que en SIP la ‘S’ significaba Simple

## Slide 153: Componentes de SIP
UA (User Agent): Terminal SIP (hard o soft). Un UA puede actuar como:
  UAC (User Agent Client): el que llama
  UAS (User Agent Server): el que es llamado
Servidores:
  Proxy: actúa como intermediario, en representación de un UA para efectuar o atender llamadas. Ayuda a gestionar el paso por cortafuegos, establecer restricciones, etc.
  Registrar: atiende peticiones de registro de los agentes activos en su dominio (bien suyos o visitantes)
  Redirect: informa a los clientes de los agentes que se encuentran fuera de su ubicación natural

## Slide 154
Llamada SIP directa entre dos UAs
Alicia
147.156.12.24
UA Client
Luis
154.42.13.26
UA Server
INVITE luis@154.42.13.26
c=IN IP4 147.156.12.24
m=audio 38060 RTP/AVP 0
Puerto 5060
(Suena el teléfono de Luis)
200 OK
c=IN IP4 154.42.13.26
m=audio 48753 RTP/AVP 3
ACK
Puerto 5060
Puerto 38060
Puerto 48753
Audio G.711 µ-law (sobre RTP)
Audio GSM (sobre RTP)
Indica audio
GSM
Indica audio G.711 µ-law
Puerto 5060

## Slide 155: Algunas características de SIP
Los mensajes de control se envían ‘fuera de banda’, es decir forman un flujo independiente (sockets distintos) de los datos intercambiados (en este caso la voz digitalizada).
Los mensajes de control se envían a un puerto ‘bien conocido’ (el 5060). El puerto de los datos en cambio lo elige cada agente independientemente en el momento de iniciar la sesión
Los mensajes están en caracteres ASCII y tienen una sintaxis parecida a los del protocolo HTTP
Las direcciones IP de los agentes implicados y los puertos elegidos figuran en los mensajes SIP. Cuando hay un NAT en el camino éste ha de realizar las conversiones pertinentes
Todos los mensajes requieren confirmación, por lo que pueden enviarse sobre TCP o sobre UDP
En el proceso de conexión se realiza una negociación de capacidades. En el ejemplo si Luis no soportara el audio G.711 µ-law le enviaría a Alicia un mensaje ‘600 Not Acceptable’ indicándole además los codecs que él soporta

## Slide 156: Direcciones SIP
En el ejemplo anterior Luis tenía una IP fija.
Esto no siempre es posible, bien porque el usuario obtenga su dirección de forma dinámica (por DHCP) o porque utilice diversos dispositivos, cada uno con una IP diferente (portátil, PDA, etc.)
En SIP se prevé que las direcciones puedan ser:
  IPs fijas: sip:luis@152.44.13.26
  URIs: sip:luis@uv.es
  Direcciones E.164: 43865@uv.es
Para que los URIs y las direcciones E.164 puedan funcionar hace falta que la red SIP tenga un Registrar y un Proxy

## Slide 157: Registrar SIP (Registrador)
Cada vez que un usuario arranca una aplicación SIP envía un mensaje REGISTER al Registrar competente en ese dominio, que toma nota de su presencia
Los mensajes REGISTER tiene un tiempo de vida (por ejemplo una hora)
Cada dominio tiene un Registrar que desarrolla para las direcciones SIP una función equivalente a la del DNS con los nombres
Los Proxys SIP lanzan consultas a los Registrar

## Slide 158
Registrar SIP
Dominio uv.es
REGISTER sip:uv.es
From: sip:luis@uv.es
To: sip:Luis@uv.es
Contact:<sip:154.42.13.26>
Expires: 3600
200 OK
Proceso de registro SIP
El registro debe renovarse periódicamente (en este ejemplo cada hora)
URI | Dirección IP | T. Vida (seg.)
Normalmente el registro irá precedido de una validación por usuario/password ante un servidor RADIUS (no mostrado en la figura)
El usuario puede registrarse desde cualquier dirección IP, aunque ésta no pertenezca al dominio uv.es
Luis@uv.es
154.42.13.26
luis@uv.es 154.42.13.26 3600

## Slide 159: Funciones del Proxy SIP
El Proxy SIP es un router que actúa como intermediario en la comunicación entre agentes SIP.
Su actuación se limita al proceso de conexión (señalización). Una vez establecida esta los agentes intercambian directamente los paquetes de datos
El proxy consulta al registrar para localizar a un usuario dado. Generalmente el proxy y el registrar son el mismo equipo (normalmente un router)
El proxy permite forzar la autentificación de los usuarios y restringir el uso de los servicios de acuerdo con lo que tiene autorizado cada uno

## Slide 160
Llamada SIP mediante Proxy/Registrar
Alicia@uv.es
147.156.12.24
Luis@uv.es
154.42.13.26
Proxy SIP
uv.es
alicia@uv.es 147.156.12.24
luis@uv.es 154.42.13.26
INVITE luis@uv.es
INVITE luis@154.42.13.26
200 OK
200 OK
ACK
Audio G.711 µ-law (sobre RTP)
Audio GSM (sobre RTP)
Puerto 38060
Puerto 48753
El tráfico entre Alicia y Luis irá por la ruta más corta
PROXY

## Slide 161: Descubrimiento del Proxy
En el ejemplo anterior Alicia tenía que saber quién era su Proxy
El proxy se puede indicar en la configuración del agente, pero eso es poco flexible
En su lugar se utilizan registros tipo SRV (Service) en el DNS. Así se puede cambiar el Proxy sin tener que tocar la configuración de los agentes
Definición en el DNS del proxy SIP para uv.es:
uv.es. IN NAPTR 2 0 "s" "SIP+D2U" "" _sip._udp.uv.es.
_sip._udp IN SRV 0 0 5060 admundsen.red.uv.es.
_sip._tcp IN SRV 0 4 5060 admundsen.red.uv.es.
protocolo
Puerto (SIP)

## Slide 162
Llamada SIP a un usuario remoto
Alicia@uv.es
147.156.12.24
Pedro@uji.es
150.128.4.8
pedro@uji.es 150.128.4.8
Proxy SIP
uji.es
Cuando Alicia llama a Pedro sigue el mismo procedimiento que antes, salvo que ahora usa dos proxys, el de uv.es y el de uji.es.
El proxy de uv.es averigua la dirección del Proxy de uji.es haciendo una consulta al DNS:
DNS Query: SRV uji.es UDP 5060?
DNS Response: 150.128.4.8
Una vez establecida la sesión el tráfico entre Alicia y Pedro discurre por la ruta más corta entre ambos
Proxy SIP
uv.es
INVITE
INVITE
INVITE
200 OK
200 OK
200 OK
ACK
Audio-vídeo

## Slide 163: Llamadas a múltiples agentes
Un mismo URI (p. ej. luis@uv.es) se puede registrar desde diferentes agentes simultáneamente
En ese caso el proxy puede redirigir la llamada a todos ellos en paralelo o en serie, siguiendo una secuencia determinada previamente

## Slide 164: Redirección de llamadas SIP
Un URI puede redirigirse (desviarse) temporalmente hacia otro.
Supongamos que Pedro se va de Erasmus a la Universidad de Edimburgo; allí le asignan un nuevo identificador, peter@ed.ac.uk
Pedro recibirá las llamadas dirigidas a su nuevo URI, pero además quiere seguir recibiendo en su teléfono de Edimburgo las que le hagan a su URI permanente, pedro@uji.es
Para ello Pedro debe indicar al ‘redirect server’ de uji.es que se ha trasladado temporalmente a peter@ed.ac.uk
Normalmente el proxy, el registrar y el redirect server de una organización son el mismo equipo (un router)

## Slide 165
Redirección de llamadas SIP
Alicia@uv.es
147.156.12.24
peter@ed.ac.uk
129.215.233.60
pedro@uji.es en peter@ed.ac.uk
Proxy/redirect SIP
uji.es
Proxy SIP
uv.es
1: INVITE
2: INVITE
3: 301 MOVED
Contact: peter@ed.ac.uk
4: INVITE
5: INVITE
6: 200 OK
8: 200 OK
7: 200 OK
Proxy SIP
ed.ac.uk
peter@ed.ac.uk 129.215.233.60
9: ACK
10: Audio-video

## Slide 166: Comunicación SIP ↔ Red telefónica
Comunicación física: se requiere un gateway o pasarela (normalmente un router) entre la red IP y la red telefónica pública.
Comunicación lógica (direccionamiento):
  SIP → Red telefónica: La posibilidad de utilizar direcciones E.164 desde SIP está prevista por defecto
  Red telefónica → SIP: hay que asignar direcciones E.164 a los agentes SIP. Esto se consigue con ENUM (E.164 NUmber Mapping), conjunto de protocolos que integran el espacio de direcciones E.164 en el DNS. ENUM permite además asignar URIs a las direcciones E.164

## Slide 167: Como funciona ENUM
A cada dirección E.164 le corresponde un nombre en el DNS, de la siguiente forma (RFC 3761):
Los registros introducidos en el DNS son de tipo NAPTR (Name Authority Pointer) y le asignan uno o varios URIs equivalentes con diferentes prioridades. Ejemplo:
$ORIGIN 5.6.8.3.4.5.3.6.9.4.3.e164.arpa.
IN NAPTR 100 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:rogelio.montanana@uv.es!i"
IN NAPTR 102 10 "u" "E2U+email" "!^.*$!mailto:rogelio.montanana@uv.es!i“
Una vez configurado el ‘mapping’ las direcciones E.164 pueden ser utilizadas no solo desde la red telefónica convencional sino también desde terminales SIP
Dirección E.164:
5.6.8.3.4.5.3.6.9.4.3
3 4 9 6 3 5 4 3 8 6 5
Nombre DNS: .e164.arpa

## Slide 168: Ejemplo de uso de ENUM
1: El usuario marca 34963543865
2: DNS query: 5.6.8.3.4.5.3.6.9.4.3.e164.arpa
3: DNS response:
NAPTR 100: sip:rogelio.montanana@uv.es
NAPTR 102: mailto:rogelio.montanana@uv.es
5: Usuario no disponible
Registrar SIP
Servidor de e-mail
4: ¿rogelio.montanana@uv.es?
6: e-mail a rogelio.montanana@uv.es
DNS

## Slide 169: Aplicación de SIP: sip.edu
El proyecto SIP.edu de Internet2 consiste en permitir el acceso por Internet a las redes telefónicas privadas de las universidades
La llamada se enruta por Internet y una vez en la universidad de destino se pasa a través de una pasarela a la red telefónica (privada) de la universidad, con lo que la llamada no tiene costo
El llamante utiliza un agente SIP y llama al URI del destinatario. El Proxy del destinatario traduce dicho URI en un número de extensión (dirección E.164) consultando una base de datos (directorio LDAP por ejemplo). Entonces la llamada es enrutada a través de la pasarela de la red privada al teléfono de la persona de destino. No se accede al DNS, no se usa ENUM

## Slide 170: Funcionamiento de SIP.edu
alicia.martinez@unam.mx llama desde su agente SIP a rogelio.montanana@uv.es
Proxy SIP
unam.mx
Proxy SIP
uv.es
GW
LDAP
1: INVITE
2: INVITE
3: query LDAP:
sip: rogelio.montanana@uv.es
4: respuesta LDAP:
Ext. 43865
5: llamar a Ext. 43865
6: suena la extensión 43865
7: Rogelio descuelga el aparato
8: ACK
9: ACK
10: ACK
11: ACK
12: Audio

## Slide 171: Referencias
Sobre RTP:
http://www.ietf.org/html.charters/avt-charter.html
Sobre H.323:
http://www.h323plus.org/
Sobre SIP:
http://www.iptel.org/SIPResources
Tutorial de SIP:
http://www.iptel.org/files/sip_tutorial.pdf
Sobre SIP.edu:
http://www.internet2.edu/sip.edu/

## Slide 172
Junio 2004. Problema 2.1
En un sistema de videoconferencia H.323 se quiere establecer una multiconferencia de cuatro participantes con presencia continua (todos ven a todos todo el tiempo).
Uno de los cuatro equipos actúa como MCU.
El audio se selecciona por voz (volumen más alto)
Los caudales de vídeo ocupan 90 Kb/s y los de audio 16 Kb/s
Calcular el caudal mínimo necesario entrante y saliente en cada uno de los cuatro terminales, contando que hace falta un 15% adicional para información de control.
Cada terminal (excepto la MCU) inyecta 90 Kb/s de vídeo y 16 Kb/s de audio. Con el 15% adicional resultan ser 103,5 y 18,4 Kb/s respectivamente. Por tanto cada terminal genera un caudal saliente de 121,9 Kb/s
La MCU recibe los tres flujos remotos de audio y vídeo: 121,9*3=365,7 Kb/s
La MCU ha de enviar a cada terminal tres vídeos (no cuatro ya que el vídeo de cada terminal no se le reenvía).
La MCU envía además el audio seleccionado, salvo al terminal que genera dicho audio que no recibe ningún audio de la MCU
Tipo de terminal | Caudal ascendente | Caudal descendente
Terminal H.323 + MCU | 986,7 Kb/s (9 video + 3 audio) | 365,7 Kb/s (3 video + 3 audio)
Terminal H.323 | 121,9 Kb/s (audio + video) | 328,9 Kb/s (3 video + 1 audio)
Audio elegido
de la MCU:
Tipo de terminal | Caudal ascendente | Caudal descendente
Terminal H.323 + MCU | 986,7 Kb/s (9 video + 3 audio) | 365,7 Kb/s (3 video + 3 audio)
Terminal H.323 emisor de audio | 121,9 Kb/s (audio +video) | 310,5 (3 video)
Terminal H.323receptor de audio | 121,9 Kb/s (audio+video) | 328,9 (3 video + 1 audio)
Audio elegido
de otro terminal:

## Slide 173
Internet
MCU
V + A
V + A
V + A
3V + 3A
3V
3V + A
3V + A
3V + A
Terminal A
Terminal B
Terminal C
Audio de Terminal A
Notes: El concepto de MCU es igualmente aplicable a la vídeoconferencia H.323. Se aplican aquí los mismos criterios en cuanto a caudales necesarios que en el caso de H.320, es decir, la MCU ha de replicar n veces el flujo de audio-vídeo recibido, por lo que su conexión a la red ha de ser de mayor capacidad que los terminales a los que da servicio.

## Slide 174
Internet
MCU
V + A
V + A
V + A
3V + 3A
3V + A
3V + A
3V + A
3V + A
Terminal A
Terminal B
Terminal C
Audio de MCU
Notes: El concepto de MCU es igualmente aplicable a la vídeoconferencia H.323. Se aplican aquí los mismos criterios en cuanto a caudales necesarios que en el caso de H.320, es decir, la MCU ha de replicar n veces el flujo de audio-vídeo recibido, por lo que su conexión a la red ha de ser de mayor capacidad que los terminales a los que da servicio.