## Slide 1: Tema 3 Acceso Residencial de Banda Ancha
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2
Sumario
Introducción y Fundamentos técnicos
Redes CATV
ADSL y xDSL
Sistemas de acceso vía satélite
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 3
Características de RBB
Acceso con caudal superior a RDSI básico (128 Kb/s).
Comunicación full dúplex (puede ser asimétrica)
Precio moderado
Usuario inmóvil (conexión por cable o por medios inalámbricos)
Normalmente conexiones permanentes (tarifa plana)
Notes: El concepto de acceso residencial de banda ancha va asociado a una serie de características entre las que destacamos:
Capacidad superior a 128 Kb/s. Esto diferencia el RBB de los accesos residenciales ‘tradicionales’, tales como la red telefónica básica (analógica) o la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). La mayor capacidad permite hacer uso de aplicaciones y contenidos a los que no sería posible o viable acceder con los sistemas tradicionales.
Comunicación full dúplex. La comunicación debe poder realizarse en ambos sentidos simultáneamente para que el usuario (cliente) interaccione con el servidor y dirija así su comportamiento. El caudal puede ser asimétrico ya que el flujo de información será mayor normalmente en el sentido servidor->cliente que al contrario. Es habitual encontrar ratios de asimetría 10:1 o incluso superiores entre el caudal en un sentido y el contrario.
Precio moderado. Dado que el usuario RBB contrata el servicio normalmente por razones de esparcimiento, no profesionales, los precios deben ser asequibles, ya que de lo contrario renunciará a él.
Usuario inmóvil, independientemente de que la conexión se realice mediante cable o por medios inalámbricos. El usuario puede tener una movilidad limitada si dispone en su vivienda de algún tipo de LAN inalámbrica.
Conexión permanente (tarifa plana). El usuario paga una cuota fija independientemente de la utilización que haga de la conexión. Esto le permite estar permanentemente conectado y utilizar lo que se denomina ‘push mode’, es decir que el servidor le envíe la información cuando está disponible, sin ninguna acción por su parte. Por ejemplo los mensajes de correo electrónico pueden entregarse en tiempo real.

## Slide 4
Limitaciones del RBB
Compatible con cableado doméstico (par telefónico o cable coaxial de antena de TV).
Bajo costo de mantenimiento (25 – 50 Euros/mes)
Bajos costes de instalación.
Instalable por el usuario final (autoconfiguración y autoprovisionamiento).
Manejo sencillo.
Notes: Para tener éxito la RBB debe tomar en cuenta una serie de limitaciones, entre las que destacaremos las siguientes:
Bajo costo: El usuario particular no está dispuesto a pagar una cantidad elevada por un servicio que contrata para fines de esparcimiento. Si se fija una cuota excesiva se pierde la mayor parte de los usuarios potenciales, con lo que el costo de implantación y mantenimiento de las infraestructuras se hace insostenible. Como ya es sabido por servicios similares ofrecidos en otros países la cuota razonable está entre 25 y 50 euros al mes, en función de la calidad del servicio. Por debajo de este rango el tiempo de amortización de las inversiones resulta excesivamente largo, mientras que por encima el número de clientes se reduce de forma excesiva.
Compatibilidad con el cableado doméstico. Actualmente esto significa cable telefónico o de antena de televisión. Una tercera opción en estudio es la red de distribución de energía eléctrica, aunque esto plantea problemas técnicos serios, especialmente a velocidades elevadas.
Los costes de instalación se incrementan de forma notable si el sistema a implantar requiere la visita de un técnico a domicilio. Idealmente todos los dispositivos necesarios deberían ser instalables por el usuario final.
En un estudio se calculó que el tiempo dedicado por un ISP a responder las consultas telefónicas de los nuevos usuarios tenía un costo medio equivalente a dos meses de la cuota de suscripción. La subestimación de este factor ha hecho perder dinero a muchos ISPs, algunos de los cuales han decidido abandonar por este motivo el mercado residencial y dedicarse en exclusiva a empresas, que normalmente tienen personal cualificado propio por lo que utilizan menos el servicio de soporte telefónico. El manejo sencillo es fundamental cuando se trata de un servicio que se dirige al gran público. En lo posible los equipos deben ser autoconfigurables, o sea de funcionamiento ‘Plug & Play’.

## Slide 5
Ámbito de una red RBB (Residencial de Banda Ancha)
Proveedores de Servicios
Proveedores de acceso a la Red
Oficina del usuario
Red Corporativa
Proveedor de Contenidos
Centro Regional de Operaciones
Oficina Central
Red Residencial de Banda Ancha
Red Regional de Banda Ancha
Notes: Merece la pena destacar que, aunque nuestro énfasis irá dirigido a la red de acceso residencial de banda ancha (RBB), ésta es solo un eslabón de la cadena y el correcto funcionamiento de un servicio RBB solo es posible si todos los elementos han sido estudiados y diseñados cuidadosamente para su funcionamiento conjunto, no solo la red de acceso, ya que la calidad del servicio percibido por el usuario final es función de todos. El cuello de botella en la comunicación, que puede darse en cualquier punto del sistema, será a fin de cuentas lo que limitará la calidad del servicio ofrecido.

## Slide 6: Medios de transmisión de la información digital
Cables
  Metálicos (de cobre)
    Coaxial: CATV (redes de TV por cable)
    Par trenzado: ADSL
  Fibra óptica (monomodo)
    FTTN = Fibre To The Node (fibra hasta el nodo)
    FTTC = Fibre To The Curb (fibra hasta la acera)
    FTTB = Fibre To The Building (fibra hasta el edificio)
    FTTH = Fibre To The Home (fibra hasta la casa)
Aire (microondas): Satélites, 802.16 (WiMAX)
Notes: Antes de hablar de las tecnologías RBB repasaremos brevemente las características de los medios físicos utilizados para transmitir las ondas electromagnéticas, por medio de las cuales se transporta la información digital que nos interesa.
En primer lugar tenemos los denominados medios guiados, es decir cables. Éstos pueden ser metálicos (generalmente de cobre) o de fibra óptica.
Los cables de cobre pueden ser a su vez de dos tipos: coaxiales, como el que se utiliza en las redes de TV por cable o de pares trenzados no apantallados, que es el cable utilizado normalmente en telefonía; este cable es el utilizado en ADSL y en todos los servicios denominados conjuntamente como xDSL.
La fibra óptica puede ser a su vez multimodo o monomodo. Dado su alcance limitado (2 Km) la fibra multimodo no se utiliza en redes RBB. La monomodo tiene un mayor alcance (hasta 120-150 Km) y gran capacidad, aunque también un costo mayor debido a los emisores láser que requiere. Por esta razón la fibra óptica monomodo se utiliza normalmente en la red de transporte, no en la red de acceso. Sin embargo algunas propuestas plantean acceder con fibra óptica hasta casa del cleinte o sus proximidades, dando origen a diversas siglas (FTTN, FTTC, FTTB, FTTH) que representan aproximaciones cada vez mayores de la fibra a las dependencias del usuario.
Por último tenemos la transmisión de ondas por medios no guiados, es decir por el aire. En esta categoría se encuentran las transmisiones vía satélite y por sistemas de microondas terrestres basados en los estándares 802.16.

## Slide 7
Problemas de las señales de banda ancha en cables metálicos
Atenuación
  Es la reducción de la potencia de la señal con la distancia.
  Motivos:
    Resistencia del cable (calor)
    Emisión electromagnética al ambiente
  La atenuación es el principal factor limitante de la capacidad de transmisión de datos en cables de cobre.
Notes: La propagación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia a través de conductores metálicos (normalmente de cobre) presenta una serie de características que limitan su alcance y/o su capacidad.
La principal limitación es la que viene impuesta por la atenuación de la señal, que se produce por la pérdida de energía en forma de calor y de radiación electromagnética al ambiente.

## Slide 8
Problemas de las señales de banda ancha en cables metálicos
Factores que influyen en la atenuación:
  Grosor del cable: menor atenuación cuanto más grueso (a menos resistencia menos pérdida por calor)
  Frecuencia de la señal: a mayor frecuencia mayor atenuación
  Tipo de cable: menor atenuación en coaxial que en par trenzado (menos emisión electromagnética)
  Apantallamiento (solo en coaxial): a mas apantallamiento menor atenuación (menos emisión electromagnética)
Notes: El grosor del cable tiene una influencia directa en la atenuación. Para una frecuencia dada un cable de mayor grosor tiene menor atenuación.
La atenuación de la señal en cables de cobre aumenta de forma aproximadamente proporcional al cuadrado de la frecuencia de dicha señal. Uno de los factores que influyen en este comportamiento es lo que se conoce como ‘efecto piel’ por el que las corrientes de alta frecuencia tienden a utilizar únicamente la superficie del hilo de cobre, no el núcleo. Por tanto cuando aumenta la frecuencia de la señal disminuye la sección de cable utilizada para transmitirla, con lo que aumenta la atenuación.
En el caso de cables coaxiales la atenuación es menor cuanto mayor es el apantallamiento del cable.

## Slide 9
Atenuación en función de la frecuencia para un bucle telefónico típico (cable de pares no apantallado)
3,7 Km
5,5 Km
Frecuencia (KHz)
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
20
120
100
80
60
40
Atenuación (dB)
Notes: Esta figura muestra un ejemplo concreto (para el caso de ADSL) de cómo evoluciona la atenuación de la señal en función de la frecuencia para dos longitudes de cable dadas.

## Slide 10: Digitalización y Modulación
Digitalizar: convertir una señal analógica en un flujo digital para su envío o almacenamiento
Modular: convertir una información digital en una serie de señales aptas para su envío a través de un canal analógico (onda).
Para enviar una información digital por un canal analógico hay que modular la onda transmitida, de forma que para transmitir el valor de los bits se modifican diversos parámetros de la onda
Los parámetros de una onda que se pueden modificar son:
  Amplitud
  Fase
  Frecuencia
Normalmente la frecuencia no se utiliza cuando se modula información digital

## Slide 11: Símbolos y constelaciones
Cada modulación utiliza una combinación determinada de valores de Amplitud y Fase. Cada una de esas combinaciones se denomina un símbolo.
Si la modulación tiene dos símbolos diferentes cada símbolo transmitido equivale a un bit
Si hay cuatro símbolos diferentes cada símbolo transmite dos bits
Podemos considerar que los símbolos son como las letras del alfabeto que utiliza la modulación para enviar la información digital a través del canal analógico
El conjunto de símbolos diferentes de una modulación se suele representar en un sistema de coordenadas polares. Esto es lo que llamamos una constelación

## Slide 12
Constelaciones de algunas modulaciones habituales
Amplitud
Fase
Binaria simple 1 bit/símb.
1
0
2B1Q (RDSI) 2 bits/símb.
2,64 V
0,88 V
-0,88 V
-2,64 V
00
01
10
11
QAM-32 (Quadrature Amplitude Modulation) (Módems V.32 de 9,6 Kb/s) 5 bits/símbolo
11111
11000
01101
00011
00100
QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 2 bits/símb.
01
00
10
11
Portadora
Notes: Los estados de una técnica de modulación se representan en gráficos bidimensionales con la fase en el eje de abscisas y la amplitud en el de ordenadas. Dichas gráficas se denominan ‘constelaciones’. En esta figura se muestran las constelaciones de algunas de las modulaciones más habituales.
La codificación 2B1Q (utilizada en RDSI) contempla cuatro valores diferentes de amplitud, con lo que un símbolo puede transportar dos bits. Al no existir en este caso una portadora analógica, pues la señal se transmite de forma digital, no cambia la fase.
Las modulaciones sobre portadora analógica normalmente combinan amplitud y fase. Por ejemplo la codificación 4QAM consigue también dos bits por baudio combinando para cada baudio dos posibles valores de amplitud y dos de fase.
En la figura podemos ver también la constelación de la modulación 32QAM, utilizada en los módems V.32 (9,6 Kb/s) . Esta define 32 estados combinando diversos valores de amplitud y fase, lo cual permite representar 5 bits por símbolo. Así V.32 sólo ha de transmitir a 1,92 Kbaudios para conseguir los 9,6 Kb/s.

## Slide 13: Modulaciones utilizadas en RBB
Modulación | Símbolos | Bits/símbolo | CATV | ADSL
QPSK | 4 | 2 | X | X
16-QAM | 16 | 4 | X | X
32-QAM | 32 | 5 | X | X
64-QAM | 64 | 6 | X | X
128-QAM | 128 | 7 | X | X
256-QAM | 256 | 8 | X | X
512-QAM | 512 | 9 |  | X
1024-QAM | 1024 | 10 |  | X
2048-QAM | 2048 | 11 |  | X
4096-QAM | 4096 | 12 |  | X
8192-QAM | 8192 | 13 |  | X
16384-QAM | 16384 | 14 |  | X
32768-QAM | 32768 | 15 |  | X
65536-QAM | 65536 | 16 |  | X
Notes: En esta tabla se muestran las modulaciones mas utilizadas en redes RBB. Las modulaciones más eficientes suelen ir asociadas a canales de comunicación más fiables (con una mayor relación señal/ruido).

## Slide 14: Teorema de Nyquist (1924)
El número de baudios transmitidos por un canal nunca puede ser mayor que el doble de su ancho de banda (dos baudios por hertzio).
En señales moduladas estos valores se reducen a la mitad (1 baudio por hertzio). Ej:
  Canal telefónico: 3,1 KHz  3,1 Kbaudios
  Canal ADSL: 1 MHz  1 Mbaudio
  Canal TV PAL: 8 MHz  8 Mbaudios
Recordemos que se trata de valores máximos
Notes: Ya en 1924 Nyquist demostró por procedimientos puramente teóricos que existía un límite máximo en el número de baudios que podían transmitirse por un canal, y que dicho límite era igual al doble de su ancho de banda. Por ejemplo en el caso de un canal telefónico, con una anchura de 3,1 KHz, el máximo es de 6,2 Kbaudios. Para un canal de televisión PAL con una anchura de 8 MHz el máximo sería de 16 Mbaudios.
Podemos comprender intuitivamente el Teorema de Nyquist si pensamos que la secuencia de símbolos a transmitir puede fluctuar entre dos situaciones extremas: transmitir siempre el mismo símbolo o transmitir cada vez un símbolo con un valor de amplitud opuesto al anterior. En el primer caso tendríamos una señal constante d frecuencia cero, mientras que en el segundo la frecuencia será la mitad que el número de símbolos transmitido (ya que dos símbolos consecutivos formarían una oscilación completa). Así pues la anchura de banda, que sería igual a la diferencia entre estos dos casos extremos, sería la mitad del número de símbolos transmitidos por segundo.
En la práctica, cuando se trata de señales moduladas (que es el tipo de señales que se dan en casi todos los casos en RBB) el número de baudios no puede ser mayor que el ancho de banda del canal. Por tanto en los ejemplos anteriores (canal telefónico y canal de televisión PAL) el máximo sería de 3,1 Kbaudios y 8 Mbaudios, respectivamente.

## Slide 15: Teorema de Nyquist
El Teorema de Nyquist no dice nada de la capacidad en bits por segundo, ya que usando un número suficientemente elevado de símbolos podemos acomodar varios bits por baudio. P. Ej. para un canal telefónico:
Anchura | Símbolos | Bits/Baudio | Kbits/s
3,1 KHz | 2 | 1 | 3,1
3,1 KHz | 8 | 3 | 9,3
3,1 KHz | 1024 | 10 | 31
Notes: El teorema de Nyquist nos limita los baudios, pero no dice nada respecto al número de bits por baudio. Por tanto nos permite transmitir información de forma ilimitada ya que podemos enviar un numero en principio ilimitado de bits por baudio.
Por ejemplo en el caso de los módems telefónicos esta es básicamente la técnica que se ha empleado para ir aumentando el caudal sin aumentar la anchura del canal utilizado.
En la práctica para enviar varios bits por baudio es necesario utilizar muchos símbolos diferentes, ya que el aumento se realiza de manera exponencial.

## Slide 16: Ley de Shannon (1948)
La cantidad de símbolos (o bits/baudio) que pueden utilizarse dependen de la calidad del canal, es decir de su relación señal/ruido.
La Ley de Shannon expresa el caudal máximo en bits/s de un canal analógico en función de su ancho de banda y la relación señal/ruido :
  Capacidad = BW * log2 (1 + S/R)
donde: BW = Ancho de Banda
S/R = Relación señal/ruido
Este caudal se conoce como límite de Shannon.
Notes: A medida que aumenta el número de bits por baudio se incrementa el número de estados diferentes que el receptor ha de poder discernir, y se reduce la distancia entre éstos en la correspondiente constelación. En canales muy ruidosos puede llegar a ser difícil distinguir dos estados muy próximos. Como cabría esperar, el número máximo de estados que el receptor pueda distinguir depende de la calidad del canal de transmisión, es decir de su relación señal/ruido. Ya en 1948 Shannon dedujo una expresión que cuantificaba la capacidad máxima de un canal analógico en función de dos parámetros: su ancho de banda y su relación señal/ruido.

## Slide 17
Ley de Shannon: Ejemplos
Canal telefónico: BW = 3,1 KHz y S/R = 36 dB
  Capacidad = 3,1 KHz * log2 (3982)† = 37,1 Kb/s
  Eficiencia: 12 bits/Hz
Canal TV PAL: BW = 8 MHz y S/R = 46 dB
  Capacidad = 8 MHz * log2 (39812)‡ = 122,2 Mb/s
  Eficiencia: 15,3 bits/Hz
  † 103,6 = 3981
  ‡ 104,6 = 39811
Regla ‘nemotécnica’ de Shannon:
  bits/Hz = Relación Señal-Ruido / 3
Notes: Aquí tenemos la aplicación de la ley de Shannon a nuestros dos ejemplos: un canal telefónico con una relación señal/ruido de 36 dB (que corresponde a condiciones ideales) y un canal de televisión por cable PAL, con una relación señal/ruido de 46 dB (valor que se da normalmente en la realidad).
Se puede observar que la capacidad de un canal telefónico se encuentra ya cerca del límite de sus posibilidades con la última generación de módems de 33,6 Kb/s. Por eso en la práctica cualquier imperfección en las características de la línea es razón suficiente para que la comunicación no pueda establecerse a dicha velocidad.
El teorema de Shannon no se aplica a los módems V.90 (56 Kb/s) ya que en este caso el canal no es analógico. Los módems V.90 consiguen una velocidad superior aprovechando el hecho de que la comunicación se inicia en la RDSI. Los módems V.90 solo mejoran la comunicación en un sentido, ya que en el sentido opuesto se mantiene la velocidad máxima en 33,6 Kb/s.
Una simplificación del Teorema de Shannon fácil de recordar es la siguiente: la eficiencia de un canal analógico es su relación señal/ruido dividida por 3. Esta es una aproximación válida en prácticamente todos los casos, excepto para valores extremadamente pequeños de la relación señal/ruido.

## Slide 18
Errores de transmisión
Se dan en cualquier medio de transmisión, especialmente en RBB ya que:
  Se utilizan cables de cobre (coaxial en CATV y de pares en ADSL)
  Se cubren distancias grandes
  El cableado no se diseñó para datos y esta expuesto a ambientes hostiles (interferencias externas)
Los errores se miden por la tasa de error o BER (Bit Error Rate). El BER es la probabilidad de error al transmitir un bit
Notes: Cualquier medio de transmisión está sujeto a errores. En LANs son típicas tasas de error o BER (Bit Error Rate) de 10-8 a 10-12, en función del medio físico utilizado.
Los sistemas RBB no suelen tener fiabilidades tan elevadas, ya que utilizan cableados diseñados para otros fines, o enlaces vía radio que son intrínsecamente menos fiables. En RBB son normales valores de BER de 10-5, o incluso 10-4.

## Slide 19
Errores de transmisión
Algunos valores de BER típicos:
  Ethernet 10BASE-5: <10-8
  Ethernet 10/100/1000BASE-T: <10-10
  Ethernet 10/100BASE-F, FDDI: < 4 x10-11
  Gb Eth, 10 Gb Eth, Fiber Channel, SONET/SDH:<10-12
  GSM, GPRS: 10-6 - 10-8
  CATV, ADSL, Satélite: < 10-5 - 10-7
La TV digital (flujos MPEG-2) requiere BER < 10-10 -10-11 para que la imagen no tenga defectos apreciables
Notes: La transmisión de flujos MPEG-2 es muy sensible a los errores, requiere un medio altamente fiable (BER de 10-10 - 10-11). Por tanto es preciso adoptar medidas correctoras.

## Slide 20
Errores de transmisión
Ante los errores el receptor puede adoptar las siguientes estrategias:
  Ignorarlos y dar por bueno lo que es erróneo.
  Detectarlos y descartar la información errónea. Requiere un código detector de errores, por ejemplo el CRC (Cyclic Redundancy Code). Introduce un overhead pequeño y constante (2-4 bytes por trama).
  Detectarlos y pedir retransmisión (TCP). Introduce retardo. El overhead depende de la tasa de errores.
  Detectarlos y corregirlos en recepción. Requiere un código corrector de errores también llamado código FEC (Forward Error Correction), que tiene un overhead mayor que el CRC pues necesita más redundancia.
Notes: De las diversas estrategias posibles ante la aparición de errores en RBB se adopta la de enviar redundancia suficiente en los datos para que el receptor sea capaz de corregirlos.

## Slide 21: Control de errores. FEC
La TV Digital (y por tanto la RBB) utiliza códigos correctores o FEC (Forward Error Correction). No se puede pedir retransmisión por varias razones:
  La comunicación es simplex (no hay canal de retorno)
  La emisión es broadcast (de uno a muchos)
  Se funciona en tiempo real, el reenvío no llegaría a tiempo (aunque con un buffer grande sí)
Los códigos FEC usados en RBB se llaman Reed-Solomon (RS)
El overhead del FEC Reed-Solomon es del 8-10% de la información protegida
Notes: A pesar de su mayor overhead en televisión digital siempre se emplean códigos correctores, llamados FEC (Forward Error Correction). No sería posible emplear códigos detectores porque no se puede pedir retransmisión debido a tres razones:
La comunicación en televisión digital es normalmente simplex; al no haber canal de retorno el receptor no puede pedir retransmisión.
Se trata de una comunicación broadcast, es decir de un emisor a muchos receptores. Aún en el caso de disponer de un canal de retorno no sería factible que el emisor atendiera las peticiones de retransmisión originadas por los receptores (que podrían ser miles).
Al tratarse de información en tiempo real el retardo introducido por las peticiones de retransmisión sería excesivo. Dicho de otro modo, para cuando la información errónea llegara correctamente ya no sería útil puesto que el receptor ya habría tenido que reproducir información posterior (fotogramas o sonido).
Todas las tecnologías de RBB emplean códigos FEC Reed-Solomon. Dado que estas funciones se implementan a bajo nivel en el hardware siempre que usamos sistemas RBB empleamos códigos FEC, queramos o no. El overhead introducido por el FEC es de un 8-10% aproximadamente. Gracias al FEC el BER típico puede pasar de 10-5 a 10-10, o menos; esto representa un error por hora en una emisión MPEG-2 de 3 Mb/s, valor que es aceptable en todas las aplicaciones normales.

## Slide 22: Control de errores. Interleaving
En RBB los errores suelen producirse como consecuencia de interferencias externas de corta duración, de entre 1 y 100 s (p. ej. arranque de un motor). Esto provoca errores a ráfagas
El FEC no puede corregir muchos errores juntos, funciona mejor si se encuentran repartidos
Para mejorar la eficacia del FEC se hace Interleaving, es decir el FEC se calcula sobre una secuencia modificada de los bits, que no corresponde a la transmitida; si hay un grupo de bits erróneos en la secuencia original quedarán repartidos en la modificada y el FEC los podrá corregir.
El interleaving aumenta el retardo. Ej. en CATV se corrigen ráfagas de error de hasta 220 s introduciendo un retardo de 4 ms.
Notes: A menudo los errores en sistemas RBB se deben a interferencias electromagnéticas externas tales como arranque de motores, etc., que provocan ruido durante períodos breves de tiempo (de entre 1 y 100 s). Esto provoca que los errores se produzcan agrupados o a ráfagas. Los códigos FEC resultan más efectivos cuando los errores se encuentran repartidos en la secuencia de datos, por lo que para mejorar su eficacia el FEC se calcula sobre una secuencia modificada de los bits a transmitir. Este cambio de orden conocido como interleaving aumenta el retardo, ya que el receptor no puede verificar la secuencia original hasta después de haber recibido todos los bits utilizados en el cálculo del FEC.
Por ejemplo en redes CATV el interleaving puede configurarse para protegerse de errores a ráfagas de entre 5 a 220 s, introduciendo para ello retardos de 95a 4000 s, respectivamente.

## Slide 23
4 | 12 | 20
Interleaving + FEC en errores a ráfagas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Orden de transmisión
Ráfaga en error
Buffer de interleaving
Al reordenar los datos para calcular el FEC los errores se reparten
1 | 9 | 17
2 | 10 | 18
3 | 11 | 19
5 | 13 | 21
6 | 14 | 22
7 | 15 | 23
8 | 16 | 24
Notes: En esta figura vemos un ejemplo simplificado de cómo se realiza el interleaving. Supongamos que tenemos que transmitir 24 bits que numeramos en secuencia , del 1 al 24. Para el cálculo del FEC en vez de manejarlos en su orden natural los organizamos en tres grupos de ocho, y tomamos un bit de cada grupo; por tanto el FEC lo calcularemos sobre la secuencia 1, 9, 17, 2, 10, 18, etc. Imaginemos ahora que al transmitir los bits un error de ráfaga provoca que lleguen alterados los bits 12, 13 y 14; como en la secuencia utilizada para calcular el FEC esos bits estaban separados el FEC puede corregir los tres errores y restaurar la secuencia original.
Otra forma de explicar el efecto del interleaving es mediante la siguiente analogía: supongamos que tenemos un fax que por una avería tiene tendencia a omitir fragmentos de la página a transmitir, y que dichas omisiones se producen siempre en forma de rectángulos horizontales, rectángulos que tienen la misma anchura que una línea de texto. Si se envía un texto escrito en formato vertical (retrato) ocurrirá a menudo que los fragmentos omitidos correspondan a palabras enteras del texto, con lo que será muy difícil para el receptor adivinar su significado. Pero si enviamos un texto escrito en horizontal (apaisado) los errores afectarán a letras sueltas de líneas diferentes (y por tanto de palabras diferentes), con lo que el receptor podrá fácilmente deducir por el contexto las letras que faltan. Ahora bien, mientras que cuando se envia en formato vertical el receptor puede ir leyendo el texto a medida que se recibe el fax, cuando se envía en formato horizontal el receptor no puede leer nada hasta que la página le llega en su totalidad, por lo que se introduce un retardo mayor en el envío de la información.

## Slide 24
Sumario
Introducción y Fundamentos técnicos
Redes CATV
ADSL y xDSL
Sistemas de acceso vía satélite

## Slide 25: Redes CATV
Evolución histórica y arquitectura HFC
Nivel físico
Nivel MAC
Cable Modems
Estándares
Servicios en redes CATV
Referencias

## Slide 26: Redes CATV coaxiales (1949 - aprox. 1988)
Las redes CATV (Community Antenna TeleVision) nacieron para resolver problemas de recepción en zonas de mala cobertura.
La antena se ubicaba en sitio elevado con buena recepción. La señal se enviaba a los usuarios hacia abajo (downstream).
Cable coaxial de 75  (normal de antena TV)
Amplificadores cada 0,5-1,0 Km. Hasta 50 en cascada.
Red unidireccional. Señal solo descendente. Amplificadores impedían transmisión ascendente.
Notes: Las redes CATV aparecieron en los Estados Unidos en 1949 para resolver las malas condiciones de recepción de la señal de televisión que se daban en determinadas ciudades, aldeas o barrios por orografía u otras razones.
La solución consistía en instalar una antena en un sitio elevado con buenas condiciones de recepción, y desde allí distribuir la señal mediante cable coaxial a los usuarios. El hecho de que la antena se colocara en un lugar elevado dio lugar a la denominación ‘downstream’ o ‘hacia abajo’ que se utiliza para describir la comunicación en el sentido del centro emisor hacia el usuario.
Se utiliza cable coaxial de 75  como el de antena de televisión pero normalmente con un apantallamiento mayor, lo cual le confiere una menor atenuación, condición necesaria para cubrir grandes distancias. Para mantener un nivel de señal adecuado se colocan amplificadores cada 0,5 – 1,0 Km. La distancia entre amplificadores es función de la cantidad de usuarios en cada tramo (a mas usuarios menor distancia) y de la frecuencia máxima que utilizara la red (a mayor frecuencia máxima menor distancia). Esta frecuencia máxima era en las redes CATV antiguas de 300-400 MHz (actualmente las redes se diseñan para poder funcionar a frecuencias de hasta 1 GHz).
Hasta finales de los años 80 las redes CATV eran unidireccionales. No se contemplaba la necesidad de utilizarlas en sentido ‘ascendente’, por lo que los amplificadores utilizados solamente amplificaban la señal hacia abajo y actuaban como válvulas que impedían la propagación de señales en sentido ascendente.

## Slide 27
Receptores y
Decodificadores
Moduladores y
Conversores
Contenidos locales
CABECERA
Arquitectura de una red CATV coaxial
Hasta 50 amplificadores en cascada
Empalme
Amplificador
unidireccional
Cable Coaxial (75 )
Muchos miles
de viviendas
Notes: Aquí tenemos un ejemplo de red CATV ‘clásica’ unidireccional que utiliza cable coaxial únicamente.
El centro emisor, o cabecera de la red, puede tener una antena de superficie para captar la programación normal, varios receptores de canales vía satélite y una serie de canales de programación propia. Todas estas señales se distribuyen combinadas en diferentes canales a los abonados a través de la red de cable coaxial, que puede abarcar muchos miles de usuarios (multiplexación por división en frecuencia).
Debido a la necesidad de colocar amplificadores en las redes CATV coaxiales la señal podía tener que atravesar hasta 50 amplificadores para llegar a algunos usuarios. Cada amplificador degradaba la señal un poco, y la probabilidad de averías aumentaba al haber tantos elementos en serie. Dado que la debilitación de la señal no solo dependía de la distancia sino también del número de abonados conectados en cada tramo era muy difícil saber a priori cuando hacía falta añadir un amplificador, con lo que la instalación se hacía de forma empírica, no planificada. Esto complicaba considerablemente el mantenimiento de la red.

## Slide 28
Redes CATV HFC
(aprox. 1988 - actualidad )
Principios de diseño de las redes HFC (Hybrid Fiber Coax):
  Se divide la ciudad en zonas de 500-2000 viviendas
  Se envía la señal a cada zona por fibra, se distribuye en coaxial solo dentro de la zona
  Se limita a un máximo de 5 (o menos) el número de amplificadores en cascada.
Ventajas:
  La reducción drástica en el número de amplificadores simplifica y abarata el mantenimiento y mejora la calidad de la señal
  La red puede ser bidireccional, se instalan amplificadores para tráfico ascendente (monitorización, pago por visión, interactividad y datos)
  Cada zona puede tener canales independientes
La mayoría de las redes CATV actuales son HFC
Notes: Para resolver los problemas de gestión y mantenimiento de las redes CATV coaxiales a finales de los años 80 empezaron a aparecer redes CATV con la arquitectura denominada HFC (Hibrid Fiber Coax). Esta consiste en dos niveles jerárquicos, el principal formado por un tendido de fibra óptica con topología de estrella que distribuye la señal desde el centro emisor hasta cada zona de la ciudad. En cada zona hay un nodo (normalmente un armario ubicado en la acera) que se encarga de convertir la señal óptica en eléctrica para su distribución final en cable coaxial a los abonados. Cada zona abarca de 500 a 2000 viviendas. Debido a la menor distancia a cubrir el número de amplificadores máximo es de 5 (en muchas redes nunca hay más de 2 ó 3), con la consiguiente mejora en calidad de la señal y sencillez de mantenimiento.
Un elemento crucial en la implantación de redes HFC fue la posibilidad de enviar la señal analógica de televisión por fibra óptica sin necesidad de convertirla en digital.
Las redes HFC también facilitaron la utilización de la red para tráfico ascendente. Esto permitía labores de monitorización y servicios tales como el pago por visión. Dado que la señal de televisión utiliza el rango de frecuencias altas (50-400 MHz) para el sentido descendente, se utilizan frecuencias por debajo de 50 MHz para el ascendente. Se colocan amplificadores en sentido ascendente para el rango de bajas frecuencias, que no interfieren en la propagación de la señal descendente.
En España, dado que la mayoría de las redes CATV son de reciente creación, casi todas son del tipo HFC.

## Slide 29
Arquitectura de red CATV HFC
Cabecera
Regional
Cabecera local
Nodo
fibra
Nodo
fibra
Nodo
fibra
Nodo
fibra
COAX
Empalme
Nodo
fibra
Nodo
fibra
Conexión
Sint. digital-TV
Cable módem – ordenador
Teléfono IP
8 MHz
TV1
C9
TV3
Nodo
fibra
Nodo
fibra
Nodo
fibra
Cabecera local
Cabecera local
Anillo SONET/SDH
Notes: Esta figura nos muestra el esquema de una red HFC típica. Al nivel más alto tenemos un anillo de fibra óptica, por motivos de fiabilidad, que distribuye la señal de la Cabecera Regional a una serie de Cabeceras Locales. Los datos en el anillo normalmente se envían mediante SONET/SDH. Cada una de las Cabeceras Locales a su vez reenvía la señal, también por fibra óptica, a una serie de Nodos de Fibra, los cuales se encargan de convertirla en señal eléctrica y enviarla por cable coaxial a los abonados. El trayecto entre el Nodo de Fibra y el abonado, que es el único que se realiza por cable coaxial, suele tener una longitud máxima de 300 metros.

## Slide 30
Cabecera
regional
Arquitectura de una red CATV HFC
Anillo de fibra:
TV usa una fibra (simplex)
datos usan 2 fibras
(full duplex, SONET/SDH)
Cabecera local
Receptor y
Modulador
Internet
Nodo
de fibra
(500-2000
viviendas)
Empalme
Fibra monomodo
Cable Coaxial (75 )
Amplificador
bidireccional
125-500 viviendas pasadas
Red bidireccional
3-5 amplificadores máx.
Conversor
fibra-coaxial
Cable módem
Ethernet (100BASE-T)
Gb Eth
Gb Eth
Fibra multimodo
Sint. digital
Canales TV (digitales y analógicos)
Datos Internet
Notes: Este esquema representa la arquitectura típica de una red CATV HFC bidireccional preparada para ofrecer servicios de transmisión de datos. Aparte de los equipos utilizados para la distribución de la señal de televisión encontramos en el centro emisor el CMTS (Cable Modem Termination System). En la vivienda además del televisor tenemos el cable módem, que conecta el ordenador a la red CATV.
Tanto el canal ascendente como el descendente son compartidos, pero gracias a la estructura de la red HFC solo son compartidos por los usuarios de una zona, no entre zonas diferentes. En función de la densidad de usuarios del servicio de datos de cada zona el operador puede adoptar las siguientes estrategias:
Si la densidad es baja puede agrupar varias zonas en un mismo canal compartido, con lo que a efectos de datos se comporta todo como una misma zona.
Si la densidad es alta puede asignar varios canales ascendentes y/o descendentes a una misma zona, con lo que el resultado es equivalente a dividir la zona en dos. Como veremos luego en el caso de los canales ascendentes también es posible jugar con la anchura del canal.

## Slide 31
Comunicación en una red CATV HFC
Señal modulada de radiofrecuencia
Ordenador, switch o router
Cable
módem
Red CATV
HFC
Backbone
operador
Internet
CMTS
(Cable Módem
Termination System)
Ethernet
10/100BASE-T
Domicilio del usuario
Cabecera local
Router
Cabecera regional
Proveedor de
contenidos
Notes: Esta figura nos muestra los elementos básicos que permiten la comunicación en una red CATV HFC. En primer lugar tenemos el denominado CMTS (Cable Modem Termination System) que es el dispositivo que se encarga de enviar los datos en sentido descendente modulados por el canal de televisión elegido al efecto, así como de recoger de los cable módems de los usuarios los datos que éstos envían a través del canal ascendente asignado.
Generalmente el CMTS es un router que dispone de interfaces específicas de radiofrecuencia para redes CATV. El CMTS se ubica normalmente en la Cabecera Local. De allí se conecta al resto de la red (la red de transporte) y a la Internet por alguna tecnología de red de área extensa, por ejemplo POS (Packet over SONET). Lo habitual es que el CMTS se conecte con otro router ubicado en la Cabecera Regional y a través de este acceda a Internet.
Por su parte el usuario dispone de un cable módem, dispositivo que se encarga de sintonizar el canal de televisión elegido para los datos y extraer los que le corresponden, es decir los que van dirigidos a él. También debe de enviar los datos de retorno por el canal ascendente correspondiente.
Existen diversas formas de conectar el cable módem al ordenador del usuario final. De entre ellas la más frecuente es utilizar una conexión Ethernet de 10 Mb/s, que es una interfaz de alta velocidad y bajo costo para prácticamente cualquier ordenador.
Mientras que el CMTS es normalmente un router el cable módem suele ser un puente transparente, aunque también existen cable módems que actúan como routers.

## Slide 32: Transmisión de datos en CATV
Sentido descendente: datos modulados en portadora analógica de un canal de televisión de 6 MHz (NTSC) u 8 MHz (PAL) normalmente en la zona de altas frecuencias
Sentido ascendente: se utilizan las bajas frecuencias, no empleadas normalmente en CATV. Los canales pueden tener anchuras de 0,2 a 6,4 MHz
El sentido ascendente es más problemático. Razones:
  Banda de RF más ‘sucia’ (interferencias, emisiones de onda corta, radioaficionados, etc.)
  Ruido e interferencia introducido por todos los usuarios de la zona (efecto ‘embudo’). Esto obliga a limitar el número máximo de usuarios y amplificadores en cascada en cada zona
Notes: Cuando se utiliza una red CATV para transmitir datos se reserva un canal de televisión para el sentido descendente. Según se utilice la norma americana (NTSC) o europea (PAL o SECAM) el canal tendrá una anchura de 6 u 8 MHz, respectivamente.
Para el sentido ascendente en las redes CATV HFC se utiliza el rango de frecuencias bajas en el que los amplificadores actúan en sentido inverso. En este rango se pueden definir canales de diversas anchuras entre 0,2 y 6,4 MHz.

## Slide 33
Reparto de frecuencias en redes HFC
Servicios clásicos (TV)
Servicios de datos (Internet)
Televisión digital
Internet desc.
Televisión analógica
Frecuencia
Internet asc.
Sintonizador digital
Varios sintonizadores permiten
acceder simultáneamente a los
canales de TV y de datos.
Cable módem
28-65 MHz
S/R 25 dB
96-606 MHz
606-750 MHz
750-862 MHz
S/R 34-46 dB
Notes: La menor relación señal/ruido de la señal ascendente se debe a dos razones:
El rango de frecuencias utilizado es mas ‘sucio’ desde el punto de vista electromagnético, es decir está mas sujeto a interferencias externas de todo tipo.
En el sentido ascendente los amplificadores recogen la señal de todos los abonados de la zona; una manipulación incorrecta de un abonado en su televisor puede introducir ruido en la red que será amplificado y afectará a todos los usuarios de la zona. Esto se conoce como efecto ‘embudo’.
Las redes CATV antiguas (coaxiales puras) no llegaban generalmente a frecuencias tan elevadas como las redes HFC por dos razones:
Los equipos antiguos funcionaban a frecuencias más bajas.
Las frecuencias elevadas sufren una mayor atenuación en cable coaxial, con lo que el número de amplificadores necesarios aumenta.

## Slide 34: Bandas ascendentes utilizables en redes CATV en Europa
5000 KHz
65000 KHz
30000 KHz
Bandas no utilizables por coincidir con frecuencias de emisoras comerciales, radioaficionados, etc.
Zona utilizada normalmente para tráfico ascendente en las redes CATV europeas
Notes: Dentro del rango de frecuencias utilizado por las redes CATV HFC para el sentido ascendente se encuentran multitud de bandas asignadas a diversos servicios tales como radiodifusión comercial de onda corta, radioaficionados, banda ciudadana, fines militares, navegación aérea y naval, etc. Aunque el cable coaxial aísla bastante bien de estas emisiones, en algún caso pueden introducir interferencia, por lo que es conveniente evitarlas. Las mas nocivas en este sentido son las bandas de radiodifusión comercial porque tienen emisoras de mucha potencia, y las de radioaficionado y banda ciudadana, porque aunque son de baja potencia el emisor se puede encontrar muy cerca del usuario de la red de cable.
Esta figura muestra las partes de la banda ascendente que no se deben utilizar en redes CATV. En muchos casos las operadoras optan por no hacer uso de las estrechas bandas que aparecen por debajo de 30 MHz, aunque las técnicas de ecualización y de corrección de errores más recientes permiten compensar con bastante efectividad las interferencias que se producen en estas bandas.

## Slide 35: Modulaciones utilizadas para la transmisión de datos en redes CATV
QPSK: Quadrature Phase-Shift Keying
QAM: Quadrature Amplitude Modulation
Modulación | Sentido | Bits/símb. | S/R mínima | Bits/símb. Shannon
QPSK | Asc. | 2 | > 21 dB | 7
16 QAM | Asc. | 4 | > 24 dB | 8
32 QAM | Asc. | 5 |  | 
64 QAM | Asc./Desc. | 6 | > 25 dB | 8,3
128 QAM | Asc. | 7 |  | 
256 QAM | Desc. | 8 | > 33 dB | 10,9
Notes: Las técnicas de modulación empleadas en redes CATV son diferentes en sentido ascendente y descendente, ya que la menor relación señal/ruido del canal ascendente obliga a utilizar técnicas mas robustas que en el descendente. De acuerdo con lo que cabría esperar por la Ley de Shannon las modulaciones mas resistentes al ruido tienen una eficiencia en bits/símbolo menor .
En ascendente se emplea normalmente la modulación QPSK, pudiendo alternativamente emplear la 16 QAM, que requiere una relación señal/ruido 3 dB mayor, o la 64 QAM con una relación señal/ruido 4 dB mayor. Además de una mayor calidad del canal estas modulaciones también suponen una mayor complejidad de los circuitos y por tanto un mayor costo.
En descendente se utiliza normalmente modulación 64 QAM, pudiendo emplearse también 256 QAM. Aquí de nuevo la mayor eficiencia requiere una mayor calidad del canal y supone un mayor costo de los equipos.
Debido al mayor costo de 16 QAM y 64 QAM (ascendente) y 256 QAM (descendente) en general se prefiere utilizar QPSK (asc.) y 64 QAM (desc.) y recurrir a la utilización de canales adicionales cuando se necesita mayor capacidad.

## Slide 36: Caudales brutos en redes CATV
Debido al overhead introducido por el FEC-RS y a otros factores los caudales netos son aproximadamente un 10-15% menores que los brutos
Anchura (KHz) | Ksímb/s | Caudales (Kb/s) |  |  |  | 
 |  | QPSK | 16 QAM | 32 QAM | 64 QAM | 128 QAM
200 | 160 | 320 | 640 | 800 | 960 | 1120
400 | 320 | 640 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240
800 | 640 | 1280 | 2560 | 3200 | 3840 | 4480
1600 | 1280 | 2560 | 5120 | 6400 | 7680 | 8960
3200 | 2560 | 5120 | 10240 | 12800 | 15360 | 17920
6400 | 5120 | 10240 | 20480 | 25600 | 30720 | 35840
Anchura (MHz) | Ksímb/s | Caudales (Kb/s) | 
 |  | 64-QAM | 256-QAM
6 (NTSC) | 5057 | 30342 | 
6 (NTSC) | 5361 |  | 42888
8 (PAL) | 6952 | 41712 | 55616
Asc.
Desc.
Notes: En esta tabla se compara la capacidad de los distintos tipos de canales ascendentes y descendentes en redes CATV en función de su anchura y del tipo de modulación utilizado.
Como ya sabemos el número de símbolos transmitidos por segundo no puede superar la anchura del canal en hertzios; en realidad ha de ser algo menor, para asegurar una suficiente separación entre canales contiguos. En los canales ascendentes el número de símbolos por segundo es en todos los casos un 20% inferior a la anchura del canal, con lo que se tiene un margen de separación del 10% a cada lado. Los descendentes, que pueden ser de 6 u 8 MHz de anchura según se utilice la norma americana (NTSC) o europea (PAL), tienen un margen de aproximadamente 500 KHz a cada lado.
Sabido el caudal en símbolos/s y los bits por símbolo correspondientes al tipo de modulación utilizado es fácil calcular el caudal en bits/s. Sin embargo hay que tener en cuenta que estos son los caudales a nivel físico. Debido al overhead introducido por el código corrector de errores (FEC) y otros factores (el protocolo MAC por ejemplo) los caudales aprovechables son aproximadamente un 15% inferiores en el sentido ascendente y un 10% menores en el descendente que los representados en la tabla.

## Slide 37
Capacidad de una red CATV
Suponiendo que se utilizara exclusivamente para transmitir datos, la capacidad máxima de una red CATV sería:
  Descendente: 96 canales de 55,6 Mb/s: 5,338 Gb/s
  Ascendente: 261 canales de 1120 Kb/s: 292,32 Mb/s
Esta capacidad estaría disponible para cada zona de la red HFC.
Notes: La capacidad total para datos de una red CATV depende del número de canales que utilicemos en cada sentido, y del tipo de modulación empleado. Suponiendo que una red CATV se utilizara para transmitir datos exclusivamente podríamos definir en sentido descendente 96 canales, que a 55,6 Mb/s de capacidad (modulación 256 QAM) nos daría una capacidad total de 5,338 Gb/s. En el sentido ascendente podemos como máximo utilizar 261 canales de 200 KHz de anchura, cada uno con una capacidad de 1120 Kb/s (modulación 128 QAM), lo cual da un total de 292,32 Mb/s.
Esta capacidad estaría disponible para cada zona de una red HFC, ya que la asignación de canales se realiza de forma independiente para cada zona.
Vemos pues que la capacidad de transmisión de datos de una red CATV es considerable.

## Slide 38
Esquema de una zona en una red CATV
Canal Descendente (854- 862 MHz) 41,7 Mb/s compartidos por 3 usuarios
(1)
(2)
(3)
Un canal ascendente (29,7–31,3 MHz)
2,56 Mb/s compartidos por 3 usuarios
(3)
(1)
(2)
Dos canales ascendentes (29,7-31,3 y 31,3-32,9 MHz)
2,56 Mb/s compartidos por usuarios 1 y 3
2,56 Mb/s dedicados al usuario 2
Cable
módem
CMTS
(Cable Módem
Termination System)
Notes: Aquí se representan dos ejemplos de asignación de canales en una zona de una red CATV.
En el ejemplo de la izquierda se asigna un canal descendente de 8 MHz y uno ascendente de 1,6 MHz; estos canales son compartidos por todas las viviendas de la zona.
En el caso de la derecha todas las viviendas comparten como antes el mismo canal descendente, pero en el sentido ascendente se utilizan dos canales. Uno es compartido por las viviendas 1 y 3, mientras que el otro se dedica a la vivienda 2. Presumiblemente este usuario ha contratado una mayor calidad de servicio que los otros dos, por lo que su cable módem esta sintonizado a dicho canal. El operador de la red podría ofrecer un servicio ‘premium’ en el que el número de usuarios por canal fuera menor de lo habitual para reducir los problemas de congestión. Este servicio premium podría ser de especial interés a usuarios de negocios, no residenciales, que además pueden tener un especial interés en mejorar el rendimiento de su conexión en el canal ascendente si disponen de algún servidor web o similar en sus oficinas para el acceso remoto de sus clientes.

## Slide 39: Estándares CATV
Inicialmente varios estándares diferentes. Actualmente solo se utiliza uno, DOCSIS (Data-Over-Cable Service Interface Specification) desarrollado por un consorcio de operadores de cable que también ha sido adoptado por la ITU-T .
DOCSIS originalmente es un desarrollo 100% USA. El caso europeo (Euro-DOCSIS) se ha contemplado a posteriori (solo cambia nivel físico, canales de 8 en vez de 6 MHz)
Estándar DOCSIS | Fecha aprobación
1.0 | 3/1997
1.1 | 4/1999
2.0 | 12/2001
3.0 | 8/2006
Notes: En un principio no había estándares que especificaran el funcionamiento de los cable módems, por lo que no era posible la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes; todos los cable módem y CMTS de una red debían ser del mismo fabricante.
En 1994 el IEEE puso en marcha el subcomité 802.14 con el fin de elaborar un estándar para la transmisión de datos en redes CATV que fuera consistente con el conjunto de estándares 802. La publicación del primer borrador se realizó en 1998, pero debido a la multitud de problemas que rodearon a este subcomité se disolvió en el 2000 sin llegar a aprobar ningún estándar.
A la vista de la lentitud con la que avanzaba el comité 802.14 una serie de operadores de redes CATV de Estados Unidos se asociaron en 1996 y crearon el MCNS, consorcio que tenía la finalidad de elaborar un estándar de redes CATV en poco tiempo. Dicho estándar (denominado DOCSIS 1.0) estuvo listo en marzo de 1997. En 1998 se elaboró una adaptación europea de la norma, denominada Euro-DOCSIS. En abril de 1999 se publicó DOCSIS 1.1 y en enero de 2002 DOCSIS 2.0
Por otro lado DAVIC, organización creada para el desarrollo de estándares en materia audiovisual, elaboró a finales de 1996 su propio estándar de redes CATV, denominado DAVIC 1.2. DAVIC es una organización con fuerte implantación europea, pero sus estándares de cable modems no llegaron a extenderse mucho y hoy en día han caído en desuso.

## Slide 40: Mejoras introducidas por los estándares DOCSIS
Versión | Fecha aprobac. | Mejoras
1.0 | 03/1997 | Estándar inicial
1.1 | 04/1999 | Introduce fragmentación de tramas grandes para mejorar calidad de servicio y permitir telefonía IP Mejoras en los protocolos de seguridad
2.0 | 12/2001 | Aumenta capacidad ascendente hasta 30 Mb/s Mejora corrección de errores (FEC e Interleaving)
3.0 | 08/2006 | Permite hacer ‘channel bonding’ llegando a un caudal descendente de hasta 1 Gb/s Incorpora mejoras en protocolos de seguridad y algoritmos de encriptación Incluye soporte para IPv6

## Slide 41: Protocolo MAC de CATV
La red CATV es un medio broadcast: cada cable módem recibe todo el tráfico descendente, vaya o no dirigido a él.
A cada cable módem (y a cada CMTS) se le asigna en la interfaz de radifrecuencia una dirección MAC IEEE 802 globalmente única de 48 bits que le identifica.
Está prevista la posibilidad de encriptar el tráfico. Inicialmente se utilizaba DES 56 y la encriptación era opcional. Esto se ha mejorado en las nuevas versiones del estándar
Es posible realizar emisiones multicast.
Notes: El canal ascendente es compartido, pero esto no plantea problemas de seguridad ya que la información solo puede ser recibida por el CMTS. En el sentido descendente en principio los cable módems filtran el tráfico no dirigido a ellos, como hacen las tarjetas LAN en una red local, pero al igual que aquellas un cable módem puede ponerse en modo promiscuo con lo que captura todo el tráfico que viaja por el canal descendente, vaya a o no dirigido a el. Por esto se prevé la posibilidad de que el CMTS envíe a los cable módems la información encriptada mediante claves DES de 56 bits, lo cual da un nivel de protección aceptable en la mayoría de situaciones. En la práctica las operadoras no suelen utilizar la encriptación ya que supone aumentar la carga de proceso en el CMTS, que ha de enviar tráfico a muchos cable módems simultáneamente.
A las interfaces de la red CATV, tanto del CMTS como de los cable módems, se les asignan direcciones MAC globalmente únicas de 48 bits, como las de cualquier LAN. Todas las tramas enviadas a la red van acompañadas de las correspondientes direcciones MAC de origen y destino.
Dado que el medio físico es compartido es posible realizar emisiones multicast, con el consiguiente ahorro de capacidad. Por ejemplo se puede efectuar una emisión de vídeo de alta calidad a toda la red en modo multicast, consumiendo ese caudal solo en aquellas zonas donde haya algún usuario siguiendo la emisión, independientemente del número de usuarios.

## Slide 42
Funcionamiento de CATV
Medio broadcast, canales ascendente y descendente compartidos por cada zona, como en una LAN, pero:
  Canal descendente: solo el CMTS puede transmitir, todos los cable módems reciben.
  Canal ascendente: los cable módems pueden transmitir, pero no se escuchan solo el CMTS recibe.
Dos cable módems no pueden hablarse directamente ni oírse (aunque estén en la misma zona); solo pueden comunicarse a través del CMTS del que dependen.
Notes: La red CATV es un medio compartido singular; al no ser simétrico el medio físico tampoco lo es su funcionamiento: el CMTS gobierna la red y los CMs se limitan a cumplir sus órdenes.
Debido a la forma como funciona la red la comunicación entre dos cable módems siempre se realiza a través del CMTS, aun en el caso de que ambos usuarios se encuentren en la misma zona y compartan los canales ascendente y descendente. Así por ejemplo si en el ejemplo de la transparencia anterior el usuario 1 quiere transmitir algo al usuario 3 tendrá que utilizar el canal ascendente para enviar la información al CMTS, el cual la reenviarla por el canal descendente al destinatario. Por tanto dicha información pasará dos veces por el mismo cable.
.

## Slide 43
Protocolo MAC de CATV
En descendente el CMTS es el único que emite, por tanto no hay conflicto.
En ascendente los cable módem comparten el canal. Cuando un cable módem quiere transmitir pide permiso al CMTS que le da ‘crédito’ para que emita una cantidad de bits, de acuerdo con la disponibilidad y el perfil que tiene asignado el cable módem. El crédito se asigna en ‘mini-slots’
Se puede producir una colisión cuando los cable módems mandan mensajes de petición, pero no cuando están usando sus mini-slots.
Notes: En sentido descendente al haber un único emisor no hay necesidad de implementar ningún protocolo MAC en las redes CATV. Las tramas son simplemente enviadas por el CMTS y recibidas por el correspondiente destinatario.
En sentido ascendente hay múltiples emisores (todos los cable módems) que además son incapaces de ‘verse’ entre sí. Por tanto puede haber colisiones entre dos o mas cable modems que intentan transmitir a la vez. Es preciso pues implementar un protocolo MAC. Debido a la imposibilidad de los cable modems de captar la señal del canal ascendente no puede utilizare ninguno de los protocolos MAC tradicionales (Ethernet, Token Ring, etc.).
En su lugar se utiliza un protocolo basado en la asignación de crédito por parte del CMTS a los cable módems para que puedan transmitir. Este crédito, medido en unidades denominadas mini-slots, lo asigna el CMTS a los cable módems que lo solicitan. Cuando un cable módem tiene algo que transmitir solicita al CMTS el número de mini-slots necesario y éste se los otorga en base a la disponibilidad, perfil del usuario solicitante, recursos consumidos, políticas de uso, etc.
Los cable módems envían las solicitudes de mini-slots por el canal ascendente utilizando mini-slots no asignados, por lo que es posible que se produzcan colisiones entre dos cable módems que solicitan a la vez la asignación de mini-slots. Cuando esto ocurre se entra en un proceso de retroceso exponencial binario similar al de Ethernet. Puesto que las solicitudes de mini-slots son mensajes de muy corta duración la probabilidad de colisión es muy reducida.
Al concentrar todas las funciones complejas del protocolo MAC en el CMTS los cable módems pueden ser dispositivos de bajo costo, que es uno de los objetivos en el diseño del protocolo.

## Slide 44
Tipos de mini-slots
El protocolo MAC de las redes CATV define tres tipos de mini-slots:
  Asignados: son los que ya están reservados a algún cable modem. En estos no puede haber colisiones
  Libres: son los que no están asignados. Los utilizan los cable modems para pedir asignaciones. Puede haber colisiones
  De mantenimiento: son los que están reservados para mantenimiento de la red, por ejemplo para registrar a un cable modem que se acaba de incorporar a la red. Puede haber colisiones
El CMTS transmite continuamente por el canal descendente el ‘mapa’ de asignación de mini-slots (para lo cual ha de gastar una parte del caudal disponible). De este modo todos los cable modems reciben la información
Notes: En sentido descendente al haber un único emisor no hay necesidad de implementar ningún protocolo MAC en las redes CATV. Las tramas son simplemente enviadas por el CMTS y recibidas por el correspondiente destinatario.
En sentido ascendente hay múltiples emisores (todos los cable módems) que además son incapaces de ‘verse’ entre sí. Por tanto puede haber colisiones entre dos o mas cable modems que intentan transmitir a la vez. Es preciso pues implementar un protocolo MAC. Debido a la imposibilidad de los cable modems de captar la señal del canal ascendente no puede utilizare ninguno de los protocolos MAC tradicionales (Ethernet, Token Ring, etc.).
En su lugar se utiliza un protocolo basado en la asignación de crédito por parte del CMTS a los cable módems para que puedan transmitir. Este crédito, medido en unidades denominadas mini-slots, lo asigna el CMTS a los cable módems que lo solicitan. Cuando un cable módem tiene algo que transmitir solicita al CMTS el número de mini-slots necesario y éste se los otorga en base a la disponibilidad, perfil del usuario solicitante, recursos consumidos, políticas de uso, etc.
Los cable módems envían las solicitudes de mini-slots por el canal ascendente utilizando mini-slots no asignados, por lo que es posible que se produzcan colisiones entre dos cable módems que solicitan a la vez la asignación de mini-slots. Cuando esto ocurre se entra en un proceso de retroceso exponencial binario similar al de Ethernet. Puesto que las solicitudes de mini-slots son mensajes de muy corta duración la probabilidad de colisión es muy reducida.
Al concentrar todas las funciones complejas del protocolo MAC en el CMTS los cable módems pueden ser dispositivos de bajo costo, que es uno de los objetivos en el diseño del protocolo.

## Slide 45
Mapa de asignación de mini-slots
Un mini-slot: 64 símbolos
Notes: Esta figura muestra el funcionamiento del protocolo MAC en una red CATV. El CMTS transmite por el canal descendente, además del tráfico útil dirigido a los cable módems, el correspondiente ‘mapa de asignación’ de mini-slots, que incluye información sobre el uso que los cable modems pueden hacer de los mini-slots disponibles. Los mini-slots pueden pertenecer a uno de los siguientes tres tipos:
Asignados: Estos mini-slos (representados con óvalos en la figura) son los que están asignados por el CMTS a cable módems que previamente han realizado una solicitud. Cada cable módem recibe el número de mini-slots requeridos.
Libres: Estos mini-slots (representados por rectángulos) pueden ser utilizados libremente por los cable módems para solicitar al CMTS asignaciones de mini-slots. En estos intervalos pueden producirse colisiones.
Mantenimiento: Estos mini-slots (representados con rombos en la figura) están reservados para mensajes de control de la red y no están por tanto disponibles para su uso por los cable módems. Un ejemplo de esto sería el intercambio de mensajes de registro y configuración que se produce cuando un cable módem se enciende o se conecta a la red.
La duración de un mini-slot es configurable por el CMTS. Su valor por defecto es de 64 símbolos´(16 bytes con QPSK, 32 con 16 QAM y 48 con 64 QAM). En tiempo esto equivale a entre 12,5 y 400 s según la anchura del canal (de 6400 a 200 KHz, respectivamente).

## Slide 46
Protocolos implicados en la comunicación CM-CMTS
(CM conectado al ordenador por Ethernet)
Notes: El intercambio de información entre el cable módem y el CMTS se realiza mediante tramas ethernet. La comunicación entre ambos obedece el funcionamiento de los puentes transparentes de acuerdo con lo establecido en el estándar 802.1D. Por tanto la comunicación CM-CMTS se puede asimilar a la de dos puentes remotos. Esta figura muestra los protocolos que intervienen en dicha comunicación.
Por encima de la capa física y la subcapa MAC aparece un protocolo denominado Link Security que se ocupa del encriptado de la información para asegurar la confidencialidad de los datos transmitidos a través de la red CATV.

## Slide 47
Esquema funcional de una red CATV
Canal descendente
30 Mb/s compartidos
128 Kb/s
1024 Kb/s
256 Kb/s
512 Kb/s
64 Kb/s
128 Kb/s
Canal ascendente
2,56 Mb/s compartidos
CMTS
Red HFC
CM2
Router por defecto
136.87.154.1/24
136.87.154.2/24
136.87.154.3/24
136.87.154.5/24
136.87.154.4/24
A
B
C
D
CM3
CM1
Internet
Main {
NetworkAccess 1;
ClassOfService {
ClassID 1;
MaxRateDown 128000;
MaxRateUp 64000;
PriorityUp 0;
GuaranteedUp 0;
MaxBurstUp 0;
PrivacyEnable 0;
}
Notes: En esta figura se muestra una forma típica de organizar el servicio de cable módems en una zona de una red HFC. En primer lugar el medio físico suministra un canal descendente, que en este ejemplo se supone que es de 30 Mb/s, y un canal ascendente de 2,56 Mb/s.
Cada cable módem desempeña las funciones de puente transparente entre la LAN 10BASE-T a la que está conectado y el canal de radiofrecuencia, descendente o ascendente, de la red CATV. Esto significa que el cable módem solo recibirá del canal descendente el tráfico dirigido a los ordenadores que estén en su LAN y el tráfico broadcast/multicast. A su vez enviará por el canal ascendente solo el tráfico dirigido a estaciones que no se encuentren en su Ethernet, así como el tráfico broadcast/multicast. Obsérvese que al conectar el cable módem CM1 el tráfico broadcast/multicast generado por A y B ya no queda confinado a su red local, sino que es escuchado por toda la zona de la red CATV.
Por su parte el CMTS desempeña a la vez las funciones de puente y router en un solo equipo; como puente se ocupa de transmitir las tramas dentro de la zona y como router de reenviar las que vayan dirigidas a Internet. Por ejemplo un datagrama emitido por A y dirigido a C será enviado por CM1 por el canal ascendente hacia el CMTS, que a su vez lo enviará por el canal descendente hacia CM2, con lo que la trama atravesará tres puentes en total. Si el datagrama va dirigido al exterior irá por el canal ascendente hasta el CMTS, de donde saldrá por el router al exterior.

## Slide 48
Correspondencia del modelo DOCSIS con el modelo OSI
OSI
DOCSIS
Aplicación
Transporte
Red
Enlace
Física
FTP, SMTP, HTTP, etc.
TCP y UDP
IP
IEEE 802.2
MAC DOCSIS
HFC
5-65 MHz
96-864 MHz (8 MHz/canal) ITU-T J.83 Anexo A
Ascendente
TDMA (mini-slots)
Descendente
TDM (MPEG)
Mensajes de control DOCSIS
Aplicac. basadas en MPEG, ej. Video, TV digital
Notes: Esta figura muestra la correspondencia entre los protocolos utilizados en DOCSIS, que es el estándar más extendido en redes CATV, y el modelo OSI. Podemos ver que las peculiaridades de redes CATV se limitan al nivel físico y a la subcapa MAC (mitad inferior de la capa de enlace), compartiendo el protocolo LLC 802.2 con el resto de redes IEEE 802. En este sentido podemos considerar las redes CATV como una más de las tecnologías LAN, al lado de Ethernet (802.3) o Token Ring (802.5).
Para el nivel de red y superiores DOCSIS sigue plenamente el modelo y la pila de protocolos TCP/IP, si bien añade una serie de mensajes de control para mejorar la gestión y mantenimiento de la red. Por otro lado las aplicaciones de televisión digital emplean una pila de protocolos propia a partir del nivel de enlace, compartiendo sólo el nivel físico en la especificación de canal descendente; puesto que no se contempla la posibilidad de interacción en este caso no se requiere sentido ascendente.

## Slide 49: Cable módem
El CM se conecta a la LAN mediante Ethernet 10/100BASE-T. Así se consigue una interfaz de alta velocidad a bajo costo y una clara separación usuario-red.
El CM puede actuar a nivel 2 (puente transparente) o a nivel 3 (router IP). Cuando actúa como puente se suele poner detrás un router Eth(WAN)-Eth(LAN) para las funciones de NAT, cortafuegos, etc. También posiblemente para acceso WiFi
Generalmente el operador asigna la dirección IP al usuario por DHCP, y a menudo le obliga a registrar la dirección MAC en el servidor DHCP, y limita el número de MACs que pueden acceder a la red (si ponemos detrás un router Eth-Eth el CM solo verá la MAC del router)
Notes: La mayoría de los cable módems actuales utiliza una red ethernet de 10 Mb/s para conectar al ordenador. Esto requiere la instalación de una tarjeta en el ordenador del usuario, con la consiguiente complejidad de instalación, pero a cambio permite conectar varios ordenadores a través de un cable módem, si el operador lo permite (normalmente con un costo adicional respecto a la conexión de un solo ordenador). Además permite establecer una separación nítida entre la red y el equipo de usuario.
Aunque teóricamente la conexión a 10 Mb/s podría llegar a suponer un cuello de botella en la comunicación, en la práctica no lo es ya que los servicios que se ofrecen siempre tienen (actualmente) caudales inferiores a 10 Mb/s.
Otra posibilidad es la conexión de un cable módem a través del puerto USB; esto evita tener que instalar tarjetas internas en el ordenador.
También existen cable módems internos, aunque son muy raros.

## Slide 50: Esquema funcional de un cable módem
Sintonizador
de RF
Lógica de
control
MAC
Demodulador
Modulador
Emisor
de RF
Cable módem
Decodificador TV digital
Caja de empalmes

## Slide 51: Funciones del cable módem
Captar/generar señal de Radiofrecuencia
Modular/demodular los datos
Generar/verificar la información de control de errores (FEC)
Encriptar/desencriptar la información (opcional)
Respetar protocolo MAC en Upstream
Gestionar y controlar el tráfico (limitación de caudal, número de ordenadores conectados, etc.)
Notes: Aun cuando en el diseño de las redes CATV se ha intentado minimizar la complejidad del cable módem para reducir su costo, la verdad es que a pesar de ello la cantidad de funciones que desempeña el cable módem es notable.

## Slide 52
Función | Cable módem | Decodif. TV digital
Microprocesador, 4 MB RAM, memoria Flash | 60 € | 60 €
Elementos de transmisión (sintonizador, ecualizador, modulador, FEC) | 40 € | 40 €
Chips MPEG, gráficos y proc. de sonido | No aplicable | 30 €
Chip MAC | 12 € | No aplicable
Ethernet | 6 € | No aplicable
Chasis, fuente de alimentación, montaje final, PCB y prueba | 30 € | 30 €
Interfaces analógicas e infrarrojas | No aplicable | 6 €
Licencias de software (Sistema Operativo, encriptación, comunicaciones) | 12 € | 6 €
TOTAL | 160 € | 172 €
Cable módem vs decodificador de TV digital
Notes: Es interesante realizar una comparación entre las funciones de un cable módem y las de un sintonizador para televisión digital por cable. En esta tabla se muestra dicha comparativa acompañada de los precios de costo (orientativos) de los componentes utilizados en cada una de las funciones de ambos.
La similitud entre ambos dispositivos es evidente. Esto permite que compartan una gran cantidad de componentes, lo cual redunda en un abaratamiento de los costos de ambos.

## Slide 53
Servicios IP en redes CATV
Por sencillez, comodidad y seguridad se utiliza DHCP para asignación de direcciones IP
El CM actúa como un puente MAC transparente (IEEE 802.1D) entre dos LANs (la CATV y la Ethernet del usuario). También puede funcionar como un router, o tener un router detrás.
Se puede restringir el número de direcciones MAC que pueden acceder a través del CM.
Notes: En redes CATV la asignación de direcciones IP se realiza de forma dinámica mediante el protocolo DHCP (Dynamic Host Control Protocol). La información sobre parámetros de configuración de la red (incluida la dirección IP) se mantiene así de forma centralizada en el servidor DHCP, transmitiéndose al equipo cuando se incorpora a la red. Esto simplifica la configuración y permite un mayor control, ya que el administrador del servidor DHCP puede modificar cualquiera de los parámetros sin intervención del usuario del equipo. Cada equipo nuevo que se incorpora a la red ha de registrarse (mas concretamente ha de registrar su dirección MAC) en el servidor DHCP. En el caso de que se conecten varios ordenadores a través de un cable módem habrán de registrarse todos ellos. Esto permite al operador limitar el número de ordenadores que el usuario conecta a la red mediante un cable módem, según el tipo de contrato establecido.
Los cable módems también han de registrarse en el servidor DHCP y recibir direcciones IP propias (salvo que se trate de cable módems USB). Esto permite la gestión remota vía SNMP de los equipos. Además el cable módem necesita una configuración que se le carga también de manera remota desde un servidor TFTP de la red del operador. En dicha configuración se especifican diversos parámetros del cable módem, como el caudal máximo autorizado a ese usuario para el sentido ascendente y descendente. El servidor DHCP y el TFTP se encuentran normalmente en la cabecera de la red y son un elemento clave para el funcionamiento de la misma.

## Slide 54
Direcciones IP en redes CATV
A los ordenadores se les pueden asignar:
  Direcciones privadas RFC 1918 (10..., 172.16-31..). Requiere el uso de NAT (Network Address Translation) en el router o un servidor proxy.
  Direcciones públicas estáticas (servicio de IP fija). Útil para servidores
  Direcciones públicas dinámicas
Lo mas aconsejable es utilizar direcciones públicas dinámicas (DHCP)
Los cable módems también necesitan una dirección IP para que se les pueda gestionar remotamente por SNMP. Esta puede (y debe) ser una dirección privada.
Notes: La asignación de direcciones IP es un tema crucial en el desarrollo de una red CATV. EN caso de que el operador no disponga de un rango suficiente de números asignados por el NIC (la autoridad central de asignación de direcciones IP) tendrá que echar mano de los rangos privados según se especifica en el RFC 1918. Esto significa que cualquier comunicación con el exterior tendrá que hacer uso del NAT (normalmente implementado en un router) o bien de un servidor proxy, que haría una función equivalente. Algunas aplicaciones avanzadas o que no utilizan puertos estándar no pueden funcionar en estas condiciones; esto incluye por ejemplo los servicios de telefonía por Internet y muchos juegos.
La segunda alternativa es asignar direcciones públicas a todos los ordenadores conectados a la red, de forma estática; para esto es preciso disponer de un amplio rango de números asignados por el NIC, cosa que no siempre es posible.
La tercera opción, intermedia entre las dos anteriores, consiste en asignar direcciones de forma dinámica a los ordenadores solo durante el tiempo que realmente lo necesiten para salir a Internet. Esto es posible gracias a la facilidad que da DHCP para el ‘alquiler’ de direcciones. De este modo se reduce considerablemente el rango de direcciones necesario, si bien tiene el inconveniente de que el usuario no sabe a priori que dirección IP le corresponderá, por lo que impide utilizar una red CATV para instalar servidores accesibles desde el exterior.
Por último las direcciones IP de los cable módems (en el caso de cable módems Ethernet), que solo se utilizan para la gestión de la red, deben ser normalmente direcciones privadas.

## Slide 55
CMTS
Servidor
DHCP/TFTP
Host de
Administración
Backbone
Red CATV
HFC
1: El administrador define y salva la configuración del CM
6: El servidor carga en el CM el fichero de configuración
3: El CM solicita asignación de identificador y acceso a la red
Administración y mantenimiento de una red CATV
El equipo del usuario se debe configurar de forma automática (autoprovisionamiento)
2: El usuario enciende su cable módem
5: El servidor envía DHCP Response con dirección IP, máscara, etc.
4: El CM envía DHCP Request pidiendo configuración de red
7: El host (o el router) envía DHCP Request pidiendo configuración de red
8: El servidor envía DHCP Response con dirección IP, máscara, etc.
Notes: En esta figura se muestra una configuración básica típica de una red CATV con cable módems. En el centro de control de la red tenemos, además del CMTS, el servidor DHCP/TFTP. Dado que este es un elemento crítico para el funcionamiento de la red su funcionalidad estará normalmente replicado o será un equipo de alta disponibilidad.
El mantenimiento y actualización de toda la información relativa a la configuración de los ordenadores y cable módems es una tarea compleja y delicada, que normalmente se realiza en otro host previsto al efecto. Esta función, aunque importante, no requiere un nivel de disponibilidad tan elevado como el servidor DHCP/TFTP.

## Slide 56
Referencias CATV
Tutoriales:
  http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/Cable.html
  www.cable-modems.org
  www.cable-modem.net/tt/primer.html
Actualidad: http://www.lightreading.com/cdn/
Estándares MCNS/DOCSIS (Cable Labs):
    www.cablemodem.com
    www.cablelabs.com
    www.opencable.com
    www.packetcable.com

## Slide 57
Sumario
Introducción y Fundamentos técnicos
Redes CATV
xDSL (ADSL y VDSL)
Sistemas de acceso vía satélite

## Slide 58
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Justificación
Fundamentos técnicos. Nivel físico
Configuraciones y tipos de ADSL
VDSL
Ejemplo de uso de ADSL con VPN
Referencias

## Slide 59
Justificación de ADSL
Cable de pares: 750 millones de hogares
Redes CATV bidireccionales: 12 millones
En barrios de oficinas el par telefónico a menudo es la única alternativa (CATV se ha implantado sobre todo en barrios residenciales).
Existe un mercado para accesos de alta velocidad, fundamentalmente motivado por Internet. Recientemente también por servicios de vídeo bajo demanda
Los primeros experimentos de ADSL datan de finales de los 80

## Slide 60
Fundamentos técnicos de ADSL
La limitación de los modems telefónicos (33,6 o 56 Kb/s) no se debe al cable de pares sino a la anchura del canal (3,1 KHz)
RDSI mejora algo, pero solo consigue 64 Kb/s (también usa red telefónica).
El bucle de abonado es capaz de velocidades mayores, si prescindimos del sistema telefónico.
ADSL utiliza solo el bucle de abonado de la red telefónica; a partir de la central emplea una red paralela para transportar los datos.
Notes: El sistema telefónico convencional está limitado por los 3,1 KHz de anchura del canal utilizado para la voz. Aún en el caso de utilizar RDSI la capacidad de un canal es de tan solo 64 Kb/s.
El cable telefónico de pares que une al abonado con la central (denominado bucle de abonado) permite velocidades bastante superiores, pero la necesidad de utilizar la infraestructura telefónica a partir de la central impide el uso de canales de mayor anchura o capacidad.
Cualquier tecnología que consiga una mayor capacidad del bucle de abonado deberá adoptar una de las dos estrategias siguientes:
Hacer uso de múltiples canales de telefónicos para transmitir esa información hacia el destino. Esta es la aproximación adoptada por RDSI (el acceso básico consigue 128 Kb/s usando dos canales).
Disponer en la central de un acceso a una red de datos independiente del sistema telefónico que no esté sujeta a las limitaciones de éste. Esto es lo que hacen las tecnologías xDSL.

## Slide 61
Fundamentos técnicos de ADSL
ADSL no utiliza las frecuencias bajas para no interferir con la telefonía. Dependiendo del tipo de servicio ADSL empieza a partir de 30-100 KHz (100 KHz en caso de acceso RDSI)
La comunicación es full dúplex. Para evitar problemas de ecos e interferencias se asigna un rango de frecuencias distinto en ascendente y descendente.
Se reserva mayor anchura al canal descendente que al ascendente. La comunicación es asimétrica.
Para reducir el crosstalk (diafonía) se pone el canal ascendente en las frecuencias mas bajas.
Notes: ADSL es un servicio de datos y vídeo digital, pero no está pensado para sustituir al servicio de voz. Para que sea compatible con la telefonía analógica, que emplea frecuencias por debajo de 4 KHz, ADSL utiliza frecuencias superiores a 32 KHz.RDSI utiliza frecuencias de hasta 80 KHz, por lo que para que coexista con ADSL es necesario desplazar hacia arriba el espectro de frecuencias de ADSL.
ADSL suministra una comunicación full dúplex. Para simplificar su implementación generalmente se emplea un rango de frecuencias distinto para cada sentido; esto evita interferencias entre la señal de ida y de vuelta, y los problemas producidos por ecos de la señal transmitida.
En total se utiliza un ancho de banda de 1 MHz aproximadamente. Como interesa una comunicación asimétrica el rango de frecuencias se reparte de forma desigual, asignando una parte mucho mayor a la comunicación descendente. Además de que para la mayoría de aplicaciones interesa así, técnicamente es mas fácil implementar un reparto asimétrico que uno simétrico o con la asimetría opuesta, ya que la interferencia inducida por señales paralelas de gran ancho de banda en el lado del usuario es muy baja al tratarse de diferentes viviendas; si las señales de gran ancho de banda fuera en sentido ascendente la interferencia entre diferentes usuarios sería excesiva, ya que todos confluyen en el equipo de la central telefónica.

## Slide 62
Atenuación en función de la frecuencia para un bucle de abonado típico
3,7 Km
5,5 Km
Frecuencia (KHz)
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
20
120
100
80
60
40
Atenuación (dB)
Notes: Uno de los mayores problemas de ADSL es la enorme variación que se produce en las características de la onda electromagnética transmitida en el cable de pares cuando se utiliza un ancho de banda grande. En la figura se muestra la evolución de la atenuación con la frecuencia para dos casos concretos: un bucle de abonado de 3,7 Km de longitud y uno de 5,5 Km, distancia máxima a la que puede funcionar ADSL.
Como puede apreciarse en la gráfica se llegan a dar niveles de atenuación de la señal de más de 90 dB, que representa una atenuación de mil millones de veces respecto a la potencia de la señal original.

## Slide 63: Problemas de ADSL
Algunos usuarios (10%) se encuentran a más de 5,5 Km de una central telefónica.
A veces (5%) a distancias menores no es posible la conexión por problemas del bucle (empalmes, etc.).
No es posible asegurar a priori la disponibilidad del servicio, ni el caudal máximo disponible. Hay que hacer pruebas para cada caso.
ADSL sufre interferencias por emisiones de radio de AM (onda media y onda larga).
Notes: Se estima que el 10% de los usuarios de telefonía no puede utilizar ADSL porque su bucle de abonado tiene una longitud mayor de 5,5 Km. En otro 5% la baja calidad del cable (debido a cambios de grosor, empalmes, etc) impide disponer del servicio. A veces los problemas son resolubles y el servicio puede ofrecerse después de acondicionar el bucle del abonado.
Aunque el 85% de los usuarios de telefonía si puede utilizar ADSL no es posible dar garantías a priori, ni saber cual será la velocidad máxima utilizable, es preciso hacer pruebas y mediciones en cada caso. Esta incertidumbre es el principal problema de ADSL, ya que no se puede asegurar de antemano la disponibilidad del servicio. Además el rendimiento puede variar con el tiempo en función de condiciones ambientales y factores ajenos al abonado. En el caso de RADSL las variaciones pueden producirse incluso en una misma sesión.
Otro inconveniente de ADSL es su sensibilidad a interferencias externas, sobre todo las producidas por la radiodifusión AM de onda larga y onda media, que caen dentro del rango de frecuencias utilizado por ADSL. Dado que el cable utilizado no es coaxial y que la señal en el receptor es extremadamente débil ADSL es especialmente sensible a cualquier tipo de interferencias.

## Slide 64
1 Km
3 Km
0 dB
-20 dB
-60 dB
Central
Telefónica
Atenuación de la señal descendente en ADSL
A
B
Atenuación: 20 dB/Km
Notes: Esta figura compara la atenuación por la distancia en el canal descendente de una red ADSL para dos abonados que denominaremos A y B. Se supone que los dos dependen de la misma central y que sus bucles de abonado discurren por un mismo cable de distribución, es decir por la misma manguera de cable de pares, pero que se encuentran a diferentes distancias de la central teelfónica, concretamente a 1 y a3 Km de distancia respectivamente.
Si suponemos que la atenuación del cable es de 20 dB/Km podemos calcular fácilmente la atenuación que sufrirá la señal en cada caso, que será 20dB (es decir –20 dB) para A y 60 dB para C.
Evidentemente C no podrá optar a la misma calidad de servicio que A, ya que la mayor atenuación limitará el caudal máximo a valores inferiores. Sin embargo desde el punto de vista de la interferencia relativa de una señal con otra (para el tramo de cable en que ambas viajan juntas) la situación es simétrica, ya que la intensidad de la señal de A y de B en el primer kilómetro de cable es comparable. Dicho de otro modo, la misma interferencia sufre A por culpa de la señal de B que B por culpa de la señal de A.

## Slide 65
1 Km
3 Km
0 dB
-60 dB
Central
Telefónica
0 dB
-40 dB
-20 dB
Atenuación de la señal ascendente en ADSL
Competencia desigual
A
B
A
B
Atenuación: 20 dB/Km
Notes: En cambio, si comparamos lo que ocurre con el sentido ascendente observaremos que para cuando llegan a la central las señales de A y B la señal de ha viajado durante 1 Km en paralelo con la señal de B disfrutando de una intensidad 40 dB superior. En este caso la interferencia que A induce en B es mucho mayor que la que B induce en A.
Esta asimetría entre lo que ocurre en el sentido descendente y ascendente es una de las razones técnicas que hacen que el canal ascendente tenga un menor caudal que el descendente, y es simplemente una consecuencia de que la topología de la red no es simétrica, ya que en el sentido descendente hay un emisor comúna todos los receptores, mientras que en el ascendente los emisores se encuentran dispersos en un rango de distancias muy amplio respecto al receptor.

## Slide 66
Frecuencias en ADSL
ADSL utiliza frecuencias por encima de los 30-100 KHz para ser compatible con el servicio telefónico.
Se asigna un rango de frecuencias distinto en ascendente y descendente.
La comunicación es asimétrica. Se reserva una anchura mayor al descendente (1000 KHz) que al ascendente (100 KHz). El canal ascendente se sitúa en las frecuencias mas bajas.
La transmisión de caudales tan elevados se consigue con una técnica de modulación denominada DMT (Discrete Multi Tone)
Notes: ADSL es un servicio de datos y vídeo digital, pero no está pensado para sustituir al servicio de voz. Para que sea compatible con la telefonía analógica, que emplea frecuencias por debajo de 4 KHz, ADSL utiliza frecuencias superiores a 32 KHz. RDSI utiliza frecuencias de hasta 80 KHz, por lo que para que coexista con ADSL es necesario desplazar hacia arriba el espectro de frecuencias de ADSL.
ADSL suministra una comunicación full dúplex. Para simplificar su implementación generalmente se emplea un rango de frecuencias distinto para cada sentido; esto evita interferencias entre la señal de ida y de vuelta, y los problemas producidos por ecos de la señal transmitida.
En total se utiliza un ancho de banda de 1 MHz aproximadamente. Como interesa una comunicación asimétrica el rango de frecuencias se reparte de forma desigual, asignando una parte mucho mayor a la comunicación descendente. Además de que para la mayoría de aplicaciones interesa así, técnicamente es mas fácil implementar un reparto asimétrico que uno simétrico o con la asimetría opuesta, ya que la interferencia inducida por señales paralelas de gran ancho de banda en el lado del usuario es muy baja al tratarse de diferentes viviendas; si las señales de gran ancho de banda fuera en sentido ascendente la interferencia entre diferentes usuarios sería excesiva, ya que todos confluyen en el equipo de la central telefónica.

## Slide 67
Bucle de abonado típico
Cable de
Alimentación
Cable de
Distribución
Empalme
Puentes de derivación
(instalaciones anteriores)
1600 m
0,5 mm
1200 m
0,4 mm
200 m
0,4 mm
1300 m
0,4 mm
1100 m
0,4 mm
60 m
0,4 mm
150 m
0,4 mm
Central
Telefónica
Abonado
Notes: En esta figura puede verse un caso típico de bucle de abonado con los diversos elementos que perjudican la propagación de la señal ADSL.
En primer lugar tenemos el cable de alimentación que sale de la Central. Este cable es de diámetro 24 (0,5 mm) en vez del habitual de 26 (0,4 mm). En algún punto del cable de alimentación se empalma el cable de distribución que recorrerá la calle. Este mazo, que tiene menos pares que el cable de alimentación, recorrerá toda la calle y a sus diferentes pares se irán conectando los teléfonos de los abonados mediante cables de suministro (‘bridge taps’). Un detalle importante a tener en cuenta es que el cable de distribución nunca se corta, cuando se conecta un nuevo abonado se hace empalmando el cable que le conecta mediante un puente a un par libre en el cable de distribución (y empalmando el par correspondiente en el par de alimentación) ; después cuando ese abonado se da de baja el par correspondiente del cable de distribución queda libre para conectar a otro abonado, pero no se retira normalmente el cable de suministro, ya que no es necesario. El resultado de esta práctica, habitual en todas las compañías telefónicas, es que los bucles de abonado típicamente contienen varios cambios de diámetro y acumulan cables de derivación que no van a ninguna partes; además suele haber poca o ninguna documentación al respecto. Todas estas ‘imperfecciones’ degradan de forma notable la calidad de la señal a las altas frecuencias a las que trabaja ADSL.

## Slide 68: Modulación DMT (Discrete MultiTone)
256 subcanales (bins) de 4,3125 KHz de anchura (frecuencias 0-1104 KHz). Los bins más bajos se reservan para la voz, los siguientes se asignan al tráfico ascendente y el resto al descendente.
Los datos se envían repartidos entre todos los bins
Cada bin tiene una atenuación relativamente constante.
En cada bin se usa la técnica de modulación óptima según su relación señal/ruido.
La necesidad de distribuir el tráfico en los bins requiere que el módem tenga un procesador muy potente.
Notes: Para resolver el problema de variabilidad en las características de propagación de la onda electromagnética en función de la frecuencia DMT divide el ancho de banda disponible en multitud de canales estrechos, de los que asigna una parte al sentido ascendente y el resto al descendente.
Con una anchura similar al canal telefónico tradicional, cada canal ADSL DMT tiene unas propiedades sensiblemente constantes a lo largo de todo el rango, con lo que no es necesario recurrir a complejas ecualizaciones para compensar la variabilidad de características del canal, en atenuación por ejemplo. Además, si aparece una interferencia en una frecuencia concreta (por ejemplo por una emisora de onda media físicamente próxima al usuario de ADSL) DMT puede inhabilitar el canal correspondiente y sólo habrá perdido una pequeña proporción de su capacidad total; además DMT puede adecuar cada uno de los canales activos a las condiciones ambientales, utilizando para cada canal el esquema de modulación que mejor se adapte a la calidad de éste.

## Slide 69
Reparto de bins en ADSL DMT
con teléfono analógico
Servicio | Bins | Rango frecuencias (KHz)
Teléfono analógico | 0-5 | 0-25,875
Tráfico ascendente | 6-31 | 25,875-138
Tráfico descendente | 32-255 | 138-1104
En la práctica los bins se asignan a cada servicio de forma que haya una banda de separación, para evitar interferencias.
La asignación de bins se elige independientemente para cada DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer). El DSLAM es el equipo que conecta al usuario de ADSL en la central telefónica
Notes: La asignación de bins al tráfico ascendente o descendente en ADSL DMT se realiza de acuerdo con lo indicado en el cuadro. El canal ascendente puede llegar hasta el bin 38 y el descendente puede empezar en el bin 33; dentro de este rango se decide para cada caso concreto donde se pone la división entre ascendente y descendente. Además se reserva un bin en cada sentido para funciones de control.

## Slide 70
ADSL DMT (ITU G.992.1)
Frec.
0
4 kHz
1.052 MHz
Canal
Descendente
Canal
Ascendente
Teléfono
Analógico
30 kHz
129 164 kHz
Bin
0
29
38
243
7
Amplitud

## Slide 71
Reparto de bins en ADSL DMT
con RDSI
Servicio | Bins | Rango frecuencias (KHz)
RDSI | 0-31 | 0-138
Tráfico ascendente | 32-64 | 138 - 280,3125
Tráfico descendente | 65-255 | 280,3125 - 1104
En la práctica los bins se asignan a cada servicio de forma que haya una banda de separación, para evitar interferencias.
La asignación de bins se elige independientemente para cada DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer). El DSLAM es el equipo que conecta al usuario de ADSL en la central telefónica
Notes: La asignación de bins al tráfico ascendente o descendente en ADSL DMT se realiza de acuerdo con lo indicado en el cuadro. El canal ascendente puede llegar hasta el bin 38 y el descendente puede empezar en el bin 33; dentro de este rango se decide para cada caso concreto donde se pone la división entre ascendente y descendente. Además se reserva un bin en cada sentido para funciones de control.

## Slide 72
Modulaciones en una conexión ADSL DMT
4 Ksímbolos/s por bin. Eficiencia máxima: 16 bits/símbolo
Frecuencia
Energía
0 MHz
1 MHz
Sin
Datos
QPSK
16 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
16 QAM
Bin
Notes: En cada canal se utiliza la técnica de modulación óptima, de acuerdo con su relación señal/ruido. Así es posible obtener el máximo rendimiento de cada uno. En los casos más favorables se emplean técnicas de modulación que transmiten 16 bits por símbolo (frente a 9 bits por símbolo en el caso mas favorable de CAP). Cuando la calidad de un canal está por debajo de los mínimos aceptables éste deja de utilizarse, como ocurre en el canal más a la derecha en la figura.
En su conjunto DMT es una técnica eficiente y sofisticada. Pero no hay duros a cuatro pesetas. A cambio de sus ventajas DMT ha de resolver el nada sencillo problema de tener que manejar mas de 200 canales independientes de forma simultánea, repartir el tráfico entre ellos en el emisor y agruparlo en el receptor. Hasta hace relativamente poco tiempo era impensable disponer de la potencia de proceso necesaria para llevar a cabo estas tareas en un dispositivo de ámbito residencial.

## Slide 73
Proceso de negociación de ADSL DMT
3: En base a la relación señal/ruido se decide la codificación a emplear en cada bin, y con ello la cantidad de bits por segundo enviados en cada uno
Frecuencia (KHz)
Eficiencia
(bits/s/bin)
2: A partir de los resultados obtenidos se determina la relación señal/ruido para el enlace a cada una de las frecuencias que se van a utilizar
Frecuencia (KHz)
Relación
señal/ruido
(dB)
1: Se envía una señal de prueba en toda la gama de frecuencias para determinar la calidad de cada bin
Frecuencia (KHz)
Señal de
prueba
Notes: En esta figura se muestra el proceso seguido para ajustar el caudal descendente en una conexión ADSL en función de las características del enlace y las condiciones ambientales. En primer lugar el equipo ADSL de la central telefónica manda una señal de prueba al módem ADSL del usuario. Analizando las señales recibidas el módem ADSL averigua cual es la modulación óptima en cada bin, e informa de ello al equipo de la central telefónica, que adecúa así la codificación utilizada en cada bin a las características del enlace.
Este proceso se realiza para cada sentido de la comunicación, empleando los bins adecuados en cada caso.

## Slide 74
Intereferencias externas en ADSL
Se muestra aquí la influencia de algunas interferencias en el resultado del proceso de negociación. Como antes se envía una señal de prueba en toda la gama de frecuencias para determinar la calidad de cada bin
En este caso tenemos una derivación debida a un cable no retirado de una instalación anterior. Esto produce una pérdida de calidad de la señal en una determinada frecuencia. También hay una interferencia de emisora de AM
Frecuencia (KHz)
Frecuencia (KHz)
Relación
señal/ruido
(dB)
Señal de
prueba
Emisora de
onda media (AM)
Derivación
Como consecuencia de estos problemas los módems han decidido reducir la eficiencia en el bin correspondiente a la derivación, e inhabilitar por completo el bin correspondiente a la frecuencia de la emisora de onda media
Frecuencia (khZ)
Eficiencia
(bits/s/bin)
Bin
deshabilitado
Notes: En este caso se supone que, a diferencia del anterior, existen interferencias externas importantes debidas a dos factores: por un lado una derivación del bucle de abonado, probablemente debida a un residuo no retirado de una instalación anterior. Esto provoca que en cierto rango de frecuencias la relación señal/ruido se reduzca de forma sustancial, con lo que la modulación elegida para esos bins permite incluir menos bits por baudio y su eficiencia también disminuye. Por otro lado hay otro rango de frecuencias en el que se presenta una fuerte interferencia debida a la presencia de una emisora de onda media (AM) cercana. En este caso la interferencia llega a ser mayor que la señal de ADSL por lo que los bins afectados se inutilizan por completo (en la práctica la señal de una emisora de AM afectaría a dos o tres bins, ya que tiene una anchura de 9 KHz).

## Slide 75
reglaro#Show dsl int atm0
ATU-R (DS) ATU-C (US)
Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode: ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU STD NUM: 0x01 0x01
Vendor ID: 'ALCB' 'GSPN'
Vendor Specific: 0x0000 0x0007
Vendor Country: 0x00 0x00
Capacity Used: 59% 68%
Noise Margin: 20.5 dB 5.0 dB
Output Power: 20.0 dBm 0.5 dBm
Attenuation: 30.5 dB 18.0 dB
Defect Status: None None
Last Fail Code: Message error
Selftest Result: 0x00
Subfunction: 0x02
Interrupts: 673 (1 spurious)
Activations: 5
Init FW: embedded
Operartion FW: embedded
SW Version: 3.9.19
FW Version: 0x1A04
Parámetros físicos de un router ADSL 4000/512
Max. 6780 Kb/s
Max. 753 Kb/s

## Slide 76
reglaro#Show dsl int atm0
ATU-R (DS) ATU-C (US)
Interleave Fast Interleave Fast
Speed (kbps): 4000 0 512 0
Reed-Solomon EC: 774 0 3 0
CRC Errors: 6 0 1 0
Header Errors: 4 0 0 0
Bit Errors: 0 0
BER Valid sec: 0 0
BER Invalid sec: 0 0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 7 7 7 8 8 8
10: 8 8 8 8 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
30: 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
40: 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
50: 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8
60: 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9
70: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
80: 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7
90: 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
A0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B0: 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
C0: 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4
D0: 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E0: 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
F0: 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training log buffer capability is not enabled yet.
Parámetros físicos de router ADSL 4000/512 (cont.)
Bins ascendentes
Bins descendentes
Bin 40(dec 64) no utilizado

## Slide 77
Utilización de bins en el router ADSL 4000/512
1
2
0
3
4
5
6
7
8
9
Bits/símbolo
Bin
7
29
38
243
Canal ascendente: bins 7 a 29
21,875 – 93,75 KHz
168 bits/simbolo = 672 Kb/sBin
Canal descendente: bins 38 a 243
118,75 – 762,5 KHz
1241 bits/simbolo = 4964 Kb/sBin
Caudal contratado: 4000 desc / 512 asc Kb/s

## Slide 78
Parámetros ATM de ADSL en España
Entre julio y octubre de 2005 Telefónica aumentó las velocidades de los accesos ADSL de la siguiente forma:
(http://www.telefonicaonline.com/qx/manual/RE_04_07_22_10_Upgrade.pdf )
Servicio | PCR antes (desc./asc., Kb/s) | PCR después (desc./asc., Kb/s) | SCR* (%) | CDVT (ms) | MBS (celdas)
Reducido | 512 / 128 (UBR) | 1000 / 300 (UBR) | - | - | -
Básico | 512 / 128 | 1000 / 300 | 10 | ? / 4 | ? / 32
Class | 1000 / 300 | 2000 / 300 | 10 | 0,7 / 32 | 64 / 32
Avanzada | 2000 / 300 | 4000 / 512 | 10 | ? / ? | ? / ?
Premium | 4000 / 512 | 8000 / 640 | 10 | ? / ? | ? / ?
ACG Class | 1000 / 512 | 2000 / 640 | 50 | ? / ? | ? / ?
ACG Avanzada | 2000 / 512 | 4000 / 640 | 50 | ? / ? | ? / ?
ACG Premium | 4000 / 512 | 8000 / 640 | 50 | ? / ? | ? / ?
(*) Las celdas que superan el SCR no se descartan, se marcan con CLP=1

## Slide 79
reglaro#show dsl int atm0
ATU-R (DS) ATU-C (US)
. . . Capacity Used: 98% 86%
Noise Margin: 10.5 dB 15.0 dB
Output Power: 20.0 dBm 12.0 dBm
Attenuation: 30.0 dB 18.0 dB
. . . .
Interleave Fast Interleave Fast
Speed (kbps): 6560 0 640 0
Reed-Solomon EC: 8349 0 3 1
CRC Errors: 39 0 3 0
Header Errors: 35 0 1 1
Bit Errors: 0 0
BER Valid sec: 0 0
BER Invalid sec: 0 0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 9 9 9 9 9 A A A A A A 9 9 9 9 8 8 8 7 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 8 8 9 9 9 A A A B B B B C C C C C C C C C C C C C C
40: 0 2 B B B B B B B B A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B
60: B B B B B B C C C C C C C C C C C B C C B C C B B B B B B B B B
80: B A A B B B B A A A A A A A A A A A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
A0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8
C0: 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
E0: 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max. 6694 Kb/s
Max. 744 Kb/s
Errores
800 Kb/s (asc.)
7564 Kb/s (desc.)
Parámetros físicos de router ADSL 8000/640

## Slide 80
Switch
telefónico
Red
telefónica
analógica
Internet
DSLAM
(ATU-C)
Splitter
Teléfonos
analógicos
Modem
ADSL
(ATU-R)
Bucle de
Abonado
(5,5 Km máx.)
Ordenador
Altas
Frecuencias
Bajas
Frecuencias
Configuración de ADSL con splitter
Central Telefónica
Domicilio del abonado
Splitter
DSLAM: Digital Suscriber Line Access Multiplexer
ATU-C: ADSL Transmission Unit - Central
ATU-R: ADSL Transmission Unit - Remote
Notes: Para reducir la interferencia entre las señales de alta frecuencia de ADSL y las de baja frecuencia del servicio telefónico, cuando se instala una línea ADSL se pone en el acceso a la vivienda un separador de frecuencias. Este separador (también llamado ‘splitter’ de su nombre en inglés) está formado por un filtro paso bajo (es decir, que solo deja pasar las bajas frecuencias) al que se conecta el teléfono y uno paso alto (que solo deja pasar las altas frecuencias) al cual se conecta el módem ADSL.
Con la misma finalidad que en la vivienda, en la central telefónica también se coloca un divisor de frecuencias al bucle de abonado. La salida paso bajo se conecta al conmutador telefónico tradicional y la paso alto al DSLAM (DSL Access Multiplexor) que es el dispositivo al que se conectan los módems ADSL de los usuarios.
El módem ADSL se denomina también ATU-R (ADSL Transmission Unit- Remote). El DSLAM se llama también ATU-C (ADSL Transmission Unit-Central).
Las conexiones ADSL son siempre punto a punto, no hay medio compartido; por tanto el DSLAM ha de contener un módem ADSL por cada usuario conectado al servicio.

## Slide 81
Splitter ADSL
Bucle de abonado
(2 hilos, de la central)
Módem ADSL
Teléfono

## Slide 82
Esquema de conexión ADSL
Red ATM
Internet
Red
telefónica
DSLAM
Conmutador
ATM
Conmutador
telefónico
Central telefónica
ISP
Oficina
Principal de
la Empresa
Hogar
Pequeña
Oficina
Splitters
Notes: El DSLAM se conecta normalmente a un conmutador ATM, a través del cual el usuario podrá tener acceso al proveedor de Internet con el que haya contratado el servicio. También es posible tener conexiones de red privada virtual, por ejemplo para teletrabajadores que quieran acceder a la red corporativa de su empresa a través de la conexión ADSL.
La principal ventaja de ADSL frente a una conexión tradicional es la no utilización de la red telefónica. Esto supone un considerable ahorro de recursos, y evita la tarificación por tiempo a la que esta sujeto este tipo de servicios.

## Slide 83
Conexión de un router/switch ADSL
Splitter
A la central telefónica
Router/Switch ADSL Ethernet
Latiguillo Ethernet 100BASET
Conector RJ45
Conector RJ11
Par telefónico
Bucle de abonado
Notes: En esta figura se muestra la conexión de una pequeña oficina con varios ordenadores a ADSL, utilizando para ello un switch/router. Para una mayor versatilidad el equipo incorpora también un conmutador LAN no gestionable, que permite disponer de cuatro interfaces Ethernet, aunque a nivel de red, es decir cuando actúa como router, solo dispone de una interfaz Ethernet y la ADSL. El modem ADSL se encuentra integrado en el equipo.

## Slide 84
ADSL G.Lite (ITU G.992.2)
ADSL requiere instalar en casa del usuario un filtro de frecuencias o ‘splitter’ (teléfono de ADSL).
El splitter aumenta el costo de instalación y limita el desarrollo.
ADSL G.Lite suprime el splitter. También se llama ADSL Universal o ADSL ‘splitterless’.
Sin splitter hay más interferencias, sobre todo a altas frecuencias. Para reducirlas se pueden utilizar filtros independientes para cada dispositivo (‘microfiltros’)
El uso de microfiltros degrada la señal respecto a un splitter convencional, sobre todo si hay 5 o más teléfonos conectados
Notes: Uno de los problemas que presenta el uso de ADSL es la instalación del separador de frecuencias en la vivienda del usuario. Esto requiere la visita de un técnico, lo cual encarece de forma considerable la conexión.
Desde finales de 1997 han aparecido en el mercado diversas variantes de ADSL denominadas ADSL G.Lite que suprimen el divisor de frecuencias en casa del abonado (el divisor en la central telefónica se mantiene ya que allí no hay problemas para su instalación).
Existen equipos DSLAM en el mercado actualmente que pueden interoperar indistintamente con equipos de usuario ADSL y ADSL G.Lite.
ADSL: G.Lite es también un estándar ITU-T (G.992.2).

## Slide 85
Red
telefónica
Internet
DSLAM
(ATU-C)
Modem/Router ADSL
Bucle de
Abonado
(5,5 Km máx.)
Altas
Frecuencias
Bajas
Frecuencias
Configuración de ADSL G.Lite o ‘splitterless’
Central Telefónica
Domicilio del abonado
Switch
telefónico
Teléfonos
analógicos
Splitter
Microfiltro
(filtro paso bajo)
Filtro paso alto
integrado

## Slide 86: Relación Caudal/grosor /alcance en ADSL
La capacidad depende también de la calidad del cable. Si el bucle de abonado tiene muchos empalmes la capacidad se reduce.
En ADSL los caudales que se especifican son siempre netos, es decir ya está descontado el overhead debido a la corrección de errores (FEC).
Caudal Desc. (Mb/s) | Grosor (mm) | Alcance (Km)
2 | 0,5 | 5,5
2 | 0,4 | 4,6
6,1 | 0,5 | 3,7
6,1 | 0,4 | 2,7

## Slide 87
Problemas de ADSL
Algunos usuarios (10%) se encuentran demasiado lejos (más de 5,5 Km) de una central telefónica.
A veces (5%) a distancias menores no es posible la conexión por problemas del bucle (empalmes, etc.).
No es posible asegurar a priori la disponibilidad del servicio, ni el caudal máximo disponible. Hay que hacer pruebas para cada caso.
ADSL sufre interferencias por emisiones de radio de AM (onda media y onda larga).
Notes: Se estima que el 10% de los usuarios de telefonía no puede utilizar ADSL porque su bucle de abonado tiene una longitud mayor de 5,5 Km. En otro 5% la baja calidad del cable (debido a cambios de grosor, empalmes, etc) impide disponer del servicio. A veces los problemas son resolubles y el servicio puede ofrecerse después de acondicionar el bucle del abonado.
Aunque el 85% de los usuarios de telefonía si puede utilizar ADSL no es posible dar garantías a priori, ni saber cual será la velocidad máxima utilizable, es preciso hacer pruebas y mediciones en cada caso. Esta incertidumbre es el principal problema de ADSL, ya que no se puede asegurar de antemano la disponibilidad del servicio. Además el rendimiento puede variar con el tiempo en función de condiciones ambientales y factores ajenos al abonado. En el caso de RADSL las variaciones pueden producirse incluso en una misma sesión.
Otro inconveniente de ADSL es su sensibilidad a interferencias externas, sobre todo las producidas por la radiodifusión AM de onda larga y onda media, que caen dentro del rango de frecuencias utilizado por ADSL. Dado que el cable utilizado no es coaxial y que la señal en el receptor es extremadamente débil ADSL es especialmente sensible a cualquier tipo de interferencias.

## Slide 88
RADSL (Rate Adaptative DSL)
Versión ‘inteligente’ de ADSL que adapta la capacidad dinámicamente a las condiciones de la línea, como los módems V.34 (28,8 Kb/s) de red telefónica conmutada.
Permite obtener un rendimiento óptimo en todas las condiciones.
Esta disponible actualmente en la mayoría de las implementaciones de ADSL y ADSL G.Lite.
Notes: Tanto si se utiliza CAP como DMT los módems ADSL negocian entre sí la forma como van a transmitir los datos (tipo de modulación, anchura de canal en el caso de CAP o uso de los canales en el caso de DMT); una vez pactadas las condiciones éstas permanecían inalterables durante toda la sesión. Sin embargo a veces ocurren modificaciones en la red que mejoran o empeoran las características de la conexión, por ejemplo una interferencia que aparece súbitamente en una frecuencia concreta puede incrementar la tasa de errores de un canal hasta dejarlo inservible. En condiciones normales sería necesario reiniciar los módems para que se produjera una nueva negociación.
Con RADSL esto se consigue de forma automática. Los módems están monitorizando continuamente la calidad de la conexión para modificar, en más o en menos, el caudal transmitido. Esto es algo análogo a lo que ocurre con los módems de red conmutada V.34 (28,8 Kb/s) y V.34+ (33,6 Kb/s), que pueden renegociar a mas o a menos la velocidad de la comunicación
RADSL es una característica disponible actualmente en la mayoría de las implementaciones de ADSL y de ADSL G.Lite.

## Slide 89
Fuente: http://www.internode.on.net/residential/internet/home_adsl/extreme/
Alcance de las diferentes variantes de ADSL

## Slide 90
Características técnicas de una línea ADSL2+

## Slide 91: VDSL (ó VHDSL): Very High Bitrate Digital Subscriber Line
Hasta 50 Mb/s. Lleva al extremo las posibilidades del bucle de abonado en distancias cortas
Estándar ITU-T G.993.1
Esta muy desarrollado en Japón y Corea
VDSL-2: ITU-T G.993-2. Utiliza hasta 30 MHz y llega a 100 Mb/s. Alcance: 300 m
Compite con los accesos FTTN

## Slide 92: Estándares ADSL/VDSL de la ITU-T
Nombre oficial | Nombre común | Distancia max. (m) | Capacidad max. Asc./desc. (Mb/s) | Frec. Max. (KHz) | Fecha aprob.
G 992.1 | ADSL G.dmt | <5500 | 1,8/12 | 1100 | 7/1997
G 992.2 | ADSL Lite (G.Lite o splitterless) |  | 0,5/1,5 | 512 | 7/1999
G 992.3 | ADSL2 | <3700 | 3,5/12 | 1100 | 7/2002
G 992.4 | ADSL2 splitterless |  | 0,5/1,5 |  | 7/2002
G 992.5 | ADSL2+ | <2800 | 3,5/24 | 2200 | 5/2003
G 993.1 | VDSL | <1500 | 16/52 | 12000 | 11/2001
G 993.2 | VDSL2 | <2400 | 100/200 | 30000 | 2/2006

## Slide 93: Estándares ADSL/VDSL de la ITU-T
Nombre oficial ITU-T | Nombre común | Alcance (Km) | Caudal max. desc. (Mb/s) | Frec. Max. (KHz) | Fecha aprob.
G 992.1 | ADSL G.dmt | 5 | 8 | 1104 | 7/1997
G 992.2 | ADSL G.Lite | 5,4 | 1,5 | 552 | 7/1999
G 992.3 | ADSL2 G.dmt.bis | 3,7 | 11 | 1104 | 7/2002
G 992.3 Annex L | RE ADSL2 | 6,7 | 5,0 | 552 | 
G 992.4 | ADSL2 G.lite.bis |  | 1,5 | 552 | 7/2002
G 992.5 | ADSL2 Plus | 2,8 | 24 | 2208 | 5/2003
G 993.1 | VDSL | 1,5 | 52 | 12000 | 11/2001
G 993.2 | VDSL2 | 2,4 | 200 | 30000 | 2/2006

## Slide 94
Espectro de las diversas modalidades de xDSL
Notes: En esta figura se muestra el espectro de la señal generada en los cables por cada una de las técnicas xDSL que hemos descrito. La curva etiquetada T1 AMI corresponde al espectro que genera la señal de una línea T1 convencional (T1 corresponde a una línea de 1,536 Mb/s que es la versión equivalente americana de las líneas E1 de 2 Mb/s en Europa).

## Slide 95
Usuario Final
Red de
acceso
Backbone
Operador
Proveedor de
contenidos
Física
Enlace
Red
Transporte
ADSL
ATM
AAL5
PPP
IP
IP
TCP/UDP
TCP/UDP
Red
ATM
DSLAM
Router
Servidor
Protocolos utilizados en ADSL
HTTP, etc.
Aplicación
HTTP, etc.
Notes: Este esquema muestra la forma como se integra normalmente ADSL con los protocolos de las capas superiores. ADSL utiliza el protocolo de adaptación AAL5 y sobre él el protocolo a nivel de enlace PPP (Point to Point Protocol) que es utilizado normalmente en conexiones de red telefónica tradicional. Esto permite aprovechar en conexiones ADSL de forma transparente todo el software de control de acceso habitual entre los ISP, como RADIUS. Por encima de PPP se pueden utilizar los diversos protocolos habituales en el nivel de red, como IP.

## Slide 96
Bucle de abonado (conexión ADSL)
Red
telefónica
DSLAM (ATU-C)
Router-modem
ADSL (ATU-R)
Ethernet 10BASE-T
VPI 18, VCI 23, PCR 256/128 Kb/s
VPI 18, VCI 31, PCR 512/256 Kb/s
VPI 18, VCI 37, PCR 2048/300 Kb/s
Circuito permanente ATM
Enlace ATM OC-3 (155 Mb/s)
Red ATM
192.76.100.1/25
192.76.100.7/25
192.76.100.12/25
192.76.100.15/25
Arquitectura de una red ADSL
Internet
Notes: En esta figura se muestra un ejemplo completo de cómo se diseñaría la arquitectura de una red ADSL. En primer lugar los usuarios conectarían sus ordenadores al router ADSL, normalmente mediante una conexión Ethernet 10BASE-T. El router ADSL se conecta mediante el par telefónico con la central, donde el DSLAM actúa como módem y conmutador ATM. El DSLAM se conecta mediante la red ATM del operador con un router, que es el que le dará salida a Internet.
Cuando el usuario contrata el servicio ADSL con un operador éste constituye un circuito virtual permanente (PVC) ATM tipo CBR, es decir con un caudal constante, si bien normalmente dicho caudal es asimétrico. Dado que diferentes usuarios accederán al router por la misma interfaz se le asigna a cada uno un número de VPI/VCI diferente. Obsérvese que el operador con el que se contrata el servicio ADSL puede no ser el mismo que gestiona el bucle de abonado, puesto que la red ATM permite establecer el PVC a través de distancias arbitrariamente grandes.
Una vez constituidos los PVC ya es posible asociar direcciones IP a cada dispositivo. Normalmente se constituye una subred formada por cada interfaz del router y el conjunto de usuarios que dependen de el (en el ejemplo de la figura la 192.76.100.0/25). Esta es una organización habitual en redes NBMA (Non-Broadcast Multiple Access) como ATM, Frame Relay o RDSI.

## Slide 97
Configuration Summary DSL Receive Rate 256000 DSL Transmit Rate 128000 DSL Interface State Up DSL WAN IP Address 192.76.100.7 DSL WAN Subnet Mask 255.255.255.128 Ethernet LAN IP Address 192.96.110.1 Ethernet LAN Subnet Mask 255.255.255.192 Default IP Gateway 192.76.100.1 VPI/VCI 18/23 Encapsulation Protocol R1483 Currently Configured Connections (Virtual Circuits) VPI 18 VCI 23 Type R1483 Mux LLC PCR Max IP Address 192.76.100.7 Netmask 255.255.255.128 IP Routing Table Type Destination Netmask Gateway Flags Interface Network 0.0.0.0 0.0.0.0 192.76.100.1 GU rr0 1483 Routed Network 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 U lo0 Loopback Network 192.96.110.0 255.255.255.192 192.96.110.1 U cpm0 Ethernet Network 192.76.100.0 255.255.255.128 192.76.100.1 U rr0 1483 Routed
Configuración de un router ADSL usando RFC 1483
Caudal descendente (bits/s)
Caudal ascendente (bits/s)
Interfaz ADSL
Interfaz Ethernet
Números de circuito ATM asignados por el operador (Virtual Path Identifier y Virtual Circuit Identifier)
Ruta por defecto (por la ADSL)
Indica la forma como se transportan los paquetes IP en celdas ATM (según RFC 1483)

## Slide 98
Router Ethernet/ADSL (Cisco 827-4V)
Ethernet 10BASE-T
(RJ45)
Consola (RJ45)
ADSL (RJ11)
Conexiones telefónicas (RJ11) para aplicaciones de voz sobre IP

## Slide 99
80.24.166.172/26
147.156.159.1/26
A 0.0.0.0/0 por 147.156.200.149
gordius
roglaro
Campus de Burjassot
Joan Roglá
147.156.159.0/26
Conexiones ADSL/VPN en UV
ADSL 4000/512 Kb/s
Cisco 7500
Red UV
(147.156.0.0/16)
147.156.148.113/32
(Interfaz loopback)
RedIRIS
Terra
Internet
147.156.200.149/30
147.156.200.150/30
Cisco 827
A 147.156.159.0/26 por 147.156.200.150

## Slide 100
roglaro#show conf
!
! router C827-4V
! IOS version 12.1(5)
!
interface Tunnel0
bandwidth 512
ip address 147.156.200.150 255.255.255.252
tunnel source ATM0.1
tunnel destination 147.156.148.113
tunnel mode ipip
!
interface Ethernet0
ip address 147.156.159.1 255.255.255.192
ip helper-address 147.156.1.1
ip tcp adjust-mss 1412
!
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
pvc 0/16 ilmi
!
bundle-enable
dsl operating-mode auto
!
interface ATM0.1 point-to-point
description ADSL telefono 963692769
bandwidth 512
ip address 80.24.166.172 255.255.255.192
pvc 8/32
vbr-nrt 512 512 1
encapsulation aal5snap
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 147.156.200.149
ip route 147.156.148.113 255.255.255.255 ATM0.1
Config. router roglaro con túnel VPN
IP en la subred ADSL (asignado por operador)
No. Circuito ATM (asignado por operador)
Caudal ascendente (para métrica de routing)
Ruta host para que haga el túnel por ATM0.1
Subinterfaz ATM
Interfaz física ADSL/ATM
Ruta por defecto: enviar todo por Tunnel0
Caudal ascendente (SCR/PCR para gestión de tráfico)
Interfaz virtual túnel
Caudal ascendente (para métrica de routing)
Dirección del servidor BOOTP/DHCP
Tamaño de MSS para evitar fragmentación

## Slide 101
roglaro#show int ATM0
ATM0 is up, line protocol is up
Hardware is PQUICC_SAR (with Alcatel ADSL Module)
MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW 640 Kbit, DLY 80 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ATM, loopback not set
Keepalive not supported
Encapsulation(s): AAL5, PVC mode
11 maximum active VCs, 6 current VCCs
VC idle disconnect time: 300 seconds
Last input 00:01:20, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: Per VC Queueing
5 minute input rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
5 minute output rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec
3943859 packets input, 1658086649 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 180 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
4398435 packets output, 365844776 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
‘show int’ interfaz ATM/ADSL en roglaro
Máximo caudal ascendente en ADSL

## Slide 102
roglaro#show int ATM0.1
ATM0.1 is up, line protocol is up
Hardware is PQUICC_SAR (with Alcatel ADSL Module)
Description: ADSL telefono 963692769
Internet address is 80.24.166.172/26
MTU 1500 bytes, BW 512 Kbit, DLY 80 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ATM
2683632 packets input, 965306323 bytes
1197390 packets output,203244806 bytes
0 OAM cells input, 0 OAM cells output
AAL5 CRC errors : 0
AAL5 Oversized SDUs : 0
‘show int’ subinterfaz ATM en roglaro

## Slide 103
roglaro#show int Ethernet0
Ethernet0 is up, line protocol is up
Hardware is PQUICC Ethernet, address is 0004.27fd.4591 (bia 0004.27fd.4591)
Internet address is 147.156.159.1/26
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:13, output 00:00:02, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/100, 0 drops; input queue 0/32, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
904569 packets input, 167942808 bytes, 0 no buffer
Received 79590 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
1699392 packets output, 785528237 bytes, 0 underruns(223/314/0)
4 output errors, 537 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 2151 deferred
4 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
‘show int’ interfaz Ethernet en roglaro

## Slide 104
roglaro#show int Tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
Hardware is Tunnel
Internet address is 147.156.200.150/30
MTU 1514 bytes, BW 512 Kbit, DLY 500000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Tunnel source 80.24.166.172 (ATM0.1), destination 147.156.148.113
Tunnel protocol/transport IP/IP, key disabled, sequencing disabled
Checksumming of packets disabled, fast tunneling enabled
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/0, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec
5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec
2553453 packets input, 879756948 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
1193881 packets output, 232043971 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
‘show int’ interfaz túnel en roglaro
Específico de
interfaces Túnel

## Slide 105
show conf
…
!
hostname gordius
!
interface Loopback0
ip address 147.156.148.113 255.255.255.255
!
interface Tunnel1
description Tunel a Joan Rogla (ADSL) telefono 963692769
bandwidth 4000
ip address 147.156.200.149 255.255.255.252
tunnel source Loopback0
tunnel destination 80.24.166.172
tunnel mode ipip
!
ip route 147.156.159.0 255.255.255.192 Tunnel1
!
…
end
Configuración router gordius (extremo remoto túnel VPN)
Interfaz virtual Loopback0
Interfaz virtual Tunel1
IP asignada al acceso ADSL de roglaro por el operador
Caudal descendente (4 Mb/s)
IP en el otro lado del túnel (como si fuera una línea serie)
Ruta hacia la LAN del router ADSL

## Slide 106
gordius# show int Loopback0
Loopback0 is up, line protocol is up
Hardware is Loopback
Internet address is 147.156.148.113/32
MTU 1514 bytes, BW 8000000 Kbit, DLY 5000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation LOOPBACK, loopback not set
Last input 00:00:02, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/0, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
518778 packets output, 144741480 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
‘show int’ interfaz loopback gordius

## Slide 107
gordius# show int Tunnel1
Tunnel1 is up, line protocol is up
Hardware is Tunnel
Description: Tunel a Joan Rogla ADSL telefono 963692769
Internet address is 147.156.200.149/30
MTU 1514 bytes, BW 4000 Kbit, DLY 500000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set, keepalive set (10 sec)
Tunnel source 147.156.148.113 (Loopback0), destination 80.24.166.172
Tunnel protocol/transport IP/IP, key disabled, sequencing disabled
Checksumming of packets disabled, fast tunneling enabled
Last input 00:00:29, output 00:00:03, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/0, 5 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
1824957 packets input, 292212805 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
4009304 packets output, 1685693027 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
‘show int’ interfaz túnel gordius
Específico de
interfaces Túnel

## Slide 108
Aplicación de VoIP
ISP2
ISP1
ISP3
ISP4
Internet
ADSL
CATV
RDSI
Tarifa
Plana
Línea
dedicada
Valencia
Zaragoza
Pamplona
Salamanca
Red
telefónica
Llamadas gratis entre oficinas
Coste urbano en llamadas desde cualquier oficina hacia teléfonos de Pamplona

## Slide 109
Referencias ADSL
http://whirlpool.net.au/wiki/?tag=ADSL_Theory
Tutorial: http://www2.rad.com/networks/2005/adsl/main.htm
http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/DSL_Dig_Subscr_Ln.html
W. Goralski: ‘Tecnologías ADSL y xDSL’, Osborne McGraw-Hill, 2000.
J. Lane: ‘Personal Broadband Services: DSL and ATM’, 1998. http://www.protocols.com/papers/pdf/virata_dsl2.pdf (Muy bueno en ADSL, flojo en ATM).
Web del ADSL forum: www.dslforum.org
Web de Speedtouch sobre ADSL: www.speedtouchdsl.com
‘Digital Subscriber Line’: www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/dsl.htm (Artículo que describe toda la familia de tecnologías xDSL).
Información diversa de tipo práctico: www.internautas.org

## Slide 110
Sumario
Introducción y Fundamentos técnicos
Redes CATV
ADSL y xDSL
Sistemas de acceso vía satélite

## Slide 111
Satélites geoestacionarios (GEO)
Giran a 36.000 Km de altura (cinturón de Clark).
Se utilizan desde hace 30 años
Solución interesante cuando:
  Se quiere despliegue rápido
  La densidad de población es baja o muy baja
  La distancia a cubrir es grande.
El área de cobertura de un satélite se denomina huella
Su reciente uso en RBB ha sido posible gracias al abaratamiento de componentes producido por la TV digital vía satélite (estándar DVB-S)
Notes: Los satélites geoestacionarios se encuentran a 36.000 Km de altura. A esta distancia una órbita dura exactamente 24 horas, por lo que estos satélites mantienen su posición relativa en el cielo, de ahí su nombre. Esto los hace especialmente interesantes para las comunicaciones, ya que actúan como repetidores ’colgados del cielo’ que reenvían hacia la tierra la señal recibida desde abajo.
Al no necesitar el despliegue de infraestructuras sobre el terreno, los satélites representan una solución interesante cuando se quiere disponer de la conexión con rapidez. Además, dado que pueden cubrir vastas áreas geográficas el costo de la conexión es independiente de la distancia y son apropiados para cubrir zonas con baja densidad de población.
Los satélites geoestacionarios se utilizan desde hace bastantes años para comunicaciones. Recientemente se ha popularizado su uso como medio para captar las señales de televisión digital, que utiliza la norma DVB-S (Digital Video Broadcast - Satellite). Gracias a estos desarrollos se han abaratado los componentes para la captura de señales digitales vía satélite, lo cual ha permitido plantear el satélite como alternativa para el acceso RBB.

## Slide 112
Huella Eutelsat
Notes: Las frecuencias utilizadas por los satélites se encuentran dentro del rango de las microondas. A estas frecuencias las señales tienen una elevada direccionalidad, por lo que orientando adecuadamente las antenas se puede elegir con bastante precisión la zona que se desea cubrir. Esto es lo que se denomina la ‘huella’ del satélite.
Normalmente se intenta que la huella cubra lo mejor posible las zonas a las que va destinada la emisión. En la figura se muestra una de las huellas del satélite Eutelsat (un satélite puede tener varias huellas, a veces muy diferentes entre sí). Puede observarse que sigue con bastante aproximación el perfil del continente europeo (incluidas las islas Canarias). La huella se muestra mediante curvas isopotenciales, es decir curvas que representan niveles constantes de intensidad de la señal emitida. Así por ejemplo Valencia y Estocolmo, que se encuentran en la curva de 53 dBW, necesitarán una antena de unos 60 cm. En cambio Lisboa, que está en la curva de 50 dBW, recibe una señal de la mitad de potencia (al ser una escala logarítmica 3 dB de diferencia significa la mitad de potencia); por tanto Lisboa necesitará una antena con el doble de ganancia (el doble de superficie) que Valencia o Estocolmo, es decir una antena de unos 60 * 1,414 = 85 cm.

## Slide 113
Satélites GEO: Bandas y Frecuencias
Banda | Anchura (GHz) | F. Bajada (GHz) | F. Subida (GHz) | Problemas | Ejemplos
C | 0,5 | 3,7-4,2 | 5,92-6,42 | Interfer. terrestre | Intelsat,Telecom
Ku | 2,0 | 10,7-12,75 | 13,0-15,0 | Lluvia | Astra, Eutelsat, Hispasat, Intelsat, Telecom
Ka | 3-4 | 17,7-21,7 | 27,5-30,5 | Lluvia, costo | Teledesic (LEO)
Para evitar interferencias se usa una banda diferente
en subida y bajada (microondas)
Notes: Dado que generalmente el emisor y receptor de la señal de radio se encuentran en la misma zona geográfica se utiliza para evitar interferencias una frecuencia diferente para las señales de subida y de bajada.
Existen varias bandas reservadas a nivel mundial para las comunicaciones vía satélite. En la tabla se muestran las tres más habituales. La banda Ku es la mas utilizada actualmente, aunque la banda Ka con su gran ancho de banda promete grandes capacidades.

## Slide 114
Satélites GEO: transmisión de datos
Cada banda se divide en canales. Cada canal es atendido por un ‘transponder’ (repetidor) con 50-100 W de potencia.
Para evitar interferencia entre canales contiguos se usa polarización (vertical/horizontal o circular derecha/circular izquierda)
Un satélite lleva de 16 a 28 transponders. Para cubrir toda la banda se pueden usar varios satélites (constelaciones) ej. Astra 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G y 1H (120 transponders).
Notes: La banda de frecuencias atendidas por un satélite se divide en canales. Cada canal es atendido por un dispositivo encargado de captar la señal proviniente de la tierra, amplificarla y reenviarla de nuevo hacia la tierra por la frecuencia descendente corrrespondiente (con una potencia típica de entre 50 y 100 vatios). Dicho dispositivo se denomina transponder (o transpondedor). Un satélite moderno puede soportar en torno a 20 transponders.
Dado que generalmente un satélite no es capaz de cubrir toda la banda Ku, se suele poner en la misma posición orbital varios satélites de forma que abarquen toda la banda, formando lo que se conoce como una constelación.
Para aprovechar mejor la banda y minimizar la interferencia entre canales vecinos se utiliza diferente polarización entre transponders contiguos, por ejemplo horizontal/vertical o circular derecha/circular izquierda.

## Slide 115
Satélites GEO: transmisión de datos
Sentido descendente: medio broadcast compartido en toda la ‘huella’ del satélite.
Sentido ascendente:
  Retorno telefónico. Bajo costo, equipo sencillo, no requiere protocolo MAC.
  Retorno vía satélite: requiere equipo transmisor (caro) y protocolo MAC (específicos para redes vía satélite).
Notes: Las emisiones por satélite son de naturaleza broadcast, por lo que la capacidad de un canal de datos es compartida por todos los usuarios del mismo.
El retorno en las comunicaciones vía satélite se hace normalmente por canal telefónico. Es posible realizar el retorno también vía satélite, pero para ello hay que disponer de un equipo transmisor hacia el satélite, lo cual requiere una antena parabólica mayor y resulta excesivamente costoso para aplicaciones residenciales.

## Slide 116
Problemas de los satélites GEO
Interferencia terrestre (banda C)
Lluvia (banda Ku y Ka)
Retardo elevado:
  Retorno telefónico: > 240 ms
  Retorno satélite: > 480 ms
  Necesidad de usar TCP con ventana extendida para flujos de más de 1-2 Mb/s.
Costo elevado del satélite: puesta en órbita, seguro, imposibilidad de reparar, vida limitada, etc.
Retorno telefónico limita rendimiento y encarece conexiones permanentes
Notes: Las comunicaciones a través de satélite presentan inconvenientes que dependen de la banda utilizada. La banda C se ve afectada por la interferencia de señales terrestres. Las señales de alta frecuencia son absorbidas por el agua, por lo que la recepción en las bandas Ku y Ka se ve afectada por la lluvia. Por último las elevadas frecuencias de la banda Ka requieren equipos costosos, aunque este problema se reduce a medida que dichos equipos se popularizan.
El problema mas grave de la comunicación por satélites geoestacionarios es consecuencia de su distancia a la tierra. El viaje de ida y vuelta introduce un retardo adicional de 240 ms o mas (480 ms si el retorno se realiza también por satélite). Esto impide o dificulta mucho el unos de aplicaciones interactivas como videoconferencia o vídeo bajo demanda. Con el protocolo de transporte más utilizado en Internet, TCP, este retardo limita el rendimiento máximo a valores entre 1 y 2 Mb/s, salvo que se utilicen versiones modificadas de TCP (la denominada ventana extendida). Pero estas modificaciones han de estar disponibles en el TCP de los dos hosts que participan en la comunicación para que sean efectivas.
La puesta en órbita y mantenimiento de satélites son labores muy costosas, lo cual repercute en los costos de los servicios.
Por último el retorno telefónico (que es lo normal en las conexiones vía satélite) encarece las conexiones permanentes.

## Slide 117
Ej.: Servicio ASTRA-NET (retorno telefónico)
Servicio:
  Descendente: CIR desde 64 hasta 400 Kb/s
  Ascendente: 33,6 ó 64 Kb/s (analógico o RDSI)
Equipamiento:
  Antena parabólica de 50 cm
  Tarjeta PCI para recepción de satélite
  Módem o tarjeta RDSI
  PC con Windows
Notes: Como un ejemplo de servicio RBB vía satélite comentamos aquí el servicio Astra-Net.
En este caso se utiliza retorno telefónico, por lo que al costo de suscripción del servicio hemos de añadir el de la conexión telefónica.
En sentido descendente se puede disponer de un caudal de 64 a 400 Kb/s.

## Slide 118
Servicio ASTRA-NET con retorno telefónico
Notes: Este esquema muestra el funcionamiento del servicio de acceso vía satélite con retorno telefónico, que se asemeja bastante a las redes CATV con retorno telefónico.

## Slide 119
Servicio ASTRA Broadband Interactive (bidireccional)
Servicio:
  Descendente: hasta 38 Mb/s
  Ascendente: desde 144 Kb/s hasta 2 Mb/s
Equipamiento:
  Antena parabólica de 65 a 130 cm (depende de velocidad ascendente)
  Equipo completo transmisor/receptor del satélite acoplado en tarjetas especiales en un PC que actúa como router.
Notes: Astra también ofrece un servicio denominado Astra Broadband Interactive con retorno por satélite. En este caso se ofrece un caudal descendente de hasta 38 Mb/s, aunque el máximo por sesión TCP es de 1,6 Mb/s (por el problema del tamaño de ventana de TCP). En ascendente se anuncia un caudal de hasta 2 Mb/s.
La antena parabólica es en este caso de mayor diámetro ya que se requiere transmitir hacia el satélite.
Dados los costes del equipamiento necesario no podemos calificar este servicio como una opción para el acceso residencial, siendo este un servicio pensado para empresas.

## Slide 120
Servicio bidireccional vía satélite
Notes: La comunicación vía satélite bidireccional se asemeja a las redes CATV HFC; en este caso el canal de retorno vía satélite compartido requiere el uso de protocolos MAC para resolver los conflictos que se producen cuando dos clientes transmiten a la vez.
En la figura se representa un ejemplo de comunicación entre varios ordenadores utilizando en ambos sentidos la comunicación vía satélite.

## Slide 121: Acceso a Internet vía satélite
Fuente: www.satconxion.com
Servicio | Caudal desc. (Kb/s) | Caudal asc. (Kb/s) | Mensualidad (euros) | Alta+equipamiento(euros)
One-Way | 256 | Modem telef. | 58 | 35
 | 512 | Modem telef. | 115 | 35
 | 1024 | Modem telef. | 230 | 35
Two-Way 1 | 512 | 64 | 75 | 3000
 | 4096 | 64 | 299 | 3000
SmartBand | 128 | 64 | 22 | 2250
 | 2048 | 512 | 250 | 2250
Two-Way 3 | 512 | 128 | 167 | 3000
 | 2048 | 512 | 663 | 3000

## Slide 122
Referencias satélites geoestacionarios
Servicios IP: www.satconxion.com
Astra: www.ses-astra.com
Eutelsat: www.eutelsat.com