## Slide 1
Tema 6 MPLS
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Policy routing: El problema del ‘pez’
Backbone del ISP
Usuario A
Tarifa premium
Usuario B
Tarifa normal
Usuario C
Usuario A
Tarifa premium
Usuario B
Tarifa normal
Usuario C
Problema:
Solución ATM:
Enlaces de alta capacidad
Enlaces de baja capacidad
El ISP no puede controlar en X que solo vaya por la ruta de alta capacidad el tráfico dirigido a C desde A y no el de B
A
B
X
A
B
X
C
C
Backbone del ISP
Al crear diferentes PVCs el ISP puede separar fácilmente el tráfico de A del de B
Este es un ejemplo de lo que se denomina ‘Ingeniería de Tráfico’
PVC A-C
PVC B-C
Y
Z
V
W
Z
Y
V
W
Notes: Un problema típico en ingeniería de tráfico es el conocido como ‘problema del pez’. Supongamos que un ISP trata de ofrecer servicios de diferente calidad a sus usuarios, por ejemplo servicio premium con alta calidad y servicio normal con calidad ‘best effort’. Supongamos además que dos usuarios (A y B) contratan los servicios premium y normal, respectivamente, en un mismo POP (Point Of Presence), y que ambos están interesados en enviar tráfico al usuario C, conectado a otro POP de la red del ISP. El router del ISP al encaminar los paquetes de A y de B hacia C no podrá en principio discriminar cuales pertenecen a A y cuales a B, ya que el encaminamiento se realiza en base a la dirección de destino, no a la dirección de origen. Por tanto tanto el tráfico de A como el de B se encaminarán por la misma ruta, recibiendo probablemente ambos clientes la misma calidad de servicio aun cuando pagan tarifas diferentes.
Una posible solución a este problema es lo que se denomina ‘policy routing’, es decir encaminamiento basado en criterios que no se limitan a la dirección de destino sino que toman en cuenta otros factores, como la dirección de origen. Sin embargo el policy routing tienen un problema serio: los fabricantes diseñan sus equipos para la conmutación rápida, generalmente por hardware, de paquetes IP basándose exclusivamente en la dirección de destino, y siempre que se aplica policiy routing el rendimiento decae de manera alarmante.
Una mejor solución sería que el ISP sustituyera su red por un backbone ATM. En este caso sería fácil constituir dos PVC independientes para encaminar el tráfico de A por la ruta de alta capacidad (la superior) y el de B por la de baja capacidad (inferior)

## Slide 3: Problema de los routers IP
Es difícil encaminar eficientemente los datagramas cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, es decir hay que hacer ‘policy routing’ o enrutamiento por políticas de uso
Resulta difícil hacer Gigarouters eficientes que respeten el ‘policy routing’
Esto es especialmente crítico en los enlaces troncales de las grandes redes.
ATM puede resolver el problema gracias a la posibilidad de fijar la ruta de los datagramas mediante el establecimiento del VC

## Slide 4: ATM vs IP
Ventajas de ATM
Rápida conmutación (consulta en tabla de VPI o VPI/VCI)
Posibilidad de fijar la ruta según el origen (ingeniería de tráfico)
Inconvenientes de ATM
SAR (segmentación y reensamblado). Impide funcionar a altas velocidades
Overhead (13%) debido al ‘Cell tax’ (cabecera)

## Slide 5: MPLS
MPLS (Multiprotocol Label Switching) intenta conseguir las ventajas de ATM, pero sin sus inconvenientes
Asigna a los datagramas de cada flujo una etiqueta única que permite una conmutación rápida en los routers intermedios (solo se mira la etiqueta, no la dirección de destino)
Las principales aplicaciones de MPLS son:
  Funciones de ingeniería de tráfico (a los flujos de cada usuario se les asocia una etiqueta diferente)
  Policy Routing
  Servicios de VPN
  Servicios que requieren QoS

## Slide 6: Solución MPLS al problema del pez
Usuario A
Tarifa premium
Usuario B
Tarifa normal
Usuario C




 | - |  | 5
 | - |  | 3


 | 5 |  | 4




 | 3 |  | 2
 | 2 |  | 7



 | 4 |  | -
 | 7 |  | -
Los routers X y Z se encargan de etiquetar los flujos según origen-destino
5
4
3
2
7
A
B
X
C
Y
Z
V
W
C ha de distinguir de algun modo los paquetes que envía hacia A o B (puede usar subinterfaces diferentes)
Las etiquetas solo tienen significado local y pueden cambiar a lo largo del trayecto (como los VPI/VCI de ATM)

## Slide 7: Terminología MPLS
FEC (Forwarding Equivalence Class): conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto. Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.
LSP (Label Switched Path): camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.
LSR (Label Switching Router) : router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS
LIB (Label Information Base): La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)
Los LSR pueden ser a su vez de varios tipos:
  LSR Interior: el que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente cambiar las etiquetas para cada FEC según le indica su LIB
  LSR Frontera de ingreso: los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al principio del LSP). Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas correspondientes.
  LSR Frontera de egreso: Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final del LSP). Se encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al principio

## Slide 8: Terminología MPLS




 | - |  | 5
 | - |  | 3


 | 5 |  | 4




 | 3 |  | 2
 | 2 |  | 7



 | 4 |  | -
 | 7 |  | -
5
4
3
2
7
A
B
X
C
Y
Z
V
W
LSR Frontera de ingreso
LSR Frontera de egreso
LSRs Interiores (V, W, Y)
LSPs
LIB
LIB
LIB
FECs
Routers IP ordinarios (no MPLS ‘enabled’)
Router IP ordinario (no MPLS ‘enabled’)

## Slide 9: Creación de los LSP (Label Switched Path)
Se puede hacer:
  Por configuración, de forma estática (equivalente a los PVCs en ATM)
  Por un protocolo de señalización:
    LDP: Label Distribution Protocol
El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing, normalmente IS-IS u OSPF.
Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa y por tanto fijar reglas de ingeniería de tráfico.
Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico

## Slide 10: Clasificación del tráfico en FECs
Se puede efectuar en base a diferentes criterios, como por ejemplo:
  Interfaz de entrada
  Dirección IP de origen o destino (dirección de host o de red)
  Número de puerto de origen o destino en la cabecera de transporte
  Campo protocolo de IP (TCP, UDP, ICMP, etc.)
  Valor del campo DS (Differentiated Services, calidad de servicio) de la cabecera IP

## Slide 11: MPLS
MPLS funciona sobre multitud de tecnologías de nivel de enlace: líneas dedicadas (PPP, POS), LANs, ATM o Frame Relay.
La etiqueta MPLS se coloca delante del paquete de red y detrás de la cabecera de nivel de enlace.
MPLS es independiente del protocolo de red. Se puede usar incluso con tramas de nivel 2
Las etiquetas pueden anidarse, formando una pila. Esto permite ir agregando (o segregando) flujos. El mecanismo es escalable.

## Slide 12
Etiqueta | Exp | S | TTL
Bits 
20
3
1
8
Formato de la etiqueta MPLS
Etiqueta:
Exp:
S:
TTL:
La etiqueta propiamente dicha que identifica una FEC (con significado local)
Bits para uso experimental; una propuesta es transmitir en ellos información de DiffServ
Vale 1 para la primera entrada en la pila (la más antigua), cero para el resto
Contador del número de saltos. Este campo reemplaza al TTL de la cabecera IP durante el viaje del datagrama por la red MPLS.
Notes: El campo etiqueta es el que utilizan los routers MPLS para decidir por donde encaminar el paquete. Todos los paquetes que recibe un router por una interfaz dada con el mismo valor del campo Etiqueta pertenecen a la misma FEC (Forward Equivalence Class).
El campo Exp no tiene definida una función en el estándar. Se prevé que pueda utilizarse para transmitir información sobre el paquete que deba ser conocida por los routers MPLS. Un ejemplo podría ser información de Calidad de Servicio que permitiera a los routers saber el nivel de prioridad que tiene cada paquete.
El campo S indica (cuando vale 1) que se trata de la última etiqueta en la pila. En el caso de haber más de una etiqueta MPLS todas tendrán a cero el campo S salvo la última. Evidentemente en el caso de haber solo una etiqueta MPLS esta tendrá siempre a 1 el campo S. El router sabe que detrás de la etiqueta MPLS con S=1 se encuentra el paquete de nivel de red.
El campo TTL cumple una función equivalente al campo TTL de IPv4. Cuando el paquete recibe una etiqueta nueva en el router de ingreso el campo TTL hereda el valor que tuviera el campo TTL del datagrama IP y sigue el tratamiento habitual, es decir reducirse en una unidad en cada salto. . A la salida, en el router de egreso, el campo TTL de la etiqueta se traslada (reducido en una unidad) al campo TTL del datagrama IP.
En el caso de redes ATM y Frame Relay el hardware no dispone de mecanismo que permitan eficientemente actualizar el campo TTL, por lo que en estos casos no se utiliza.

## Slide 13
Situación de la etiqueta MPLS
CabeceraPPP | Pila de etiquetas MPLS | Cabecera IP | Datos | Cola PPP
Cabecera MAC | CabeceraLLC | Pila de etiquetas MPLS | Cabecera IP | Datos | Cola MAC
 | Etiqueta MPLS Superior |  | Resto de etiquetas MPLS | Cabecera IP | Datos
 | Etiqueta MPLS Superior |  | Resto de etiquetas MPLS | Cabecera IP | Datos | Cola Frame Relay
Cabecera Frame Relay
Campo DLCI
Cabecera ATM
Campo VPI/VCI
PPP
(Líneas dedicadas)
LANs (802.2)
ATM
Frame Relay
Notes: En líneas dedicadas (protocolo PPP) y redes locales la etiqueta MPLS se coloca inmediatamente detrás de la información de nivel de enlace y delante del paquete de nivel de red. En caso de que haya más de una etiqueta MPLS se organizarán todas juntas en forma de pila, colocándose primero la más alta en la pila.
En ATM y Frame Relay, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al VPI/VCI en ATM, o al DLCI en Frame Relay..El resto de etiquetas se colocan, caso de existir, inmediatamente delante del paquete de nivel de red, como si fuera parte de este a efectos del nivel de enlace. De esta forma cuando un paquete MPLS viaja por una red ATM o Frame Relay puede ser conmutado de forma natural, sin que la red tenga que hacer nada especial, salvo en el caso de los routers de ingreso y de egreso que habrán de poner o quitar la etiqueta.

## Slide 14: Tratamiento del campo TTL
Al entrar un paquete en la red MPLS el router de ingreso inicializa el TTL de la etiqueta al mismo valor que tiene en ese momento la cabecera IP
Durante el viaje del paquete por la red MPLS el campo TTL de la etiqueta disminuye en uno por cada salto. El de la cabecera IP no se modifica.
A la salida el router de egreso coloca en la cabecera IP el valor del TLL que tenía la etiqueta, menos uno
Si en algún momento el TTL vale 0 el paquete es descartado
Si hay etiquetas apiladas solo cambia el TTL de la etiqueta situada más arriba. Cuando se añade una etiqueta hereda el valor de la anterior en la pila, cuando se quita pasa su valor (menos uno) a la que tenía debajo.

## Slide 15
Red MPLS
ISP A
Red MPLS
ISP B
Red MPLS
ISP C
4 (16)
8 (12)
2 (15)
2 (13)
2 (15)
7 (14)
LSR de Ingreso
1er nivel
LSR Interior
1er nivel
LSR Interior
1er nivel
LSR de Egreso
1er nivel
LSR de Egreso
2º nivel
LSR de Ingreso
2º nivel
V
W
X
Y
Z
U
Los routers U y Z han constituido un LSP con dos LSR interiores, V e Y
Los routers V e Y están enlazados por un LSP que ha creado el ISP B. V e Y no ven las etiquetas rojas que manejan W y X
Para el ISP B parece como si V e Y fueran routers IP ordinarios (no MPLS ‘enabled’)
2 (15)
7 (14)
Etiqueta (TTL) de 2º nivel
Etiqueta (TTL) de 1er nivel
En cierto modo es como si entre V e Y se hubiera hecho un túnel que atravesara W y X
Apilamiento de etiquetas en MPLS
IP (17)
IP (11)
IP (17)
Paquete IP (TTL)
Notes: En esta figura se muestra un ejemplo de cómo podría tener lugar la apilación de etiquetas. Supongamos que los ISP A y C (cuyas redes soportan MPLS) deciden unirse utilizando los servicios del ISP B, que internamente también utiliza MPLS. A y C contratan con B un enlace virtual entre los routers V e Y de un determinado caudal. El ISP B configura en su red MPLS un LSP (Label Switch Path) entre los routers W y X, a los que están conectados los ISPs A y C, respectivamente.
A y C han de acordar el número de etiqueta que utilizarán para la FEC correspondiente a esta conexión (en este ejemplo la etiqueta 2, verde) pero dicha etiqueta no es vista por B. Inversamente B ha de utilizar una etiqueta en el LSP que define, en este ejemplo la 7 roja.
Para el LSP formado por A y C el router de ingreso es U y el de egreso es Z. Para el LSP de B el router de ingreso es W y el de egreso es X. Evidentemente si, como es lo normal, los LSP son bidireccionales los routers de ingreso serían de egreso para el sentido opuesto, y viceversa. En la práctica es como si A y C hubieran construido un túnel entre V e Y haciendo uso del LSP de B. Durante su viaje por el túnel el paquete posee dos etiquetas MPLS ordenadas en forma de pila (la verde debajo y la roja arriba).
A efectos del contador TTL en cada salto solo se decrementa el contador de mayor nivel en la pila. Así por ejemplo el salto de W a X no afecta el TTL de la etiqueta verde, que vale lo mismo que cuando salió de V. Ahora bien, cuando el paquete llega al router de egreso del segundo nivel (en este caso X) la etiqueta roja es destruida y el valor de su contador trasvasado al TTL de la etiqueta inferior (la verde en este caso). Un tratamiento análogo se da con el TTL del paquete IP, que no ve alterado su valor en todo el trayecto MPLS (de U a Z), pero cuyo TTL se decrementa en Z en 6 unidades, tantas como saltos han tenido lugar en todas las redes MPLS por las que ha pasado.

## Slide 16: Aplicaciones de MPLS
VPN: la posibilidad de crear y anidar LSPs da gran versatilidad a MPLS y hace muy sencilla la creación de VPNs.
Soporte multiprotocolo: los LSPs son válidos para múltiples protocolos, ya que el encaminamiento de los paquetes se realiza en base a la etiqueta MPLS estándar, no a la cabecera de nivel de red.
Redes de alto rendimiento: las decisiones de encaminamiento que han de tomar los routers MPLS en base a la LIB son mucho más sencillas y rápidas que las que toma un router IP ordinario (la LIB es mucho más pequeña que una tabla de rutas normal). La anidación de etiquetas permite agregar flujos con mucha facilidad, por lo que el mecanismo es escalable.
Ingeniería de Tráfico: se conoce con este nombre la planificación de rutas en una red en base a previsiones y estimaciones a largo plazo con el fin de optimizar los recursos y reducir congestión.
QoS: es posible asignar a un cliente o a un tipo de tráfico una FEC a la que se asocie un LSP que discurra por enlaces con bajo nivel de carga.

## Slide 17: Referencias Ethernet y MPLS
Ethernet:
  Web de la “Road to 100G Alliance”: http://www.roadto100g.org/
  Web del “Metro Ethernet Forum”: http://metroethernetforum.org/
  Sobre 100GB Eth.: http://www.conectronica.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1857&Itemid=30
  “Adding scale, QoS and operational simplicity to Ethernet”. http://www.nortel.com/solutions/collateral/nn115500.pdf
MPLS
  MPLS Forum: http://www.mplsforum.org/
  MPLS Resource Center: http://www.mplsrc.com/
  MPLS Working Group: http://www.ietf.org/html.charters/mpls-charter.html
  Proyecto MPLS for Linux: http://sourceforge.net/projects/mpls-linux/
  ‘MPLS’. William Stallings, Internet Protocol Journal Vo. 4 Nº 3 http://www.cisco.com/warp/public/759/ipj_4-3/ipj_4-3_mpls.html
  ‘MPLS: Una arquitectura de backbone para la Internet del siglo XXI’. José Barberá, Boletín RedIRIS Nº 53, septiembre 2000. http://www.rediris.es/rediris/boletin/53/enfoque1.html