## Slide 1
Tema 9 Calidad de Servicio (QoS)
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Sumario
Concepto de Calidad de Servicio
Calidad de Servicio en Internet
  Octeto ToS en IPv4
  Modelo IntServ y protocolo RSVP
  Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  Modelo DiffServ
Calidad de servicio en LANs
Control de congestión en Internet

## Slide 3: Calidad de Servicio (QoS)
Decimos que una red o un proveedor ofrece ‘Calidad de Servicio’ o QoS (Quality of Service) cuando garantiza un valor límite (máximo o mínimo) de alguno de los parámetros de QoS. Si el proveedor no se compromete en ningún parámetro decimos que lo que ofrece un servicio ‘best effort’.
El contrato que especifica los valores acordados entre el proveedor y el usuario (cliente) se denomina SLA (Service Level Agreement). Ej.:
  Ancho de banda ≥ 2 Mb/s
  Retardo ≤ 80 ms
  Jitter ≤ 20 ms
  Tasa de pérdidas ≤ 0,01 %

## Slide 4: Congestión y Calidad de Servicio
Con ancho de banda suficiente se resuelven ‘casi’ todos los problemas
Sería muy fácil dar Calidad de Servicio si las redes nunca se congestionaran. Para ello habría que sobredimensionar todos los enlaces, cosa no siempre posible o conveniente.
Para dar QoS con congestión es preciso tener mecanismos que permitan dar un trato distinto al tráfico preferente y cumplir el SLA (Service Level Agreement).

## Slide 5
Carga
Rendimiento
Sin
Congestión
Congestión
Fuerte
Congestión
Moderada
Efectos de la congestión en el tiempo de servicio y el rendimiento
Sin
Congestión
Congestión
Fuerte
Congestión
Moderada
Tiempo de Servicio
Carga
QoS útil y viable
QoS inútil
QoS inviable
QoS útil y viable
QoS inútil
QoS inviable
Notes: Es bien sabido que incluso desde una perspectiva de optimizar el uso global de los recursos no es deseable una excesiva carga en los enlaces. Cuando la carga aumenta el tiempo de servicio crece de forma exponencial y como consecuencia de esto las aplicaciones no pueden funcionar o retransmiten la información que creían perdida. Por tanto a partir de un cierto nivel de carga no solo crece el tiempo de servicio, sino que disminuye el rendimiento obtenido del enlace debido a las retransmisiones.
El objetivo de la Calidad de Servicio es asegurar que en casos de carga relativamente elevada (la zona marcada como de ‘congestión moderada’ en la gráfica) las aplicaciones que lo requieran podrán disfrutar de un tiempo de servicio reducido. Si la red tiene siempre niveles de carga inferiores el funcionamiento se complica y no se obtiene beneficio al aplicar mecanismos de Calidad de Servicio. Si la red tiene normalmente niveles fuertes de congestión los mecanismos de Calidad de Servicio difícilmente serán capaces de asegurar el nivel de calidad pedido a las aplicaciones que así lo requieran.

## Slide 6
Parámetros de Calidad de Servicio
Parámetro | Unidades | Significado
Ancho de Banda (bandwidth) | Kb/s | Indica el caudal máximo que se puede transmitir
Retardo (delay) o latencia (latency) | ms | El tiempo medio que tardan en llegar los paquetes
Jitter | ms | La fluctuación que se puede producir en el Retardo
Tasa de pérdidas (loss rate) | % | Proporción de paquetes perdidos respecto de los enviados

## Slide 7
Jitter
Retardo
Los datagramas que llegan después del retardo máximo se consideran perdidos
Retardomínimo
El retardo mínimo depende de las características físicas de la red
Relación entre la probabilidad de llegada de los datagramas y los parámetros de QoS
Probabilidad
Tiempo
Retardomáximo

## Slide 8
Fluctuación del retardo—“Jitter”
t
t
Emisor Transmite
Receptor Recibe
A
B
C
A
B
C
50 ms
Emisor
Receptor
Red
50 ms
90 ms
Congestión
Retardo: 70 ms  20 ms (retardo: 70 ms, jitter: 40 ms)
Red vacía

## Slide 9: Reducción del Jitter
El jitter puede reducirse si el receptor retrasa la reproducción (buffer ‘anti-jitter’).
Por ejemplo en VoIP lo habitual es enviar un paquete de voz cada 20 ms. Si el receptor reproduce los paquetes tal cual le llegan cualquier fluctuación en la entrega afectará la calidad. Si en vez de eso retrasa 40 ms la reproducción podrá compensar fluctuaciones de hasta 40 ms en el tiempo de entrega.
En algunas aplicaciones (vídeo o audio unidireccional) se llegan a introducir retardos de hasta 30 segundos. Pero en estos casos no existe interacción receptor-emisor.

## Slide 10: Requerimientos de Calidad de Servicio de las aplicaciones
Tipo de aplicación | Ancho de Banda | Retardo | Jitter | Tasa de Pérdidas
Interactivo (telnet, www) | Bajo | Bajo | Medio/alto | Media1
Batch (e-mail, ftp) | Alto | Alto | Alto | Alta1
Telefonía | Bajo | Bajo | Bajo | Baja
Vídeo interactivo | Alto | Bajo | Bajo | Baja
Vídeo unidireccional (streaming) | Alto | Medio/alto | Bajo | Baja
Frágil (ej.: emulación de circuitos) | Bajo | Bajo | Medio/alto | Nula
1En realidad la aplicación requiere pérdida nula, pero esto lo garantiza el protocolo de transporte TCP

## Slide 11
Calidad de Servicio: ¿Reserva o Prioridad?
Existen dos posibles estrategias para dar trato preferente a un usuario o una aplicación en una red:
  Carril BUS: reservar capacidad para su uso exclusivo. A veces se denomina ‘QoS hard’. Ej.: VCs ATM con categoría de servicio CBR
  Ambulancia: darle mayor prioridad que a otros usuarios. A veces se denomina ‘QoS soft’. Ejemplo: LANs 802.1p
Cada estrategia tiene ventajas e inconvenientes.

## Slide 12
¿Reserva o Prioridad?
 | Ventajas | Inconvenientes
Reserva | Da una garantía casi total Los paquetes no necesitan llevar ninguna marca que indique como han de ser tratados, la información la tienen los routers | Requiere mantener información de estado sobre cada comunicación en todos los routers por lo que pasa Se requiere un protocolo de señalización para informar a los routers y efectuar la reserva en todo el trayecto
Prioridad | Los routers no necesitan conservar información de estado. | Los paquetes han de ir marcados con la prioridad que les corresponde La garantía se basa en factores estadísticos, es menos segura que la reserva de recursos (puede haber overbooking)
Notes: La reserva de capacidad supone una garantía casi total, ya que la disponibilidad de recursos se comprueba en el momento de solicitar la comunicación y si no es posible la conexión se rechaza. Sin embargo es técnicamente muy compleja de implementar en grandes redes, ya que cada router ha de tomar nota de cada reserva que se realiza a través suyo.
Por el contrario la priorización de tráfico basa su garantía en factores estadísticos. Si todo el tráfico que se inyecta en la red es de la máxima prioridad los problemas de congestión ocurrirán igual que antes (algo parecido al jefe que encarga todas las tareas con la máxima urgencia). Para evitar este problema se suele fijar un caudal máximo de tráfico prioritario que cada usuario puede inyectar en la red, pero aún así la red normalmente no se diseña para el caso en que cada usuario inyecte el máximo de tráfico prioritario permitido, ya que esto sería muy caro. La priorización es más sencilla de implementar que la reserva, ya que al no haber un mecanismo de reserva explícito los routers no necesitan conocer que flujos (por ejemplo que videoconferencias) pasan a través suyo, puesto que lo único que han de hacer es ‘colar’ por delante a los paquetes que les lleguen marcados como prioritarios.

## Slide 13: Sumario
Concepto de Calidad de Servicio
Calidad de Servicio en Internet
  Octeto ToS en IPv4
  Modelo IntServ y protocolo RSVP
  Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  Modelo DiffServ
Calidad de servicio en LANs
Control de congestión en Internet

## Slide 14
Calidad de Servicio en Internet
La congestión y la falta de QoS es el principal problema de Internet actualmente.
IP fue diseñado para dar un servicio ‘best effort’. Sin embargo hoy en día se utiliza para aplicaciones sensibles que no toleran redes sin QoS. Ej.: videoconferencia, telefonía VoIP (Voice Over IP), etc.
Estas aplicaciones no pueden funcionar en una red ‘best effort’ congestionada.
Se han hecho modificaciones a IP para que pueda ofrecer QoS a las aplicaciones

## Slide 15
“El Santo Grial de las redes de computadores es diseñar una red que tenga la flexibilidad y el bajo costo de la Internet, pero que ofrezca las garantías de calidad de servicio extremo a extremo de la red telefónica.”
S. Keshav: 'An Engineering Approach to Computer Networking‘, 1997
Calidad de Servicio en Internet

## Slide 16: Historia de la QoS en Internet
1981: Octeto ToS en IPv4 (RFC 791)
1994: Modelo IntServ (RFC 1633)
1995: Campos prioridad y etiqueta de flujo en IPv6 (RFC 1883)
1998: Modelo DiffServ (RFC 2474)

## Slide 17: Sumario
Concepto de Calidad de Servicio
Calidad de Servicio en Internet
  Octeto ToS en IPv4
  Modelo IntServ y protocolo RSVP
  Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  Modelo DiffServ
Calidad de servicio en LANs
Control de congestión en Internet

## Slide 18: Octeto ToS (Type of Service)
En la definición original de la cabecera IPv4 se incluyó un octeto que tenía dos partes:
  Tres bits para indicar una prioridad (llamada precedencia). Los routers debían enviar antes los paquetes con mayor precedencia
  Varios bits que actuaban de ‘flags’ para indicar que tipo de ruta prefiere el paquete:
    mínimo retardo
    máximo rendimiento
    máxima fiabilidad
    mínimo costo

## Slide 19
Cabecera IPv4 (RFC 791, 1981)
Precedencia: prioridad (ocho niveles). Mayor es mejor
D,T,R,C: flags para indicar la ruta que se quiere utilizar:
  D: Delay (mínimo retardo)
  T: Throughput (máximo rendimiento)
  R: Reliability (máxima fiabilidad)
  C: Cost (mínimo costo), RFC 1349
X: bit reservado
Precedencia
Octeto TOS:
D
T
R
C
X

## Slide 20: Significado del campo precedencia
Precedencia (decimal) | Precedencia (binario) | Nombre
7 | 111 | Control de red
6 | 110 | Control de interred
5 | 101 | Crítico / ECP
4 | 100 | Flash Override
3 | 011 | Flash
2 | 010 | Inmediato
1 | 001 | Prioridad
0 | 000 | Rutina
Reservados para tráfico de control
Disponibles para usuario

## Slide 21: Inconvenientes del campo TOS
Ocho niveles de prioridad (en la práctica seis) a veces es insuficiente.
Solo es posible indicar prioridad de envío, no otros aspectos como prioridad de descarte.
Los fabricantes han implementado de forma no consistente el campo precedencia y los flags DTRC. La interoperabilidad entre fabricantes e ISPs es muy limitada
La precedencia se ha usado poco. Los flags DTRC no se han usado nada.

## Slide 22: Sumario
Concepto de Calidad de Servicio
Calidad de Servicio en Internet
  Octeto ToS en IPv4
  Modelo IntServ y protocolo RSVP
  Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  Modelo DiffServ
Calidad de servicio en LANs
Control de congestión en Internet

## Slide 23
Calidad de servicio en Internet
Se han desarrollado y estandarizado dos modelos de QoS en Internet:
  IntServ (Integrated Services), 1994. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada (modelo carril bus).
  DiffServ (Differentiated Services), 1998. El usuario marca los paquetes con una determinada etiqueta que marca la prioridad y el trato que deben recibir por parte de los routers; éstos no son conscientes de los flujos activos (modelo ambulancia).
Ambos modelos son compatibles y coexisten
Notes: Aunque el protocolo RSVP y el modelo IntServ se especificaron hace ya varios años, su uso se ha limitado a experiencias piloto y no se ha extendido entre los fabricantes de routers y por ende entre los proveedores de servicios Internet.
En cambio DiffServ y el mecanismo de prioridades, a pesar de ser más reciente, ya está funcionado en varios proveedores de servicios Internet.
La razón principal para la acogida de DiffServ y el abandono de IntServ es la escalabilidad de este último y el costo en recursos que representa conservar información de estado sobre cada flujo activo en cada router del trayecto. En los routers del backbone de Internet esto supone mantener tablas con miles de entradas que se han de estar actualizando constantemente. Ningún fabricante de routers ha podido (o ha querido) desarrollar una implementación eficiente de RSVP.

## Slide 24: Clasificación de las aplicaciones en IntServ (Integrated Services)
 | Tolerantes a pérdidas | Intolerantes a pérdidas
Tolerantes a retardos (Elásticas) | Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc. | Datos sobre TCP: FTP, Web,e-mail, etc.
No tolerantes a retardos (Tiempo Real) | Flujos Multimedia de todo tipo: vídeo ‘streaming’, videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc. | Emulación de circuitos (simulación de líneas dedicadas)

## Slide 25: IntServ y RSVP
Para ofrecer QoS IntServ se basa en la reserva previa de recursos en todo el trayecto
Para esa reserva se emplea el protocolo RSVP (Resource reSerVation Protocol), parte esencial del modelo IntServ
La reserva garantiza la QoS solicitada. Si no quedan recursos suficientes se rechaza la petición, es decir se ejerce control de admisión o CAC (Connection Admission Control).
Normalmente la reserva se realiza para una secuencia de datagramas relacionados entre sí, que es lo que llamamos un flujo.

## Slide 26: Concepto de flujo
Flujo: dícese de una secuencia de datagramas que se produce como resultado de una acción del usuario y que requiere la misma QoS
Un flujo es la entidad más pequeña a la que los routers pueden aplicar una determinada QoS
Un flujo es simplex (unidireccional)
Ejemplo: una videoconferencia estaría formada por cuatro flujos, audio y vídeo de ida, audio y vídeo de vuelta.

## Slide 27: Identificación de flujos
Un flujo se identifica por los siguientes cinco parámetros:
  Dirección IP de origen
  Puerto de origen
  Dirección IP de destino
  Puerto de destino
  Protocolo de transporte utilizado (TCP o UDP)
Los flujos pueden agruparse en clases; todos los flujos dentro de una misma clase reciben la misma QoS.

## Slide 28
A
147.156.135.22
B
158.42.35.13
Flujo vídeo A->B: 147.156.135.22:2056 -> 158.42.35.13:4065
Flujo audio A->B: 147.156.135.22:3567 -> 158.42.35.13:2843
Flujo vídeo B->A: 158.42.35.13:1734 -> 147.156.135.22:6846
Flujo audio B->A: 158.42.35.13:2492 -> 147.156.135.22:5387
Flujos en una videoconferencia

## Slide 29: ¿Que es RSVP?
Un protocolo que reserva la capacidad solicitada por un flujo en todos los routers del camino.
Realmente es un protocolo de señalización pues crea información de estado en los routers (como al establecer SVCs en ATM).
Aunque se utilice en IP es un servicio orientado a conexión.
Está pensado principalmente para tráfico multicast
No es un protocolo de routing (de eso se ocupará OSPF, IS-IS, PIM-SM, etc.

## Slide 30: RSVP (Cont.)
RSVP reserva la capacidad solicitada en todos los routers del camino.
Cada router ha de mantener el detalle de todas las conexiones activas que pasan por él, y los recursos que cada una ha reservado. El router mantiene información de estado sobre cada flujo que pasa por él.
Si no se pueden asegurar las condiciones pedidas se rechaza la llamada (control de admisión)

## Slide 31
Emisor
(flujo de 1,5 Mb/s)
Receptor
Receptor
Receptor
Funcionamiento de RSVP en Multicast
Las reservas se agregan a medida que ascienden en el árbol multicast.
Así se optimiza el uso de la red (solo se hace la reserva una vez en cada tramo).
Reserva
1,5 Mb/s
A
B
C
D
E
F
1: F pide a C que reserve 1,5 Mb/s del caudal descendente para el flujo que le va a enviar A. C propaga la petición a B quien a su vez la propaga a A
Reserva
1,5 Mb/s
Reserva
1,5 Mb/s
Reserva
1,5 Mb/s
Reserva
1,5 Mb/s
2: Cuando más tarde E y D realizan sus peticiones no son propagadas hacia arriba por C o B, pues ya no es necesario

## Slide 32: Tipos de servicio en IntServ
Servicio | Características | Equivalencia en ATM
Garantizado | Garantiza un caudal mínimo y un retardo máximo Cada router del trayecto debe dar garantías A veces no puede implementarse por limitaciones del medio físico (Ej. Ethernet compartida | CBR VBR-rt
Carga Controlada (‘Controlled Load’) | Calidad similar a la de una red de datagramas poco cargada Se supone que el retardo es bajo, pero no se dan garantías | VBR-nrt
‘Best Effort’ | Ninguna garantía (como antes sin QoS) | UBR

## Slide 33
Servicio Garantizado
(máxima prioridad)
Servicio de Carga controlada
(prioridad intermedia)
Servicio ‘Best Effort’
(mínima prioridad)
Caudal 
Reparto de recursos en IntServ
Tiempo 

## Slide 34: Problemas de IntServ/RSVP
RSVP produjo una euforia inicial (1996-1997) que luego dió paso a la decepción.
La razón principal fueron problemas de escalabilidad debidos a la necesidad de mantener información de estado en cada router. Esto hace inviable usar RSVP en grandes redes, por ejemplo en el ‘core’ de Internet.

## Slide 35
Problema de escalabilidad de RSVP
Estos routers han de mantener información sobre muchos flujos y por tanto mucha información de estado
‘Core’ de
Internet

## Slide 36: Problemas de IntServ/RSVP
Los fabricantes de routers no han desarrollado implementaciones eficientes de RSVP, debido al elevado costo que tiene implementar en hardware los algoritmos necesarios para mantener gran cantidad de información de estado.
Sin embargo recientemente se han desarrollado mejroas en RSVP que resuelven algunos de estos inconvenientes.
Además también ha resurgido el interés por RSVP para aplicarlo en MPLS (Multi Protocol Label Switching). En estos casos el número de flujos no suele ser muy grande

## Slide 37: Sumario
Concepto de Calidad de Servicio
Calidad de Servicio en Internet
  Octeto ToS en IPv4
  Modelo IntServ y protocolo RSVP
  Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  Modelo DiffServ
Calidad de servicio en LANs
Control de congestión en Internet
MPLS

## Slide 38: QoS en IPv6
Al desarrollar IPv6 estaba claro que los flags del octeto ToS no eran útiles. En cambio la precedencia si que tenía cierta aceptación entre los fabricantes y usuarios
Por otro lado la aparición del modelo IntServ por las mismas fechas llevó a diseñar en IPv6 algún mecanismo que simplificara la identificación de los flujos

## Slide 39
Cabecera IPv6 (RFC 1883, 1995)
Prioridad (4 bits): hasta 16 niveles posibles. Mayor es mejor
Etiqueta de flujo (24 bits): el host emisor incluye aquí una etiqueta que identifica de forma única cada flujo que genera. Esto permite a los routers distinguir más fácilmente los paquetes que pertenencen al mismo flujo (no tienen que inspeccionar tantos campos).
Aun no se han desarrollado aplicaciones que hagan uso del campo ‘etiqueta de flujo’

## Slide 40: Sumario
Concepto de Calidad de Servicio
Calidad de Servicio en Internet
  Octeto ToS en IPv4
  Modelo IntServ y protocolo RSVP
  Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  Modelo DiffServ
Calidad de servicio en LANs
Control de congestión en Internet

## Slide 41: Modelo DiffServ (Differentiated Services)
Intenta evitar los problemas de escalabilidad que plantea IntServ/RSVP.
Se basa en marcar los paquetes con una etiqueta y acordar con todos los routers un tratamiento según la etiqueta:
  No hay reserva de recursos por flujo (los routers no ‘ven’ los flujos)
  No hay protocolo de señalización
  No hay información de estado en los routers.
Las garantías de calidad de servicio no son tan estrictas como en IntServ, pero en muchos casos son suficientes.
Puesto que los paquetes se clasifican en ‘clases’ a veces a esto se le denomina CoS (Class of Service).

## Slide 42: DiffServ (II)
A cada clase le corresponde un SLA (Service Level Agreement). Los usuarios pueden contratar unos determinados valores de los parámetros QoS para cada clase.
El número de clases posibles es limitado e independiente del número de flujos o usuarios; por tanto la complejidad es constante, no proporcional al número de usuarios. La información se puede sumarizar fácilmente, la arquitectura es escalable.
La información de QoS cabalga ‘montada’ en los datagramas en un campo nuevo llamado DS.
Los routers solo han de saber que tratamiento deben dar a cada clase. Esto lo saben por configuración (no es información de estado)

## Slide 43: Campo DS (RFC 2474)
DSCP: Differentiated Services CodePoint. Seis bits que indican el tratamiento que debe recibir este paquete en los routers
CU: Currently Unused (reservado). Este campo se utiliza actualmente para control de congestión (ECN, RFC 3168)
DSCP
CU
Campo DS
Clase

## Slide 44
Cabecera IPv6 con DiffServ
Cabecera IPv4 con DiffServ

## Slide 45
DSCP
CU
Precedencia
D
T
R
C
X
Prioridad
Etiq. de Flujo (1-4)
IPv4
Antes
IPv6
Antes
IPv4 e IPv6
Ahora
Aparición del campo DS en IPv4 e IPv6
El significado de los tres primeros bits es compatible en los tres casos
Clase

## Slide 46
Campo DSCP
6 bits = 64 categorías de tráfico posibles.
De momento se han dividido en 3 grupos:
Codepoint | Valores | Uso
cccyy0 | 32 | Estándar
xxxx11 | 16 | Local/experimental
xxxx01 | 16 | Reservado
En el grupo estándar los tres primeros bits (ccc) indican la clase

## Slide 47
Tipos de Servicio en DiffServ
Servicio | Características | Equivalencia en ATM
‘Expedited Forwarding’ o ‘Premium’ | Es el que da más garantías. Equivale a una línea dedicada Lo garantiza todo: Caudal, tasa de pérdidas, retardo y jitter | CBR VBR-rt
‘Assured Forwarding’ | Asegura un trato preferente, pero sin fijar garantías (no hay SLA) Se definen cuatro clases y en cada una tres niveles de descarte de paquetes | VBR-nrt
‘Best Effort’ | Ninguna garantía, obtiene solo las migajas | UBR

## Slide 48: Significado de las clases del DSCP
Rango (decimal) | Valor (binario) | Significado | Equivalente precedencia
56-63 | 111xxx | Control de la red | 7
48-55 | 110xxx | Control de la red | 6
40-47 | 101xxx | Expedited Forwarding | 5
32-39 | 100xxx | Assured Forwarding clase 4 | 4
24-31 | 011xxx | Assured Forwarding clase 3 | 3
16-23 | 010xxx | Assured Forwarding clase 2 | 2
8-15 | 001xxx | Assured Forwarding clase 1 | 1
0-7 | 000xxx | Best effort (default) | 0

## Slide 49
Servicio EF (Expedited Forwarding) o ‘Premium’
Es el que da mayor seguridad (‘virtual leased line’).
Ofrece un SLA (Service Level Agreement) que lo garantiza todo:
  Ancho de banda mínimo
  Tasa máxima de pérdida de paquetes
  Retardo máximo
  Jitter máximo
Se garantiza el caudal, pero no se toleran excesos
Le corresponde el DSCP ‘101110’ (46 en decimal)

## Slide 50
Servicio AF (Assured Forwarding)
El nombre es engañoso pues no ‘asegura’ el envío. Asegura un trato preferente (respecto al Best Effort y los AF de clase inferior), pero no garantiza parámetros (no hay SLAs)
Se definen cuatro clases: 4, 3, 2, 1 (más es mejor).
En los routers se puede asignar recursos (ancho de banda y espacio en buffers) independientemente para cada clase.
En cada clase se definen tres categorías de descarte de paquetes: alta, media y baja.
Le correspoden 12 diferentes DSCP: ‘cccdd0’ (ccc = clase, dd = descarte)

## Slide 51
Codepoints del Servicio AF (‘cccdd0’)
 | Precedencia de descarte ‘dd’ |  | 
Clase ‘ccc’ | Alta ’11’ | Media ’10’ | Baja ’01’
4 ‘100’ | 100110 AF43 38 | 100100 AF42 36 | 100010 AF41 34
3 ‘011’ | 011110 AF33 30 | 011100 AF32 28 | 011010 AF31 26
2 ‘010’ | 010110 AF23 22 | 010100 AF22 20 | 010010 AF21 18
1 ‘001’ | 001110 AF13 14 | 001100 AF12 12 | 001010 AF11 10
Mayor prioridad
Menor prioridad
Menor probabilidad
de descarte
Mayor probabilidad
de descarte
Mientras que en la clase ‘mas es mejor’ en la probabilidad de descarte ‘mas es peor’
Binario
Nombre
Decimal

## Slide 52: Traffic Policing en Servicio AF
En el servicio AF el usuario puede contratar con el ISP un caudal para cada clase.
El ISP puede aplicar ‘traffic policing’ sobre el tráfico del usuario y si se excede jugar con los bits de precedencia de descarte, usándolos de forma parecida al bit DE de Frame Relay o al CLP de ATM.
Existen tres niveles de prioridad de descarte, el ISP puede utilizar uno u otro en función de lo ‘gorda’ que sea la infracción. Normalmente se utiliza el algoritmo del pozal agujereado

## Slide 53
Traffic Policing en el Servicio AF
dd=10
Bc
Be1
dd=01
CAR
EAR1
Paquetes enviados por el host
Paquetes que desbordan la capacidad del pozal Bc
Descartar
Be2
dd=11
EAR2
Paquetes que desbordan la capacidad del pozal Be1
Paquetes que desbordan la capacidad del pozal Be2
CAR = Committed Access Rate

## Slide 54
Dec. | Binario | Significado
62 | 111110 | Reserv.
60 | 111100 | Reserv.
58 | 111010 | Reserv.
56 | 111000 | Preced. 7 (routing y control)
54 | 110110 | Reserv.
52 | 110100 | Reserv.
50 | 110010 | Reserv.
48 | 110000 | Preced. 6 (routing y control)
46 | 101110 | EF (Premium)
44 | 101100 | Config. Usuario
42 | 101010 | Config. Usuario
40 | 101000 | Preced. 5
38 | 100110 | AF43
36 | 100100 | AF42
34 | 100010 | AF41
32 | 100000 | Preced. 4
Dec. | Binario | Significado
30 | 011110 | AF33
28 | 011100 | AF32
26 | 011010 | AF31
24 | 011000 | Preced. 3
22 | 010110 | AF23
20 | 010100 | AF22
18 | 010010 | AF21
16 | 010000 | Preced. 2
14 | 001110 | AF13
12 | 001100 | AF12
10 | 001010 | AF11
8 | 001000 | Preced. 1
6 | 000110 | Config. usuario
4 | 000100 | Config. Usuario
2 | 000010 | Config. Usuario
0 | 000000 | Preced. 0 (Best Effort, default)
Valores del campo DSCP

## Slide 55
Servicio ‘Expedited Forwarding’ o ‘Premium’
Servicios ‘Assured Forwarding’
Caudal 
Reparto de recursos en DiffServ
Tiempo 
Servicio ‘Best Effort’

## Slide 56: Implementación de DiffServ
El DSCP (la clase) se asigna según alguna característica del paquete: IP origen/destino o puerto origen/destino.
Se puede incluso identificar y clasificar paquetes que pertenecen a protocolos que utilizan puertos dinámicos por el patrón de tráfico que generan (p. ej. peer-to-peer).
El Traffic Policing sólo se ejerce en los routers de entrada a la red del ISP y en los que atraviesan fronteras entre ISPs (normalmente en las fronteras entre sistemas autónomos). Esto es lo que se conoce como un ‘Dominio DiffServ’
El router de ingreso al dominio DiffServ se encarga de marcar el campo DSCP (de acuerdo con la política de QoS). Los siguientes solo han de realizar el tratamiento que corresponde según el DSCP

## Slide 57: Implantación de Diffserv
El acuerdo de ‘peering’ entre dos ISPs puede, o no, incluir QoS.
Si dos ISP acuerdan intercambiar tráfico manteniendo la QoS han de establecer si los DSCP se mantienen inalterados, o si se realiza una conversión de acuerdo con determinada equivalencia, para mantener la semántica
En la entrada de cada ‘DS domain’ un router frontera se encargará del marcado o remarcado de los paquetes, de acuerdo con la política de QoS

## Slide 58
Empresa X
Empresa Y
ISP 1
AS 234
ISP 2
AS527
H.323
1: Dos usuarios establecen una vídeoconferencia
2: Los routers de salida asignan EF al audio y AF41 al vídeo (política de QoS). Realizan traffic shaping
3: Los routers de ingreso de ISP realizan traffic policing sobre el tráfico entrante, por separado para cada clase
4: Los routers frontera entre ISPs realizan traffic shaping sobre el tráfico saliente y traffic policing sobre el entrante (para cada clase). Opcionalmente remarcan paquetes
5: Los routers interiores de ISP solo tienen que darle a cada paquete el trato que le corresponde según su DSCP, y pasar el valor inalterado
Funcionamiento de DiffServ en Internet
Dominio DiffServ I
Dominio DiffServ II

## Slide 59
Funciones QoS desempeñadas por los routers
Identifica y separa paquetes en las diferentes clases
Descarta paquetes que exceden el SLA para garantizar la integridad de la red
Asigna a cada paquete el DSCP que le corresponde
Coloca cada paquete en la cola que le corresponde. Descarta los que superan el umbral acordado de ocupación del buffer
Controla (suaviza) ráfagas y conforma tráfico para enviar por la interfaz

## Slide 60: IntServ vs DiffServ
IntServ fue desarrollado con anterioridad a DiffServ. Sin embargo DiffServ se ha extendido más que IntServ
DiffServ permite agregar flujos, el modelo es escalable.
Debido a estas diferencias muchos fabricantes de routers implementan versiones eficientes de DiffServ, pero no de IntServ.
Actualmente muchos ISP implementan DiffServ.
Qbone (red expermiental de QoS en Internet 2) utiliza el modelo DiffServ.

## Slide 61: Sumario
Concepto de Calidad de Servicio
Calidad de Servicio en Internet
  Octeto ToS en IPv4
  Modelo IntServ y protocolo RSVP
  Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  Modelo DiffServ
Calidad de servicio en LANs
Control de congestión en Internet

## Slide 62: QoS en LANs
Desarrollada en 802.1p y 802.1Q
Campo prioridad de tres bits. Hasta ocho niveles o ‘clases’ posibles (modelo sin información de estado, similar a DiffServ).
La prioridad va anotada en la etiqueta de VLAN. Consecuencia: solo puede utilizarse QoS en enlaces ‘trunk’.
Interés limitado dada la posibilidad en la LAN de sobredimensionar a bajo costo
Normalmente la QoS de LAN va asociada a la QoS a nivel de red, haciendo una equivalencia de prioridades 802.1p a tipos de servicio IntServ o DiffServ( más fácil con DiffServ)

## Slide 63
Dir. MAC Destino | Dir. MAC Origen | Ethertype/ Longitud | Datos | Relleno (opcional) | CRC
Etiquetado de tramas según 802.1Q
Dir. MAC Destino | Dir. MAC Origen | X’8100’ | Tag | Ethertype/ Longitud | Datos | Relleno (opcional) | CRC
Trama
802.3
Trama
802.1Q
Pri | CFI | VLAN Ident.
El Ethertype X’8100’ indica ‘protocolo’ VLAN
Bits
1
3
12
Pri: Prioridad (8 niveles posibles)
CFI: Canonical Format Indicator (indica formato de direcciones MAC)
VLAN Ident.: Identificador VLAN (máximo 4096 en una misma red)

## Slide 64: QoS: Implementación
Normalmente los conmutadores y routers que soportan QoS tienen varias colas de salida por interfaz (a veces también de entrada) en las que pueden usar diferentes algoritmos.
Las colas pueden implementarse por software o por hardware. Cuando son por hardware el número suele estar entre dos y cinco.
Los mecanismos hardware son los mismos para nivel 2 (802.1q) que para nivel 3 (DiffServ)
No hay reservas estrictas sino asignaciones aproximadas.

## Slide 65: Configuración QoS recomendada en conmutadores Catalyst 3560 para VoIP
Tipo de tráfico | Etiqueta DSCP | Clase | Prior. 802.1p/Q | Cola salida | Caudal salida | Tamaño buffer
Datos VoIP | 46 (EF) | 5 | 5 | 1(Priority) | 10% | 10%
Control Voz y vídeo | 26 (AF31) | 3 | 3 | 2 (WRR) | 10 % | 10%
Prot. Routing | 48 | 6 | 6 |  |  | 
Spanning Tree | 56 | 7 | 7 |  |  | 
Vídeo t. real | 34 (AF41) | 4 | 4 | 3 (WRR) | 60% | 26%
Datos oro (1ª) | 16 | 2 | 2 |  |  | 
Datos plata (2ª) | 8 | 1 | 1 | 4 (WRR) | 20% | 54%
Datos resto (3ª) | 0 (BE) | 0 | 0 |  |  | 
WRR: Weighted Round Robin

## Slide 66
Encolamiento de paquetes en routers
y conmutadores (nivel 2 y 3)
Cola 1 (10%)
Cola 2 (10%)
Cola 3 (60%)
Cola 4 (20%)
PQ
WRR
Interfaz de salida
PQ: Priority Queue. Siempre va la primera, pero no recibe más de lo asignado.
WRR: Weighted Round Robin. Cada cola obtendrá al menos su parte, y si hay caudal libre obtendrá más
Algoritmos de encolamiento:

## Slide 67: Referencias QoS
‘Quality of Service-Fact or Fiction?’ Geoff Huston, Internet Protocol Journal Vol. 3 Nº 1. http://www.cisco.com/warp/public/759/ipj_3-1/ipj_3-1_qos.html
Intserv: http://www.ietf.org/html.charters/intserv-charter.html
RSVP: http://www.ietf.org/html.charters/rsvp-charter.html . Ver también: http://www.isi.edu/rsvp/pub.html
Diffserv: http://www.ietf.org/html.charters/diffserv-charter.html
Grupo de Trabajo QoS Internet2: http://www.internet2.edu/qos/wg
Qbone: http://qbone.internet2.edu
B. Teitelbaum: ‘Internet 2 Qbone: A Test Bed for Differentiated Services’, http://www.isoc.org/inet99/proceedings/4f/4f_1.htm
Proyecto Quantum: http://www.dante.net/quantum

## Slide 68: Sumario
Concepto de Calidad de Servicio
Calidad de Servicio en Internet
  Octeto ToS en IPv4
  Modelo IntServ y protocolo RSVP
  Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  Modelo DiffServ
Calidad de servicio en LANs
Control de congestión en Internet

## Slide 69: Control de congestión en Internet
El mecanismo tradicional de control de congestión en IP es el control que ejerce TCP por medio del ‘slow-start’. Este mecanismo solo actúa cuando ya se ha perdido algún paquete
Cuando los routers empiezan a descartar por llenado de buffers suelen descartar todos los paquetes que les llegan. Esto hace que todas las sesiones TCP ejecuten el ‘slow-start’ y se cae en un comportamiento oscilante. El rendimiento es malo.
Se ha visto que el rendimiento global mejora si se descartan algunos paquetes (al azar) bastante antes de llenar los buffers. Esto obliga a algunas sesiones a realizar el slow-start, pero no todas a la vez. Esto se conoce como RED (Random Early Detect o Random Early Discard)

## Slide 70: Mecanismos de Control de Congestión en Internet
Mecanismo | Consiste en: | Aplicado a nivel de:
Slow Start | Cuando un host detecta pérdidas reduce el ritmo y se autocontrola. | Transporte (TCP)
RED (Random Early Detect) | Cuando los routers detectan congestión descartan paquetes al azar. Los hosts reducen el ritmo. | Red (IP)
ECN (Explicit Congestion Notification) | Cuando los routers detectan congestión notifican a los hosts para que reduzcan el ritmo. | Red (IP) y Transporte (TCP)

## Slide 71: ECN en Internet
El RFC 2481(1/1999) definió el uso de los dos bits libres del campo DS para el subcampo ECN (Explicit Congestion Notification). También se añadieron dos flags en la cabecera TCP. Se especificó como un protocolo ‘Experimental’
El RFC 3168 (7/2001) deja obsoleto al RFC 2481, eleva el ECN al status de ‘Standards Track’ y aclara algunos puntos
Ya hay algunas implementaciones de ECN (Linux)

## Slide 72: Campo ECN en IP (RFC 3168)
DSCP
ECN
ECN | Significado
00 | El Host emisor no soporta ECN.
01 | El Host emisor soporta ECN (caso alternativo).
10 | El Host emisor soporta ECN (caso normal).
11 | El Host soporta ECN. La red ha marcado congestión.

## Slide 73
Long. Cabecera | Reservado | CWR | ECE | URG | ACK | PSH | RST | SYN | FIN
Formato de los bytes 13 y 14
en la cabecera TCP
Antes de ECN:
Long. Cabecera | Reservado | URG | ACK | PSH | RST | SYN | FIN
4 bits
6 bits
4 bits
4 bits
Después de ECN:
CWR: Congestion Window Reduced
ECE: ECN Echo
6 bits
8 bits
Flags
Flags

## Slide 74
1
1: A envía un paquete a B
IP: ECN = ’10’
TCP: CWR = 0, ECE = 0
A
2
2: Router Y recibe el paquete, detecta congestión y cambia ECN
IP: ECN = ’11’
B
X
Y
Z
3
3: B recibe el paquete y detecta que ha habido congestión en el camino (ECN = ’11’)
4
4: TCP de B envía paquete de aviso a A
IP: ECN = ’10’
TCP: CWR = 0, ECE = 1
5
5: A recibe aviso de B (ECE = 1)
6
6: TCP de A reduce su ventana y envía confirmación a B indicando que ha recibido el aviso
IP: ECN = ’10’
TCP: CWR = 1, ECE = 0
7
7: B recibe confirmación (CWR = 1) y se queda tranquilo (sabe que no ha de insistir con ECE = 1)
Funcionamiento de IP y TCP con ECN
Notes: El funcionamiento de ECN en IP y TCP es el siguiente:
Si el host emisor soporta ECN pone siempre a 1 el primer bit ECN (ECN =’10’)
Si un router detecta congestión marca a 1 el segundo bit (ECN = ’11’)
Cuando el host receptor ve que el segundo bit ECN está puesto devuelve al emisor un segmento TCP con el bit ECE puesto
Cuando el emisor recibe un segmento con el bit ECE puesto reduce su ventana como si se hubiera perdido el segmento (slow start). Además le envía al receptor un segmento TCP con el bit CWR puesto (esto actúa como ‘acuse de recibo’ del segmento con el bit ECE)

## Slide 75
1
1: A envía paquete a B
IP: ECN = ’10’
TCP: CWR = 0, ECE = 0
A
2
2: Router X pone ECN = ’00’ y lo envía
B
X
Y
Z
3
3: Router Z recibe paquete, pone ECN = ’10’ y lo envía a B
Host B nunca detecta congestión, por tanto nunca pone a 1 flag ECE
ECN en una red que ‘engaña’ al host
Router frontera de ISP
Router frontera de ISP
Cuando router Y sufra congestión descartará paquetes (nunca cambiará ECN pues la red no lo soporta)
Red del ISP

## Slide 76: ECN alternativo
El caso alternativo funciona igual, salvo que el host pone el segundo bit y el router el primero
Con dos posibles maneras de marcar el soporte de congestión en el host resulta mucho más difícil para el ISP engañar al usuario
Por ejemplo en el caso anterior el router Z no sabe si ha de restaurar el ECN ’10’ o el ’01’. Para saberlo tendría que preguntar al router de entrada (X) y mantener ambos información de estado para cada conexión TCP activa

## Slide 77: Funcionamiento de ECN
El bit de congestión de ECN equivale en IP a:
  El bit EFCI de ATM (bit intermedio del campo PTI, EFCI=Explicit Forward Congestion Indication)
  El bit FECN (Forward Explicit Congestion Notification) de Frame Relay