## Slide 1: Tema 10 Internetworking (Miscelánea)
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Sumario
Listas de Control de Acceso (ACLs)
Dispositivos de protección frente a ataques. Cortafuegos
Túneles. Redes Privadas Virtuales
IPSec
NAT. Tipos y limitaciones

## Slide 3
Filtrado de paquetes por ruta a Null0
Internet
Red 20.0.2.0/24
ip route 20.0.1.1 255.255.255.255 Null0
A no puede recibir datagramas, pero puede enviarlos. No podrá mantener una comunicación TCP, pero podrá enviar de forma masiva paquetes UDP, ICMP, etc. a Internet, por ejemplo si tiene un virus.
S0
E1
20.0.2.1
20.0.2.2
Queremos impedir que A comunique con el exterior
C
D
El router descartará todos los paquetes con destino A (pero no los que tienen origen A)
Red 20.0.1.0/24
20.0.1.1
20.0.1.2
A
B
E0
Además la ruta a Null0 se aplica a todas las interfaces del router. Por ejemplo con esta ruta no podríamos mantener, aunque quisiéramos, la comunicación de A con la LAN de E1 (hosts C y D).

## Slide 4: ACLs (Access Control Lists)
Las ACLs permiten definir reglas de filtrado en los routers y aplicarlas sobre algunas de sus interfaces.
Las ACLs pueden ser estándar o extendidas.
Las ACLs estándar pueden filtrar paquetes en base a la dirección IP de origen
Las ACLs extendidas pueden filtrar paquetes en base a:
  Dirección IP de origen o destino
  Puerto TCP/UDP de origen o destino
  Tipo de mensaje ICMP
  Paquete TCP de establecimiento de conexión
  Otros campos de la cabecera de red o transporte

## Slide 5: Definición de ACLs
Cada ACL está compuesta por un conjunto de reglas que se evalúan en el orden en que se han declarado.
Todas las reglas son de tipo permit o deny (permitir o denegar)
Si el paquete cumple una regla de la lista se le aplica la acción indicada (permit o deny) y ya no se comprueba el resto de la lista
Las listas siempre tienen un DENY ANY ANY implícito al final
Las ACLs se configuran en modo configuración global. Cada ACL se identifica con un número:
  Del 1 al 99 para las ACLs estándar
  Del 100 al 199 para las ACLs extendidas
Se pueden añadir reglas al final de una ACL, pero no se pueden borrar, modificar o cambiar de orden. Para esto es preciso borrar y definir toda la ACL de nuevo

## Slide 6: Definición de ACLs estándar
Ejemplos:
Router#CONFigure Terminal
Router(config)# ACcess-list 1 DEny 20.0.1.1 0.0.0.0
Router(config)# ACcess-list 1 Permit Any
Router(config)#CTRL/Z
Identificador
1ª regla
2ª regla
Efecto: Descarta paquetes con IP origen 20.0.1.1. Permite todo lo demás
Wild-mask
Sintaxis:
ACcess-list nº_lista Permit|Deny IP_origen [wild-mask]
La ‘wild-mask’ desempeña una función equivalente a la máscara, pero con significado opuesto. La parte red se pone a 0 y la parte host a 1.
IP origen
Router#CONFigure Terminal
Router(config)# ACcess-list 2 DEny 20.0.1.0 0.0.0.255
Router(config)# ACcess-list 2 Permit Any
Router(config)#CTRL/Z
Efecto: Descarta paquetes con IP origen 20.0.1.0/24. Permite todo lo demás
ojo

## Slide 7: Aplicación de ACLs
La definición de una ACL en un router no tiene por sí misma ningún efecto.
Una vez definida la ACL se puede aplicar sobre una (o varias) interfaces, en sentido entrante o saliente
Una misma ACL se puede aplicar a la vez sobre varias interfaces
Una interfaz puede tener aplicadas como máximo dos ACLs, una en sentido entrante y otra en sentido saliente
Las ACLs se aplican con los comandos:
  IP ACCEss-group nº_lista In
  IP ACCEss-group nº_lista Out
  en modo Configuración de Interfaz. El nº_lista es el número que identifica la ACL.

## Slide 8
Aplicación de ACL en una interfaz
Internet
Red 20.0.2.0/24
S0
E1
20.0.2.1
20.0.2.2
C
D
Red 20.0.1.0/24
20.0.1.1
20.0.1.2
A
B
E0
Router#CONFigure Terminal
Router(config)# ACcess-list 1 DEny 20.0.1.1 0.0.0.0
Router(config)# ACcess-list 1 Permit Any
Router(config)# Interface S0
Router(config-if)# IP ACCEss-group 1 Out
Efecto: Descarta paquetes con IP origen 20.0.1.1 que salgan por S0. Permite todo lo demás
Descartar todo el tráfico con origen A cuyo destino sea Internet
1

## Slide 9: Definición de ACLs extendidas
Ejemplos:
Router#CONFigure Terminal
Router(config)# ACcess-list 100 DEny IP 20.0.1.1 0.0.0.0 Any
Router(config)# ACcess-list 100 Permit IP Any Any
Router(config)#CTRL/Z
Identificador
1ª regla
2ª regla
Efecto: Descarta paquetes con IP origen 20.0.1.1. Permite todo lo demás
Sintaxis:
ACcess-list nº_lista Permit|Deny protocolo IP_origen [wild-mask] [operación] [Puerto_origen] IP_destino [wild_mask] [operación] [Puerto_destino] [established]
Router#CONFigure Terminal
Router(config)# ACcess-list 101 DEny IP Any 20.0.1.1 0.0.0.0
Router(config)# ACcess-list 101 Permit IP Any Any
Router(config)#CTRL/Z
Efecto: Descarta paquetes con IP destino 20.0.1.1. Permite todo lo demás

## Slide 10
Aplicación de dos ACLs en una interfaz
Internet
Red 20.0.2.0/24
S0
E1
20.0.2.1
20.0.2.2
C
D
Red 20.0.1.0/24
20.0.1.1
20.0.1.2
A
B
E0
Router#CONFigure Terminal
Router(config)# ACcess-list 100 DEny IP 20.0.1.1 0.0.0.0 Any
Router(config)# ACcess-list 100 Permit IP Any Any
Router(config)# ACcess-list 101 DEny IP Any 20.0.1.1 0.0.0.0
Router(config)# ACcess-list 101 Permit IP Any Any
Router(config)# Interface S0
Router(config-if)# IP ACCEss-group 100 Out
Router(config-if)# IP ACCEss-group 101 In
Efecto: Descarta paquetes con IP origen 20.0.1.1 que salgan por S0 y paquetes con IP destino 20.0.1.1 que entren por S0 . Permite todo lo demás
Descartar en S0 todo el tráfico con origen/destino A. A debe poder comunicar libremente con C y D.
100
101

## Slide 11
Filtro anti-spoofing (RFC 2267)
  Para prevenir falseo de la dirección IP de origen. Aplicado habitualmente por todos los ISPs
Internet
Red 147.156.0.0/16
No aceptar paquetes entrantes con IP origen  147.156.0.0/16
No aceptar paquetes entrantes con IP origen  147.156.0.0/16
S0
E0
Router#CONFigure Terminal
Router(config)# ACcess-list 100 Permit IP 147.156.0.0 0.0.255.255 Any
Router(config)# ACcess-list 100 DEny IP Any Any
Router(config)# ACcess-list 101 DEny IP 147.156.0.0 0.0.255.255 Any
Router(config)# ACcess-list 101 Permit IP Any Any
Router(config)# Interface E0
Router(config-if)# IP ACCEss-group 100 In
Router(config-if)# Interface S0
Router(config-if)# IP ACCEss-group 101 In
Efecto: Descarta paquetes que entren por E0 con IP origen  147.156.0.0/16. Descarta paquetes que entren por S0 con IP origen  147.156.0.0./16. Permite todo lo demás
100
101

## Slide 12: Filtrado por puerto origen/destino
Internet
Red 20.0.1.0/24
S0
E0
20.0.1.x
Servidor Proxy
20.0.1.10
Router#CONFigure Terminal
Router(config)# ACcess-list 100 Permit Tcp 20.0.1.10 0.0.0.0 Any EQ 80
Router(config)# ACcess-list 100 DEny Tcp 20.0.1.0 0.0.0.255 Any EQ 80
Router(config)# ACcess-list 100 Permit IP Any Any
Router(config)# Interface E0
Router(config-if)# IP ACCEss-group 100 In
Efecto: Permite paquetes IP/TCP que entren por E0 con IP origen 20.0.1.10 y puerto destino 80. Descarta paquetes IP/TCP que entren por E0 con IP origen ≠ 20.0.1.10 y puerto destino 80. Permite todo lo demás
Se quiere obligar a los usuarios de una red a utilizar el proxy para salir a Internet, dejando libre el resto del tráfico
100

## Slide 13: Bloqueo de conexiones TCP entrantes
Internet
Red 20.0.1.0/24
S0
E0
Efecto: S0 deja pasar el tráfico TCP que corresponda a conexiones establecidas. Rechaza todo lo demás
No queremos permitir conexiones TCP entrantes, pero sí salientes. Por seguridad no permitiremos ningún tráfico que no sea TCP (IP, UDP, etc.)
Router#CONFigure Terminal
Router(config)# ACcess-list 100 Permit Tcp Any 20.0.1.0 0.0.0.255 EStablished
Router(config)# ACcess-list 100 DEny IP Any Any
Router(config)# Interface S0
Router(config-if)# IP ACCEss-group 100 In
100

## Slide 14
ACL aplicada en sentido entrante en la interfaz que conecta la UV a RedIRIS
permit tcp any host 147.156.1.112 eq smtp
permit tcp any host 147.156.1.90 eq smtp
permit tcp any host 147.156.1.101 eq smtp
permit tcp any host 147.156.1.116 eq smtp
permit tcp any host 161.111.218.129 eq smtp
deny tcp any any eq smtp
permit tcp any host 147.156.1.112 eq 587
permit tcp any host 147.156.1.90 eq 587
permit tcp any host 147.156.1.101 eq 587
permit tcp any host 147.156.1.116 eq 587
permit tcp any host 161.111.218.129 eq 587
deny tcp any any eq 587
permit udp host 130.206.0.39 any range snmp snmptrap
permit udp host 130.206.1.39 any range snmp snmptrap
permit udp host 193.144.0.39 any range snmp snmptrap
permit udp host 161.111.10.19 host 193.146.183.186 range snmp snmptrap
deny udp any any range snmp snmptrap
deny udp any any eq tftp
deny tcp any any eq 87
deny tcp any any eq 135
deny udp any any eq 135
deny tcp any any range 137 139
deny udp any any range netbios-ns netbios-ss
deny tcp any any range 411 412
deny udp any any range 411 412
deny tcp any any eq 445
deny udp any any eq 445
deny tcp any any eq 1025
deny tcp any any eq 1080
deny udp any any eq 1080
deny udp any any eq 4156
deny tcp any any eq 1214
deny udp any any eq 1214
permit tcp any host 147.156.157.44 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.157.44 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.157.86 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.157.86 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.157.140 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.157.140 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.157.148 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.157.148 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.157.136 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.157.136 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.158.138 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.158.138 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.157.210 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.157.210 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.157.238 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.157.238 range 1433 1434
permit udp any host 147.158.158.150 range 1433 1434
permit tcp any host 147.158.158.150 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.158.153 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.158.153 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.196.102 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.196.102 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.197.102 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.197.102 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.197.116 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.197.116 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.197.139 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.197.139 range 1433 1434
permit tcp any host 147.156.197.148 range 1433 1434
permit udp any host 147.156.197.148 range 1433 1434
deny tcp any any range 1433 1434
deny udp any any range 1433 1434
deny tcp any any eq 4112
deny udp any any eq 4112
deny tcp any any eq 4444
deny tcp any any range 4661 4665
deny udp any any range 4661 4665
deny tcp any any eq 4672
deny udp any any eq 4672
deny tcp any any range 6881 6889
deny udp any any range 6881 6889
deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
deny ip 147.156.0.0 0.0.255.255 any
deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip 239.255.0.0 0.0.255.255 any
deny ip 255.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip host 0.0.0.0 any
permit ip 224.0.0.0 31.255.255.255 any
permit ip any 147.156.0.0 0.0.255.255
permit ip any 193.146.183.128 0.0.0.63
permit ip any 161.111.218.0 0.0.1.255
permit ip any 130.206.211.0 0.0.0.255
permit ip any 224.0.0.0 31.255.255.255
deny ip any any

## Slide 15
ACL aplicada en sentido saliente en la interfaz que conecta la UV a RedIRIS
permit tcp host 147.156.1.90 any eq smtp
permit tcp host 147.156.1.71 any eq smtp
permit tcp 161.111.218.0 0.0.0.255 any eq 587
permit tcp 161.111.218.0 0.0.0.255 any eq smtp
permit tcp host 147.156.163.23 any eq smtp
permit tcp host 147.156.222.65 any eq smtp
permit tcp host 147.156.1.39 any eq smtp
permit tcp host 147.156.2.93 any eq smtp
permit tcp host 147.156.152.3 any eq smtp
deny tcp any any eq smtp
permit tcp host 147.156.1.90 any eq 587
permit tcp host 147.156.1.71 any eq 587
permit tcp host 147.156.163.23 any eq 587
permit tcp host 147.156.222.65 any eq 587
permit tcp host 147.156.1.39 any eq 587
permit tcp host 147.156.2.93 any eq 587
permit tcp host 147.156.152.3 any eq 587
deny tcp any any eq 587
deny ip any 239.255.0.0 0.0.255.255
deny udp any any eq tftp
deny tcp any any eq 135
deny udp any any eq 135
deny tcp any any range 137 139
deny udp any any range netbios-ns netbios-ss
deny tcp any any range 411 412
deny udp any any range 411 412
deny tcp any any eq 445
deny tcp any any eq 1025
deny tcp any any eq 1080
deny udp any any eq 1080
deny tcp any any eq 1214
deny udp any any eq 1214
permit tcp host 147.156.157.44 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.157.44 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.157.86 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.157.86 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.157.140 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.157.140 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.157.148 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.157.148 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.157.136 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.157.136 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.158.138 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.158.138 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.157.210 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.157.210 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.157.238 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.157.238 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.158.150 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.158.150 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.158.153 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.158.153 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.196.102 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.196.102 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.197.102 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.197.102 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.197.116 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.197.116 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.197.139 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.197.139 any range 1433 1434
permit tcp host 147.156.197.148 any range 1433 1434
permit udp host 147.156.197.148 any range 1433 1434
deny tcp any any range 1433 1434
deny udp any any range 1433 1434
deny tcp any any eq 4112
deny udp any any eq 4112
deny tcp any any eq 4444
deny tcp any any range 4661 4665
deny udp any any range 4661 4665
deny tcp any any eq 4672
deny udp any any eq 4672
deny tcp any any range 6881 6889
deny udp any any range 6881 6889
deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
deny ip any 127.0.0.0 0.255.255.255
permit ip 147.156.0.0 0.0.255.255 any
permit ip 161.111.218.0 0.0.1.255 any
permit ip 193.146.183.128 0.0.0.63 any
permit ip 192.187.17.128 0.0.0.15 any
permit ip 130.206.211.0 0.0.0.255 any
deny ip any any

## Slide 16: Sumario
Listas de Control de Acceso (ACLs)
Dispositivos de protección frente a ataques. Cortafuegos
Túneles. Redes Privadas Virtuales
IPSec
NAT. Tipos y limitaciones

## Slide 17: Dispositivos de protección
Cortafuegos o firewall: controlan todo el tráfico que entra y sale de la red, impidiendo el que se considera peligroso
IDS/IPS (Intrusion Detection System / Intrusion Protection System) o Husmeador de paquetes: Dispositivo que inspecciona todo el tráfico que entra y sale de la red, buscando evidencias de ataques (firmas)
Honeypot: Equipo con vulnerabilidades conocidas y controladas que se instala en una red para que actúe de cebo y atraiga a los hackers

## Slide 18
Internet
Red interna (Intranet)
Arquitectura de una red con dispositivos de protección
Cortafuegos
IDS
El IDS recibe una copia de todo el tráfico que se envía y recibe de Internet. Es un dispositivo pasivo
E0
E1
S0
Honeypot

## Slide 19
Reglas de filtrado
Las reglas de filtrado pueden establecerse según diversos campos de la cabecera IP y TCP/UDP:
  Direcciones IP de origen o destino
  Campo protocolo cab. IP: ICMP, TCP, UDP, etc.
  Puerto TCP o UDP de origen o destino
  Tipo de mensaje ICMP
  Inicio de conexión TCP (flags SYN puesto y ACK no puesto)
Es frecuente bloquear todo el tráfico UDP
A menudo los cortafuegos también realizan NAT

## Slide 20
Zona Desmilitarizada
Normalmente la red de una empresa tiene un conjunto de servidores que deben estar accesibles desde el exterior, por ejemplo servidor Web, FTP, etc.
Estos servidores están expuestos a ataques, por lo que deben estar especialmente bien protegidos. Por eso se colocan en una red especial denominada Zona Desmilitarizada o DMZ (DeMilitarized Zone). Generalmente el control se realiza por número de puerto
La comunicación entre la zona desmilitarizada y la red interior debe pasar siempre por el cortafuegos. Ojo con los hosts dual-homed

## Slide 21
Zona desmilitarizada o DMZ
(red 80.1.1.0/24)
Red interna (fuertemente protegida)
Internet
80.1.1.1
DNS, Mail
Red con DMZ
80.1.1.2
FTP
80.1.1.3
HTTP
Permit TCP Any 80.1.1.1 EQ 25
Permit UDP Any 80.1.1.1 EQ 53
Permit TCP Any 80.1.1.2 EQ 21
Permit TCP Any 80.1.1.3 EQ 80
Deny IP Any 80.1.1.0 0.0.0.255

## Slide 22
Uso de doble cortafuegos
En redes donde se quiere una protección muy elevada a veces se instalan dos cortafuegos de diferentes fabricantes. De este modo si aparece una vulnerabilidad de un fabricante el otro todavía nos puede proteger

## Slide 23: Sumario
Listas de Control de Acceso (ACLs)
Dispositivos de protección frente a ataques. Cortafuegos
Túneles. Redes Privadas Virtuales
IPSec
NAT. Tipos y limitaciones

## Slide 24: Túneles
Permiten conectar un protocolo a través de otro
Ejemplos:
  Túnel SNA para enviar paquetes IP
  MBone: túneles multicast sobre redes unicast
  6Bone: túneles IPv6 sobre redes IPv4
  Túneles IPv4 para hacer enrutamiento desde el origen
También permiten crear redes privadas virtuales o VPNs (Virtual Private Networks)

## Slide 25
Red SNA
Ejemplo de túnel
Red TCP/IP
Túnel SNA transportando datagramas IP
Los datagramas IP viajan ‘encapsulados’ en paquetes SNA
Encapsulador
Encapsulador
Datagrama IP
Paquete SNA
Red TCP/IP

## Slide 26: Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Consiste en aprovechar una infraestructura pública para simular una red privada.
El direccionamiento es independiente del de la red pública.
Solución muy útil actualmente para comunicar una empresa a través de Internet.
A menudo conllevan un requerimiento de seguridad (encriptación con IPSec).
Se basa en la creación de túneles. Los túneles pueden conectar usuarios u oficinas remotas.

## Slide 27
Puede ir encriptado
(si se usa IPSec ESP)
200.1.1.20
ISP 1
ISP 2
199.1.1.69
199.1.1.10
Servidor de Túneles
Rango 199.1.1.245-254
Túnel VPN
199.1.1.245
Origen: 200.1.1.20
Destino: 199.1.1.10
Origen: 199.1.1.245
Destino: 199.1.1.69
Datos
Túnel VPN para usuario remoto
POP (Point of Presence)
Red 200.1.1.0/24
Ping 199.1.1.69
Origen: 199.1.1.245
Destino: 199.1.1.69
Datos
Servidor con acceso
restringido a usuarios
de la red 199.1.1.0/24
Red 199.1.1.0/24

## Slide 28
199.1.1.69
Túnel VPN para oficina remota
Túnel VPN
Internet
Red oficina
remota
Red oficina
principal
200.1.1.20
199.1.1.245
199.1.1.246
199.1.1.1
Subred 199.1.1.192/26
Subred 199.1.1.0/25
199.1.1.193
Origen: 199.1.1.245
Destino: 199.1.1.69
Datos
Ping 199.1.1.69
199.1.1.50
Puede ir encriptado
(si se usa IPSec ESP)
Origen: 200.1.1.20
Destino: 130.1.1.12
Origen: 199.1.1.245
Destino: 199.1.1.69
Datos
130.1.1.12
192.168.1.1/30
192.168.1.2/30
A 199.1.1.192/26 por 192.168.1.1
A 0.0.0.0/0 por 192.168.1.2
Notes: En este ejemplo se configura un túnel VPN entre dos routers. Para configurar el túnel se utilizan las direcciones IP de las interfaces serie de los dos routers. El túnel a su vez está formado por dos direcciones IP que forman una subred /30, de forma análoga a lo que ocurriría si se unieran mediante un enlace punto a punto. Dado que las direcciones IP del túnel no son utilizadas por los usuarios normales se pueden utilizar para esto direcciones privadas (en este ejemplo la subred 192.168.1.0/30).
Una vez configurado el túnel las rutas se definen de la misma forma como se haría en el caso de una línea punto a punto.
Obsérvese que al enviar un paquete por el túnel desde la oficina remota a la principal el paquete recibe una nueva cabecera IP en la que figuran las direcciones IP públicas sobre las que se apoya el túnel. Las direcciones privadas propias del túnel (192.168.1.0/30) no aparecen en ninguna de las cabeceras del paquete (en esto también ocurre como en el caso de una línea dedicada, donde los paquetes que pasan por ella no llevan las direcciones IP de las interfaces serie a las que se conecta).

## Slide 29: Sumario
Listas de Control de Acceso (ACLs)
Dispositivos de protección frente a ataques. Cortafuegos
Túneles. Redes Privadas Virtuales
IPSec
NAT. Tipos y limitaciones

## Slide 30: Objetivos de la Seguridad
El problema de la seguridad en redes comprende cuatro cuestiones fundamentales:
  Confidencialidad: el mensaje no puede ser interpretado por usuarios no autorizados
  Control de integridad: El mensaje no puede ser modificado, o si lo es la alteración es detectada por el receptor.
  Autenticación: el receptor tiene la certeza de que el autor del mensaje es fiable (firma digital)
  No repudio: El autor del mensaje no puede negar haberlo enviado (firma digital)

## Slide 31: IPSec
La comunicación segura puede realizarse a diversos niveles:
Nivel | Ejemplo | Ventajas | Inconvenientes
Enlace | Redes CATV, redes inalámbricas | Independiente del protocolo de red. Conexión transparente de LANs. | Encriptar-desencriptar en cada salto introduce retardo y consume recursos. Requiere control de la infraestructura de red.
Red | IPSec | Independiente de nivel de transporte o aplicación. Independiente de infraestructura. Conexión transparente de LANs. Adecuado para VPNs. | Solo aplicable a IP (v4 y v6). Otros protocolos posibles previo encapsulado
Aplicación | Mail (PEM, PGP), SNMP v3, Secure HTTP, SSL | Máxima seguridad (comunicación extremo a extremo). Selectivo. | Ha de implementarse en cada aplicación y en cada host.

## Slide 32: Funcionalidades de IPSec
AH (Autentication Header, RFC 4302): garantiza que el datagrama fue enviado por el remitente y que no ha sido alterado durante su viaje (integridad y autenticación).
ESP (Encapsulating Security Payload, RFC 4303): garantiza que el contenido no pueda ser interpretado por terceros (confidencialidad). Opcionalmente puede incluir la función de AH.

## Slide 33: Modos de funcionamiento de IPSec
Modo transporte: comunicación segura extremo a extremo. Requiere implementación de IPSec en ambos hosts
Modo túnel: comunicación segura entre routers únicamente; permite incorporar IPSec sin tener que modificar los hosts. Se integra cómodamente con VPNs

## Slide 34
IPSec modo transporte
Internet
Túnel IPSec
Internet
Router con IPSec
IPSec modo túnel
Router con IPSec
Host con IPSec
Host con IPSec
Router sin IPSec
Router sin IPSec
Host sin IPSec
Host sin IPSec

## Slide 35
Encapsulado IPSec
Datos
Cabecera
IP
Cabecera
IPSec
Cabecera
IP Túnel
Datos
Cabecera
IP
Datos
Cabecera IP
Cabecera
IPSec
Datos
Cabecera IP
Encriptado si se usa ESP
Encriptado si se usa ESP
Modo transporte
Modo túnel

## Slide 36: Sumario
Listas de Control de Acceso (ACLs)
Dispositivos de protección frente a ataques. Cortafuegos
Túneles. Redes Privadas Virtuales
IPSec
NAT. Tipos y limitaciones

## Slide 37: Traducción de direcciones (NAT). RFC 1631
Consiste en traducir una dirección IP en otra de acuerdo con cierta tabla de equivalencias.
Se utiliza mucho como mecanismo para ‘extender’ el rango de direcciones disponible en una red. Por ejemplo usar una sola IP pública para dar acceso a cientos de ordenadores.
NAT se suele utilizar para conectar a Internet redes IP que utilizan rangos privados (RFC 1918): 10.*.*.*, 172.16-31.*.* y 192.168.0-255.*.
Normalmente la traducción la realiza el dispositivo (router) que conecta la red al exterior.

## Slide 38
Router
NAT
Internet
Uso de NAT
Direccionamiento público
Direccionamiento privado
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
Tabla de traducción
Servidor
Web
Servidor
FTP
Cliente
Cliente
206.245.160.1
192.168.0.1
205.197.101.111
207.29.194.84
192.168.0.3
192.168.0.2

## Slide 39: Traducción de direcciones (NAT)
Si se usa NAT es conveniente que la conexión al exterior se haga sólo en un router. Ese router puede tener conexiones a varios ISPs.
NAT sólo permite paquetes TCP, UDP e ICMP. No se intercambia información de routing a través de un NAT.
Un NAT puede configurarse como:
  NAT Tradicional o Unidireccional: solo permite conexiones salientes, es decir sesiones iniciadas desde el interior (la red privada).
  NAT Bidireccional: permite que las sesiones se inicien desde la red privada o desde el exterior (la red pública).

## Slide 40: NAT Básico / NAPT
Según los campos que se modifican el NAT puede ser:
  NAT Básico: sólo se cambia la dirección IP (y por tanto el checksum de la cabecera IP)
  NAPT (Network Address Port Translation): se modifica la dirección IP y el número de puerto (TCP o UDP). Se ha de cambiar el checksum de la cabecera IP y de la TCP/UDP.
    Permite multiplexar varias direcciones privadas en una misma dirección pública
    También se denomina:
      PAT (Port Address Translation)
      IP masquerading
      NAT Overload
      Many-to-one NAT

## Slide 41: NAT Estático/dinámico
Según la temporalidad de correspondencia el NAT puede ser:
  Estático: cuando la tabla de conversión de direcciones (y puertos) se carga al arrancar el router que hace NAT y se mantiene invariable (el tráfico no la modifica)
  Dinámico: la tabla de conversión se construye y modifica en función del tráfico recibido. Las direcciones pueden reutilizarse. Requiere mantener en el NAT información de estado. Normalmente este tipo de NAT es unidireccional solo permite conexiones salientes.

## Slide 42
 | Estático (bidireccional) | Dinámico (unidireccional)
NAT Básico | El número de direcciones públicas ha de ser igual al de privadas | El número de direcciones públicas puede ser menor que el de privadas, pero ha de ser suficiente para el número de ordenadores conectados simultáneamente. En cierto modo resulta equivalente a usar DHCP con asignación dinámica
NAPT o PAT | En conexiones entrantes permite asociar a una misma dirección diferentes servidores, eligiendo por el número de puerto | Una sola dirección pública permite la conexión de miles de ordenadores (teóricamente más de 64000) multiplexando por el número de puerto
Tipos de NAT

## Slide 43
192.168.0.3
192.168.0.2
Router
NAT
205.197.101.111
207.29.194.84
Internet
192.168.0.1
206.245.160.1
Tabla NAT estática
Dentro Fuera
192.168.0.x 206.245.160.x
Origen: 192.168.0.2:1108
Destino: 207.29.194.84:80
Origen: 192.168.0.3:1108
Destino: 205.197.101.111:21
Origen: 206.245.160.2:1108
Destino: 207.29.194.84:80
Origen: 206.245.160.3:1108
Destino: 205.197.101.111:21
NAT básico estático
Cliente
Cliente
Servidor
Web
Servidor
FTP

## Slide 44
192.168.0.3
192.168.0.2
205.197.101.111
207.29.194.84
Internet
192.168.0.1
206.245.160.1
Origen: 192.168.0.2:1108
Destino: 207.29.194.84:80
Origen: 192.168.0.3:1108
Destino: 205.197.101.111:21
Origen: 206.245.160.5:1108
Destino: 207.29.194.84:80
Origen: 206.245.160.6:1108
Destino: 205.197.101.111:21
NAT básico dinámico
Rango NAT: 206.245.160.5-10
Tabla NAT dinámica
Dentro Fuera
Router
NAT
192.168.0.2 206.245.160.5
192.168.0.3 206.245.160.6
Servidor
Web
Servidor
FTP
Cliente
Cliente

## Slide 45
192.168.0.3
192.168.0.2
205.197.101.111
207.29.194.84
Internet
192.168.0.1
206.245.160.1
Origen: 192.168.0.2:1108
Destino: 207.29.194.84:80
Origen: 192.168.0.3:1108
Destino: 205.197.101.111:21
Origen: 206.245.160.1:61001
Destino: 207.29.194.84:80
Origen: 206.245.160.1:61002
Destino: 205.197.101.111:21
NAPT (PAT) dinámico
Tabla NAPT dinámica
Dentro Fuera
Router
NAT
192.168.0.2:1108 61001
192.168.0.3:1108 61002
Servidor
Web
Servidor
FTP
Cliente
Cliente

## Slide 46
Transport LAN WAN NAPT Protocol Port IP Address Port IP Address Port IP Address --------------------------------------------------------------------- udp 27960 192.168.1.11 27960 212.142.28.226 60218 192.76.100.7 tcp 1098 192.168.1.11 8000 205.149.163.62 60020 192.76.100.7 tcp 1661 192.168.1.10 8000 192.160.165.89 60007 192.76.100.7
Tabla NAPT dinámica en un router ADSL
El ordenador 192.168.1.11 está jugando al Quake 3 (puerto UDP 27960) y a la vez oye una emisora MP3 (puerto TCP 8000). Al mismo tiempo el ordenador 192.168.1.10 oye otra emisora MP3 (la dirección IP remota es diferente).
Ejemplo obtenido de: http://adsl.internautas.org/sections.php?op=viewarticle&artid=1

## Slide 47
Router
NAT
Internet
192.168.0.1
206.245.160.1
NAPT (PAT) estático
192.168.0.5
209.15.7.2
Origen: 209.15.7.2:1067
Destino: 192.168.0.5:80
Origen: 209.15.7.2:1067
Destino: 206.245.160.1:80
Tabla NAPT estática
Dentro Fuera
192.168.0.4:21 21
192.168.0.5:80 80
192.168.0.4
211.23.5.6
Origen: 211.23.5.6:1084
Destino: 192.168.0.4:21
Origen: 211.23.5.6:1084
Destino: 206.245.160.1:21
Servidor
Web
Servidor
FTP
Cliente
Cliente

## Slide 49: Configuración simplificada de NAPT estático. Uso de la DMZ
Muchos routers al hacer NAPT permiten configurar una dirección de la red privada cono DMZ (Zona Desmilitarizada).
En este caso cualquier solicitud de conexión entrante es redirigida por el router al mismo número de puerto en el dispositivo DMZ
Se supone que la dirección que actúa de DMZ es el único equipo de la red privada que ofrece servicios al exterior, y por tanto el único que tendrá necesidad de recibir conexiones entrantes
Resulta cómodo, especialmente si hay que configurar muchos puertos en la tabla NAT estática y no sabemos exactamente cuales son (Ej. Emule y programas peer-to-peer)
Sin embargo aumenta el riesgo de que esa máquina reciba ataques desde el exterior, pues todos sus puertos son accesibles
Además el uso de la DMZ no permite redirigir diferentes puertos a diferentes maquinas de la red privada.

## Slide 50: Consecuencias de NAT
Al cambiar la dirección IP es preciso:
  Modificar la dirección origen o destino de la cabecera IP. También hay que recalcular el checksum
  Recalcular el checksum de la cabecera TCP o UDP (ya que la dirección IP, que aparece en la pseudocabecera, se utiliza para calcularlo).
  En caso de utilizar NAPT hay que modificar el número de puerto TCP/UDP origen o destino.
  En algunos protocolos (ICMP y SNMP por ejemplo) los mensajes contienen repetidas las direcciones IP de la cabecera del paquete, o a veces toda la cabecera. En estos casos el router ha de buscar esa información y modificarla.

## Slide 51: Limitaciones y problemas de NAT
Algunos protocolos de aplicación (ej. H.323, NetBIOS) incluyen las direcciones IP en diversos sitios de los datos del paquete. Esto requiere pasarelas del nivel de aplicación para funcionar a través de NAT.
Generalmente las implementaciones de NAT van incorporando soporte para los nuevos protocolos estándar que aparecen y que utilizan direcciones IP en la parte de datos. Por eso cuando se usa NAT es especialmente importante utilizar las versiones de software más recientes.
Con NAT no puede utilizarse la función AH de IPSec, salvo que se utilice IPSec en modo túnel y el NAT se haga antes, o en el mismo dispositivo donde se hace el túnel IPSec.

## Slide 52: Problema del FTP con NAT
FTP intercambia una serie de comandos de control en los que aparecen las direcciones IP de los hosts. Estas direcciones han de localizarse en la parte de datos y modificarse.
Las direcciones aparecen en texto ASCII, no en formato binario de 32 bits. Si la dirección a poner ocupa menos caracteres que la que había, por ejemplo si convertimos de 206.245.160.2 a 192.168.1.2 se rellena a ceros para mantener constante el número de bytes (192.168.001.2).
Pero si la nueva dirección es más larga (por ejemplo si convertimos de 192.168.1.2 a 206.245.160.2) es preciso añadir bytes extra. Al ser una conexión TCP se cuentan todos los bytes enviados, por lo que a partir de ese momento el router NAT ha de modificar consecuentemente todos los valores de número de secuencia y ACK en las cabeceras TCP hasta el fin de esa conexión para mantener una numeración coherente a ambos lados.
Esto representa información de estado que el router NAT ha de mantener para cada conexión TCP que pasa por él.

## Slide 53: Conclusiones sobre el uso de NAT
El mejor NAT es el que no existe. NAT impone restricciones al realizar cambios en la cabecera IP sin conocimiento del host.
Los intentos de resolver los problemas de NAT adaptando el protocolo en el host o utilizando pasarelas a nivel de aplicación en el router NAT son una solución compleja y no transparente que sólo debe aplicarse cuando sea inevitable.
La seguridad de NAT es sólo aparente. La verdadera seguridad, que se basa en utilizar IPSec y un firewall adecuado, se ve limitada cuando se utiliza NAT.
La solución definitiva al problema de escasez de direcciones no es NAT sino la migración de IPv4 a IPv6.