## Slide 1
Tema 1 Fundamentos
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Sumario
Definición. Tipos de redes y su clasificación
Modelo de Capas
Servicios WAN: líneas dedicadas, RTC, RDSI, Frame Relay y ATM
Estándares

## Slide 3
Telecomunicaciones
Informática
Telemática
Telemática: ciencia que utiliza las telecomunicaciones para potenciar las posibilidades y aplicaciones de la informática

## Slide 4
Clasificación de las redes
Por su ámbito:
  Redes de área local o LAN (Local Area Network): Diseñadas desde el principio para transportar datos.
  Redes de área extensa o WAN (Wide Area Network): Utilizan el sistema telefónico, diseñado inicialmente para transportar voz.
Por su tecnología:
  Redes broadcast (broadcast = radiodifusión)
  Redes punto a punto

## Slide 5
Clasificación de las redes por su ámbito
Distancia entre procesadores | Procesadores ubicados en el mismo ... | Ejemplo
1 m | Sistema | Multiprocesador
10 m | Habitación | LAN
100 m | Edificio | 
1 Km | Campus | 
10 Km | Ciudad | MAN (o WAN)
100 Km | País | WAN
1.000 Km | Continente | 
10.000 Km | Planeta | 
Notes: Es bastante habitual clasificar las redes por su ámbito, es decir por el alcance máximo para le cual se han diseñado. En este sentido se suele hablar de redes locales (LAN, Local Area Networks) y redes de área extensa o WAN (Wide Area Network). En ocasiones se describe una categoría intermedia denominada MAN (Metropolitan Area Networks), aunque hay muy pocas tecnologías que incluyan en este grupo.
En realidad es inexacto realizar una división de las redes o tecnologías en base a la distancia, como se pretende hacer en la tabla de esta diapositiva, ya que se pueden encontrar muchos ejemplos en los que las tecnologías tradicionalmente consideradas WAN se utilizan en distancias cortas. Análogamente las redes LAN pueden utilizarse para cubrir distancias de cientos de kilómetros.
Por eso probablemente la mejor clasificación de redes LAN y WAN se pueda efectuar en base al objetivo de diseño; si es el transporte de datos normalmente se trata de una LAN, mientras que si es el transporte de voz generalmente se trata de una WAN.

## Slide 6
Redes de área local o LAN (Local Area Network)
Características:
  Generalmente son de tipo broadcast (medio compartido)
  Cableado normalmente propiedad del usuario
  Diseñadas inicialmente para transporte de datos
Ejemplos:
  Ethernet (IEEE 802.3): 1, 10, 100, 1000 Mb/s
  Token Ring (IEEE 802.5): 1, 4, 16, 100 Mb/s
  FDDI: 100 Mb/s
  HIPPI: 800, 1600, 6400 Mb/s
  Fibre Channel: 100, 200, 400, 800 Mb/s
  Redes inalámbricas por radio (IEEE 802.11): 1, 2, 5.5, 11 Mb/s
Topología en bus (Ethernet) o anillo (Token Ring, FDDI)

## Slide 7
Topologías LAN típicas
Bus
(Ethernet)
Anillo
(Token Ring, FDDI)
Cable
Ordenador (Host)
Ordenador (Host)
Cable

## Slide 8
Redes de área extensa o WAN (Wide Area Network)
Se caracterizan por utilizar normalmente medios telefónicos, diseñados en principio para transportar la voz.
Son servicios contratados normalmente a operadoras (Telefónica, Retevisión, Ono, BT, Uni2, etc.).
Las comunicaciones tienen un costo elevado, por lo que se suele optimizar su diseño.
Normalmente utilizan enlaces punto a punto temporales o permanentes, salvo las comunicaciones vía satélite que son broadcast. También hay servicios WAN que son redes de conmutación de paquetes.

## Slide 9
Clasificación de las redes por su tecnología
Tipo | Broadcast | Enlaces punto a punto
Características | La información se envía a todos los nodos de la red, aunque solo interese a unos pocos | La información se envía solo al nodo al cual va dirigida
Ejemplos | Casi todas las LANs (excepto LANs conmutadas) Redes de satélite Redes de TV por cable | Enlaces dedicados Servicios de conmutación de paquetes (X.25, Frame Relay y ATM). LANs conmutadas

## Slide 10
Redes broadcast
El medio de transmisión es compartido. Suelen ser redes locales. Ej.: Ethernet 10 Mb/s
Los paquetes se envían a toda la red, aunque vayan dirigidos a un único destinatario. Posibles problemas de seguridad (encriptado)
Se pueden crear redes planas, es decir redes en las que la comunicación entre dos ordenadores cualesquiera se haga de forma directa, sin routers intermedios.

## Slide 11
Redes de enlaces punto a punto (I)
La red esta formada por un conjunto de enlaces entre los nodos de dos en dos
Es posible crear topologías complejas (anillo, malla,etc.)
Generalmente la comunicación entre dos ordenadores cualesquiera se realiza a través de nodos intermedios que encaminan o conmutan los paquetes (conmutador o router).
Un router o conmutador es un ordenador especializado en la conmutación de paquetes; generalmente utiliza un hardware y software diseñados a propósito (p. ej. sistemas operativos en tiempo real)
En una red de enlaces punto a punto el conjunto de routers o conmutadores y los enlaces que los unen forman lo que se conoce como la subred. La subred delimita la responsabilidad del proveedor del servicio.

## Slide 12
Algunas topologías típicas de redes punto a punto
Estrella
Anillo
Estrella distribuida, árbol sin
bucles o ‘spanning tree’
Malla completa
Anillos interconectados
Topología irregular
(malla parcial)

## Slide 13
Redes de enlaces punto a punto (II)
En una red punto a punto los enlaces pueden ser:
  Simplex: transmisión en un solo sentido
  Semi-dúplex o half-duplex: transmisión en ambos sentidos, pero no a la vez
  Dúplex o full-duplex: transmisión simultánea en ambos sentidos
En el caso dúplex y semi-dúplex el enlace puede ser simétrico (misma velocidad en ambos sentidos) o asimétrico. Normalmente los enlaces son dúplex simétricos
La velocidad se especifica en bps, Kbps, Mbps, Gbps, Tbps, ... Pero OJO:
  1 Kbps = 1.000 bps (no 1.024)
  1 Mbps = 1.000.000 bps (no 1.024*1.024)
Ejemplo: la capacidad total máxima de un enlace de 64 Kbps son 128.000 bits por segundo (64.000 bits por segundo en cada sentido).

## Slide 14
Clasificación de las redes
 | Redes LAN | Redes WAN
Redes broadcast | Ethernet, Token Ring, FDDI | Redes vía satélite, redes CATV
Redes de enlaces punto a punto | HIPPI, LANs conmutadas | Líneas dedicadas, Frame Relay, ATM

## Slide 15
WAN (red de
enlaces punto a punto)
LAN (red broadcast
o LAN conmutada)
Host
Router
Subred
Escenario típico de una red completa (LAN-WAN)

## Slide 16
Posibles formas de enviar la información
Según el número de destinatarios el envío de un paquete puede ser:
  Unicast: si se envía a un destinatario concreto. Es el mas normal.
  Broadcast: si se envía a todos los destinatarios posibles en la red. Ejemplo: para anunciar nuevos servicios en la red.
  Multicast: si se envía a un grupo selecto de destinatarios de entre todos los que hay en la red. Ejemplo: emisión de videoconferencia.
  Anycast: si se envía a uno cualquiera de un conjunto de destinatarios posibles. Ejemplo: servicio de alta disponibilidad ofrecido por varios servidores simultáneamente; el cliente solicita una determinada información y espera recibir respuesta de uno cualquiera de ellos.

## Slide 17
Internetworking
Se denomina así a la interconexión de redes diferentes
Las redes pueden diferir en tecnología (p. ej. Ethernet-Token Ring) o en tipo (p. ej. LAN-WAN).
También pueden diferir en el protocolo utilizado, p. ej. DECNET y TCP/IP.
Los dispositivos que permiten la interconexión de redes diversas son:
  Repetidores y amplificadores
  Puentes (Bridges)
  Routers y Conmutadores (Switches)
  Pasarelas de nivel de transporte o aplicación (Gateways)

## Slide 18
Sumario
Definición. Tipos de redes y su clasificación
Modelo de Capas
Servicios WAN: líneas dedicadas, RTC, RDSI, Frame Relay y ATM
Estándares

## Slide 19
Planteamiento del problema
La interconexión de ordenadores es un problema técnico de complejidad elevada.
Requiere el funcionamiento correcto de equipos (hardware) y programas (software) desarrollados por diferentes equipos humanos.
Cuando las cosas no funcionan es muy fácil echar la culpa al otro equipo.
La interoperabilidad no cumple la propiedad transitiva. El correcto funcionamiento de A con B y de B con C no garantiza el correcto funcionamiento de A con C
Estos problemas se agravan más aún cuando se interconectan equipos de distintos fabricantes.

## Slide 20
La solución
La mejor forma de resolver un problema complejo es dividirlo en partes.
En telemática dichas ‘partes’ se llaman capas y tienen funciones bien definidas.
El modelo de capas permite describir el funcionamiento de las redes de forma modular y hacer cambios de manera sencilla.
El modelo de capas más conocido es el llamado modelo OSI de ISO (OSI = Open Systems Interconnection).
Notes: La interconexión de ordenadores es un problema de gran complejidad, ya que a los aspectos de diseño y realización hardware y software propios de cualquier producto informático se añade la necesidad de interoperar con otros productos, a menudo desarrollados por diferentes fabricantes y por tanto por diferentes equipos de personas.
Para resolverlo se aplica la estrategia del ‘divide y vencerás’.
Las partes en que se divide el problema de la comunicación entre ordenadores se acoplan entre sí siguiendo un orden determinado, por lo que se las conoce como capas.
El modelo de capas es el que se utiliza para cualquier diseño de red desde hace ya bastantes años. Su modularidad permite que una capa pueda modificarse sin que las demás se vean afectadas (aunque a veces hay que hacer algún reajuste).
El modelo de redes más conocido es el denominado modelo OSI de siete capas (OSI = Open Systems Interconnection) desarrollado por la ISO (International Organization for Standardization) entre 1997 y 1983. En realidad el primer modelo de capas (también siete) fue desarrollado por IBM en 1974 en su red SNA (Systems Network Architecture). Aunque el modelo de capas se utiliza en prácticamente todas las redes, el número puede variar.

## Slide 21
Ejemplo de comunicación mediante el modelo de capas
Dos artistas, uno en Moscú y el otro en Valencia, mantienen por vía telegráfica una conversación sobre pintura. Para entenderse disponen de traductores ruso-inglés y valenciano-inglés, respectivamente. Los traductores pasan el texto escrito en inglés a los telegrafistas que lo transmiten por el telégrafo utilizando código Morse.
Notes: Mediante esta analogía explicaremos los principios básicos que rigen el diseño de cualquier red según el modelo de capas.

## Slide 22
Telegrafista
Telégrafo
Traductor
Artista
Telegrafista
Telégrafo
Traductor
Artista
Ejemplo de comunicación mediante el modelo de capas
Capa
1
2
3
4
Moscú
Valencia
Comunicación
virtual
Comunicación
real

## Slide 23
Principios del modelo de capas
El modelo de capas se basa en los siguientes principios:
  La capa n ofrece sus servicios a la capa n+1. La capa n+1 solo usa los servicios de la capa n.
  La comunicación entre capas se realiza mediante una interfaz
  Cada capa se comunica con la capa equivalente en el otro sistema utilizando un protocolo característico de esa capa (protocolo de la capa n).
El protocolo forma parte de la arquitectura, la interfaz no.
El conjunto de protocolos que interoperan en todos los niveles de una arquitectura dada se conoce como pila de protocolos o ‘protocol stack’. Ejemplo: la pila de protocolos OSI, SNA, TCP/IP, etc.

## Slide 24
Telegrafista
Telégrafo
Traductor
Artista
Telegrafista
Telégrafo
Traductor
Artista
Protocolos e Interfaces
Capa
1
2
3
4
Moscú
Valencia
Pintura
Inglés
Morse
Impulsos eléctricos
Ruso
Valenciano
Texto escrito
Texto escrito
Manipulador
Manipulador
Protocolos
Interfaces
Notes: En esta figura representamos con rectángulos amarillos los componentes de cada una de las capas que forman nuestro modelo. Los rectángulos azules representan las interfaces que permiten la comunicación entre entidades vecinas de una misma pila, mientras que los rectángulos verdes indican los protocolos gracias a los cuales se puede establecer la comunicación entre dos entidades de la misma capa en diferentes instancias.

## Slide 25
Capa N
Servicios utilizados de la capa N-1
Servicios ofrecidos a la capa N+1
Comunicación con la entidad
homóloga mediante el
protocolo de la capa N
Comunicación virtual
(salvo si N=1)
Comunicación
real
Notes: Aunque aparentemente la comunicación se realiza entre cada entidad y su homóloga en el otro lado, en la práctica la comunicación se efectúa siempre con las entidades vecinas inferior y superior (excepto para la capa más baja de la pila, que realmente ha de comunicar con el otro extremo).

## Slide 26
Comunicación indirecta mediante el modelo de capas
Supongamos ahora que Moscú y Valencia no disponen de comunicación directa vía telégrafo, pero que la comunicación se realiza de forma indirecta por la ruta:
Moscú – Copenague: telégrafo por cable
Copenague – París: radiotelégrafo
París – Valencia: telégrafo por cable
Notes: Ahora añadimos una mayor complejidad en nuestro ejemplo para destacar el hecho de que la comunicación puede realizarse de forma indirecta. En los nodos intermedios la información puede tener que ascender parte de la pila de protocolos.

## Slide 27
Telégrafo por cable
Radiotelégrafo
Valencia
París
Copenague
Moscú

## Slide 28
Telegrafista
Telégrafo
Traductor
Artista
Telegrafista
Telégrafo
Traductor
Artista
Comunicación indirecta entre dos artistas a través de una red de telégrafos
Moscú
Valencia
Pintura
Inglés
Morse
Impulsos
eléctricos
Telegrafista
Telégrafo
Telegrafista
Telégrafo
Ondas de radio
París
Copenague
Morse
Morse
Impulsos
eléctricos

## Slide 29: Arquitectura o modelo de redes
La arquitectura es un patrón común al que han de ceñirse unos productos (hard y soft) para mantener un cierto grado de compatibilidad entre sí.
La necesidad de diseñar arquitecturas de redes surgió en los años 70 por razones parecidas a las que dieron lugar a las primeras arquitecturas de computadores en los años 60:
  Sistema IBM 3/60  360  370  XA  390
La primera arquitectura de redes, llamada SNA (Systems Networks Architecture), fue definida por IBM en 1974 mediante un modelo de 7 capas.

## Slide 30
Modelo de capas
Actualmente todas las arquitecturas de red se describen utilizando un modelo de capas. El más conocido es el denominado Modelo de Referencia OSI (Open Systems Interconnect) de ISO, que tiene 7 capas (como el SNA).
Los objetivos fundamentales del modelo de capas son:
  Sencillez: hace abordable el complejo problema de la comunicación entre ordenadores
  Modularidad: permite realizar cambios con relativa facilidad a una de sus partes sin afectar al resto
  Compatibilidad: La comunicación entre dos entidades de una capa puede realizarse independientemente de las demás.
Notes: Mediante esta analogía explicaremos los principios básicos que rigen el diseño de cualquier red según el modelo de capas.

## Slide 31
Arquitectura (de redes)
La arquitectura es un patrón común al que han de ceñirse unos productos (hard y soft) para mantener un cierto grado de compatibilidad entre sí.
La necesidad de diseñar arquitecturas de redes surgió en los 70s por razones parecidas a las que provocaron las primeras arquitecturas de computadores.
La primera fue SNA (Systems Networks Architecture) de IBM en 1974 que utilizó un modelo de 7 capas.
Actualmente todas las arquitecturas utilizan un modelo de capas. El caso más conocido y que suele utilizarse como referencia es el de OSI, que también tiene 7 capas.

## Slide 32
Arquitectura de redes (cont.)
El modelo de capas se basa en los siguientes principios:
  La capa n ofrece sus servicios a la capa n+1
  La capa n+1 solo usa los servicios de la capa n
  La capa n solo habla con la capa n de otro sistema (comunicación de igual a igual o peer to peer) siguiendo el protocolo de la capa n
La comunicación entre dos capas adyacentes se realiza a través de la interfaz. Ésta no forma parte de la arquitectura
El conjunto de protocolos que interoperan en todos los niveles de una arquitectura dada se conoce como pila de protocolos o protocol stack. Ejemplo: la pila de protocolos OSI, SNA, TCP/IP, etc.

## Slide 33
El Modelo de referencia OSI de ISO (OSIRM)
Fue definido entre 1977 y 1983 por la ISO (International Standards Organization) para promover la creación de estándares independientes de fabricante. Define 7 capas:
Capa de Aplicación
Capa Física
Capa de Enlace
Capa de Red
Capa de Transporte
Capa de Sesión
Capa de Presentación

## Slide 34
Capa Física
Especificación de medios de transmisión mecánicos, eléctricos, funcionales y procedurales
Transmite
Los Datos
N=1
Medio físico

## Slide 35
Capa de Enlace
Datos puros
Driver del dispositivo de comunicaciones
Provee el control de la capa física
Detecta y/o corrige
Errores de
transmisión
N=2

## Slide 36
Capa de Red
¿Por donde debo
ir a w.x.y.z?
Suministra información sobre la ruta a seguir
N=3
Routers

## Slide 37
Capa de Transporte
Conexión extremo a
extremo (host a host)
Error de comprobación de mensaje
Paquetes
de datos
¿Son estos
datos buenos?
Este paquete no es bueno. Reenviar
Verifica que los datos se transmitan correctamente
N=4

## Slide 38
Capa de Sesión
Cerrar
Conexión
De nada!
Gracias
Me gustaría
enviarte algo
Buena
idea!
Establecer
Conexión
Sincroniza el intercambio de datos entre capas inferiores y superiores
N=5

## Slide 39
Capa de Presentación
Datos de la aplicación
(dependientes de la máquina)
Datos de capas bajas (independientes de la máquina)
Convierte los datos de la red al formato requerido por la aplicación
N=6

## Slide 40
Capa de Aplicación
¿Que debo enviar?
Es la interfaz que ve el usuario final
Muestra la información recibida
En ella residen las aplicaciones
Envía los datos de usuario a la aplicación de destino usando los servicios de las capas inferiores
N=7
WWW (HTTP)
Transf. Ficheros (FTP)
e-mail (SMTP)
Videoconferencia (H.323)

## Slide 41: Modelos TCP/IP e híbrido
Los protocolos TCP/IP nacieron por la necesidad de interoperar redes diversas (internetworking)
El modelo TCP/IP se diseñó después de los protocolos (puede decirse que primero se hizo el traje y después los patrones)
Por eso a diferencia del OSI en el modelo TCP/IP hay unos protocolos ‘predefinidos’.
A menudo se sigue un modelo híbrido, siguiendo el OSI en las capas bajas y el TCP/IP en las altas. Además en LANs el nivel de enlace se divide en dos subcapas. Esto da lugar a lo que denominamos el modelo híbrido.

## Slide 42
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace
Física
Aplicación
Transporte
Internet
Host-red
Comparación de modelos OSI, TCP/IP e híbrido
OSI
TCP/IP
Aplicación | 
Transporte | 
Red | 
Enlace | LLC
 | MAC
Física | 
Híbrido
WAN
LAN
Hardware
Firmware
Software
Sist. Operativo
Progr. de usuario
Notes: Aunque el modelo OSI especifica siete capas, aquí exponemos un modelo simplificado de cinco capas que es actualmente el más utilizado para describir la Internet, ya que dos de las capas OSI ( las de sesión y presentación, que se ubican entre la de transporte y la de aplicación) quedan a menudo embebidas en su función por la capa de aplicación.
En la transparencia mostramos diversos ejemplos de protocolos posibles para cada capa. Todos los protocolos enumerados aquí coexisten en mayor o menor medida en la Internet actualmente.

## Slide 43
Telnet
FTP
DNS
SMTP
UDP
TCP
IP
ARPANET
SATNET
LAN
Packet
Capa
(nombre OSI)
Aplicación
Transporte
Red
Física y
Enlace
Protocolos
Redes
Protocolos y redes del modelo TCP/IP inicial

## Slide 44: Comparación OSI-TCP/IP
En OSI primero fue el modelo, después los protocolos; en TCP/IP primero fueron los protocolos, luego el modelo
En OSI el modelo es bueno, los protocolos malos; en TCP/IP ocurre al revés
En OSI los productos llegaban tarde, eran caros y tenían muchos fallos
En TCP/IP los productos aparecían rápido, estaban muy probados (pues los usaba mucha gente), y a menudo eran gratis.
Nosotros seguiremos el modelo OSI (modificado) pero veremos los protocolos TCP/IP

## Slide 45: Comparación OSI-TCP/IP
El modelo que utilizaremos es el siguiente:
  5: Capa de aplicación (incluye sesión y presentación)
  4: Capa de transporte
  3: Capa de red
  2: Capa de enlace
    2.2: Subcapa LLC (Logical Link Control)
    2.1: Subcapa MAC (Media Acess Control)
  1: Capa física

## Slide 46
Acceso a un servidor Web desde un cliente en una LAN Ethernet
Capa
1
2
3
4
HTTP
TCP
IP
IEEE 802.3
Sockets
Winsock
Cliente
Servidor
Aplicación
Transporte
Enlace
Red
Física
Sockets
Winsock
Aplicación
Transporte
Enlace
Red
Física
IEEE 802.3
5

## Slide 47
Protocolos e información de control
Normalmente todo protocolo requiere el envío de algunos mensajes especiales o información de control adicional a la que se transmite. generalmente esto se hace añadiendo una cabecera (a veces también una cola) al paquete a transmitir.
La información de control reduce el caudal útil, supone un overhead.
Cada capa añade su propia información de control. Cuantas mas capas tiene un modelo mas overhead se introduce.

## Slide 48
Cabecerade enlace | Datagrama IP | Cola de enlace
Cabec.IP | Segmento TCP
Cabec.TCP | Datos aplicación
Elementos de datos en el modelo TCP/IP
Segmento
TCP
Datagrama
IP
Trama
20
bytes
20
bytes
14
bytes
4
bytes
Los valores que aparecen para el nivel de enlace se aplican al caso de Ethernet.
Según el tipo de red puede haber pequeñas variaciones

## Slide 49
Aplicación
Acceso a un servidor Web a través de una conexión remota
Capa
1
2
3
4
HTTP
TCP
IP
Cliente
Servidor
Transporte
Enlace
Red
IP
IP
PPP
IEEE
802.3
IEEE
802.5
V.35
Física
Aplicación
Transporte
Enlace
Red
Física
Enlace
Red
Física
Enlace
Red
Física
IEEE
802.5
IEEE
802.3
LAN
Ethernet
LAN
Token Ring
5

## Slide 50
Servicio orientado y no orientado a conexión
Un Servicio orientado a conexión (CONS) establece el canal antes de enviar la información. Ejemplo: llamada telefónica.
Un Servicio no orientado a conexión (CLNS) envía los datos directamente sin preguntar antes. Si la comunicación no es posible los datos se perderán. Ejemplo: servicio postal o telegráfico
Notes: Un aspecto fundamental de toda red es el tipo de servicio que ofrece, que puede ser orientado a conexión o no orientado a conexión.
En el servicio orientado a conexión o CONS (Connection Oriented network Service) la entidad que desea enviar la información debe en primer lugar establecer el canal de comunicación (también llamado circuito) antes de mandar los datos. Existe por tanto una llamada previa a la comunicación. Cuando la comunicación no es posible la llamada fracasa, por lo que si conseguimos conectar tenemos una seguridad razonable de que podremos comunicar. Un ejemplo de red que ofrece un servicio orientado a conexión es la red telefónica tradicional.
Por el contrario en un servicio no orientado a conexión o CLNS (Connectionless Network Service) la información se envía sin efectuar ningún contacto previo. Podría suceder que la comunicación no fuera posible, en cuyo caso los datos se perderían. Un ejemplo de red no orientada a conexión es el servicio postal o el telegráfico.

## Slide 51
¿Conexión o No Conexión? Ese es el dilema
En el servicio orientado a Conexión (CONS):
  Se respeta el orden de los paquetes
  Se mantiene la misma ruta o camino para todos los paquetes
  Los paquetes no necesitan llevar la dirección de destino
  Si el canal se corta la comunicación se interrumpe
En el servicio No orientado a Conexión (CLNS):
  No se respeta el orden
  Cada paquete ha de llevar la dirección de destino
  La ruta puede variar para cada paquete
  La red es más robusta, ya que si una ruta queda inservible se pueden usar otras
Notes: Algunas características que diferencian un servicio CONS y CLNS son las siguientes:
- Orden de los paquetes: en una red CONS el orden se respeta, mientras que en CLNS puede ocurrir que unos paquetes se adelanten a otros. Por ejemplo en la red telefónica las palabras llegan en el mismo orden en que se emite. En cambio si enviamos varias cartas a un mismo destino puede suceder que no se reciban exactamente en el mismo orden, ya que no tienen por que seguir todas exactamente la misma ruta.
- Dirección de destino: en una red CLNS cada paquete ha de conocer la dirección de destino, puesto que se envía de forma independiente. En cambio en CONS solo es preciso especificar la dirección de destino en el momento de la llamada, al establecer el circuito de comunicación.
- Conocimiento de los nodos intermedios: en una red CONS todos los nodos intermedios han de conocer que circuitos pasan por ellos, para poder encaminar adecuadamente el tráfico; esta información la obtienen en el momento de la llamada. En cambio en CLNS los nodos intermedios no han de mantener ninguna información, ya que cada paquete lleva la dirección de destino.
- Fiabilidad: En una red CONS cuando un nodo o enlace cae todos los circuitos que pasan por él se interrumpen. En cambio en una red CLNS el tráfico se puede reencaminar por caminos alternativos (si los hay).

## Slide 52
Redes CONS vs CLNS
Ejemplos de redes/servicios CONS:
  Red Telefónica conmutada (RTB, RDSI, GSM)
  ATM, X.25, Frame Relay
Ejemplos de redes/servicios CLNS
  IP (Internet). Los paquetes IP se llaman datagramas.
  Ethernet
Notes: La red telefónica y todos sus ‘derivados’ (ATM, Frame Relay y X.25) son orientadas a conexión. En cambio las redes que provienen del mundo de la Informática (Internet y Ethernet por ejemplo) son no orientadas a conexión.

## Slide 53: Calidad de Servicio (QoS)
La Calidad de Servicio (QoS, Quality of Service) consiste en fijar unos valores límite para un conjunto de parámetros, asegurando así que la red no se va a congestionar. Por ejemplo:
  Throughput o ancho de banda:  256 Kb/s
  Retardo o latencia: 200 ms
  Fluctuación del retardo, o jitter:  100 ms
  Disponibilidad:  99,95 % (21 min/mes fuera de servicio)
Podemos ver la QoS como el ‘contrato’ usuario-proveedor.

## Slide 54: Sumario
Definición. Tipos de redes y su clasificación
Modelo de Capas
Servicios WAN: líneas dedicadas, RTC, RDSI, Frame Relay y ATM
Estándares

## Slide 55: Servicios de comunicación WAN
Pueden ser de tres tipos:
  Líneas dedicadas. El enlace está dedicado de forma permanente con un caudal reservado, se use o no.
  Conmutación de circuitos. La conexión solo se establece cuando se necesita, pero mientras hay conexión el caudal está reservado al usuario tanto si lo usa como si no. Se aprovecha mejor la infraestructura.
  Conmutación de paquetes (o de circuitos virtuales). El ancho de banda disponible es compartido por diversos circuitos, de forma que se multiplexa tráfico de diferentes usuarios; el ancho de banda no está reservado y la infraestructura se aprovecha de manera óptima.

## Slide 56: Servicios de comunicación WAN
Líneas dedicadas
  Es la solución más simple, máximo rendimiento
  Adecuada si hay mucho tráfico de forma continua
  Costo proporcional a la distancia y a la capacidad (tarifa plana)
  Velocidades: 64, 128, 256, 512 Kb/s, 2 Mb/s, 34 Mb/s (simétricos full-duplex)
Conmutación de circuitos (Red Telefónica Conmutada, RTC). Puede ser:
  RTB (Red Telefónica Básica): hasta 56/33,6 Kbps (asimétrico)
  RDSI (o ISDN): canales de 64 Kbps
  GSM: 9,6 Kbps
  Costo proporcional al tiempo de conexión (y a la distancia)

## Slide 57
Red de conmutación de paquetes orientada a conexión (con circuitos virtuales)
DTE
DTE: Data Terminal Equipment
DCE: Data Communications Equipment
Línea punto a punto
Switch
Switch
Switch
DCE
Host
DTE
DTE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
Host
DTE
Router
Switch
Switch
Switch
Host
Host
Host
Circuito virtual

## Slide 58: Conmutación de paquetes con circuitos virtuales
Redes de conmutación de paquetes orientadas a conexión:
  X.25: primer estándar de red pública de conmutación de circuitos. En España desde 1984 (red Iberpac de Telefónica). Hoy en día poco interesante.
  Frame Relay (conmutación de tramas): versión aligerada de X.25. En España desde 1992 (red Uno de Telefónica)
  ATM (conmutación de celdas): en España desde 1997(red Cinco y servicio Gigacom de Telefónica)
Posibilidad de crear circuitos virtuales de dos tipos:
  Temporales: SVCs (Switched Virtual Circuits). Se crean y destruyen dinámicamente cuando se necesitan.
  Permanentes: PVCs (Permanent Virtual Circuits). Se configuran manualmente en los equipos para que estén siempre activos
Las redes públicas X.25 permiten SVCs y PVCs. Las redes públicas Frame Relay y ATM solo permiten PVCs

## Slide 59: X.25
Primer servicio estándar de red pública de datos. Especificado en 1976.
Especifica los tres niveles inferiores (físico, enlace y red)
Sistema jerárquico de direccionamiento X.121. Interconexión a nivel mundial.
Diseñado para medios físicos poco fiables. Comprobación de datos a nivel de enlace (protocolo de ventana deslizante).
No apto para tráfico en tiempo real
Paquetes de hasta 128 bytes normalmente.
Servicio orientado a conexión. Orden garantizado.
Costo proporcional al tiempo (normalmente SVC) y al tráfico (número de paquetes).
Velocidades típicas de 9,6 a 64 Kbps.
Servicio poco interesante en la actualidad

## Slide 60
Red de conmutación de paquetes X.25
DTE
DTE: Data Terminal Equipment
DCE: Data Communications Equipment
Línea punto a punto
Switch
X.25
Switch
X.25
Switch
X.25
Switch
X.25
Switch
X.25
DCE
Host
Host
DTE
DTE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
Host
DTE
Switch
X.25
Router

## Slide 61: Frame Relay
Versión aligerada de X.25.
Pensada para combinar con otros protocolos como TCP/IP, y para interconexión multiprotocolo de LANs
Servicio no fiable; si llega una trama errónea se descarta y el nivel superior (normalmente transporte) ya pedirá retransmisión cuando se entere
Velocidades de acceso típicas de 64 a 1.984 Kb/s
El caudal del circuito se especifica por un parámetro denominado CIR (Committed Information Rate). Puede ser asimétrico.
Eficiencia mucho mejor que X.25, especialmente a altas velocidades.
La mayoría de los operadores solo soportan PVCs.
El costo es proporcional a la capacidad de la línea de acceso y al CIR

## Slide 62
Red de conmutación de paquetes Frame Relay
DTE
DTE: Data Terminal Equipment
DCE: Data Communications Equipment
Línea punto a punto
Switch
F.R.
Switch
F.R.
Switch
F.R.
Switch
F.R.
Switch
F.R.
DCE
Host
Host
DTE
DTE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
Host
DTE
Switch
F.R.
Router

## Slide 63
Comunicación TCP sobre X.25 y Frame Relay
Receptor
Emisor
Receptor
Emisor
1
1
2
8
7
6
3
2
4
5
15
3
12
14
7
10
9
8
16
5
4
13
6
11
X.25
Frame Relay

## Slide 64
Proceso X.25 y Frame Relay

## Slide 65
Líneas dedicadas vs conmutación de paquetes
(Frame Relay)
Switch
F.R.
Switch
F.R.
Switch
F.R.
Switch
F.R.
Switch
F.R.
Mallado completo de una red con cinco
nodos mediante enlaces punto a punto.
Se establecen 10 enlaces.
Mallado completo de una red con cinco
nodos mediante accesos Frame Relay.
Se establecen cinco enlaces y 10
circuitos virtuales

## Slide 66: B-ISDN y ATM
RDSI (o ISDN, Integrated Services Digital Network) es una red que integra voz y datos.
B-ISDN (o RDSI-BA) es un concepto: red de alta capacidad con posibilidad de cursar tráfico multimedia (voz, datos, video, etc.)
En 1986 la CCITT eligió la tecnología ATM para implementar las redes B-ISDN
ATM es un servicio de conmutación de celdas (paquetes pequeños y todos del mismo tamaño). Especialmente adaptado para tráfico a ráfagas (‘bursty traffic’)
Una celda 53 bytes (5 de cabecera y 48 de datos).
A nivel físico utiliza preferentemente SONET/SDH (155,52 Mb/s)
Gran control sobre tipos de tráfico, posibilidad de negociar prácticamente todos los parámetros de QoS, prioridades, etc.
La creación del ATM Forum en 1991 implicó a los fabricantes de equipos, lo cual dio un gran impulso a la tecnología ATM.

## Slide 67
Características de ATM
Utiliza celdas (tamaño fijo)
Servicio orientado a conexión
Soporta multitud de facilidades de control
Tecnología WAN utilizada también en LAN (no es el caso de X.25 o Frame Relay).
Celdas (53 bytes)
Voz
Datos
Vídeo

## Slide 68: Modelo de referencia ATM
Constituido por tres capas:
  3: capa de adaptación ATM o AAL (ATM Adaptation Layer)
  2: capa ATM
  1: capa física
La capa física se subdivide en:
  Subcapa TC (Transmission Convergence)
  Subcapa PMD (Physical Media Dependent)
La subcapa PMD equivale a la capa física del OSIRM
La subcapa TC descompone en bits las celdas de la capa ATM, y recompone en celdas los bits que recoge de la subcapa PMD. Realiza parte de las funciones que corresponden a la capa de enlace
La capa ATM define la estructura de las celdas y su transporte. Constituye y termina los circuitos virtuales. Realiza control de congestión. Equivale a una mezcla de la capa de enlace y de red

## Slide 69: Modelo de referencia ATM
La capa AAL se subdivide en:
  La subcapa CS (Convergence Sublayer)
  La subcapa SAR (segmentation and Reassemby)
La subcapa SAR se ocupa de fragmentar en celdas el paquete recibido de CS, y de reensamblar en el receptor el paquete a partir de las celdas recibidas de la capa ATM
La subcapa CS se ocupa de suministrar distintos tipos de servicio adecuados al tipo de tráfico
La capa AAL equivale a la capa de transporte
El modelo ATM no incluye capa de aplicación. Hay muy pocas aplicaciones de datos que funcione de forma nativa sobre ATM; el principal uso de ATM es como infraestructura de transporte para otros protocolos (p. ej. TCP/IP y LAN Emulation)

## Slide 70: Capas y subcapas ATM
Transp. | AAL | CS | Interfaz de la aplicación
 |  | SAR | Segmentación y reensamblaje
Red | ATM |  | Control de flujo Generación/Interpretación de cabeceras Gestión de circuitos virtuales Multiplexación de celdas
Enlace | Física | TC | Adaptar celdas a tramas del nivel físico CRC de la cabecera
Física |  | PMD | Acceso físico a la red Sincronización de bits
Capa OSI
Capa ATM
Subcapa ATM
Función

## Slide 72
Router
Conmutador
ATM
Router
Conmutador LAN
Ejemplo de uso de una red ATM para
transmisión de datos
Host
Conmutador
ATM
Red ATM
(Pública o privada)

## Slide 73: Sumario
Definición. Tipos de redes y su clasificación
Modelo de Capas
Servicios WAN: líneas dedicadas, RTC, RDSI, Frame Relay y ATM
Estándares

## Slide 74
Estándares
Al principio cada fabricante especificaba sus propios protocolos:
  SNA (IBM)
  DECNET (Digital)
  Appletalk (Apple)
  IPX (Novell)
Notes: Cuando empezaron a aparecer las redes telemáticas cada fabricante de ordenadores describía su propia arquitectura según el modelo de capas (con pequeñas variaciones de unos a otros) y especificaba un conjunto de protocolos propio adaptado a las características de sus ordenadores.
Esta situación obligaba a los usuarios a ser clientes cautivos de un determinado fabricante, ya que la interoperabilidad de equipos de diferentes fabricantes quedaba severamente limitada debido a las características propietarias de los protocolos existentes.
La solución a este problema pasaba por la especificación de protocolos independientes de fabricantes, que fueran implementados por todos ellos. Para evitar que se produjera una situación de desventaja de unos fabricantes respecto de otros el diseño de los nuevos protocolos no debía basarse en los protocolos propietarios ya existentes. Por tanto esta misión difícilmente podía ser realizada por los propios fabricantes.

## Slide 75: Estándares
Son imprescindibles para asegurar la interoperabilidad
Pueden ser:
  De facto (de hecho), también llamados a veces estándares de la industria. Ej.: PC IBM o compatible, UNIX
  De jure (por ley); ej.: protocolos OSI, redes X.25, ATM, papel tamaño A4
Principales organizaciones de estándares:
  ISO (International Organization for Standardization)
  ITU-T (International Telecommunication Union- Telecommunications Sector)
  La ISOC (Internet Society), el IAB (Intenet Architecture Board) y el IETF (Internet Engineering Task Force)
  Otras organizaciones: el IEEE, el ANSI, etc.
  El W3C (World Wide Web Consortium)

## Slide 76: ISO: International Organization for Standardization
Las siglas provienen del griego isos: igual
Formada en 1946 como organización voluntaria a partir de las asociaciones de normalización de 89 países.
Entre sus miembros se encuentran AENOR (España), ANSI (Estados Unidos), DIN (Alemania), etc.
Estandariza desde lenguajes de programación y protocolos hasta pasos de rosca, números ISBN, tamaños de papel, etc.
Se organiza de forma jerárquica:
  Comités técnicos o TC (Technical Commitee)
  SubComités o SC
  Grupos de trabajo o WG (Working Groups).
El TC97 trata de ordenadores y proceso de la información.

## Slide 77: ISO: International Organization for Standardization
La creación de un estándar ISO pasa por varias fases:
  Fase 1: Un Grupo de Trabajo estudia una propuetsa y redacta un CD (Committee Draft)
  Fase 2: El CD se discute, se modifica y se vota; eventualmente se aprueba y se convierte en un DIS (Draft International Standard)
  Fase 3: El DIS es de nuevo discutido, modificado y votado en un ámbito más amplio; eventualmente se aprueba y se convierte en un IS (International Standard)
A menudo ISO adopta estándares de otras organizaciones (ANSI, ITU-T, IEEE, etc.)
Mas información en www.iso.ch

## Slide 78: Ejemplo de estándares ISO (en comunicaciones)
ISO 7498: el modelo OSI
ISO 3309: HDLC (protocolo a nivel de enlace)
ISO 8802.3: el IEEE 802.3 (Ethernet)
ISO 9000: Estándares de control de calidad
ISO 9314: FDDI
ISO 10589: IS-IS
ISO 8473: CLNP: ConnectionLess Network Protocol (variante de IP hecha por ISO)

## Slide 79: ITU-T: International Telecommunications Union – Sector Telecomunicaciones
Creada en 1934.
ITU tiene tres sectores; el que nos interesa es el ITU-T conocido hasta 1993 como CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique)
Sus miembros son las administraciones de los países participantes; también son miembros sin voto las operadoras, fabricantes de equipos, organizaciones científicas, bancos, líneas aéreas, etc.
Se organiza como ISO de forma jerárquica: los Study Groups se dividen en Working Parties, que a su vez se dividen en Expert Teams
Organiza una conferencia mundial denominada Telecom en Ginebra cada cuatro años. La última tuvo lugar en octubre de 1999.
Sus estándares afectan sobre todo a tecnologías y servicios de redes de área extensa (intereses de operadoras).
Más información en www.itu.int.

## Slide 80: Algunos Estándares ITU-T
X.25: red pública de conmutación de paquetes
X.400: sistema de mensajería de correo electrónico
V.35: interfaz de nivel físico para líneas punto a punto
V.90: Módems de 56/33,6 Kb/s
H.323: videoconferencia en IP (ej.: Netmeeting)
G.711: digitalización de la voz en telefonía
G.957: interfaz óptica de equipos SDH
G.DMT: ADSL (pendiente de ratificación)

## Slide 81: Foros Industriales
Son grupos de interés sobre una tecnología formados por fabricantes, operadores de telecomunicaciones, universidades, etc.
Nacieron como ‘represalia’ a la lentitud de ITU-T e ISO en la aprobación de estándares internacionales (ej. RDSI)
Suelen funcionar con fechas límite (‘deadline’) para la adopción de sus resoluciones.
Algunos ejemplos:
  El ATM forum
  El Frame Relay forum
  El Gigabit Ethernet forum
  El ADSL forum (ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Loop)
  El IPv6 Forum

## Slide 82: Otras organizaciones
El IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
  Asociación profesional de ámbito internacional
  Elabora los estándares 802.x que especifican la mayoría de las tecnologías LAN existentes
  Los estándares 802.x han sido adoptados por ISO como 8802.x
El ANSI (American National Standards Institute)
  Es el miembro de EEUU en la ISO
  Muchos de los estándares ISO tienen su origen en un estándar ANSI
  Algunos estándares ANSI no son estándares ISO, lo cual los convierte en estándares internacionales de facto

## Slide 83: Ejercicios

## Slide 84: Ejercicio 1-5
Madrid
Sevilla
Barcelona
Red Frame Relay

## Slide 85: Ejercicio 1-5
Matriz de tráfico (Mb/dia):
Desde -> Hacia | Barcelona | Madrid | Sevilla
Barcelona |  | 155 | 60
Madrid | 185 |  | 90
Sevilla | 45 | 125 | 

## Slide 86: Ejercicio 1-5
Bits = MB *1024*1024*8
Caudal mínimo (Kb/s) = bits/ (3600*12*1000)
Caudal requerido = caudal mínimo / 0,3
Sustituyendo en la matriz de tráfico:
Desde -> Hacia | Barcelona | Madrid | Sevilla | Total hacia
Barcelona |  | 100 | 39 | 139
Madrid | 120 |  | 58 | 178
Sevilla | 29 | 81 |  | 110
Total desde | 149 | 181 | 97 | 

## Slide 87: Topología con tres PVC (BS, SM, MB)
 | Caudal Ida | CIR Ida | Costo | Caudal Vuelta | CIR Vuelta | Costo
B-M | 120 | 128 | 32589 | 100 | 128 | 32589
B-S | 29 | 32 | 8482 | 39 | 48 | 12595
M-S | 81 | 96 | 24689 | 58 | 64 | 16625
Total |  |  | 65760 |  |  | 61809
 | Tot. Sal. | Tot. Ent. | Acceso | Costo
Barcelona | 149 | 139 | 256 | 155422
Madrid | 181 | 178 | 256 | 155422
Sevilla | 97 | 110 | 128 | 89630
Total |  |  |  | 400474
Accesos
físicos
Caudales

## Slide 88: Topología suprimiendo el PVC MS
 | Caudal Ida | CIR Ida | Costo | Caudal Vuelta | CIR Vuelta | Costo
B-M | 159 | 192 | 48395 | 181 | 192 | 48395
B-S | 110 | 128 | 32589 | 97 | 128 | 32589
Total |  |  | 80984 |  |  | 80984
 | Tot. Sal. | Tot. Ent. | Acceso | Costo
Barcelona | 269 | 278 | 512 | 221687
Madrid | 181 | 159 | 256 | 155422
Sevilla | 97 | 110 | 128 | 89630
Total |  |  |  | 466739
Accesos
físicos
Caudales

## Slide 89: Ejercicio 1-6
Comparación P. A P. vs RDSI
Caudal 128 Kb/s de 8 a 20 horas (L-V) y 8-14 (S)
P.a P.:
  64458 + 4576 *d para d = 0 a 4 Km
  82762 + 4895*(d-4) para d = 4 a 20 Km
RDSI:
  5843 cuota fija por cada BRI
  5,7 pesetas por establecer la llamada
  5,7 pesetas cada 3 min. o fracción

## Slide 90: Ejercicio 1-6. Cálculo RDSI
Día normal (L-V): 5,7*60*(20-8) / 3 + 5,7 = 1373,7 Pts.
Sábado: 5,7 * 60 * (14 – 8)/3 + 5,7 = 689,7 Pts.
Días ‘normales’ al año: 365*5/7 = 260,7 –12 =248,7
Sábados: 365/7=52,1
Costo por cada canal B:
  248,7 * 1373,7 + 52,1 * 689,7 = 377572 Pts
  Dos canales B: 755144 Pts/año = 62929 Pts/mes
  Cuota fija: 5843 * 2 (2 BRIs) = 11686
  Total al mes: 74615 Pts

## Slide 91: Ejercicio 1-6. Cálculo P. a P.
Probamos con menos de 4 Km:
  74615 = 64458 + 4576 * n
  N = (74615 – 64458) / 4576 = 2,22 Km
Por encima de 2,22 Km es más rentable el uso de RDSI en área metropolitana

## Slide 92: Ejercicio 1-7: RDSI Tarifa plana
El Novacom conmutado es más barato. Desechamos la opción Novacom Permanente.
Dos accesos BRI: 11686 Pts/mes
Dos canales B con tarifa plana: 32000 Pts/mes
TOTAL: 43686 Pts /mes