## Slide 1
Tema 2 La Capa Física
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Sumario
Principios básicos
Medios físicos de transmisión de la información
El sistema telefónico. Multiplexación PDH y SONET/SDH
RDSI

## Slide 3
Capa Física
Especificación de medios de transmisión mecánicos, eléctricos, funcionales y procedurales
Transmite
Los Datos
N=1
Medio físico

## Slide 4: Principios básicos
Señal analógica vs señal digital
  La señal analógica utiliza una magnitud con una variación continua.
  La señal digital emplea valores discretos, predefinidos
Módem vs Códec
  Módem (MODulador-DEModulador): convierte de digital a analógico y viceversa
  Códec (Codificador-DECodificador): convierte de analógico a digital y viceversa

## Slide 5
CO
DEC
DEM
MO
Codificador
Modulador
Demodulador
Decodificador
g(t)
m(t)
x(t)
m(t)
s(t)
g(t)
Codificación en una señal digital
Modulación en una señal analógica
x(t)
S(f)
t
f
fc
Digital o
analógica
Digital o
analógica
Analógica
Técnicas de codificación y modulación

## Slide 6
Teléfono
Módem
Códec
Ejemplo: teléfono RDSI
Transmisor digital
Ejemplo: tarjeta RDSI para ordenador
Datos digitales
Señal analógica
Señal digital
Señal digital
Datos digitales
Datos analógicos
Señal analógica
Señal analógica
Las señales digitales representan la información como pulsos de voltaje
Las señales analógicas representan la información como variaciones continuas del voltaje
Datos analógicos y digitales, señales analógicas y digitales

## Slide 7
Cambios de fase
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
Señal binaria
Modulación en fase
Modulación en frecuencia
Modulación en amplitud
Modulación de una señal digital

## Slide 8
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
NRZ-L
NRZI
AMI-Bipolar
Pseudoternario
Manchester
Manchester
Diferencial
Diversos formatos de codificación de señales digitales

## Slide 9
Distinción entre bit y baudio
Bit (concepto abstracto): unidad básica de almacenamiento de información (0 ó 1)
Baudio (concepto físico): veces por segundo que puede modificarse la onda electromagnética para transmitir la información
El número de bits por baudio depende del número de valores posibles de la magnitud utilizada para codificar la información. Por ejemplo con dos valores 1 baudio = 1 bit/s
Símbolo: 1 símbolo/s = 1 baudio
Notes: El bit es la unidad básica de información y solo puede tener dos valores, que generalmente representamos como 0 ó 1. El bit es un concepto abstracto, aunque en la práctica se almacena en un dispositivo físico (por ejemplo un transistor) que puede tener dos estados, que asociamos a 0 y 1.
En cambio el baudio, la unidad básica de transmisión de información, no es un concepto abstracto sino que va asociado al medio físico concreto por el que se transmite ésta, que casi siempre es una onda electromagnética. Para transmitir la información dicha onda ha de poder variar alguna de sus características (por ejemplo la amplitud) entre una serie de valores posibles. Los baudios indican el número de veces por segundo con que podrá cambiar esa característica, elegida para transmitir la información. Si la amplitud puede variar entre 2 posibles valores se asocia un bit a cada baudio y el número de baudios coincide con el de bits por segundo. Pero si hay cuatro valores posibles podremos transmitir dos bits por baudio, con lo que el número de bits por segundo será doble que el número de baudios. Por ejemplo en RDSI los datos se transmiten mediante pulsos de cuatro posibles voltajes, +2,64, +0,88, -0,88 y –2,64 Voltios.
A menudo se utiliza el término símbolo como sinónimo de baudio. Estrictamente hablando hay una diferencia entre ambos, ya que un baudio es un símbolo por segundo.

## Slide 10
Constelaciones de algunas modulaciones habituales
Amplitud
Fase
Binaria
simple
1 bit/símb.
1
0
2B1Q
(RDSI)
2 bits/símb.
2,64 V
0,88 V
-0,88 V
-2,64 V
00
01
10
11
QAM de 32 niveles
(Módems V.32 de 9,6 Kb/s)
5 bits/símbolo
11111
11000
01101
00011
00100
QAM de
4 niveles
2 bits/símb.
01
00
10
11
Portadora
Notes: La codificación 2B1Q (utilizada en RDSI, por ejemplo) contempla cuatro valores diferentes de amplitud, con lo que un símbolo puede transportar dos bits.
Las técnicas más sofisticadas utilizan amplitud y fase. Por ejemplo la codificación 4QAM consigue también dos bits por baudio combinando dos valores de amplitud y dos de fase. 4QAM es una modulación más robusta que 2B1Q, aunque su mayor complejidad la hace también más costosa.
Los estados de una técnica de modulación se representan en gráficos bidimensionales con la amplitud en el eje de abscisas y la fase en el de ordenadas. Dichas gráficas se denominan ‘constelaciones’. En la figura podemos ver las constelaciones de las modulaciones mencionadas, así como la 32QAM utilizada en los módems V.32 (9,6 Kb/s) . Esta define 32 estados combinando diversos valores de amplitud y fase, lo cual permite representar 5 bits por símbolo. Así V.32 sólo ha de transmitir a 1,92 Kbaudios para conseguir los 9,6 Kb/s.

## Slide 11
Teorema de Nyquist (1924)
El número de baudios transmitidos por un canal nunca puede ser mayor que el doble de su ancho de banda (dos baudios por hertzio). Ej:
  Canal telefónico: 3 KHz  6 Kbaudios
  Canal TV PAL: 8 MHz  16 Mbaudios
En señales moduladas el número de baudios ha de ser menor que la anchura del canal (máximo 1 baudio por hertzio).
Notes: Ya en 1924 Nyquist demostró por procedimientos puramente teóricos que existía un límite máximo en el número de baudios que podían transmitirse por un canal, y que dicho límite era igual al doble de su ancho de banda. Por ejemplo en el caso de un canal telefónico, con una anchura de 3 KHz, el máximo es de 6 Kbaudios. Para un canal de televisión PAL con una anchura de 8 MHz el máximo sería de 16 Mbaudios.
Podemos comprender intuitivamente el Teorema de Nyquist si pensamos que la secuencia de símbolos a transmitir puede fluctuar entre dos situaciones extremas: transmitir siempre el mismo símbolo o transmitir cada vez un símbolo con un valor de amplitud opuesto al anterior. En el primer caso tendríamos una señal constante d frecuencia cero, mientras que en el segundo la frecuencia será la mitad que el número de símbolos transmitido (ya que dos símbolos consecutivos formarían una oscilación completa). Así pues la anchura de banda, que sería igual a la diferencia entre estos dos casos extremos, sería la mitad del número de símbolos transmitidos por segundo.
En la práctica, cuando se trata de señales moduladas (que es el tipo de señales que se dan en casi todos los casos en RBB) el número de baudios no puede ser mayor que el ancho de banda del canal. Por tanto en los ejemplos anteriores (canal telefónico y canal de televisión PAL) el máximo sería de 3 Kbaudios y 8 Mbaudios, respectivamente.

## Slide 12: Limitaciones en el número de bits por símbolo
Para enviar varios bits por símbolo hay que poder distinguir mas de dos símbolos diferentes:
  2 bits, 4 símbolos
  3 bits, 8 símbolos,
  n bits, 2n símbolos
El uso de valores de n elevados requiere canales analógicos de gran calidad, o sea elevada relación señal/ruido

## Slide 13: Estándares de módems para RTC
Estándar ITU-T | Velocidad máx. desc./asc. en Kb/s | Baudios | Bps/baudio | Fecha aprobac.
V.21 | 0,3 / 0,3 | 300 | 1 | 
V.22 | 1,2 / 1,2 | 1200/600 | 1 | 
V.22 bis | 2,4 / 2,4 | 2400/1200 | 1 | 1984
V.32 | 9,6 / 9,6 | 2400 | 4/2 | 1984
V.32 bis | 14,4 / 14,4 | 2400 | 6/5/4/3/2 | 1991
V.34 | 28,8 / 28,8 | 3429 | Hasta 9,9 (8,4 efectivos) | 1994
V.34+ | 33,6 / 33,6 | 3429 | Hasta 10,7 (9,8 efectivos) | 1995
V.90 | 56 / 33,6 |  |  | 1998
V.92/V.44 | 56 / 48 |  |  | 2000

## Slide 14: Relación señal/ruido
La relación señal/ruido se mide normalmente en decibelios (dB), ejemplos:
  SR = 30 dB: la potencia de la señal es 103=1000 veces mayor que el ruido
  SR = 36 dB: la señal es 103,6 = 3981 veces mayor que el ruido
SR (en dB) = 10* log10 (SR)

## Slide 15
Ley de Shannon (1948)
La cantidad de información digital que puede transferirse por un canal analógico está limitada por su ancho de banda (BW) y su relación señal/ruido (SR), según la expresión:
  Capacidad = BW * log2 (1 + SR) = BW * log10(1+SR)/log10(2) = BW * log10(1+SR)/0,301
Si expresamos SR en dB podemos hacer la aproximación:
  Capacidad = BW * SR(dB) / 3
  Eficiencia = Capacidad / BW = SR (dB) / 3
Regla aproximada: la eficiencia (en bits/Hz) de un canal analógico es un tercio de su relación señal/ruido en dB
Notes: El Teorema de Nyquist fija un máximo en el número de baudios, pero dado que no dice nada respecto al número de bits por baudio la capacidad del canal en bits por segundo podría ser arbitrariamente grande utilizando una modulación capaz de transmitir un número lo bastante grande de bits por baudio.
Sin embargo, a medida que aumenta el número de bits por baudio se incrementa el número de estados diferentes que el receptor ha de poder discernir, y se reduce la distancia entre éstos en la correspondiente constelación. En canales muy ruidosos puede llegar a ser difícil distinguir dos estados muy próximos. Como cabría esperar, el número máximo de estados que el receptor pueda distinguir depende de la calidad del canal de transmisión, es decir de su relación señal/ruido. Ya en 1948 Shannon dedujo una expresión que cuantificaba la capacidad máxima de un canal analógico en función de dos parámetros: su ancho de banda y su relación señal/ruido.

## Slide 16
Ley de Shannon: Ejemplos
Canal telefónico: BW = 3,3 KHz y S/R = 36 dB
  Capacidad = 3,3 KHz * log2 (3981) = 39,5 Kb/s
  Eficiencia: 12 bits/Hz
Canal TV PAL: BW = 8 MHz y S/R = 46 dB
  Capacidad = 8 MHz * log2 (39812) = 122,2 Mb/s
  Eficiencia: 15,3 bits/Hz
Notes: Aquí tenemos la aplicación de la ley de Shannon a nuestros dos ejemplos: un canal telefónico con una relación señal/ruido de 36 dB (que corresponde a condiciones ideales) y un canal de televisión por cable PAL, con una relación señal/ruido de 46 dB (valor que se da normalmente en la realidad).
Se puede observar que la capacidad de un canal telefónico se encuentra ya cerca del límite de sus posibilidades con la última generación de módems de 33,6 Kb/s. Por eso en la práctica cualquier imperfección en las características de la línea es razón suficiente para que la comunicación no pueda establecerse a dicha velocidad.
El teorema de Shannon no se aplica a los módems V.90 (56 Kb/s) ya que en este caso el canal no es analógico. Los módems V.90 consiguen una velocidad superior aprovechando el hecho de que la comunicación se inicia en la RDSI. Los módems V.90 solo mejoran la comunicación en un sentido, ya que en el sentido opuesto se mantiene la velocidad máxima en 33,6 Kb/s.
Una simplificación del Teorema de Shannon fácil de recordar es la siguiente: la eficiencia de un canal analógico es de 3,3 bits/Hz por cada 10 dB de relación señal/ruido.

## Slide 17
Modulaciones utilizadas en redes de televisión por cable
Modulación | Estados | Bits/símbolo | S/R mínima | Bits/símb.Shannon
QPSK (4QAM) | 4 | 2 | > 21 dB | 7
16QAM | 16 | 4 | > 24 dB | 8
64QAM | 64 | 6 | > 25 dB | 8,3
256QAM | 256 | 8 | > 33 dB | 10,9
QPSK: Quadrature Phase-Shift Keying
QAM: Quadrature Amplitude Modulation
Notes: En esta tabla se muestran las modulaciones mas utilizadas en redes RBB. Las modulaciones más eficientes suelen ir asociadas a canales de comunicación más fiables (con una mayor relación señal/ruido).

## Slide 18: Teorema de muestreo de Nyquist
El teorema de Nyquist también se aplica a una señal analógica que se codifica
En este caso dice que la frecuencia de muestreo ha de ser al menos el doble que el ancho de banda de la señal que se quiere codificar
Ejemplo: los CD de audio muestrean la señal 44.100 veces por segundo, por tanto pueden captar frecuencias de hasta 22,05 KHz

## Slide 19
Ejemplo del teorema de muestreo de Nyquist: digitalización de una conversación telefónica
Muestreo
Señal analógica
Frecuencia de muestreo 8 KHz
(8.000 muestras/s)
Ancho de banda:
300 Hz a 3400 Hz
Rango capturado= 0-4 KHz

## Slide 20: Sumario
Principios básicos
Medios físicos de transmisión de la información
El sistema telefónico. Multiplexación PDH y SONET/SDH
RDSI

## Slide 21: Medios físicos de transmisión de la información
Medios guiados (Ondas electromagnéticas)
  Cables metálicos (normalmente de cobre)
    Coaxiales
    De pares trenzados (apantallados o sin apantallar)
  Cables de fibra óptica
    Multimodo
    Monomodo
Medios no guiados (también Ondas electromagnéticas)
  Enlaces vía radio
  Enlaces vía satélite

## Slide 22: Velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas
Medio | Velocidad (Km/s)
Vacío o aire | 300.000
Cobre | 200.000 (aprox.)
Fibra Óptica | 180.000 (aprox.)
La velocidad de propagación impone un retardo mínimo en la transmisión de información; además hay que contar el que introducen los equipos

## Slide 23
Problemas de la transmisión de señales en cables metálicos
Atenuación
  La señal se reduce con la distancia debido a:
    Calor (resistencia)
    Emisión electromagnética al ambiente
  La pérdida por calor es menor cuanto más grueso es el cable
  La pérdida por emisión electromagnética es menor cuanto más apantallado está el cable (menos emisión electromagnética)
  La atenuación aumenta con la frecuencia (aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada de ésta)
Notes: La propagación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia a través de conductores metálicos presenta una serie de características que limitan su alcance y/o capacidad.
La principal es la atenuación de la señal, que aumenta de forma proporcional a la raíz cuadrada de ésta. También depende del tipo de cable, siendo mayor en cable no apantallado que en coaxial.

## Slide 24: Atenuación
A 10 MHz la potencia de la señal en un cable RG-58 (coaxial fino) se reduce a:
  la mitad en 75m
  la cuarta parte en 150m
  la octava parte en 225m
1/2 = 10-0,3 = 3 dB
1/4 = 10-0,6 = 6 dB
1/8 = 10-0,9 = 9 dB
Decimos que la atenuación del cable RG-58 a 10 MHz es de 4 dB/100m (75 * 4/3 = 100)

## Slide 25
30
1
3
10
1
0,1
0,3
1 KHz
1 PHz
1 THz
1 GHz
1 MHz
Frecuencia
Atenuación (dB/Km)
Fibra óptica
Cable coaxial grueso ( 0,95 cm)
Cable de pares trenzados galga AWG 24 ( 0,95 cm)
Atenuación en función de la frecuencia de algunos cables típicos

## Slide 26
Atenuación en función de la frecuencia para un bucle de abonado típico
3,7 Km
5,5 Km
Frecuencia (KHz)
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
-20
-120
-100
-80
-60
-40
Atenuación (dB)
Notes: Esta figura muestra un ejemplo concreto (para el caso de ADSL) de cómo evoluciona la atenuación de la señal en función de la frecuencia para dos longitudes de cable dadas.
El grosor del cable también influye en la atenuación. Para una frecuencia dada un cable de mayor grosor tiene menor atenuación.
Asimismo en el caso de cables coaxiales la atenuación es menor cuanto mayor es el apantallamiento del cable.

## Slide 27: Atenuación (en dB/100m) de diversos tipos de cable a varias frecuencias
MHz | UTP-3 | UTP-5 | STP | RG-58 (10BASE2) | 10BASE5
1 | 2,6 | 2,0 | 1,1 |  | 
4 | 5,6 | 4,1 | 2,2 |  | 
5 |  |  |  | 3,2 | 1,2
10 |  | 6,5 |  | 4,6 | 1,7
16 | 13,1 | 8,2 | 4,4 |  | 
25 |  | 10,4 | 6,2 |  | 
100 |  | 22,0 | 12,3 |  | 
300 |  |  | 21,4 |  | 

## Slide 28
Problemas de la transmisión de señales en cables metálicos
Desfase. Variación de la velocidad de propagación de la señal en función de la frecuencia.
Interferencia electromagnética:
  Externa (motores, emisiones de radio y TV, etc.). Solo es importante en cable no apantallado
  De señales paralelas: diafonía o crosstalk (efecto de cruce de líneas). La diafonía puede ser:
    Del extremo cercano o NEXT (Near End Crosstalk): señal inducida en el lado del emisor
    Del extremo lejano o FEXT (Far End Crosstalk): señal inducida en el lado receptor
  La diafonía aumenta con la frecuencia
Notes: Otro problema es el desfase, que consiste en al distorsión de la señal debida a la diferente velocidad de propagación de la onda en función de la frecuencia. Cuanto mayor es la anchura de banda del canal mayor es el desfase. Para un ancho de banda dado el desfase es directamente proporcional a la distancia recorrida; por otro lado cuanto mayor es la capacidad del canal mas sensible es el receptor al desfase. La combinación de estos dos factores lleva a expresar a menudo la capacidad máxima en términos de capacidad*distancia.
Por último tenemos la interferencia electromagnética. Aquí podemos distinguir dos tipos. Por un lado la inducida por factores externos, tales como arranque de motores o emisiones comerciales de radio o televisión, y por otro el denominado crosstalk, que es la interferencia debida a señales que inevitablemente acompañan a la que nos interesa, por ejemplo en una comunicación full dúplex cada señal produce una cierta interferencia en el sentido opuesto. Otro ejemplo es la inducción producida por señales que viajan en cables paralelos, que están en un mismo mazo.

## Slide 29
Diafonía o Crosstalk
La señal inducida en cables vecinos se propaga en ambas direcciones
La señal eléctrica transmitida por un par induce corrientes en pares vecinos
Notes: La señal inducida por un cable en otro viaja en ambas direcciones, hacia el emisor y hacia el receptor.

## Slide 30
El NEXT lo produce la señal inducida que vuelve y es percibida en el lado del emisor
Near end Crosstalk (NEXT)
Notes: Aquí se muestra el tipo de crosstalk del extremo cercano o NEXT (Near End Crosstalk). La señal inducida viaja hacia el emisor. Si la fuente de interferencia se produce lejos del emisor el NEXT es pequeño ya que la señal ha de viajar una gran distancia y llega más atenuada; en cambio si se produce cerca del emisor la señal es fuerte.

## Slide 31
El FEXT lo produce la señal inducida que es percibida en el lado receptor. Es mas débil que el NEXT
Far end crosstalk (FEXT)
Notes: El otro tipo de crosstalk es el del extremo lejano o FEXT (Far End Crosstalk). En este caso la corriente inducida sigue el mismo sentido que la original, por lo que se manifiesta en el lado del receptor. En este caso la intensidad de la señal recibida es independiente de donde se produce la interferencia, ya que la señal ha de viajar la misma distancia en cualquier caso.

## Slide 32
Componentes del Crosstalk: FEXT y NEXT
El FEXT y el NEXT aumentan con la frecuencia.
El NEXT es más fuerte que el FEXT porque la intensidad de la señal inducida en el extremo cercano es mayor.
Si se usa una frecuencia distinta en cada sentido (ej.: ADSL) el NEXT no es problema

## Slide 33
Cable coaxial
Es el que tiene menor atenuación y menor interferencia. La impedancia puede ser de 50 o 75 
50 : usado en redes locales Ethernet (10BASE2 y 10BASE5)
75 : usado en conexiones WAN y redes CATV (Community Antenna TeleVision)

## Slide 35
Cable de pares trenzados
La base del bucle de abonado del sistema telefónico. También se utiliza en todos los sistemas de red local modernos
Los pares suelen ir trenzados para minimizar interferencias
Inadecuado para largas distancias por la atenuación
Según el apantallamiento puede ser:
  UTP (Unshielded Twisted Pair)
  STP (Shielded Twisted Pair)
  FTP o ScTP (Foil Twisted Pair o Screened Twisted Pair)

## Slide 36
Vista transversal de un cable UTP-5 de cuatro pares
Alambre de cobre.
Normalmente AWG 24
( 0,51 mm)
Cubierta hecha con
material aislante
Aislante de
cada conductor

## Slide 37
Categorías de cables de pares trenzados
Categoría | Vueltas/m | Frec. Máx. (MHz) | Capac. Máx. datos (Mb/s)
1 | 0 | No espec. | No se utiliza
2 | 0 | 1 | 1 (2 pares)
3 | 10-16 | 16 | 100 (2 pares)
4 | 16-26 | 20 | 100 (2 pares)
5 | 26-33 | 100 | 1000 (4 pares)
5e |  | 100 | 1000 (4 pares)
6 (desarrollo) |  | 250 | ¿4000?
7 (desarrollo) |  | 600 | ¿10000?

## Slide 38
Cat. 3
Cat. 5
Cat. 5E
Cat. 6
Fibra
1 Mb/s
1 Gb/s
100 Mb/s
10 Mb/s
10 Gb/s
T. R. 4 Mb
T. R. 16 Mb
Eth.
F. Eth.
FDDI
G. Eth.
ATM 155.
ATM 622.
ATM 2,5.
Requiere
tecnología
sofisticada
Requiere
tecnología
sofisticada
Requiere
tecnología
sofisticada
(dudoso)
Por definir
Aplicación de los tipos de cables más habituales

## Slide 39
Cable propuesto para categoría 7
(STP: Shielded Twisted Pair)

## Slide 40
Atenuación y Diafonía
La atenuación se puede compensar con un emisor más potente o un receptor más sensible.
Pero la diafonía (especialmente el NEXT) impone una limitación en el uso de estas técnicas
A medida que aumenta la frecuencia la atenuación y la diafonía aumentan.
Para un cable dado existe una frecuencia a la cual la intensidad de la diafonía es comparable a la de la propia señal; esa es la frecuencia máxima aprovechable de un cable y fija su ancho de banda

## Slide 41
Señal recibida = señal atenuada del emisor
Ruido = NEXT (principalmente)
Transmisor
(Salida)
Receptor
(Entrada)
Ordenador
Conmutador o hub LAN
Señal
NEXT
Interferencia externa
(la consideramos despreciable)
Señal
Transmisión de la señal en una conexión
LAN sobre cable de pares trenzados
La relación señal/ruido
Receptor
(Entrada)
Transmisor
(Salida)
Notes: This slide shows the traditional ACR as the indicator for signal-to-noise ratio. Consider the Receive Input of the Workstation. The desired signal of the Receive Input is the attenuated signal from the remote end. The undesired signal is the NEXT from its own Transmit Output.On top of the NEXT, there may be externally induced crosstalk. In most situations, this external crosstalk is negligible.
The Signal-to-Noise Ratio is the linear ratio of attenuated signal voltage and NEXT voltage. If both quantities are measured in dB’s, the linear ratio corresponds to a subtraction when attenuation and NEXT are expressed in dB. Since both quantities are losses, but normally positive numbers are used to express them, ACR is simply the difference of NEXT and attenuation, when both are expressed in positive numbers in dB.
Like was mentioned before, 1000BASE-T implements NEXT cancellation techniques, and there the importance of the ACR figure of merit is reduced. (The same technique was implemented in 100BASE-T2: 100 Mbps on Category 3 cabling, however this standard is not practically used.)

## Slide 42
Transmit
(salida)
Receive
(entrada)
Ordenador
Transmit
(salida)
Receive
(entrada)
Conmutador LAN
Señal
(de remoto a local)
Señal
(de local a remoto)
¡Observar aquí y aquí!
NEXT
(local)
NEXT
(remoto)
Se necesita mas señal (electrones azules y morados) que NEXT (electrones grises)
Notes: Let us illustrate the concept with the electron model. We start out with blue (good) electrons at the transmit output of the workstation and with pink (also good) electrons at the transmit output of the LAN equipment. The signal travels in the direction of the respective receive inputs.
However,l crosstalk occurs and black (bad!) NEXT electrons are created in the path of the other signal.
The signal electrons (blue and pink) are now accompanied by NEXT (black is bad) electrons. As the combined signals arrive at the receive inputs, of course what is desired is that there are more signal electrons left than there are NEXT (black) electrons.

## Slide 43
Atenuación
Diafonía (Crosstalk)
ACR
(Attenuation/
Crosstalk Ratio)
Frecuencia
(MHz)
Potencia de
señal (dB)
0 dB
0 MHz
Ancho de banda
ACR=0 dB
Relación entre Atenuación, Diafonía y ACR

## Slide 44: ACR
La calidad de un cable para transmitir una señal viene dada por el cociente entre la diafonía y la atenuación, que se denomina ACR (Attenuation Crosstalk Ratio)
El ACR refleja el margen de seguridad con que funciona el cable. También se denomina rango dinámico
Si se expresa todo en dB el ACR se puede calcular como:
  ACR = Diafonía (NEXT) – Atenuación
La Atenuación y la diafonía se miden (por ejemplo con un probador de cables como el Fluke). El ACR se calcula (el Fluke puede hacer los cálculos)
Un ACR de 0 dB significa que señal/diafonía=1 puesto que log(1) = 0

## Slide 45
Valores de NEXT (Near end crosstalk) , Atenuación y
ACR para el cable UTP Nokia UC300
Diámetro: AWG 24 ( 0,51 mm)

## Slide 46
10
20
30
50
40
70
60
0
0
50
100
150
200
Frecuencia (MHz)
dB
Aten. Cat. 6
Aten. Cat. 5
NEXT Cat. 6
NEXT Cat. 5
Atenuación y diafonía (NEXT) en función de la
frecuencia para cables categoría 5 y 6

## Slide 47: Cableado estructurado
1/1/1984: AT&T pierde en juicio el monopolio de las telecomunicaciones en USA. Repentinamente las empresas son dueñas de su red de telefonía interior
1985: aparecen los primeros sistemas de cableado integrado. Las LANs pasan de usar cable coaxial al cable de pares
1991: aparecen los estándares de cableado estructurado EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801. Ambos estándares son muy similares, aunque difieren en algunos detalles, especialmente en nomenclatura.

## Slide 48
TIA 568
Cable
Cat. 4
Conect.
Cat. 4
Cable
Cat. 5
TSB-36
TSB-40
Conect.
Cat. 5
Certificadores
100 MHz
Certif.
100 MHz
Nivel 1
TSB-568A
ISO 11801
EN50173
TSB-67
Certif.
100 MHz
Nivel 2
1/1/91
1/1/94
1/1/95
1/1/96
1/1/97
1/1/93
1/1/92
0
70
60
50
40
30
20
10
Evolución del cableado estructurado
Tiempo
Rosetas
(millones)

## Slide 49
Armario (o ‘rack’) de
comunicaciones
Latiguillo
Enlace básico
(max. 90 m)
Enlace de canal = enlace básico + latiguillos
max. 100 m
Roseta
Latiguillo
Switch o hub
Panel de conexión
o ‘patch panel’

## Slide 50
Frec. (MHz) | Atenuac. | NEXT | ACR
1 | 2,5 | 60 | 57,5
4 | 4,5 | 50,6 | 46,1
8 | 6,3 | 45,6 | 39,3
10 | 7 | 44 | 37
16 | 9,2 | 40,6 | 31,4
20 | 10,3 | 39 | 28,7
25 | 11,4 | 37,4 | 26
31,25 | 12,8 | 35,7 | 22,9
62,5 | 18,5 | 30,6 | 12,1
100 | 24 | 27,1 | 3,1
Frec. (MHz) | Atenuac. | NEXT | ACR
1 | 2,1 | 60 | 57,9
4 | 4 | 51,8 | 47,8
8 | 5,7 | 47,1 | 41,4
10 | 6,3 | 45,6 | 39,3
16 | 8,2 | 42,3 | 34,1
20 | 9,2 | 40,7 | 31,5
25 | 10,3 | 39,1 | 28,8
31,25 | 11,5 | 37,6 | 26,1
62,5 | 16,7 | 32,7 | 16
100 | 21,6 | 29,3 | 7,7
Valores límite de Atenuación, NEXT y ACR
para instalaciones categoría 5 según EIA/TIA 568
Basic Link
Channel Link

## Slide 51
Las dos formas estándar de cablear un conector RJ45
T568A
T568B
1
3
4
2
6
7
8
5
1
3
4
2
6
7
8
5
Par 3
Par 2
Par 1
Par 4
Par 2
Par 3
Par 1
Par 4
B/V
V
B/N
A
B/A
N
B/M
M
B/N
N
B/V
A
B/A
M
B/M
V
Colores:
Par 1: A y B/A (Azul y Blanco/Azul)
Par 2: N y B/N (Naranja y Blanco/Naranja)
Par 3: V y B/V (Verde y Blanco/Verde)
Par 4: M y B/M (Marrón y Blanco/Marrón)
10/100 BASE-T usa:
1-2 para TX
3-6 para RX

## Slide 52: Fibras ópticas
Mayor ancho de banda, mayor capacidad
Mucho menor atenuación, mayor alcance
Inmune a las interferencias radioeléctricas
Tasa de errores muy baja
Costo más elevado
Manipulación más compleja y delicada

## Slide 55: Fibras ópticas
Transmisión simplex: la comunicación bidireccional requiere dos fibras
Dos tipos de diodos:
  LED (Light Emitting Diode) de luz normal (no coherente): corto alcance y bajo costo
  Semiconductor Láser (luz coherente): largo alcance y costo elevado
Dos tipos de fibras:
  Multimodo (luz normal): 62,5/125 m o 50/125 m
  Monomodo (luz láser): 9/125 m

## Slide 56
Multimodo
Monomodo
Cubierta
125 m
Núcleo
62,5 m
Núcleo
9 m
Cubierta
125 m
Tipos de fibras ópticas
Pulso
entrante
Pulso
saliente
Los múltiples modos que se propagan generan un ‘jitter’ que ensancha los pulsos y limita la distancia o la frecuencia
Al propagarse solo un modo no se produce ‘jitter’ y el pulso no se ensancha
La dispersión se mide por el ancho de banda, y se expresa en MHz*Km

## Slide 57: Dispersión en fibras ópticas
En fibra multimodo con luz normal el haz se produce un ensanchamiento del pulso debido a los diferentes haces de luz (‘modos’) que viajan por la fibra.
Este efecto es proporcional a la velocidad (anchura del pulso) y a la distancia. Se mide por el parámetro ancho de banda que se expresa en MHz*Km
Solo es importante en conexiones de alta velocidad (ATM a 622 Mb/s o Gigabit Ethernet)

## Slide 58
Característica | LED | Láser semiconductor
Velocidad máxima | Baja (622 Mb/s) | Alta (10 Gb/s)
Fibra | Multimodo | Multimodo y Monomodo
Distancia | Hasta 2 Km | Hasta 160 Km
Vida media | Larga | Corta
Sensibilidad a la temperatura | Pequeña | Elevada
Costo | Bajo | Alto
Comparación de emisores de
fibra óptica LED y láser

## Slide 59
Primera ventana 0,85 m
Segunda ventana 1,30 m
Tercera ventana 1,55 m
Los picos corresponden a absorción producida por el ión hidroxilo, OH-



OH-
OH-
OH-
Luz visible
Longitud de onda (m)
Atenuación (dB/Km))
2,0
1,8
1,6
0,6
0,8
1,4
1,2
1,0
0,4
0,2
0
1,0
0,9
0,8
1,4
1,3
1,2
1,1
1,7
1,6
1,5
1,8
Luz infrarroja
Atenuación de la fibra óptica en función de la longitud de onda

## Slide 60: Atenuación Fibras Ópticas (dB/Km)
Tipo | Diámteronúcleo | Diámetrofunda | 1ª V. 850 nm | 2ª V. 1310 nm | 3ª V. 1550 nm
Monomodo | 5,0 | 85 ó 125 | 2,3 |  | 
 | 8,1 | 125 |  | 0,5 | 0,25
Multimodo | 50 | 125 | 2,4 | 0,6 | 0,5
 | 62,5 | 125 | 3,0 | 0,7 | 0,3
 | 100 | 140 | 3,5 | 1,5 | 0,9

## Slide 61
Alcance y usos de la fibra óptica
La ventana utilizada depende del tipo de aplicación
Ventana | Fibra | Alcance (Km) | Costo opto-electrónica | Usos
1ª | Multim. | 0,2 – 2 | Bajo | LAN
2ª | Multim. | 0,5 - 2 | Medio | LAN
2ª | Monom. | 40 | Alto | LAN, WAN
3ª | Monom. | 160 | Muy alto | WAN

## Slide 62: Factores que influyen en la atenuación de un trayecto de fibra óptica
Distancia a cubrir
Latiguillos, empalmes y soldaduras
Curvas cerradas en la fibra
Suciedad en los conectores
Variaciones de temperatura
Envejecimiento de los componentes

## Slide 63: Cálculo del alcance por dispersión
Enlace ATM a 622 Mb/s sobre fibra multimodo de 500 MHz*Km de ancho de banda. Supongamos que 622 Mb/s = 622 MHz
Aplicamos la fórmula:
  Ancho de Banda = Frecuencia * Distancia
500 (MHz*Km) = 622 (MHz) * X (Km)
X = 500/622 = 0,8 Km = 800 m

## Slide 64: Dispersión F. O. multimodo
Diámetro (m) | Fibra o estándar | BW modal 1ª vent. (MHz*Km) | BW modal 2ª vent. (MHz*Km)
62,5/125 | EIA/TIA 568 | 160 | 500
 | ISO/IEC 11801 | 200 | 500
 | Alcatel GIGAlite | 500 | 500
 | BRUGG FG6F | 300 | 1200
50/125 | ISO/IEC 11801 | 200 | 500
 | ISO/IEC propuesto | 500 | 500
 | ANSI Fibre Channel | 500 | 500
 | Alcatel GIGAlite | 700 | 1200
 | BRUGG FG5F | 600 | 1200

## Slide 65: Fibra vs cobre
Se recomienda utilizar fibra cuando:
  Se conectan edificios diferentes (posible diferencia de potencial entre tierras)
  Se prevé utilizar velocidades altas o muy altas (valorar en ese caso el uso de fibras monomodo)
  Se quiere cubrir distancias de más de 100 m
  Se requiere máxima seguridad frente a intrusos (la fibra no puede ‘pincharse’)
  Se atraviesan atmósferas corrosivas
  Se corre el riesgo de tener fuerte interferencia electromagnética
Si no se da ninguno de estos factores es preferible utilizar cobre, ya que los equipos de emisión recepción son más baratos

## Slide 66: Cableado Universidad de Valencia
Las instalaciones de la Universidad de Valencia se realizan actualmente con los siguientes cableados:
  Cableado de backbone (entre edificios): fibra multimodo 62,5/125 de gran ancho de banda y monomodo 9/125
  Cableado vertical: fibra multimodo 62,5/125 y cable UTP-5e (si la separacion es menor de 90m)
  Cableado horizontal: UTP-5e

## Slide 67: Sumario
Principios básicos
Medios físicos de transmisión de la información
El sistema telefónico. Multiplexación PDH y SONET/SDH
RDSI

## Slide 68: Diseño del sistema telefónico
Se transmite una señal de 3,1 KHz (de 300 a 3.400 Hz). Así se reduce ancho de banda y requerimientos en el sistema de transmisión:
Ancho de banda | Distorsiónperceptible | Distorsiónmolesta
3 KHz | 1,4 % | 18-20 %
5 KHz | 1,2 % | 8,0 %
10 KHz | 1,0 % | 4,0 %
15 KHz | 0,7 % | 2,6 %

## Slide 69
100 Hz
1 KHz
10 KHz
Frecuencia
100 KHz
10 Hz
Potencia relativa
0 dB
-20 dB
-40 dB
-60 dB
Rango dinámico
aproximado
de la voz
Canal telefónico
Límite superior
de la radio AM
Límite superior
de la radio FM
Rango dinámico
aproximado de
la música
MÚSICA
VOZ
Ruido
Espectro acústico de la voz y la música
3,4 KHz
300 Hz

## Slide 70: Telefonía digital o PCM (Pulse Code Modulation)
Se implantó en los años 60 para simplificar la multiplexación de conversaciones y la amplificación de señales
La señal se muestrea 8.000 veces por segundo (una vez cada 125 s) para extraer frecuencias de 0 a 4 KHz (Nyquist)
Cada muestra genera un byte de información

## Slide 71
Técnica PCM Primera parte: muestreo
Etapa de muestreo
Señal analógica
Frecuencia de muestreo 8 KHz
(8.000 muestras/s)
Ancho de banda voz:
300 Hz a 3400 Hz
Rango capturado= 0-4 KHz
(Teorema de muestreo de Nyquist)

## Slide 72
Etapa de muestreo
Etapa de cuantización
Ruido de cuantización
100100111011001
Técnica PCM Pulse Segunda parte: conversión analógica-digital
Europa: A-Law
USA-Japón: —Law

## Slide 73: Comparación de varios sistemas de audio digital
 | Telefonía digital | Audio NICAM | Audio CD
Frecuencia de muestreo | 8 KHz | 32 KHz | 44,1 KHz
Ancho de banda | 0-4 KHz | 0-16 KHz | 0-22,05 KHz
Bits/muestra | 8 | 14+1410+10 | 16 + 16
Caudal (bits/s) | 64 Kb/s | 640 Kb/s | 1,411 Mb/s
NICAM: Near Instantaneous Companded Audio Multiplex

## Slide 74
Ordenador
Ordenador
Módem
Módem
Central
Telefónica
de origen
Central
Telefónica
de destino
Central
Telefónica
intermedia
Códec
Códec
Equipo de usuario
Equipo de usuario
Información digital
(cable corto)
Información digital
(cable corto)
Información analógica
(bucle de abonado)
Información analógica
(bucle de abonado)
Información digital
(enlaces troncales
del operador))
Comunicación típica entre dos ordenadores
a través de la red telefónica

## Slide 75: Sistema Telefónico: Módems
Atenuación: se evita usando amplificadores, pero no todas las frecuencias se amplifican por igual.
Distorsión: no todas las frecuencias viajan a la misma velocidad, problema similar al de las fibras ópticas
Supresores de eco: se utilizan para distancias mayores de 2.000 Km (20 ms); impiden la comunicación full dúplex. Se deshabilitan con señales especiales o mediante canceladores de eco.

## Slide 76
Eco en telefonía analógica
Central Telefónica
Efecto de eco
Conversación
Eco
Circuito
híbrido
2-4 hilos
Circuito
híbrido
2-4 hilos
Central Telefónica
Central Telefónica
El efecto de eco es molesto si el retardo supera 45 ms
(Equivalente a 2200 Km)

## Slide 77
Funcionamiento de un supresor de eco
Supresor de eco
Supresor de eco
Circuito de dos hilos
1: A hablando a B
A
B
A
B
2: B hablando a A

## Slide 78
EC
EC
Funcionamiento de un cancelador de eco
Eco
Conversación
Central Telefónica
Central Telefónica
Central Telefónica
Circuito
híbrido
2-4 hilos
Circuito
híbrido
2-4 hilos
Canceladores de eco

## Slide 79
Red
telefónica
Internet
Teléfonos
analógicos o
digitales
Módem o
adaptador
Ordenador
Acceso a Internet con línea telefónica
POP del ISP
Domicilio del abonado
33,6/56 Kb/s (analógico)
64 Kb/s (RDSI)
POP: Point Of Presence
ISP: Internet Service Provider

## Slide 80
Estructura jerárquica del sistema telefónico de AT&T
1
8
9
10
5
4
3
2
6
7
67
66
65
3
2
1
230
1
228
229
1
2
3
1300
1299
1298
1
2
3
1
2
3
4
5
200 millones de teléfonos
19.000 centrales finales
1.300 centrales de facturación
230 centrales primarias
67 centrales seccionales
10 centrales regionales
(completamente
interconectadas)

## Slide 81
Establecimiento de una comunicación
telefónica de media o larga distancia
Central
Telefónica
final
Central
Telefónica
final
Central
Telefónica
de facturación
Central
Telefónica
primaria
Central
Telefónica
de facturación
Bucle de
abonado
Bucle de
abonado
Enlace de central
final
Enlace de central
final
Enlaces entre
centrales de facturación
Códec
Códec

## Slide 82
1
Canal 1
1
Canal 2
1
Canal 3
60
64
68
72
Frecuencia (KHz)
Frecuencia (KHz)
Frecuencia (KHz)
60
64
68
72
Factor de atenuación
60
64
68
72
60
64
68
72
Canal 1
Canal 2
Canal 3
Multiplexación por división en frecuencias
Señales
originales
Señales desplazadas
en frecuencia
Señales multiplexadas

## Slide 83
Sistema Telefónico: multiplexación FDM y TDM
FDM: Frequency Division Multiplexing
  Ya no se utiliza, requiere costosos equipos y se adapta mal al proceso digital
TDM: Time Division Multiplexing
  30 canales de voz más 2 de señalización = línea E1 (2,048 Mb/s) 32 x 8 = 256, 256 x 8.000 = 2.048.000
  4 * E1 más info. control (256 Kb/s) = E2 (8,448 Mb/s), y así sucesivamente: 4 E2 = E3 = 139,264 Mb/s; 4 E3 = E4 = 565,148 Mb/s
  En Estados Unidos se usa otro sistema de agrupamiento
  En Japon se usa otro sistema.
  Estos sistemas, todos incompatibles entre sí, se llaman Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy)

## Slide 84
Multiplexación PDH, sistema internacional (ITU-T)
 |  |  |  |  | 4 | 0
 |  |  |  |  | 5 | 1
 |  |  |  |  | 6 | 2
 |  |  |  |  | 7 | 3
 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
4:1
4:1
Entran 4 E1
Sale un E2
139,264 Mb/s
34,368 Mb/s
Entran 4 E2
Sale un E3
8,448 Mb/s
4 * 2,048 Mb/s
4:1
Entran 4 E3
Sale un E4
Multiplexación PDH, sistema americano (ANSI)
 |  |  |  |  | 4 | 0
 |  |  |  |  | 5 | 1
 |  |  |  |  | 6 | 2
 |  |  |  |  | 7 | 3
 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
4:1
7:1
Entran 4 T1
Sale un T2
274,176 Mb/s
44,736 Mb/s
Entran 6 T2
Sale un T3
6,312 Mb/s
4 * 1,544 Mb/s
7:1
Entran 7 T3
Sale un T4

## Slide 85
-- | 24 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | --
-- | 31 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 00 | 01 | --
Formato de una trama E1 y T1
E1:
1 trama = 125 s = 32 intervalos de 8 bits = 2.048 Mb/s
Alineamiento y sincronización de la trama
Canal de señalización
Canales de información (intervalos 1-15 y 17-31)
T1:
Intervalos 6 y 12
Bit de entramado
7 bits de información (56 Kb/s)
Bit de señalización
8 bits de datos (64 Kb/s)
8 bits de datos (64 Kb/s)
Canales de información (intervalos 1-5, 7-11 y 13-24)
1 trama = 125 s = 24 intervalos + 1 bit = 1.544 Mb/s

## Slide 86
Nivel | Canales | Nombre | Norteamérica | Japón | Resto Mundo
0 | 1 | E0 | 0,064 | 0,064 | 0,064
1 | 24 | T1 o DS1 | 1,544 | 1,544 | 
1 | 30 | E1 |  |  | 2,048
2 | 96 | T2 o DS2 | 6,312 (4xT1) | 6,312 (4xT1) | 
2 | 120 | E2 |  |  | 8,448 (4xE1)
3 | 480 | E3 |  | 32,064 (5xT2) | 34,368 (4xE2)
3 | 672 | T3 o DS3 | 44,736 (7xT2) |  | 
3 | 1440 | J3 |  | 97,728 (3xE3) | 
4 | 1920 | E4 |  |  | 139,264(4xE3)
4 | 2016 | T4 o DS4 | 274,176(3xT3) |  | 
Niveles y caudales en la jerarquía PDH (en Mb/s)
La frecuencia de muestreo es 8 KHz en todo el mundo

## Slide 87
Sistema Telefónico: multiplexación PDH y SDH
Las velocidades más comunes en datos son:
  64 Kb/s
  n x 64 Kb/s (E1 o T1 fraccional, n = 1, 2, 3, 4, 6 y 8)
  2,048 Mb/s (E1) en Europa y 1,544 Mb/s (T1) en América
  34,368 Mb/s (E3) en Europa y 44,736 Mb/s (T3) en América
En cada caso podemos calcular el tamaño de trama dividiendo la velocidad por 8.000. Así la trama de una línea E3 es de 537 Bytes. Ejemplos:
  Trama E1: 2.048.000 / 8.000 = 256 bits = 32 bytes
  Trama E2: 8.448.000 / 8.000 = 1.056 bits = 132 bytes
  Trama E3: 34.368.000 / 8.000 = 4296 bits = 537 bytes
Observar que E2 = 4 * E1 + 4 bytes
Igualmente E3 = 4 * E2 + 9 bytes

## Slide 88: Sistema Telefónico: Multiplexación SONET/SDH
En 1987 los laboratorios de investigación de las compañías telefónicas estadounidenses propusieron un nuevo sistema de multiplexado denominado SONET (Synchronous Optical NETwork) con cuatro objetivos:
  Unificar velocidades a nivel intercontinental
  Aprovechar mejor la transmisión por fibras ópticas
  Llegar a velocidades superiores a las que conseguía PDH (140 Mb/s)
  Mejorar la posibilidad de gestión y tolerancia a fallos de la red
El nuevo sistema pretendía extender ‘hacia arriba’ el PDH
SONET no acoplaba bien con el sistema PDH internacional, por lo que la ITU desarrolló otro sistema parecido denominado SDH (Synchronous Digital Hierarchy)

## Slide 89
SONET/SDH(Synchronous Optical NETwork/Synchronous Digital Hierarchy)
SONET es un estándar ANSI (americano), SDH es ITU-T (internacional). Ambos son compatibles
Nivel base SONET: 51,84 Mb/s.
  Interfaz eléctrico: STS-1 (Synchronous Transfer Signal – 1)
  Interfaz óptico: OC-1 (Optical Carrier – 1)
  Todas las demás velocidades son múltiplos exactos de esta,
  ej: OC-12 = STS-12 = 622,08 Mb/s
Nivel base SDH: 155,52 Mb/s (3 x 51,84)
  Interfaz óptico: STM-1 (Sychronous Transfer Module – 1)
  Todas las demás velocidades son múltiplos exactos de esta,
    ej.: STM-4 = 622,08 Mb/s

## Slide 90
Caudales SONET/SDH
SONET Eléctrico | SONET Óptico | SDH | Caudal físico (Mb/s)
STS-1 | OC-1 | STM-0 | 51,84
STS-3 | OC-3 | STM-1 | 155,52
STS-12 | OC-12 | STM-4 | 622,08
STS-48 | OC-48 | STM-16 | 2488,32
STS-192 | OC-192 | STM-64 | 9953,28

## Slide 91
T1
T1
T1
T3
T3
Conversor electro-óptico
Codificador (scrambler)
Multiplexor 3:1
Multiplexor 4:1
OC-12
STS-12
STS-3
STS-1
STS-1
STS-1
STS-3
STS-3
STS-3
Multiplexación típica de SONET/SDH

## Slide 92
Sistema Telefónico: multiplexación SDH
Una red SONET/SDH está formada por:
  Repetidores o regeneradores
  Multiplexores o ADMs (Add-Drop Multiplexor). Permiten intercalar una trama de menor jerarquía en una de mayor (p. Ej. una STM-1 en una STM-4). Los ADM permiten crear anillos con satélites.
  Optical Cross-Connect: actúan como los ADMs pero permiten interconexiones más complejas.
A menudo se utilizan topologías de doble anillo para aumentar la fiabilidad.

## Slide 93
Sistema Telefónico: multiplexación SDH
La unión entre dos dispositivos cualesquiera es una sección; entre dos multiplexores contiguos es una línea y entre dos equipos finales una ruta.
ADM
Sección
Línea
Sección
Sección
Sección
Ruta
Línea
Multiplexor
Origen
Multiplexor
Multiplexor
Destino
Repetidor
Repetidor
ADM
ADM
ADM: Add-Drop Multiplexor

## Slide 94
Sistema Telefónico: multiplexación SDH
La capa física de SONET/SDH se divide en cuatro subcapas:
  Subcapa fotónica: transmisión de la señal y las fibras
  Subcapa de sección: interconexión de equipos contiguos
  Subcapa de línea: multiplexación/desmultiplexacion de enlaces entre dos multiplexores
  Subcapa de rutas: problemas relacionados con la comunicación extremo a extremo
Subcapa
Ruta
Línea
Sección
Fotónica
ADM
Origen
Repetidor
ADM
Intermedio
ADM
Destino
Sección
Sección
Sección
Línea
Ruta
Línea

## Slide 95
Diversas topologías habituales en redes SDH
Punto a punto
Punto a
multipunto
Arquitectura
mallada
ADM
ADM
REP
ADM
ADM
ADM
REP
REP
ADM
ADM
ADM
MUX
DCS
REP
REP
REP
REP
ADM: Add-Drop Multiplexor
REP: Repetidor
DCS: Digital Cross-Connect

## Slide 96
Anillo SDH
ADM
ADM
ADM
ADM

## Slide 97
Funcionamiento de un anillo SDH en situación normal y en caso de avería
Tráfico de usuario
Reserva
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
Tráfico
de usuario
Tráfico de usuario
Funcionamiento normal
Avería
Corte en
la fibra
Bucle realizado
por el ADM

## Slide 98
Estructura de tramas STS-1y STM-1
STS-1 (SONET, ANSI):
  Matriz de 90 filas x 9 columnas = 810 Bytes = 6480 bits; 6480 x 8000 tramas/s = 51,84 Mb/s
STM-1 (SDH, ITU-T) = STS-3 = 3 x STS-1:
  90 x 9 x 3 = 2430 Bytes = 19440 bits = 155,52 Mbps
  Overhead SDH: 10 filas (3+3+3+1)
  Parte útil: 260 x 9 = 2340 Bytes = 18720 bits = 149,76 Mbps
Los enlaces ATM a 155 Mb/s son siempre de 149,76 Mb/s (el resto es overhead de gestión de SDH).

## Slide 99
 | Info. Sección | Carga útil
 | Info. Línea | 
Info. ruta
Estructura de trama SONET STS-1 (OC-1)
1 c.
3 col.
86 columnas
9 filas
Se emiten 8000 tramas por segundo (una cada 125 s):
90 x 9 = 810 bytes = 6480 bits; 6480 x 8000 = 51.840.000 bits/s
Carga útil: 86 x 9 = 774 bytes = 6192 bits = 49,536 Mb/s

## Slide 100
R | S | Carga útil
 | L | 
R | S | Carga útil
 | L | 
R | S | Carga útil
 | L | 
Estructura de trama SONET STS-3 (OC-3)
8000 tramas por segundo:
90 x 9 x 3= 2430 bytes = 19440 bits x 8000 = 155,520.000 bits/s
Carga útil: 86 x 9 x 3 = 2322 bytes = 18576 bits = 148,608 Mb/s

## Slide 101
R | S | Carga útil
 | L | 
Estructura de trama SDH STM-1
Carga útil: 260 x 9 = 2430 bytes = 19440 bits = 149,76 Mb/s
La trama STM-1 no es igual que la STS-3 (OC-3)
En SONET se define la trama STS-3c (OC-3c) que es igual que la STM-1
S | 
L | 
S | 
L | 

## Slide 102
Carga útil SONET/SDH
SDH | SONET | Caudal físico (Mb/s) | Caudal usuario (Mb/s)
STM-0 | STS-1 | 51,84 | 49,536
STM-1 | STS-3c | 155,52 | 149,76
STM-4 | STS-12c | 622,08 | 600,77
STM-16 | STS-48c | 2488,32 | 2404,8
STM-64 | STS-192c | 9953,28 | 9620,9
Los caudales de usuario son los aprovechables por ejemplo por celdas ATM

## Slide 104: Sumario
Principios básicos
Medios físicos de transmisión de la información
El sistema telefónico. Multiplexación PDH y SONET/SDH
RDSI

## Slide 105
RDSI y Telefonía Digital
Enlace troncal Digital
Bucle Analógico
Red Digital
POTS
CB
Bucle Digital, Red Digital
RDSI
o
ISDN
Switch
Switch
Switch
Switch

## Slide 106
RDSI (ISDN) de banda estrecha
Objetivo: llegar de forma digital a casa del usuario. El teléfono actúa como un códec muestreando la señal a 8 KHz; se genera un byte por muestra (canales de 64 Kb/s).
Dos tipos de canales:
  Canales B (Bearer, portador): 64 Kb/s, sirven para llevar la voz o datos del usuario. Puede haber un número variable según el tipo de interfaz
  Canal D (Data): se usa para señalización (establecer o terminar la llamada, información de control, etc.). Hay uno por interfaz
Dos tipos de interfaces:
  Básico o BRI (Basic Rate Interface): 2 canales B y uno D de 16 Kb/s (2B + D) + 16 Kb/s de sincronización y entramado; 160 Kbps en total.
  Primario o PRI (Primary Rate Interface): En Europa 30B + D (una línea E1); en América y Japón 23B + D (una línea T1). Canal D de 64 Kb/s.

## Slide 108
TE
(Terminal
Equipment)
NT
(Network Termination)
Interfaz S
4 hilos
(conector RJ45)
Domicilio del abonado
Switch
Central telefónica
Interfaz U
Bucle de
abonado
2 hilos
(5,5 Km max.)
El NT contiene un circuito híbrido que multiplexa en el mismo par de hilos las señales de transmisión recepción

## Slide 109
1
3
4
2
6
7
8
5
TE
NT
Transmit
Receive
Alimentación eléctrica opcional
Estructura de la interfaz S de RDSI (BRI)
Conector RJ45 (ISO 8877)
Señales:
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 110
RDSI, Interfaz BRI (2B + D)
LE
Switch
T
TE1
TE1
TA
S
TE2
R
NT2
NT1
U
Domicilio del abonado
Central telefónica
Bucle de
abonado
(2 hilos)
5,5 Km max.
Bus RDSI
(4 hilos)
Conector RJ45

## Slide 111
RDSI de banda estrecha
Una ventaja de RDSI es la posibilidad de activar canales B bajo demanda
RDSI es muy adecuado para datos cuando la conexión es de pocas horas al día. También para configuraciones de emergencia (backup)
Sobre un RDSI básico es posible hacer videoconferencia de una calidad razonable, usando los dos canales B
Actualmente Telefónica ofrece tarifa plana a precios muy interesantes en RDSI.

## Slide 112: Ejercicios

## Slide 113: Ejercicio 2-6
Enlace ATM con F.O. Multimodo 2ª Vent.
  Potencia emisor: -15 dBm
  Sensibilidad receptor: -28 dBm
  3 empalmes y 6 pares de conectores
Calcular alcance para 155 y 622 Mb/s (enlaces SONET/SDH OC-3 y OC-12)
Datos:
  Atenuación F. O.: 1,5 dB/Km
  Atenuación empalme: 0,2 dB
  Atenuación pareja conectores: 0,5 dB
  Ancho de banda de la fibra: 500 MHz*Km

## Slide 114: Ejercicio 2-6
Las potencias de emisión y sensibilidades de recepción se expresan en dBm:
PdBm = 10 log (PmW)
Ejemplo:
P (mW) P(dBm)
0,01 -20
0,1 -10
1 0
Si restamos la atenuación de un trayecto a la potencia de emisión obtendremos la potencia recibida

## Slide 115: Ejercicio 2-6
Cálculo atenuación:
  Potencia emisor: Pem = - 15 dBm (30 W)
  Sensibilidad receptor: Prec = - 28 dBm (1,6 W)
  Aten. Máx. trayecto: 28-15-1,5 = 11,5 dB
  11,5 = 1,5 * dist. + 0,2 * 3 + 0,5 * 6
  11,5 = 1,5 * dist. + 0,6 + 3
  Dist. = 5,27 Km

## Slide 116: Ejercicio 2-6
Cálculo dispersión:
Ancho de banda fibra: 500 MHz*Km
Ancho de banda = Caudal (Mb/s) * Dist. (Km)
Distancia para OC-3:
500 MHz*Km / 155,52 Mb/s = 3,2 Km
Distancia para OC-12:
500 MHz*Km / 622,08 Mb/s = 0,8 Km

## Slide 117: Ejercicio 2-6
Potencia emisor de 1000BASE-LX:
  Max. –3 dBm
  Min. –11,5 dBm

## Slide 118: Ejercicio 2-7 Fibra FLAG (Fiberoptic Link Around the Globe)
Enlace Tokio-Londres. Distancia 28.000 Km
Costo 210.000.000.000
Velocidad STM-32 (4.976,64 Mb/s)

## Slide 119: Ejercicio 2-8 Auriculares estereofónicos
Calcular la velocidad de transmisión de un CD de audio y su relación señal/ruido
Formato CD audio:
  44.100 muestras por segundo
  Cada muestra 16 bits
  Dos canales (estéreo)
44.100 * 16 * 2 = 1,411 Mb/s

## Slide 120: Ejercicio 2-8 Relación señal/ruido CD de audio
Se representa en escala lineal la amplitud de la onda sonora
Amplitud máxima representable: 216 = 65536
Amplitud mínima representable: 20 = 1
La relación S/R es relación de potencias, la potencia es el cuadrado de la amplitud:
S/R = (216)2 / (20)2 = 232 = 4,295 * 109
En dB: S/R = 10 * log10 (4,295 * 109) = 96,3 dB

## Slide 121: Ejercicio 2-8 Relación S/R (ley de Shannon)
C = BW * log2 (1 + SR)
C: caudal (Kb/s)
BW: Ancho de banda (KHz)
Despejando:
SR = 2 ** (C / BW) –1
Sustituyendo para C = 705,6 Kb/s y BW = 22,05 KHz:
SR = 2(705,6/22,05) – 1 = 232 – 1 = 4,295*109 = 96,3 dB