## Slide 1
Tema 3 La Capa de Enlace
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Sumario
Funciones de la capa de enlace
Protocolos de parada/espera
Protocolos con ventana deslizante
Protocolos de nivel de enlace: HDLC, PPP (Internet) y LAP-F (Frame Relay)
Nivel de enlace en ATM

## Slide 3
Capa de Enlace
Datos puros
Driver del dispositivo de comunicaciones
Provee el control de la capa física
Detecta y/o corrige
Errores de
transmisión
N=2

## Slide 4
La capa de enlace en el contexto del modelo de capas

## Slide 6: Funciones de la capa de enlace
Obligatorias:
  Identificar tramas (agrupación de bits que se intercambia a nivel de enlace)
  Detección de errores
Opcionales (servicio orientado a conexión):
  Control de flujo
  Corrección de errores

## Slide 7: Tipo de transmisión
Asíncrona: cada byte se envía de forma independiente. Cuando no hay datos que enviar la línea está en silencio
Síncrona: la trama se envía sin separación entre los bytes. Cuando no hay nada que enviar el emisor envía una secuencia determinada de forma ininterrumpida para asegurar que no se pierde el sincronismo.

## Slide 8
Características de la transmisión asíncrona

## Slide 9: Técnicas de identificación de tramas
Contador de caracteres: posibles problemas por pérdida de sincronismo.
Caracteres de inicio y final con caracteres de relleno: normalmente ASCII DLE STX para inicio y DLE ETX para final, con DLE de relleno.
Secuencia de bits indicadora de inicio y final, con bits de relleno: normalmente 01111110; si en los datos aparecen cinco bits seguidos a 1 se intercala automáticamente un 0.
Violaciones de código a nivel físico: se utiliza en algunas redes locales.

## Slide 12: Control de flujo
Necesario para no 'agobiar' al receptor.
Se realiza normalmente a nivel de transporte, también a veces a nivel de enlace.
Utiliza mecanismos de retroalimentación (el receptor advierte al emisor). Por tanto:
  Requiere un canal semi-duplex o full-duplex
  No se utiliza en emisiones multicast/broadcast
Suele ir unido a la corrección de errores
No debe limitar la eficiencia del canal.

## Slide 13: Tasa de errores (BER)
La tasa de errores de un medio de transmisión se mide por la BER (Bit Error Rate) que se define como:
BER = bits erróneos / bits transmitidos
Un BER de 10-6 significa que hay un bit erróneo por cada millón de bits transmitidos

## Slide 14: Valores de BER habituales
Medio físico | BER típico
Fibras ópticas | < 10-12
LANs de cobre, Radioenlaces fijos (microondas) | < 10-8
Enlaces telefónicos, satélite, ADSL, CATV | <10-5
GSM | >10-5

## Slide 15: Códigos de control de errores
Los códigos pueden ser:
  Detectores de errores: p. ej. CRC (Cyclic Redundancy Check)
  Correctores de errores: p. ej. RS (Reed-Solomon). Un RS con 10% de overhead puede mejorar el BER en 10-4 (p. ej. de 10-5 a 10-9)
Los códigos detectores tienen menos overhead, pues necesitan incorporar menos redundancia.

## Slide 16: Estrategias de control de errores
Tasa de error | Canal de comunicación | Estrategia
Baja o muy baja | Dúplex | Código detector sin reenvío de tramas erróneas (se hará, si acaso, a nivel de transporte)
Alta o muy alta | Dúplex | Código detector con reenvío de tramas erróneas
Alta o muy alta | Simplex (o emisión broadcast/multicast) | Código corrector (ej. RS)

## Slide 17
PR | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
STX
ETX
Contenido
de la
trama
Bits de
Paridad
transversales
Bits de Paridad longitudinales
Ejemplo de uso de Interleaving

## Slide 18: Sumario
Funciones de la capa de enlace
Protocolos de parada/espera
Protocolos con ventana deslizante
Protocolos de nivel de enlace: HDLC, PPP (Internet) y LAP-F (Frame Relay)
Nivel de enlace en ATM

## Slide 19: Protocolo de parada y espera
Es el protocolo fiable orientado a conexión más sencillo
Impide un uso eficiente de los enlaces, p. ej. Línea punto a punto de A a B de 64 Kb/s de 4000 Km de longitud, tramas de 640 bits:
  0 ms: A empieza el envío de trama T1
  10 ms: A termina envío de T1 y espera
  20 ms: B empieza recepción de T1
  30 ms: B termina recepción de T1; envía ACK de T1
  50 ms: A recibe ACK de T1; empieza envío de T2
  Eficiencia: 10/50 = 0,2 = 20%

## Slide 20: Parada y espera
0 ms
10 ms
20 ms
30 ms
40 ms
50 ms
T1
T1
T1
T1
ACK
ACK
ACK
T2
4000
2000
0
Km

## Slide 21: Sumario
Funciones de la capa de enlace
Protocolos de parada/espera
Protocolos con ventana deslizante
Protocolos de nivel de enlace: HDLC, PPP (Internet) y LAP-F (Frame Relay)
Nivel de enlace en ATM

## Slide 22: Protocolo de ventana deslizante
Implementa un pipeline para evitar los tiempos muertos en la línea:
  0 ms: A envía T1
  10 ms: A envía T2;
  20 ms: A envía T3; B empieza a recibir T1
  30 ms: A envía T4; B envía ACK(T1)
  40 ms: A envía T5
  50 ms: A recibe ACK(T1) y envía T6
  Ventana mínima para 100% de ocupación: 5
Resuelve problema de eficiencia a cambio de mayor complejidad y espacio en buffers

## Slide 23: Ventana deslizante
0 ms
10 ms
20 ms
30 ms
40 ms
50 ms
T1
T1
T1
T2
ACK(1)
ACK(1)
ACK(1)
T6
T2
T4
T3
T5
T4
T3
ACK(2)
ACK(3)
ACK(2)
4000
2000
0
Km

## Slide 24: Tamaño de ventana
La ventana mínima para 100% de ocupación es la que ‘llena el hilo’ de datos en ambos sentidos, mas uno:
W = 2*v/t + 1
  W: tamaño de ventana
  : tiempo de propagación
  v: velocidad de la línea
  t: tamaño de trama
  Ej.: =20ms, v = 64 Kb/s, t = 640 bits W = 5

## Slide 25: Protocolos de ventana deslizante
El protocolo puede ser:
  Retroceso n: no se acepta una trama hasta haber recibido las anteriores
  Repetición selectiva: se admite cualquier trama en el rango esperado y se pide solo la que falta.
Repetición selectiva es más complejo pero más eficiente, y requiere mas espacio en buffers en el receptor.
Tamaño de ventana:
  Retroceso n: Número de secuencia – 1
  Repetición selectiva: Número de secuencia/2

## Slide 27
Retroceso n
Repetición selectiva

## Slide 29: Sumario
Funciones de la capa de enlace
Protocolos de parada/espera
Protocolos con ventana deslizante
Protocolos de nivel de enlace: HDLC, PPP (Internet) y LAP-F (Frame Relay)
Nivel de enlace en ATM

## Slide 30: Familia de protocolos HDLC (High level Data Link Control)
HDLC es un estándar ISO. Deriva del SDLC desarrollado por IBM en 1972
Es un protocolo de ventana deslizante muy completo
Prácticamente todos los protocolos de enlace actuales son subsets de HDLC:
  PPP: Internet
  LAP-B: X.25
  LAP-F: Frame Relay
  LLC (IEEE 802.2): redes locales
  LAPM: módems RTC

## Slide 31: Formato de trama HDLC
01111110 (delimit.) | Dirección | Control | Datos | CRC | 01111110 (delimit.)
Bits 
8
8
8
8
16 ó 32
0
Se utiliza relleno de bits
El campo dirección siempre vale 11111111 (dirección broadcast) salvo en líneas multipunto.
El campo control es el que realiza todas las tareas propias del protocolo
El CRC es normalmente de 16 bits, pero puede ser de 32

## Slide 32: Tipos de tramas HDLC
Las tramas HDLC pueden ser de tres tipos según el valor de los primeros bits del campo control:
1 1 | ORDEN 1/2 | P/F | ORDEN 2/2
1 0 | ORDEN | P/F | NEXT
0 | SEQ | P/F | NEXT
De información
De supervisión
No numerada
1
3
1
3
2
2
1
3
2
2
1
3
P/F: Polling/Final (solo utilizado en líneas multipunto)

## Slide 33: Comandos en tramas de supervisión HDLC
Orden | Comando | Significado
00 | RECEIVE READY | ACK cuando no hay tráfico de vuelta para piggybacking
10 | RECEIVE NOT READY | Recepción correcta pero pide suspender transmisión (control de flujo)
01 | REJECT | Acuse de recibo negativo (NAK). Pide reenvío cuando se usa retroceso n
11 | SELECTIVE REJECT | Petición de reenvío cuando se usa retransmisión selectiva

## Slide 34: Elaboración de tramas HDLC
En el emisor:
  Concatenar campos dirección, control y datos
  Calcular el CRC de la cadena resultante
  Realizar el relleno de bits poniendo un bit a cero siempre que en la cadena a enviar aparezcan cinco unos seguidos
  Añadir a la trama los delimitadores de inicio y final (01111110). Si se envían dos tramas seguidas el delimitador de final de una sirve como inicio de la siguiente
El receptor procede de manera inversa (4,3,2,1)

## Slide 35: Funcionamiento de HDLC
¿Que pasa si en la transmisión desaparecen los dos últimos bytes (el CRC) de una trama?
¿Que pasa si una trama se altera y aparece en ella la secuencia ‘01111110’?
¿Que pasa si el flujo de datos se altera y desaparece un delimitador entre dos tramas?

## Slide 36
Comunicación TCP sobre X.25 y Frame Relay
Receptor
Emisor
Receptor
Emisor
1
1
2
8
7
6
3
2
4
5
15
3
12
14
7
10
9
8
16
5
4
13
6
11
X.25
Frame Relay

## Slide 37: Nivel de enlace en Internet
El protocolo IP está diseñado para funcionar sobre casi cualquier medio físico (‘IP over everything’):
Medio | RFC | Año
X.25 | 877, 1356 | 1983
Ethernet | 894 | 1984
802.x | 1042 | 1988
FDDI | 1188, 1390 | 1990
PPP | 1171, 1663 | 1990
Frame Relay | 1490 | 1993
ATM | 1483, 1577 | 1994

## Slide 39: PPP (Point to Point Protocol)
El protocolo de enlace ’característico’ de Internet es el PPP, que se utiliza en:
  Líneas dedicadas punto a punto
  Conexiones RTC analógicas o digitales (RDSI)
  Conexiones de alta velocidad sobre enlaces SONET/SDH
Puede funcionar de forma síncrona o asíncrona (puerto COM de un PC)
Es multiprotocolo, una comunicación soporta simultáneamente varios protocolos a nivel de red.

## Slide 40: Formato de trama PPP
Utiliza estructura tipo HDLC:
Delimitad. 01111110 | Dirección 11111111 | Control 00000011 | Protocolo | Datos | CRC | Delimitad. 01111110
1
1
1
1 ó 2
Variable
2 ó 4
1
La trama siempre tiene un número entero de bytes
El campo dirección no se utiliza, siempre vale 11111111
El campo control casi siempre vale 00000011, que especifica trama no numerada (funcionamiento sin ACK).
Generalmente en el inicio se negocia omitir los campos dirección y control (compresión de cabeceras)
Bytes 

## Slide 41: Componentes de PPP
LCP (Link Control Protocol): negocia parámetros del nivel de enlace en el inicio de la conexión, Ej.:
  Supresión de campos dirección y control
  Uso de protocolos fiables (con ACK)
NCP (Network Control Protocol): negocia parámetros del nivel de red:
  Protocolos soportados
  Asignación dinámica de dirección IP.
CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol): realiza tarea de autentificación de usuario.

## Slide 42: Funcionamiento de CHAP (Challenge Handshake Protocol)
Enviar
identificador
(userid)
Soy Pedro Ruiz
a#$frhg&&&%
Q324$*&
OK
Usar password,
calcular
respuesta MD5
y enviar
CLIENTE
SERVIDOR
Enviar cadena de
caracteres
aleatoria (reto).
Usar password ,
calcular
respuesta MD5.
Comprobar y
responder
Pw: saturno
Pw: saturno
Conexión establecida

## Slide 43: Nivel de enlace en Frame Relay
01111110 | Dirección | Datos | CRC | 01111110
Estructura de trama:
Bytes 
1
2
0-8188
2
1
No se realiza reenvío en caso de error
El campo dirección contiene la información del circuito virtual y los parámetros propios de las funciones de Frame Relay; su estudio corresponde al nivel de red.

## Slide 44: Sumario
Funciones de la capa de enlace
Protocolos de parada/espera
Protocolos con ventana deslizante
Protocolos de nivel de enlace: HDLC, PPP (Internet) y LAP-F (Frame Relay)
Nivel de enlace en ATM

## Slide 45: Nivel de enlace en ATM
Corresponde a la subcapa TC (Transmission Convergence) de la capa física del modelo ATM
Estructura de una celda ATM:
Cabecera | Carga útil
5
48
Bytes 
El tamaño (48 bytes) fue elegido por la ITU como compromiso entre la postura de las PTT europeas (16-32 bytes) y los fabricantes de ordenadores (128-64 Bytes)

## Slide 46: Estructura de la cabecera de celda ATM
Información de circuito virtual | HEC
Bytes 
4
1
El HEC (Header Error Control) es un CRC de los primeros 4 bytes. Se utiliza para comprobar la validez de la información de cabecera que se considera crítica.
ATM no incorpora un CRC de la carga útil. Lo hará, si procede, el protocolo de transporte (AAL).

## Slide 47: Identificación de celdas ATM
Las celdas no llevan un delimitador. Para averiguar donde empiezan se usan dos técnicas:
  Características del medio físico. Por ejemplo en SONET/SDH la información de control de línea contiene un puntero que indica el principio de una celda ATM en la trama
  Tanteo del HEC: se busca en el flujo de bits recibido una secuencia de 40 bits en la que los ocho últimos sean el HEC de los 32 primeros. Cuando se encuentra uno válido se confirma en las cuatro celdas siguientes

## Slide 51: Ejercicios

## Slide 52: Ejercicio 3
Se ha de transmitir con protocolo HDLC la cadena de bits:
  01101111 01111101 1111100
Diga que cadena se transmite realmente. ¿Supone algún problema que la longitud de ésta no sea múltiplo de 8?
Cadena a transmitir:
  01101111 01111100 11111010 0
El que no sea múltiplo de 8 no supone problema porque HDLC es un protocolo orientado al bit

## Slide 53: Ejercicio 3-6
Enlace E1 (2.048 Kb/s)
F.O. (200.000 Km/s)
HDLC normal  No. Sec. 3 bits (8 valores)
Protocolo retroceso n  ventana tamaño 7
Tramas de 1 Kbyte
Calcular distancia máxima para conseguir 100% de ocupación
Tiempos de generación de tramas y ACKs despreciables

## Slide 54: Ejercicio 3-6
Para 100% ocupación hay que tener tramas para ‘llenar el hilo’ en ambos sentidos mas una. Esto equivale a meter en cada sentido tres tramas (3 + 3 + 1 = 7).
Una trama de 1 KB en una línea E1 tarda:
1.024*8/ 2.048.000 = 0,004 s = 4 ms
Tres tramas 4 x 3 = 12 ms. En ese tiempo la señal recorre:
0,012 s * 200.000 Km/s = 2400 Km

## Slide 55: Numseq 8 ventana 7 (retroceso n)
0
t
2t
3t
4t
5t
T1
T1
T1
T2
ACK(1)
ACK(1)
T2
T3
ACK(2)
T1
6t
7t
T3
T4
T2
T6
T7
T5
T5
T6
T4
ACK(1)
ACK(2)
ACK(3)
ACK(1)
ACK(2)
ACK(3)
ACK(4)
T4
T5
T3
T8

## Slide 56: Ejercicio 3-7
Red Gigacom
(Telefónica)
RedIRIS
(Madrid)
U. Valencia
(Burjassot)
Central
Telefónica
Central
Telefónica
OC-3c (155,52 Mb/s)
PVC
Enlace a
analizar

## Slide 57: Ejercicio 3-7
Calcular:
  La BER (Bit Error Rate) del enlace físico OC-3 entre la central telefónica y el conmutador ATM
  El número medio de celdas por hora que entran en la Comunidad Valenciana con un valor erróneo en el campo payload sin ser detectadas

## Slide 58: Ejercicio 3-7 Tasa de error en enlace ATM
SHOW INTERFACE ATM0/1/2
ATM0/1/2 is up, line protocol is up
Hardware is oc3suni
Description: Linea de acceso con RedIRIS (Servicio GIGACOM)
MTU 4470 bytes, sub MTU 0, BW 156250 Kbit, DLY 0 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation ATM, loopback not set, keepalive not set
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 4h
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
1 minute input rate 3131000 bits/sec, 7381 packets/sec
1 minute output rate 748000 bits/sec, 1768 packets/sec
59253444 packets input, 3140432510 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
22 input errors, 23 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
45065854 packets output, 2388490236 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

## Slide 59: Ejercicio 3-7
El único CRC de las celdas ATM es el HEC de la cabecera:
Información de circuito virtual | HEC
Bytes
4
1
Se han detectado 23 cabecras erróneas en 59253444 celdas. La tasa de cabeceras erróneas es:
23/59253444 = 3,9 x 10-7
La tasa de bits erróneos (BER) será 40 veces menor:
3,9 x 10-7 / 40 = 9,7 x 10-9  10-8

## Slide 60: Ejercicio 3-7
Celdas que entran por hora:
59253444 / 4 = 14,813 x 106
El payload (carga útil) no contiene CRC. Por tanto todas las celdas que tengan algún error en el payload pasarán desapercibidas
Con una BER de 10-8 la tasa de celdas con el payload erróneo es 48*8 = 384 veces el BER:
14,813 x 106 x 10-8 x 384 = 57 celdas por hora

## Slide 61: Ejercicio 3-8
Fichero de 1 Mbyte con el carácter decimal 80 (ASCII ‘P’).
Línea de 64 Kb/s, tramas HDLC, 250 bytes cada una (2000 bits).
Calcular tramas y bits transmitidos y tiempo de transmisión.
Lo mismo para el carácter 231 (decimal)
Lo mismo para código EBCDIC

## Slide 62: Ejercicio 3-8
Número de Tramas:
  1 Mbyte = 1024 * 1024 * 8 = 8.388.608 bits
  Tramas: 8388608/2000 = 4194,3 = 4195 tramas
  (4194 con 2000 bits y una con 608 bits)
Caracteres:
  Decimal 80 = 1010000 (binario)
  Secuencia de datos: 0101000001010000101000....
  No es preciso el relleno de bits

## Slide 63: Ejercicio 3-8
El delimitador final de una trama puede ser el de principio de la siguiente.
Bits transmitidos:
  Info. de control (40 * 4195): 167800
  Delimitador final: 8
  Datos: 8388608
  TOTAL: 8556416 bits
Tiempo: 8556416/64000 = 133,69 seg.
01111110 | Dirección | Control | Datos | CRC | 01111110
Bits
8
8
8
8
16
0

## Slide 64: Ejercicio 3-8
Carácter 231 = 11100111
Secuencia de datos: 111001111110011111100111...
Ahora hay que hacer relleno de bits entre caracteres:
1110011111110011111100111...
Las tramas con 2000 bits (250 bytes) llevarán 249 bits de relleno
La de 608 bits (76 bytes) llevará 75 de relleno.
Bits de relleno: 4194 * 249 + 75 = 1044381
Bits transmitidos: 8556448 + 1044381 = 9600797 bits
Tiempo: 9600797/64000 = 150,01 seg.

## Slide 65: Ejercicio 3-8
El uso de código EBCDIC no cambia en nada el resultado si el valor en binario se mantiene.