## Slide 1: Tema 5 Puentes y Conmutadores LAN
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Sumario
Repaso de Telemática
Repaso de Ethernet
Puentes transparentes y conmutadores
Microsegmentación. Full dúplex.
Ataques en conmutadores
Conmutadores gestionables y no gestionables
Bucles entre puentes. Spanning Tree
Redes locales virtuales (VLANs)

## Slide 3
Modelos de referencia
Modelo OSI
(7 capas)
Capa de Aplicación
Capa Física
Capa de Enlace
Capa de Red
Capa de Transporte
Capa de Sesión
Capa de Presentación
Modelo Internet
(4,5 capas)
Capa de Aplicación
Capa de Enlace
(capa física)
Capa de Red
Capa de Transporte
Notes: Generalmente las redes telemáticas se describen siguiendo el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnect) que utiliza 7 capas. Sin embargo en el modelo utilizado en Internet las capas de sesión y de presentación se suelen ignorar, quedando sus funciones asumidas por las capas de transporte y de aplicación. Por otro lado en Internet se intenta minimizar la interacción con la capa física, que en cierto modo se puede considerar parte de la capa de enlace. Por todo esto podemos hablar en Internet de un modelo de 4 capas y media.

## Slide 4: La capa física
Se ocupa de transmitir los bits
Especifica cosas tales como:
  La forma de los conectores
  Las señales eléctricas u ópticas
  Las características y longitudes máximas de los cables
Los datos se pueden transmitir:
  Por medios guiados (cables de cobre o fibra óptica), o
  Por medios no guiados (ondas de radio o infrarrojos)
Las principales organizaciones de estandarización del nivel físico son el IEEE y la ITU-T
Notes: El nivel físico es el primero en todos los modelos de redes
Su misión es ofrecer un servicio de transporte de bits. Este servicio puede o no ser fiable, es decir los bits pueden perderse o llegar alterados. Los niveles superiores han de tomar las precauciones adecuadas si lo consideran necesario.
El nivel físico se ocupa de especificar los tipos de conectores utilizados, las señales que se envían por cada contacto y sus voltajes, los cables que se deben utilizar y las longitudes máximas. También se especifica la velocidad o velocidades que se pueden utilizar en cada caso.

## Slide 5: La capa física: fibra vs cobre
Característica | Fibra óptica | Cable de cobre
Capacidad | Hasta 1,6 Tb/s | Hasta 1 Gb/s
Alcance (sin repetidores) | Hasta 160 Km | Hasta 5 Km
Tasa de error | <1 en 1012 | <1 en 108 - 1010
Atenuación (distancia para un 50% de pérdida de señal) | 15 Km | 20 m
Coste | Elevado | Reducido
Susceptibilidad a interferencias | Inmune | Afectado
Seguridad ante intrusiones | Muy alta | Muy baja
Instalación | Compleja | Sencilla
Notes: Existen muchos tipos de fibra óptica y de cable de cobre en uso en redes telemáticas. Esta tabla compara de forma muy general las principales características de una y otro, tomando el caso mas favorable para cada parámetro.
Como se ha dicho muchas veces la capacidad de transmisión de datos de la fibra óptica es enorme, como se pone de manifiesto en la tabla. Sin embargo otra característica igualmente importante es la baja atenuación de la fibra respecto al cobre: mientras que en un cable de cobre, del tipo normalmente utilizado en redes locales, la intensidad de la señal disminuye a la mitad en un trayecto de tan solo 20 metros, en fibra óptica esa disminución se produce después de un trayecto de 15 Km. Una consecuencia de la baja atenuación de la fibra es su alcance, considerablemente mayor que el del cobre, lo cual es especialmente útil en enlaces submarinos.

## Slide 6: Capa física: ondas de radio
Sistemas fijos (microondas, satélite)
  Gran capacidad y fiabilidad
  Costo de despliegue generalmente menor que los cables
  Uso de antenas direccionales, a menudo parabólicas
Sistemas móviles (mas errores, menos velocidad que con cables)
  GSM, GPRS, UMTS: Baja capacidad (hasta 2 Mb/s) gran alcance
  WiFi: Gran capacidad (hasta 300 Mb/s) corto alcance
  WiMAX: Gran capacidad (hasta 70 Mb/s) alcance medio
  Bluetooth: Muy baja capacidad (700 Kb/s) muy corto alcance (10 m)
Notes: La transmisión inalámbrica se utiliza en dos entornos muy diferentes.
Por un lado tenemos los enlaces inalámbricos fijos, es decir en los que el emisor y el receptor están quietos. Este es el caso de los enlaces terrestres de microondas o los enlaces vía satélite. En estos casos la transmisión tiene una capacidad y fiabilidad comparable a los cables de cobre y algo menor que la de las fibras ópticas, pero el costo es menor (se estima que una red de radioenlaces de microondas tiene un costo cinco veces menor que la misma red basada en cables de cobre o fibra).
Por otro lado tenemos los enlaces con equipos móviles, como la telefonía GSM. En estos casos el medio de transmisión tiene una fiabilidad y una capacidad muy bajas, lo cual lo hace inapropiado para la transmisión de información audiovisual (que tiene unos requerimientos elevados de capacidad). A pesar de los avances que se están produciendo y se producirán en este campo es de esperar que las limitaciones actuales perduren durante al menos cinco años.

## Slide 7: Tipos de enlaces
Un enlace puede ser:
  Simplex: transmisión en un solo sentido. Ej.: emisión de TV
  Semi-dúplex o half-duplex: transmisión en ambos sentidos, pero no a la vez. Ej.: walkie-talkies, redes WiFi (inalámbricas)
  Dúplex o full-duplex: transmisión simultánea en ambos sentidos. Ej.: conversación telefónica. Ethernet, ADSL
En el caso dúplex y semi-dúplex el enlace puede ser:
  Simétrico (misma velocidad ambos sentidos). Ej.: Ethernet
  Asimétrico (diferente velocidad). Ej: ADSL

## Slide 8: Velocidad y prefijos métricos
Prefijo | Significado métrico | Significado informático
K (Kilo) | 103 = 1.000 | 210 = 1.024
M (Mega) | 106 = 1.000.000 | 220 = 1.048.576
G (Giga) | 109 = 1.000.000.000 | 230 = 1.073.741.824
T (Tera) | 1012 = 1.000.000.000.000 | 240 = 1.099.511.627.776
P (Peta) | 1015 = 1.000.000.000.000.000 | 250 = 1.125.899.906.842.624
Ejemplo: una conexión ADSL de 320/1024 Kbps (asc./desc.) envía 320.000 bits por segundo y recibe 1.024.000 bits por segundo
Al expresar velocidades o caudales en telemática siempre lo hacemos en bits (no bytes!) por segundo y los prefijos siempre se usan con el significado métrico, nunca el informático:
Notes: La velocidad, que mas correctamente deberíamos llamar capacidad, indica la cantidad de información por segundo que se puede transmitir por un enlace o interfaz determinados. Se especifica normalmente en Kb/s, Mb/s, etc. (1 Kb/s = 1 Kilobit/s = 1000 bits/s). Es importante recordar que en telemática se habla en bits, no en bytes, y que los prefijos Kilo, Mega, etc. se interpretan en su sentido métrico (103, 106, etc.) no en el sentido informático (210 =1024, 220, etc.). Aunque para cálculos aproximados el Kilo Informático y métrico pueden considerarse equivalentes, pues la diferencia es de sólo el 2,4%, para cálculos precisos es importante usar el valor correcto; además como puede verse en la tabla el error que se introduce al considerar los prefijos informáticos crece con el tamaño, así el ‘Mega’ informático es ya en torno al 5% mayor que el Mega métrico, el Giga un 7% mayor, el Tera un 10%, etc.
Cuando se utiliza un canal analógico para transmitir información digital la capacidad es proporcional al ancho de banda del canal. Por esta razón a menudo se utiliza el término ancho de banda como sinónimo de capacidad, aunque estrictamente hablando este término solo debería utilizarse cuando la transmisión se realiza por un canal analógico.
Por último el término caudal se utiliza en ocasiones para indicar la cantidad de tráfico que realmente discurre por un enlace, circuito, etc. Así decimos por ejemplo que sobre un enlace de 155 Mb/s de velocidad o capacidad discurre un caudal de 40 Mb/s.

## Slide 9: La capa de enlace
La principal función de la capa de enlace es comprobar que los datos enviados estan libres de error. Para ello se utiliza el CRC (Cyclic Redundancy Check)
Cuando se detecta un error se pueden hacer tres cosas:
  Intentar corregirlo (no es posible con el CRC)
  Descartar el paquete erróneo y pedir reenvío
  Descartar el paquete erróneo y no decir nada
En todos los casos habituales se procede de la tercera forma (se descarta y no se dice nada). Será normalmente la capa de transporte (en el host de destino) la que se encargue de solicitar la retransmisión de los datos al emisor. Pero no siempre es así, a veces la capa de transporte tampoco reenvía y el paquete erróneo simplemente se pierde
Notes: EL CRC es un código detector de errores, no corrector. Cuando el receptor detecta el error en el 99,99% de los casos se limita a descartar la trama errónea sin notificar el problema al emisor. Como consecuencia de esto la trama se pierde. En la mayoría de los casos (90%) será el nivel de transporte el que se encargue de pedir al emisor el reenvío de la información perdida. En el 10% restante no se pedirá ese reenvío, bien porque la aplicación está diseñada para poder funcionar con un transporte no fiable de los datos, o bien porque la aplicación funciona en tiempo real y si se hace el reenvío los datos no llegarán a tiempo.

## Slide 10: Capa de enlace: las tramas
La capa de enlace transmite la información en tramas (‘frames’ en inglés). De forma general las tramas suelen tener la estructura siguiente:
Info. de control (cabecera) | Datos | CRC
Bytes → 2-14 0-9000 2 ó 4
El CRC permite al receptor comprobar que la trama no se ha alterado debido a errores de transmisión
El CRC no es un mecanismo infalible. Un CRC de 2 bytes tiene una probabilidad de 1 en 216 = 0,0015% de ser correcto por pura casualidad. Con 4 bytes la probabilidad es de 1 en 232 = 0,000000023%
Aunque el CRC de 4 bytes supone mayor overhead actualmente se utiliza preferentemente debido a su mayor seguridad
Notes: La trama es el elemento básico de intercambio de información en el nivel de enlace.
Aún en el caso de que la información se genere como un flujo o ‘stream’ continuo de bits, es preciso organizarla en paquetes discretos llamados tramas para poder aplicarle el CRC
El CRC no es un mecanismo infalible de detección de errores. Con un CRC de 2 bytes hay tan solo 216=65536 diferentes CRC posibles. Si una trama es alterada por un error de transmisión hay una probabilidad de 1 en 65536, o sea del 0,0015 %, de que la trama alterada tenga el mismo CRC que la trama original, en cuyo caso el error pasará desapercibido.
En el caso de utilizar un CRC de 4 bytes la probabilidad de que la trama errónea tenga un CRC correcto por casualidad es de 1 en 232 = 4294967296 o sea un 0,000000023%, realmente baja.
Los enlaces WAN tradicionales de baja capacidad utilizan CRC de 2 bytes para minimizar el overhead introducido, aun cuando esto suponga un mayor riesgo de que se cuelen tramas erróneas como válidas.
Aunque los CRC de 4 bytes introducen un mayor overhead, siempre se han utilizado en redes locales por su mayor seguridad. En estas redes suele sobrar capacidad, por lo que el mayor overhead no supone un problema. Por otro lado, al transmitir un caudal elevado el número de tramas erróneas no detectadas por segundo sería mayor
Los enlaces WAN modernos, de capacidades comparables a las de las redes LAN, utilizan normalmente un CRC de 4 bytes.

## Slide 11: Sumario
Repaso de Telemática
Repaso de Ethernet
Puentes transparentes y conmutadores
Microsegmentación. Full dúplex.
Ataques en conmutadores
Conmutadores gestionables y no gestionables
Bucles entre puentes. Spanning Tree
Redes locales virtuales (VLANs)

## Slide 12
Arquitectura de los estándares
IEEE 802
802.3:
CSMA/CD
(Ethernet)
802.15:
Bluetooth
802.5:
Token
Ring
802.11:
LANs
Inalám-
bricas
802.16:
WiMAX
802.1: Puentes Transparentes
802.2: LLC (Logical Link Control)
Capa
Física
Subcapa
LLC
Subcapa
MAC
(Media
Access
Control)
802.1: Gestión
802.1: Perspectiva y Arquitectura
802.10: Seguridad
…
…
…
…
Notes: 802 es una familia de estándares del IEEE que abarca una amplia diversidad de tecnologías LAN , cada una de ellas identificada por un número decimal diferente. Continuamente se incorporan a la familia nuevos estándares y se modifican los existentes (el último en 2009 ha sido el 802.23).
La mayoría de estos estándares especifican para diferentes tecnologías LAN la capa física y la parte inferior de la capa de enlace (lo que corresponde al protocolo MAC). Así por ejemplo 802.3 corresponde a Ethernet, 802.5 a Token Ring y 802.11 a las redes inalámbricas WiFi.
Unos pocos estándares 802 son ‘horizontales’, es decir se aplican por igual a toda la familia 802. Entre estos se encuentran como más importantes el 802.1 (puentes transparentes) y el 802.2 (LLC, Logical Link Control).

## Slide 13: Denominación de medios en Ethernet
1000BASE-SX
10GBASE-LR
100BASE-TX
10BASE-T
10BASE5
Velocidad (Mb/s)
Alcance (x100 m)
BASE = Banda Base (digital)
BROAD = Banda Ancha (analógico)
Tipo de cable:
T: Twisted (UTP)
C: Coaxial
F: Fiber (Fibra óptica)
Transmisión:
Codificación: X: Normal
Longitud de onda de la luz (fibra óptica):
S (Short): 980 nm
L (Long): 1310 nm
E (Extended): 1550 nm
Luz infrarroja
Notes: El nivel físico de Ethernet (IEEE 802.3) puede hacer uso de cables de cobre o de fibra óptica de varios tipos y con varias velocidades de transmisión. Para identificar cada uno de los medios físicos se utiliza una notación que utiliza tres o cuatro campos diferentes.
El primer campo es un número que especifica la velocidad en Mb/s, o en Gb/s si va seguido de una G.
El segundo campo es casi siempre (en el 99,99% de los casos) la palabra BASE y en el 0,01% restante la palabra BROAD: BASE significa que la transmisión se hace en banda base, es decir que los datos se transmiten de forma digital, sin modularlos en una portadora analógica. BROAD significa justo lo contrario, que se utiliza una red de banda ancha en la que los datos se transmiten modulados en una portadora analógica utilizando un canal en la banda de la UHF, de una forma parecida a la transmisión en redes CATV (de televisión por cable). Este tipo de medio físico se ha utilizado muy raramente.
El tercer campo era al principio un número que indicaba la longitud máxima por segmento, en hectómetros. A partir de la Ethernet sobre cable de pares (10BASE-T) se añadió un guión separador y el campo pasó a ser una letra que indica el tipo de cable, T (Twisted), C (Coaxial) ó F (Fiber). Cabe mencionar que el coaxial referido por la letra C es un cable coaxial de 75 Ω, diferente del coaxial de 50 Ω de la Ethernet original. Mas recientemente la F se ha sustituido por las letras S, L y E, que indican la longitud de onda (o ventana) utilizada.
El cuarto campo, presente a partir de 100BASE-TX, identifica el tipo de codificación, es decir la manera como se representan los bits para su transmisión por el medio físico. Para cada velocidad existe una codificación que podríamos considerar normal o ‘nativa’ que se representa con la letra X. La Ethernet original de 10 Mb/s utilizaba la misma codificación en todos los medios físicos, por lo que este campo no era necesario.

## Slide 14: Algunos medios físicos de Ethernet
Velocidad (Mb/s) | Medio | Cable | Distancia | Costo | Fecha estand.
1 | (1BASE5) | UTP-2 | 500m | Bajo | 1987
10 | (10BASE5) (10BROAD36) (10BASE2) 10BASE-F 10BASE-T | Coax RG8 50 Ω Coaxial 75 Ω Coax RG58 50 Ω F.O. multimodo UTP-3/5 | 500 m 3,6 Km 185 m 2 Km 100/150 m | Bajo Alto Bajo Medio Bajo | 1983 1985 1985 1987 1990
100 | 100BASE-TX 100BASE-FX | UTP-5 F.O. multimodo | 100 m 2 Km | Bajo Alto | 1995 1995
1000 | 1000BASE-SX 1000BASE-LX 1000BASE-T | F.O. multimodo F.O. monomodo UTP-5e | 500 m 5 Km 100 m | Medio Alto medio | 1998 1998 1999
10000 | 10GBASE-LR 10GBASE-ER 10GBASE-CX4 10GBASE-T | F.O. monomodo F.O. monomodo Coax 4 pares UTP-6/6a | 10 Km 40 Km 15 m 55/100 m | Alto Muy Bajo Alto | 2002 2002 2004 2006
40000 | 40GBASE-LR4 40GBASE-CR4 | F.O. monomodo Cobre | 10 Km 10 m | N.D. N.D. | 17/06/2010 17/06/2010
100000 | 100GBASE-LR4 100GBASE-ER4 100GBASE-CR10 | F.O. monomodo F.O. monomodo Cobre | 10 Km 40 Km 10 m | N.D. N.D. N.D. | 17/06/2010 17/06/2010 17/06/2010
Notes: En la tabla se muestran en orden más o menos cronológico algunos de los principales medios físicos de Ethernet. Los que aparecen entre paréntesis están en desuso, pero se han incluido por su interés histórico y porque algunos tuvieron amplia difusión en su momento.
1BASE5: desarrollada a mediados de los 80 y conocida como StarLAN, esta versión ralentizada de Ethernet fué un fracaso comercial, pero ostenta el mérito de ser la primera versión de Ethernet que funcionó sobre cable de pares, precursora de 10BASE-T.
10BASE5 fue la primera versión de Ethernet.
10BASE2: la ‘hermana menor’ de 10BASE5, llamada ‘Cheapernet’ ya que utilizaba un cable coaxial más fino y simplificaba la instalación, lo cual reducía considerablemente los costes.
10BROAD36: la única variante de Ethernet desarrollada sobre banda ancha. Su principal ventaja era el mayor alcance, pero el costo exagerado y la llegada de la fibra óptica que también permitía gran alcance impidieron su difusión.
La estandarización de las variantes de Ethernet a 40 y 100 Gb/s está prevista para 2010.

## Slide 15: Desarrollo de Ethernet
1973: Bob Metcalfe (Xerox) realiza las primeras transmisiones sobre una red Ethernet, a 2,94 Mb/s sobre cable coaxial
1979: Las empresas DEC (Digital Equipment Corporation), Intel y Xerox crean una alianza para desarrollar Ethernet
1980: El consorcio DIX publica el ‘libro azul’ (primera especificación de Ethernet)
1981: 3Com (fundada en 1979) comercializa las primeras tarjetas Ethernet 10BASE5 para PC
1983: El IEEE aprueba el estándar 802.3, basado en Ethernet
1984: DEC comercializa los primeros puentes transparentes
1989: Se estandariza 10BASE-F, Ethernet sobre fibra óptica
1990: Se estandariza 10BASE-T, Ethernet sobre cable UTP (Unshielded Twisted Pair, pares trenzados no apantallados)
1990: La empresa Kalpana comercializa los primeros conmutadores LAN
1995: Se estandariza Fast Ethernet
1998: Se estandariza Gigabit Ethernet
2002: Se estandariza 10 Gigabit Ethernet
17/06/2010: Se aprueba el estándar 40/100 GE

## Slide 16
Ethernet 10BASE5 (1985-1990)
Medio compartido
Cable coaxial (grueso)
Medio broadcast
Longitud máxima 500 m
Cable ‘drop’
Transceiver (transmitter-receiver),
realiza la detección de colisiones
Conector ‘vampiro’
Terminador
(resistencia 50 )
Conector ‘barrel’ (empalme)
Notes: En la Ethernet original cada ordenador se conectaba a la red mediante un cable ‘drop’ y un transceiver, que se conectaba al cable coaxial por medio de un conector ‘vampiro’, así llamado porque tenía una aguja que pinchaba el cable para hacer contacto con el núcleo. Esta singular conexión permitía conectar equipos a la red en cualquier momento, y en cualquier punto del cable, sin interrumpir el servicio al resto de los usuarios.
El funcionamiento de la red Ethernet es el siguiente: Cuando el ordenador quiere transmitir una trama solicita acceso al transceiver, el cual antes comprueba que el canal esté libre; si está ocupado espera a que se libere antes de iniciar la transmisión. Durante la transmisión el transceiver sigue monitorizando el canal para comprobar que no se produzca una colisión durante ese tiempo; en caso de ocurrir aborta inmediatamente la transmisión, reintentando más tarde. Esto es lo que se conoce como CSMA/CD, el protocolo MAC inventado por Metcalfe característico de Ethernet.
Además de controlar las transmisiones de la propia estación el transceiver se ocupa de recibir las emisiones de otras estaciones. En este sentido su labor es más sencilla, ya que simplemente se encarga de recibir todo lo que le llegue por el cable coaxial y reenviarlo por el cable drop hacia su correspondiente interfaz de red. La interfaz de red se encargará de filtrar el tráfico, pasando al nivel de red (la CPU) únicamente el tráfico que vaya dirigido a dicha estación (es decir a su dirección MAC) y el tráfico broadcast (a la dirección FF:FF:FF:FF:FF:FF).
Decimos que una red Ethernet es de tipo broadcast, porque cualquier trama puede ser recibida por todos los equipos. Normalmente una buena parte de ese tráfico es descartado por la interfaz de red, pero es bastante sencillo suprimir el filtro y programar una interfaz de red para que pase al nivel de red todo el tráfico capturado, lo cual plantea un posible problema de seguridad, ya que permite a un usuario husmear tráfico que no le corresponde.

## Slide 17: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access /Colision Detect): Analogía
El funcionamiento de CSMA/CD es parecido al de una conversación informal entre un grupo de amigos:
  Cada individuo habla cuando quiere decir algo, sin esperar a que alguien le dé el turno de palabra y siempre y cuando no haya alguien hablando ya (Carrier Sense)
  Si causalmente dos personas empiezan a hablar a la vez, en cuanto se dan cuenta (Colision Detect) ambos se callan, esperan un tiempo aleatorio y reintentan más tarde
  Si se produce una nueva colisión el proceso se repite ampliando la pausa aleatoria para reducir el riesgo de nuevas colisiones

## Slide 18
Escuchar
canal
(CS)
Estación lista
para enviar
Transmisión
completada
con éxito
Transmitir datos y
escuchar canal (CD)
Transmitir señal
de atasco y parar
Esperar tiempo
aleatorio con
crecimiento
exponencial
Colisión detectada
Nuevo intento
Canal
ocupado
Canal
libre
Colisión no detectada
Funcionamiento del CSMA/CD

## Slide 19
Hub 10BASE-T
Conectores RJ45
Cables UTP-5 (máx. 100m)
Todos los ordenadores comparten los 10 Mb/s
Todos los ordenadores conectados al hub pueden colisionar, por eso decimos que todos forman un ‘dominio de colisión’
Ethernet compartida (1990-1995)
10 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
Notes: Cuando Metcalfe desarrolló Ehternet utilizó cable coaxial por sus características netamente superiores a las del cable de pares para la transmisión de datos a alta velocidad. En los años 70 y principios de los 80 era impensable utilizar cable de pares para este tipo de aplicaciones.
A partir de mediados de los 80 las mejoras en los sistemas de transmisión de datos empezaron a hacer factible el uso de cable de pares, como quedó demostrado en 1987 por las red 1BASE5 y en 1990 con la estandarización de 10BASE-T. En 1990 se empezaron a publicar también los estándares de cableado estructurado EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801, que contemplaban la instalación de cable de pares en entornos de oficinas, ya que el mismo cable podía utilizarse tanto para transmisión de datos como para telefonía. En cambio el cable coaxial, bastante más caro, no podía utilizarse para telefonía y nunca ha sido habitual en estas instalaciones.
En una red 10BASE-T los ordenadores se conectan a una caja denominada concentrador o ‘hub’ (eje en inglés) dando lugar a una topología en estrella. Se pueden interconectar varios hubs entre sí, creando topologías más complejas. Independientemente de la topología física, el funcionamiento de úna red 10BASE-T es idéntico al de la red de cable coaxial, ya que sigue utilizando el protocolo CSMA/CD. Por tasto se dispone de un canal de 10 Mb/s compartido entre todas las estaciones conectadas a la red, y todas comparten el mismo dominio de colisiones.

## Slide 20
Switch 10/100/1000BASE-T
Conectores RJ45
Cables UTP-5 (máx. 100m)
Cada ordenador se conecta según la velocidad de su tarjeta
Cada ordenador tiene una red ethernet para él solo. No hay colisiones, cada puerto es un dominio de colisión diferente
Ethernet conmutada (1995- )
10 Mb/s
100 Mb/s
10 Mb/s
1000 Mb/s
100 Mb/s
Notes: En 1990 la empresa Kalpana comercializó los primeros conmutadores LAN. El desarrollo de estos equipos fue posible gracias al desarrollo de chips con un número elevado de transistores que permitía incorporar en hardware a un precio razonable el algoritmo de los puentes transparentes.
Las redes formadas con conmutadores LAN utilizaban el mismo cableado y tenían la misma topología que las formadas con concentradores. Sin embargo había una diferencia fundamental: cada puerto del conmutador era una red Ethernet independiente, que ejecutaba de forma independiente el protocolo CSMA/CD. Decimos que cada puerto del conmutador constituye un dominio de colisión independiente.
En un conmutador es posible conectar ordenadores a diferentes velocidades, cosa que no es posible n un concentrador. A menudo los conmutadores incorporan una función de autonegociación de la velocidad, de manera que en cada puerto se utiliza la velocidad máxima soportada simultáneamente por el conmutador y el ordenador a él conectado.

## Slide 21
Dominio de colisión
Ethernet conmutada/compartida
10 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
10 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
Dominio de colisión
Switch 10/100BASE-T
Hub
10 Mb/s
Hub
100 Mb/s
Router
Notes: En una red se pueden combinar conmutadores y concentradores dando lugar a configuraciones híbridas en las que normalmente los conmutadores ocupan los niveles superiores de la jerarquía y los concentrados los niveles inferiores debido a sus menores prestaciones.
En el ejemplo de la figura tenemos un conmutador principal al que se conectan algunos ordenadores directamente y otros a través de dos concentradores. Los ordenadores conectados a un mismo concentrador constituyen un dominio de colisión, mientras que los que están conectados directamente al conmutador forman cada uno de ellos un dominio de colisión independiente, es decir disfrutan de forma exclusiva los 10 o 100 Mb/s de la conexión Ethernet.

## Slide 22: Estructura de la Trama Ethernet
La detección de colisiones de Ethernet requiere que las tramas tengan una longitud mínima de 64 bytes.
La longitud máxima es de 1518 bytes (1500 bytes de datos más la cabecera y el CRC)
El nivel físico añade 20 bytes a la trama ethernet
Dir. MAC Destino | Dir. MAC Origen | Protocolo si > 1536 Longitud si 1536 | Datos | Relleno (opcional) | CRC
6
2
6
0-1500
0-46
4
Longitud
(bytes)
El relleno solo está presente cuando es preciso para llegar al mínimo de 64 bytes
12
Silencio
Preám-
bulo
8
Trama MAC (64-1518 bytes)
Trama física (84-1538 bytes)
Notes: La trama MAC de Ethernet tiene una longitud mínima de 64 bytes, y máxima de 1518. La longitud mínima garantiza la detección de colisiones en cualquier topología de red. Si la cantidad de datos de la trama es menor que 46 bytes la trama es demasiado pequeña para llegar a la longitud mínima; en ese caso se le añade el relleno necesario para garantizar la longitud mínima. La longitud máxima se eligió para imponer un límite al tamaño de los búferes de las interfaces sin encarecer excesivamente su construcción (debemos tener en cuenta que estos parámetros se fijaron en los años 0-80).
Cuando la trama MAC se transmite por el medio físico se le añade un preámbulo de 8 bytes. El preámbulo sirve para que las estaciones receptoras se puedan sincronizar con el emisor e interpreten correctamente el contenido de la trama enviada. Además, para que se reconozca adecuadamente el final de la trama y no se confunda con el principio de la siguiente se debe mantener un silencio mínimo equivalente a 12 bytes al final de cada trama. Por tanto la longitud de la trama a nivel físico es siempre 20 bytes más que la longitud a nivel MAC.

## Slide 23: Tipos de emisiones en una LAN
Unicast: La trama está dirigida a un host de la LAN en particular (en realidad a una interfaz de un host)
Multicast: La trama está dirigida a un subconjunto de los hosts de la LAN. El subconjunto puede variar con el tiempo y abarcar todas, una parte o ninguna de las interfaces de la LAN
Broadcast (dirección FF:FF:FF:FF:FF:FF): La trama va dirigida a todas las interfaces de la LAN. El broadcast se considera a veces un caso particular de multicast
Las direcciones multicast y broadcast no deben aparecer nunca en las tramas como direcciones de origen, solo como direcciones de destino

## Slide 24: Direcciones MAC
= 0 Dirección Individual (unicast)
= 1 Dirección de Grupo (multicast/broadcast)
= 0 Dirección Global (administrada globalmente)
= 1 Dirección Local (administrada localmente)
Parte asignada al fabricante (OUI)
Parte específica del equipo
Las direcciones se expresan con doce dígitos hexadecimales. No hay un formato estándar para expresarlas, los más habituales son:
00:30:A4:3C:0C:F1
00-30-A4-3C-0C-F1 0030.A43C.0CF1
Notes: Para la Ethernet original Metcalfe ideó unas direcciones de 6 bytes organizadas en un prefijo y un sufijo, de tres bytes cada uno. El prefijo, llamado OUI (Organizationally Unique identifier), identifica al fabricante de la interfaz. El sufijo identifica a la interfaz concreta. Un administrador de OUIs se encarga de repartir prefijos a los fabricantes que lo soliciten, y cada fabricante se encarga de administrar los sufijos dentro de su prefijo. Por este sencillo mecanismo se asegura que todas las direcciones sean globalmente (es decir mundialmente) únicas, evitando el grave problema de la duplicidad de direcciones.
Los dos primeros bits del primer byte de la dirección MAC tienen significados especiales. En las redes que utilizan formato little-endian estos bits se encuentran efectivamente en las posiciones 1 y 2 del primer byte, mientras que en las redes que, como Ethernet, utilizan formato big-endian, estos bits se encuentran en las posiciones 7 y 8, como se muestra en la figura.
Cuando el primer bit vale 0 indica que se trata de una dirección individual o unicast. Si vale 1 indica que se trata de una dirección de grupo (multicast o broadcast).
Si el segundo bit vale 0 indica que se trata de una dirección global, si vale 1 es una dirección local. Las direcciones globales son las que siguen el esquema de prefijo-sufijo antes descrito, y son las que van grabadas en el hardware. Las direcciones locales son elegidas por el administrador de la LAN y asignadas por software cuando interesa emplear direcciones diferentes de las que van escritas en el hardware. En este caso es el administrador de la LAN el que debe asegurarse de no asignar direcciones duplicadas.

## Slide 25: OUIs
Los OUIs (Organizationally Unique Identifiers) los asigna el IEEE a cada fabricante. Cada OUI cuesta actualmente US$ 1650.
Puesto que el OUI identifica al fabricante es posible averiguar la marca de una interfaz a partir de su MAC
Muchos analizadores de protocolos llevan incorporadas tablas de los OUIs conocidos. Ej.: Wireshark (www.wireshark.org)
También se puede consultar por Internet el OUI de una dirección concreta: http://www.8086.net/tools/mac/
Notes: Inicialmente las direcciones MAC de 6 bytes eran utilizaadas únicamente por Ethernet. Consecuentemente los OUIs eran asignados y administrados por Xerox. Más tarde este formato fue adoptado por el IEEE como parte general del estándar 802, motivo por el cual el IEEE pasó a encargarse de la administración de los OUIs.

## Slide 26
MAC buscada
Respuesta

## Slide 27: Conversación políglota
Imaginemos que un grupo de personas mantiene una conversación informal en la que emplean varios idiomas indistintamente.
Imaginemos además que todos esos idiomas utilizan las mismas palabras y los mismos fonemas, de modo que no es posible deducir por contexto el idioma utilizado
Cada vez que alguien fuera a decir una frase debería primero indicar el idioma que va a utilizar, para evitar malentendidos
Podríamos hacer una lista de los idiomas asignándole a cada uno un número. Cuando alguien fuera a decir una frase diría antes un número en inglés indicando el idioma que va a utilizar

## Slide 28: Campo Protocolo o ‘Ethertype’
En una LAN Ethernet se puede estar hablando diferentes ‘idiomas’ (protocolos de nivel de red) simultáneamente
Para evitar ambigüedades es preciso identificar a que protocolo de red pertenece cada trama. Esto se consigue con un código de cuatro dígitos hexadecimales (dos bytes) llamado ‘Ethertype’ que va en la cabecera de la trama. Ejemplos:
  IP: 0x0800
  ARP: 0x0806
  Appletalk: 0x809b
Los Ethertypes los registra el IEEE (cada ethertype cuesta US$ 2.500)

## Slide 29: Campo Protocolo/longitud de Ethernet
Por razones históricas este campo tiene dos posibles significados:
  Si es mayor que 1536 indica el protocolo de nivel de red al que pertenecen los datos. A este campo se le denomina ‘Ethertype’
  Si es igual o menor que 1536 indica la longitud de la trama ehternet. La longitud realmente no hace falta porque siempre se puede deducir sabiendo el final de la trama (detectado por el silencio)
Cuando este campo indica la longitud el Ethertype está al principio de los datos, en una cabecera adicional llamada cabecera LLC/SNAP (Logical Link Control/SubNetwork Access Protocol)

## Slide 30
Dir. MAC Destino | Dir. MAC Origen | Ethertype (>1536) | Datos | Relleno (opcional) | CRC
6
2
6
0-1500
0-46
4
Trama Ethernet II (DIX):
Longitud
(bytes)
Dir. MAC Destino | Dir. MAC Origen | Longitud (1536) | Cab. LLC | Datos | Relleno (opcional) | CRC
6
2
6
0-1492
0-38
4
Trama Ethernet IEEE 802.3:
Longitud
(bytes)
8
Ethertype
Diferentes formatos de la trama Ethernet

## Slide 31: Sumario
Repaso de Telemática
Repaso de Ethernet
Puentes transparentes y conmutadores
Microsegmentación. Full dúplex.
Ataques en conmutadores
Conmutadores gestionables y no gestionables
Bucles entre puentes. Spanning Tree
Redes locales virtuales (VLANs)

## Slide 32: Puentes
Separan redes a nivel MAC
Objetivos:
  Mejorar rendimiento (separan tráfico local)
  Aumentar seguridad (los sniffers ya no capturan todo el tráfico)
  Aumentar la fiabilidad (actúan como puertas cortafuegos, un problema ya no afecta a toda la red)
  Permitir la interoperabilidad entre redes diferentes (Ethernet-WiFi)
  Mejorar alcance
  Permitir un mayor número de estaciones

## Slide 33
Dirección | Interfaz
LAN 1
LAN 2
Puente
Interfaces en
modo promiscuo


Funcionamiento de un puente transparente
A
B
A genera una trama con destino B que el puente recibe por 
El puente busca a B en su tabla de direcciones; como no la encuentra reenvía la trama por 
El puente incluye la dirección de A en su tabla de direcciones asociada a la interfaz 
Cuando B envía una trama de respuesta el puente incluirá la dirección de B en la tabla, asociada a la interfaz 
5. Más tarde C envía una trama hacia A. El puente la recibe por  pero no la reenvía por  pues ya sabe que A está en .
AB
BA
C
D
CA
CA
6. Al ver la dirección de origen de esta trama el puente asocia C con .
A

B
C



## Slide 34
Preámbulo de trama | Direcc. MAC de destino | Direcc. MAC de origen | Datos | CRC | Final de Trama
Formato de una trama MAC 802.x
6
6
4
En muchos casos el protocolo MAC no usa la Dirección de origen para nada
La principal (y en la mayoría de los casos la única) utilidad de la dirección MAC de origen es permitir el funcionamiento de los puentes transparentes

## Slide 35: Puentes transparentes (IEEE 802.1D)
Se pueden utilizar en todo tipo de LANs
Funcionan en modo ‘promiscuo’ (lo oyen todo)
El puente averigua que estaciones (direcciones MAC) tiene a cada lado, y solo reenvía las tramas que:
  Van dirigidas a una estación al otro lado, o
  Tienen un destino desconocido que no aparece en la tabla, o
  Tienen una dirección de grupo (broadcast o multicast), ya que estas no figuran nunca como direcciones de origen y por tanto no están nunca en la tabla de direcciones
La trama reenviada es idéntica a la original (la dirección MAC de origen no se cambia por la de la interfaz del puente).
Aunque las interfaces del puente tengan direcciones MAC propias, estas direcciones no aparecen nunca en las tramas reenviadas.

## Slide 36
Los puentes transparentes en la arquitectura IEEE 802
802.3:
CSMA/CD
(Ethernet)
802.1: Puentes Transparentes
802.2: LLC (Logical Link Control)
Capa
Física
Subcapa
LLC
Subcapa
MAC
(Media
Access
Control)
802.1: Gestión
802.1: Perspectiva y Arquitectura
802.10: Seguridad
Puente
Homogéneo
Puente
Heterogéneo
Puente
Homogéneo
802.15:
Bluetooth
802.5:
Token
Ring
802.11:
LANs
Inalám-
bricas
802.16:
WiMAX
…
…
…
…
Notes: Los puentes transparentes forman parte del estándar IEEE 802.1. En el modelo utilizado por dichos estándares los puentes transparentes se encuentran en la capa de enlace, justo por encima de la parte específica de cada tecnología LAN. De esta forma resultan ser independientes del tipo de LAN y aplicables a todas ellas.

## Slide 37
A
F
E
B
C
P 1




Red con dos puentes
D
P 2
Desde el punto de vista de P1 las estaciones C, D, E y F están en la misma LAN, ya que cuando P2 reenvía por  las tramas de E y F no cambia la dirección MAC de origen
10 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
100 Mb/s
Dir. MAC | Interfaz
A | 
B | 
C | 
D | 
E | 
F | 
Dir. MAC | Interfaz
A | 
B | 
C | 
D | 
E | 
F | 

## Slide 38
Trama recibida
sin error en
puerto x
¿Puerto de
salida = x?
Reenviar trama
por puerto
de salida
Reenviar trama
por todos los
puertos excepto x
¿Dirección de
origen encontrada
en tabla CAM?
Actualizar dirección
y contador
de tiempo
Terminar
Añadir dirección de origen
a tabla CAM
(con número de puerto
y contador de tiempo)
¿Dirección de
destino encontrada
en tabla CAM?
Reenvío
Aprendizaje
Sí
No
Sí
No
No
Sí
Funcionamiento de los puentes transparentes
(transparent learning bridges)

## Slide 39
Red de campus en los 80
Fac. Física
Fac. Química
Fac. Biología
Serv. Informática
10 Mb/s (Coaxial grueso, 10BASE5)
10 Mb/s
(Coaxial
Fino,
10BASE2)
10 Mb/s
(Coaxial
Fino,
10BASE2)
10 Mb/s
(Coaxial
Fino,
10BASE2)
10 Mb/s
(Coaxial
Fino,
10BASE2)
Backbone
de campus
Notes: Los puentes permiten aislar tráfico de carácter local con el fin de mejorar el rendimiento global de la red. En este ejemplo de una red universitaria en los años 80 hay una red troncal que une entre sí las diferentes facultades, de forma que el tráfico interno de cada una no es propagado al exterior. Esto permite que la red en su conjunto soporte un tráfico mayor que el que podría circular si todo fuera el mismo medio compartido. Los puentes también permiten superar las limitaciones de alcance máximo de las redes locales, lo cual en un campus puede ser un problema importante.
Aunque en este ejemplo se supone que todas las redes son Ethernet los puentes también pueden utilizarse en redes de otro tipo (Token RIng y FDDI, por ejemplo). Incluso se puede unir redes de diferente tipo mediante puentes.

## Slide 40: Switches (o conmutadores) LAN
Un switch es funcionalmente equivalente a un puente transparente
El switch implementa el algoritmo de conmutación de tramas en hardware, mientras que el puente lo hace en software
Para ello utiliza chips diseñados específicamente para ello llamados ASICs (Application Specific Integrated Circuit)
El switch es mucho más rápido que el puente, puede funcionar a la velocidad nominal de la interfaz, simultáneamente por todas sus interfaces (‘wire speed’)
Normalmente los switches tienen muchas más interfaces (4-500) que los puentes (2-6)
Hoy en día los puentes no se utilizan

## Slide 41
Dir. MAC | Interfaz
B
D
C
A
E
F



Switch con cuatro interfaces
LAN 1
LAN 2
LAN 3
100 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
G
100 Mb/s

LAN 4
Dominio de colisión
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
Microsegmentación
Transmisión half duplex
Transmisión full dúplex

## Slide 42: Tabla de direcciones (tabla CAM)
La tabla de direcciones MAC de los conmutadores LAN se denomina tabla CAM (Content Addressable Memory)
Al cabo de un rato de normal funcionamiento de la red la tabla CAM incluye las direcciones de la mayoría de las estaciones activas de todas las LANs conectadas directa o indirectamente al puente.
Las entradas de las tabla CAM tienen un tiempo de vida limitado para permitir la movilidad. Las entradas inactivas se borran pasado un tiempo (típicamente 5 min.)
La tabla CAM se mantiene en memoria dinámica y tienen un tamaño limitado (típico 1K-16K direcciones)
La tabla es exhaustiva. No existe un mecanismo de sumarización o agrupación de direcciones por rangos ya que normalmente éstas no guardan ninguna relación.

## Slide 43
Tabla CAM de un conmutador
Puertos Ethernet 0/1 a Ethernet 0/24
(10BASE-T)
Puerto FastEthernet 0/26
(en fibra óptica)
(100BASE-FX)
Puerto FastEthernet 0/27
(100BASE-TX)
# show mac-address-table
0004.75EF.4BEB Ethernet 0/1
0004.75EF.4B1C Ethernet 0/2
0004.75EF.2DA6 Ethernet 0/3
0004.75EF.4AD9 Ethernet 0/4
0004.75EF.49D6 Ethernet 0/5
0004.75EF.49D2 Ethernet 0/7
0004.75EF.4B0C Ethernet 0/8
0004.75EF.49D3 Ethernet 0/9
0004.75EF.472B Ethernet 0/10
0004.75EF.4952 Ethernet 0/11
0004.75EF.4BF8 Ethernet 0/12
0004.75EF.4B19 Ethernet 0/13
0004.75EF.41DB Ethernet 0/16
0004.75EF.49CF Ethernet 0/17
0004.75EF.494F Ethernet 0/18
0004.75EF.4AD8 Ethernet 0/19
0004.75EF.4B30 Ethernet 0/20
0004.75EF.3D67 Ethernet 0/21
0004.75EF.4753 Ethernet 0/22
0004.75EF.49D8 Ethernet 0/23
0001.E654.0FF9 Ethernet 0/24
0040.3394.95CD FastEthernet 0/27
Cisco Catalyst 1900
Notes: Los conmutadores LAN son puentes con muchas interfaces.
En la figura se muestra un conmutador con 24 interfaces de 10 Mb/s (Ethernet 0/1 a 0/24) y dos interfaces de 100 Mb/s (FastEthernet 0/26 y 0/27).
La tabla mostrada detalla las direcciones MAC aprendidas por el conmutador y las interfaces correspondientes.Puesto que no hay más de un ordenado conetado por interfaz podemos ver que cada interfaz solo tiene una dirección MAC.
Algunas interfaces (por ejemplo la Ethernet 0/6) no aparecen en la tabla por no tener ninguna dirección MAC asociada: Esto puede deberse a que no tengan conectado ningún ordenador, a que el que está conectado esté apagado o a que no haya transmitido ninguna trama durante los últimos cinco minutos, puesto que en ese caso la entrada correspondiente ya habrá caducado.

## Slide 44: Sumario
Repaso de Telemática
Repaso de Ethernet
Puentes transparentes y switches
Microsegmentación. Full dúplex.
Ataques en conmutadores
Conmutadores gestionables y no gestionables
Bucles entre puentes. Spanning Tree
Redes locales virtuales (VLANs)

## Slide 45: Microsegmentación
Si en una LAN se tienen muchos puertos de conmutación se le puede dedicar uno a cada ordenador. Esto se llama microsegmentación.
La microsegmentación mejora el rendimiento ya que las tramas van del origen al destino pasando solo por los sitios precisos (salvo posiblemente la primera, que se difundirá por inundación al ser una dirección desconocida) .
También mejora la seguridad, pues los sniffers no pueden capturar tráfico que no les incumbe.
La microsegmentación ha sido una consecuencia del abaratamiento de los conmutadores en los años 90.
Hoy en día la microsegmentación es habitual ya que los hubs casi no se comercializan

## Slide 46
Evolución de las redes locales Ethernet
Fase 1 (1988): Medio compartido (10 Mb/s) con cable coaxial en topología de bus
Fase 2 (1992): Medio compartido (10 Mb/s) con cable de pares (cableado estructurado) y concentradores (hubs) en topología de estrella
Fase 3 (1996): Medio dedicado (10 Mb/s) con cable de pares y conmutadores en topología de estrella (microsegmentación)
Cable coaxial (10BASE5 ó 10BASE2)
Cable de pares
Cable de pares
Hub 10BASE-T
Switch 10/100BASE-T
Notes: La microsegmentación es la culminación de un proceso evolutivo de las redes Ethernet que se inició con la aparición del cableado estructurado basado en cable UTP, a principios de los años 90. Por aquel entonces el uso de hubs permitió pasar de una red física (de cableado) con topológía de bus a una con topología en estrella, con el objeto de dar una mayor fiabilidad a las redes Ethernet (las redes Token Ring habían utilizado hubs y topologías en estrella desde el principio). Sin embargo este cambio de topología no suponía un aumento del rendimiento ya que la red seguía siendo un medio compartido de 10 Mb/s.
La introducción de conmutadores, cada vez a un nivel más bajo en la jeraquía de la red hasta llegar finalmente al equipo del usuario final, sí suponía un aumento del rendimiento por cuanto que permitía a cada usuario disfrutar de los 10 Mb/s para el solo, y con la introducción de velocidades superiores de 100 ó 1000 Mb/s.
Curiosamente en muchos casos el costo económico de la instalación de cableado estructurado en un edificio es mayor que la introducción de conmutadores en la red. Es decir, la evolución de la fase 1 a la fase 2 es normalmente más cara que la de la fase 2 a la fase 3.

## Slide 47: Diagnóstico y resolución de problemas
Una parte fundamental del mantenimiento de una red son las tareas de ‘troubleshooting’ (diagnóstico y resolución de problemas).
Para esto se suelen utilizar programas analizadores de tráfico, como wireshark (www.wireshark.org).
Estos programas requieren a menudo que un host inspeccione el tráfico de otro, monitorizando todo su tráfico pero sin interferir. Los hubs son todavía muy útiles en esta tarea. Pero los hubs sólo van a 10 ó 100 Mb/s
Los switches tienen una función denominada ‘port mirroring’ que replica en un puerto el tráfico de otro, dando una funcionalidad equivalente a la de un hub. Pero el port mirroring no está disponible en todos los switches, solo en los caros.
En el mercado hay switches baratos cuya tabla CAM tiene 0 entradas, de forma que actúan siempre por inundación, como si fueran hubs. Estos switches son muy útiles cuando se utilizan analizadores

## Slide 48
Cliente
Servidor
Analizador (Wireshark)
1: HUB:
En caso de problemas en la comunicación cliente-servidor el analizador captura todo el tráfico de ambos
Cliente
Servidor
Analizador (Wireshark)
2: SWITCH:
En este caso el analizador solo captura el tráfico broadcast/multicast, con lo cual normalmente no es posible diagnosticar el problema
Cliente
Servidor
Analizador (Wireshark)
C
C
S
S
C
S
C
C
S
S
C
C
S
S
C
S
C
S
3: SWITCH CON ‘PORT MIRRORING’:
Al configurar en el switch port mirroring entre el puerto del cliente (o del servidor) y el del analizador, éste recibe todo el tráfico de la sesión, siendo equivalente al uso de un hub
PM
Determinación de problemas con un analizador

## Slide 49
Tx
Rx
Conexión de ordenadores mediante un hub
El hub se encarga de cruzar el cable Tx de cada ordenador con el Rx de los demás. Los cables son paralelos, el cruce se hace internamente.
Cuando A transmite algo por su cable Tx el hub lo reenvía a B y C por los cables Rx de éstos
Protocolo CSMA/CD: Si mientras A está transmitiendo le llega algo por su cable Rx entiende que se ha producido una colisión, deja de transmitir inmediatamente y envía por su cable Tx una señal de colisión
Tx
Rx
Hub
Tx
Rx
A
B
C

## Slide 50
Tx
Rx
Rx
Tx
Conexión directa de dos ordenadores
Cuando solo se conectan dos ordenadores no es necesario usar un hub. Basta con un cable cruzado, es decir un cable que conecta el Tx de un extremo con el Rx del otro.
El protocolo CSMA/CD funciona igual que si hubiera un hub: Si A está transmitiendo y mientras recibe algo de B entonces deja de transmitir y envía la señal de colisión. B actúa de la misma manera.
El protocolo CSMA/CD obliga a una comunicación half-duplex, aun cuando en este caso el medio físico (el cable UTP) permitiría funcionar en full-duplex, al haber solo dos ordenadores
A
B

## Slide 51: Funcionamiento full-duplex
La transmisión full-dúplex requiere desactivar el protocolo CSMA/CD, y por tanto suprime la limitación de alcance que esto imponía (4 km a 10 Mb/s, 400 m a 100 Mb/s).
El protocolo MAC simplificado es más sencillo de implementar y más barato que Half Dúplex.
El modo full-duplex esta disponible en todos los switches, incluso en los de bajo costo
A partir de Gb Ethernet no hay hubs, todo es necesariamente full-dúplex
Cuando a un switch le conectamos directamente un ordenador (microsegmentación) funcionan ambos en modo full, si lo conectamos mediante un hub se ponen en modo half (aunque el hub solo tenga conectado un ordenador)

## Slide 52: Autonegociación
Permite ajustar el funcionamiento de forma automática para utilizar la mejor opción posible. Es similar a la negociación de velocidad en módems.
Al enchufarse los equipos negocian la comunicación siguiendo una prioridad
La autonegociación en velocidad solo se utiliza en interfaces BASE-T (cable UTP). En las de fibra lo único negociable es el modo dúplex.
La autonegociación es opcional, puede estar o no.
Prioridad | Velocidad | Duplex
1 | 1000 Mb/s | Full
2 |  | 
3 |  | Half
4 |  | 
5 | 100 Mb/s | Full
6 |  | 
7 |  | 
 |  | Half
8 |  | 
9 | 10 Mb/s | Full
10 |  | 
11 |  | Half
12 |  | 

## Slide 53: Agregación de enlaces (802.3ad)
Consiste en repartir el tráfico entre varios enlaces para conseguir mayor capacidad. Ej.: 4 x GE = 4 Gb/s.
También se denomina ‘Ethernet trunking’, ‘Etherchannel’ o ‘Port trunking’.
Permite aumentar la capacidad y ofrece un crecimiento escalable. También mejora la fiabilidad (si falla una interfaz o un cable el tráfico se envía por el resto)
Se suele usar entre conmutadores o en conexiones servidor-conmutador
Los enlaces agrupados forman un grupo que se ve como un único enlace. Todos deben ser de la misma velocidad
Normalmente no resulta interesante más allá de 4 enlaces (mejor pasar a la siguiente velocidad).
No está soportada por los switches baratos

## Slide 54
Internet
RedIRIS
Red
UV
2 Enlaces 1000BASE-T
Ejemplo de agregación de enlaces
Conexión a RedIRIS de la Universidad de Valencia
El router principal de conexión a Internet de la UV se une con el POP (Point of Presence) de RedIRIS en la Comunidad Valenciana mediante dos enlaces Gigabit Ethernet

## Slide 55: Sumario
Repaso de Telemática
Repaso de Ethernet
Puentes transparentes y switches
Microsegmentación. Full dúplex.
Ataques en conmutadores
Conmutadores gestionables y no gestionables
Bucles entre puentes. Spanning Tree
Redes locales virtuales (VLANs)

## Slide 56: Ataques de nivel 2
Los ordenadores que se conectan a la misma LAN son como personas que viven en la misma casa
Es muy difícil protegerse de ataques que provienen de una persona con la que convivimos
Del mismo modo es muy difícil conseguir una protección efectiva entre ordenadores que se comunican a nivel 2
Cuando un ordenador en una LAN ha sido atacado hay más posibilidades de que otros ordenadores en esa misma LAN sean atacados a través de él, aunque hayan resistido con éxito el ataque del exterior
El ataque que veremos a continuación supone una LAN conmutada. Si la LAN usa hubs los ataques son todavía más fáciles

## Slide 57: Tabla CAM (Content Addressable Memory)
La tabla CAM se llena a partir de las direcciones de origen de los paquetes.
Su capacidad depende del modelo concreto del conmutador, pero suele estar entre 1K y 16K y siempre es limitada.
Cuando la tabla CAM se llena el conmutador empieza a descartar direcciones, normalmente empezando por las más antiguas
Cuando el conmutador recibe una trama cuya dirección de destino no está en la tabla CAM la difunde por inundación
En condiciones normales la tabla CAM no debería llenarse nunca, ya que nunca deberían desplegarse LANs tan grandes que desbordaran la tabla CAM de los conmutadores.

## Slide 58: Funcionamiento normal de un conmutador
Tráfico
A-B
Tráfico
A-B
MAC Puerto
A 1
B 2
C 3
C no ve el tráfico A-B
1
2
3
A
B
C
Tabla CAM

## Slide 59: Ataque de desbordamiento de MACs
Cuando un host envía una trama en una LAN no hay nada que le impida poner la dirección MAC de origen que desee
Incluso puede poner una dirección diferente en cada trama.
Con un sencillo programa un host puede enviar miles de tramas por segundo con direcciones MAC diferentes, todas falsas
De ese modo rápidamente desbordará la tabla CAM de cualquier conmutador
A partir de ese momento el conmutador difundirá todo el tráfico por inundación, actuando como si fuera un hub
Con un programa de análisis de tráfico (sniffer o similar) el ordenador atacante, o cualquier otro de la red, podrá a partir de ese momento capturar el tráfico de otros ordenadores, incluidas las combinaciones usuario/contraseña utilizadas por los usuarios para acceder a los servicios (por ejemplo para leer el correo)

## Slide 60: Desbordamiento de la CAM, 1/2
MAC Puerto
A 1
C 3
B 2
C inyecta 130.000 MACs falsas por segundo
1
2
3
A
B
C
Tráfico
A-B
Tráfico
A-B
Tabla CAM

## Slide 61: Desbordamiento de la CAM, 2/2
1
2
3
A
B
C
MAC Puerto
X 3
Y 3
Z 3
…………………
Tráfico
A-B
Tráfico
A-B
Tráfico
A-B
C captura todo el tráfico entre A y B
El switch se comporta como un hub
Tabla CAM desbordada
Tabla CAM

## Slide 62: Ataque en toda la LAN
Si las tramas ‘envenenadas’ (con direcciones de origen falsas) llevan como destino la dirección broadcast o cualquier dirección inexistente se distribuyen por toda la LAN, con lo que un solo host puede desbordar las tablas CAM de todos los conmutadores
El host atacante puede husmear el tráfico de cualquier otro host en la LAN
Además el rendimiento de la red disminuye considerablemente, pues todos los puertos reciben todo el tráfico. La red funciona como un medio compartido.

## Slide 63: Solución al ataque de desbordamiento de la CAM
Algunos conmutadores permiten limitar por configuración el número de direcciones MAC asociadas a cada puerto
En ese caso cuando el conmutador recibe por un puerto mas MACs diferentes que las permitidas deshabilita el puerto (lo pone en modo shutdown)
En una LAN conmutada (sin hubs) se deberían limitar los puertos de usuario a 1 MAC por puerto.
También se pueden configurar en el conmutador las MACs que se permiten en cada puerto, es decir construir de forma estática la tabla CAM. Esto es lo más seguro, pero impide la movilidad de equipos por lo que no suele hacerse

## Slide 64: Desbordamiento de la CAM, ataque fallido
MAC Puerto
A 1
B 2
1
2
3
A
B
C
switch(config)# interface 3
switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
C inyecta 130.000 MACs falsas
shutdown
Tabla CAM
Máximo una MAC por puerto

## Slide 65: Sumario
Repaso de Telemática
Repaso de Ethernet
Puentes transparentes y switches
Microsegmentación. Full dúplex.
Ataques en conmutadores
Conmutadores gestionables y no gestionables
Bucles entre puentes. Spanning Tree
Redes locales virtuales (VLANs)

## Slide 66: Conmutadores no gestionables
No permiten ningún tipo de interacción, ni suministran ningún tipo de información sobre su funcionamiento más allá de la que ofrecen algunos LEDs .
No pueden configurarse por software, a lo sumo se puede modificar alguna característica mediante jumpers o interruptores, siempre localmente.
Nunca envían una trama propia, se limitan a reenviar las que reciben. Por tanto no necesitan y no tienen asignada ninguna dirección MAC
Aunque son los más baratos y sus funcionalidades son muy básicas, su rendimiento y prestaciones no son generalmente inferiores a las de otros equipos más caros
Normalmente solo se consideran adecuados para redes pequeñas, debido a su limitada funcionalidad

## Slide 67
Ejemplo de conmutador no gestionable
Conmutador Conceptronic CGIGA8A
8 puertos autonegociables 10/100/1000BASE-T
Negociación half / full dúplex (sólo a 10 y 100 Mb/s)
Velocidad de transferencia por puerto: hasta 2.000 Mb/s (full duplex)
Filtrado/reenvío de paquetes por puerto: hasta 1.488.095 pps
Tabla CAM: 4096
Buffer de paquetes: 128 KBytes
Precio: 47,60€
Tamaño mínimo en ethernet: 64+20 = 84 bytes = 672 bits
1.000.000.000 bits/s / 672 bits/paq. = 1.488.095 paq/s
Rendimiento máximo de un puerto Gigabit Ethernet

## Slide 68: Conmutadores gestionables
Disponen de una CPU y un software (sistema operativo) que permite la gestión y configuración del equipo. El acceso puede ser:
  Por HTTP desde un web browser conectado por ethernet
  Por intérprete de comandos:
    Vía telnet desde un host conectado por ethernet
    Vía emulador de terminal por puerto de consola RS-232 (COM1)
Responden a los mensajes del protocolo de gestión SNMP (Simple Network Management Protocol)
Disponen de múltiples opciones de configuración, control y monitorización del tráfico
Tienen un conjunto de direcciones MAC propias que utilizan como direcciones de origen en las tramas que envían.
Son los utilizados habitualmente en grandes redes

## Slide 69
Conmutador gestionable Cisco Catalyst 3524-XL
CPU
(PowerPC)
24 Puertos 10/100 Mb/s
2 Puertos 1000 Mb/s
Fuente de
alimentación
ASICs
24 puertos 10/100 BASE-T, 2 puertos 1000 BASE-X
5,4 Gb/s, 6,5 Mpps (millones de paquetes por seg.)
Notes: En esta fotografía se muestra un conmutador típico de bajo costo con dos puertos Gigabit Ethernet y 24 puertos Fast Ethernet.
Según el fabricante este equipo dispone de una matriz de conmutación capaz de soportar un tráfico de 5,4 Gb/s y 6,5 Mpps (millones de paquetes por segundo).
Con 24 interfaces de 100 Mb/s y 2 interfaces de 1 Gb/s el máximo tráfico que puede pasar por la matriz de conmutación del equipo es de (2 * 1000 + 24 * 100) *2 = 8.800 Mb/s, por lo que la matriz de conmutación podría llegar a limitar el rendimiento del equipo, en e caso (poco probable) de que el tráfico generado por los equipos conectados supere los 5,4 Gb/s. Decimos pues que se trata de un conmutador ‘bloqueante’.
En cuanto al número máximo de paquetes vamos a suponer el caso más desfavorable, que es enviar paquetes de 64 bytes (el tamaño más pequeño posible en Ethernet). En realidad a nivel físico un paquete Ethernet ocupa 20 bytes más que el tamaño de la trama, o sea 84 byets en este caso. Así pues una Ethernet de 100 Mb/s es capaz de transmitir 148,8 Kpps (100.000.000/(84*8)= 148.800), y una de 1 Gb/s 1.488 Kpps. Por tanto en nuestro caso:
24 x 148,8 + 2 x 1.488 = 6.547 Kpps
Podemos pues afirmar que desde el punto de vista de rendimiento en paquetes por segundo el conmutador es no bloqueante.

## Slide 70: Direcciones MAC de los conmutadores gestionables
Los conmutadores gestionables tienen una dirección MAC asociada a cada puerto, más una dirección asociada al equipo en su conjunto que llamamos dirección ‘canónica’. Todas ellas son globalmente únicas y normalmente consecutivas.
Cuando un conmutador quiere asociar el envío de una trama al puerto por el que la manda utiliza la dirección MAC del puerto. Si el envío no se quiere asociar a ningún puerto en particular se utiliza la dirección MAC canónica.
Las direcciones MAC del conmutador no aparecen nunca en las tramas reenviadas por éste, solo en las propias
Puertos Ethernet 0/1 a Ethernet 0/24
Dir. 0030.9432.0C01 a 0030.9432.0C18
Puerto FastEthernet 0/26
Dir. 0030.9432.0C1A
Puerto FastEthernet 0/27
Dir. 0030.9432.0C1B
Dirección canónica: 0030.9432.0C00
Puerto Ethernet 0/25
Dir. 0030.9432.0C19
Notes: En principio los switches no necesitan tener direcciones MAC propias, ya que no modifican las direcciones MAC en las tramas que reenvían. Sin embargo los switches gestionables han de enviar tramas propias, para lo cual sí necesitan disponer de una dirección MAC.
En algunos casos se necesita disponer además de una dirección para cada puerto del switch.

## Slide 71: Tipos de conmutadores, comparativa
Funcionalidad | No gestionable | Gestionable
Rendimiento ‘wire speed’ | SÍ | SÍ
Modo full-dúplex | SÍ | SÍ
Control de flujo | SÍ | SÍ
Autonegociación | SÍ | SÍ
Prioridades | SÍ | SÍ
VLANs | NO | SÍ
Agregación de enlaces | NO | SÍ
Spanning Tree | NO | SÍ
Port Mirroring | NO | SÍ
Soporte de SNMP | NO | SÍ
Supresión de tormentas broadcast | NO | SÍ
Autenticación por puerto | NO | SÍ
Interfaz Web | NO | SÍ
Direcciones MAC e IP en el switch | NO | SÍ
ACLs (Access Control Lists) | NO | Posible
Control de ancho de banda | NO | Posible
RMON | NO | Posible
TFTP | NO | Posible
SYSLOG | NO | Posible
Interfaz de línea de comandos | NO | Posible
Puerto de consola RS-232 | NO | Posible

## Slide 72: Ventajas de los conmutadores con SNMP
El protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) permite obtener de un conmutador información tal como:
  Tablas CAM
  Tráfico cursado: número de tramas y de bytes por interfaz
  Errores de transmisión, por interfaz
  Tiempo que lleva encendido el equipo
También permite ejecutar órdenes en un conmutador, tales como:
  Activar o desactivar interfaces
  Realizar cambios en la configuración
Esto unido a herramientas de gestión de red permite una gran flexibilidad y control, fundamental en redes grandes

## Slide 73: Gráficas de tráfico obtenidas por mensajes SNMP mediante el programa MRTG
Tráfico originado por la red IP de telefonía en el campus de Paterna

## Slide 74: Sumario
Repaso de Telemática
Repaso de Ethernet
Puentes transparentes y switches
Microsegmentación. Full dúplex.
Ataques en conmutadores
Conmutadores gestionables y no gestionables
Bucles entre conmutadores. Spanning Tree
Redes locales virtuales (VLANs)

## Slide 75: Bucles entre conmutadores
A veces al interconectar conmutadores se producen bucles, es decir hay más de un camino posible entre dos redes.
Estos bucles pueden hacerse por error o porque se quiere disponer de varios caminos para tener mayor fiabilidad y tolerancia a fallos.
Debido a la forma como funcionan los puentes transparentes cuando se produce un bucle la red se bloquea.

## Slide 76
A envía trama t0 a LAN X
Bucle entre dos LANs: el problema
A
B
LAN X
LAN Y




t0
t1
t2
SW1 retransmite t2 en LAN X como t4
SW2 retransmite t1 en LAN X como t3
SW1 retransmite t0 en LAN Y como t1
... y así sucesivamente.
Enviando una sola trama la red se satura
SW2 retransmite t0 en LAN Y como t2
t3
t4
SW 1
SW 2

## Slide 77: Bucles entre conmutadores
Si en una red de conmutadores se produce un bucle la red queda fuera de servicio en cuanto se envía la primera trama broadcast o a un destino desconocido. Esto ocurre en cualquier red a los pocos segundos de entrar en funcionamiento.
Esto se debe a dos características de los puentes transparentes
  Proceden por inundación cuando la dirección de destino no está en su tabla de direcciones
  Cuando reenvían una trama la copia es indistinguible del original. No existe ningún campo (p. ej. un contador de saltos) que permita diferenciar las sucesivas copias

## Slide 78: Solución al problema de los bucles
Existen dos posibles estrategias
  Se prohíbe taxativamente la creación de redes con bucles
  Se habilita algún mecanismo, por software, que permita a los conmutadores detectar la presencia de bucles en la topología para que en ese caso desactiven las interfaces necesarias para que no haya bucles

## Slide 79
Desconectando por ejemplo estas tres interfaces se suprimen los tres bucles
Red con bucles
A
F
D
E
B
C
En esta red hay tres bucles:
B-H1-H2-C
A-H3-F-H2-H1
D-E-F-H3
(Al contar bucles solo hay que tomar en cuenta los elementales, no los compuestos)
H1
H2
H3
El número de interfaces a desconectar es siempre igual al número de bucles de la red

## Slide 80
Spanning Tree
Un Spanning Tree, o árbol de expansión, es un grafo en el que hay uno y solo un camino posible entre cualquier par de nodos (un árbol sin bucles).
Si podemos pintar una red de conmutadores interconectados como un spanning tree, entonces podemos asegurar que no hay bucles. El objetivo del protocolo Spanning Tree es desactivar lógicamente interfaces para conseguir siempre un spanning tree.
Raíz

## Slide 81: Funcionamiento del spanning tree (I)
Los conmutadores intercambian regularmente información sobre la topología de la red. Los mensajes que utilizan se denominan BPDUs (Bridge Protocol Data Units).
Las BPDUs emplean un Ethertype propio y se envían a una dirección multicast reservada, la 01-80-C2-00-00-00. Así se asegura que se identifican fácilmente y que los conmutadores sin ST los propagarán de forma transparente.
Cada conmutador dispone de un identificador único (ID) que crea a partir de una dirección MAC globalmente única que le ha asignado el fabricante
Además cada puerto del conmutador recibe un identificador y tiene asociado un costo.
Cada conmutador calcula el grafo de la red y observa si existe algún bucle; en ese caso se van desactivando interfaces siguiendo unas reglas claras hasta cortar todos los bucles y construir un ‘spanning tree’.

## Slide 82: Funcionamiento del spanning tree (II)
Los conmutadores eligen como raíz del árbol a aquel que tiene el ID más bajo. Todos eligen al mismo.
Cada conmutador envía BPDUs por sus interfaces indicando su ID, el ID del conmutador raíz y el costo de llegar a él; los mensajes se van propagando por toda la red; cada conmutador al reenviar los mensajes de otros les suma el costo de la interfaz por la que los emite.
Con las BPDUs recibidas cada conmutador calcula por que puerto puede llegar él al raíz al mínimo costo. Ese es su puerto raíz. En caso de empate elige el puerto de ID más bajo.
Cada LAN tiene un puerto designado, que es aquel por el que esa LAN accede al conmutador raíz al mínimo costo.
Los puertos que no son ni raíz ni designados son puertos bloqueados. Esos puertos son innecesarios para la comunicación y si se les deja funcionar provocan bucles

## Slide 83
ID 42
ID 97
ID 83
ID 44
LAN 2 (100 Mb/s)
LAN 1 (100 Mb/s)
LAN 4 (10 Mb/s)
LAN 3 (10 Mb/s)
Coste 19
Coste 100
Coste 19
Coste 19
Coste 100
Coste 100
Coste 19
Coste 100
Coste 100
Coste 19
Coste 19
Ejemplo de red con bucles
Interfaces bloqueadas por Spanning Tree
Puente raíz
Puerto Raíz de puente 83 (coste 19)
P1
P2
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P1
P2
P3
ID 45
LAN 5 (10 Mb/s)
Puerto raíz de puente 97 (coste 19)
Puerto designado de LAN 4, coste 119
Puerto designado de LAN 3, coste 119
Puerto Raíz de puente 45 (coste 19)
Puerto Raíz de puente 44 (coste 19)
Puerto designado de LAN 2, coste 19
Puerto designado de LAN 1, coste 19
Puerto designado de LAN 5, coste 119 (en caso de empate cogemos el puente con ID más bajo)
Notes: Este ejemplo muestra como funciona el protocolo Spanning Tree. Por simplicidad suponemos aquí que el identificador de cada puente es un número de dos dígitos decimales, aunque en la realidad ese identificador sería la prioridad seguida de la dirección MAC canónica.
En primer lugar asociamos el costo que corresponde a cada interfaz, de forma inversamente proporcional a su velocidad. A continuación se elige como puente raíz el de identificador más bajo, en este caso el 42.
Después vamos a buscar el puerto raíz de cada puente; para este análisis es fundamental tratar los puentes por orden descendente de acuerdo con su identificador. Empezamos por tanto por el puente 97, cuyo puerto raíz es el 2 ya que es el único que le conecta con el raíz. El costo de este camino es de 19. Los puertos 1 y 3 quedan como puertos designados para las LANs 3 y 4, respectivamente.
El puente 83 tiene dos posibles caminos hacia el raíz, por el puerto 1 (costo 19) o por el puerto 2 (costo 119). Elegimos por tanto como puerto raíz el 1 y bloqueamos el puerto 2.
El puente 45 tiene también dos caminos posibles al raíz, de costo 19 por el puerto 1 y de costo 119 por el 2. Elegimos como puerto raíz el 1 y bloqueamos el 2.
El puente 44 elige como puerto raíz el 1 ya que es el único que le comunica con el puente raíz. El puerto 2 de este puente queda como puerto designado para la LAN 5.
Por último las LANs 1 y 2 tienen como puertos designados los puertos 1 y 2 del puente raíz, respectivamente.

## Slide 84
LAN 3(10 Mb/s)
LAN 4(10 Mb/s)
LAN 5(10 Mb/s)
LAN 1 (100 Mb/s)
LAN 2 (100 Mb/s)
Bridge ID 97
Costo a raíz 19
Port ID 2
Costo 10
Port ID 1
Costo 100
Port ID 3
Costo 100
Bridge ID 45
Costo a raíz 19
Port ID 1
Costo 10
Port ID 2
Costo 100
Bridge ID 44
Costo a raíz 19
Port ID 1
Costo 10
Port ID 2
Costo100
Bridge ID 83
Costo a raíz 19
Port ID 1
Costo 10
Port ID 2
Costo 100
Port ID 1
Costo 19
Port ID 2
Costo 19
Bridge ID 42
Costo a raíz 0
Puerto raíz
Puerto raíz
Puerto raíz
Puerto raíz
Puerto
designado
Puerto
designado
Puerto
designado
Spanning tree de la red anterior
Puerto
designado
Puerto
designado
Puertos bloqueados
Notes: En esta figura se muestra la representación en grafo arborescente de la red del ejemplo anterior.
En caso de que se produjera un cambio en la topología de la red el cálculo del spanning tree se repetiría para obtener una nueva red libre de bucles. Por ejemplo si el puente 44 dejara de funcionar el puerto 2 del puente 45 se desbloquearía quedando como puerto designado para la LAN 5.

## Slide 85
Algorhyme
I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree that must be sure to span
So packets can reach every LAN.
First, the root must be selected.
By ID, it is elected.
Least cost paths from root are traced.
In the tree, these paths are placed.
A mesh is made by folks like me,
Then bridges find a spanning tree.
Algorima
Creo que nunca veré
Un grafo más adorable que un árbol.
Un árbol cuya característica principal
Es la conectividad libre de bucles.
Un árbol que debe estar seguro de extenderse
De forma que los paquetes puedan llegar a cada LAN.
Primero, la raíz debe ser seleccionada.
Por identificador, es elegida.
Caminos de costo mínimo desde la raíz se trazan.
En el árbol, estos caminos se incluyen.
Una malla es hecha por gente como yo,
Entonces los puentes encuentran un árbol de expansión.
- Radia Perlman
Notes: La ingeniero de Digital Radia Perlman, al ser requerida por su jefe para encontrar una solución al problema de los bucles en los puentes transparentes, diseñó en un fin de semana el algoritmo en el cual se basa el protocolo Spanning Tree. A continuación escribió un poema describiéndolo basado en el poema ‘Trees’ de Joyce Kilmer:
  Trees
  I THINK that I shall never see
  A poem lovely as a tree.
  A tree whose hungry mouth is prest
  Against the sweet earth's flowing breast;
  A tree that looks at God all day,
  And lifts her leafy arms to pray;
  A tree that may in summer wear
  A nest of robins in her hair;
  Upon whose bosom snow has lain;
  Who intimately lives with rain.
  Poems are made by fools like me,
  But only God can make a tree.
  Joyce Kilmer

## Slide 86: Identificadores de ST
El ID se construye a partir de una prioridad (configurable) y de la dirección MAC canónica del conmutador (fija)
La prioridad puede valer entre 0 y 65535. Por defecto es 32768
Si se usa siempre la prioridad por defecto el conmutador con la MAC más baja es elegido raíz
La prioridad forma la parte más significativa del identificador y por tanto tiene precedencia sobre la MAC. Cualquier cambio en la prioridad altera el orden de los ID
Si a un conmutador le ponemos prioridad 32767 y dejamos el valor por defecto en el resto ese será seguro el de ID más bajo, y por tanto será elegido raíz

## Slide 87: Identificador: prioridad + MAC
80 | 00
00 | 30 | 94 | 32 | 0C | 00
80 | 00 | 00 | 30 | 94 | 32 | 0C | 00
Prioridad
32768
MAC
00:30:94:32:0C:00
Identificador
(8 bytes)
La prioridad es la parte más significativa del identificador

## Slide 88: Elección del conmutador raíz
Dada una topología de red el conmutador raíz es siempre el mismo, independientemente del orden como se enciendan los equipos o como se conecten los cables
Si se utiliza la prioridad por defecto el conmutador raíz es el de la MAC más baja, que puede ser cualquier conmutador, probablemente uno periférico o poco importante. Si el conmutador raíz se apaga los demás han de elegir de entre ellos un nuevo raíz y recalcular el árbol, esto consume CPU y puede provocar inestabilidad si se tarda en llegar a la convergencia.
La prioridad permite controlar la selección del conmutador raíz asegurando que esa función recaiga por ejemplo en uno que esté siempre encendido, evitando así problemas de convergencia.

## Slide 89: Prioridad de las interfaces
Cada interfaz de cada conmutador tiene asociado un número identificativo y una prioridad, que por defecto vale 128. El número identificativo es fijo pero la prioridad es configurable en un rango de 0 a 255.
El identificador (ID) de una interfaz se forma concatenando la prioridad y el número identificativo.
Cuando un conmutador elige su interfaz raíz siempre toma el camino de mínimo costo. Si dos interfaces tienen el mismo costo usa la que tiene el ID más bajo.
Si queremos que una determinada interfaz sea elegida como raíz le debemos bajar la prioridad, por ejemplo a 127. Pero la prioridad solo sirve cuando el costo es igual, si otra interfaz tiene costo menor será elegida siempre antes, cualquiera que sea su prioridad

## Slide 90: Costos en spanning tree
Velocidad | Costo
4 Mb/s | 250
10 Mb/s | 100
16 Mb/s | 62
45 Mb/s | 39
100 Mb/s | 19
155 Mb/s | 14
200 Mb/s | 12
622 Mb/s | 6
1 Gb/s | 4
2 Gb/s | 3
10 Gb/s | 2
Velocidad | Costo
1 Mb/s | 1000
10 Mb/s | 100
100 Mb/s | 10
155 Mb/s | 6
622 Mb/s | 2
1 Gb/s | 1
Antes
Ahora
Costo = 1000 / Vel (Mb/s)
Los costos se pueden modificar por configuración, aunque raramente se cambian
Antiguamente el costo era inversamente proporcional a la velocidad, de forma lineal. Con la aparición de Gigabit Ethernet se tuvo que cambiar la escala por otra no lineal

## Slide 91: 5 pasos para averiguar la topología con spanning tree
Asignar costos a todas las interfaces
Elegir el conmutador raíz (el de ID más bajo)
Elegir el puerto raíz de los demás conmutadores (el que les lleva al menor costo al puente raíz). En caso de empate elegir el puerto con ID más bajo
Elegir el puerto designado para cada LAN (el que le lleva al menor costo al puente raíz). En caso de empate elegir el conmutador con ID más bajo
Los puertos que no han sido elegidos como raíz ni como designados deben bloquearse
En Spanning Tree todo sigue reglas deterministas, ninguna elección se hace al azar. En caso de empate siempre hay una regla que dice que opción tomar. Dada una misma topología siempre se tomarán las mismas decisiones y siempre se llegará al mismo resultado

## Slide 92
LAN X
10 Mb/s
LAN W 10 Mb/s
LAN Y
100 Mb/s
LAN Z 10 Mb/s
ID 23
ID 37
ID 41
ID 29
C 100
C 100
C 100
C 100
C 100
C 100
C 19
C 19
Raíz
Ejemplo de Spanning Tree
R: Puerto raíz (uno por puente)
R
R
R
D: Puerto designado (uno por LAN)
D
D
D
D
B: Puerto bloqueado
B
C: Costo del puerto
D

## Slide 93
LAN X
100 Mb/s
LAN W 10 Mb/s
LAN Y
100 Mb/s
LAN Z 10 Mb/s
ID 23
ID 37
ID 41
ID 29
C 19
C 19
C 100
C 100
C 100
C 100
C 19
C 19
D
D
D
D
R
R
R
B
Raíz
Pasando la LAN X a 100 Mb/s
el árbol no cambia

## Slide 94
LAN X
100 Mb/s
LAN W 10 Mb/s
LAN Y
100 Mb/s
LAN Z 100 Mb/s
ID 23
ID 37
ID 41
ID 29
C 19
C 19
C 100
C 100
C 19
C 19
C 19
C 19
D
D
R
D
R
R
B
D
Raíz
Pero si además pasamos la LAN Z a 100 Mb/s
sí cambia:

## Slide 95: Cómputo de puertos
Si tenemos una red con:
  m puentes (o switches)
  n puertos (en total)
  p bucles (contando solo bucles elementales)
Entonces deberá haber:
  1 Puente raíz
  m-1 puertos raíz (uno por cada puente que no es raíz)
  p puertos bloqueados (uno por cada bulce)
  n- (m-1) – p puertos designados (todos los que quedan)
En el ejemplo anterior: m = 4, n= 8, p = 1

## Slide 96: Redes ‘mixtas’ (ST y no ST)
Cuando se produce un bucle en una red en la que algunos conmutadores soportan spanning tree y otros no, basta que al menos uno de los que intervienen en el bucle soporte spanning tree para que el bucle se corte
A
C
B
D
ST
No ST
No ST
No ST
En esta red A será el raíz de un árbol formado por él solo. El puerto 1 será elegido como designado para la única LAN (los otros conmutadores son ‘transparentes’ para ST) y el puerto 2 será bloqueado. Al ser A el raíz los costos son todos cero y se elige el identificador más bajo, aunque sea de menor velocidad.
1
2
10 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
A
ST
1
2
10 Mb/s
100 Mb/s
Red mixta
Topología equivalente a efectos de ST
D
B
Las BPDUs que A envía por el puerto 1(ó el 2) le llegan por el puerto 2(ó el 1) pues van dirigidas a la dirección multicast 01:80:C2:00:00:00 que B, C y D propagan por inundación

## Slide 97: Rapid Spanning Tree
El Spanning Tree inicial tenía problemas de convergencia ya que ante cambios de topología podía tardar entre 30 segundos y algunos minutos. Esto en algunos casos es excesivo.
En 1998 se estandarizó el Rapid Spanning Tree (RST, IEEE 802.1w) una variante del protocolo original que reduce el tiempo de convergencia a unos 6 seg. Actualmente el ST tradicional esta declarado obsoleto.
Entre otras mejoras en RST los conmutadores mantienen información sobre la segunda ruta de menor costo al raíz, con lo que la conmutación a la nueva topología en caso de fallo de la actual es mucho más rápida.

## Slide 98: Ataques de Spanning Tree
El protocolo Spanning Tree (ST) no incorpora ningún mecanismo de protección frente a ataques.
Los mensajes se envían de forma no segura, sin autentificar ni encriptar. Cualquier equipo (un host por ejemplo) puede enviar BPDUs.
ST se basa en elegir un puente raíz y fijar un único camino para llegar a él desde cualquier punto
Como ya hemos visto el puente de menor prioridad es siempre elegido como raíz.

## Slide 99: Ataque de Spanning Tree, fase 1
A
B
Prioridad: 32767
MAC: 00:40:9A:32:C2:E4
Prioridad: 32768
MAC: 00:40:9A:4B:C2:E4
Prioridad: 32768
MAC: 00:40:9A:2A:C2:E4
X
RAÍZ
BPDU
BPDU
BPDU
BPDU
BPDU
BPDU
Puerto bloqueado

## Slide 100: Ataque de Spanning Tree, fase 2
A
C
B
Prioridad: 32767
MAC: 00:40:9A:32:C2:E4
Prioridad: 32768
MAC: 00:40:9A:4B:C2:E4
Prioridad: 32768
MAC: 00:40:9A:2A:C2:E4
X
RAÍZ
Prioridad: 1
MAC: 00:90:BA:73:C2:E4
RAÍZ
X
C puede inspeccionar todo el tráfico entre A y B, e incluso alterar su contenido (atauqe de ‘man in the middle’)
BPDU
BPDU
BPDU
BPDU
C es un host con dos interfaces que actúa como puente con ST y envía BPDUs, pero se ha puesto prioridad 1

## Slide 101: Solución al ataque de ST
No hay ningún motivo razonable que justifique el envío de BPDUs por parte de un host
En los conmutadores podemos activar la función ‘BPDU Guard’ en los puertos donde se conectan hosts. Así si se recibe por ellos una BPDU el puerto se desactiva (estado shutdown)
Alternativamente se puede activar el ‘Root Guard’. En este caso no se bloquean todas las BPDUs, solo las que pretendan cambiar el raíz
Lo normal sería activar estas protecciones en todos los puertos, excepto aquellos en que se vayan a conectar conmutadores

## Slide 102: BPDU Guard en acción
A
C
B
X
RAÍZ
BPDU
BPDU
sw(config)# spanning-tree portfast bpdu-guard enable
sw(config)# interface 1
sw(config-if)# spanning-tree portfast
sw(config-if)# interface 4
sw(config-if)# spanning-tree portfast
1
2
3
4
2
3
4
sw(config)# spanning-tree portfast bpdu-guard enable
sw(config)# interface 3
sw(config-if)# spanning-tree portfast
sw(config-if)# interface 4
sw(config-if)# spanning-tree portfast
1
Impide la recepción de BPDUs por los puertos 1 y 4
Impide la recepción de BPDUs por los puertos 3 y 4
shutdown
shutdown

## Slide 103: Sumario
Repaso de Telemática
Repaso de Ethernet
Puentes transparentes y switches
Microsegmentación. Full dúplex.
Ataques en conmutadores
Conmutadores gestionables y no gestionables
Bucles entre puentes. Spanning Tree.
Redes locales virtuales (VLANs)

## Slide 104: Consumo de CPU por tráfico broadcast
El consumo de CPU por tráfico unicast en una red, aunque estemos en un medio compartido (hubs), es mínimo pues la tarjeta de red descarta el que no es para nosotros, sin pasarlo a la CPU
Los paquetes broadcast en cambio han de ser tratados siempre por la CPU, pues en principio su contenido puede ser relevante
Los conmutadores no filtran el tráfico broadcast, de modo que éste se transmite hasta los últimos rincones de la LAN
Además los paquetes broadcast suelen ser pequeños (64 bytes), lo cual agrava el problema cuando el caudal es elevado
5000 pps (paquetes por segundo) de tráfico broadcast consumen en torno a un 10% de CPU en un Intel T2400 a 1,83 GHz

## Slide 105
NIC
C
CPU
NIC
NIC
U
U
Envío unicast en una LAN
0000.E85A.CA6D
0001.02CD.8397
0001.02CC.4DD5
U
Trama unicast destino C
(MAC: 0001.02CC.4DD5)
MAC de las tarjetas de red
(NIC: Network Interface Card)
2: Las NICs de A y B descartan la trama porque ven que no es para ellos. Sus CPUs ni se enteran
A
B
Si en vez de hub ponemos un switch la trama ni siquiera llegará a las NICs de A y B, solo a C
HUB
CPU
CPU
1: El hub copia y reenvía la trama a los tres hosts.
3: La NIC de C ve que la trama va dirigida a él y la pasa a su CPU para que la procese

## Slide 106
NIC
C
CPU
NIC
NIC
Envío broadcast en una LAN
0000.E85A.CA6D
0001.02CD.8397
0001.02CC.4DD5
Trama broadcast
(MAC: FFFF.FFFF.FFFF)
MAC de las tarjetas de red
(NIC: Network Interface Card)
2: Todas las NICs pasan la trama a su CPU para que la procese, pues es una trama broadcast
A
B
Si en vez de un hub ponemos un switch la situación es idéntica pues el tráfico broadcast no es filtrado por los switches
HUB
CPU
CPU
1: El hub copia y reenvía la trama a los tres hosts.
B
B
B

## Slide 107: Tráfico broadcast en la LAN
En cualquier LAN hay normalmente diversos protocolos que necesitan enviar regularmente mensajes broadcast.
Dados unos protocolos y servicios en una LAN la cantidad de tráfico broadcast suele ser proporcional al número de equipos
Cuando la LAN crece el tráfico broadcast aumenta y puede degradar de forma apreciable el rendimiento de los ordenadores conectados
Cuando el tráfico broadcast en una LAN supera de media los 50-100 pps debería investigarse su origen, ya que o bien:
  Hay un número excesivo de ordenadores en esa LAN, o
  Se está utilizando algún protocolo muy ‘charlatán’ (que hace muchos envíos broadcast), o
  Hay algún problema en la red (por ejemplo un ordenador infectado por virus)

## Slide 108: Efecto del número de hosts en el tráfico broadcast
Supongamos que en una LAN con 100 ordenadores hay una media de 100 pps broadcast (1pps por ordenador), y que esto consume el 0,2% de la CPU de cada ordenador
Si la LAN crece a 1000 ordenadores y se mantienen los mismos protocolos y servicios tendremos 1000 pps de broadcast, con un consumo de CPU del 2% en cada uno de los ordenadores
Si en vez de eso creamos 10 LANs, cada una con 100 ordenadores, mantendremos el consumo de CPU en el 0,2%
La solución es hacer LANs pequeñas y conectarlas a nivel de red con routers
Las recomendaciones oscilan entre 256 y 1024 equipos por LAN como máximo, aunque esto depende mucho de los protocolos y servicios utilizados

## Slide 109
Los routers actúan como cortafuegos, aíslan el tráfico broadcast
ARP
OSPF
RIP
Broadcastómetro
ARP
RIP
OSPF
40
40
80
80
0
0
OSPF
RIP
ARP
Una LAN
Dos LANs
Tramas/s
Tramas/s
Broadcastómetro
Spanning Tree
ST
ST

## Slide 110
Gestión
Docencia
Investigación
Servicio de
Informática
Red de campus con una sola LAN
Todos reciben el tráfico broadcast de todos
Todos son susceptibles de ser atacados por cualquiera

## Slide 111
LAN
gestión
LAN
docencia
LAN
investigación
Servicio de
Informática
Router
Red de campus con tres LANs
El tráfico broadcast de los tres colectivos se ha separado.
La red compartimentada funciona mejor, es más difícil que haya ataques entre colectivos

## Slide 112: Problemas de la división de una LAN en varias LANs físicas
La separación en varias LANs obliga a tener múltiples conmutadores por edificio, incluso por armario.
También es preciso tender cables independientes entre los conmutadores de cada LAN, entre armarios y entre edificios
La red es poco flexible, pues para cambiar un ordenador de LAN hay que ir físicamente al armario y cambiar la conexión a otro conmutador
Se puede dar la circunstancia de que un conmutador tenga puertos sobrantes, mientras que otro está lleno y no tiene sitio para ampliaciones
Para resolver todos estos problemas se inventaron las VLANs (Virtual LANs)

## Slide 113: Redes Locales Virtuales o VLANs
Equivalen a dividir o ‘partir’ lógicamente un conmutador en otros más pequeños.
Objetivos:
  Rendimiento: reducir el tráfico broadcast
  Seguridad: dentro de la misma LAN es muy difícil protegerse
  Flexibilidad: Se puede reconfigurar la red por software asignando puertos a una u otra VLAN de forma dinámica o remotamente
La interconexión entre VLANs se hace con routers nivel de red o nivel 3)
Las VLANs están soportadas por los conmutadores gestionables

## Slide 114
Conmutador con tres VLANs
VLAN 2
(roja)
VLAN 3
(azul)
VLAN 1
(default)
Puertos no
asignados
Notes: Cuando se configuran VLANs en un conmutador el resultado es equivalente a dividirlo en varios conmutadores. En la figura se supone que se asignan los puertos 1 a 8 a la VLAN 2, que llamamos VLAN roja, y los puertos 9 a 16 a la VLAN 3, que llamamos VLAN azul. Los puertos restantes permanecen en la VLAN 1 (llamada VLAN default) que es en la que estaban todos inicialmente asignados.
Tenemos pues ahora el equivalente a tres conmutadores diferentes, el azul y el rojo con ocho puertos cada uno y el ‘default’ con el resto. Cuando se realice una comunicación entre dos ordenadores conectados a la misma VLAN se efectuará directamente, en cambio cuando la counicación se realcie entre dos ordenadores situados en VLANs diferentes se hará a través del router,q ue tendrá dos interfaces conectadas cada una a un puerto de una de las VLANs que se pretenden comunicar.

## Slide 115
VLAN
gestión
VLAN
docencia
VLAN
investigación
Servicio de
Informática
Red de campus con tres VLANs
Router
Los puertos del switch se pueden asignar a la VLAN que más interese en cada momento
Notes: El uso de conmutadores con soporte de VLANs en una gran red aporta una gran ventaja, ya que es posible modificar por configuración los puertos que se asignan a una u otra VLAN; esto da una gran versatilidad pues evita tener que realizar una asignación estática de puertos a cada LAN.

## Slide 116: Las VLANs como mecanismo de seguridad
Podemos imaginar que la LAN es nuestra casa y que el router es la puerta blindada que nos protege del exterior
Es muy difícil protegerse de un ataque cuando el atacante está en la misma LAN que la víctima
Al dividir una LAN en otras más pequeñas mejoramos la seguridad de todos los usuarios. Es como poner puertas blindadas en las habitaciones

## Slide 117
Conexión
A-B ‘azul’
Conexión
A-B ‘roja’
2 conmutadores, 2 VLANs
1
7
10
16
1
7
10
16
8
9
8
9
A
B
Conexión inter-VLANs
Configuración equivalente:
A1
A2
B1
B2
Notes: En el ejemplo de esta figura se han configurado dos VLANs en dos conmutadores, y se han unido ambos entre sí mediante dos latiguillos interconectando de esta forma las dos VLANs. Además se ha conectado un router a dos puertos de diferentes VLANs en uno de los conmutadores.
Cuando dos ordenadores conectados a diferentes VLANs quieran comunicarse deberán hacerlo a través del router. Esto significa que el tráfico entre dos ordenadores conectados a diferentes VLANs en el conmutador A deberá pasar por el conmutador B para llegar al router.
En el caso de que todas las interfaces sean de la misma velocidad (por ejemplo 10 Mb/s) el enlace entre ambos conmutadores o entre los conmutadores y el router puede ser el factor limitante en la capacidad de la comunicación.

## Slide 118: Interconexión de VLANs y enlaces ‘trunk’
Cuando se configuran VLANs en un conmutador los puertos asignados a cada VLAN se comportan como un conmutador independiente
Si se interconectan dos conmutadores por un puerto solo se comunica la VLAN a las que estos puertos pertenecen
Si tenemos varias VLANs y las queremos conectar todas hemos de establecer un enlace diferente para cada una. Esto puede consumir muchos puertos en los conmutadores y muchos cables en la red
Para evitarlo se pueden configurar puertos que conectan todas las VLANs automáticamente; se les llama puertos ‘trunk’

## Slide 119
Enlace ‘trunk’
2 conmutadores, 2 VLANs y un enlace trunk
1
7
10
16
1
7
10
16
8
9
8
9
A
B
Las tramas Ethernet de ambas VLANs (roja y azul) pasan mezcladas por el cable. Se han de etiquetar de alguna forma para que se puedan separar al recibirlas. La forma habitual de etiquetarlas es según el estándar 802.1Q
Conexión inter-VLANs
Notes: En este caso se ha recurrido al uso de un enlace trunk entre ambos conmutadores. Esto permitiría configurar nuevas VLANs en los equipos sin tener que establecer un enlace entre ellos para cada una.
Para que las tramas de diferentes VLANs puedan viajar por el mismo enlace sin perder su identidad es preciso marcarlas de alguna manera antes de enviarlas por el enlace trunk. Esto se consigue con el marcado establecido en el estándar 802.1Q del IEEE, lo cual permite que equipos de diferentes fabricantes interoperen en una red en la que se han configurado VLANs.

## Slide 120: Estándar 802.1Q
En un enlace ‘trunk’ viajan mezcladas tramas de diferentes VLANs. Para separarlas correctamente en destino hay que marcarlas antes de enviarlas por el enlace ‘trunk’
Al principio cada fabricante estableció su sistema de marcado propietario. Esto impedía establecer enlaces trunk entre conmutadores de diferentes fabricantes
En 1997 el IEEE aprobó 802.1Q, un estándar que establecía una forma de marcado de VLANs independiente de fabricante
Para ello hubo que insertar un campo nuevo en la estructura de la trama Ethernet

## Slide 121
Dir. MAC Destino | Dir. MAC Origen | X’8100’ | Tag | Ethertype/ Longitud | Datos | Relleno (opcional) | CRC
Dir. MAC Destino | Dir. MAC Origen | Ethertype/ Longitud | Datos | Relleno (opcional) | CRC
Etiquetado de tramas según 802.1Q
Trama
802.3
Trama
802.1Q
Pri | CFI | VLAN Ident.
El Ethertype X’8100’ indica ‘protocolo’ VLAN
Bits
1
3
12
Pri: Prioridad (8 niveles posibles)
CFI: Canonical Format Indicator (solo se usa en Token Ring)
VLAN Ident.: Identificador VLAN (máximo 4096 en una misma red)
Notes: EL marcado de tramas según el estándar 802.1Q se basa en insertar un campo nuevo en la trama MAC, justo antes del campo Ethertype/longitud. Cuando el valor de dicho campo tiene el valor X’8100’ significa que se trata de una etiqueta 802.1Q de 16 bits de longitud. En ese caso los últimos 12 bits de dicha etiqueta indican la VLAN a la que pertenece la trama. Además la etiqueta 802.1Q contempla un campo de 1 bit para indicar el formato de la dirfección MAC (este campo vale siempre 1 en redes Ethernet) y un cmapo de tres bits para fijar una prioridad de la trama, en un valor que puede oscilar entre 0 y 7.

## Slide 122
Enlaces trunk
(un solo cable)
VLAN
gestión
VLAN
docencia
VLAN
investigación
Servicio de
Informática
Red de un campus con tres VLANs
Enlaces de VLANs
Router con interfaz trunk
para la conexión inter-VLANs
Notes: El uso de conmutadores con soporte de VLANs en una gran red aporta una gran ventaja, ya que es posible modificar por configuración los puertos que se asignan a una u otra VLAN; esto da una gran versatilidad pues evita tener que realizar una asignación estática de puertos a cada LAN.

## Slide 123: Asignación de puertos a VLANs
Hay básicamente tres mecansimos de asignación de puertos de switch a VLANs:
  Estático, por configuración: se especifica en la configuración a que VLAN pertenece cada puerto
  Dinámico, por dirección MAC: el switch asigna el puerto a la VLAN correspondiente de acuerdo con una asignación MAC-VLAN previamente almacenada en una base de datos
  Dinámico, por autentificación usuario/password (protocolo 802.1x): el switch, después de validar al usuario, asigna el puerto a la VLAN que le corresponde, de acuerdo con la información contenida en una base de datos que relaciona usuarios y VLANs
La asignación dinámica es más versátil, pero no está disponible en todos los equipos

## Slide 124: VLANs y Spanning tree
En principio cuando hay VLANs configuradas en un conmutador este ejecuta una instancia independiente de Spanning Tree para cada VLAN
Todos los parámetros característicos de Spanning Tree (prioridad, costo, etc.) se configuran independientemente para cada VLAN
Si se hace un bucle entre puertos asignados a diferentes VLANs no se bloqueará ningún puerto ya que en la topología de Spanning Tree no hay ningún bucle

## Slide 125
Spanning Tree con VLANs
La cuarta conexión se bloquea en Y por bucle de la VLAN roja
La tercera conexión bloquea el puerto 3 en Y, pues hay bucle en la VLAN verde
Cuando hay varias VLANs cada una construye su Spanning Tree de forma independiente
La segunda conexión no se bloquea pues se trata de una VLAN diferente, no hay bucle
Y
ID 30
1
2
3
4
3
2
1
4
X
ID 20
Para ambas VLANs el puente raíz es X. Por tanto es Y quien debe evitar los caminos redundantes hacia X boqueando puertos. A igual costo bloqueará el puerto que tenga un identificador más alto

## Slide 126
Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk
Configuración por defecto
Al producirse el bucle el puerto 2 se desactiva para ambas VLANs
VLAN | Puerto | Costo | Prioridad
Roja | 1 | 19 | 128
 | 2 | 19 | 128
Verde | 1 | 19 | 128
 | 2 | 19 | 128
Y
ID 30
X
ID 20
1
2
1
2
Dado un mismo costo y prioridad se elige como raíz el puerto de número menor, y por tanto se bloquea el de número mayor. La prioridad por defecto es 128.
100BASE-TX
100BASE-TX

## Slide 127
Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk
Configuración modificada
Y
ID 30
X
ID 20
1
2
1
2
100BASE-TX
100BASE-TX
VLAN | Puerto | Costo | Prioridad
Roja | 1 | 19 | 128
 | 2 | 19 | 127
Verde | 1 | 19 | 128
 | 2 | 19 | 127
Modificando la prioridad se puede alterar la elección del spanning tree. Si se le da una prioridad menor al puerto 2 se le sitúa por delante del 1 y se le elige como puerto raíz, bloqueando entonces el 1.
En este caso se bloquea el puerto 1 para ambas VLANs

## Slide 128
Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk
Configuración con balanceo de tráfico
Y
ID 30
X
ID 20
1
2
1
2
100BASE-TX
100BASE-TX
VLAN | Puerto | Costo | Prioridad
Roja | 1 | 10 | 128
 | 2 | 10 | 128
Verde | 1 | 10 | 128
 | 2 | 10 | 127
Si modificamos la prioridad en una VLAN y a la otra le dejamos los valores por defecto el puerto bloqueado será diferente en cada VLAN
La VLAN verde tiene prioridad más baja en el puerto 2 por lo que se bloquea el 1
La VLAN roja tiene las prioridades por defecto y por tanto bloquea el puerto 2
El resultado es que la VLAN roja usa el enlace 1-1 y la verde el 2-2. Se consigue balancear tráfico entre ambos enlaces.

## Slide 129: Ejercicios

## Slide 130
Problema examen sept. 2003
Tráfico total: 1 Mb/s
90% unicast, resto broadcast
Solo los clientes generan broadcast
El tráfico cliente-servidor es simétrico e igual para todos
5 clientes y un servidor conectados a un hub
Indicar el tráfico entrante en cada puerto si el hub se reemplaza por un switch de 6 puertos
Decir si el cambio merece la pena.

## Slide 131
Problema examen sept. 2003
90% de Tráfico unicast = 900 Kb/s. = 180 Kb/s por diálogo unicast.
Cada diálogo: 90 Kb/s de cliente y 90 Kb/s de servidor.
Tráfico broadcast: 100 Kb/s.
Cada cliente genera 20 Kb/s de broadcast.
1
2
3
4
5
6
El unicast se envía solo al destinatario.
El broadcast se envía a todos los puertos, excepto por el que se recibe.
450 + 0 Kb/s
90+20 Kb/s
90+20 Kb/s
90+20 Kb/s
90+20 Kb/s
90+20 Kb/s
90+80 Kb/s
90+80 Kb/s
90+80 Kb/s
90+80 Kb/s
90+80 Kb/s
Cada cliente envía: 90 Kb/s unicast y 20 broadcast
y recibe: 90 Kb/s unicast y 80 broadcast
El servidor envía: 450 de unicast
y recibe: 450 unicast y 100 broadcast
450 + 100 Kb/s
Puerto | Entrante | Saliente
1 | 450 Kb/s | 550 Kb/s
2 | 110 Kb/s | 170 Kb/s
3 | 110 Kb/s | 170 Kb/s
4 | 110 Kb/s | 170 Kb/s
5 | 110 Kb/s | 170 Kb/s
6 | 110 Kb/s | 170 Kb/s