## Slide 1: Tema 2 El Nivel de Red: Generalidades
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Sumario
Aspectos generales del nivel de red
Algoritmos de routing

## Slide 3
La Capa de Red
¿Por donde debo
ir a w.x.y.z?
Routers

## Slide 4: El nivel de Red
Es la capa por antonomasia, la más importante, la única que ‘ve’ los caminos que forman la red.
Se constituye con enlaces que interconectan dos tipos de nodos:
  Nodos terminales: Hosts
  Nodos de tránsito: Routers o Conmutadores
Normalmente los routers tienen varias interfaces y los hosts una
Los routers y las líneas que los unen constituyen la subred, que es gestionada por el proveedor u operador.
Cuando se comunican dos hosts de una misma LAN el nivel de red es casi inexistente, no intervienen routers, todas las comunicaciones son directas

## Slide 5
Puente (nivel 2) vs router (nivel 3)
Física
MAC
Red
Física
MAC
Red
Física
Física
MAC
Física
Física
MAC
MAC
Transp.
Red
El puente actúa a nivel 2 (enlace).
No cambia las direcciones MAC ni las IP de los paquetes
El router actúa a nivel 3 (red). Cambia las MAC pero no las IP de los paquetes
A
B
C
D
A
B
C
D
AD
AD
AB
CD
X
Y
XY
A, B, C, D son direcciones MAC.
X, Y, Z y W son direcciones IP
X
Y
XY
XY
Z
W
Física
MAC
Red
Física
MAC
Red
Transp.
Notes: La diferencia fundamental entre un puente y un router estriba en que el router analiza la información a nivel de red, mientras que el puente solo analiza hasta el nivel de enlace (subnivel MAC).
Esto significa que el router ha de entender la información contenida en los paquetes (para tomar decisiones respecto a su enrutamiento) y por tanto ha de entender (o ‘soportar’) el protocolo al que estos pertenencen. Por ejemplo un router que solo ‘soporte’ el protocolo IP no podrá encaminar un paquete IPX. Esta necesidad de comprender el protocolo a nivel de red junto con la existencia en las redes de múltiples protocolos ha dado lugar a la aparición de routers multiprotocolo, es decir routers que soportan varios protocolos a nivel de red.
Los puentes no tienen este requerimiento, ya que al funcionar a nivel de enlace son independientes del protocolo utilizado a nivel de red.
Otra consecuencia importante de la diferencia entre routers y puentes es el hecho de que los puentes transmiten la información sin modificar la trama MAC (ni por supuesto el paquete a nivel de red que contienen), mientras que los routers modifican la trama MAC, pero mantienen inalterado el paquete (salvo por pequeñas modificaciones). Por ejemplo un puente mantendrá las direcciones MAC (de origen y destino) en las tramas que pasan por él, de forma que si se envía algo de A a D las direcciones B y C, que pertenecen al puente, no aparecen en la trama. En cambio si se utiliza un router (con las mismas direcciones B y C) la trama tendrá en la primera parte las direcciones A y B (origen y destino) y en la segunda serán sustituidas por las direcciones C y D. Las direcciones de red (X e Y en este ejemplo) permanecen inalteradas en ambos casos y las del router (Z y W) no aparecen en el paquete en ningún momento.

## Slide 6: Funciones del nivel de Red
Elegir la ruta óptima de los paquetes
  En un servicio CONS: sólo en el momento de establecer el VC(Virtual Circuit o Virtual Channel)
  En un servicio CLNS: para cada datagrama de forma independiente
Controlar y evitar la congestión
Controlar que el usuario no abuse del servicio
Resolver (‘mapear’) las direcciones de nivel de red con las de nivel de enlace (p. ej. en LANs encontrar la dirección MAC que corresponde a una dir. IP).

## Slide 7
1.1
1.3
1.2
2.1
2.3
2.2
1.1
1.3
1.2
2.1
2.3
2.2
B.1
B.3
B.2
C.1
C.3
C.2
B.1
B.3
B.2
C.3
C.2
C.1
Red CONS
Red CLNS
VC 1
VC 2
A
A
B
B
C
C
Cada paquete lleva el
número del circuito virtual
al que pertenece
Cada datagrama lleva la
dirección de destino
El orden se respeta siempre
El orden no siempre
se respeta
Todos los paquete que
van por un mismo VC
usan la misma ruta
La ruta se elige de
forma independiente
para cada datagrama
Servicio CONS vs CLNS

## Slide 8: Redes en estrella y redes malladas
La topología en estrella es la más simple:
  Necesita n-1 enlaces para unir n nodos.
  Si falla algún enlace algún nodo queda inaccesible
  Solo hay una ruta posible para ir de un nodo a otro
Las topologías malladas:
  Tienen más enlaces que los estrictamente necesarios
  Si falla algún enlace es posible que no se pierda conectividad
  Puede haber más de una ruta de un nodo a otro; en estos casos interesa elegir la mejor (algoritmos de routing)

## Slide 9
Algunas topologías típicas
Estrella
Anillo
Estrella jerárquica, árbol sin
bucles o ‘spanning tree’
Malla completa
Anillos interconectados
Topología irregular
(malla parcial)

## Slide 10: Sumario
Aspectos generales del nivel de red
Algoritmos de routing

## Slide 11: Principio de optimalidad
Si Valencia está en la ruta óptima de Murcia a Barcelona, entonces el camino óptimo de Valencia a Barcelona está incluido en la ruta óptima de Murcia a Barcelona
Corolario: Todas las rutas óptimas para llegar a Barcelona desde cualquier sitio forman un árbol sin bucles (spanning tree) con raíz en Barcelona.

## Slide 12
Murcia
Valladolid
Bilbao
Madrid
Valencia
Zaragoza
Sevilla
Barcelona
Badajoz
La Coruña
La red de autopistas españolas
Principio de optimalidad (II)
Árbol de rutas óptimas hacia Barcelona
Barcelona
Bilbao
Murcia
Valladolid
Madrid
Valencia
Zaragoza
Badajoz
La Coruña
Sevilla
Los trazos en rojo indican la ruta óptima a seguir en cada caso
Notes: En esta figura se muestra el mapa de la red de autopistas españolas (simplificada). Si trazamos en dicho mapa las rutas óptimas para ir desde Barcelona hacia las capitales de las diferentes Comunidades Autónomas podremos dibujar el árbol de rutas óptimas, que aparece a la derecha. Se podría dibujar un árbol similar para cada una de las capitales. Como podemos ver por los trayectos marcados en rojo en el mapa de la izquierda, la red de rutas óptimas desde Barcelona no recorre toda la red de autopistas. Por ejemplo la autopista Bilbao-Valladolid no forma parte del árbol de Barcelona.
Puede llegar a darse el caso de que un determinado enlace en una red no forme parte de ninguno de los árboles de rutas óptimas. Por ejemplo supongamos que el trayecto Bilbao-Valladolid fuera más lento por la autovía directa que por la ruta Bilbao-Zaragoza-Madrid-Valladolid (porque el trazado fuera muy montañoso). En ese caso la autovía Bilbao-Valladolid no sería la ruta óptima para ningún trayecto. Aun en ese caso esta autovía no sería completamente inútil, ya que podría servir como ruta alternativa en caso de que se interrumpiera la circulación o se produjera una situación de fuerte congestión por la otra ruta.

## Slide 13: Concepto de ruta óptima en carreteras
Para elegir la ruta óptima en un viaje por carretera se pueden aplicar diversos criterios, por ejemplo:
  La que minimice la distancia
  La que minimice el tiempo
  La que minimice el consumo de gasolina
  La que minimice los peajes
  La que minimice el cansancio (preferible autopistas, pocas curvas, pocos cambios de carretera, etc.)
  La que tenga mayor interés turístico o paisajístico
  Una determinada combinación de todos los anteriores con diversos pesos según los gustos del usuario
La ruta óptima puede variar según el criterio elegido (ver por ejemplo www.michelin.com)

## Slide 14: Concepto de ruta óptima en telemática
Los criterios que se aplican suelen ser:
  Minimizar el número de routers o ‘saltos’
  Maximizar el caudal (ancho de banda) de los enlaces
  Minimizar el nivel de ocupación o saturación de los enlaces
  Minimizar el retardo de los enlaces
  Maximizar la fiabilidad de los enlaces (minimizar la tasa de errores)
  Una determinada combinación de todos los anteriores con diversos pesos según los gustos del usuario
Los más utilizados son el número de saltos o el ancho de banda

## Slide 15: Algoritmos de routing
Los algoritmos de routing pueden ser:
  Estáticos: las decisiones se toman en base a información recopilada con anterioridad (horas, días o meses). Normalmente el cálculo de la ruta es costoso y se realiza de forma centralizada. Por eso una vez fijada la ruta raramente se cambia.
  Dinámicos: deciden la ruta óptima en base a información obtenida en tiempo real. Requieren un protocolo de routing para recoger la información. La ruta óptima puede cambiar a menudo.
En redes malladas se suele utilizar routing dinámico.

## Slide 16: Routing estático basado en el flujo
Consiste en optimizar las rutas para utilizar los enlaces de mayor capacidad (ancho de banda) y menor tráfico (nivel de ocupación).
Es preciso disponer de información que permita estimar el tráfico medio entre cada par de nodos (matriz de tráfico).
Interesante para decidir la topología cuando se diseña una red
Se plantean varias topologías (todas las posibles o solo aquellas que se consideran interesantes) se comparan y se elige la más adecuada (la óptima).
Se considera topología óptima la que minimiza el tiempo de servicio promedio para todos los paquetes
Este algoritmo no permite responder con rapidez a cambios en el comportamiento del tráfico (por ejemplo saturación repentina de un enlace)

## Slide 17: Tiempo de servicio (I)
Tiempo de servicio (T) es el tiempo medio que tarda en enviarse un paquete por la interfaz de salida del router.
Es la suma del tiempo de espera en la cola (Te) y el tiempo de transmisión (Tt)
El Tiempo de espera (Te) depende del tráfico.
El tiempo de transmisión (Tt) es el que tarda el paquete en salir por la interfaz del router. Depende de la velocidad de la interfaz y del tamaño del paquete:
    Tt = p / v
    p = tamaño del paquete (en bits)
    v = velocidad de la línea (en bits/s)
Ej.: paquete de 500 bytes, línea de 64 Kb/s, Tt = 62,5 ms

## Slide 18: Tiempo de servicio (II)
Por teoría de colas puede demostrarse que el Tiempo de servicio es:
T = p / (v - c)
Donde:
T = Tiempo de servicio (en segundos)
p = tamaño del paquete (en bits)
v = velocidad (capacidad) de la línea (en bits/s)
c = caudal medio (real) de la línea (en bits/s)
Ej.: línea de 64 Kb/s al 50% de ocupación (32 Kb/s):
p = 4.000, v = 64.000, c = 32.000 -> T = 125 ms
El tiempo de servicio puede ser (y normalmente es) diferente para cada sentido de la comunicación en una misma línea, salvo que la ocupación en ambos sentidos sea idéntica

## Slide 19
Tiempo de servicio para paquetes de 500 bytes
Las líneas de baja velocidad sufren mayores retardos cuando se produce congestión
Nivel de ocupación | 64 Kb/s | 512 Kb/s | 2048 Kb/s
0 % | 0,0625 | 0,0078 | 0,0020
10 % | 0,0694 | 0,0087 | 0,0022
20 % | 0,0781 | 0,0098 | 0,0024
30 % | 0,0893 | 0,0112 | 0,0028
40 % | 0,1042 | 0,0130 | 0,0033
50 % | 0,1250 | 0,0156 | 0,0039
60 % | 0,1563 | 0,0195 | 0,0049
70 % | 0,2083 | 0,0260 | 0,0065
80 % | 0,3125 | 0,0391 | 0,0098
90 % | 0,6250 | 0,0781 | 0,0195
95 % | 1,2500 | 0,1563 | 0,0391
99 % | 6,2500 | 0,7812 | 0,1953
Si no hay nada de tráfico el paquete no espera. En ese caso el tiempo de servicio es igual al tiempo de transmisión, es decir lo que tarda el paquete en salir por la interfaz

## Slide 20
Carga
Rendimiento
Sin
Congestión
Congestión
Fuerte
Congestión
Moderada
Efecto de la ocupación de un enlace en el tiempo de servicio y el rendimiento
Sin
Congestión
Congestión
Fuerte
Congestión
Moderada
Tiempo de Servicio
Carga
Notes: Conforme aumenta el nivel de ocupación de una línea aumenta la longitud de las colas en los routers, y con ellas el tiempo de servicio de los paquetes. Este crecimiento es asintótico, de forma que para niveles de ocupación próximos al 100% el tiempo de servicio tiende a infinito.
Como consecuencia del aumento en los tiempos de servicio los hosts reenvían paquetes, ya que al no recibir la confirmación a tiempo consideran que han sido descartados en ruta. Esto provoca que, además de la lentitud, buena parte del tráfico transmitido en una red congestionada sea inútil. Por ello el rendimiento de la red en su conjunto decae, pudiendo llegar a ser prácticamente nulo en una red muy congestionada.
Dado que los enlaces WAN son un recurso caro es importante no contratar capacidades en exceso; sin embargo si se subestima el tráfico en la red y se contratan líneas de poca capacidad se corre el riesgo de sufrir congestión, lo cual además de producir insatisfacción en el usuario final supone un derroche de recursos pues mucho del tráfico que circula por el enlace es inútil.
Uno de los objetivos del nivel de red es detectar las situaciones de congestión moderada para aplicar medidas correctoras antes de llegar a la situación de congestión fuerte; de esta forma se evita que el rendimiento de la red disminuya.

## Slide 21: Ejemplo de routing estático basado en el flujo
C
256 Kb/s
512 Kb/s
64 Kb/s
Matriz de tráfico (Kb/s)
 | A | B | C
A | - | 10 | 100
B | 10 | - | 400
C | 100 | 400 | -
Destino
Origen
A
B
Matriz de rutas con ruta A-B
 | A | B | C
A | - | AB | AC
B | BA | - | BC
C | CA | CB | -
Destino
Origen
 | A | B | C
A | - | ACB | AC
B | BCA | - | BC
C | CA | CB | -
Destino
Origen
Matriz de rutas con ruta A-C-B
Notes: En este ejemplo se interconectan tres routers mediante enlaces punto a punto de diversas velocidades. Se trata de calcular la ruta óptima para cada comunicación. En principio la comunicación A-C y B-C debe seguir la ruta directa ya que además de ser la más corta es la que tiene un caudal mayor. La comunicación A-B puede hacerse bien por la ruta directa A-B o por la A-C-B; en este caso no esta clara la elección, ya que si se utiliza la ruta directa (A-B) tendremos que utilizar el enlace de 64 Kb/s, mientras que si se utiliza la ruta indirecta (A-C-B) atravesaremos dos enlaces, pero ambos de velocidades superiores. Sin embargo al utilizar la ruta A-C-B se incrementa el caudal de esos enlaces, que ya soportan otro tráfico, por lo que no resulta evidente cual de las dos posibilidades es mejor para el conjunto de la red.
Así pues plantearemos dos posibilidades, que denominaremos ruta directa e indirecta y que únicamente difieren en la ruta elegida para la comunicación A-B. El cálculo de los tiempos de servicio en ambos casos nos permitirá concluir cual de ellas es la más adecuada.

## Slide 22
Enlace | Velocidad | Caudal | Ocupación | T. de serv.
AB | 64 Kb/s | 10 Kb/s | 15,6 % | 74,1 ms
AC | 256 Kb/s | 100 Kb/s | 39,1 % | 25,6 ms
BC | 512 Kb/s | 400 Kb/s | 78,1 % | 35,7 ms
Enlace | Velocidad | Caudal | Ocupación | T. de serv.
AB | 64 Kb/s | 0 Kb/s | 0 % | 62,5 ms
AC | 256 Kb/s | 110 Kb/s | 43,0 % | 27,4 ms
BC | 512 Kb/s | 410 Kb/s | 80,1 % | 39,2 ms
Routing estático basado en el flujo
Ruta A-B:
Ruta A-C-B:
 | A | B | C
A | - | 74,1 | 25,6
B | 74,1 | - | 35,7
C | 25,6 | 35,7 | -
 | A | B | C
A | - | 66,6 | 27,4
B | 66,6 | - | 39,2
C | 27,4 | 39,2 | -
Matriz de tiempos de servicio
Matriz de tiempos de servicio
Valor promedio: 45,1 ms
Valor promedio: 44,4 ms
C
512 Kb/s
64 Kb/s
A
B
256 Kb/s
27,4 ms + 39,2 ms = 66,6 ms
A
B
C
110 Kb/s
410 Kb/s
0 Kb/s
A
B
C
100 Kb/s
400 Kb/s
10 Kb/s
Notes: Partiendo de la información facilitada en la matriz de tráfico de la diapositiva anterior podemos calcular para cada uno de los dos casos a considerar el tráfico que discurre por cada enlace. Por ejemplo al utilizar la ruta indirecta el enlace A-B no soporta tráfico alguno, ya que hemos decidido enviar todo el tráfico entre estos dos routers por la ruta A-C-B. Esto provoca que los enlaces A-C y C-B soporten un tráfico superior al que soportan cuando se utiliza la ruta directa A-B.
Sabido el tráfico que discurre por cada enlace y su velocidad vamos a calcular el tiempo de servicio de cada enlace para paquetes de 500 bytes. El tiempo de servicio de los enlaces nos permitirá calcular el tiempo de servicio de cada ruta, que será simplemente la suma de los tiempos de servicio de los enlaces por los que pasa. Así por ejemplo la ruta A-C-B tendrá un tiempo de servicio de 27,4 + 39,2 = 66,6 ms.
Siguiendo este procedimiento para los dos casos planteados, podemos calcular la matriz de tiempos de servicio, que aparece a la derecha de la figura, para la ruta directa y para la indirecta.
Como puede apreciarse el tiempo de servicio en la comunicación A-B mejora, pero a costa de perjudicar el resto de comunicaciones. Por tanto no resulta evidente cual de las dos posibilidades es la más conveniente para el conjunto de la red.
Una forma de compararlas podría ser calcular la media aritmética en los tiempos de servicio de todos los enlaces en el caso de la ruta directa y la ruta indirecta. Obtenemos un valor menor (44,4 ms) para la ruta indirecta que para la directa (45,1 ms), lo cual nos llevaría a pensar que es mas conveniente para el conjunto de la red usar la ruta indirecta..

## Slide 23
Routing estático basado en el flujo
Cálculo del tiempo de servicio medio ponderado
Matriz de tráfico (Kb/s)
 | A | B | C
A | - | 10 | 100
B | 10 | - | 400
C | 100 | 400 | -
Destino
Origen
Matriz de tráfico normalizada
 | A | B | C
A | - | 0,0098 | 0,0980
B | 0,0098 | - | 0,3922
C | 0,0980 | 0,3922 | -
Destino
Origen
Tiempo de servicio medio ponderado:
Ruta A-B: 34,5 ms
Ruta A-C-B: 37,4 ms
Tráfico total: 1020 Kb/s
Conclusión: La ruta A-B es mejor que la A-C-B
Notes: Utilizar la media aritmética para elegir la mejor ruta supone dar la misma importancia a todas las comunicaciones, independientemente de su tráfico, lo cual no es muy correcto. Podría ocurrir, por ejemplo, que se mejorara mucho el tiempo de servicio de un enlace que apenas se utiliza, lo cual bajaría la media pero evidentemente no tiene casi ninguna utilidad desde el punto de vista del rendimiento total de la red. Se pueden plantear varias alternativas mejores que una simple media aritmética. La más razonable es calcular la media ponderada tomando en cuenta el tráfico a partir de la información que nos facilita la matriz de tráfico.
Para calcular el valor medio ponderado primero calculamos la matriz de tráfico normalizada, en la que cada elemento expresa el tráfico relativo respecto al total. Esta matriz de tráfico normalizada se calcula a partir de la matriz de tráfico dividiendo cada elemento por 1020 Kb/s, valor que corresponde a la suma de todos los elementos de la matriz (el tráfico total). Así calculamos por ejemplo que el tráfico de A hacia C es un 0,098 (9,8 %) del tráfico total. Por definición la suma de todos los elementos de la matriz de tráfico normalizada es siempre 1.
A continuación multiplicamos cada elemento de la matriz de tráfico normalizada por el correspondiente elemento de la matriz de tiempos de servicio y los sumamos todos. Esto nos da el tiempo de servicio medio ponderado, que en nuestro caso es de 34,5 ms para la ruta directa y de 37,4 ms para la ruta indirecta. Vemos pues que la ruta directa es mejor, ya que da un valor mas bajo en el tiempo de servicio medio ponderado (a pesar de que algún tiempo de servicio es mejor con la ruta indirecta, concretamente el de la comunicación A-B).

## Slide 24: Encaminamiento dinámico
Requiere recabar información en tiempo real sobre el estado de la red
Permite responder a situaciones cambiantes, p. ej.: fallo de un enlace. Pero sólo si hay mallado (ruta alternativa).
Dos algoritmos principales:
  Vector distancia o Bellman-Ford
  Estado del enlace, Dijkstra o Shortest Path First
En ambos casos el cálculo de rutas óptimas lo realizan entre todos los routers de la red, de forma distribuida.

## Slide 25: Algoritmo del vector distancia o de Bellman-Ford
Cada router conoce:
  Su identificador
  Sus interfaces
  La distancia hasta el siguiente router de cada interfaz
Cada router construye una tabla (base de datos) de todos los destinos, que indica por que interfaz se deben enviar los paquetes hacia cada posible destino.
Para ello intercambia con sus vecinos unos paquetes de información llamados vectores distancia, que indican la distancia a cada posible destino

## Slide 26
j
k
m
n
Distancia 3
Distancia 2
Distancia 7
Distancia 2
0 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 5 | 22 | 2 | 4 | 7
6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 | 8 | 12 | 11 | 3 | 2
5 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 20 | 5 | 0 | 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Recibido de j (+3):
Recibido de k (+2):
Recibido de m (+2):
Recibido de n (+7):
Distancia mínima:
Interfaz de salida:
12 | 3 | 15 | 3 | 12 | 5 | 6 | 18 | 0 | 7 | 15
Destino:
4
9
10
1
3
Ejemplo del algoritmo de vector distancia
2
6
5
0
12
8
6
19
3
2
9
m
j
m
0
k
j
k
n
j
k
n
Notes: En este ejemplo el router 4 recibe de sus cuatro vecinos los correspondientes vectores distancia. Obsérvese que el router 4 no conoce quienes son sus vecinos, aunque puede deducirlo viendo que elemento de cada uno de los vectores recibidos tiene una distancia cero.
Para cada columna (cada router) se calcula la distancia desde el router 4 sumando a la distancia recibida la que el router conoce al siguiente router por esa interfaz. En cada caso se elige la distancia más corta. Por ejemplo las distancias al router 1 son de 15, 7, 2 y 13 a través de j, k, m y n respectivamente. Por tanto nuestro router elegirá la interfaz m que permite llegar a 1 con una distancia de 2 únicamente (casualmente el router vecino por la interfaz m es 1, pero esto es algo irrelevante desde el punto de vista del algoritmo). De la misma forma procede el router 4 con el resto de columnas, utilizando en cada caso la información recibida de todos sus vecinos y construyendo a partir de ella su propio vector distancia. Una vez termina el cálculo el router distribuye el vector calculado a sus cuatro vecinos.
En el cálculo de rutas óptimas puede producirse empate de métrica entre dos rutas. Este es el caso de la ruta al router 3 en la figura, que se encuentra a una métrica 5 tanto por la interfaz ‘m’ como por la ‘k’. En estos casos ya depende del protoclo de routing (no del algoritmo) que se utilicen todas las rutas de igual métrica o solo una de ellas.

## Slide 27
Dist. 1
A se enciende
Dist. 1
El problema de la cuenta a infinito
C
0 1 
0 1 2
- 3 4
- 5 4
- 5 6
- 7 6
- 7 8
- 9 8
. . .
. . .
. . .
A
0  
-  
Distancias hacia A
- 3 2
A se apaga
B
-  
0
1
2
3
4
6
8
5
7
Notes: El problema de la cuenta a infinito es una consecuencia de la ‘miopía’ con la que actúa el algoritmo del vector distancia. Supongamos que tenemos una red formada por dos routers, B y C, y que se une un tercer router A conectado a B. La aparición de A provoca el intercambio de nuevos vectores distancia entre los tres routers, de forma que en dos ciclos de intercambio de vectores tanto B como C conocen la existencia de A y le han incorporado en sus vectores distancia.
Pero analicemos lo que ocurre si A queda fuera de servicio (debido por ejemplo a un fallo de corriente). En la siguiente iteración B deja de recibir el vector de A, por lo que debería marcar A con una distancia infinita (inaccesible), pero recibe el vector de C donde este le indica que se encuentra a una distancia 2 de A; C accedía a A a través de B, pero este dato no es conocido por B ya que el vector que C le envía solo contiene las distancias, no indica la ruta; por tanto, aplicando el algoritmo que antes hemos descrito B registra en su vector una distancia de 3 respecto a A.
En la siguiente iteración C recibe el vector de B en el que le anuncia una distancia de 3 (en vez de 1) respecto de A. C actualiza por tanto su vector y registra una distancia 4 respecto de A. El proceso se repite incrementando 1 en cada iteración (pares en C e impares en B) hasta que eventualmente se llega a una distancia que el protocolo considera excesiva, momento en el cual el router A se marca como inaccesible. Entretanto los paquetes dirigidos a A quedarán ‘atrapados’ dando vueltas entre B y C hasta que su contador de saltos valga cero, momento en que serán descartados.

## Slide 28: Routing por vector distancia
El vector distancia se utiliza actualmente en diversos protocolos de routing:
  Internet: RIP, BGP, IGRP, EIGRP
  También en Appletalk y versiones antiguas de DECNET e IPX
Está especialmente indicado cuando se utiliza una métrica sencilla, por ejemplo el número de saltos, ya que en ese caso el problema de la cuenta a infinito es más fácil de resolver
Su principal virtud es la sencillez del algoritmo, que permite hacer los cálculos con poca CPU y poca memoria en el router

## Slide 29: Algoritmo del estado del enlace
Cada router contacta con sus vecinos y mide su distancia a ellos.
Construye un paquete de estado del enlace o LSP (Link State Packet) que dice:
  Quién es él
  La lista de sus vecinos y sus distancias a ellos
Envía su LSP por inundación a todos los routers de la red
Recaba los LSPs de todos los demás nodos
Calcula las rutas óptimas por el algoritmo de Dijkstra:
  Se pone él mismo como raíz del árbol, y coloca a sus vecinos
  Mira los LSP de sus vecinos y despliega el árbol; cuando aparece más de un camino hacia un nodo toma el más corto y descarta los demás.
  Las ramas son en principio provisionales. Una rama se confirma cuando es más corta que todas los demás provisionales.

## Slide 30
A
B/6
D/2
B
A/6
C/2
E/1
C
B/2
F/2
G/5
D
A/2
E/2
E
B/1
D/2
F/4
F
C/2
E/4
G/1
G
C/5
F/1
Link State Packets
D
A
E
F
G
C
B
2
4
5
2
6
1
2
1
2
Algoritmo del estado del enlace (Dijkstra)
Notes: Vamos a calcular las rutas óptimas desde C hacia todos los routers en la red de la figura. En primer lugar disponemos de los LSPs (Link State Packets), en los que cada router ha recopilado la información que posee sobre las distancias a sus vecinos.

## Slide 31
C(0)
G(5)
B(2)
F(2)
Coloca C en el árbol.
Examina el LSP de C
G(5)
C(0)
B(2)
F(2)
G(3)
E(6)
Coloca F en el árbol.
Examina el LSP de F.
Encontrado mejor camino a G
C(0)
B(2)
F(2)
G(3)
E(6)
A(8)
E(3)
Coloca B en el árbol.
Examina el LSP de B.
Encontrado mejor camino a E
C(0)
B(2)
F(2)
G(3)
D(5)
E(3)
A(8)
Coloca E en el árbol.
Examina el LSP de E.
C(0)
B(2)
F(2)
G(3)
D(5)
E(3)
A(8)
Coloca G en el árbol.
Examina el LSP de G.
E(3)
C(0)
B(2)
F(2)
G(3)
D(5)
A(8)
A(7)
Coloca D en el árbol.
Examina el LSP de D.
E(3)
C(0)
B(2)
F(2)
G(3)
D(5)
A(7)
Coloca A en el árbol.
Examina el LSP de A.
No quedan nodos. terminar
Algoritmo de Dijkstra
A
B/6
D/2
B
A/6
C/2
E/1
C
B/2
F/2
G/5
D
A/2
E/2
E
B/1
D/2
F/4
F
C/2
E/4
G/1
G
C/5
F/1
Notes: Una vez ha recibido todos los LSPs C puede realizar el cálculo de sus rutas óptimas siguiendo un algoritmo diseñado por Dijkstra, que se muestra paso a paso en esta figura.
En primer lugar C se coloca a sí mismo en la raíz del árbol y procesa su propio LSP.
A continuación procesa el LSP de F por ser el más próximo (podría igualmente haber sido el de B). A través de F encuentra que puede llegar a G más rápidamente que por el enlace directo (distancia 3), por lo que la rama G(5) se ‘poda’, es decir ya no se seguirá investigando puesto que cualquier ruta que apareciese allí sería mejor colgándola de G(3).
En tercer lugar se procesa el LSP de B, donde aparece también una ruta mejor para E. En este punto las rutas óptimas para B y F ya son definitivas, puesto que cualquier ruta alternativa que apareciese necesariamente tendría una mayor distancia.
En los dos pasos siguientes examinamos los LSPs de E y G (que están a la misma distancia, luego el de D y por último el de A.
Una vez procesados todos los LSPs se consolidan como óptimas las rutas más bajas para cada uno de los nodos, quedando dibujado el árbol de rutas óptimas desde C.

## Slide 32: Árbol de rutas óptimas desde C para la red ejemplo
C
A
G
D
E
F
C
B
6
2
2
2
1
4
1
2
5
B
E
D
A
F
G
Enlaces no utilizados por C
Notes: Es interesante observar en este ejemplo que el árbol de rutas óptimas desde C no utiliza para nada los enlaces A-B, E-F y C-G. Por ejemplo la comunicación A-B tiene un costo mayor si se realiza a través del enlace A-B que si se hace por el camino indirecto A-D-E-B. Por consiguiente este enlace no formará parte de la ruta óptima para ninguno de los árboles que se puedan construir en esta red. Lo mismo ocurre con la comunicación C-G, que siempre es más rentable hacer a través de F que directamente. No ocurre lo mismo en el caso del enlace E-F, ya que aunque no se utiliza en las rutas de C si que es una vía de comunicación interesante para E y para F.
En una red como la de este ejemplo los enlaces A-B y C-G solo tendrían la utilidad de actuar como enlaces de reserva, es decir solo circularía por ellos tráfico cuando cayera alguno de los otros enlaces listos para entrar en funcionamiento cuando cayera alguno de los otros enlaces, o cuando sufrieran un nivel de saturación tal que los valores de las métricas se vieran modificados.
Aunque no circulen por ellos datos de usuarios los enlaces A-B y C-G si que tendrían el tráfico correspondiente a los LSPs originados por el protocolo de routing, ya que estos paquetes se difunden por inundación pasando por tanto por todos los enlaces de la red.
El árbol de rutas óptimas es evidentemente diferente para cada router. Cada router calcula el árbol correspondiente colocándose él mismo como raíz, en esto (como en muchas otras cosas) los protocolos de routing basados en el estado del enlace son completamente diferentes del spanning tree, donde todos los puentes calculaban un mismo árbol con la misma raíz.

## Slide 33: Algoritmo de estado del enlace
Los LSPs se transmiten por inundación.
Sólo se envían LSPs cuando hay cambios en la red (enlaces que aparecen o desaparecen, o bien cambios en la métrica).
Los LSPs se numeran secuencialmente. Además tienen un tiempo de vida limitado.
Para evitar bucles solo se reenvían los LSPs con número superior a los ya recibidos y que no están expirados.
Cada LSP pasa una vez o a lo sumo dos (pero nunca más de dos) por el mismo enlace

## Slide 34: Routing por estado del enlace
Con routing por el estado del enlace cada nodo conoce la topología de toda la red (no era así con vector distancia).
La información sobre la red no se usa para optimizar la distribución de LSPs, sino que estos viajan por inundación haciendo uso de toda la red (si no fuera así no se sabría si las rutas alternativas siguen operativas)
Generalmente se considera que los algoritmos del estado del enlace son mas fiables y eficientes que los del vector distancia.

## Slide 35: Routing jerárquico
Problema: los algoritmos de routing no son escalables. La cantidad de información intercambiada aumenta de forma no lineal con el tamaño de la red. En la misma medida aumentan la complejidad de los cálculos, los requerimientos de CPU y memoria en los routers.
Solución: crear regiones (niveles jerárquicos). Solo algunos routers de cada región comunican con el exterior. Las rutas son menos óptimas, pero se reduce la información de routing.
Es parecido a la forma como se organizan las rutas en la red de carreteras (internacionales, nacionales, regionales).

## Slide 36
1A
1B
1C
3A
3B
4A
4E
4D
4C
4B
2B
2A
Región 1
Región 2
Región 3
Región 4
Destino | Vía | Saltos
1A | - | -
1B | 1B | 1
1C | 1C | 1
2A | 1B | 2
2B | 1B | 3
3A | 1C | 3
3B | 1C | 2
4A | 1C | 3
4B | 1C | 4
4C | 1B | 3
4D | 1B | 4
4E | 1C | 4
Destino | Vía | Saltos
1A | - | -
1B | 1B | 1
1C | 1C | 1
2 | 1B | 2
3 | 1C | 2
4 | 1C | 3
Routing jerárquico
Tabla de vectores para 1A
Con rutas no jerárquicas
Con rutas jerárquicas
En este caso la ruta de la región 1 a cualquier destino de la región 4 pasa por la 3
Ruta jerárquica 1A- 4C
(5 saltos)
Ruta óptima 1A-4C
(3 saltos)
Notes: El routing jerárquico es similar a la organización de las rutas por carretera. Se dispone de diversos niveles jerárquicos (carreteras locales, comarcales, nacionales e internacionales) de forma que un problema de routing complejo se puede descomponer en otra serie de problemas más sencillos. Esto permite reducir el tamaño de los vectores intercambiados (si se utiliza un algoritmo basado en el vector distancia) o el ámbito de difusión de los LSPs (en el caso de un algoritmo basado en el estado del enlace).
Las tablas de esta figura muestran por ejemplo los vectores distancia que debería mantener el nodo 1A en el caso de disponer o no de routing jerárquico.
El uso de routing jerárquico reduce la cantidad de CPU y memoria necesaria en los routers para ejecutar el algoritmo de routing, pero puede dar lugar a pequeñas ineficiencias en algún caso. Así, en el ejemplo de la figura adjunta la ruta óptima de 1A a 4C pasa por 1B-2A; sin embargo, si utilizamos routing jerárquico, dado que se ha decidido que para ir de la región 1 a la 4 se vaya a través de la 3, la ruta elegida pasa por 1C-3B-4A-4B, por lo que hay dos saltos más.
Los routers interregionales o con rango ‘internacional’ (en rojo en la figura) estarán ejecutando simultáneamente dos procesos de routing a dos niveles diferentes; uno correspondiente a su región y el otro correspondiente a la comunicación interregional. Cada uno de estos niveles puede seguir un algoritmo de routing diferente.

## Slide 37: Ejercicios

## Slide 38
128 Kb/s
A
B
Ejercicio 4
Paquetes de 164 bytes (1312 bits)
Audioconferencia: 1 paquete cada 40 ms, 25 paquetes/s
Calcular caudal máximo para que el retardo no supere 80 ms

## Slide 39
Vamos a considerar que el tiempo de servicio T es una buena aproximación del retardo.
Calcularemos con que caudal se tiene T = 0,08 s. Ese será el límite, con un caudal mayor tendremos un retardo superior a los 80 ms
Sabemos que T = p / (v - c), donde:
T = Tiempo de servicio (en segundos)
p = tamaño del paquete (en bits)
v = velocidad de la línea (en bits/s)
c = caudal medio de la línea (en bits/s)
En este caso:
p = 1312 bits
v = 128.000 bits/s
T = 0,08 seg
Ejercicio 4

## Slide 40
0,08 = 1.312/ (128.000 – c)
Despejando obtenemos c = 111.600 = 111,6 Kb/s
Como la conferencia ocupa 32,8 Kb/s el caudal máximo para que pueda celebrarse será 111,6 – 32,8 = 78,8 Kb/s. Esto equivale al 61,6% de ocupación.
Para ocupaciones superiores a esta el valor de T será superior a 80 ms
Con una línea de 2.048 Kb/s tendremos:
0,08 = 1.312 / (2.048.000 – c)
Lo cual da c = 2.031.600 = 2.031,6 Kb/s
Por lo que el caudal máximo para celebrar la audioconferencia es de 1.998,8 Kb/s (97,6 % de ocupación)
Ejercicio 4

## Slide 41
Caudal 
Hora del día 
Ejercicio 4
0
6
24
18
12
0 %
100 %
11
16
25 %
50 %
75 %
61,6 %