## Slide 1: Tema 7 El Nivel de Red en Internet Aspectos básicos
Rogelio Montañana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

## Slide 2: Sumario
Generalidades
El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
Direcciones de red. Enrutamiento básico
Subredes y máscaras
Asignación de direcciones y CIDR
Protocolo de control ICMP
Protocolo de resolución de direcciones ARP

## Slide 3: Internet es un conjunto de redes interconectadas
A nivel físico y de enlace son redes muy diversas
La organización administrativa también cambia mucho de unas a otras
Pero el elemento común a todas ellas es el protocolo IP (Internet Protocol)
Notes: Como su nombre indica, Internet es un conjunto de redes interconectadas. Dichas redes difieren en la tecnología utilizada por debajo (a nivel físico y nivel de enlace), pus hay redes Ethernet, Token Ring, redes inalámbricas, enlaces punto a punto por cables de cobre o fibra óptica, enlaces vía satélite, etc. También difiere la forma como se organiza la gestión y administración de las diferentes partes de Internet: hay redes corporativas, redes de campus, redes regionales, nacionales e internacionales, hay proveedores de servicios de Internet (también llamados ISPs) comerciales y otros sin ánimo de lucro (académicos, de investigación o de la administración).
Pero todas esas diversas redes que componen Internet tienen en común el protocolo del nivel de red (IPv4 e IPv6). Sobre él se apoyan los protocolos de las capas superiores (transporte y aplicación). Podemos pues decir que el protocolo IP es el ‘pegamento’ que mantiene unidas las partes que componen la red que denominamos Internet.

## Slide 4: Situación de los protocolos de Internet en el modelo de capas
Aplicación | Web (HTTP) | Transf. fich. (FTP) |  | e-mail (SMTP) | Resol. nombres (DNS) |  | Vídeo streaming |  | Telefonía
Transporte | TCP (Transmission Control Prot.) |  |  |  | UDP (User Datagram Prot.) |  |  |  | 
Red | IP (Internet Protocol) |  |  |  |  |  |  |  | 
Enlace | Ethernet |  | WiFi |  |  | ADSL |  | CATV | 
Física | Cable o Fibra (1-1000 Mbps) |  | Radio 2,4 ó 5 GHz (1-54 Mbps) |  |  | Cable telefónico (0,5-25 Mbs) |  | Cable coaxial 50 Ω (30-40 Mbps) | 
El protocolo IP (a nivel de red) es el ‘pegamento’ que mantiene unida la Internet.
Es capaz de funcionar sobre una gran diversidad de protocolos a nivel de enlace y de medios físicos.
Un slogan popular en las reuniones de Internet es ‘IP over everything’ indicando la flexibilidad de IP que se adapta a cualquier medio físico y protocolo del nivel de enlace.
La versatilidad de IP para soportar todo tipo de aplicaciones, incluso aquellas para las que no fue diseñado, ha dado lugar al slogan inverso, ‘Everything over IP’.

## Slide 5: Y ¿por qué se le llama TCP/IP?
Los estándares de Internet especifican los protocolos de las capas de red, transporte y aplicación
En la capa de red desde hace muchos años solo se utiliza un protocolo: IP
En la capa de transporte, también desde hace muchos años se utilizan dos: TCP en el 90% de los casos y UDP en el 10% restante
En la capa de aplicación hay muchos protocolos, ninguno mayoritario y continuamente se incorporan nuevos
Por eso la denominación de toda la familia es TCP/IP, tomando las siglas de los dos más representativos

## Slide 6
A
Acceso a un servidor Web
HTTP
TCP
IP
Cliente
Servidor
T
E
R
IP
IP
PPP
WiFi
54 Mbps
Enet
100 Mbps
V.35
F
Enet
WiFi
Enet
WiFi
Enlace telef.
(línea p. a p.)
A
T
E
R
F
E
R
F
E
R
F
E
F
E
F
Enet
Enet
Enet
100 Mbps
Enet
10 Mbps
Enet
Enet
Conmutador
LAN
Punto de
Acceso WiFi
Router
Router

## Slide 7: El nivel de red en Internet
El Nivel de Red en Internet está formado por el protocolo IP y por una serie de protocolos auxiliares:
  Protocolos de control, que envían mensajes de control o cuando se producen situaciones inusuales: ICMP e IGMP
  Protocolos de resolución de direcciones, que traducen direcciones de red en direcciones de enlace o viceversa: ARP, RARP, BOOTP y DHCP
  Protocolos de routing, que intercambian la información necesaria para calcular las rutas óptimas: RIP, OSPF, IS-IS, IGRP/EIGRP, BGP, etc.
Todos los protocolos auxiliares, excepto ARP y RARP, hacen uso de datagramas IP para transmitir la información.

## Slide 8: Principios del diseño de Internet (según Tanenbaum)
FIABLE: Asegúrate de que funciona)
SENCILLO: Manténlo tan simple como sea posible)
CLARO: Cuando tomes decisiones haz elecciones claras
MODULAR: Aprovecha la modularidad.
FLEXIBLE: Ten en cuenta la heterogeneidad.
ADAPTABLE: Evita opciones y parámetros estáticos.
PRÁCTICO: Busca un buen diseño (no necesita ser perfecto).
ESCALABLE: Piensa en la escalabilidad.
TOLERANTE: Sé estricto al enviar y tolerante al recibir (ley de Postel)
Notes: De todos los principios que aparecen en esta lista el último es sin duda el más improtante. El rigor a la hora de generar un datagrama y la flexibilidad a la hora de recibirlo es la mejor manera de garantizar la compatibilidad entre diferentes implementaciones de un mismo protocolo hechas por diferentes personas.

## Slide 9: Sumario
Generalidades
El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
Direcciones de red. Enrutamiento básico
Subredes y máscaras
Asignación de direcciones y CIDR
Protocolo de control ICMP
Protocolo de resolución de direcciones ARP

## Slide 10: Versiones del protocolo IP
1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998
RED
TRANSPORTE
TCP
v1
(74)
TCP
v2
(77)
IP
v3
(78)
TCP
v3
(78)
IP
v4
(80)
TCP
v4
(80)
IP
v5
(90)
IP
v6
(95)
Notes: La primera versión de los protocolos de Internet, publicada en 1974, implementaba los niveles de red y de transporte en un único programa llamado TCP (Transmission Control Program).
Posteriores mejoras dieron lugar a la versión 2, publicada en marzo de 1977.
En ese mismo año 1977 Jon Postel, uno de los pioneros de Internet, señaló que sería conveniente, para evitar futuros problemas, separar las funciones de las capas de red y de transporte en especificaciones independientes, de forma que se pudieran implementar por separado. Esto dio origen en 1978 a la publicación de la primera versión de los protocolos que hoy conocemos como IP y TCP, aunque por coherencia se les asignó el número de versión 3 (IPv3 y TCPv3).m Además la ‘P’ de TCP pasó a significar ‘Protocol’, no ‘Program’.
Posteriores mejoras dieron origen a IPv4 y TCPv4 publicados en dos RFCs en enero de 1980. Estos son mayoritariamente los protocolos utilizados actualmente.
En octubre de 1990 se publicó la especificación de un protocolo experimental de nivel de red denominado ‘Stream Protocol’. Aunque este protocolo tenía unas aplicaciones concretas y nunca tuvo la intención de reemplazar a IPv4 se el asignó el número de versión 5.
Con el crecimiento de la Internet a principios de los 90 se pusieron de manifiesto diversas limitaciones de IPv4, especialmente las derivadas del uso de direcciones de 32 bits, que dieron origen a una nueva versión del protocolo, denominada IPv6 y publicada en un RFC en diciembre de 1995. Actualmente el uso de IPv6 es todavía minoritario, pero se prevé que en el futuro termine reemplazando por completo a IPv4.

## Slide 11
32 bits
Estructura de un datagrama IPv4
Versión | Lon. Cab. | DS (DiffServ) | Longitud Total |  |  | 
Identificación |  |  | Res. | DF | MF | Desplazam. de Fragmento
Tiempo de vida (TTL) |  | Protocolo | Suma de comprobación (checksum) |  |  | 
Dirección de origen |  |  |  |  |  | 
Dirección de destino |  |  |  |  |  | 
Opciones (de 0 a 40 octetos) |  |  |  |  |  | 
Datos (Paquete del nivel de transporte) |  |  |  |  |  | 
20-60
bytes
0-65515
bytes
Versión: siempre vale 4
Longitud Cabecera: en palabras de 32 bits (rango 5-15)
DS (Differentiated Services): Para Calidad de Servicio
Longitud total: expresada en octetos, incluye la cabecera (rango 20-65535)
Campos de Fragmentación: Identificación, DF, MF, Desplaz. Fragmento
Tiempo de vida (TTL): cuenta saltos hacia atrás, se descarta cuando es cero (rango 0-255)
Protocolo: indica a que protocolo pertenecen los datos (el contenido del paquete)
Checksum: sirve para comprobar la integridad de la cabecera (pero no de los datos)
Direcciones de origen y destino: De 32 bits, se mantienen inalteradas durante la vida del paquete
Opciones: si las hay su longitud debe ser múltiplo de 4 octetos
Notes: La cabecera del datagrama IP contiene la información que deben interpretar los routers. El tamaño de la cabecera es normalmente de 20 bytes, pudiendo llegar como máximo a 60 si se utilizan los campos opcionales.
La longitud de la cabecera en bytes siempre ha de ser múltiplo de cuatro, por eso se mide (campo ‘Lon Cab’) en palabras de 32 bits. En cambio la longitud total del datagrama completo incluídos los datos puede ser cualquier número entero de bytes, motivo por el cual se expresa en bytes en el campo ‘Longitud Total’.

## Slide 12
Valor | Protocolo | Descripción
1 | ICMP | Internet Control Message Protocol
2 | IGMP | Internet Group Management Protocol
3 | GGP | Gateway-to-Gateway Protocol
4 | IP | IP en IP (encapsulado)
5 | ST | Stream
6 | TCP | Transmission Control Protocol
8 | EGP | Exterior Gateway Protocol
17 | UDP | User Datagram Protocol
29 | ISO-TP4 | ISO Transport Protocol Clase 4
80 | CLNP | Connectionless Network Protocol
88 | IGRP/EIGRP | Interior Gateway Routing Protocol
89 | OSPF | Open Shortest Path First
Algunos valores del campo Protocolo
Notes: El objetivo del campo protocolo es indicar que significado tiene la información contenida en el datagrama IP.
En principio el nivel de red tiene como objetivo ofrecer sus servicios al nivel de transporte. En este sentido cabría pensar en principio que el campo protocolo solo especificara los posibles protocolos utilizados a nivel de transporte, que en el caso de Internet son casi exclusivamente TCP y UDP. Sin embargo existen una gran cantidad de protocolos auxiliares que se utilizan en Internet para diversas tareas y cada uno de ellos se identifica por un valor diferente del campo Protocolo.
La tabla de esta diapositiva recoge algunos ejemplos de los posibles valores utilizados de esos valores, entre los que podemos ver los protocolos de control ICMP e IGMP, y los protocolos de routing OSPF e IGRP/EIGRP.

## Slide 13
Opción | Función | Máx. | Ej. Windows | Ej. Linux
Record route | Va anotando en la cabecera IP las direcciones IP de los routers por donde pasa el datagrama | 9 | Ping –r | Ping -R
Timestamp | Va anotando la ruta y además pone una marca de tiempo en cada router | 4 | Ping –s | 
Strict source routing | La cabecera contiene las direcciones IP de los routers por los que debe pasar el datagrama. Ha de pasar por esos y solo esos | 9 | Ping –k | 
Loose source routing | La cabecera lleva una lista de routers por los que debe pasar el datagrama, pero puede pasar además por otros | 9 | Ping -j | 
El límite de 9 direcciones lo fija el tamaño máximo del campo opciones. En la opción Timestamp este valor se reduce a 4 porque cada salto anotado ocupa 8 octetos (4 de la dirección y 4 del timestamp)
Opciones de la cabecera IP
Notes: La opción ‘record route’ indica que se debe anotar en la cabecera del datagrama la dirección IP de los routers por los que va pasando. Para ello es preciso reservar el sitio necesario en el campo opciones de la cabecera en el momento de creación del datagrama. Puesto que cada dirección ocupa cuatro octetos y el tamaño máximo del campo opciones en la cabecera es de 40 cabría pensar que pueden anotarse hasta 10 direcciones, pero la propia opción ‘record route’ ya ocupa parte del campo opciones, por lo que no es posible anotar más de nueve direcciones cuando se utiliza esta opción.
La opción ‘timestamp’ es similar a la ‘record route’, salvo que además de anotar la dirección IP anota el instante en el que pasa el paquete por cada router, mediante una marca de tiempo o ‘timestamp’ que ocupa otros cuatro octetos. Puesto que cada anotación ocupa ahora ocho octetos sólo es posible registrar cuatro saltos cuando se utiliza esta opción, lo cual hace que sea poco útil.
Las opciones ‘strict source routing’ y ‘loose source routing’ sirven para que el host emisor del datagrama indique de antemano la ruta que debe seguirse. Esto lo puede hacer de dos maneras: indicando las direcciones IP de exactamente todos los routers por los que debe pasar el paquete, cuando se utiliza la opción ‘strict source routing’, o bien indicando una serie de routers por los que debe pasar, pero permitiendo que el paquete pase además por otros no indicados (opción ‘source loose routing’).

## Slide 14
32 bits
Datagrama IPv4 con opción record route al máximo
Versión | Lon. Cab. | DS (DiffServ) | Longitud Total |  |  |  | 
Identificación |  |  | Res. | DF | MF | Desplazam. de Fragmento | 
Tiempo de vida (TTL) |  | Protocolo | Suma de comprobación (checksum) |  |  |  | 
Dirección de origen |  |  |  |  |  |  | 
Dirección de destino |  |  |  |  |  |  | 
Opc. Rec. Route |  | Long. Opción (39) | Siguiente libre |  |  |  | Dir. 1 (1/2)
Dirección IP intermedia 1 (2/2) |  |  |  |  |  |  | Dir. 2 (1/2)
Dirección IP intermedia 2 (2/2) |  |  |  |  |  |  | Dir. 3 (1/2)
Dirección IP intermedia 3 (2/2) |  |  |  |  |  |  | Dir. 4 (1/2)
Dirección IP intermedia 4 (2/2) |  |  |  |  |  |  | Dir. 5 (1/2)
Dirección IP intermedia 5 (2/2) |  |  |  |  |  |  | Dir. 6 (1/2)
Dirección IP intermedia 6 (2/2) |  |  |  |  |  |  | Dir. 7 (1/2)
Dirección IP intermedia 7 (2/2) |  |  |  |  |  |  | Dir. 8 (1/2)
Dirección IP intermedia 8 (2/2) |  |  |  |  |  |  | Dir. 9 (1/2)
Dirección IP intermedia 9 (2/2) |  |  |  |  |  |  | Relleno
Cabecera
estándar
(20 Bytes)
Opciones
(40 Bytes)
Notes: Esta diapositiva muestra la estructura de la cabecera IP en el caso de utilizar la opción record route con el valor máximo en el número de direcciones registradas, que es de 9 direcciones. En el momento de crear el datagrama se debe especificar cuantas direcciones se quieren anotar como máximo, ya que el datagrama ha de llevar el espacio reservado en la cabecera desde el primer momento.
El primer octeto de los campos opcionales indica la opción que estamos utilizando; en este caso dicho octeto contendrá el valor X’07’ que corresponde a la opción Record Route.
El segundo octeto indica la longitud total de la opción record route, que es siempre el número de octetos ocupados por las direcciones que se pretende registrar más tres, por tanto en este caso serán 9*4 + 3 = 39 octetos.
El tercer octeto indica cual es en cada momento el siguiente octeto libre de la opción Record Route; así por ejemplo cuando el datagrama sale del host emisor y no hay registrada todavía ninguna dirección este campo vale 4, indicando que primer octeto libre es el número 4; cuando el datagrama ha registrado 9 direcciones este campo vale 40. Un valor en este campo superior al del campo anterior (longitud de la opción) significa que se ha agotado el espacio disponible para registrar direcciones, por lo que a partir de ese momento ya no se registrarán más.
Debido a su estructura la longitud de la opción record route siempre es un múltiplo de 4 menos 1; por tanto cuando esta opción se utiliza sola, como en este ejemplo, es preciso añadir al final un octeto de relleno para cumplir el requisito de que la longitud de la cabecera IP, contando las opciones, debe ser siempre múltiplo de 4.

## Slide 15: Sumario
Generalidades
El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
Direcciones de red. Enrutamiento básico
Subredes y máscaras
Asignación de direcciones y CIDR
Protocolo de control ICMP
Protocolo de resolución de direcciones ARP

## Slide 16: Direcciones IP
Cada host en Internet (en realidad cada interfaz) tiene una dirección IP única, que puede ser estática o dinámica.
Las direcciones IP tienen una longitud de 4 bytes (32 bits) y se suelen representar como cuatro números decimales separados por puntos, ej.: 147.156.135.22.
En principio cada uno de los cuatro bytes puede tener cualquier número entre 0 y 255, aunque algunas direcciones están reservadas.
Para averiguar la dirección de un host podemos utilizar el comando ‘ipconfig’ (Windows) o ‘ifconfig’ (Linux)
Todos los hosts de Internet tienen direcciones comprendidas en el rango 1.0.0.1 – 223.255.255.254

## Slide 17: Direcciones y máscaras
Los hosts y routers interpretan las direcciones IP separándolas en dos partes, la de red (prefijo) y la de host (sufijo):
La longitud del prefijo se indica mediante un parámetro denominado máscara.
La máscara tiene también una longitud de 32 bits y está formada por un conjunto de unos seguido de ceros. Los unos indican la longitud del prefijo.
Como la dirección IP, la máscara se expresa mediante cuatro números decimales separados por puntos
La máscara no aparece en los paquetes IP, solo se especifica en las interfaces y las rutas y su longitud puede variar durante el viaje de un paquete hacia su destino
Red (n bits) | Host (32-n bits)

## Slide 18: Direccción IP y máscara
Al configurar la dirección IP de una interfaz hay que especificar la máscara utilizada. Ejemplo:
Dirección:
Máscara:
11111111
11111111
11111111
00000000
255
0
255
255
. . .
147
22
156
135
. . .
En binario:
Esta interfaz esta en una red con 256 direcciones,
desde la 147.156.135.0 hasta la 147.156.135.255
Parte host a ceros
Parte host a unos
red
host

## Slide 19: Asignación de dirección IP a un host
La asignación de direcciones puede hacerse:
  Por configuración local en el propio equipo
  Mediante un protocolo de asignación de direcciones desde un servidor: RARP, BOOTP o DHCP
  Utilizando direcciones locales del enlace
En realidad las direcciones no se asignan a los hosts sino a las interfaces. Si un host tiene varias interfaces (host ‘multihomed’) cada una tendrá una dirección IP
Además de su dirección IP cada interfaz ha de tener asignada una máscara, que indica la longitud del prefijo de red
Normalmente le asignamos además al host un router por defecto (‘puerta de enlace’ en windows, ‘default gateway’ en linux)

## Slide 20
C:\>ipconfig/all
Configuración IP de Windows
Nombre del host . . . . . . . . . : uveg-97871125e1
Sufijo DNS principal . . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
Proxy WINS habilitado. . . . . : No
Lista de búsqueda de sufijo DNS: uv.es
Adaptador Ethernet Conexión de área local 3 :
Sufijo de conexión específica DNS :
Descripción. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Dirección física. . . . . . . . . : 00-0F-B0-FA-00-63
DHCP habilitado. . . . . . . . . : No
Dirección IP. . . . . . . . . . . : 147.156.135.22
Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 147.156.135.1
Servidores DNS . . . . . . . . . .: 147.156.1.1
147.156.1.3
C:\>
Configuración de red en Windows
Router por defecto
Dirección/máscara

## Slide 21
[root@l3 ~]# ifconfig eth0 inet 147.156.135.22 netmask 255.255.255.0
[root@l3 ~]# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:B0:FA:00:63
inet addr:147.156.135.22 Bcast:147.156.135.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fefa:0063/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5603995 errors:325 dropped:0 overruns:0 frame:325
TX packets:29009 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:3060 txqueuelen:1000
RX bytes:412078300 (392.9 MiB) TX bytes:2839718 (2.7 MiB)
[root@l3 ~]#route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 default gw 147.156.135.1
[root@l3 ~]#
Configuración de red en UNIX
(comando ifconfig)
Notes: El Nivel de Red en Internet. Aspectos básicos
Redes
3-21

## Slide 22: Enrutamiento en un host
Cuando un host tiene que enviar un paquete:
  Extrae del paquete la dirección de destino
  Extrae de la dirección de destino el prefijo (la parte de red) haciendo un AND con la máscara
  Compara el prefijo de la dirección de destino con el de su propia dirección (la de la interfaz).
  a) Si ambos coinciden entonces el destino está en su misma LAN y envía el paquete directamente al destinatario
  b) Si no coinciden entonces envía el paquete a su router por defecto, el cual se encarga de enviar el paquete hacia su destino
El router por defecto siempre esta en la misma LAN que el host

## Slide 23
Router
Internet
La LAN y el resto de la Internet
Default Gateway
147.156.135.1
Dir. IP: 147.156.135.22
Máscara: 255.255.255.0
Def. gw: 147.156.135.1
Desde el punto de vista de un host el mundo se divide en dos partes: sus vecinos (los que tienen el mismo prefijo) y el resto del mundo. Con sus vecinos habla directamente, con los demás lo hace a través del router
Dir. IP: 147.156.135.57
Máscara: 255.255.255.0
Def. gw: 147.156.135.1
Dir. IP: 147.156.135.134
Máscara: 255.255.255.0
Def. gw: 147.156.135.1
Servidor
DNS
147.156.1.1
Servidor
DNS
147.156.1.3

## Slide 24: Direcciones IPv4: Clases A, B y C
Una clasificación, hoy en día obsoleta pero aún utilizada en ocasiones, divide las direcciones IP unicast en tres ‘clases’, A, B y C. La clase establece donde se sitúa la separación red/host.
Clase | Máscara | Formato | Rango r1
A | 255.0.0.0 (8 bits) | r1.h.h.h | 0 - 127
B | 255.255.0.0 (16 bits) | r1.r2.h.h | 128 – 191
C | 255.255.255.0 (24 bits) | r1.r2.r3.h | 192 – 223

## Slide 25
Red (128) | Host (16777216)
10 | Red (16384) | Host (65536)
110 | Red (2097152) | Host (256)
1111 | Reservado
1110 | Grupo Multicast (268435456)
Clase
A
(obsoleta)
B
(obsoleta)
C
(obsoleta)
D
(vigente)
E
(vigente)
Rango
0 - 127
128 - 191
192 - 223
224 - 239
240 - 255
32 bits
Clases de direcciones IPv4
0

## Slide 26
IP: 30.1.1.12
Másc. 255.255.255.0
Rtr. 30.1.1.1
IP: 30.1.1.215
Másc. 255.255.255.0
Rtr: 30.1.1.1
IP: 10.0.0.1
Másc. 255.0.0.0
IP: 10.2.45.17
Másc. 255.0.0.0
Rtr: 10.0.0.1
LAN A 10.0.0.0
LAN C 30.1.1.0
LAN B 20.1.0.0
IP: 30.1.1.1
Másc. 255.255.255.0
IP: 20.1.0.1
Másc. 255.255.0.0
IP: 20.1.0.2
Másc. 255.255.0.0
Rtr: 20.1.0.1
IP: 20.1.0.3
Másc. 255.255.0.0
Rtr: 20.1.0.1
El router encamina los paquetes según su dirección de destino. No es preciso definir ninguna ruta, las tres redes están directamente conectadas al router
Un router conectando tres LANs
E0
E1
E2
IP: 10.1.24.12
Másc. 255.0.0.0
Rtr: 10.0.0.1
La dirección IP de este host
Su máscara
Su router por defecto
W
Notes: En esta figura se muestra una de las configuraciones de router más simples que puede haber. Se tienen tres LANs a las que se han asignado tres redes IP, y un router con tres interfaces que se conectan a las tres LANs y a cada interfaz se le asigna la primera dirección válida (aunque podría haber sido cualquier otra) de cada LAN. Al configurar una interfaz del router, por ejemplo la E0 (Ethernet 0), con una dirección IP (en este caso la 10.0.0.1) el router deduce inmediatamente que por ese cable puede llegar a cualquier host que pertenezca a dicha red, de modo que si a partir de ese momento recibe un datagrama dirigido a cualquier dirección comprendida en el rango 10.0.0.2 – 10.255.255.255 lo enviará por su interfaz E0 (la dirección 10.255.255.255, que corresponde a un envío broadcast en esa red, no es válida para un host pero sí lo es como dirección de destino de datagramas). De manera análoga procederá en el caso de las interfaces E1 y E2 con los rangos 20.1.0.2 – 20.1.255.255 y 30.1.1.2 – 30.1.1.255, respectivamente. Como en este ejemplo no hay más que las tres redes locales conectadas al router no es necesario acceder a ninguna otra y tampoco es preciso definir ruta alguna en el router. Decimos que en este caso las tres redes están directamente conectadas al router.
El router podría ser un PC con tres tarjetas Ethernet a las que se les hubiera asignado las direcciones IP correspondientes; en ese caso habría que activar en el PC la conmutación de paquetes a nivel 3 (por ejemplo en Linux esto se consigue activando el ‘IP forwarding’)
Los hosts que se encuentran en cada de las tres LANs reciben direcciones IP de sus rangos respectivos. Cuando tengan que enviar datagramas a otros hosts en su propia red lo harán de forma directa. Además es preciso indicarle a cada uno cual es la máscara de la red y su router por defecto para que puedan enviar datagramas a hosts en las otras dos redes.

## Slide 27
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface ethernet 0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface ethernet 1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 20.1.0.1 255.255.0.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface ethernet 2
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
Configuración en comandos de IOS (de Cisco) del router W de la red anterior
IOS: Internetwork Operating System
Cambia a modo privilegiado
Cambia a modo configuración

## Slide 28
IP: 11.0.0.2
M: 255.0.0.0
Rtr 11.0.0.1
IP: 11.0.0.1
M: 255.0.0.0
IP 11.0.0.3
M: 255.0.0.0
Rtr 11.0.0.1
IP: 12.0.0.2
M: 255.0.0.0
IP: 12.0.0.3
M: 255.0.0.0
Rtr 12.0.0.1
IP: 12.0.0.1
M: 255.0.0.0
IP: 12.0.0.4
M: 255.0.0.0
Rtr 12.0.0.1
IP: 13.0.0.1
M: 255.0.0.0
IP: 13.0.0.2
M: 255.0.0.0
Rtr 13.0.0.1
IP: 13.0.0.3
M: 255.0.0.0
Rtr 13.0.0.1
A 13.0.0.0 255.0.0.0 por 12.0.0.2
LAN A 11.0.0.0
255.0.0.0
LAN B 12.0.0.0
255.0.0.0
LAN C 13.0.0.0
255.0.0.0
A 11.0.0.0 255.0.0.0 por 12.0.0.1
Dos routers conectando tres LANs
A 11.0.0.0 255.0.0.0 por 12.0.0.1
A 13.0.0.0 255.0.0.0 por 12.0.0.2
A 11.0.0.0 255.0.0.0 por 12.0.0.1
A 13.0.0.0 255.0.0.0 por 12.0.0.2
X
Y
H1
H3
Las rutas son necesarias para que X e Y sepan como llegar a la LAN remota (C para X, A para Y)
H2
H4
H6
H5
Notes: Aquí tenemos tres LANs como en el ejemplo anterior, pero en vez de un router con tres interfaces utilizamos dos routers con dos interfaces cada uno. Esto puede deberse a que simplemente no se disponga de un router con tres interfaces o a que físicamente no coincidan las tres LANs en un punto y por tanto no sea factible conectarlas con un solo router.
El router X tiene dos redes directamente conectadas, y el Y otras dos. La red intermedia (la B) está directamente conectada a ambos, y no necesita por tanto definirse para ella ninguna ruta. Sin embargo es preciso definir en cada router una ruta para la red remota, por ejemplo en el router X hay que definir una ruta para acceder a la LAN C. La definición de una ruta puede variar de unos fabricantes a otros, aunque siempre se especifica la red, la máscara y la dirección que se debe utilizar para llegar a dicho destino. Dicha dirección intermedia debe pertenecer a otro equipo (no al propio router) que se encuentre bien en una red directamente conectada o en una red para la se haya definido previamente una ruta.
En este caso la configuración de los hosts de la LAN intermedia (H3 y H4) se puede dejar con el router por defecto ùnicamente, o bien se puede especificar en cada host la ruta que se debe utilizar para llegar a las LANs A y C. Si se deja la ruta por defecto la comunicación con la LAN C dependerá del router X, mientras que si se configuran rutas específicas para la LAN C la comunicación de los hosts con dicha LAN será posible aun en el caso de que el router X no esté operativo.

## Slide 29
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface ethernet 0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface ethernet 1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 13.0.0.0 255.0.0.0 12.0.0.2
Router(config)#exit
Router#
Configuración en lenguaje de comandos Cisco del router X de la red anterior
Definición de ruta estática

## Slide 30
Definición de rutas en los hosts de la red anterior
En H1 (ruta por defecto):
windows:
linux:
En H3 (rutas explícitas):
windows:
linux:
Para ver las rutas existentes:
windows:
linux:
Para borrar una ruta:
windows:
linux:
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 11.0.0.1
route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 default gw 11.0.0.1
route add 11.0.0.0 mask 255.0.0.0 12.0.0.1
route add 13.0.0.0 mask 255.0.0.0 12.0.0.2
route add -net 11.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 12.0.0.1
route add -net 13.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 12.0.0.2
route print
route
route delete 11.0.0.0
route del –net 11.0.0.0 gw 12.0.0.1 netmask 255.0.0.0

## Slide 31
En H1 (11.0.0.2):
> route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
11.0.0.0 11.0.0.2 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 11.0.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
En H3 (12.0.0.3):
> route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
11.0.0.0 12.0.0.1 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
12.0.0.0 12.0.0.3 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
13.0.0.0 12.0.0.2 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
Resultado del comando ‘route’ (UNIX) en H1 y H3
Interfaz Ethernet
Estas rutas se crean automáticamente al configurar las direcciones y máscaras de las interfaces Ethernet con el comando ifconfig

## Slide 32
LAN B
13.0.0.0
255.0.0.0
LAN A
12.0.0.0
255.0.0.0
LAN C
14.0.0.0
255.0.0.0
12.0.0.2
255.0.0.0
Rtr 12.0.0.1
12.0.0.3
255.0.0.0
Rtr 12.0.0.1
13.0.0.3
255.0.0.0
14.0.0.2
255.0.0.0
Rtr 14.0.0.1
14.0.0.3
255.0.0.0
Rtr 14.0.0.1
12.0.0.1
255.0.0.0
13.0.0.1
255.0.0.0
13.0.0.2
255.0.0.0
14.0.0.1
255.0.0.0
A 14.0.0.0 255.0.0.0 por 13.0.0.2
A 12.0.0.0 255.0.0.0 por 13.0.0.1
12.0.0.4
255.0.0.0
14.0.0.4
255.0.0.0
Rtr 12.0.0.1
A 12.0.0.0 255.0.0.0 por 13.0.0.1
A 14.0.0.0 255.0.0.0 por 13.0.0.2
Ejemplo de host ‘multihomed’ (H6)
X
Y
H6 no enrutará paquetes entre las LANs A y C, porque no es un router. Cuando él envíe un paquete a la LAN C lo mandará por E1. A cualquier otro destino lo hará por E0
H1
H2
H4
H5
H3
H6
E0
E1
E0
E1
E0
E1
Notes: En este ejemplo tenemos un host (H6) conectado a dos redes simultáneamente. El host deberá tener evidentemente dos tarjetas LAN y le asignaremos dos direcciones IP, una perteneciente a cada LAN. Esto es lo que se denomina un host ‘multihomed’.
Dado que el host no actúa de router la comunicación entre las LANs A y C ha de discurrir necesariamente a través de los routers X e Y, el host multihomed no permitirá que se le utilice como vía de tránsito para el tráfico entre A y C.
En caso de que un usuario de la LAN A desee acceder a H6 debería utilizar la dirección 12.0.0.4; si utiliza la dirección 14.0.0.4 accederá atravesando X e Y.
Como hemos definido X como router por defecto de H6 los paquetes que H6 envíe a H5 se mandarán por su interfaz E0 vía X. Si en algún momento X queda fuera de servicio H6 no podrá comunicar con H5, aunque en principio haya una ruta posible, entretanto no se modifique su router por defecto.
En el caso H5 para poder acceder a las LANs A y C yendo directamente al router X o Y es preciso definir dos rutas. En este sentido la situaíón es equivalentre a la de la red anterior con tres LANs conectadas mediante dos routers.

## Slide 33
LAN B
13.0.0.0
255.0.0.0
LAN A
12.0.0.0
255.0.0.0
LAN C
14.0.0.0
255.0.0.0
12.0.0.2
255.0.0.0
Rtr 12.0.0.1
12.0.0.3
255.0.0.0
Rtr 12.0.0.4
13.0.0.3
255.0.0.0
14.0.0.2
255.0.0.0
Rtr 14.0.0.1
14.0.0.3
255.0.0.0
Rtr 14.0.0.4
12.0.0.1
255.0.0.0
13.0.0.1
255.0.0.0
13.0.0.2
255.0.0.0
14.0.0.1
255.0.0.0
14.0.0.4
255.0.0.0
12.0.0.4
255.0.0.0
A 13.0.0.0 255.0.0.0 por 12.0.0.1
Red mallada (con caminos alternativos)
E0
E1
E0
E1
E0
E1
H1
H2
H4
H5
H3
X
Y
ping 14.0.0.2
Z
pong 12.0.0.3
A 14.0.0.0 255.0.0.0 por 13.0.0.2
A 12.0.0.0 255.0.0.0 por 13.0.0.1
A 12.0.0.0 255.0.0.0 por 13.0.0.1
A 14.0.0.0 255.0.0.0 por 13.0.0.2
Z es un router, por tanto encamina paquetes. El tráfico que pase por él dependerá de cómo estén definidas las rutas
Notes: Aquí hemos reemplazado el host multihomed por un tercer router, con lo que hemos creado una red en anillo. Esto no es problema pues por la forma como están definidas las rutas no existe un camino circular por el que puedan discurrir los datagramas, es decir hemos creado un bucle a nivel físico pero no a nivel de red.
Cada router tiene declarada una ruta para que pueda acceder a la LAN que no tiene directamente conectada. Por ejemplo el router X tiene declarada una ruta para acceder a la LAN C. Aunque existen dos caminos posibles para la comunicación, al declarar la ruta se está optando por uno de ellos (en este caso por el que pasa a través de LAN B y del router Y). Si mas tarde fallara la comunicación por esa vía (por ejemplo fallara el router Y) se podría restablecer la comunicación de X con LAN C a través de Z, pero para esto habría que modificar la ruta definida en X.
En cuanto a los hosts en este caso se ha elegido un router por defecto diferente para cada uno. Por ejemplo en la LAN A H1 utiliza el router X, mientras que H2 utiliza el router Z. Análogamente ocurre con H3 y H4 en la LAN C. En cuanto a H5 en la la LAN B seguimos declarando dos rutas, una para LAN A y otra para LAN C.
La forma de declarar las rutas puede dar lugar a rutas asimétricas. Por ejemplo en este caso el camino de H2 a H3 es diferente al de H3 hacia H2, cosa que podría comprobarse con la opción record route, por ejemplo usando el ping –r en windows o ping –R en linux.

## Slide 34
10.0.0.2
255.0.0.0
Rtr 10.0.0.1
10.0.0.1
255.0.0.0
10.0.0.3
255.0.0.0
Rtr 10.0.0.1
90.0.0.1
255.0.0.0
A 20.0.0.0 255.0.0.0 por 90.0.0.2
LAN A
10.0.0.0
255.0.0.0
LAN B
20.0.0.0
255.0.0.0
20.0.0.1
255.0.0.0
20.0.0.2
255.0.0.0
Rtr 20.0.0.1
20.0.0.3
255.0.0.0
Rtr 20.0.0.1
90.0.0.2
255.0.0.0
A 10.0.0.0 255.0.0.0 por 90.0.0.1
Red WAN
90.0.0.0
255.0.0.0
Enlace WAN: conexión mediante una línea serie o punto a punto
X
Y
E0
E0
H1
H2
H3
H4
S0
S0
Notes: Aquí vemos un ejemplo de cómo se realiza normalmente una conexión entre dos routers a través de un enlace punto a punto.
Para el enlace punto a punto (normalmente denominado línea serie en este contexto) se utiliza una red, de forma análoga a como se procede con una LAN. La diferencia es que en este caso solo se utilizan dos direcciones, pues la línea serie no tendrá hosts conectados. Nosotros hemos utilizado direcciones consecutivas, aunque podríamos haber colocado dos direcciones cualesquiera de la red en cuestión.
Para que haya conectividad entre LANs es preciso definir en ambos routers una ruta para la LAN remota. Por ejemplo para llegar a la LAN B desde el router X se ha definido una ruta que apunta a la dirección IP 90.0.0.2, que corresponde a la interfaz serie de Y. X ya sabe como llegar a esa dirección, pues al tener su interfaz serie el número 90.0.0.1 la ve directamente conectada. Obsérvese que la ruta especifica la dirección IP del extremo remoto de la línea, no la local; de hacerlo así no habríamos resuelto el problema del routing. Aunque en este caso concreto al tratarse de una línea punto a punto se podría pensar que solo hay un destino posible ese mecanismo no funcionaría si hubiera varios, como en el caso de dos routers conectando tres LANs que hemos visto antes.
En cuanto a los hosts la única configuración a introducir es la correspondiente al router por defecto, que será la interfaz LAN de X para los de LAN A y la de Y para los de LAN B.

## Slide 35
Dirección | Significado | Aparece como dirección de | Ejemplo
255.255.255.255 | Broadcast en la LAN (la propia red) | Destino | 
0.0.0.0 | Identifica al host que envía el datagrama | Origen | Usado en BOOTP
Parte Host a ceros | Identifica una red | No aparece | 147.156.0.0
Parte Host a unos | Broadcast en una red | Destino | 147.156.255.255
Parte Red a ceros | Identifica un host en la red en que estamos (la que sea) | Origen | 0.0.1.25
127.0.0.1 | Dirección Loopback (para pruebas) | Origen o destino | 
Direcciones IP singulares
La primera y la última direcciones de una red están siempre reservadas y no deben asignarse nunca a ninguna interfaz de un host, router, etc.

## Slide 36: Uso reservado de la primera y la última direcciones de cada red
Cuando tenemos una red, por ejemplo la 40.40.0.0 con máscara 255.255.0.0:
  La primera dirección posible (40.40.0.0) identifica la red
  La última dirección posible (40.40.255.255) es la de broadcast en esa red.
  El rango asignable en este caso sería desde 40.40.0.1 hasta 40.40.255.254
No se puede asignar a ninguna interfaz ni la primera ni la última direcciones de cada red. Así pues siempre disponemos de dos direcciones menos (en este caso 65534 en vez de 65536).
La dirección de la red (40.40.0.0) puede aparece en rutas, pero no puede aparecer como origen o destino en la cabecera de los paquetes IP
La dirección broadcast (40.40.255.255) puede aparecer como destino pero nunca como origen en la cabecera de los paquetes IP

## Slide 37
Red o rango | Uso
127.0.0.0 – 127.255.255.255 | Reservado (fin clase A)
128.0.0.0 – 128.0.255.255 | Reservado (ppio. Clase B)
191.255.0.0 -191.255.255.255 | Reservado (fin clase B)
192.0.0.0 – 192.0.0.255 | Reservado (ppio. Clase C)
224.0.0.0 | Reservado (ppio. Clase D)
240.0.0.0 – 255.255.255.254 | Reservado (clase E)
10.0.0.0 – 10.255.255.255 | Privado
172.16.0.0 – 172.31.255.255 | Privado
192.168.0.0 – 192.168.255.255 | Privado
169.254.0.0 – 169.254.255.255 | Direcc. de enlace local
Direcciones IP especiales

## Slide 38
172.16.1.10
NAT
172.16.1.2
Empresa X
172.16.0.0
255.255.0.0
147.156.1.2
Utilidad de las direcciones privadas
Empresa Y
147.156.0.0
255.255.0.0
Internet
147.156.1.10
NAT
147.156.1.10
130.15.12.27
202.34.98.10
152.48.7.5
172.16.1.1
Rtr 172.16.1.1
Rtr 172.16.1.1
147.156.1.1
Rtr 147.156.1.1
Rtr 147.156.1.1
A
B
X e Y montan redes IP aisladas. X decide utilizar direcciones privadas. Y utiliza direcciones públicas.
NAT: Network Address Translation (Traducción de direcciones)
Notes: Esta figura muestra un ejemplo de la utilidad de las direcciones privadas.
Supongamos que dos empresas, X e Y, deciden establecer una red local basada en los protocolos TCP/IP. En principio ninguna de ambas redes estará conectada a Internet, aunque esta es una posibilidad que debe preverse para el futuro.
La empresa X decide utilizar para el direccionamiento IP la red privada 172.16.0.0. En cambio la empresa Y utiliza la 147.156.0.0, que es una red pública asignada en Internet. Después de todo al no estar conectada a Internet la empresa Y puede utilizar cualquier red sin causar conflicto.
Más tarde las dos empresas deciden conectarse a Internet mediante un router. Para evitar modificar las direcciones IP de los hosts las dos empresas deciden implementar en el router de salida la función NAT (Network Address Translation) que traduce las direcciones internas en la dirección pública asignada por el ISP (Internet Service Provider). Cuando intentan acceder al servidor A (152.48.7.5) tanto los usuarios de la empresa X como los de la empresa Y pueden intercambiar tráfico. Sin embargo cuando intentan acceder al servidor B (147.156.1.10) los usuarios de la empresa X pueden acceder, pero no los de la empresa Y ya que existe un host dentro de su propia LAN que tiene esa dirección y los paquetes dirigidos a 147.156.1.10 no son enviados al router.
Para resolver el problema la empresa Y deberá cambiar a una red privada, lo cual requiere renumerar todos sus ordenadores

## Slide 39: Direcciones de Enlace Local
El rango 169.254.0.0/16 se ha reservado para asignarlo en redes que no dispongan de direcciones estáticas ni de servicio de asignación dinámica de direcciones
El host al arrancar su interfaz de red y no disponer de dirección propia lanzará peticiones de asignación dinámica. Si pasado un tiempo no recibe respuesta cogerá una dirección de este rango, al azar
Como nadie administra las direcciones se pueden producir colisiones (coincidencias). El host debe estar preparado para cambiar de dirección rápidamente si detecta una colisión
Las redes que usan direcciones de enlace local no pueden comunicarse con otras redes. Los routers nunca propagan direcciones de enlace local

## Slide 40
Red inalámbrica ‘ad hoc’
con direcciones de enlace local
169.254.156.27/16
169.254.74.56/16
169.254.94.175/16
169.254.234.95/16
Canal 9

## Slide 41: Sumario
Generalidades
El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
Direcciones de red. Enrutamiento básico
Subredes y máscaras
Asignación de direcciones y CIDR
Protocolo de control ICMP
Protocolo de resolución de direcciones ARP

## Slide 42: Subredes
A menudo la red de una organización está a su vez formada por varias subredes. En estos casos suele ser conveniente partir de una red grande que dividimos en trozos más pequeños.
Ejemplo: la empresa X utiliza la red 40.40.0.0 255.255.0.0 (es decir desde 40.40.0.0 hasta 40.40.255.255) en una LAN enorme. Para reducir el tráfico broadcast decide dividirla formando 256 VLANs, todas con menos de 256 ordenadores. Las subredes podrían ser:
VLAN | Subred | Máscara | Rango
1 | 40.40.0.0 | 255.255.255.0 | 40.40.0.0 - 40.40.0.255
2 | 40.40.1.0 | 255.255.255.0 | 40.40.1.0 – 40.40.1.255
3 | 40.40.2.0 | 255.255.255.0 | 40.40.2.0 – 40.40.2.255
… | … | … | …
256 | 40.40.255.0 | 255.255.255.0 | 40.40.255.0 – 40.40.255.255

## Slide 43
Ejemplo de uso de subredes
VLAN 1
40.40.0.0 255.255.255.0
Rtr: 40.40.0.1
VLAN 2
40.40.1.0 255.255.255.0
Rtr: 40.40.1.1
VLAN 3
40.40.2.0 255.255.255.0
Rtr: 40.40.2.1
VLAN 256
40.40.255.0 255.255.255.0
Rtr: 40.40.255.1
40.40.255.1
40.40.0.1
40.40.1.1
40.40.2.1
A 40.40.0.0 255.255.0.0 por 90.0.0.1
90.0.0.1
.
.
.
.
.
.

## Slide 44: Máscaras no múltiplo de 8
Las máscaras no siempre son de 8, 16 o 24 bits. En estos casos la separación de la parte red y la parte host no es tan evidente, aunque el mecanismo es el mismo:
Dirección:
Máscara:
11111111
11111111
11111100
00000000
255
0
255
252
. . .
Parte red: 22 bits Parte host: 10 bits
147
228
156
249
. . .
En binario:
Esta red tiene 1024 direcciones. Rango: 147.156.248.0 – 147.156.251.255
La primera y la última no son utilizables

## Slide 45: Posibles valores de las máscaras
En las máscaras los bits a 1 siempre han de estar contiguos, empezando por la izquierda. Así no está permitida por ejemplo la máscara 255.255.0.255.
Por tanto los únicos valores que pueden aparecer en las máscaras son:
Bits de máscara (n) | Binario | Decimal
0 | 00000000 | 0
1 | 10000000 | 0 + 128 = 128
2 | 11000000 | 128 + 64 = 192
3 | 11100000 | 192 + 32 = 224
4 | 11110000 | 224 + 16 = 240
5 | 11111000 | 240 + 8 = 248
6 | 11111100 | 248 + 4 = 252
7 | 11111110 | 252 + 2 = 254
8 | 11111111 | 254 + 1 = 255
Máscara (n) = máscara (n-1) + 128/2n-1

## Slide 46: Máscaras. Notación concisa
Puesto que la máscara siempre ha de ser contigua, en vez de expresarla con cuatro números decimales se puede indicar su longitud en bits, entre 0 y 32. Esto permite una notación mucho más concisa, por ejemplo:
La interfaz “40.40.137.1 255.255.192.0” se convierte en “40.40.0.1/18”
La ruta “A 20.0.0.0 255.128.0.0 por 90.0.0.2” se convierte en “A 20.0.0.0/9 por 90.0.0.2”
Máscara | Bits | Máscara | Bits | Máscara | Bits | Máscara | Bits
0.0.0.0 | 0 |  |  |  |  |  | 
128.0.0.0 | 1 | 255.128.0.0 | 9 | 255.255.128.0 | 17 | 255.255.255.128 | 25
192.0.0.0 | 2 | 255.192.0.0 | 10 | 255.255.192.0 | 18 | 255.255.255.192 | 26
224.0.0.0 | 3 | 255.224.0.0 | 11 | 255.255.224.0 | 19 | 255.255.255.224 | 27
240.0.0.0 | 4 | 255.240.0.0 | 12 | 255.255.240.0 | 20 | 255.255.255.240 | 28
248.0.0.0 | 5 | 255.248.0.0 | 13 | 255.255.248.0 | 21 | 255.255.255.248 | 29
252.0.0.0 | 6 | 255.252.0.0 | 14 | 255.255.252.0 | 22 | 255.255.255.252 | 30
254.0.0.0 | 7 | 255.254.0.0 | 15 | 255.255.254.0 | 23 | 255.255.255.254 | 31
255.0.0.0 | 8 | 255.255.0.0 | 16 | 255.255.255.0 | 24 | 255.255.255.255 | 32

## Slide 47
La red más pequeña que podemos hacer es la de máscara de 30 bits:
Red | Host
30 bits
2 bits
Máscara: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 111111 00
255 . 255 . 255 . 252
‘Mini-redes’
En este caso obtenemos cuatro direcciones, de las cuales solo podemos usar dos. Estas redes se suelen utilizar en enlaces punto a punto ya que en este caso solo se necesitan dos direcciones. Ejemplos:
Red | Rango | Broadcast | Direcciones utilizables
90.0.0.0/30 | 90.0.0.0 a 90.0.0.3 | 90.0.0.3 | 90.0.0.1 y 90.0.0.2
90.0.0.4/30 | 90.0.0.4 a 90.0.0.7 | 90.0.0.7 | 90.0.0.5 y 90.0.0.6
90.0.0.8/30 | 90.0.0.8 a 90.0.0.11 | 90.0.0.11 | 90.0.0.9 y 90.0.0.10

## Slide 48: Ruta por defecto
A menudo al especificar las rutas en un router muchas se encaminan por la misma dirección, y no es cómodo especificarlas una a una. Para evitarlo se puede utilizar la llamada ‘ruta por defecto’.
Un caso típico es un router que conecta una LAN a Internet por ADSL. Todas las redes, excepto la LAN, se encaminan a través de la interfaz ADSL
La ruta por defecto tiene la sintaxis:
A 0.0.0.0 0.0.0.0 por <dir. router por defecto>
Por ejemplo, si el router por defecto es 20.0.0.1 la ruta sería:
A 0.0.0.0 0.0.0.0 por 20.0.0.1
o en notación concisa:
A 0.0.0.0/0 por 20.0.0.1
La ruta por defecto es siempre una ruta de último recurso, solo se utiliza cuando no es aplicable ninguna otra de las rutas definidas

## Slide 49
10.0.0.1/24
90.0.0.5/30
A 20.0.0.0/24 por 90.0.0.2
A 30.0.0.0/24 por 90.0.0.6
A 40.0.0.0/24 por 90.0.0.10
A 0.0.0.0/0 por 10.0.0.2
LAN A
10.0.0.0/24
LAN C
30.0.0.0/24
30.0.0.1/24
90.0.0.6/30
A 0.0.0.0/0 por 90.0.0.5
LAN B
20.0.0.0/24
LAN D
40.0.0.0/24
A 0.0.0.0/0 por 90.0.0.9
A 0.0.0.0/0 por 90.0.0.1
90.0.0.9/30
90.0.0.10/30
90.0.0.1/30
90.0.0.2/30
20.0.0.1/24
40.0.0.1/24
Ejemplo de uso de la ruta por defecto
X
Y
W
Z
Internet
10.0.0.2/24
Notes: En este caso tenemos una topología en estrella en la que tres routers se conectan a uno central mediante líneas punto a punto. Cada router dispone además de una LAN.
Se utiliza una red diferente (del rango privado RFC 1918) para cada uno de los tres enlaces punto a punto. Hay que definir rutas en el router principal (X) para cada una de las tres LANs remotas (B, C y D), dirigiéndolas a las direcciones correspondientes.
En cuanto los tres routers periféricos en principio habría que definir en cada uno de ellos tres rutas para cada una de las tres redes remotas, y todas apuntando a la dirección de la interfaz serie correspondiente en X. Otra posibilidad, que es la que usamos en este ejemplo, es definir lo que se conoce como una ruta por defecto, que consiste en especificar una ruta para la red 0.0.0.0. Dicha ruta se entiende por convenio que se debe utilizar para todos los datagramas, excepto los dirigidos a las redes directamente conectadas o a las otras rutas que hubiera definidas.

## Slide 50
10.0.0.1/24
90.0.0.5/30
A 20.0.0.0/24 por 90.0.0.2
A 30.0.0.0/24 por 90.0.0.6
A 40.0.0.0/24 por 90.0.0.10
A 0.0.0.0/0 por 90.0.0.10
LAN A
10.0.0.0/24
LAN C
30.0.0.0/24
30.0.0.1/24
90.0.0.6/30
A 0.0.0.0/0 por 90.0.0.5
LAN B
20.0.0.0/24
LAN D
40.0.0.0/24
A 0.0.0.0/0 por 90.0.0.9
A 0.0.0.0/0 por 90.0.0.1
90.0.0.9/30
90.0.0.10/30
90.0.0.1/30
90.0.0.2/30
20.0.0.1/24
40.0.0.1/24
Posible problema de la ruta por defecto
X
Y
W
Z
Internet
10.0.0.2/24
Un paquete enviado desde la LAN A o D a una dirección desconocida quedará rebotando entre X y W hasta que su TTL valga 0
Notes: Supongamos que en la configuración del router X ponemos por error como dirección de la ruta por defecto la del router W, en vez de la del router de salida a Internet. En ese caso cualquier paquete enviado a una dirección de Internet desde W será enviado hacia X y desde X hacia W, dando vueltas entre ambos routers hasta que su TTL valga cero. En ese caso no solo el paquete no llegará a su destino, sino que además observaremos un tráfico inusualmente elevado en el enlace serie entre X y W.

## Slide 51: ¿Cuándo se debe especificar la máscara?
Siempre se especifica máscara:
  En las direcciones de interfaces (de hosts o routers). Si el equipo tiene varias interfaces, cada una debe tener una dirección diferente. Las interfaces pueden estar en la misma red o no, la máscara puede coincidir o no.
  Al configurar una ruta (incluso si es la ruta por defecto) para indicar el ámbito o rango de direcciones al que se aplica dicha ruta
Nunca se especifica máscara:
  Cuando se indica el router por defecto en un equipo (host o router).
  Cuando se indica la dirección de destino en una ruta

## Slide 52
158.42.20.12
255.255.255.0
Rtr: 158.42.20.1
158.42.20.1
255.255.255.0
158.42.30.1
255.255.255.0
158.42.30.12
255.255.255.0
Rtr: 158.42.30.1
A 158.42.30.0 255.255.255.0 por 192.168.1.2
192.168.1.1
255.255.255.252
192.168.1.2
255.255.255.252
A 158.42.20.0 255.255.255.0 por 192.168.1.1
‘Mini-red’ (subred de cuatro direcciones) máscara de 30 bits (rango 192.168.1.0 - 192.168.1.3)
Enlace punto a punto usando subredes
LAN A 158.42.20.0 255.255.255.0
LAN B 158.42.30.0 255.255.255.0
X
Y
Llevan máscara
NO llevan máscara
En las interfaces la parte host de la dirección nunca puede ser toda cero ni toda unos (255)
En las rutas la parte host de la dirección siempre debe ser cero
Notes: En todos los ejemplos anteriores hemos supuesto implícitamente que la división entre parte red y parte host venía marcada según el tipo de red, clase A, B o C. A partir de ahora la separación vendrá indicada mediante una máscara que acompañará a la especificación de dirección IP de cualquier interfaz de router o host. Asimismo las rutas tendrán asociada una máscara que permitirá saber la parte red y la parte host.
Esta figura nos muestra un ejemplo de configuración de equipos con subredes. La LAN A tiene la subred 158.42.20.0 255.255.255.0, que abarca desde la dirección 158.42.20.0 hasta la 158.42.20.255. Una subred análoga corresponde a la LAN B, la 158.42.30.0 255.255.255.0. En cambio las dos interfaces serie tienen una subred mucho más pequeña, formada únicamente por cuatro direcciones que van desde la 192.168.1.0 hasta la 192.168.1.3. La primera dirección está reservada para identificar a la subred misma, y la última está reservada para realizar envíos broadcast a la subred; por tanto solo hay disponibles para hosts las dos direcciones intermedias, que son las que se han utilizado para las interfaces de los routers.
Las rutas también van acompañadas de máscaras. Esto permite especificar su rango de validez. Por ejemplo el router X tiene una ruta que puede utilizar para encaminar datagramas cuya dirección de destino se encuentre en el rango 158.42.30.1 - 158.42.30.255. Esa ruta no se utilizará para otros destinos.

## Slide 53: Enrutamiento de los paquetes
Los routers enrutan los paquetes basándose únicamente en la dirección de destino de la cabecera IP, y en su tabla de rutas
La dirección en la cabecera IP no lleva máscara, las entradas en la tabla de rutas sí.
Normalmente a medida que el paquete avanza hacia su destino la ruta utilizada tiene cada vez una máscara más larga, es decir el prefijo aumenta y el sufijo disminuye
La idea es similar al enrutamiento de las llamadas en la red telefónica en base a los números de teléfono

## Slide 54: Estructura jerárquica de los números de teléfono
3 4 9 6 1 3 2 2 4 1 7
Parte de
Europa
España
Líneas
fijas
Península zona este
(Valencia, Murcia,
parte de C. Mancha)
Prov.
Valencia
(zona
centro)
Paterna
La
Cañada
Número
de teléfono
en la central

## Slide 55: Máscaras de tamaño variable
A menudo interesa dividir una red en subredes de diferentes tamaños.
Para ello se utilizan máscaras de tamaño variable, es decir la división red/host no es igual en todas las subredes
Aunque las subredes pueden tener diferente tamaño no pueden solaparse (habría direcciones duplicadas)
La visión que tenemos de las subredes es relativa y puede variar según donde nos encontremos. Por ejemplo lo que en un sitio se ve como una subred /22 (1024 direcciones) puede dividirse en varias /24 (256 direcciones) cuando nos acercamos

## Slide 56
40.0.9.0/24
Internet
Configuración de subredes con máscara de long. variable y estructura jerárquica
40.0.6.0/23
40.0.4.0/23
40.0.8.0/24
A 40.0.0.0/16 por 10.0.0.2
10.0.0.1/30
10.0.0.2/30
40.0.0.0/22
10.0.0.5/30
10.0.0.6/30
10.0.0.9/30
10.0.0.10/30
10.0.0.13/30
10.0.0.14/30
10.0.0.17/30
10.0.0.18/30
A 0.0.0.0/0 por 10.0.0.17
A 40.0.9.0/24 por 10.0.0.18
A 0.0.0.0/0 por 10.0.0.5
A 0.0.0.0/0 por 10.0.0.13
A 40.0.6.0/23 por 10.0.0.14
A 0.0.0.0/0 por 10.0.0.9
A 40.0.4.0/22 por 10.0.0.10
A 40.0.8.0/23 por 10.0.0.6
A 0.0.0.0/0 por 10.0.0.1
E
A
D
C
B
X
Agregación de rutas
Notes: En el ejemplo de esta figura se supone que una empresa u organización se ha conectado a Internet desde su router principal (A) con el router (X) de un proveedor cualquiera. A la empresa se le ha asignado la red 40.0.0.0/16. Sobre esta red la empresa ha realizado una división en subredes de acuerdo al tamaño de cada una de ellas. En concreto la LAN de A tiene una subred /22 (1024 direcciones), las LANs de B y C tienen subredes /23 (512 direcciones) y las LANs de D y E subredes /24 (256 direcciones)
Además de asignar subredes del tamaño adecuado se ha buscado que las subredes sean agregables de acuerdo con la topología de la red. Así por ejemplo las subredes de B y C se pueden considerar conjuntamente como la subred 40.0.4.0/22. Análogamente las subredes de D y E se pueden referenciar conjuntamente como la subred 40.0.8.0/23. Esto permite reducir el número de rutas a definir en A al mínimo posible, puesto que hay defindias dos rutas que vayan por la misma interfaz. Esto es lo que se conoce como la agregación de rutas.
Obsérvese que para conseguir la agregación de rutas no basta con asignar dos subredes contiguas cualesquiera. Por ejemplo en el caso de D y E, si en vez de las subredes 8 y 9 se les hubiera asignado las subredes 9 y 10 no habría sido posible englobarlas en una subred /23 común, ya que la mínima subred que las englobaría en ese caso caso es la 40.0.8.0/22, que también incluye la 8 y las 11. Y si en vez de elegir la 9 y la 10 se hubiera utilizado la 15 y la 16 la mínima subred que las englobara sería la 40.0.0.0/19, que incluye a muchas otras subredes diferentes.(todas las comprendidas entre 0 31). Por tanto la adecuada elección de los números de subred resulta fundamental para poder realizar correctamente la agregación de rutas.

## Slide 57: Rutas host
La ruta por defecto (“A 0.0.0.0/0 por dir-IP”) es la ruta más general, pues la máscara de 0 bits abarca todas las direcciones posibles. Esta ruta solo se aplica como último recurso, cuando la dirección de destino no encaja en ninguna de las demás rutas definidas en el router
El extremo opuesto son las rutas con máscara de 32 bits. Estas solo sirven para una dirección de destino concreta, por eso se les llama rutas host.
Se suelen utilizar para marcar ‘excepciones’, por ejemplo cuando un host se ha mudado temporalmente fuera de su LAN habitual

## Slide 58
20.0.0.2/24
Rtr: 20.0.0.1
20.0.0.1/24
30.0.0.1/24
30.0.0.2/24
Rtr: 30.0.0.1
40.0.0.2/24
30.0.0.25/32
Rtr: 40.0.0.1
A 30.0.0.0/24 por 10.0.0.2
A 40.0.0.0/24 por 10.0.0.6
A 30.0.0.25/32 por 10.0.0.6
10.0.0.1/30
10.0.0.2/30
A 0.0.0.0/0 por 10.0.0.1
10.0.0.5/30
10.0.0.6/30
A 0.0.0.0/0 por 10.0.0.5
A 30.0.0.25/32 por 40.0.0.2
40.0.0.1/24
Ejemplo de ruta host
Host multihomed virtual
X
Y
Z
W
LAN A
20.0.0.0/24
LAN B
30.0.0.0/24
LAN C
40.0.0.0/24
Este host tiene dos direcciones sobre la misma interfaz
Notes: La subred más pequeña que se puede crear es la de máscara de 30 bits, que corresponde a cuatro direcciones. No tiene sentido crear subredes con máscara de 31 bits pues solo tendrían dos direcciones una de las cuales sería la subred misma y la otra broadcast dentro de la subred; en este caso no quedaría ninguna dirección útil para hosts.
A diferencia de las máscaras de 31 bits las de 32 bits sí que tienen una aplicación concreta. Estas máscaras se utilizan para especificar rutas que solo encaminan tráfico a un host concreto, por lo que se las denomina rutas host. Las rutas host se utilizan en diversas circunstancias, por ejemplo cuando se quiere acceder a un host que no se encuentra en su ubicación habitual; es preciso en este caso contemplar el enrutamiento hacia ese host como una ‘excepción a la regla establecida para el resto de hosts de su subred. Es entonces cuando resulta útil la ruta host.
En el ejemplo de la figura se supone que el host W tenía su ubicación habitual en la LAN B, pero por alguna razón ha tenido que trasladarse a la LAN C (la red Token Ring). La definición de una ruta host como se muestra en la figura permite mantener la accesibilidad de dicho host como si siguiera en su red local inicial.

## Slide 59: Orden de enrutamiento
Cuando un router tiene que enviar un paquete consulta su tabla de rutas
Es posible que haya varias rutas válidas para un mismo paquete. Por ejemplo la ruta por defecto es aplicable en principio a cualquier paquete
Al construir la tabla los routers ordenan las rutas según la longitud de su máscara, poniendo primero las de máscara más larga. El orden como se hayan introducido las rutas en la configuración no tiene ninguna importancia
Este criterio garantiza que se aplicarán primero las rutas más específicas y luego las más generales. Así las rutas host (/32) van siempre en primer lugar y la ruta por defecto (/0) va siempre la última

## Slide 60: ipconfig/all en un ordenador multihomed
Interfaz WiFi
(802.11)
Interfaz Ethernet
(802.3)
WiFi 54 Mb/s
147.156.248.19/22
Rtr: 147.156.248.1
Ethernet 100 Mb/s
147.156.135.22/24
Rtr: 147.156.135.1
C:\>ipconfig/all
Configuración IP de Windows
Nombre del host . . . . . . . . . : marcello
.. .. .. .. .. (resto omitido) .. .. .. .. ..
Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas :
Sufijo de conexión específica DNS : uv.es
Descripción. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Dirección física. . . . . . . . . : 00-13-02-29-86-F8
DHCP habilitado. . . . . . . . . : No
Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
Dirección IP. . . . . . . . . . . : 147.156.248.19
Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.252.0
Puerta de enlace predeterminada : 147.156.248.1
.. .. .. .. .. (resto omitido) .. .. .. .. ..
Adaptador Ethernet Conexión de área local :
Sufijo de conexión específica DNS :
Descripción. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Dirección física. . . . . . . . . : 00-0F-B0-FA-00-63
DHCP habilitado. . . . . . . . . : No
Dirección IP. . . . . . . . . . . : 147.156.135.22
Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 147.156.135.1
Servidores DNS . . . . . . . . . .: 147.156.1.1
147.156.1.3
.. .. .. .. .. (resto omitido) .. .. .. .. ..
C:\>
Notes: En esta diapositiva y la siguiente vamos a hacer un análisis de la configuración de un ordenador con Windows que tiene dos interfaces de red, una ethernet y una inalámbrica.
El comando ipconfig/all nos muestra toda la información de interés relativa a dichas interfaces. En aras a la claridad omitimos aquí la parte no relevante de la salida generada por dicho comando.
Aunque no mostrada en el ipconfig/all el host tiene una tercera interfaz que es la interfaz loopback. Esta es en realidad una interfaz virtual no asociada con ninguna de las dos interfaces reales que posee el host. Dicha interfaz tiene siempre la dirección IP 127.0.0.1.
Cuando se configura una interfaz se le asigna una métrica. Normalmente se utiliza métrica automática, con lo que el sistema asigna una métrica que depende de la velocidad de la interfaz, así `por ejemplo una interfaz Ethernet 10/100/1000 Mb/s recibe una métrica de 30, 20 o 10 según la velocidad negociada de la conexión. Una interfaz inalámbrica de 54 Mb/s recibe una métrica de 25. Es posible también asignar métricas manualmente en la configuración de las interfaces. Las métricas tienen su importancia como veremos en la siguiente diapositiva para el cálculo de la tabla de rutas del host, sobre todo en el caso de hosts multihomed como el que nos ocupa.
En nuestro caso la interfaz ethernet es 10/100/100 aunque está conectada a 100 Mb/s. La interfaz inalámbrica está conectada a 54 Mb/s

## Slide 61: Rutas en un ordenador multihomed
C:\>route print
===========================================================================
ILista de interfaces
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 13 02 29 86 f8 ...... Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Minipuerto del
0x70003 ...00 0f b0 fa 00 63 ...... Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - Minipuerto del administrador
===========================================================================
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica
0.0.0.0 0.0.0.0 147.156.135.1 147.156.135.22 20
0.0.0.0 0.0.0.0 147.156.248.1 147.156.248.19 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
147.156.135.0 255.255.255.0 147.156.135.22 147.156.135.22 20
147.156.135.22 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
147.156.248.0 255.255.252.0 147.156.248.19 147.156.248.19 25
147.156.248.19 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
147.156.255.255 255.255.255.255 147.156.135.22 147.156.135.22 20
147.156.255.255 255.255.255.255 147.156.248.19 147.156.248.19 25
169.254.0.0 255.255.0.0 147.156.248.19 147.156.135.22 30
224.0.0.0 240.0.0.0 147.156.135.22 147.156.135.22 20
224.0.0.0 240.0.0.0 147.156.248.19 147.156.248.19 25
255.255.255.255 255.255.255.255 147.156.135.22 147.156.135.22 1
255.255.255.255 255.255.255.255 147.156.248.19 147.156.248.19 1
Puerta de enlace predeterminada: 147.156.135.1
===========================================================================
Rutas persistentes:
ninguno
C:\>
Interfaz Enet (100 Mb/s)
Interfaz WiFi (54 Mb/s)
Interfaz Loopback (virtual)
M > 200 Mb/s = 10
200 Mb/s ≥ M > 80 Mb/s = 20
80 Mb/s ≥ M > 20 Mb/s = 25
20 Mb/s ≥ M > 4 Mb/s = 30
4 Mb/s ≥ M > 500 Kb/s = 40
500 Kb/s > M = 50
Rutas por
defecto
Ruta
loopback
Ruta
subred Enet
Ruta
subred WiFi
Rutas
multicast
Broadcast
Red UV
Rutas
broadcast
Ruta direc.
locales
Rutas propias
Métricas automáticas
en Windows XP SP2:
Notes: El comando ‘route print’ muestra la tabla de rutas de un host. Con los comandos ‘route add’, ‘route change’ y ‘route delete’ es posible modificar su contenido. Aquí mostramos la tabla de rutas del host multihomed de la diapositiva anterior con las rutas generadas por el sistema, sin haber hecho ningún cambio.
Primero se muestra la lista de interfaces del equipo: 1 (loopback), 2 (WiFi) y 3 (Ethernet). La tabla de rutas está organizada en cinco columnas, las dos primeras especifican la dirección y la máscara de la red. La tercera columna indica la puerta de acceso, es decir la dirección IP a través de la cual se llega a dicha red. La cuarta columna muestra la interfaz por la que se llega a dicha puerta de acceso, utilizando para ello la dirección IP de las interfaces (el comando ipconfig nos permite saber la dirección IP de las interfaces WiFi y ethernet, y en cuanto a la interfaz loopback siempre tiene la dirección 127.0.0.1). Por último la quinta columna indica la métrica asignada a la ruta que, salvo algunas excepciones, es 25 para las rutas que salen por la interfaz WiFi de 54 Mb/s y 20 para las que salen por la ethernet de 100 Mb/s.
Las denominadas ‘rutas propias’ son rutas host para las direcciones IP de las interfaces físicas (147.156.135.22/32 y 147.156.248.19/32) que apuntan a la interfaz loopback, de forma que si por ejemplo hacemos ‘ping 147.156.135.22’ no salen paquetes por la interfaz ethernet sino que el ping se resuelve y responde localmente. Pero si desconectamos el cable ethernet esta ruta desaparece y el ping deja de funcionar.
También funcionan como rutas host las direcciones broadcast, tanto la de la red clase B (147.156.255.255/32) como la genérica (255.255.255.255/32). En el caso de 147.156.135.22/32 las rutas tienen una métrica diferente, por lo que los envíos a esta dirección utilizan la interfaz ethernet. En cambio en el caso de 255.255.255.255/32 las dos rutas tienen la misma métrica.
Existen rutas para las redes de las interfaces propias, de forma que cualquier paquete dirigido a la 147.156.135.0/24 saldrá por la interfaz ethernet y si va a la 147.156.248.0/22 saldrá por la interfaz WiFi.
Hay una ruta para las direcciones de enlace (169.254.0.0/16) que apunta a la interfaz mas rápida (la ethernet en este caso) aunque aquí se utiliza una métrica de 30, algo mayor de lo habitual.
La ruta de la red loopback (127.0.0.0/8) apunta a la interfaz loopback, como es natural. Cualquier dirección que empiece por 127 será dirigida a la interfaz loppback
Las direcciones clase D o multicast (224.0.0.0/4) tienen una ruta por la interfaz ethernet y otra por la WiFi, aunque como la ethernet tiene una métrica menor saldrán solo por esta. Lo mismo ocurre con las rutas por defecto, que tienen métricas de 20 y 25 respectivamente. En ambos casos si la interfaz ethernet quedara fuera de servicio la WiFi tomaría rápidamente el relevo.
La ‘Puerta de enlace predeterminada’ que aparece al final de la tabla refleja simplemente la puerta de enlace correspondiente a la ruta por defecto con métrica más baja.
Si en vez de conectar la interfaz ethernet a 100 Mb/s la hubiéramos conectado a 10 Mb/s la tabla sería la misma salvo que las rutas que tienen métrica 20 tendrían todas métrica 30. Esto cambiaría drásticamente el comportamiento del host que ahora usa al interfaz ethernet como ruta por defecto y que en ese caso pasaría a utilizar la WiFi

## Slide 62: Ejercicio 11
194.125.1.63/26
E0
E1
S0
S1
195.0.0.195/25
195.0.0.128-255
194.125.1.0-63
Dirección de host inválida
(Broadcast de la subred)
195.100.1.2/30
195.100.1.0-3
197.160.1.1/30
197.160.1.0-3
A 157.34.33.0/32 por 195.0.0.199
A 160.87.34.0/21 por 195.100.1.1
A 48.0.0.0/15 por 197.160.1.2
A 0.0.0.0/0 por 195.100.1.1
Dirección de red inválida
(parte host  0)
160.87.34.0: 10100000.01010111.00100010.00000000
Máscara: 11111111.11111111.11111000.00000000
194.125.1.63: ---.----.---.00111111
Máscara: 255.255.255.11000000
En esta figura aparece la configuración de un router hipotético, con las direcciones de sus interfaces y la tabla de rutas. En dicha configuración hay dos errores en las líneas marcadas en rojo. Explique en que consisten

## Slide 63
Ejercicio 12 (I)
Internet
Madrid
Barcelona
Sevilla
Bilbao
128 Kb/s
256 Kb/s
128 Kb/s
128 Kb/s
100ord.
20 ord.
50 ord.
25 ord.
Red 194.100.100.0/24
Se pide realizar una asignación adecuada de direcciones a las LANs usando la red 194.100.100.0/24. Para las líneas serie podemos emplear direcciones privadas. También debemos especificar la configuración completa del router de Madrid (interfaces y rutas).

## Slide 64
Ejercicio 12 (II)
Oficina | Subred | Máscara | Rango | Direcc. útiles
Madrid | 194.100.100.0/25 | 255.255.255.128 | 194.100.100.0-127 | 126
Barcelona | 194.100.100.128/26 | 255.255.255.192 | 194.100.100.128-191 | 62
Bilbao | 194.100.100.192/27 | 255.255.255.224 | 194.100.100.192-223 | 30
Sevilla | 194.100.100.224/27 | 255.255.255.224 | 194.100.100.224-255 | 30
Reparto de las direcciones
Notes: En la asignación de direcciones a las LANs consumimos todo el rango de direcciones públicas disponible, por lo que para las líneas serie utilizaremos direccionamiento privado.

## Slide 65
Ejercicio 12 (III)
Internet
Ma
Ba
Se
Bi
194.100.100.1/25
192.168.1.2/30
192.168.2.1/30
192.168.3.1/30
Red 194.100.100.0/25
Red 194.100.100.224/27
Red 194.100.100.128/26
Red 194.100.100.192/27
A 194.100.100.128/26 por 192.168.2.2
A 194.100.100.192/27 por 192.168.2.2
A 194.100.100.224/27 por 192.168.3.2
A 0.0.0.0/0 por 192.168.1.1
192.168.2.2/30
192.168.3.2/30
192.168.1.1/30

## Slide 66
Ejercicio 13
Empresa con una LAN y dos redes IP:
  199.199.199.0/24, Proveedor X, lento
  200.200.200.0/24, Proveedor Y, rápido
Se quiere conectar unos ordenadores a través del proveedor X y otros a través del proveedor Y
Estudie la posibilidad de utilizar uno o dos routers

## Slide 67
199.199.199.1/24
200.200.200.1/24
Proveedor X
Proveedor Y
192.168.1.5/30
192.168.2.5/30
A 0.0.0.0/0 por 192.168.1.6
A 0.0.0.0/0 por 192.168.2.6
Solución con un router
Red 199.199.199.0/24
Rtr 199.199.199.1
Red 200.200.200.0/24
Rtr 200.200.200.1
192.168.1.6/30
192.168.2.6/30
Reparto de tráfico entre proveedores
Posibilidad de caminos asimétricos
Posibilidad de rechazo de datagramas
A 200.200.200.0/24 por 192.168.2.5
A 199.199.199.0 por Internet
A 199.199.199.0/24 por 192.168.1.5
A 200.200.200.0/24 por Internet
Ejercicio 13
Internet

## Slide 68
199.199.199.1/24
200.200.200.2/24
Proveedor X
Proveedor Y
192.168.1.5/30
Red 199.199.199.0/24
Rtr 199.199.199.1
Red 200.200.200.0/24
Rtr 200.200.200.1
Solución con dos routers
200.200.200.1/24
199.199.199.2/24
192.168.2.5/30
A 0.0.0.0/0 por 192.168.2.6
A 0.0.0.0/0 por 192.168.1.6
192.168.2.6/30
192.168.1.6/30
Internet
A 200.200.200.0/24 por 192.168.2.5
A 199.199.199.0/24 por Internet
A 199.199.199.0/24 por 192.168.1.5
A 200.200.200.0/24 por Internet
Ejercicio 13

## Slide 69
Chicago
Madrid
193.1.1.130
193.1.1.194
193.1.1.2
193.1.1.66
T1
128 Kb/s
B
C
D
A
X
W
Z
Y
Aplicación | Subred
Datos normales | 193.1.1.128/26
Voz sobre IP | 193.1.1.192/26
Aplicación | Subred
Datos normales | 193.1.1.0/26
Voz sobre IP | 193.1.1.64/26
Problema examen septiembre 2000
Solo tráfico VoIP
(Y-W)
Resto tráfico
(X-Z,X-W,Y-Z)

## Slide 70
Chicago
Madrid
193.1.1.130/26
Rtr: 193.1.1.129
193.1.1.194/26
Rtr: 193.1.1.193
193.1.1.2/26
Rtr: 193.1.1.1
193.1.1.66/26
Rtr: 193.1.1.65
T1
128 Kb/s
B
C
D
A
X
W
Z
Y
193.1.1.193/26
193.1.1.131/26
193.1.1.65/26
193.1.1.3/26
192.168.1.5/30
192.168.1.6/30
193.1.1.129/26
193.1.1.195/26
193.1.1.1/26
193.1.1.67/26
192.168.1.1/30
192.168.1.2/30
A 193.1.1.0/25 por 192.168.1.2
A 193.1.1.128/25 por 192.168.1.1
A 193.1.1.64/26 por 192.168.1.6
A 193.1.1.0/26 por 193.1.1.129
A 193.1.1.192/26 por 192.168.1.5
A 193.1.1.128/26 por 193.1.1.1
Aplicación | Subred
Datos normales | 193.1.1.128/26
Voz sobre IP | 193.1.1.192/26
Aplicación | Subred
Datos normales | 193.1.1.0/26
Voz sobre IP | 193.1.1.64/26
Solución problema examen septiembre 2000

## Slide 71
Chicago
Madrid
193.1.1.130/25
Rtr: 193.1.1.129
193.1.1.194/25
Rtr: 193.1.1.193
193.1.1.2/25
Rtr: 193.1.1.1
193.1.1.66/25
Rtr: 193.1.1.65
T1
128 Kb/s
B
C
D
A
X
W
Z
Y
193.1.1.193/25
193.1.1.65/25
192.168.1.5/30
192.168.1.6/30
193.1.1.129/25
193.1.1.1/25
192.168.1.1/30
192.168.1.2/30
A 193.1.1.0/25 por 192.168.1.2
A 193.1.1.128/25 por 192.168.1.1
A 193.1.1.64/26 por 192.168.1.6
A 193.1.1.0/26 por 193.1.1.129
A 193.1.1.192/26 por 192.168.1.5
A 193.1.1.128/26 por 193.1.1.1
Problema examen septiembre 2000: solución alternativa
Aplicación | Subred
Datos normales | 193.1.1.128/26
Voz sobre IP | 193.1.1.192/26
Aplicación | Subred
Datos normales | 193.1.1.0/26
Voz sobre IP | 193.1.1.64/26

## Slide 72: Sumario
Generalidades
El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
Direcciones de red. Enrutamiento básico
Subredes y máscaras
Asignación de direcciones y CIDR
Protocolo de control ICMP
Protocolo de resolución de direcciones ARP

## Slide 73: Asignación de direcciones IP
En marzo de 1991 la Universidad de Valencia solicitó una red clase B al DDN NIC (Department of Defense Network Network Information Center) que le asignó la 147.156.0.0/16
Las redes se daban por orden cronológico:
  La 147.155.0.0./16 se asignó al Ames Laboratory, en la Iowa State University
  La 147.157.0.0/16 la tiene el Tsukuba College of Technology, en Japón
  La UJI pidió su red unos meses después y obtuvo la 150.128.0.0/16
  La UPV, que tardó algo más, consiguió la 158.42.0.0/16
Al darse las redes de esta forma no era posible agruparlas en las tablas de rutas, pues las redes consecutivas se encontraban físicamente muy distantes y las redes próximas tenían numeraciones separadas

## Slide 74: Asignación de direcciones IP (II)
En 1992 se cambió el sistema, asignando las redes por rangos o bloques según un criterio geográfico. Paralelamente se creó una estructura de registros regionales llamados RIR (Regional Internet Registry) para descentralizar la asignación de direcciones. Actualmente hay 5 RIRs en todo el mundo
Los RIRs dependen del IANA (Internet Assignment Number Authority)
Los RIRs dan direcciones a los proveedores grandes (los de primer nivel, llamados ‘tier-1’). Éstos dan a su vez direcciones a los proveedores tier-2, tier-3, etc.
Las organizaciones obtienen direcciones del proveedor que les da conectividad
A todos los niveles se procura asignar las redes por bloques de direcciones para que sean fácilmente agregables en las tablas de rutas
Notes: El Nivel de Red en Internet. Aspectos básicos
Redes
3-74

## Slide 75: Organización de los RIR
Registro Regional | Área geográfica
ARIN (American Registry for Internet Numbers) www.arin.net | EEUU y Canadá Atlántico norte Caribe norte Antártica
APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) www.apnic.net | Asia oriental Pacífico
RIPE (Réseaux IP Européenes) www.ripe.net | Europa Medio Oriente Asia Central
LACNIC ( Latin American and Caribbean Network Information Center) www.lacnic.net | América (excepto EEUU y Canadá) y el Caribe
AFRINIC (African Network Information Center) www.afrinic.net | África
Todos los RIR disponen de una base de datos online, llamada whois, para búsqueda de direcciones IP

## Slide 76: IP sin clases o ‘classless’
Inicialmente la asignación de direcciones se hacía en bloques de tamaño fijo de acuerdo con las conocidas clases A, B y C. Pero:
  Las redes clase A (/8) son enormes y hay muy pocas (solo 127). Hace mucho tiempo que no se asigna ninguna
  Las redes clase B (/16) aún son demasiado grandes para la mayoría de organizaciones (65000 hosts)
  Las redes clase C (/24) son demasiado pequeñas para la mayoría de organizaciones (256 hosts)
Por tanto, casi todas las organizaciones optaban por pedir redes clase B por si acaso, aunque les sobraba mucho espacio. Este desperdicio provocaba el rápido agotamiento del espacio de direcciones.
Notes: El Nivel de Red en Internet. Aspectos básicos
Redes
3-76

## Slide 77: IP sin clases o ‘classless’ (II)
En 1993 se cambió el esquema de reparto de direcciones permitiendo a los RIR asignar redes con máscaras de cualquier tamaño, no necesariamente múltiplo de 8.
Este nuevo esquema se aplicaba al todo el rango libre de direcciones de las antiguas clases A, B y C, lo que en la práctica significaba abolir el sistema de clases por lo que se denomina IP classless o IP sin clases
El sistema classless se especificó en el RFC 1466 (1993) y se denomina CIDR (Classless InterDomain Routing)
Con CIDR se pueden asignar redes de 256, 512, 1024, etc. direcciones, con lo que es posible ajustarse mucho mejor a las necesidades reales de cada organización
El sistema ‘classless’ no afecta a las clases D (multicast) y E (reservado) que se mantienen con el mismo significado

## Slide 78
Asignación de direcciones y tarifas de APNIC
En RIPE lo mínimo que se asigna son redes /20 (4096 direcciones)

## Slide 79
Actual reparto de direcciones IPv4 (primer octeto)
0-2 | Reservado IANA
3 | General Electric
4 | BBN
5 | IANA Reservado
6 | Army Info.Sys.Ctr.
7 | IANA Reservado
8 | BBN
9 | IBM
10 | IANA Privado
11 | DoD Intel Inf. Syst.
12 | AT&T
13 | Xerox
14 | IANA Publico
15 | HP
16 | DEC
17 | Apple
18 | MIT
19 | Ford
20 | Comp. Sci. Corp.
21 | DDN-RVN
22 | Def. Inf. Syst. Agen.
23 | IANA Reservado
24 | ARIN
25 | Royal Sign.&Radar
26 | Def. Inf. Syst. Agen.
27 | IANA Reservado
28 | DSI-North
29-30 | Def. Inf. Syst. Agen.
31 | IANA Reservado
32 | Norsk Informasjons.
33 | DLA Syst. Aut. Ctr
34 | Halliburton Comp.
35 | MERIT Comp. Net.
36-37 | IANA Reservado
38 | Perf. Syst. Int.
39 | IANA Reservado
40 | Eli Lili & Company
41-42 | IANA Reservado
43 | Japan Inet
44 | Am.Radio Dig.Com.
45 | Interop Show Net.
46 | BBN
47 | Bell-Northern Res.
48 | Prudential Sec. Inc.
49-50 | IANA
51 | Dept. Soc. Sec. UK
52 | DuPont de Nemours
53 | Cap Debis CCS
54 | Merck & Co.
55 | Boeing Comp. Serv.
56 | US Postal Serv.
57 | SITA
58-60 | IANA Reservado
61 | APNIC
62 | RIPE NCC
63-69 | ARIN
70-79 | IANA Reservado
80-81 | RIPE NCC
82-127 | IANA Reservado
128-192 | Varios Registros
193-195 | RIPE NCC
196 | Varios Registros
197 | IANA Reservado
198 | Varios Registros
199-200 | ARIN
201 | Res. Cent-Sud Amer.
202-203 | APNIC
204-209 | ARIN
210-211 | APNIC
212-213 | RIPE NCC
214-215 | US DOD
216 | ARIN
217 | RIPE NCC
218-221 | APNIC
222-223 | IANA Reservado
224-239 | IANA Multicast
240-255 | IANA Reservado

## Slide 80
Evolución de direcciones en IP
5 bits (RFC 1)
6 bits
8 bits
TCP 32 bits (RFC 675)
63 hosts en ARPANET
IP 32 bits (RFC 760)
Clases A, B, C (RFC 790)
CIDR
(RFC 1518,1519)
IPv6
(RFC 1883)
1970
1980
1990
2000
RIPE
APNIC
ARIN
LACNIC
DDN NIC
Notes: 4/1969 (RFC 1): 5 bits
9/1969: 6 bits
1972: 8 bits
12/1974: TCP con 32 bits (RFC 675, Vinton Cerf)
1/1976: 63 hosts en ARPANET
1/1980: IP con 32 bits (RFC 760, Jon Postel)
9/1981: clase A, B, C (RFC 790, Jon Postel)
9/1993: CIDR (RFC 1518 y 1519)

## Slide 81: Sumario
Generalidades
El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
Direcciones de red. Enrutamiento básico
Subredes y máscaras. CIDR
Asignación de direcciones y CIDR
Protocolo de control ICMP
Protocolo de resolución de direcciones ARP

## Slide 82: Protocolos de Control y resolución de direcciones
Permiten realizar labores diversas:
  ICMP (Internet Control Message Protocol): mensajes de error y situaciones anómalas
  ARP: Resolución de direcciones MAC
  RARP, BOOTP, DHCP: Resolución de direcciones IP
  IGMP: Gestión de grupos multicast

## Slide 83: ICMP
Permite reportar diversas incidencias o situaciones excepcionales que pueden producirse en el envío de un datagrama.
Todos los mensajes ICMP se envían en datagramas IP (valor 1 en el campo protocolo).
Generalmente los mensajes ICMP incluyen como datos la cabecera y los primeros bytes de datos del paquete que ha provocado el mensaje ICMP

## Slide 84
Mensaje | Significado
Destination Unreachable (Destino inaccesible) | Red, host, protocolo o puerto (nivel de transporte) inaccesible o desconocido Datagrama demasiado grande que tiene prohibida la fragmentación (bit DF puesto)
Source quench (apagar la fuente) | Ejerce control de flujo sobre el emisor en casos de congestión. No se utiliza.
Echo request y Echo reply | Sirve para comprobar la accesibilidad de la IP remota (usado en comando ping).
Time exceeded (Tiempo excedido) | Datagrama descartado por agotamiento del TTL (usado en comando traceroute)
Redirect (Cambio de ruta) | El router nos sugiere un camino mejor que el que estamos utilizando (más corto)
Principales tipos de mensajes ICMP

## Slide 85: ICMP Destination Unreachable
Lo envían los routers y los hosts cuando no pueden entregar un paquete en su destino
10.0.0.2
255.0.0.0
Rtr 10.0.0.1
10.0.0.1
255.0.0.0
A 20.0.0.0 255.0.0.0 por 90.0.0.2
X
E0
H1
90.0.0.1
255.0.0.0
Si H1 envía un datagrama hacia 30.0.0.1 recibirá de X un ICMP Destino Inaccesible

## Slide 86: ICMP Source Quench
El objetivo del ICMP Source Quench era enviar mensajes para reducir el tráfico al detectar problemas de congestión
Lo deberían enviar los routers cuando su buffers estuvieran próximos a saturarse y cada vez que descartaran un paquete por congestión. También los hosts cuando vieran que su buffer estaba próximo a llenarse.
La experiencia ha mostrado que los mensajes ICMP Source Quench consumen ancho de banda y no son efectivos para el control de la congestión, por lo que su uso está desaconsejado y se considera dañino (RFC 1812)
El control de congestión actualmente se realiza en el protocolo TCP a nivel de transporte de forma implícita, sin envío de mensajes explícitos

## Slide 87
Iluso_$ ping –s www.cmu.edu 64 4
PING server.andrew.cmu.edu: 64 bytes packets
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=0. time=287. ms
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=1. time=290. ms
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=2. time=285. ms
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=3. time=277. ms
---server.andrew.cmu.edu PING Statistics ----
4 packets transmitted, 4 packets receivded, 0% packet loss
Round-trip (ms) min/avg/max = 277/285/290
Iluso_$ ping –s www.uv.es 64 4
PING video.ci.uv.es: 64 bytes packets
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=0. time=1. ms
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=1. time=1. ms
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=2. time=1. ms
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=3. time=1. ms
---video.ci.uv.es PING Statistics ----
4 packets transmitted, 4 packets receivded, 0% packet loss
Round-trip (ms) min/avg/max = 1/1/1
ICMP ECHO REQUEST y ECHO REPLY
ICMP Echo Request/Reply (ping)
Por cada paquete enviado se recibe una respuesta. El tiempo indicado es el de ida y vuelta

## Slide 88
Iluso_$ traceroute www.uniovi.es
traceroute to dana.vicest.uniovi.es (156.35.34.1), 30 hops max,
40 byte packets
1 cisco.ci.uv.es (147.156.1.11) 3 ms 3 ms 2 ms
2 A1-0-2.EB-Valencia1.red.rediris.es (130.206.211.181) 2 ms 2 ms 2 ms
3 A1-0-2.EB-Madrid1.red.rediris.es (130.206.224.5) 8 ms 7 ms 7 ms
4 A3-0-1.EB-Oviedo1.red.rediris.es (130.206.224.34) 22 ms 17 ms 17 ms
5 rcpd02.net.uniovi.es (156.35.11.205) 16 ms 17 ms 16 ms
6 156.35.12.253 (156.35.12.253) 20 ms 19 ms 19 ms
7 rest34.cpd.uniovi.es (156.35.234.201) 24 ms 26 ms 26 ms
8 dana.vicest.uniovi.es (156.35.34.1) 28 ms 28 ms 28 ms
Iluso_$
ICMP Time Exceeded (traceroute)
Valor del TTL utilizado en los paquetes
Enviados 24 paquetes en total

## Slide 89
20.0.0.2/8
Rtr 20.0.0.1
20.0.0.1/8
20.0.0.3/8
Rtr 20.0.0.1
30.0.0.2/8
30.0.0.1/8
30.0.0.4/8
40.0.0.1/8
40.0.0.2/8
Rtr 40.0.0.1
40.0.0.3/8
Rtr 40.0.0.1
A 40.0.0.0/8 por 30.0.0.2
LAN A
20.0.0.0/8
LAN B
30.0.0.0/8
LAN C
40.0.0.0/8
A 20.0.0.0/8 por 30.0.0.1
Ruta no óptima hacia LAN C
30.0.0.3/8
A 20.0.0.0/8 por 30.0.0.1
A 40.0.0.0/8 por 30.0.0.2
A 0.0.0.0/0 por 30.0.0.1
ICMP Redirect
A 40.0.0.0/8 por 30.0.0.2
Ruta añadida por ICMP REDIRECT
H4
X
Y
H6
H5
H3
H1
H2
Notes: En esta figura se muestra un caso donde se utiliza el comando ICMP REDIRECT. En el host H4 se ha definido únicamente X como el router por defecto, para no incluir las dos rutas explícitas y simplificar así su configuración. En estas condiciones la comunicación con LAN C se realiza de manera indirecta, ya que H4 envía los datagramas dirigidos a la LAN C hacia X, quien a su vez ha de reenviarlos a Y para que los entregue a la LAN de destino. Además del mayor tiempo empleado en el envío esto tiene dos inconvenientes importantes: aumenta innecesariamente la carga de trabajo en el router X y requiere que X esté operativo para que la comunicación entre H4 y la LAN C sea posible. Para evitarlo existe el comando ICMP REDIRECT que funciona de la siguiente forma: cuando el router X detecta que ha recibido un datagrama de H4 dirigido a la LAN C, además de enviar ese datagrama hacia Y para su entrega envía un mensaje ICMP REDIRECT hacia H4 informándole que existe una mejor ruta para llegar a la red 40.0.0.0/8 (LAN C) y que dicha ruta es accesible a través de 30.0.0.2 (Y). X considera que la ruta utilizada no es óptima cuando observa que la interfaz de salida para un datagrama coincide con la interfaz de entrada.

## Slide 90
> route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
30.0.0.0 30.0.0.4 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 30.0.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
(recibido mensaje ICMP Redirect)
> route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
30.0.0.0 30.0.0.4 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
40.0.0.0 30.0.0.2 255.0.0.0 UGD 0 0 0 eth0
0.0.0.0 30.0.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Flags: U: ruta operativa (Up)
G: Ruta gateway (router)
D: ruta dinámica
Efecto de ICMP Redirect sobre el host H4 anterior
Ruta añadida por ICMP redirect
Notes: En esta diapositiva podemos ver la salida generada por consola por el comando ‘route -n’ ejecutado en el host H4 de la figura anterior antes y después de recibir el mensaje ICMP Redirect del router X.
Antes del ICMP Redirect el host dispone de:
Una entrada para la ruta 30.0.0.0/8 (que es la propia LAN B) a la cual se accede a través de 30.0.0.4, que es la dirección de la interfaz Ethernet del host, eth0. Esta ruta está operativa (flag U)
Una entrada para la ruta por defecto (0.0.0.0/0) que corresponde al router 30.0.0.1. Esta ruta está operativa (flag U) y es una ruta Gateway (flag G), es decir es una ruta que da acceso a otras redes. Su interfaz de salida es la eth0, que corresponde a la tarjeta Ethernet del host.
Después del ICMP Redirect aparece una nueva ruta, que es la que se muestra enmarcada en el segundo route -n. Se trata también de una ruta Gateway que ha sido añadida dinámicamente (flag D) mediante el ICMP Redirect. Al ser dinámica esta ruta no estará en las tablas si se reinicia el equipo entretanto no se reciba de nuevo el ICMP Redirect.

## Slide 91
60.0.0.2/8
Rtr: 60.0.0.1
60.0.0.3/8
Rtr: 60.0.0.1
20.0.0.2/8
Rtr: 20.0.0.1
20.0.0.3/8
Rtr: 20.0.0.1
20.0.0.1/24
60.0.0.1/8
H1 quiere mandar un paquete a H4. Como están en redes distintas (a nivel IP) y H1 no tiene ruta para llegar a H4 le manda el paquete a su router por defecto, X.
El router envía el datagrama a su destino, pero además envía un ICMP Redirect a H1 indicándole que H4 está en su misma LAN, por lo que puede mandarle los paquetes directamente. Como consecuencia X incorpora en su tabla de rutas una entrada para indicar que la red 20.0.0.0/8 está accesible directamente por eth0
Esta interfaz tiene dos direcciones IP
Otro ejemplo de ICMP Redirect
Red A 60.0.0.0/8
Red B 20.0.0.0/8
H1
H4
X
Notes: Otro ejemplo interesante de uso de ICMP REDIRECT es el que se presenta en esta figura. Se trata de dos redes IP independientes, la 60.0.0.0/8 y la 20.0.0.0/8, que comparten la misma LAN. Hay un router conectado a la LAN que tiene su interfaz configurada con dos direcciones IP, una perteneciente a cada red IP. Podríamos decir que se trata de un router ‘multihomed virtual’, algo relativamente frecuente en routers.
Cuando H1, host de la red A, intenta comunicar con H4, que pertenece a la red B, lo hará a través del router X ya que H1 no tiene ruta para acceder a la red B. El router detectará que el datagrama ha de salir por la misma interfaz por la que entró, por lo que además de reenviarlo hacia su destino enviará a H1 un mensaje ICMP Redirect indicándole que incorpore a su tabla de rutas una entrada que le permita comunicar directamente con la red B.

## Slide 92: Sumario
Generalidades
El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
Direcciones de red. Enrutamiento básico
Subredes y máscaras. CIDR
Asignación de direcciones y CIDR
Protocolo de control ICMP
Protocolo de resolución de direcciones ARP

## Slide 93: Resolución de direcciones
El paquete del nivel de red se envía siempre encapsulado en una trama a nivel de enlace. El emisor ha de saber que dirección de enlace ha de poner en la trama, por ejemplo la dirección MAC en una LAN.
Imaginemos que X quiere hacer ping a Y. Comparando la dir. IP de Y con la suya y con la máscara sabe que Y está en su misma LAN. Ha de meter el paquete IP en una trama Ethernet con una MAC de destino, pero no sabe cual poner.
50.0.0.1/8
50.0.0.4/8
Rtr: 50.0.0.1
50.0.0.3/8
Rtr: 50.0.0.1
50.0.0.2/8
Rtr: 50.0.0.1
Internet
X
Y
Z
W

## Slide 94
IP | MAC
1: El usuario X teclea ‘ping 50.0.0.3’
50.0.0.4/8
Rtr: 50.0.0.1
50.0.0.3/8
Rtr: 50.0.0.1
50.0.0.2/8
Rtr: 50.0.0.1
Internet
X
Y
Z
Funcionamiento de ARP
W
1: Ping 50.0.0.3
ARP Req
ARP Cache
ARP Cache
ARP Cache
ARP Cache
50.0.0.1/8
ARP Req
ARP Req
50.0.0.2 X
IP | MAC
IP | MAC
IP | MAC
ARP Reply
50.0.0.3 Y
4: X recoge la respuesta, la pone en su ARP cache y envía el ping
2: X genera ARP request (broadcast): ¿quién es 50.0.0.3?
3: Y responde con ARP reply (unicast) diciendo que él es ese (y su dir. MAC)
Las entradas ARP caducan pasado un tiempo de inactividad
Cuando la dirección de destino está fuera de la LAN el ARP de X busca al router.
Ping Y
Pong X

## Slide 95: ARP (Address Resolution Protocol)
Se usa en todo tipo de LANs broadcast
Especificado en el RFC 826. Diseñado para soportar cualquier protocolo y formato de dirección, no solo IP.
ARP no es protocolo IP y tiene un Ethertype propio, el X’806’.
Los paquetes ARP contienen en la parte de datos las direcciones IP y MAC; estas son las que deben usarse para rellenar la ARP cache, no la MAC que aparece en la cabecera de la trama MAC

## Slide 96: ARP cache
Una misma IP no puede aparecer más de una vez en la ARP Cache (la tabla se indexa por IP). Pero diferentes IPs sí pueden apuntar a la misma MAC
Las entradas en la ARP Cache tienen un tiempo de vida limitado, típicamente 15 minutos. Si no hay actividad la entrada se borra y si más tarde se necesita se ha de enviar un nuevo ARP Request. Esto permite cambiar la IP de un servidor, por ejemplo por avería.
Si antes de que una entrada caduque se recibe un ARP indicando una nueva dirección MAC para una IP de la tabla se sustituye inmediatamente la entrada vieja por la nueva
Es posible añadir entradas estáticas en la ARP Cache con el comando ‘arp –s’. Esto es útil cuando se quiere tener la entrada siempre activa sin tener que enviar ARP Request

## Slide 97
C:\> arp –a
Interfaz: 147.156.1.75 --- 0x2
Dirección IP Dirección física Tipo
147.156.1.1 08-00-09-d2-99-1b dinámico
147.156.9.2 02-60-8c-2f-09-45 dinámico
147.156.1.3 08-00-69-02-76-c0 dinámico
147.156.9.5 08-00-5a-c7-1b-1f dinámico
147.156.7.6 00-80-a3-04-98-ed dinámico
147.156.11.6 00-80-a3-04-5e-c6 dinámico
147.156.1.11 00-60-3e-99-7e-39 dinámico
147.156.1.46 08-00-69-02-76-c0 dinámico
147.156.1.97 02-60-8c-2f-bf-4d dinámico
147.156.1.219 00-4f-56-01-10-0f dinámico
C:\>
Tabla ARP cache en un host
Estas dos direcciones IP corresponden a la misma MAC, por tanto las dos apuntan a la misma interfaz del mismo host
Notes: El comando ‘arp –a’, disponible en Unix y en Windows, permite averiguar la tabla ARP cache de un host.
La tabla relaciona las direcciones IP con las direcciones MAC, y se indexa por la direcciónIP, es decir no puede haber más de una entrada en la tabla para una misma dirección IP. En cambio puede haber más de una entrada con la misma dirección MAC, como ocurre en este caso con la dirección 08-00-69-02-76-c0. Esto es debido a que esa interfaz tiene asociadas dos direcciones IP, que en este caso son la 147.156.1.3 y la 147.156.1.97

## Slide 98
Tipo de hardware (1=Enet) |  | Tipo de protocolo (800=IP)
Lon. Dir. Hard. (6) | Lon. Dir. Red (4) | Operación (1-2: ARP, 3-4: RARP)
Dir. MAC Emisor (octetos 0-3) |  | 
Dir. MAC Emisor (oct 4-5) |  | Dir. IP emisor (octetos 0-1)
Dir. IP emisor (octetos 2-3) |  | Dir. MAC destino (oct. 0-1)
Dir. MAC destino (octetos 2-5) |  | 
Dir. IP destino |  | 
32 bits
Formato de mensaje ARP y RARP en el caso de protocolo IPv4 y red Ethernet
Códigos de Operación:
1: ARP Request
2: ARP Reply
3: RARP Request
4: RARP Reply

## Slide 99
Captura de un ARP Request y Reply con Wireshark
Envío broadcast
Envío unicast
Request
Reply

## Slide 100: ARP probe y ARP ‘gratuito’
Un ARP Probe (sonda) es un ARP Request con la dirección IP del emisor a cero. Algunos sistemas cuando se les configura una dirección IP lo primero que hacen es lanzar un ARP Probe buscando esa dirección para comprobar que está libre antes de utilizarla
El ARP gratuito (o ARP anouncement) es un ARP enviado por un host para anunciar su MAC sin que nadie le haya mandado previamente un ARP Request. Sirve para actualizar la ARP Cache de otros hosts cuando se produce un cambio en la dirección MAC, o la IP. Se suele enviar como un ARP Request en la que la IP destino es igual que la de origen y la MAC destino está a ceros.

## Slide 101
IP destino en
ARP cache?
Datagrama IP listo
para enviar
Construir trama
y enviar a host
Enviar ARP Req.
buscando IP destino
No
Sí
Envío de un datagrama IP por un host
¿IP destino en
misma subred?
Sí
Buscar IP router
en tabla de rutas
No
IP router en
ARP cache?
Construir trama
y enviar a router
Sí
No
Enviar ARP Req.
buscando IP router
IP destino en
ARP cache?
Construir trama
y enviar a host
Sí
No
ICMP
Destino
inaccesible
IP router en
ARP cache?
Sí
No
Construir trama
y enviar a router
ICMP
Destino
inaccesible
Notes: Cuando un host tiene que enviar un datagrama IP en una red local lo ha de colocar en una trama, por ejemplo Ethernet, para lo cual sigue el proceso que se muestra en esta diapositiva.
En primer lugar busca si la dirección IP de destino del datagrama se encuentra en su tabla ARP cache. En caso afirmativo coloca como dirección de destino de la trama la dirección MAC correspondiente en la ARP cache.
Si la dirección IP de destino no se encuentra en la ARP cache entonces el host compara la parte red de dicha dirección de destino con la suya propia para saber si se encuentra o no en su propia red. El host puede saber que parte de la dirección es red gracias a la máscara que se le ha asignado al configurarle su dirección IP. Si la IP de destino se encuentra en la misma red el host lanza un mensaje ARP Request y espera un tiempo razonable para que el destinatario responda y se rellene la entrada correspondiente en la ARP Cache. Si pasado ese tiempo no aparece la dirección en la ARP cache el host concluye que el destino buscado está inaccesible por lo que envía un mensaje ICMP Destination Unreachable.
Si la dirección de destino pertenece a otra red el host consultará su tabla de rutas para averiguar la dirección IP del router más adecuado para llegar a ese destino. Una vez averiguada la dirección del router (que necesariamente ha de pertenecer a la misma red) se sigue el mismo proceso que antes, pero ahora buscando la dirección MAC correspondiente a la IP del router, es decir se busca en la ARP cache; si la encuentra la usa en la trama y si no lanza un ARP Request, si hay respuesta se envía la trama a la dirección encontrada y si no se reporta un mensaje ICMP destino inaccesible

## Slide 102: Duplicidad de direcciones
Una de las principales pesadillas de cualquier administrador de una red es la duplicidad de direcciones
La duplicidad puede darse en la dirección IP, en la dirección MAC o en ambas. Las consecuencias en cada caso son diferentes.
En el caso de duplicidad de MACs el comportamiento también difiere según se trate de una LAN compartida o conmutada

## Slide 103
IP: 10.0.0.1/16 10.0.0.1/16 10.0.0.3/16
MAC: 00:00:01:00:00:01 00:00:01:00:00:02 00:00:01:00:00:03
X
Y
Z
Duplicidad de dirección IP
Supongamos que a dos ordenadores, X e Y, se les asigna la misma dirección IP.
Normalmente cada uno tendrá una MAC diferente, con lo que la situación será:
Cuando un tercer ordenador (Z) envíe un paquete a 10.0.0.1 mandará primero un ARP Request buscando a 10.0.0.1 y recibirá dos ARP reply.
Como la ARP cache de Z solo admite una entrada por dirección IP, la que llegue en segundo lugar desplazará a la primera, por lo que unas veces quedará registrada la MAC de X y otras la MAC de Y. Cuando la entrada caduca el proceso se repite, por lo que unas veces la comunicación se establece con X y otras con Y

## Slide 104
IP: 10.0.0.1/16 10.0.0.2/16 10.0.0.3/16
MAC: 00:00:01:00:00:01 00:00:01:00:00:01 00:00:01:00:00:03
X
Y
Z
Duplicidad de dirección MAC en LAN compartida
Supongamos ahora que X e Y tienen diferente IP, pero la misma MAC. Esto es posible ya que la MAC puede cambiarse por software. La situación es:
Cuando Z envíe un ARP request buscando a 10.0.0.1 solo recibirá respuesta de X.
Los paquetes enviados por Z hacia X serán recibidos también por Y (misma MAC) pero como la IP de destino no es la suya el nivel de red en Y descartará los paquetes.
Si más tarde Z envía un ARP request buscando a 10.0.0.2 se creará una segunda entrada en su ARP cache con otra IP y la misma MAC, esto tampoco es problema puesto que la ARP cache se indexa por la IP y dos Ips diferentes pueden apuntar a la misma MAC. Así pues, en este caso la duplicidad de dirección MAC no parece plantear mayores problemas, salvo por el hecho de que la coincidencia de MAC obliga a realizar el filtrado de tráfico no deseado en la CPU, tarea que normalmente debería realizar la tarjeta de red.

## Slide 105
IP: 10.0.0.1/16 10.0.0.2/16 10.0.0.3/16
MAC: 00:00:01:00:00:01 00:00:01:00:00:01 00:00:01:00:00:03
X
Y
Z
Duplicidad de dirección MAC en LAN conmutada
Cuando se da la duplicidad de MAC en una LAN conmutada las cosas son diferentes. Supongamos el caso anterior en que X e Y tienen la misma MAC:
Puesto que la tabla CAM del conmutador está indexada por la MAC de origen, cada vez que X o Y envían una trama se actualiza la entrada correspondiente a su MAC y se le asocia la interfaz correspondiente en el conmutador. Por tanto cada vez que Y envía una trama X deja de recibir tráfico (salvo el broadcast), e inversamente le ocurre a Y cuando X envía una trama.
Resultado: en una LAN conmutada al comunicar con 10.0.0.1 algunos paquetes llegan y otros no. La red parece funcionar de forma errática

## Slide 106
IP: 10.0.0.1/16 10.0.0.1/16 10.0.0.3/16
MAC: 00:00:01:00:00:01 00:00:01:00:00:01 00:00:01:00:00:03
X
Y
Z
Duplicidad de IP y MAC en LAN compartida
Supongamos ahora que X e Y tienen la misma IP y la misma MAC:
En este caso si Z envía un ARP request buscando a 10.0.0.1 recibirá dos respuestas (de X e Y). Solo una de ellas será incluida en la ARP cache, pero como ambas son idénticas no importa cual de ellas es incorporada por Z en su tabla. Todos los paquetes que Z envíe serán recibidos, procesados, y respondidos en su caso, por X e Y. Si por ejemplo Z lanza un ping recibirá dos respuestas a cada paquete, pero si intenta establecer una conexión TCP con 10.0.0.1 recibirá dos respuestas a su petición de conexión, y muy probablemente las incongruencias que observe en las respuestas duplicadas le lleven a abortar el intento.
Resultado: algunos servicios básicos (como el ping) funcionarán, pero otros no

## Slide 107
IP: 10.0.0.1/16 10.0.0.1/16 10.0.0.3/16
MAC: 00:00:01:00:00:01 00:00:01:00:00:01 00:00:01:00:00:03
Duplicidad de IP y MAC en LAN conmutada
Supongamos ahora que X e Y tienen la misma IP y la misma MAC, pero la LAN es conmutada y no compartida:
En este caso el problema es similar al de la duplicidad de MAC. Cada vez que X e Y transmiten una trama se actualiza la tabla CAM del conmutador, dejando efectivamente aislado al otro host en lo que a recepción de tráfico se refiere. La situación dependerá mucho del tipo de aplicación y la secuencia de acontecimientos, pero en general se observará un comportamiento errático e inestable en cualquier comunicación, incluso de tipo trivial.
X
Y
Z

## Slide 108
IP:130.206.212.7/24
Rtr: 130.206.212.1
IP: 130.206.220.5/24
Rtr: 130.206.220.1
IP:130.206.212.1/24
IP:130.206.220.1/24
Switch LAN
Red B
Red E
Red F
Red C
Red A
Red D
Ping 130.206.220.5
Indique todas las tramas ethernet que genera el comando ping.
Todos los equipos se acaban de encender.
Problema examen junio 2000

## Slide 109
Ping 130.206.220.5
Solución Problema examen junio 2000
A
C
B
MACorig. | MACdest. | Ethertype | Mensaje
A | FF | ARP (806) | ARP Req. ¿quién es 130.206.212.1?
B | A | ARP (806) | ARP Resp. 130.206.212.1 es B
A | B | IP (800) | ICMP ECHO Req. Para 130.206.220.5
C | FF | ARP (806) | ARP Req. ¿quién es 130.206.220.5?
D | C | ARP (806) | ARP Resp. 130.206.220.5 es D
C | D | IP (800) | ICMP ECHO Req. para 130.206.220.5
D | C | IP (800) | ICMP ECHO Reply para 130.206.212.7
B | A | IP (800) | ICMP ECHO Reply para 130.206.212.7
IP:130.206.212.7/24
Rtr: 130.206.212.1
IP: 130.206.220.5/24
Rtr: 130.206.220.1
IP:130.206.212.1/24
IP:130.206.220.1/24
Switch LAN
Red B
Red E
Red F
Red C
Red A
Red D
D

## Slide 110
Suceso | Trama | Red | Emitida por | Recibida por
1 | 1 | B | A | Broadcast
2.1 | 1 | A | Sw LAN | Broadcast
2.2 | 1 | C | Sw LAN | Broadcast
3 | 2 | C | B | Sw LAN
4 | 2 | B | Sw LAN | A
5 | 3 | B | A | Sw LAN
6 | 3 | C | Sw LAN | B
7 | 4 | D | C | Broadcast
8 | 4 | E | Sw LAN | Broadcast
9 | 4 | F | Sw LAN | Broadcast
IP:130.206.212.7/24
Rtr: 130.206.212.1
IP: 130.206.220.5/24
Rtr: 130.206.220.1
IP:130.206.212.1/24
IP:130.206.220.1/24
Switch LAN
Red B
Red E
Red F
Red C
Red A
Red D
Suceso | Trama | Red | Emitida por | Recibida por
10 | 5 | F | D | Sw LAN
11 | 5 | E | Sw LAN | Sw LAN
12 | 5 | D | Sw LAN | C
13 | 6 | D | C | Sw LAN
14 | 6 | E | Sw LAN | Sw LAN
15 | 6 | F | Sw LAN | D
16 | 7 | F | D | Sw LAN
17 | 7 | E | Sw LAN | Sw LAN
18 | 7 | D | Sw LAN | C
19 | 8 | C | B | Sw LAN
20 | 8 | B | Sw LAN | A
A
B
C
D
Ping 130.206.220.5
Solución Problema examen junio 2000: tramas totales

## Slide 111
Internet
Enlace LAN inalámbrico
A
B
C
X
Y
Oficina Nueva
Oficina Vieja
Z
Red 195.123.0.0
Conexión a Internet: 192.169.15.6/30
Realizar la asignación de direcciones
Detallar la configuración de los routers (X, Y y Z) y de los hosts (A, B y C)
¿Cuántas tramas MAC atraviesan el radioenlace si ping de A a B?
¿cuántas si ping de A a C?
¿Que pasa si suprimimos el router X o el Y?
Se pide:
Datos:
Problema examen junio 2001

## Slide 112
Internet
Enlace LAN inalámbrico
A
B
C
X
Y
Oficina Nueva
195.123.0.128/25
Oficina Vieja
195.123.0.0/25
Z
195.123.0.129/25
195.123.0.131/25
GW 195.123.0.129
195.123.0.130/25
GW 195.123.0.129
195.123.0.3/25
GW 195.123.0.1
195.123.0.1/25
195.123.0.2/25
192.169.15.6/30
192.168.0.2/24
192.168.0.1/24
A 0.0.0.0/0 por 192.168.0.1
A 195.123.0.128/25 por 192.168.0.2
A 0.0.0.0/0 por 195.123.0.2
A 195.123.0.128/25 por 195.123.0.1
A 0.0.0.0/0 por 192.169.15.5
192.169.15.5/30
Ping de A a B no genera ningún tráfico en radioenlace, es filtrado por router X
Ping de A a C genera cuatro tramas en radioenlace, dos ARP y dos ICMP
Si suprimimos X o Y el broadcast/multicast de la oficina nueva o vieja inunda el radioenlace
Solución problema examen junio 2001

## Slide 113
202.1.1.1/25
202.1.1.129/25
202.1.1.2/25
Rtr.: 202.1.1.1
202.1.1.130/25
Rtr.: 202.1.1.129
AA
BB
Problema 2 examen septiembre 2001
A ejecuta ‘ping 202.1.1.130’ y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido
MAC Or. | MAC Des. | LAN Orig. | Pasa puente | Ethertype | Mensaje
AA | FF | X | SI | ARP | ARP Request ¿quién es 202.1.1.1?
CC | AA | X | NO | ARP | ARP Response: es CC
AA | CC | X | NO | IP | ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
DD | FF | Y | SI | ARP | ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB | DD | Y | NO | ARP | ARP Response: es BB
DD | BB | Y | NO | IP | ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB | DD | Y | NO | IP | ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC | AA | X | NO | IP | ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC
DD
LAN X
LAN Y

## Slide 114
202.1.1.2/24
Rtr.: 202.1.1.1
202.1.1.130/24
Rtr.: 202.1.1.129
AA
BB
Problema 2 examen septiembre 2001, variante 1
A ejecuta ‘ping 202.1.1.130’ y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido
MAC Or. | MAC Des. | LAN Orig. | Pasa puente | Ethertype | Mensaje
AA | FF | X | SI | ARP | ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB | AA | Y | SI | ARP | ARP Response: es BB
AA | BB | X | SI | IP | ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB | AA | Y | SI | IP | ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC
DD
LAN X
LAN Y
202.1.1.1/25
202.1.1.129/25

## Slide 115
202.1.1.2/25
Rtr.: 202.1.1.1
202.1.1.130/25
Rtr.: 202.1.1.129
AA
BB
Problema 2 examen septiembre 2001, variante 2
A ejecuta ‘ping 202.1.1.130’ y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido
CC
DD
LAN X
LAN Y
MAC Or. | MAC Des. | LAN Orig. | Pasa puente | Ethertype | Mensaje
AA | FF | X | SI | ARP | ARP Request ¿quién es 202.1.1.1?
DD | AA | Y | SI | ARP | ARP Response: es DD
AA | DD | X | SI | IP | ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
CC | FF | X | SI | ARP | ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB | CC | Y | SI | ARP | ARP Response: es BB
CC | BB | X | SI | IP | ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB | CC | Y | SI | IP | ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
DD | AA | Y | SI | IP | ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
202.1.1.129/25
202.1.1.1/25